建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项目名称:   纺织机械、集装箱零部件加工项目

建设单位(盖章):  青岛大越机械科技有限公司

编 制 日 期:  2019年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 纺织机械、集装箱零部件加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛大越机械科技有限公司 |
| 法人代表 | 孙维月 | 联系人 | 庄延刚 |
| 通讯地址 | 青岛西海岸新区王台镇顺台路288号 |
| 联系电话 | 13626395070 | 传真 | / | 邮政 编码 | 266400 |
| 建设地点 | 青岛西海岸新区王台镇顺台路288号 |
| 立项审批 部门 | 西海岸新区发展与改革局 | 批准文号 | 2019-370211-33-03-000092 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | [C3499]其他未列明的金属制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 1500 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保 投资(万元) | 2 | 环保投资占 总投资比例 | 4% |
| 评价经费 (万元) | 1.0 | 投产日期 | 2019.9 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 青岛大越机械科技有限公司租赁青岛西海岸新区王台镇王台北村村委会现有厂房1500㎡，投资50万元，建设纺织机械、集装箱零部件加工项目，主要从事纺织机械、集装箱零部件的生产和销售，项目建成后，生产规模为年产纺织机械、集装箱零部件10万件。项目预计2019年9月建成投产。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第48号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）和《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环境保护部第44号令）及生态环境部1号部令《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理目录〉部分内容的决定》的有关规定，该项目属于“二十二、金属制品业—67、金属制品加工制造”中“其他（仅切割组装除外）”，需编制环境影响报告表。因此，青岛大越机械科技有限公司委托青岛海西环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位在实地踏勘、收集有关资料的基础上，依据环境影响评价技术导则等有关技术规范要求，并通过对有关资料的整理分析和计算，编制了本项目环境影响评价报告表。 二、产业政策及规划的符合性 1．产业政策符合性 该项目为C3499其他未列明的金属制品制造，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)，该项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类建设项目，项目建设符合国家产业政策。该项目于2019年6月27日在西海岸新区发展和改革局备案，取得企业投资项目备案证明，项目统一编码为2019-370211-33-03-000092，符合国家和地方产业政策。 选址、规划符合性分析 项目位于王台镇顺台路288号，自王台镇王台中村村民殷国军处转租王台镇王台北村村民委员会的现有厂房，根据建设单位提供的资料可知，项目用地属于工业用地。根据《西海岸新区王台西片区控制性详细规划》（2018年11月14日），项目所在地规划为公园绿地，不符合西海岸新区总体规划。本公司承诺：若项目用地因政府征地要求或者城市规划变动原因，导致项目用地不能满足相关要求和规划，本公司愿服从相关调整，自愿无条件搬迁。 项目西北侧660m处为错水河，根据《青岛市人民政府关于调整青岛市水功能区划的通知》（青政办发[2017]8号）、《关于印发青岛市饮用水水源保护区划的通知》（青政发[2014]30号）、《青岛黄岛区管委青岛市黄岛区人民政府关于印发黄岛区饮用水水源保护区划的通知》（青西新管发[2016]3号）、《关于印发青岛黄岛区水功能区划的通知》（青西新管办发[2018]10号），错水河保护区范围如下：二级保护区：小珠山水库至逄猛王下延200米之间的河道及河堤两侧外延200米陆域；准保护区：二级保护区外延300米陆域，河道下延300米。该项目不位于错水河饮用水源保护区范围内，为允许建设项目。 项目周边无省级或市级重点文物保护单位，无国家重点保护野生植物原生地分布，无森林公园，不在自然保护区和风景名胜区范围内。 综上，项目选址可行。 3. 与山东省生态保护红线规划符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》：根据生态系统服务功能保护的重要程度及保护和管理的严格程度，对生态保护红线区实行分类管控。Ⅰ类红线区是生态保护红线的核心，除必要的科学研究、保护活动外，需按相关法律、法规严格控制其他开发建设活动；Ⅱ类红线区按照生物多样性维护、水源涵养、土壤保持和防风固沙等主导生态功能，结合现有各类禁止黄岛区域现行相关法律法规及管理规定，实行负面清单管理制度，严禁有损主导生态系统服务功能的开发建设项目。根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)图集》，该项目用地与各生态保护红线范围相对位置关系见附图五。 由附图可知，项目所在位置不在生态保护红线范围内，不违反《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》相关规定。 三、项目工程概况 1、建设地点及周边环境 项目位于青岛西海岸新区王台镇顺台路288号，项目具体地理位置见附图一。 项目所在厂区东侧为顺台路，隔路为青岛中英银河有限公司；南侧为青岛佳德引春机械有限公司；西侧为青岛上海引春工贸有限公司；北侧为无名道路，隔路为青岛溢彩虹篷房工程有限公司。具体周边环境见附图二。 2、主要建设内容 该项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，具体见表1。 表1 项目建设内容一览表 项目 主要建设内容 主体工程 生产车间 单层，钢结构，占地面积1500㎡，主要用于生产加工及原料、成品存储。 辅助工程 一般固废暂存库 位于生产车间东北角，占地面积5㎡。 危废暂存库 位于生产车间东北角，占地面积5㎡。 零部件库 位于生产车间东北角，占地面积5㎡。 公用工程 给水：由西海岸新区供水管网统一供给。 排水：生活污水经化粪池处理后外运做农肥。 供电：由西海岸新区供电管网统一供给。 环保工程 废气 焊接烟尘移动式除尘器处理后，于车间内无组织排放。 废水 生活污水经化粪池预处理后外运堆肥。 噪声 基础减振、建筑物隔声等。 固废 固废：分类收集，职工生活垃圾、废含油抹布由环卫部门定期清运至城市垃圾填埋场处理；机加工过程产生的金属下脚料、除尘器收尘进行外售；废机油、废机油桶委托有资质单位处置。 3、总平面布置合理性分析 项目租赁王台镇王台北村村委会现有厂房进行建设。生产车间东侧设置大门1处，生产车间内北侧自西向东依次是打孔区、焊接区、下料折弯区、危废暂存库、一般固废暂存库、零部件库；生产车间南侧是原材料区和成品区。生产车间内生产分布明确，物流顺畅，便于操作运转和管理，总平面布置合理。项目平面布置见附图四。 4、产品方案 项目主要进行纺织机械、集装箱零部件的生产。该项目产品方案及产量见表2。 表2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 1 纺织机械、集装箱零部件 10万件 5、项目主要设备、设施 项目主要设备见表3。 表3 项目主要设备及数量一览表 序号 设备名称 数量(台) 型号 1 车床 6 CD6140 2 钻床 2 JW-50 3 钻床 1 Z3050*16-1 4 二保焊机 2 NBC-500F 5 铣床 1 Z3132 6 锯床 1 ZZ4232A 7 折弯机 1 ------- 8 剪板机 1 ------- 项目主要原辅材料见表4。 表4 项目主要原辅材料一览表 序号 名称 年用量 最大储存量 储存位置 1 钢管 50t/a 5t/a 生产车间 2 圆钢 60t/a 5t/a 生产车间 3 钢板 30t/a 5t/a 生产车间 4 二氧化碳 3t/a 0.5t/a 生产车间 5 氧气 0.2t/a 0.05t/a 生产车间 6 机油 0.3t/a 0.1t/a 零部件库 7 焊丝 2t/a 0.5t/a 零部件库 四、公用设施 1、给水 项目用水主要为职工生活用水，由西海岸新区市政给水管网统一供给。 2、排水 项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后外运堆肥。 3、供电 项目供电由青岛西海岸新区市政供电管网统一供给。 4、供热 生产车间不采暖，办公室采用空调取暖。 5、劳动组织及工作制度 ①生产制度 年生产天数为300天，实行单班8小时工作制。 ②劳动定员 该项目职工人数为6人，无宿舍，无食堂。 |

与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题 该项目属于新建项目，不存在与项目有关的原有污染情况。

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 地理位置 该项目位于青岛西海岸新区王台镇顺台路288号。西海岸新区是山东省青岛市所辖的一个市辖区，即青岛西海岸经济新区，其北部6街道为国务院批准设立的首批国家级经济技术开发区的青岛经济技术开发区。青岛前湾保税港区和董家口港区均位于西海岸新区。西海岸新区位于山东半岛东南部，胶州湾西岸，东南濒临黄海，北倚胶州市，南靠日照市，西与诸城市、五莲县接壤。西海岸新区交通便利，境内有204国道、同三高速公路、疏港高速、济青高速和滨海大道等交通干道，临近青岛国际机场和青岛港，已形成了四通八达的交通网络。 2、地质、地型、地貌 项目所在地在地质构造上，处于新华夏第二隆起带次级构造——胶南隆起的东部，南黄海盆地的西部。早期太古代以褶皱为主，元古代以后以断裂为主，其断裂构造线主要为东北向。出露地表的岩石以变质岩为主，其岩性主要为片麻岩、片岩、变粒岩、斜长角闪岩和大理岩。其次是松散岩层，主要分布在山间、河谷地带，就其成因而言，是由冲积洪积和海相沉积而成。 丘陵区和准平原区残坡积物发育，厚度较薄，勘察期间未见地下水。山间河谷冲洪积平原区地下水主要赋存于粗砂和粗砾砂层，属孔隙潜水和微承压水。水位埋深2.5～4.2米，地下水位变幅小于1.0m。地下水及地表水水质较好，对混凝土结构无腐蚀性。 西海岸新区属鲁东丘陵区，呈西高东低之势，境内山岭起伏，沟壑纵横。有海拔100－400米的山峰45座，西部主要有小珠山山脉，陡峻挺拔，分别向东南绵延数十里，为西部的天然屏障，主峰海拔724.9米山基多为花岗岩和石灰岩。藏马山山峦跌宕俊秀，湖光山色，田园牧歌，生态植被丰实，自然资源优势明显，加之候宜人，区位适中，素有“东有崂山，西有藏马”之称。全区除辛安办事处东部近海处有平均海拔3米的冲积平原外，其它均数丘陵山地。 3、气候气象 西海岸新区地处北温带季风气候区，受海洋环境的影响和调节，表现出明显的海洋性气候特征。空气湿润，雨量充沛，温度适中，四季分明，具有春迟、夏凉。秋爽、冬长的特点。年平均气温12.3℃，一月份最冷，月均2.2℃。八月份最热，月均25.7℃。历年极端高低温度分别为37.4℃和-16.3℃。西海岸新区气压年内变化十分明显。冬季受蒙古高压控制，气压高，1月出现最高峰1026.6百帕；夏季处大陆低压，气压低，7月出现最低值1003.5百帕。 西海岸新区年平均风速2.8m/s，冬半年大于夏半年，各月平均风速差别不很大。全年最多风向为北风、北北西风、东南风，东北东风最少。春夏以南及偏南风为主，秋季则以北及偏北风为主。 西海岸新区降水量受海洋和山峰影响年际变化较大，季节性强，地区差异较明显。夏秋季大于冬春季；西部大于东部；南部大于北部。历年平均降水量794mm，一年中7月、8月降水量最大，分别为192.6mm和175.7mm，1月和12月最小，分别为8.7mm和9.3mm。 水文 西海岸新区属东南沿海水系，均为季节性河流。因境内山水相连，形成了源短流急，单独直接入海的特点。较大的河流有辛安前河、辛安后河、南辛安河、镰湾河、独垛子西河、陡崖子水库，还有明嘉靖年间建造的马濠运河等11条河流。河流总长34公里，流域面积83.2平方公里。 5、生物多样性 西海岸新区土壤分棕壤、潮土、盐土、褐土4个土类，共有7个亚类、9个土属、29个土种、52个变种。全市有林地面积57万余亩，林木覆盖率25.72%。低山丘陵上部，多生长赤松和野生灌木等；中下部主要分布黑松、刺槐和柞树等；山下有枰柳、柳树、刺槐、板栗、山楂等；河流两岸是欧美杨速生丰产林栽培区；滨海地带主要生长赤松、黑松、刺槐和棉槐等。 西海岸新区依山傍海，自然资源丰富。全市林地面积4.51万公顷，林木树种达134个；药材有动物、植物、矿物3大类615种；海产鱼虾260余种，潮间带潮下带生物203种，矿产资源有铁、石墨、砩石、铅、锰、铜等40余个矿种百余处矿点，已探明储量的24处，总储量近200万吨。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境质量现状： ①2018年区域环境空气质量 根据《2018年青岛市生态环境状况公报》，西海岸新区 2018年环境空气主要污染物监测结果统计见下表。 表5 西海岸新区2018年环境空气主要污染物监测结果统计 单位：ug/m3 行政区 SO2 NO2 CO mg/m3 O3 PM10 PM2.5 西海岸新区 10 31 1.4 154 72 34 2018年，全市环境空气质量总体呈持续改善趋势。PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3同比分别改善8.1%、5.3%、28.6%、6.1%、10.5%，CO浓度基本持平。PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM2.5超出二级标准。PM10、PM2.5、SO2、NO2浓度均为2013年以来最好水平，且SO2、NO2连续三年稳定达到国家一级标准。市区空气质量优良率85.3%，同比增加6.7个百分点，为2013年以来最好水平。总体来看，2018年为自2013年实施《环境空气质量标准》(GB3095-2012)以来空气质量最好的年份。 ②环境空气质量区域达标判断及整体变化情况分析 2018年环境空气质量监测结果表明，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。 2018年期间青岛市环保局黄岛分局积极开展大气污染综合整治，一是排查整治“散乱污”企业，按照“两断三清”要求，依法淘汰取缔“散乱污”企业；二是整治燃煤污染，强化重点燃煤企业污染防治设施运行监管，实施现场监察和在线监控，对不符合环保要求、超标排放的燃煤设施，依法拆除或治理；三是推进工业污染综合防治，对2000个密封点以上的有机化工企业，进行首轮泄漏检测与修复；开展石化企业专项执法，检查有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业企业。四是防治油气污染，对全市加油站实行油气二级回收；五是控制农作物秸秆焚烧，通过加大宣传，落实监管责任，引导秸秆综合利用；六是整治扬尘污染，采取部门联合执法等措施，依法拆除城区路边石材加工企业，规范、清理城区露天烧烤摊点等。 青岛市及西海岸新区2019年未制定环境质量改善目标，但为持续改善西海岸新区环境空气质量，2018年11月1日青岛西海岸新区管委印发《青岛西海岸新区打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》(青西新管发〔2018〕73号)。 综上分析，所在区域环境空气质量整体呈逐步改善趋势。 地表水：项目西北侧660m处的错水河水质能够达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准要求。 地下水：该项目所在地地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准要求。 声环境：该项目所在地声环境现状总体较好，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准要求。 2、环境问题： 该项目所在区域为空气质量级别为二级，空气质量良好；区域内水环境、声环境、生态环境总体良好，不存在严重的环境问题。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于青岛西海岸新区王台镇顺台路288号，厂址附近无自然保护区、文物景观、珍稀动植物，因此确定主要环境保护目标与保护等级见表6。 表6 主要环境保护目标一览表 环境 要素 保护目标 距项目的方位和距离 保护标准 方位 距离(m) 环境空气 董城村 W 430 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 住范村 SE 680 王台北村 SW 900 集石辛庄 SW 1000 地表水 错水河 NW 660 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准 地下水 项目周边6km2范围内浅层地下水 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气质量标准 项目所在地环境空气质量功能为二类区，评价区域内大气环境(SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3)执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准。具体标准见表7。 表7 环境空气质量标准限值 污染因子 平均时间 浓度限值 单位 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 μg/m3 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 μg/m3 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 μg/m3 24小时平均 75 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 地表水环境质量标准 项目西北侧660m处的错水河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。具体标准见表8。 表8 地表水环境质量标准限值 序号 项目名称 单位 评价标准值 执行标准 1 pH --- 6~9 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中III类标准 2 CODcr mg/L ≤20 3 BOD5 mg/L ≤4 4 氨氮 mg/L ≤1.0 5 总磷 mg/L ≤0.2 6 溶解氧 mg/L ≥5 7 阴离子表面活性剂 mg/L ≤0.2 8 粪大肠菌群 个/L ≤10000 3、地下水环境质量标准 项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准，具体标准见表9。 表9 地下水环境质量标准限值 单位：mg/L 序号 项目 单位 Ⅲ类标准 1 pH值 无量纲 6.5~8.5 2 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 3 溶解性总固体 mg/L ≤1000 4 耗氧量(CODMn法，以O3计) mg/L ≤3.0 5 氨氮 mg/L ≤0.5 6 总大肠菌群 MPNb/100mL ≤3.0 声环境质量标准 区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，标准值见表10。 表10 声环境质量标准 类别 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求； 2、噪声：噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准； 表11 厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 3、固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及修改单的规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的规定。 |
| 总量控制指标 | 大气污染物：颗粒物0.0058t/a，2倍申请，申请总量为：颗粒物0.0116t/a。 |

生产工艺流程简要说明或简图 一、施工期 该项目租赁已建厂房，施工期主要为设备安装。故不对施工期的工艺流程及产污情况进行分析。 二、运营期 项目生产工艺流程见下图： 工艺流程说明： 1、下料 用剪板机将钢板按要求的尺寸进行裁剪，使之成为合适大小。 2、折弯 按照要求，将剪板完成的钢板用折弯机进行折弯。 3、焊接 按照要求，将多个装配好的工件焊接在一起。 4、打孔 根据需要将半成品件进行打孔后得到成品，组装包装后入库待售。 主要污染工序 根据以上工艺流程分析可知，项目对周围环境产生的主要污染因素分述如下： 1、废气： 项目营运过程中废气主要为焊接烟尘。 2、废水： 项目无生产废水产生，项目废水主要为人员生活污水。 3、噪声： 项目营运期噪声主要是焊机、锯床等设备运行噪声。 4、固体废物： 项目营运期的主要固体废物为下料、打孔产生的下脚料(废钢材、废金属屑)；除尘器收尘；设备维修及运行过程产生的废机油、废油抹布、废机油桶；员工生活垃圾。

施工期环境影响分析 该项目租赁已建厂房，不需再新建构筑物。施工期的主要工作只是进行设备安装和调试， 施工期对周边环境影响较小，施工结束影响亦消失。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）项目营运过程中产生废气主要为焊接烟尘。 项目焊接工序在车间内进行，焊接过程产生焊接烟尘，其主要化学成分为：Fe2O3为46.51%，MnO2为11.24%，其它金属氧化物为17.46%。根据《焊接技术手册》（王文翰主编）介绍，实芯焊丝和焊条焊接过程的发尘量每公斤焊接材料的发尘量5-8g/kg，本项目年消耗焊丝约2t，则产生的焊接烟尘最大量约0.016t/a。 项目设置1台移动式除尘器处理烟尘，废气收集效率和处理效率为80%~85%，本环评以80%计，则无组织排放烟尘量为0.0058t/a。 （2）评价等级判断 本项目根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)采用估算模式计算本项目评价等级。 ① 预测源强 正常工况污染物源强清单列于表12。 表12 项目无组织废气源强 产污单元 污染物 排放速率（kg/h） 排放量 t/a 面源有效高度(m） 面源宽度（m） 面源长度（m） 生产车间 颗粒物 0.0024 0.0058 6 25 60 ② 估算模型参数 估算模式参数见表13。 表13 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 41.0 °C(314K) 最低环境温度 -13.6 °C(259.4K) 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/o / ③估算模式预测结果 对项目污染源采用估算模式的预测结果见表14。 表14 估算模式预测结果表 污染源 污染物 最大落地浓度mg/m3 最大落地浓度地点m 评价标准mg/m3 占标率% 生产车间 颗粒物 0.001696 151 0.5 0.38 由计算结果可知，污染物的最大地面浓度占标率小于1％，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的大气环境影响评价等级判别依据，确定大气环境影响评价等级为三级。 （5）废气污染物核算 表15 大气污染物无组织排放量核算表 排放口 编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 生产 车间 焊接 工序 颗粒物 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 1.0 0.0058 综上所述，该项目主要大气污染物在采取相应治理措施后，均可做到达标排放，项目产生的废气对周围大气环境影响较小。 （7）大气环境影响评价自查表 表16 项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长=5~50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a( 500~200 t/a( ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）其他污染物（） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （2018年） 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受( 大气环境防护距离 无需设置大气环境防护距离 污染源年排放量 颗粒物：（0.0058）t/a 2、水环境影响分析 项目劳动定员6人，生活用水量按每人每天用水量50L/人•d计，自来水用水量约为90t/a。生活污水按生活用水量的85％计，则项目生活污水产生量为76.5t/a，其水质CODcr约为450 mg/L，BOD5 约为250 mg/L，SS约为200 mg/L，氨氮约为30 mg/L，主要污染物产生量约：CODcr 0.034t/a、BOD5 0.019t/a、SS 0.015t/a、氨氮 0.0023t/a。 生活污水经化粪池收集后外运堆肥。本环评要求企业建立化粪池管理台账制度，设置专人管理化粪池日常运行，详细记录化粪池清运、出水量、经手人等情况，并长期保存，保证化粪池每月检查1次，视检查情况及时清掏。项目化粪池应采取严格的防渗措施，渗漏系数要小于1.0×10-7cm/s。 因此，项目营运期产生的废水不会对周围水环境产生明显污染影响。 3、声环境影响分析 该项目噪声主要为焊机、折弯机等各种设备运行产生的噪声。各生产设备均为室内声源。 项目主要设备噪声源及降噪措施见下表。 表17 项目主要噪声源及降噪措施 序号 名称 数量(台) 源强 降噪措施 1 锯床 1 80~85dB(A) 合理布局、减震、隔声等 2 剪板机 1 75~85dB(A) 3 焊机 2 80~85dB(A) 4 折弯机 1 70~80dB(A) 5 钻床 3 75~85dB(A) 为减少设备运行噪声对周围环境影响，项目采取了以下降噪措施： (1)主要生产设备室内安装，并选用功能好、噪音低的设备，设备安装过程中安放稳固，与地面保持良好接触。 (2)生产过程中，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。 (3)合理安排设备位置，将强噪声源移至噪音非敏感区(有隔音设备或厂区角落)作业，尽可能利用车间墙壁隔声及距离进行声级衰减。 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中的点声源衰减模式进行预测。 该项目各声源对厂界噪声的贡献值见表18。 表18各噪声源对厂界的影响情况表 单位：dB(A) 预测点 贡献值dB(A) 标准值dB(A) 达标情况 昼间 东厂界 55 60 达标 南厂界 52 达标 西厂界 57 达标 北厂界 59 达标 由表18可知，项目运营后，各厂界昼间(夜间不生产)噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。 另外，根据平面布局可知，项目周围与各工业企业相邻，距离敏感点较远。综上所述，项目噪声不会对周围声环境质量及敏感目标产生明显影响。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为危险废物、一般工业固体废物和职工生活垃圾3类。 1、危险废物：设备维修及运行过程产生的废机油、废含油抹布（豁免危废）、废机油桶。 废机油：项目设备维修产生的废机油量为0.1t/a，属于危险废物，危险废物类别为HW08，危险废物编号为900-249-082。 （2）废机油桶：废机油桶，产生量约0.01t/a，属于危险废物，危险废物类别为HW49，危险废物编号为900-041-49。 （3）废含油抹布：车间清理及设备维护产生的废油抹布量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2016）危险废物豁免管理清单，废含油抹布全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，由环卫部门清运。 2、 一般工业固废：主要为下料、打孔工序产生的下脚料(废钢材、废金属屑)、除尘器收尘。 （1）下料、打孔工序产生的下脚料(废钢材、废金属屑)，为原料用量的1%，约1.42t/a，外售综合利用。 （2）除尘器收尘约0.01024t/a，外售综合利用。 3、职工生活垃圾。 项目员工6人，生活垃圾按0.5kg/d人计，则生活垃圾产生量为0.9t/a，由环卫部门负责统一清运。 表19 项目固废产生及处置情况表 固废种类 产生量(t/a) 废物类别 废物代码 属性 处理方式 废机油 0.1 HW08 900-249-082 危险固废 委托具备危废处理资质的专业公司进行处置 废机油桶 0.01 HW49 900-041-49 废含油抹布 0.05 — — 环卫部门定期清运 下脚料 1.42 — — 一般固废 外售综合利用 除尘器收尘 0.01024 — — 生活垃圾 0.9 — — 生活垃圾 环卫部门定期清运 建设项目危险废物贮存场所基本情况表见下表。 表20 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存能力 贮存周期 危废 暂存库 废机油 HW08 900-249-082 生产车间东北角 5m2 危废专用桶 8m3 半年 废机油桶 HW49 900-041-49 项目维修车间拟建设危废暂存间一处，危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理。 (危险废物的收集包装 A．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 B．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 C．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成份或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 D. 不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 (危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： A．按GB15562.2《环境保护图形标识――固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 B．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 C．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 D．要有隔离设施或其它防护栅栏。 E．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 (危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 综上，各类固体废物均得到有效处置，达到资源化、减量化、无害化的目的，因此本项目营运期对周围环境影响较小。 5、环境风险分析 环境风险是项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响及损害。 根据国环发[2012]77号《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的精神，本次风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》（以下简称“HJ169-2018”）中的要求，通过分析项目中主要物料的危险性、毒性和储存使用量，确定评价等级，进行项目风险识别，并就最大可信事故的概率和发生后果进行影响预测，并提出有针对性的、操作性较强的防范措施，达到降低风险、减轻危害、保障安全、保护环境的目的。 ①风险调查 项目运营过程存在的环境风险主要是使用和存放的机油等、暂存的危险废物发生泄漏或随意放置等对环境会造成一定风险，可能污染周围的土壤、地表水及地下水环境。机油等在运输、贮存、使用过程中可能导致的火灾和爆炸事故所引起的人身安全和环境受到损害。遇明火可能造成火灾，产生的CO等次生污染物对大气环境产生污染、消防废水对附近地表水体可能造成污染。 ②风险潜势初判与评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，本项目主要风险物质为机油。项目突发环境事件风险物质临界量及本项目储存量见表21。 表21 项目危险化学品储存量与临界量对比表 物质名称 厂区储存量q（t） 临界量Q（t） q/Q 重大危险源判定 机油 0.1 2500 0.00004 q/Q＜1，风险潜势为Ⅰ 合计 0.00004 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目风险潜势为Ⅰ，项目环境风险仅进行简单分析。 ③风险影响分析 项目应加强对用电设备及原料的管理，电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生，容器密封完好，并设置专人负责管理。厂区内尤其是生产车间和仓库严禁吸烟。要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。 ④风险防范措施 加强对用电设备管理，电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生，按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。储存原辅料的区域应设置备用桶，以便于发生泄露事故时倒桶所需。 ⑤风险小结 项目在日常工作中仍须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，在采取以上风险防范措施的前提下，其环境风险可防可控。 6、环境管理与监测计划 （1）环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 （2）环境监测 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。青岛大越机械科技有限公司现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 针对本项目排放的废气、噪声建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。具体监测项目、点位、频率如下： 表22 监测计划表 类型 产污环节 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 设备噪声 厂界外 Leq 每季度一次 废气 焊接工序 厂界外 颗粒物 每半年一次 （3）排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）等规定的要求，一切新建、改扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ①项目产生的一般固废厂方分类出售给相应单位综合利用，企业定期将收集的危险固废委托有资质的单位处理，并做好进料、出料台账。固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 ②主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 本项目建成后，应将上述所有排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放的规范化管理。 7、工程投资 项目总投资为50万元，其中环保投资2万元，占总投资的4%，环保投资估算见表23。 表23 环保投资一览表 序号 项目 环保设施内容 投资估算(万元) 所占比例(%) 1 废气治理 移动式除尘器 0.7 35 2 废水治理 化粪池 0.3 15 3 噪声治理 隔声、减噪 0.5 25 4 固废治理 一般固体废物存置场建设及固废处置、危废暂存间 0.5 25 合计 2 100 该项目在污染治理和控制方面有一定的投入，通过设施建设和日常运行，可保证各类污染物达标排放。对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。因此，建设项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响较小。 8、 “三同时”一览表 项目需要配备的主要环保设施有化粪池、移动式除尘器、降噪措施以及固废存放处等。“三同时”验收一览表见表24。 表24 “三同时”验收一览表 类别 项目 措施内容 预期效果 验收及监测内容 废水 生活污水 经化粪池收集后外运堆肥 --- --- 废气 粉尘 焊接废气由移动式除尘器处理后于车间内无组织排放 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996)表2中无组织排放监控周界外浓度限值 颗粒物 噪声 设备噪声 采用低噪声设备，并安装减振和隔声措施 厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求 Leq 固体 废物 危险 废弃物 委托有危废处置资质 的单位处置 固废能得到妥善处置；各暂存场所分别满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单相关要求 检查固体废物收集、储存、处置方式 一般工业固体废物 外售利用 10、项目污染物排放清单及管理要求一览表 项目污染物排放清单及管理要求一览表见下表。

表25  项目污染物排放清单及管理要求一览表

| 类别 | 污染工序 | 污染因子 | 环保措施 | 执行标准 | 排放量t/a | 排污口 | 环境监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 废气经收集后，由移动式除尘器处理后排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值 | 0.0058 | / | 每半年一次 |
| 废水 | 生活污水 | BOD5 CODcr SS 氨氮 | 废水经化粪池预处理后外运做农肥 | / | / | / | / |
| 固废 | 生产 | 下脚料 (废钢材、废金属屑) | 一般工业固废暂存间 贮存，外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 | 0 | 不外排 | 台账管理 |
|  |  | 除尘器收尘 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 废机油 | 危险废物暂存间贮存，贮存周期不得超过1年，委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 | 0 |  |  |
|  |  | 废机油桶 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 废含油抹布 | 垃圾桶等 |  | 0 |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关收集规定 | 0 |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | Leq | 基础减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 | / | / | 每季度1次 |
| 风险 | 主要是废机油等可能发生火灾等事故等，储存量较少，加强管理，配套灭火设施等 |
| 防渗 | 重点防渗区 | 化粪池、危废库 |
|  | 一般污染防渗区 | 生产车间地面等 |
| 信息公开 | 信息公开内容：项目名称、组成、建设内容、建设进度、主要污染物及处理措施、对周围环境的影响等 |

## 污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 90t/a | 排放去向 | 直接 | 化粪池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产污水排放量 | 0 |  | 最终 | 外运堆肥 |
|  | 生活污水排放量 | 0 |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） |
|  | 生活污水 | CODcr | 0.034 | 0 |
|  |  | BOD5 | 0.019 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.0023 | 0 |
|  |  | SS | 0.015 | 0 |
| 废气 | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） |
|  | 焊接废气 | 颗粒物 | 0.016 | 0.0058 |
| 固体废物 | 主要的污染物 | 排放去向 |
|  | 名称 | 产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） |  |
|  | 下脚料 | 1.42 | 0 | 外售综合利用 |
|  | 除尘器收尘 | 0.01024 | 0 |  |
|  | 废润滑油 | 0.1 | 0 | 委托有危废资质的 单位处置 |
|  | 废油桶 | 0.01 | 0 |  |
|  | 废油抹布 | 0.05 | 0 | 由环卫部门统一收集 |
|  | 生活垃圾 | 0.9 | 0 |  |
| 噪 声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | 锯床、焊机、折弯机等 | 70~85 |
| 其他 | 无 |

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接废气 | 颗粒物 | 经移动式除尘器处理后，在车间内以无组织形式排放 | 对周围环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 污水 | BOD5 | 经化粪池收集后外运堆肥 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | CODcr |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 | 废弃下脚料 | 外售综合利用 | 固体废物得到妥善处置 |
|  |  | 除尘器收尘 |  |  |
|  | 危险废物 | 废润滑油 | 委托有危废资质单位处理 |  |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  |  | 废含油抹布 | 委托环卫部门清运 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 项目运营期噪声主要是锯床、焊机、折弯机等各类机械设备噪声，噪声源经隔声、减振、消声等措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 其他 | 无 |

## 污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量（1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老削减量(4) | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 0.00765 | 0.00765 |  | +0 | 0 |
| CODcr |  | 0.034 | 0.034 |  | +0 | 0 |
| BOD5 |  | 0.019 | 0.019 |  | +0 | 0 |
| 氨氮 |  | 0.0023 | 0.0023 |  | +0 | 0 |
| SS |  | 0.015 | 0.015 |  | +0 | 0 |
| 废气 |  | / | / |  | / | / |
| 颗粒物 |  | 0.016 | 0.0102 |  | +0.0058 | 0.0058 |
| 固体废物 |  | 0.000249024 | 0.000249024 |  | +0.000 | 0 |
| 一般工业固废 |  | 0.000143024 | 0.000143024 |  | +0.000 | 0 |
| 危险废物 |  | 0.000016 | 0.000016 |  | +0.000 | 0 |
| 生活垃圾 |  | 0.00009 | 0.00009 |  | +0.000 | 0 |

注：

- 单位：废气量  标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

- （5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

## 生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 本项目已经建成，项目所在区域周边主要是企业、道路等，无生态敏感区域。 项目建设对周边生态环境影响极小。

生态保护措施及预期效果 生态保护的一个很重要的措施就是提高项目的绿化率，绿化是项目环境保护的重要内容之一，绿化既可以起到调湿、调温、净化空气中粉尘和有害气体，降低噪声的作用，又能美化项目环境，为员工创造良好的户外活动场所。项目建成后加强管理，保护绿化成果，提高人们的环境保护意识。 该项目建成营运后，相应配套的绿化措施能够对项目区域内植被有一定的恢复和补偿作用。

## 结论与建议

一、结论 1、项目概况 青岛大越机械科技有限公司租赁青岛西海岸新区王台镇王台北村村委会现有厂房，建设纺织机械、集装箱零部件加工项目，项目建成后，年产纺织机械、集装箱零部件零部件10万件。 2、环境质量现状评价结论 环境空气：全市环境空气质量总体呈持续改善趋势。PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3同比分别改善8.1%、5.3%、28.6%、6.1%、10.5%，CO浓度基本持平。PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM2.5超出二级标准。PM10、PM2.5、SO2、NO2浓度均为2013年以来最好水平，且SO2、NO2连续三年稳定达到国家一级标准。市区空气质量优良率85.3%，同比增加6.7个百分点，为2013年以来最好水平。 地表水：项目西北侧660m处的错水河水质能够达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水质标准要求。 地下水：项目区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准要求。 声环境：项目所在区域内声环境现状总体较好，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。 3、施工期环境影响评价结论 项目租赁青岛西海岸新区王台镇王台北村村委会现有厂房，无施工期，故不存在施工期环境影响问题。 4、营运期环境影响评价结论 (1)废气 该项目运营期产生的焊接废气，经1台移动式除尘器处理后，在车间内以无组织形式排放,车间内设置排气扇，加强车间通风等措施，确保废气尽快扩散。采取措施后，废气可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 项目废气对项目周边大气环境和环境敏感点影响较小。 (2)废水 项目运营期废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池预处理后外运堆肥。因此，项目废水排放对项目周边水环境影响较小。 (3)噪声 该项目噪声主要为焊机、折弯机等各种设备运行产生的噪声。项目选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，针对噪声源位置和噪声的特点采用隔声、减震等措施。 通过采取降噪措施后，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，对周围声环境影响较小。 (4)固体废物 本项目固废主要为下脚料(废钢材、废金属屑)、除尘器收尘、机械维护保养过程中产生的废机油、废油桶及废含油抹布和职工生活垃圾。其中下脚料、除尘器收尘，外售综合利用；机械维护保养过程中产生的废机油及废机油桶属于危险废物，暂存于危险废物暂存库，委托持有危险废物处理资质的单位处理，并做好进料、出料台账；废油抹布随生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 因此，该项目产生的固废均得到了有效处置，不会对周围环境造成影响。 5、环境风险分析 项目不构成重大危险源，在对原材料等易燃品做好防火措施的前提下，项目环境风险较小，对周围环境的风险可控。 二、建议 项目的环保措施要与项目主体同时设计、同时施工、同时投产，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益、与环境效益的统一与协调发展。 1、项目投产运营过程中，应加强环境管理，使各项环保措施在实际生产过程中落实到位并达到要求的防治效果。 2、加强厂内各类设备包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对生产设备进行定期检测。 3、加强管理维护人员培训，增强岗位职责和环保、安全意识，完善管理机制，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。 综上所述，该项目的建设符合西海岸新区社会经济发展的需要，符合西海岸新区发展规划要求，在确保以上各项污染防治措施及建设落实的情况下，从环境角度考虑，该项目选址和建设是可行的。

# Comments

没有“市”，全文查找

主要

字号

格式

一般工业固废暂存间贮存，外售综合利用

# Text boxes

钢 板

下料

打孔

固废、噪声

折弯

组装

固废、噪声

包装入库

废气、固废、噪声

焊接

图1生产工艺流程图