审批编号:

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项  目  名  称:         汽车4S店项目

建设单位(盖章):   青岛德润汽车服务有限公司

编制日期：2019年7月

国 家 环 境 保 护 部

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文段作一个汉字)。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 汽车4S店项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛德润汽车服务有限公司 |
| 法人代表 | 叶红敏 | 联系人 | 黄维国 |
| 通讯地址 | 青岛西海岸新区大珠山中路与喜鹊山路交叉口西海岸汽车城内 |
| 联系电话 | 13869893168 | 传真 | / | 邮政编码 | 266400 |
| 建设地点 | 青岛西海岸新区大珠山中路与喜鹊山路交叉口西海岸汽车城内 |
| 立项审批 部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建□改扩建√技改□ | 行业类别 及代码 | O8111 汽车修理与维护 |
| 占地面积 (平方米) | 65 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 40 | 其中：环保 投资(万元) | 15 | 环保投资占总投资比例 | 37.5% |
| 评价经费 (万元) | 1.0 | 投产日期 | 2019年10月 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 青岛德润汽车服务有限公司于2013年3月注册成立，该公司于2019年7月取得了《青岛德润汽车服务有限公司4S店项目建设项目环境影响登记表》(备案号：201937028400000106)。租赁青岛西海岸双珠汽车城管理有限公司现有房屋从事汽车的销售和修理维护工作。 为了进一步满足客户需求，青岛德润汽车服务有限公司拟投资40万元于4S店扩建2间烤漆房和1间储漆房。根据现场勘查，该项目租赁厂房为现有厂房，土建施工活动均已完成，该项目仅需要进行简单的装修和设备安装工作即可投产，因此本次环评仅针对项目运营期进行评价。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订)、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令[2017]第682号)，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号、生态保护部令第1号)，该项目属第四十大项“社会事业与服务业”，第126小项“汽车、摩托车维修场所”中“有喷漆工艺的”，需编制环境影响报告表。青岛德润汽车服务有限公司委托我单位承担其“汽车4S店项目”的环境影响报告表的编制工作，委托书见附件1。我单位接受委托后，在对现场进行踏勘、资料调查收集和对工程进行分析研究的基础上，根据环评导则以及相关法律法规，编制了该项目的环境影响报告表。 二、项目合理性分析 1、产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)，该项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴；根据《促进产业结构调整暂行规定》(2005年12月2日)，项目属允许类；项目不在《禁止用地项目目录(2012年本)》及《限制用地项目目录(2012年本)》(2012年5月23日)的禁止、限制用地项目目录之列；且项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(2010年10月13日)之列，项目建设符合国家产业政策要求。 2、用地规划符合分析 该项目位于青岛西海岸新区大珠山中路与喜鹊山路交叉口西海岸汽车城内，租赁青岛西海岸双珠汽车城管理有限公司现有厂房(租赁协议见附件3)。根据企业提供土地证明(南集用(2013)第84284367号)，用地类别属于工业用地。根据《青岛西海岸新区总体规划》(2018-2035年)(见附图6)，项目所在地土地用途为商业服务业设施用地。根据《青岛西海岸新区管委办公室新区政务专报第655期》(2018年12月24日)：“对已经取得合法工业用地或建设用地手续且现在用地调整在非工业用地或非建设用地的，应予以环评审批”，若政府相关部门要求建设单位搬迁时，建设单位承诺根据规划需要无条件搬迁(见附件)。因此，项目选址可行。因此，项目选址可行。 3、与饮用水源保护区划要求符合性 该项目厂区南侧130m处为风河，根据《关于印发青岛西海岸新区水功能区划的通知》和《青岛市人民政府办公厅关于调整青岛市水功能区划的通知》(青政办发[2017]8号)，项目不涉及饮用水源保护区，故项目不位于饮用水源保护区内(见附图4)。 4、三线一单符合性分析 ①生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年》，该项目用地与各生态保护红线范围相对位置关系如附图6所示。项目不位于生态红线保护区内。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区标准。该项目废气达标排放；生产废水和生活污水经处理后排入市政管网；项目生产过程中噪声达标排放；固废分类处置，对周边环境影响较小。该项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境影响较小，即该项目的建设满足环境质量底线标准要求。 ③资源利用上线 该项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低，不超出当地资源利用上线。 环境准入负面清单：项目不属于环境准入负面清单项目。 综上所述，该项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 5、环保政策符合性 项目与各项环保政策的符合性见表1。 有机废气防治措施与相关规范性文件的符合性分析 规范 相关要求 符合情况 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121号 加大工业涂装VOCs 治理力度。全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs 排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs 排放控制。重点地区力争2018 年底前完成，京津冀大气污染传输通道城市2017 年底前基本完 成。木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020 年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020 年底前，替代比例达到100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 该项目使用水性漆，喷涂有机废气经收集进入UV光解设备+活性炭吸附处理经15m排气筒排放，废气收集效率不低于90%，处理效率不低于90%。 《山东省“十三五”挥发性有机物 污染防治工作方案》鲁环发〔2017〕331号 各市要严格落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，逐步提高石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目的环保准入门槛，实行严格的控制措施。未列入国家批准的相关规划的新建炼油及扩建一次炼油项目、新建乙烯、对二甲苯(PX)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)项目，禁止建设。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 青岛市打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年) 开展VOCs排放源清单调查，全面掌握VOCs排放与治理情况，编制VOCs污染治理三年计划。到2020年，全市VOCs排放总量较2015年下降30%以上。 严格落实国家有关石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，执行泄漏检测与修复(LDAR)标准、VOCs治理技术指南要求。开展焚烧行业VOCs等污染物排放情况调查，完善管控政策。委托技术单位开展餐饮油烟、干洗、汽修喷涂、装饰、装修等生活消费领域溶剂使用环节VOCs排放调查。加强VOCs排放源和治理效果的监管及信息公开管理。 《青岛市重点行业挥发性有机物污染治理技术导则(试行)》(青环发[2015] 74号) 一、原辅材料及工艺、装备、储存要求 根据不同行业，强制或推荐使用环保型涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料，生产工艺和设备应当与使用的环保型原辅材料相配套，有机原料应密闭储存，沸点低于45℃的甲类液体应采用压力储罐储存，废气要进行收集处理，从源头控制挥发性有机物(VOCs)废气的产生和无组织排放。 该项目使用水性漆，喷涂有机废气经收集进入UV光解设备+活性炭吸附处理经15m排气筒排放，废气收集效率不低于90%，处理效率不低于90%。 二、废气收集基本要求 所有产生VOCs污染的生产工艺装置须采用密闭化的生产系统或设立局部气体收集系统，封闭一切不必要的开口，尽可能减少VOCs废气排放筒数量，同类废气排放筒要合并，废气统一收集，分类集中处理。 三、废气处理技术要求 鼓励回收利用VOCs废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs净化处理率不低于90%，其他行业净化处理率原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择。 关于印发青岛市工业企业挥发性有机物污染防治规划(2018-2020年)的通知青环委办发〔2018〕34号 3.工业涂装行业 加强源头控制。 规范原辅料储存、转运、使用、回收，加强生产过程控制。 完善VOCs废气收集。所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统。严格执行废气分类收集，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理。收集系统能与生产设备自动同步启动，涂装工艺设计及废气收集应注意满足安全作业相关规定。采用排风罩收集，排风罩涉及应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，确保废气收集效率；采用整体密封生产线，密封区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密封换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时；所有产生VOCs的密闭空间应保持微负压。喷漆室设计时，除满足安全通风外，任何湿式或干式喷漆室的控制风速应满足《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）要求。VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识。 提升VOCs废气治理水平。应在废气处理设施进、出口分别设置采样口及采样监测平台，采样孔、点数目和位置应按GB/T16157和HJ/T75、HJ/T76、HJ/T373、HJ/T397等的规定设置。废气经处理后，其中苯、甲苯、二甲苯和VOCs等各项指标应满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5—2018）中最高允许排放浓度限值、最高允许排放速率限值及无组织排放限值等相关要求。 对于汽车制造行业，推进整车制造、改装汽车制造、汽车零部件制造等领域VOCs排放控制；推广使用高固体分、水性涂料，配套使用“三涂一烘”、“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；推广静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；建设燃烧治理设施对有机废气进行处理。废气经处理后应满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准第1部分：汽车制造行业》（DB37/ 2801.1-2016）等标准相关要求。 该项目使用水性漆，喷涂有机废气经收集进入UV光解设备+活性炭吸附处理经15m排气筒排放，废气收集效率不低于90%，处理效率不低于90%。 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 该项目使用水性漆，喷涂有机废气经收集进入UV光解设备+活性炭吸附处理经15m排气筒排放，废气收集效率不低于90%，处理效率不低于90%。 综上，项目生产有机废气收集与处理效率均符合相关要求。 三、项目概况 1、建设地点及周边环境 扩建项目位于青岛西海岸新区大珠山中路与喜鹊山路交叉口西海岸汽车城内，租赁青岛西海岸双珠汽车城管理有限公司现有厂房进行建设。项目所在厂区东侧、南侧、西侧、北侧均为汽车4S店。 项目具体地理位置见附图1，具体周边环境见附图2。 2、主要建设内容 该项目扩建建设内容包括主体工程、公用工程和环保工程，具体见表2。 项目建设内容一览表 项目 主要建设内容 备注 主体工程 烤漆房、储漆房 位于项目车间北侧，新增2间烤漆房，建筑面积56m2；1间储漆房，建筑面积9m2。 新增 公用工程 给水 项目由西海岸新区市政供水管网统一供给。 — 供电 项目由西海岸新区市政供电管网统一供给。 — 供热 项目烤漆房采用电烤灯。 — 环保工程 废气治理 喷漆及烤漆废气：经集气收集后由“过滤棉+UV光解+活性炭吸附”装置处理后经1支15m高排气筒P1排放。 噪声治理 选用低噪声设备、采取有效的减振、隔声等降噪措施。 固废治理 废水性漆桶收集外售，综合利用；漆渣、废过滤棉集中收集后委托专门的固废处置公司清运、处置；废弃活性炭、废UV灯管委托有资质单位处理。 3、总平面布置合理性分析 项目生产车间呈长方形，2间烤漆房、1间储漆房均位于车间的东侧，项目总平面布置合理(平面布置见附图5)。根据项目总图布置，项目平面布置可以做到功能分区明确，车间布局紧凑合理、节约用地，从工艺、节约用地和对外环境影响来看，项目总平面布置合理。 4、产品方案 项目新增汽车的烤漆工艺。该项目产品方案及产量见表3。 扩建项目产品方案一览表 序号 产品名称 年烤漆量 1 烤漆车辆 1000辆 5、项目主要生产设备、设施 项目新增主要生产设备见表4。 项目改扩建新增生产设备型号及数量一览表 序号 设备名称 规格型号 数量(台/套) 备注 1 烤漆房 4m×7m×2.5m 2 烤漆 2 喷枪 — 4 3 电烤灯 — 4 4 玻璃纤维过滤棉 — 1 漆雾处理 5 UV光解+活性炭吸附装置 — 1 有机废气处理 6 风机 2500m3/h 2 — 6、项目主要原辅材料 项目主要原辅材料见表5。 项目主要原辅材料一览表 序号 名称 年用量 最大存储量 性状 备注 1 水性丙烯酸底漆 0.1t 0.1t 液态 外购 2 水性丙烯酸面漆 0.2t 0.1t 液态 外购 水性漆成分见下表： 漆主要物料成分一览表 名称 分类 主要成分 质量百分含量(%) 水性底漆 固体份(24%) 丙烯酸 18 聚氨酯 6 挥发份(10%) 二丙二醇丁醚 4 二丙二醇甲醚 4 其他助剂 2 水份(66%) 溶剂水 66 水性面漆 固体份(22%) 丙烯酸 17 聚氨酯 5 挥发份(10%) 二丙二醇丁醚 4 二丙二醇甲醚 4 其他助剂 2 水份(68%) 溶剂水 68 7、工作制度及劳动定员 项目无新增员工，实行一班制，每班工作8h，年工作天数约300天。 四、公用设施 1、给水 项目不新增员工，不增加生活用水。 项目无新增生产用水。 2、排水 项目无新增人员，无新增生活污水。亦无生产废水。 3、供电 项目用电由青岛西海岸新区市政供电管网统一供给。 4、供热 项目烤漆房采用电加热方式。 五、环保投资 项目总投资约40万元，其中环保投资约15万元，环保投资占总投资比例37.5%，主要用于与项目配套的基础设施建设以及项目废气、噪声、固体废弃物的治理和环境管理等。 环保措施(设施)及投资情况详见表7。 环保措施(设施)及投资一览表 项目 环保措施(设施) 数量 投资额(万元) 废气治理 喷漆、烤漆 1 套过滤棉+UV光解+活性炭装置+1 根15米高排气筒 1套 14 固废治理 一般固废 一般固 废物暂存场所，生活垃圾收集处理 1处 0.5 危险废物 废物收集暂存及委托处理 1处 噪声治理 减振、隔声、消声、吸声等 / 0.5 合计 15 |
| 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、现有工程概况 1、现状规模及工程内容 青岛德润汽车服务有限公司位于青岛西海岸新区大珠山中路与喜鹊山路交叉口西海岸汽车城内。租赁青岛西海岸双珠汽车城管理有限公司现有房屋建设汽车4S店项目。 企业原有项目环评批复及验收情况 项目名称 环保备案时间 青岛德润汽车服务有限公司汽车4S店项目 备案号：201937028400000106 (2019年7月) 2、原有工程建设内容 企业原有工程建设内容情况一览表 项目 主要建设内容 主体工程 1#修理车间 车间北侧，建筑面积672m2，维修保养、打磨抛光、钣金等。 2#修理车间 车间北侧，建筑面积391m2，打磨抛光、钣金等。 展厅 车间南侧，建筑面积333m2。 辅助工程 办公室 厂房中间，建筑面积150m2。 储运工程 仓库 车间南侧，建筑面积39 m2，存放汽车配件。 原料库 车间南侧，建筑面积 35 m2，存放汽车辅料及配件。 公用工程 给水：由西海岸新区供水管网统一供给。 排水：洗车废水经隔油沉淀池处理后，与生活污水一同经市政管网排入青岛中科成污水处理厂处理。 供电：由西海岸新区供电管网统一供给。 办公室采用空调取暖。 环保工程 废气 少量打磨粉尘与焊接烟尘经移动式除尘器处理后于车间无组织排放。腻子废气于车间无组织排放。 废水 洗车废水、地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后，与经化粪池处理后的生活污水一同经市政管网排入青岛胶南中科成污水净化有限公司处理。 噪声 基础减振、建筑物隔声等。 固废 固废：生活垃圾，由环卫部门集中收集后处理；废旧零部件、废轮胎、废包装材料、除尘设备收尘由相关回收单位回收综合利用。废机油、 废包装桶(包括机油桶、变速箱油桶、制冷剂桶、防冻液桶、等)、隔油沉淀池污泥油脂等，委托资质单位进行处置。 3、原有工程主要原辅材料和主要设备 (1)原有主要原辅材料见下表。 企业原有项目原材料情况一览表 序号 原料 单位 用量 包装方式 备注 1 焊丝 t/a 0.02 纸箱 外购 2 机油 t/a 2 桶装 3 刹车油 t/a 0.2 桶装 4 变速箱油 t/a 0.2 桶装 5 制冷剂 t/a 0.1 桶装 6 防冻液 t/a 1 桶装 7 各类汽车零部件 件/a 1000 桶装 8 腻子 t/a 0.1 桶装 9 玻璃水 t/a 0.05 桶装 10 清洗剂 t/a 0.05 桶装 (2)原有工程主要生产设备见下表。 原有项目主要设备一览表 序号 设备名称 数量(台) 型号 1 双柱举升机 8 LD-3.8A 2 大梁校正仪 3 L2E 3 空压机 1 EEB-20A\8 4 外部整形机 2 8500 5 充电机 2 — 6 气动抽接油机 3 — 7 卧式千斤顶 3 — 8 二保焊机 2 — 9 手电钻 4 — 10 抛光机 3 — 11 打磨机 4 — (3)工艺流程 (1)汽车销售 汽车销售主要在销售区进行，包括车辆展示、咨询服务、购买服务等业务内容。 (2)汽车维修 该项目汽车维修分为一般维修和事故维修，根据建设单位提供的信息，维修内容不包括蓄电池的拆解、维修，工艺流程见下图。 原有项目工艺流程图 二、污染物源强及治理措施 1、废气污染源强及治理措施 原有项目产生的废气主要为焊接烟尘、切割、抛光、打磨粉尘，汽车尾气。 ①焊接过程产生的焊接烟尘、切割、抛光、打磨过程产生的粉尘：项目焊接方式主要采用二氧化碳气保焊，根据《焊接安全生产与劳动保护》中的统计数据，CO2保护实芯焊丝的焊接烟尘发尘量为5-8g/kg焊丝，该项目取8g/kg焊丝，建设项目焊材的使用量为0.02t/a，则焊接烟尘量为0.16kg/a。焊接烟尘经移动式除尘器进行净化(收集效率≥90%，净化效率≥90%)后，通过车间机械排风和自然补风的通风装置及时排至室外，焊接烟尘的年排放量为0.03kg/a。 项目在对车辆表面切割修补、喷漆前后需对车辆进行抛光、打磨，此时会有少量粉尘产生。根据建设单位提供资料，抛光、打磨粉尘平均每辆车产生量约5g，年产生量约2.5kg/a，产生的打磨粉尘由移动式除尘器收集处理，经移动式除尘器处理后(收集效率≥90%，净化效率≥90%)通过车间机械排风和自然补风的通风装置及时排至室外。打磨粉尘的年排放量为0.5kg/a。 ②腻子废气：腻子用量0.1t/a(固体份占79%，挥发分占21%)，有机废气产生量为0.021t/a，通过车间机械排风和自然补风的通风装置及时排至室外。 ③汽车尾气：该项目汽车修理车间有试车工位，伸缩管直接接到汽车尾气排放管，试车时排放的汽车尾气经伸缩管排入车间的环境空气中。为使待修汽车发动机燃烧充分和尾气达标排放，建设单位配置尾气分析仪，对检修前后的车辆进行尾气检测，并根据尾气排放情况对车辆进行调整和维修。因汽车试车及尾气排放量较少，不对周围环境空气产生明显影响。 根据2019年环境监测结果(报告编号：QDJD-HJ-19-131)，下风向监测点厂界监控浓度颗粒物0.105~0.192mg/m3、非甲烷总烃为0.43~0.93mg/m3，颗粒物厂界监控浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值的要求，有机废气厂界浓度满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3中厂界监控点浓度限值。 2、废水污染源强及治理措施 原有项目洗车、地面冲洗用水量约为212t/a，废水产生量按用水量的90%计，则废水产生量为190.8t/a。洗车废水经隔油池沉淀池处理后经市政污水管网排入青岛胶南中科成污水净化有限公司处理。 原有项目职工人数为30人，职工用水量按50L/人•d计，年工作时间为300d，则生活用水总量约450t/a，生活污水排放量按照用水量的85％计算，则生活污水的产生量约为382.5t/a，项目生活污水均经市政污水管网排入青岛胶南中科成污水净化有限公司处理。 根据2019年环境监测结果，该项目洗车废水经隔油池沉淀池处理后的水质能够满足《汽车维修业水污染物排放标准》(GB 26877-2011)表2中间接排放标准要求及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的B级标准。 3、噪声源强及治理措施 现项目主要噪声设备有打磨抛光工具、举升机等。 根据2019年环境监测结果，项目四周厂界外1m处昼间噪声监测最大值55.1dB(A)<65dB(A)，夜间噪声监测最大值45.0dB(A)<55dB(A)，均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类标准。 4、固废源强及治理措施 项目产生的固体废物主要分为有一般废物、危险废物和生活垃圾三类。 一般固废主要为废旧零部件、废轮胎、废包装材料、除尘设备收尘由相关回收单位回收综合利用。 危险废物主要为废机油、废防冻液、废变速箱油、废制冷剂、废包装桶(包括机油桶、变速箱油桶、制冷剂桶、防冻液桶等)、隔油沉淀池污泥油脂等，委托资质单位进行处置。 生活垃圾、含油抹布由环卫部门统一清运，运至垃圾填埋场处理。 项目固废产生及处置情况表 固废种类 产生(t/a) 废物类别 废物代码 属性 处理方式 废机油 1 HW08 900-214-08 危险废物 暂存危废暂存间,再委托具备危废处理资质的专业公司进行处置 废变速箱油 废制冷剂 0.01 HW45 900-036-45 废防冻液 0.5 HW06 900-404-06 废蓄电池 0.1 HW49 900-044-49 隔油沉淀污泥 0.4 HW08 900-210-08 废包装桶(包括机油桶、变速箱油桶、制冷剂桶、防冻液桶等) 0.15 HW49 900-041-49 废旧汽车零部件 2 / / 一般固废 相关回收单位回收综合利用 除尘器收集粉尘 0.02 / / 一般固废 废含油抹布 0.01 / / / 混入生活垃圾定期外运至城市垃圾场处理 生活垃圾 4.5 / / 生活垃圾 环卫部门定期清运 因此，项目固废均得到有效处置，对周围环境影响较小。 厂区内现有项目污染物排放汇总见下表。 厂区内原有项目污染物排放汇总表 单位：t/a 种类 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废气 VOCs(以非甲烷总烃计) 0.021 0 0.021 颗粒物 0.0027 0.0022 0.0005 废水 废水量 573.3 0 573.3 CODCr 0.229 0 0.229 氨氮 0.014 0 0.014 固废 一般工业固废 2.02 2.02 0 危险废物 2.17 2.17 0 生活垃圾 4.5 4.5 0 三、现有工程主要环境问题及拟采取的以新带老措施 经现场踏勘，现有工程整改措施见下表。 现有项目环境整改措施 序号 主要环境问题 拟采取的整改措施 完成时间 1 项目腻子工序废气无组织排放。 项目腻子工序于烤漆房中进行，腻子有机废气统一收集汇入UV光解+活性炭处理后经15m高排气筒排放。 2019年9月 2 废水采样口不规范。 废水采样口按照规定设置。 2019年9月 3 固体废物堆放杂乱。 严格按照相关环保要求建设一般固废暂存间和危废暂存间，并签订危废协议。 2019年9月 机修区 洗车区 项目现场图片 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 该项目位于青岛西海岸新区大珠山中路与喜鹊山路交叉口西海岸汽车城内。西海岸新区是山东省青岛市所辖的一个市辖区，即青岛西海岸经济新区，其北部为国务院批准设立的首批国家级经济技术开发区的青岛经济技术开发区。青岛前湾保税港区和董家口港区均位于西海岸新区。西海岸新区位于山东半岛东南部，胶州湾西岸，东南濒临黄海，北倚胶州市，南靠日照市，西与诸城市、五莲县接壤。西海岸新区交通便利，境内有204国道、同三高速公路、疏港高速、济青高速和滨海大道等交通干道，临近青岛国际机场和青岛港，已形成了四通八达的交通网络。 2、地质、地型、地貌 西海岸新区地质构造上属于鲁东地质次一级改造单元，其断裂构造线主要为东北向。出露地表的岩石有变质岩、岩浆岩和沉积岩，风河下游为松散岩层。 西海岸新区属于临沭断裂带内的沭东沿海低山丘陵区，地势由西北向东南倾斜，全市共分为裸岩地、低山丘陵地、沿河平地和沿海低地4个地貌类型。全市最高处为北部的小珠山，海拔724m。 3、气候气象 西海岸新区地处北温带季风气候区，受海洋环境的影响和调节，表现出明显的海洋性气候特征。年平均气温12.3℃，一月份最冷，月均2.2℃。八月份最热，月均25.7℃。历年极端高低温度分别为37.4℃和-16.3℃。西海岸新区年平均风速2.8m/s，冬半年大于夏半年，各月平均风速差别不很大。全年最多风向为北风、北北西风、东南风，东北东风最少。春夏以南及偏南风为主，秋季则以北及偏北风为主。历年平均降水量794mm，一年中7月、8月降水量最大，分别为192.6mm和175.7mm，1月和12月最小，分别为8.7mm和9.3mm。 4、水文 西海岸新区境内2.5公里以上的河流(含大河支流)有137条。其中较大的河流10条，汇入2.5公里以上支流11条，独立入海的小河流31条，多发源于中部山区，于东、南、东北入海。主要河流有白马河、吉利河、风河、甜水河、横河、潮河等。项目临近的河流主要是风河。风河为胶南市较大河流，发源于胶南市西北部宝山乡七宝山南麓，干流全长31.8km，流域汇水面积315.5km2，2.5km以上的支流21条，总长118km，是胶南重要水源地，上游建铁山水库。 5、生物多样性 青岛西海岸新区地处山东半岛西南隅，胶州湾畔，属温带落叶阔叶林区，雨量充沛、四季分明，适合多种动植物生长。动、植物为我国华北地区农业生态系统的常见种类，山丘植被为常绿针叶林、落叶阔叶林；平原为草甸植被。野生动物有野兔、蛇、麻雀、喜鹊等。无珍稀、濒危物种存在。 6、区域市政设施配套情况 项目所在地给水由西海岸新区市政给水管网统一供给；供电由西海岸新区供电部门统一供给。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境质量现状： 环境空气： ①2018年区域环境空气质量 根据《2018年青岛市生态环境状况公报》，西海岸新区 2018年环境空气主要污染物监测结果统计见下表。 西海岸新区2018年环境空气主要污染物监测结果统计 单位：ug/m3 行政区 SO2 NO2 CO mg/m3 O3 PM10 PM2.5 西海岸新区 10 31 1.4 154 72 34 2018年，全市环境空气质量总体呈持续改善趋势。PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3同比分别改善8.1%、5.3%、28.6%、6.1%、10.5%，CO浓度基本持平。PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM2.5超出二级标准。PM10、PM2.5、SO2、NO2浓度均为2013年以来最好水平，且SO2、NO2连续三年稳定达到国家一级标准。市区空气质量优良率85.3%，同比增加6.7个百分点，为2013年以来最好水平。总体来看，2018年为自2013年实施《环境空气质量标准》(GB3095-2012)以来空气质量最好的年份。 ②环境空气质量区域达标判断及整体变化情况分析 2018年环境空气质量监测结果表明，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。 2018年期间青岛市生态环境局西海岸新区分局积极开展大气污染综合整治，一是排查整治“散乱污”企业，按照“两断三清”要求，依法淘汰取缔“散乱污”企业；二是整治燃煤污染，强化重点燃煤企业污染防治设施运行监管，实施现场监察和在线监控，对不符合环保要求、超标排放的燃煤设施，依法拆除或治理；三是推进工业污染综合防治，对2000个密封点以上的有机化工企业，进行首轮泄漏检测与修复；开展石化企业专项执法，检查有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业企业。四是防治油气污染，对全市加油站实行油气二级回收；五是控制农作物秸秆焚烧，通过加大宣传，落实监管责任，引导秸秆综合利用；六是整治扬尘污染，采取部门联合执法等措施，依法拆除城区路边石材加工企业，规范、清理城区露天烧烤摊点等。 青岛市及西海岸新区2019年未制定环境质量改善目标，但为持续改善西海岸新区环境空气质量，2018年11月1日青岛西海岸新区管委印发《青岛西海岸新区打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》(青西新管发〔2018〕73号)。 综上分析，所在区域环境空气质量整体呈逐步改善趋势。 地表水：该项目所在区域的地表水主要为项目南侧的风河，项目区域地表水水质能够达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水质标准要求。 地下水：该项目所在地地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准要求。 声环境：该项目所在地声环境现状总体较好，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3区标准要求。 2、环境问题： 该项目所在区域为空气质量级别为二级，空气质量良好；区域内水环境、声环境、生态环境总体良好，不存在严重的环境问题。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于青岛西海岸新区大珠山中路与喜鹊山路交叉口西海岸汽车城内，厂址附近无自然保护区、文物景观、珍稀动植物，因此确定主要环境保护目标与保护等级见下表，项目周边环境敏感目标分布图见附图3。 主要环境保护目标一览表 环境 要素 保护目标 距项目的方位和距离 保护标准 方位 距离(m) 环境空气 海棠湾 NE 850 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 清水庐社区 S 370 海滨小学 SW 770 大哨头村 SW 910 烟台东村 NW 460 台东花园社区 NW 460 颐海园社区 NW 730 地表水 风河 S 130 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准 地下水 项目周边6km2范围内浅层地下水 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 项目所在地环境空气质量功能为二类区，评价区域内环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中二级标准，VOCs执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中标准限值要求。具体标准见下表。 环境空气质量标准限值 (单位：μg /m3) 污染物 浓度限值 浓度限值 1小时浓度 24小时平均 年平均 SO2 500ug/m3 150ug/m3 60ug/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 NO2 200ug/m3 80ug/m3 40ug/m3 PM10 — 150ug/m3 70ug/m3 PM2.5 — 75μg/m3 35μg/m3 CO 10mg/m3 4mg/m3 — O3 200μg/m3 160μg/m3 — TVOC 1.2mg/m3 0.6mg/m3(8小时) — 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 2、地表水环境质量标准 地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。具体标准见下表。 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L(pH为无量纲) 序号 项目名称 单位 评价标准值 执行标准 1 pH --- 6~9 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中Ⅲ类标准 2 COD mg/L L ≤20 3 BOD5 mg/L ≤4 4 氨氮 mg/L ≤1.0 5 总磷 mg/L ≤0.2 6 溶解氧 mg/L ≥5 7 粪大肠菌群 个/L ≤10000 3、地下水环境质量标准 项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准，具体标准见下表。 地下水环境质量标准限值 单位：mg/L 序号 项目 单位 Ⅲ类标准 1 pH值 无量纲 6.5~8.5 2 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 3 溶解性总固体 mg/L ≤1000 4 耗氧量(CODMn法，以O3计) mg/L ≤3.0 5 氨氮 mg/L ≤0.2 6 总大肠菌群 MPN/100mL或CFU/100mL ≤3.0 4、声环境质量标准 区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，标准值见下表。 声环境质量标准 类别 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：项目工艺废气中VOCs有组织排放浓度、排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2中“汽车修理与维护(O8111)”标准限值要求；厂界监控浓度执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3中厂界监控点浓度限值。厂内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机污染物无组织排放标准》(GB37822-2019)表A.1中的无组织特别排放限制浓度要求。 废气排放标准限值 污染物 排放浓度 (mg/Nm3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放浓度限值(mg/m3) 执行标准 排放高度(m) 二级 监控点 浓度 VOCs 50 15 2.0 周界外最高点 2.0 DB37/2801.3-2017表2、表3 VOCs 6mg/m3 监控点处1h平均浓度值 GB37822-2019表A.1 20mg/m3 监控点处任意一次浓度值 2、噪声：噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(3类：昼间65dB，夜间55dB)； 3、固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及修改单的规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的规定。 |
| 总量控制指标 | 该项目废气总量控制因子为VOCs。扩建项目VOCs新增排放量为：0.0057t/a，以新带老VOCs削减量为0.01701t/a，扩建完成后全厂VOCs排放量为0.00969t/a。根据青岛市生态环境局西海岸新区分局的要求，主要污染物总量指标需要倍量替代，该项目申请VOCs控制排放量为：0.0057t/a×2=0.0114t/a。 项目无新增生产废水、生活污水排放，无需申请总量控制。 |

建设项目工程分析

生产工艺流程简要说明或简图 一、施工期： 该项目租赁已建厂房。该项目施工期主要是设备的安装，因此本次环评不再对施工期工艺流程进行描述。 二、营运期 项目生产工艺流程见下图： 项目生产工艺流程图 生产工艺流程说明： 喷漆、烤漆：车辆需要喷漆时，由原料厂家将漆料运至车间，将水性漆注入喷枪，人工利用喷枪对汽车表面脱漆补漆处理，然后进行烤漆，一般喷一遍底漆，底漆烤漆后，再喷一遍面漆再进行烤漆，烤漆时采用电加热，加热温度约为40℃，烤漆时间为20min左右。喷漆、烤漆均在烤漆房中，进行喷漆及烤漆时，外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送到喷漆房顶部，再经顶部过滤棉二次过滤净化后进入喷漆房，洁净空气从顶部均匀向下运动，在喷漆房内形成全压式气流，使喷漆过程的漆雾不能在空气中停留，而直接通过墙侧出风口经1套过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒P1排放。漆料上漆率在70%以上，喷漆、烤漆工序全年工作600h。

主要污染工序 废气：项目喷漆、烤漆过程产生的废气。 噪声：项目噪声为喷漆、风机等设备产生的机械噪声，噪声源强在70-80dB(A)之间。 固废：项目固体废物主要为生产过程中产生的废水性漆桶、废漆雾过滤棉、漆渣、废活性炭、废UV灯管。

环境影响分析

施工期环境影响分析 项目租赁现有生产车间，施工期主要进行设备安装、供排水管线、电路管网设置等，施工期主要环境影响为噪声、固废等影响。施工期结束，施工期间对周边环境造成的影响也结束，因此不再对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目废气主要为喷漆、烤漆过程产生的废气。 (1)有组织废气 ①喷漆、烤漆废气 项目车间增设有2座烤漆房，烤漆房设手动喷漆工位，人工使用喷枪进行喷漆，漆料通过喷枪高压喷嘴呈雾状喷出，分散成雾状附着于车辆表面，漆附着率约为70%。喷漆废气主要成分为未附着车辆表面的水性漆形成的漆雾和有机溶剂挥发形成VOCs。喷漆后的车辆留在烤漆房内烤干，喷漆及烤漆过程喷漆室均保持密闭状态。采用“玻璃纤维过滤棉+ UV光解+活性炭吸附”(2座烤漆房共用一套“UV光解+活性炭吸附”设备)处理喷漆、烤漆废气，处理废气通过1支15m高排气筒P1排放。 ②有机废气处理措施可行性分析 UV光解净化法：工业废气净化设备利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对有机气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。有机性气体利用排风设备输入到本净化设备后，运用高能紫外线光束及臭氧对有机(异味)气体进行协同分解氧化反应，使有机气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。对有机废气可达40%以上的净化率(净化效率按40%计)。 活性炭吸附法：活性炭具有高效吸附剩余有机废气的作用，在多孔性物质处理流体物质时，流体中的某一组分或某些组分会被吸引到固体表面并且浓集其表面上。活性炭是最早、用途较广的一种优良吸附剂，具有很高的孔隙率比，表面一般在700-1500m³/g范围内，故活性炭常常被用来吸附处理空气中的有机溶剂物和恶臭物质。活性炭吸附有机废气的净化效率按85%计。 综上所述，该项目UV光解+活性炭处理有机废气的净化效率按90%计。 ③物料平衡 项目喷漆废气、烤漆废气产生及排放量计算采用物料平衡法确定，计算过程如下： 1)漆料用量 项目水性漆的年用量为0.3t。本次评价挥发份含量取建设单位提供的水性漆配方含量，详见报告表表3。 2)喷漆、烤漆废气平衡原则 a、喷漆工序漆料附着率按70%计；其余未附着涂料固体份形成逸散漆雾、挥发份挥发形成有机废气，其中漆雾经玻璃纤维过滤棉装置处理后全部去除。 b、烤漆工序以附着在工件上的挥发份全部挥发形成烤漆废气计算。 c、喷漆、烤漆过程烤漆室均保持密闭，通过风机形成负压，确保喷漆、烤漆时废气不外溢，仅在烤漆结束后，设备放置过程中有少量废气无组织排放。根据企业运行经验及同类项目，本次评价有机废气的收集率按90%计，净化效率按90%计。 根据项目漆用量、成分、附着率以及废气收集净化效率计算，项目漆的物料平衡见下表及下图。 物料平衡表单位：kg/a 投入 产出 名称 用量 成分 使用量 产出名称 产生量 水性漆 300 固体份 68 进入产品 47.6 挥发份 30 废气 无组织VOCs 3 去离子水 202 有组织VOCs 2.7 固体废物 进入废过滤棉 20.4 环保设备处理VOCs 24.3 水分蒸发 202 总计 300 / 300 / / 300 水性漆物料平衡图 单位：kg/a 漆雾：水性漆附着率70%，其余30%形成漆雾，形成漆雾中70%成为落地漆渣，该项目水性漆合计固体份量为0.068t/a，则漆雾产生量为0.0204t/a，喷漆、烤漆工作时间为600h，则漆雾产生速率为0.034kg/h，配套风机风量为5000m3/h，产生浓度为6.8mg/m3。由于漆雾属于湿式粉尘，极易被吸附去除，通过漆雾过滤器(内含玻璃纤维过滤棉)过滤后可认为漆雾全部净化，漆雾无排放量。 有机废气：烤漆房四周密闭，有少量有机废气无组织排放，有机废气收集效率取90%，收集的VOCs采用“玻璃纤维过滤棉+ UV光解+活性炭吸附”处理，配套风机风量为5000m3/h，处理效率取90%。喷漆、烤漆合计挥发份量为0.03t/a，则喷漆、烤漆VOCs产生量为0.03t/a，喷漆、烤漆工序均于密闭房中进行，则喷漆、烤漆工序VOCs有组织排放量为0.0027t/a，排放速率为0.0045kg/h，排放浓度为0.9mg/m3。 腻子废气：刮腻子及烤腻子工序设置在烤漆房内，腻子产生的有机废气由原有的无组织排放整改为经收集引入喷漆房的“玻璃纤维过滤棉+ UV光解+活性炭吸附”设备处理后通过1支15m高排气筒P1排放。腻子有机废气产生量为0.021t/a，有机废气的收集率按90%计，净化效率按90%计。则腻子VOCs有组织排放量为0.00189t/a，环保设备处理量为0.01701t/a，无组织排放量为0.0021t/a。 排气筒P1有组织废气排放情况一览表 污染源 污染物 产生量(t/a) 收集/处理效率 排气筒 编号 风机风量(m3/h) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放浓度(mg/m3) 排气筒高度/口内径(m) 烤漆废气 VOCs 0.027 90%/90% P1 5000 0.0027 0.008 0.92 15/0.4 腻子废气 0.0189 0.00189 经计算，项目排气筒P1出口处VOCs的排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2中标准限值要求(VOCs：50mg/m3，2kg/h)。 (2)无组织废气 根据以上分析，无组织废气包括未经集气罩收集的喷漆、烤漆、腻子废气。 综上，项目无组织废气排放情况见下表。 项目无组织废气排放情况一览表 污染源 污染物 产生量(t/a) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 面源参数(长×宽×高) 喷漆、烤漆废气 VOCs 0.003 0.003 0.008 24m×44m×5m 腻子废气 0.0021 0.0021 根据AERSCREEN 估算模式厂界处VOCs浓度进行预测，根据预测结果，项目厂界处VOCs 最大叠加浓度为0.941mg/m3，可以满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3厂界监控点浓度限值(VOCs：2.0mg/m3)。 该项目为全面加强VOCs无组织排放控制，拟具体采取以下措施： VOCs物料储存措施：存储于密闭的储罐中；盛装VOCs物料(水性漆)的容器存放于室内，且盛装VOCs物料的容器在非取用状态时加盖、封口，保持密闭；VOCs物料储罐密封良好，其中挥发性有机液体储罐符合规定要求；VOCs物料储库、料仓满足对密闭空间的要求。 VOCs物料转移和输送措施：采用密闭容器，严格按要求装载。 VOCs物料工艺过程控制措施：VOCs物料投加、搅拌均在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统。 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 采取以上无组织VOCs废气控制措施后，厂内VOCs无组织排放控制及限值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A.1限值要求。 (3)大气环境影响预测与评价 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ① Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ② 评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分： 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③ 污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m3) 标准来源 TVOC 二类限区 一小时 1200.0 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D ④污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 排气筒参数 污染物名称 排放速率(kg/h) 最大落地浓度(ug/m3) 占标率(%) 高度 (m) 内径 (m) 温度 (K) 流速 (m/s) 排气筒(P1) 15.0 0.4 293.15 11.1 VOCs 0.008 0.006 0.5 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 矩形面源 污染物 排放速率(kg/h) 最大落地浓度(mg/m3) 占标率(%) 长度(m) 宽度(m) 有效高度(m) 面源 44 24.2 5 VOCs 0.008 0.011 0.92 ⑤评级工作等级确定 综合以上分析，该项目Pmax最大值出现为面源排放的VOCs，Pmax值为0.92%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定该项目大气环境影响评价工作等级为三级。 扩建项目大气污染物有组织排量详见下表，无组织排放量详见下表。 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 年排放量(t/a) 1 P1 VOCs 0.9 0.0045 0.0027 有组织排放总量 VOCs 0.0027 项目大气污染物无组织排放量核算一览表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量(t/a) 标准名称 浓度限值(mg/m3) 1 喷漆、烤漆 VOCs 车间密闭 DB37/2801.5-2018表3 2.0 0.003 无组织排放量总计 无组织排放量总计 VOCs 0.01 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 原有排放量 (t/a) 新增年排放量 (t/a) 以新带老削减量(t/a) 年排放总量(t/a) 1 VOCs 0.021 0.0057 0.01701 0.00969 (4)卫生防护距离 由于项目没有行业卫生保护距离标准，现参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中推荐的卫生防护距离估算方法，将扩建项目所在车间作为一个面源预测，计算公示如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需的卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径，m；根据生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到控制水平，kg/h； 卫生防护距离计算系数 计算系数 工业企业所在地区近五年平均风速m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业企业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 110 B <2 0.01 0.013 0.013 >2 0.02 0.035 0.035 C <2 1.83 1.76 1.76 >2 1.83 1.74 1.74 D <2 0.75 0.75 0.54 >2 0.81 0.81 0.73 项目卫生防护距离计算结果 面源名称 污染物 无组织 排放面积(m2) 平均风速 (m/s) 标准浓度 限值 (mg/m3) 无组织排放量 (kg/h) 计算距离 (m) 提级后卫生防护 距离(m) 生产车间 VOCs 1063 2.8 1.2 0.008 0.277 50 该项目无组织排放的废气卫生防护距离计算过程详见下图。 项目生产车间无组织排放卫生防护距离 由以上计算可知，以VOCs计算的卫生防护距离为50米。《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定：“如有两种污染物，单独计算并确定的卫生防护距离相同，则提一级”“卫生防护距离在100m以内时，极差为50m”。因此该项目生产车间需设置50m的卫生防护距离，该项目防护距离内无敏感目标。因此该项目满足卫生防护距离要求。卫生防护距离包络线图见附图8。 综上，项目废气能够达标排放，对项目周边大气环境和环境敏感点影响较小。 2、水环境影响分析 该项目无新增生活污水、生产废水。因此，对周边水环境影响不大。 3、声环境影响分析 噪声来源主要为喷漆、风机等设备运行产生的噪声，其噪声级在70~80dB(A)之间。噪声源源强见下表。 项目主要噪声设备情况表 所在位置 设备名称 设备数量(台) 噪声级(dB(A)) 降噪措施 生产车间 喷枪 4 70~75 基础减震、建筑隔声等措施 风机 2 70~80 注：各设备的声压级值指在距设备1m处的测量值。 为了降低该项目噪声对环境的影响，企业拟采取如下降噪措施： (1)采用先进的生产工艺及先进的低噪音设备； (2)合理安排设备安放位置，高噪设备尽量远离厂界，尽可能利用距离进行声级衰减； (3)设备安装时采取加防震垫、产噪大的设备加设消声器等防振减噪措施； (4)生产过程中，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。 本次环评采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)推荐模式对厂界噪声进行预测，预测结果见下表。 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号 预测点位 昼 间 贡献值 标准值 1 东边界 51 65 2 南边界 48 3 西边界 51 4 北边界 52 项目运营后夜间不生产，在严格落实各项降噪措施的前提下，经过距离衰减，经预测昼间到达厂界处的噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中的3类标准限值要求。 4、固体废物影响分析 项目产生的固废主要是废水性漆桶、废漆雾过滤棉、漆渣、废活性炭、废UV灯管。 (1)废漆桶：根据企业提供资料，项目废包装桶(水性漆)产生量约为0.03t/a，为一般工业固废，集中收集后由相关单位回收综合利用。 (2)废过滤棉：项目喷漆工序采用玻璃过滤棉装置除漆雾，平均约6个月对过滤棉进行更换，根据企业提供资料，每次更换的量约0.15t，则废过滤棉产生量约0.3t/a，为一般工业固废，集中收集后委托专门的固废处置公司清运、处置。 (3)漆渣：根据企业提供资料，项目漆渣产生量约为0.02t/a，为一般工业固废，集中收集后委托专门的固废处置公司清运、处置。 (4)废活性炭：根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)中的相关要求：进入吸附装置的废气温度宜低于40℃；气体流速宜低于1.20m/s；吸附装置净化效率不得低于90%。项目活性炭吸附装置一次存放活性炭0.4t，活性炭需要定期进行更换，根据环保设备单位提供资料，取按照1t活性炭可吸附200kg废气。该项目有机废气产生量为0.05t，活性炭装置按吸附80%更换计算，则活性炭更换周期为752h。本次评价按每年更换1次活性炭计算。项目共1套活性炭吸附设备，则产生废活性炭0.4t/a。据《国家危险废物名录》，废活性炭属于危险废物，类别HW49，代码为900-041-49，暂存于危废暂存间后，委托有危险废物处理资质的单位进行处置。 (5)废紫外灯管：根据企业提供资料，每年更换一次，每次更换20根灯管。废紫外灯管年均产生量20根(共0.01t，每根灯管500g计)，由企业统一收集后委托有资质单位处置。根据《国家危险废物名录》，废紫外灯管属于危险废物，类别HW29，代码900-023-29，暂存于危废暂存间后，委托有危险废物处理资质的单位进行处置。 扩建项目固体废物产生及处置情况一览表 产污环节 主要污染物 属性 产生量t/a 排放量 t/a 废物类别及废物代码 治理措施 喷漆、烤漆 废漆桶 一般固废 0.03 0 —— 外售综合利用 废过滤棉 一般固废 0.3 0 —— 委托专门的固废处置公司清运、处置 漆渣 一般固废 0.02 0 —— 一般固体废物 0.35 0 —— 废气处理 废活性炭 危险废物 0.4 0 HW49 900-041-49 委托有资质的单位处置 废紫外灯管 危险废物 0.01 0 HW29 900-023-29 危险废物 0.41 0 —— 建设单位拟设置1处6m2的危险废物暂存间。项目危险废物暂存间基本情况表见下表。 项目危险废物暂存间基本情况表 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-041-49 4S店东侧 6m2 包装袋 9m3 一年 废紫外灯管 HW29 900-023-29 6m2 包装箱 9m3 一年 针对一般固废，建设单位应设置专门的固废暂存场所，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单的要求进行建设，设置防渗漏、防雨淋等措施，同时做好一般固废的收集工作，严禁在车间内随意堆放。 项目计划建设危废暂存间1处，该危废暂存间建筑面积6m2，危废暂存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求设计，危废暂存间设立危险固废标志，产生危险废物的车间，必须设置专用的危险废物收集容器，容器的材质、强度等应符合贮存要求，同时应在容器上粘贴《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)附录A所示标签。产生的危险废物随时放置在容器中，绝不能和其他废物一起混合收集，定期运往公司危废暂存间。危废暂存间要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，并设计建造径流疏导系统、泄漏液体收集装置、气体导出口装置。在厂区内应避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。建立危险废物管理台账，严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 通过采取以上措施，该项目产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响不大。 5、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 该项目生产过程不使用有毒有害原材料，产生的固体废物得到妥善处置。项目使用水性漆，无毒环保、无气味、可挥发物极少、不燃不爆高安全性，厂区内最大储存量为0.2t。厂内不涉及危险化学品的储存，无重大风险源。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)关于建设项目评价工作等级判定依据，该项目为无危险物质，环境风险潜势为I，风险评价等级为简单分析。 项目风险评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 汽车4S店项目 建设地点 (山东)省 (青岛)市 (西海岸新区)区 ()县 ()园区 地理坐标 经度 120.011446 纬度 35.860022 主要危险物质及分布 水性漆均存放于储漆间。 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水) 大气：易燃物质遇明火、高热能引起燃烧爆炸。发生安全风险的同时燃烧产生的CO、CO2等会对大气环境产生不利影响。 地表水：距项目最近地表水为项目南侧约130m处的风河，项目原料若发生洒漏，因储存量较小，泄漏对地表水产生不利影响的可能性较小。 地下水：原料及其次生污染物如收集或处置不当，可能会渗入土壤，进而进入地下水污染地下水水质，考虑其储存量较小，对地下水的影响较小。 风险防范措施要求 ①火灾风险防范措施 a物料储存应该规范化，项目原材料、成品易燃，应禁止接触明火。边界粘贴防火标志。 b该项目防火等消防安全措施必须到位。 ②危废处置风险防范措施 a加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程。对事故易发处按规定时间巡检，发现问题及早解决。 b加强对危险固废存储设施的管理，避免出现危险固废随意处置现象。危险废物的储存除需设危险废物暂存间集中储存和管理外，危险废物贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的规定执行，定期委托有资质单位回收处理。 ③环保设施风险防范措施 a加强管理，维修人员定期进行检测； b若环保处理设备发生故障时，应及时停车进行维修，确保正常运行后方可进行生产，避免污染物未经处理对周边环境产生影响。 填表说明(列出项目相关信息及评价说明) 风险源：项目涉及有毒有害和易燃易爆物质为粘结剂中的乙酸乙酯。 敏感目标：距项目最近的敏感目标为项目南侧370m的清水庐，敏感目标分布见附图3。 结论：项目物料存在洒落或引发火灾爆炸及污染地下水水质环境的风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项环境风险防范规章制度，避免风险事故的发生。 在认真落实项目拟采取的环境风险防范措施及评价所提出的环境风险防范及环境风险对策后，对周围敏感目标的影响较小，项目的环境风险是可防控的。 6、环境管理与监测计划 项目环境监测计划具体见下表。 监测计划表 类型 产污环节 监测点位 监测频次 监测项目 废气 喷漆、烤漆 排气筒P1 每半年监测1次 VOCs 厂界 VOCs 在厂房门窗或通风口、其他开口(孔)等排放口外1m VOCs 噪声 厂界噪声 厂界外1m处 每季度监测1次 Ld 固废 / 每月统计一次 统计全厂固废量 另外，应注意监测资料的保存与建挡，做到： a、应有监测分析原始记录，记录应符合环境监测记录规范要求； b、及时做好监测资料的分析、反馈、通报与归档； c、接受环保主管部门的监督和指导。 7、项目环保验收 根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收，项目环保投资及“三同时”验收一览表见下表。 建设项目“三同时”验收一览表 污染类型 污染源 监测点位 监测因子 环保措施 验收标准 废气 喷漆、烤漆 排气筒P1 VOCs 集气收集+过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2汽车修理与维护(O8111)标准。 厂界 VOCs — 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3中监控浓度限值。 在厂房门窗或通风口、其他开口(孔)等排放口外1m VOCs — 厂内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A.1限值要求。 固体废物 一般固废；危险废物 — — 分类处置 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定。 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的规定。 噪 声 生产设备 厂界 Leq(A) 基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 9、项目污染物排放清单 项目污染物排放清单一览表详见下表。

- 该项目污染物排放清单及管理要求一览表

| 项目 | 污染工序 | 污染因子 | 环保措施 | 排放浓度mg/m3 | 执行标准 | 排放量t/a | 排污口 | 环境监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷漆、烤漆 | VOCs | 集气装置+过滤棉+UV光解+活性炭吸附设备+15m排气筒 | VOCs：0.9 | DB37/2376-2013表2 GB16297-1996表2 | VOCs：0.0027 | 15m排气筒P1 | 每半年1次 |
|  | 无组织废气 | VOCs | / | VOCs：0.011 | DB37/2801.6-2018表3 GB16297-1996表2 GB37822-2019附录A.1 | VOCs：0.003 | / |  |
| 固废 | 生产 | 废水性漆桶、废漆雾过滤棉、漆渣 | 一般工业固废暂存间贮存 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求 | 0 | 不外排 | 台账管理 |
|  | 生产 | 废活性炭、废UV灯管 | 危险废物暂存间贮存，贮存周期不得超过1年，委托有资质单位处置 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单 | 0 |  |  |
| 噪声 | 喷枪、风机等 | Leq | 基础减振、隔声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | / | / | 每年1次 |
| 风险 | 项目在日常工作中仍须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，在采取以上风险防范措施的前提下，项目的环境风险水平可控。 |
| 防渗 | / |
| 环境监测 | 详见报告表汇中表38 |
| 信息公开 | 项目名称：汽车4S店项目 建设单位：青岛德润汽车服务有限公司 建设地点：青岛西海岸新区大珠山中路与喜鹊山路交叉口西海岸汽车城内 项目组成：该项目投资40万元，租赁青岛西海岸双珠汽车城管理有限公司现有生产厂房。 建设内容：新增2间烤漆房、1间储漆房。 建设进度：扩建 主要污染物及处理措施： (一)废气治理：喷漆、烤漆废气及腻子废气经集气收集后由“过滤棉+光解+活性炭吸附”装置处理后经1支15m高排气筒P1排放。 (二) 噪声控制：选用低噪声设备，合理布局，并采取隔声、降噪、减振等治理措施。 (三) 固废管理：废水性漆桶收集外售，综合利用；漆渣、废过滤棉集中收集后委托专门的固废处置公司清运、处置；废弃活性炭、废UV灯管委托有资质单位处理。 |

污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 0 t/a | 排放去向 | 直接 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产废水排放量 | 0 t/a |  | 最终 | / |
|  | 生活污水排放量 | 0 t/a |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量(吨/年) | 排放量(吨/年) |
|  | / | / | / | / |
| 废 气 | 工艺过程废气排放量(标.立方米/年) | 喷漆、烤漆：5×106 | 排气筒高度(米) | P1:15 |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 主要的污染物 | 产生量(吨/年) | 排放量(吨/年) |
|  | 喷漆、烤漆 | VOCs | 0.03 | 0.0057 |
| 固体废物 | 主要的污染物 | 排放去向 |
|  | 名称 | 产生量 (吨/年) | 排放量 (吨/年) |  |
|  | 废水性漆桶 | 0.03 | 0 | 收集外售，综合利用 |
|  | 漆渣 | 0.02 | 0 | 委托专门固废处置公司清运、处置 |
|  | 废过滤棉 | 0.3 | 0 |  |
|  | 废活性炭 | 0.4 | 0 | 委托有资质单位处理 |
|  | 废紫外灯管 | 0.01 | 0 |  |
| 噪 声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | 喷枪、风机等 | 70~80 |
| 其他 | 无 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 (编 号) | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷漆、烤漆、腻子 | VOCs | 集气收集+过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒P1排放 | 达标排放，对周围环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 生产 过程 | 废水性漆桶 | 收集外售，综合利用 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 废过滤棉、漆渣 | 委托专门固废处置公司清运、处置 |  |
|  |  | 废活性炭、废UV灯管 | 委托有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 项目选用低噪声设备，采取减振、隔声、吸声等措施，可保证噪声达到相应标准要求，对周围环境影响较小。 |
| 其 他 | 无 |

污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量 (1) | 新建部分 产生量 (2) | 新建部分 削减量 (3) | 以新带老 削减量 (4) | 排放 增减量 (5) | 排放 总量 (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 0.065 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0.065 |
| CODcr | 0.235 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0.235 |
| 氨氮 | 0.014 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0.014 |
| 废气 | 0 | 300 | 0 | 0 | +300 | 300 |
| 颗粒物 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0005 |
| VOCs | 0.021 | 0.03 | 0.0243 | 0.01701 | -0.01131 | 0.00969 |
| 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 一般固废 | 0 | 0.000035 | 0.000035 | 0 | +0 | 0 |
| 危险废物 | 0 | 0.000041 | 0.000041 | 0 | +0 | 0 |

注：

- 单位：废气量  万标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：(5)=(2)-(3)-(4)；(6)=(2)-(3)+(1)-(4)。

- (5)≥0时，取正值；(5)≤0时，取负值。

生态影响分析

主要生态影响(不够可另附页) 项目租用已有车间进行生产，周边无生态环境敏感物种和景观，无土木建设工艺。项目投入营运后，产生的污染物均能得到妥善处理，其运营不会对周边生态环境造成不良影响。 从项目总体来看，该项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。

生态保护措施及预期效果 项目营运过程中对环境的主要影响是排放的废气和固废等污染因素的影响。项目投产运营以后，通过采取完善基础设施，实现废物减量化、资源化、无害化，在建设中确保环保投资的落实等措施，来改善项目周围的生态环境。经处理后对周围生态环境影响较小。

结论与建议

一、结论 1、项目概况 青岛德润汽车服务有限公司租赁青岛西海岸双珠汽车城管理有限公司现有厂房，投资40万元扩建汽车4S店项目。项目位于青岛西海岸新区大珠山中路与喜鹊山路交叉口西海岸汽车城内，总占地面积65m2，建成后形成年喷漆烤漆1000辆汽车等。 2、选址可行性 该项目位于青岛西海岸新区大珠山中路与喜鹊山路交叉口西海岸汽车城内，周边无省级或市级重点文物保护单位，该项目未处于生态保护红线区内，能够满足《山东省生态保护红线规划》(2016-2020年)的要求。根据《青岛西海岸新区总体规划》(2018-2035年)(见附图7)，项目所在地目前土地用途为居住用地，建设单位承诺根据规划需要无条件搬迁(见附件)。因此，项目选址可行。 3、产业政策 项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)中的限制类和淘汰类，属于允许类，因此符合相应的产业政策。 项目不位于饮用水源保护区内。 项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 4、环境质量现状评价结论 环境空气：全市环境空气质量总体呈持续改善趋势。PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3同比分别改善8.1%、5.3%、28.6%、6.1%、10.5%，CO浓度基本持平。PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM2.5超出二级标准。PM10、PM2.5、SO2、NO2浓度均为2013年以来最好水平，且SO2、NO2连续三年稳定达到国家一级标准。市区空气质量优良率85.3%，同比增加6.7个百分点，为2013年以来最好水平。总体来看，2018年为自2013年实施《环境空气质量标准》(GB3095-2012)以来空气质量最好的年份。 地表水：项目南侧130m处的风河水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ标准要求。 地下水：地下水符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。 声环境：项目所在区域噪声现状符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准要求，该项目周围环境质量良好。 5、施工期环境影响评价结论 项目租赁现有厂房，无施工期，故不存在施工期环境影响问题。 6、营运期环境影响评价结论 (1)废气 该项目的空气污染物主要是喷漆、烤漆工序产生的废气。 项目喷漆、烤漆工序及原有项目的刮腻子废气均在封闭的烤漆房中进行，喷漆、烤漆废气及整改后的腻子废气均经1套“过滤棉+活性炭吸附”装置处理后经一根15m高排气筒P1排放。项目VOCs有组织排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2中“汽车修理与维护(O8111)”标准限值要求(50mg/m3，2.0kg/h)。 经预测，无组织排放的VOCs厂界浓度满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3中厂界监控点浓度限值(2.0mg/m3)。采取加强无组织排放控制措施后，厂内VOCs无组织排放控制及限值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A.1限值要求。 经预测，该项目生产车间需设置50m卫生防护距离。 综上，项目废气得到有效处理及达标排放，对周围环境影响较小。 (2)噪声 噪声来源主要为喷漆房、风机等设备运行产生的噪声，其噪声级在 70~80dB(A)之间。项目设备选用低噪声设备，采取有效的降噪、隔声、减振等措施，经过距离衰减，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中的3类标准限值要求，对周边环境影响不大。 (3)固体废物 项目废水性漆桶收集外售，综合利用；漆渣、废过滤棉集中收集后委托专门的固废处置公司清运、处置；废弃活性炭、废UV灯管委托有资质单位处理。该项目产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响不大。 7、环境风险分析 项目不构成重大危险源，在对原材料等易燃品做好防火措施的前提下，项目环境风险较小，可控。 8、总量控制分析 项目建成营运后废气的总量控制因子为VOCs，扩建项目VOCs新增排放量为：0.0057t/a，以新带老VOCs削减量为0.01701t/a，扩建完成后全厂VOCs排放量为0.00969t/a。该项目申请VOCs控制排放量为：0.0114t/a。 二、建议 项目的环保措施要与项目主体同时设计、同时施工、同时投产，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益、与环境效益的统一与协调发展。 1、项目投产运营过程中，应加强环境管理，使各项环保措施在实际生产过程中落实到位并达到要求的防治效果。 2、加强厂内各类设备包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对生产设备进行定期检测。 3、加强管理维护人员培训，增强岗位职责和环保、安全意识，完善管理机制，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。 综上所述，该项目的建设符合西海岸新区社会经济发展的需要，符合西海岸新区发展规划要求，在确保以上各项污染防治措施及建设落实的情况下，从环境角度考虑，该项目选址和建设是可行的。

# Text boxes

一般事故诊断

外观确认

拆解维修

更换部件

测试

洗车

交车

事故诊断

车辆拆解

机修

车辆组装

测试

洗车

交车

刮腻子、打磨

外协喷漆、烤漆

S、N

S、N

W

S、N

S、N

W

G、N

N、G

注：N为噪声，S为固废，G为废气，W为废水

刮花车辆

不需喷

漆车辆

车辆

喷漆

VOCs、漆雾、噪声

烤漆

VOCs

水性漆

300

固体份

68

挥发份

30

喷漆

70%

30%

附着工件210

未附着工件90

晾干挥发份

21

进入产品固体份47.6

挥发份

9

固体份20.4

过滤棉截留20.4

未收集挥发份

2.1

10%

进入净化装置挥发份

27

未收集挥发份

0.9

90%

90%

10%

UV光解+活性炭吸附装置

挥发份

24.3

挥发份2.7

排气筒P1排放

水

202

水蒸发

141.4

水蒸发

60.6

VOCs