审批编号：

建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：      食品加工项目

建设单位(盖章)： 青岛学文辛钰食品有限公司

编制日期：二〇一九年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制，本表一式四份，一律打印填写。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本 项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 食品加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛学文辛钰食品有限公司 |
| 法人代表 | 吴学文 | 联系人 | 丁经理 |
| 通讯地址 | 青岛西海岸新区张家楼镇海龙村东 |
| 联系电话 | 150 9229 9177 | 传真 | —— | 邮政编码 | 266500 |
| 建设地点 | 青岛西海岸新区张家楼镇海龙村东 |
| 立项审批部门 | 西海岸新区发改局 | 批准文号 | 2019-370211-13-03-000018 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C1399其他未列明农副食品加工 |
| 占地面积 （平方米） | 1532 | 绿化面积 （平方米） | —— |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中环保投资（万元） | 18 | 环保投资占 总投资比例 | 36% |
| 评价经费 （万元） | —— | 投产日期 | 2019年8月 |
| 工程内容及规模： 1、建设项目简介 青岛学文辛钰食品有限公司主要经营食品加工、销售。现公司投资50万元，租赁胶南市张家楼海龙冷藏厂现有厂房900m2及冷库600m2，购置滚揉机、油炸机、杀菌锅、蒸柜、包装机等设备，新建食品加工项目，项目建成后年生产加工鱼肉类食品240t/a，鸡肉类食品240t/a。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，该项目属于“三、食品制造业：16营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”中“其他（手工制作和单纯分装除外）”，因此需编制环境影响评价报告表，建设单位委托青岛洁瑞环保技术有限公司承担“青岛学文辛钰食品有限公司食品加工项目”的环境影响评价工作，我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关资料，编制了该项目的环境影响报告表。 2、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2019年1月11日起施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）； （7）《建设项目环境保护管理条例》，2017年12月1日起施行； （8）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令部令第44号，生态环境部令1号）； （10）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国家发展和改革委员会2013年2月16日第21号）； （11）《山东省环境保护条例》（2019年1月1日起施行）； （12）《山东省水污染防治条例》（2018年12月1日起施行）； （13）《山东省大气污染防治条例》（2018年12月1日施行） （14）《青岛市人民政府关于印发青岛市饮用水水源保护区的通知》（青政发[2014]30号）； （15）《关于印发青岛西海岸新区水功能区划的通知》（青西新管办发〔2018〕10号）； （16）《青岛西海岸新区总体规划》（2018-2035年）； （17）《青岛市打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划》（2018-2020年）； （18）《青岛西海岸新区打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划》（2018-2020年）。 3、项目位置及周边环境状况 本项目位于青岛西海岸新区张家楼镇海龙村东，项目地理位置图见附图1。项目厂界西侧西侧15m为海龙村，生产车间到海龙村距离为40m。东侧、南侧、北侧均为空地，东北侧距离项目110米处为海龙河。项目周边环境概况图见附图2。 4、产业政策及选址符合性 （1）产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），该项目属于C1399其他未列明农副食品加工；根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），项目属于鼓励类：“农林业、第32条：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，符合国家产业政策。项目已在青岛西海岸新区发改局备案，项目备案号为2019-370211-13-03-000018。项目生产过程中不使用国家明令禁止的淘汰类和限制类工艺和设备，符合国家产业政策。项目用地不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中淘汰和限制项目，符合国家产业政策。 （2）土地利用和规划符合性分析 本项目位于青岛西海岸新区张家楼镇海龙村，租赁胶南市张家楼海龙冷藏厂现有厂房进行项目建设，该地块已取得土地证，地号为GE-38-05，土地性质为工业用地。该地块属于张家楼镇海龙村委会所有，胶南市张家楼海龙冷藏厂法人吴仕锡于2012年承包该地块30年，土地证及承包合同见附件。项目与土地规划相对位置图见附图3，由图可知该项目用地规划为居住用地，项目建设不符合西海岸新区总规划（2018-2035年）。根据《青岛西海岸新区管委办公室新区政务专报655期》（2018年12月24日）：“对已经取得合法工业用地或建设用地手续且现在用地调整为非工业用地或非建设用地的，应予以环评审批”，建设单位承诺根据规划需要无条件搬迁，承诺函件附件。 因此，该项目选址可行。 （3）与饮用水源保护区划要求符合性 该项目厂区东北侧110m处为海龙河支流，根据《关于印发青岛西海岸新区水功能区划的通知》和《青岛市人民政府办公厅关于调整青岛市水功能区划的通知》(青政办发[2017]8号)，项目不涉及饮用水源保护区，故项目不位于饮用水源保护区内。 （4）三线一单符合性分析 ①《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》：根据生态系统服务功能保护的重要程度及保护和管理的严格程度，对生态保护红线区实行分类管控。Ⅰ类红线区是生态保护红线的核心，除必要的科学研究、保护活动外，需按相关法律、法规严格控制其他开发建设活动；Ⅱ类红线区按照生物多样性维护、水源涵养、土壤保持和防风固沙等主导生态功能，结合现有各类禁止开发区域现行相关法律法规及管理规定，实行负面清单管理制度，严禁有损主导生态系统服务功能的开发建设项目。 根据该项目所在位置可知，该项目不在生态保护红线范围内，不违反《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》相关规定。该项目用地与各生态保护红线范围相对位置关系见附图4。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区标准。该项目废气达标排放；生活污水经化粪池处理后外运堆肥，生产废水先经隔油池处理后，再经过污水处理站处理后外运花卉基地灌溉花卉；项目生产过程中噪声达标排放；固废分类处置，对周边环境影响较小。该项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境影响较小，即该项目的建设满足环境质量底线标准要求。 ③资源利用上线 该项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低，不超出当地资源利用上线。 环境准入负面清单：项目不属于环境准入负面清单项目。 综上所述，该项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 5、项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：食品加工项目 建设性质：新建 建设地点：青岛西海岸新区张家楼镇海龙村 工程投资：总投资50万元，其中环保投资约18万元，占总投资的36%。 劳动定员及工作制度：项目劳动定员30人，一班制，每天工作8小时，年工作300天。 建设内容：该项目占地面积为2.3 亩，厂房建筑面积共1500m2。项目组成一览表见表1。 表1 项目组成一览表 序号 类别 建设名称 工程内容 1 主体工程 1车间 建筑面积约400m3，主要进行冻鱼预处理、蒸煮、油炸等工序。 2车间 建筑面积约500m3，主要进行滚揉、包装工序。 2 辅助工程 冷库 建筑面积600m3，主要作为原料鱼、鸡肉以及冻鱼预处理产生的内脏残渣的储存场所。冷库所用制冷剂为R134a，详见表8。 3 公用工程 供电 由西海岸新区供电公司供电。 供水 由市政供水管网供水。 4 环保工程 废水 生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排；生产废水首先经隔油池处理，之后经厂区污水处理站处理后外运花卉基地进行灌溉，不外排至环境中；冬季或雨季多余的废水经污水处理站处理后由城市管理部门定期清运。 废气 该项目预处理工序与蒸煮工序产生的恶臭气体经集气罩+活性炭吸附装置处理后于车间内无组织排放，并采取生产时关闭门窗、及时清理内脏残渣，密闭冷库、及时外售，使用地埋式污水处理站、污水处理站周围全部绿化等措施后对周围环境产生的影响较小；油炸工序产生的油烟经油烟净化装置+高于建筑物1.5m排气筒排放。 噪声 基础减振、消声、车间墙体隔声等措施 固废 内脏残渣收集后外卖回收单位综合利用；废大豆油、废油脂委托有资质的单位处理；废活性炭收集后委托有资质的危险废物处置单位处置；污水处理站污泥由环卫部门定期清运；生活垃圾暂存于有盖的生活垃圾箱内，由环卫部门定时清运至城市垃圾填埋场处理。 总出入口位于厂区北侧，朝向北，项目生产区从东到西依次是1车间、2车间、冷库，1车间入口外东侧靠墙位置为一般固废暂存间，1车间内主要进行冻鱼预处理、蒸煮、油炸工序，车间内布置物流顺畅，2车间入口外西侧靠墙位置为危废暂存间，2车间内主要进行滚揉和包装工序，设备布局布局紧凑合理、节约空间，项目平面布置功能分区明确从工艺、节约空间和对外环境影响来看，厂区总平面布置合理。项目厂区平面布置图详见附图5。 （2）产品方案 项目主要产品为鱼肉类食品、鸡肉类食品，生产规模见表2。 表2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 生产规模（t/a） 1 鱼肉类食品 240 2 鸡肉类食品 240 （3）主要原辅材料 项目主要原材料消耗情况见表3。 表3 主要原辅材料一览表 序号 原料名称 单位 用量 日常储存量 1 鸡肉 t/a 240 10t 2 冻鱼 t/a 240 10t 3 大豆油 t/a 6 0.5t 4 辣椒 t/a 0.2 0.2t 5 淀粉 t/a 24 2.4t 6 盐 t/a 1.2 0.2t 7 辅料 t/a 0.1 0.1t 8 制冷剂R-134a kg 150 13.6kg 制冷剂R-134a：R-134a（1，1，1，2-四氟乙烷）是一种不含氯原子，对臭氧层不起破坏作用，具有良好的安全性能（不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性、无腐蚀性）的制冷剂，其制冷量与效率与R-12（二氯二氟甲烷，氟利昂）非常接近，R-134a是目前国际公认的R-12最佳的环保替代品。用钢瓶包装，规格有200g、250g、300g、13.6kg，100kg，400kg，800kg，充装系数不大于1.1kg/L，必须贮存在阴凉、干燥和通风的地方，避免日晒、雨淋。 （4）主要设备设施 该项目设备设施见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 滚揉机 / 台 1 2 油炸机 / 台 1 3 杀菌锅 / 台 1 4 包装机 / 台 2 5 蒸柜 / 台 1 6、公用工程 （1）给排水 本项目用水主要是职工生活用水、生产用水。 ①生活用水：项目劳动定员30人，无住宿，生活用水按50L/人·d计，则生活用水量为450m3/a。 ②生产用水：项目生产用水包括鱼预处理用水、蒸煮用水、设备及地面清洗用水，根据企业提供资料，冻鱼预处理用水量约0.5m3/d，蒸煮用水量约为1.5m3/d，设备及地面清洗用水约1m3/d，则生产总用水量约为3m3/d，年生产用水量为900m3/a。 （2）排水 项目排水包括生活污水和生产废水。 ①生活污水：项目生活污水按生活用水量的85%计，及则生活污水产生量为382.5m3/a，生活污水经化粪池处理后外运堆肥处置。 ②生产废水：项目生产废水包括鱼预处理废水和蒸煮废水、设备及地面清洗废水解冻废水。鱼预处理废水、蒸煮废水设备及地面清洗废水按用水量的80%计，则废水产生量为720m3/a；解冻过程会产生少量解冻废水，类比同类项目，每吨原料产生解冻废水约为0.02t，则产生解冻废水量为9.6t/a。 项目产生的生产废水经厂区内污水处理站处理水质达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中的农田灌溉用水水质基本控制项目标准值：旱作标准后用于周边花卉基地灌溉。 图1 项目水平衡图 m3/a 6、环保投资 本项目环保投资主要用于废气、废水、噪声、固废处理等。本项目总投资50万元，项目环保投资18万元，约占总投资的36%。 表5 项目环保投资一览表 序号 环保设施内容 投资预算（万元） 1 污水收集管道、污水处理站 6 2 减振、降噪措施 3 活性炭吸附装置 3 3 固体废物存置场建设、危险废物存置场建设 2 5 油烟净化设备及1.5m专用烟道 4 合计 18 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该项目为新建项目，不存在与该项目有关的原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 本项目位于青岛西海岸新区张家楼海龙村东。西海岸新区位于山东半岛东南部，胶州湾西岸，东南濒临黄海，北倚胶州市，南靠日照市，西与诸城市、五莲县接壤。地理坐标为东经119°30′~120°11′，北纬35°35′~36°8′。西海岸新区交通便利，境内有204国道、同三高速公路、疏港高速、济青高速和滨海大道等交通干道，临近青岛国际机场和青岛港，已形成了四通八达的交通网络。 2、地形、地质、地貌 项目所属西海岸新区属鲁东丘陵区，呈西高东低之势，境内山岭起伏，沟壑纵横。有海拔100-400米的山峰45座，西部主要有小珠山山脉，陡峻挺拔，分别向东向西绵延数十里，为西部的天然屏障。主峰海拔724.9米，山基多为花岗岩和石灰岩。藏马山山峦跌宕俊秀，湖光山色，田园牧歌，生态植被丰实，自然资源优势明显，加之候宜人，区位适中，素有“东有崂山，西有藏马”之称。全区除辛安办事处东部近海处有平均海拔3米的冲积平原外，其它均数丘陵山地。 项目位于西海岸新区西部，该区域地质构造上属于鲁东地质次一级改造单元，其断裂构造线主要为东北向。出露地表的岩石有变质岩、岩浆岩和沉积岩，风河下游为松散岩层。该区域属于临沭断裂带内的沭东沿海低山丘陵区，地势由西北向东南倾斜，区域共分为裸岩地、低山丘陵地、沿河平地和沿海低地4个地貌类型。最高处为北部的小朱山，海拔724m。 3、气候、气象特征 项目所属区域地处北温带季风区域内，暖温带半湿润大陆性气候，空气湿润，雨量充沛，温度适中，四季分明，有明显的海洋气候特点，具有春寒、夏凉、秋爽、冬暖的气候特征，是天然的避暑胜地。年平均气温12.5°C；夏季平均气温23°C；最热的7月份平均气温25°C；最冷的1月份平均气温1.3°C；平均降雨量696.6mm；年无霜期平均为200天。近五年风速2.8m/s。 4、水文条件 青岛受海洋气候影响，气候温和，雨量集中，河网发达，全市河网密度0.28km/km2，河流水系的发育和分布明显受地形、地貌的影响，其水文动态变化随季节起伏很大，多为独立入海的季节性山溪性小河。 青岛沿海属正归半日潮海区，平均潮差2.7m，最大潮差4.61m。这里潮波分布特点是：每天两涨两落，是半日潮性质的海区；由于底磨擦引起潮波变形，使涨、落潮时间不等，涨潮历时比落潮历时短，具浅海潮波特征。 本项目所在区域及周围无地表水源保护区，也无地下水源保护区。 5、植被、生物多样性 项目区域地处山东半岛西南隅，胶州湾畔，属温带落叶阔叶林区，雨量充沛、四季分明，适合多种动植物生长。动、植物为我国华北地区农业生态系统的常见种类，山丘植被为常绿针叶林、落叶阔叶林；平原为草甸植被。野生动物有野兔、蛇、麻雀、喜鹊等。无珍稀、濒危物种存在。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境质量现状 （1）环境空气质量 ①2018年区域环境空气质量 根据《青岛市环境质量报告书（2018年度）》，西海岸新区2018年环境空气主要污染物监测结果统计见表6。 表6 西海岸新区2018年环境空气主要污染物监测结果统计 单位：ug/m3 行政区 SO2 NO2 CO mg/m3 O3 PM10 PM2.5 西海岸新区 10 31 1.4 154 72 34 2018年，全市环境空气质量总体呈持续改善趋势。PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3浓度同比分别改善8.1%、5.3%、28.6%、6.1%、10.5%，CO浓度基本持平。PM2.5、SO2、NO2、O3、CO浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10超出二级标准，超标倍数为0.03。PM2.5、PM10、SO2、NO2浓度均为2013年以来最好水平，且SO2、NO2连续三年稳定达到国家一级标准。总体来看，2018年为自2013年实施《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以来空气质量最好的年份。 ②环境空气质量区域达标判断及整体变化情况分析 2018年环境空气质量监测结果表明，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。 2018年青岛市生态环境局积极采取措施开展大气污染综合整治：①大气污染防治体制机制建设：印发《青岛市人民政府关于划定青岛市高污染燃料禁燃区范围的通知》；制定实施《关于划定青岛市大气污染物排放控制区的通知》《青岛市打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划》《青岛市2018-2019年秋冬季大气污染防治工作方案》《青岛市挥发性有机物污染防治工作方案（2018-2020年）》；修订出台2018年青岛市环境空气质量生态补偿实施方案，连续五年开展此项工作。②燃煤污染治理：全市共淘汰燃煤锅炉125台，排查出的10蒸吨及以下燃煤锅炉实现“清零”；实施燃煤锅炉超低排放改造23台，全市240台在用燃煤锅炉全部实现超低排放；实施节能保暖工程531.7万平方米；全市新建天然气管网322千米，新增天然气用户12万余户。③城市扬尘污染控制：完成城市裸土绿化治理面积 168万平方米；检查工地扬尘 6735次，罚款 177.5万元；800 余个建筑工地实现扬尘监测数字化、实时化；城区主干道机械化保洁率达到 100%，次干道达到 97%以上。④机动车污染防治：全市共检查环检站1220家次，限期改正163家；检查2569家加油站，行政处罚3家；监督抽测重型柴油车1.5万辆，限期改正30辆；联合交警路查执法399次，检查车辆4.2万辆。⑤挥发性有机物污染防治：全面开展挥发性有机物源清单调查工作，摸清了全市挥发性有机物排放基本情况；印发《青岛市工业企业挥发性有机物污染防治规划（2018-2020年）》，首次制定以控制生成臭氧重要前体物为目标的挥发性有机物和氮氧化物精细化的综合减排清单，深入推进挥发性有机物和氮氧化物排放定量削减工作；组织开展挥发性有机物执法检查。⑥重污染天气预警针对外部污染物传输和本地静稳不利气象条件引发的重污染天气，市重污染天气专项应急指挥部发布预警1次，启动应急响应，采取向社会发布防护提醒、强化监管执法等措施，减轻重污染天气影响。 综上分析，所在区域环境空气质量整体呈逐步改善趋势。 （2）地下水环境质量：地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848–2017）中的Ⅲ类标准。 （3）地表水环境质量：项目东北侧110m为海龙河支流，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ标准要求。 （4）声环境：项目所在区域声环境现状总体较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 2、主要环境问题 无

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于青岛西海岸张家楼镇海龙村。环境保护目标见表7，项目周围敏感目标分布图见附图6。 表7 环境保护目标一览表 环境要素 敏感目标 相对本项目方位 距厂界最近水平距离（m） 距生产车间最近水平距离（m） 保护级别 环境空气 海龙村 W 15 35 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 大崔家庄村 N 1112 1112 小崔家庄村 ENE 553 553 丁戈庄村 SE 872 872 地表水 海龙河支流 NE 110 110 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 项目周围地下水 / / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 1、环境空气质量标准 项目所在地环境空气质量功能为二类区，评价区域内大气环境（SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3）执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体标准见表8。 表8 环境空气质量标准限值 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 一氧化碳（CO） 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 颗粒物（PM10） 年平均 70 24小时平均 150 颗粒物（PM2.5） 年平均 35 24小时平均 75 2、地表水环境质量标准 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体标准见表9。 表9 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH为无量纲） 类别 pH CODCr BOD5 DO NH3-N TP Ⅲ类 6~9 ≤20 ≤4 ≥5 ≤1.0 ≤0.2（湖、库0.05） 3、地下水环境质量标准 项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准见表10。 表10 地下水环境质量标准限值 单位：mg/L 序号 项目 单位 Ⅲ类标准 1 pH 无量纲 6.5~8.5 2 总硬度（以CaCO3计） mg/L ≤450 3 溶解性总固体 mg/L ≤1000 4 高锰酸盐指数 mg/L ≤3.0 5 氨氮 mg/L ≤0.2 6 总大肠菌群 MPNb/100 ≤3.0 4、声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。 表11 声环境质量标准 类别 等效声级Leq（dB（A）） 昼间 夜间 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放标 准 | 营运期： 1、项目营运期恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建标准；油炸工序油烟执行《山东省饮食业油烟排放标准》(DB 37/579-2006)中表2中型的要求。 2、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准要求。 3、项目营运期废水执行《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中的农田灌溉用水水质基本控制项目标准值：旱作标准；冬季、雨季多余的生产废水经污水处理站处理后执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求。 4、生活垃圾排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求（环境保护部公告2013年第36号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求（环境保护部公告2013年第36号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求（环境保护部公告2013年第36号）。 表12 项目污染物排放标准一览表 项目 污染物 执行标准 限值 废气 恶臭 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建标准 臭气浓度：20 油烟 《山东省饮食业油烟排放标准》(DB 37/579-2006)中表2中型的要求 1.2mg/m3 噪声 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 废水 生产废水 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中的农田灌溉用水水质基本控制项目标准值：旱作标准 CODCr 200mg/L BOD5 100mg/L SS 100mg/L 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求。 CODCr 500mg/L BOD5 350mg/L SS 400mg/L NH3-N 45mg/L 动植物油 100mg/L 固体 废物 生活垃圾、一般固体废物 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求（环境保护部公告2013年第36号；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目营运期间生产废水经厂区污水处理站处理后外运花卉基地灌溉花卉，不外排；生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排。因此，该项目无需申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期 本项目租用胶南市张家楼海龙冷藏厂现有厂房进行生产，本项目只进行设备安装，无土建工序，故不对施工期进行分析。 二、运营期 （一）营运期工艺流程及产污环节图 图2 鱼肉类食品生产工艺流程及产污环节图 图3 鸡肉类食品生产工艺流程及产污环节图 （二）工艺流程简述 （1）鱼肉类食品工艺流程简述 外购的鱼进厂自然解冻之后进行预处理工序，主要是对鱼进行清洗，鱼内脏暂存冷库中；之后按比例与盐、面粉、味精等辅料在滚揉机中滚揉；进行一段时间的晾干，减少水分含量；之后在油炸机中进行油炸工序；炸好后的半成品与辣椒粉进行拌料，根据要求的规格进行装袋；之后在高温杀菌锅中高温杀菌，高温杀菌锅使用电加热方式，之后成品装箱，于冷库中暂存待售。 （2）鸡肉类食品加工工艺流程 外购的鸡肉（一般是鸡胸肉）自然解冻后进行切肉，之后按比例添加盐、面粉、味精等辅料并在滚揉机中滚揉，入蒸煮锅蒸煮温度控制在90-100℃，保持4-5分钟，根据要求的规格进行装袋；之后在高温杀菌锅中高温杀菌，之后成品装箱，于冷库中暂存待售。该项目全部生产工序均使用电作为生产能源。 （三）主要产污环节 1、废水 本项目营运期废水为职工生活污水和生产废水，生产废水包括蒸煮废水和预处理废水、解冻废水。 2、废气 本项目营运期废气主要为鱼预处理过程产生的少量恶臭、蒸煮过程产生的少量恶臭、污水处理站产生的少量恶臭、油炸工序产生的油烟。 3、噪声 本项目噪声主要为滚揉机、包装机、油炸机等设备运行产生的噪声，噪声级在60~75dB（A）之间。 4、固体废弃物 本项目产生的固体废弃物主要为预处理工序产生的鱼内脏、鸡肉切肉工序产生的不符合规格的边角料、油炸工序产生的废大豆油、隔油池收集的废油脂、污水处理站污泥、废包装材料、职工生活垃圾。

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本项目租用胶南市张家楼海龙冷藏厂现有厂房进行生产，本项目只进行设备安装，无土建工序，故不对施工期进行分析。 二、营运期环境影响分析： （一）大气环境影响分析 1、废气污染物排放分析 本项目营运期废气主要为鱼预处理过程及内脏残渣存放产生的少量恶臭、蒸煮过程产生的少量恶臭、污水处理站产生的少量恶臭、油炸工序产生的油烟。 项目鱼预处理过程中的恶臭气体来源于原料自身带有的腥味，难以定量分析。在预处理工序上方设置集气罩收集，进入一套活性炭吸附装置处理后于车间内无组织排放，并且生产车间设备、地面每天生产结束后进行清洗，生产过程中关闭门窗，生产车间预处理过程产生的内脏残渣及时清理，储存到冷库中。因此预处理工序产生的恶臭气体厂界排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准限值，对周围环境影响较小。 根据企业提供资料，该部分内脏残渣存于冷库中，约3天一次外售给回收单位，因此冷库中内脏残渣的存储量较小，恶臭气体产生量少；并且冷库密闭，仅在每天取用原料和运送内脏残渣时打开冷库，恶臭气体逸出量极小。采取以上措施后，本项目恶臭气体源强较小，本次评价仅作定性分析。类比同类项目，该项目内脏残渣存放产生的恶臭气体能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值，对周围环境影响较小。 （3）蒸煮过程产生的少量恶臭 蒸煮工序会产生少量恶臭，本项目使用的蒸柜为密封设备，恶臭气体逸出量少，少量逸出的恶臭气体经集气罩收集后，与预处理工序产生的恶臭气体一起进入同一套活性炭吸附装置处理后于车间内无组织排放，并且要求建设单位生产时关闭车间门窗。经上述措施后，蒸煮过程产生的恶臭可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准限值。 （3）污水处理站恶臭气体 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生约3.1mg的NH3和0.12mg的H2S。根据进水及出水水质计算得，本项目BOD5的处理量为0.511t/a，则NH3的产生量为0.00158t/a，排放速率为0.00066kg/h，H2S的产生量为0.00006t/a，排放速率为0.000027kg/h。该装置安装方式为地埋式，装置顶部及周边区域为绿化区域。类比同类型装置，项目污水处理站恶臭气体排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。 （3）油炸工序产生的油烟 项目油炸工序设有一个长宽为5m×0.5m的油炸机，根据《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表1折算基准灶头类型，本项目油炸机面积折算1.1m2<2.5m2<3.3m2，为小型规模。本项目大豆油用量为6t/a，挥发率为1%，则油炸工序油烟的产生量0.06t/a，根据《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）和《青岛市大气污染综合防治规划纲要（2013-2016年）》中小型餐饮单位要求：油烟机油烟去除率90%以上。油炸设备上方安装集气罩并安装静电油烟净化装置1套，废气收集效率90%，油烟净化效率90%以上，处理后的油烟经高于车间顶部1.5m的专用烟道排放。项目集气罩引风机风量为3000m3/h，项目年工作时间2400h，经处理后油烟废气排放浓度为0.75mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）小型饮食业单位的最高允许排放浓度限值要求（1.5mg/m3）。 建设单位加强对项目周边的绿化，鱼预处理及蒸煮过程产生的恶臭均由集气罩收集经活性炭吸附装置处理后于车间内无组织排放，保证生产时关闭车间门窗，及时清理车间内脏残渣并及时外售处理，减少内脏残渣的堆存量及堆存时间；并使用地埋式污水处理站，且对污水处理站顶部及周围区域全部绿化；油炸工序产生的油烟经集气罩+静电油烟净化装置收集处理后通过高于车间顶部1.5m的专用烟道排放，在上述措施落实前提下，该项目对周边环境及海龙村的不会产生明显影响。 （4）卫生防护距离 项目未被收集到的无组织排放工艺废气主要污染物为油烟，对周围环境无污染影响，无需计算大气环境防护距离。 项目污水处理设备安装方式采用地埋式，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时其浓度如超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）与《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。本项目无组织排放的NH3最大落地浓度0.00038mg/m3＜0.2mg/m3、H2S最大落地浓度0.000012mg/m3＜0.01mg/m3，未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）规定的居住区容许浓度限值，可不设置卫生防护距离。 鉴于原料冻鱼自身带腥味，预处理、蒸煮过程有恶臭气体无组织排放，因此需设置预处理和蒸煮工序所在的1车间外50m的卫生防护距离，项目西侧的海龙村不在卫生防护距离内，卫生防护距离包络线见附图7。 （二）地表水环境影响分析 该项目产生的废水主要是生活污水和生产废水，生产废水包括蒸煮和预处理废水、解冻废水。 （1）生活污水 该项目职工30人，生活用水量按50L人·天计，年工作时间为300天，生活污水产生量按用水量85%计，则生活污水产生量为382.5m3/a（CODCr：400mg/L、0.153t/a，BOD5：250mg/L、0.096t/a，SS：250mg/L、0.096t/a，NH3-N：40mg/L、0.013t/a，）经化粪池处理后（CODCr：350mg/L、0.134t/a，BOD5：200mg/L、0.077t/a，SS：200mg/L、0.077t/a，NH3-N：40mg/L，0.013t/a）外运堆肥处置。 （2）生产废水 项目生产废水包括鱼预处理废水和蒸煮废水、解冻废水。鱼预处理废水和蒸煮废水按用水量的80%计，则废水产生量为720m3/a；解冻过程会产生少量解冻废水，类比同类项目，每吨原料产生解冻废水约为0.02t，则产生解冻废水量为9.6t/a。生产废水共计729.6t/a，废水中含有一定量的血污、油脂、油块等污染物，主要含有CODCr、BOD5、NH3-N、SS和动植物油，类比同类型食品加工项目产生的废水，主要污染物产生浓度分别为CODCr 1200mg/L，BOD5800mg/L，SS 800mg/L，氨氮50mg/L，动植物油200mg/L。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目废水排放为间接排放，评价等级为三级。水污染影响型三级B评价主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，以及依托污水处理设施的环境可行性评价。 企业拟在厂区建设一座处理能力10t/d污水处理站，该污水处理站为地埋式一体化污水处理设备，污水经处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中的农田灌溉用水水质基本控制项目标准值：旱作标准，后于清水池暂存，之后外运至花卉基地灌溉。 项目污水处理站处理工艺流程采用“隔油池+气浮池+水解酸化+好氧曝气池+MBR（一体化设备）”处理工艺，气浮机为地上设备，一体化设备为地埋式设备，具体处理工艺流程见图4。 图4 污水处理站工艺流程图 污水处理站流程简介如下： 项目采用地下隔油池，车间生产废水经管道收集后，靠重力作用排入隔油池，调节水质水量，并去除上层浮油。利用提升泵提升至气浮池，加入絮凝药剂后，悬浮物与水迅速分离，上清液流入生化池。污水在好氧生化处理前，先经生物水解处理，可使大分子有机污染物小分子化，非溶性有机物水解为溶解性物质，使难以降解物质转化为易生物降解物质，提高污水的可生化性。随后废水进入生化好氧池，该段采用生物膜法的接触氧化法，利用好氧生物降解废水中的有机污染物。接触氧化池出水流入MBR生化反应器进一步处理，通过高活性的好氧微生物作用，降解大部分有机物，膜分离装置采用管式有机超滤膜，反应器通过超滤膜分离净化水和菌体，污泥回流可使生化反应器中的污泥浓度达到8-1g/L，经过不断驯化形成的微生物菌群能逐步降解生活污水中难生物降解的有机物。通过提高污泥浓度可以大大提高微生物对有机物的降解能力，再加上超滤膜的分离作用，从而提高了出水水质。 污水处理站处理后出水水质指标：pH值5.5-8.5、CODCr≤200mg/L、SS≤100mg/L、BOD5≤100mg/L，出水水质满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中的农田灌溉用水水质基本控制项目标准值：旱作标准。从水质、水量两个方面考虑，该项目废水污水处理措施可行。 建设单位已与黄岛区文娟花卉水果基地签订废水回收灌溉协议，该项目废水经污水处理站处理后外运至花卉基地（约5亩）进行灌溉，根据当地气候、土壤等条件，灌溉用水按2L/（m2·d）计算，由于冬季或雨季灌溉次数少甚至不灌溉，因此年灌溉天数按180天计算，则用水量为360L/（m2·a），灌溉用水量约1200t/a，能够接纳项目产生的污水量。 冬季或雨季按照60天不需灌溉计算，约146t的生产废水剩余，多余的生产废水经厂区污水处理站处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求，委托当地城市管理部门定期外运处置。本项目废水产生量为2.432t/d，建设单位建设清水池3m×3m×1m暂存处理后的废水，并委托城市管理部门3天清运一次多余废水。建设单位应设置登记账簿，记录外运频次，保存原始档案，做到多余生产废水有合理去向，对周围水环境影响较小。 （三）地下水环境影响分析 本项目为III类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）关于建设项目评价工作等级判定依据，本项目为三级评价。 1、地下水影响途径分析 拟建项目可能对地下水影响途径主要为化粪池、污水处理站、生活垃圾储存不当防渗措施不当造成生活污水、废渣直接下渗，影响厂址周围地区浅层地下水。 2、地下水污染防治措施 针对本项目可能对地下水造成的污染情况，拟采取防止地下水污染的保护措施如下。 ①建立和完善污、雨水的收集设施，并对厂区可能产生污染和泄露下渗的场地进行防渗处理。 ②加强生产和设备运行管理，从原料产品储存、生产、运输、污染处理设施等全过程控制各种有害材料、产品泄露，采取行之有效的防渗措施，定期检查污染源项地下水保护设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象。 （四）声环境影响分析 本项目噪声主要为滚揉机、包装机、油炸机等设备运行产生的噪声，噪声级在60~75dB（A）之间。企业在选购设备时选购低噪音设备，设备采取基础减振措施，安装减振垫和阻尼弹簧减振器等，并设置吸声、隔声材料，定期维护保养和添加润滑油等，从声源削减噪声。加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。尽可能避免大噪声源强设备的同时使用，且夜间不得私自进行生产。 根据机械设备距四周厂界的距离及噪声现状情况，推算其衰减量。噪声户外传播声级衰减计算方法，预测公式如下： 式中：——距声源处的声级(dB)； ——参考位置处的声级(dB)； ——声级几何发散引起的声级衰减量(dB)； ——遮挡物引起的声级衰减量(dB)； ——空气吸收引起的声级衰减量(dB)； ——附加声级衰减量(dB)。 该点的总声压级计算公式如下： 其中：Lp——某点叠加后的总声压级，dB（A）； Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 表13 本项目厂界噪声预测结果一览表 预测点 产噪设备 噪声级dB(A) 控制措施 治理后噪声级dB(A) 东厂界 滚揉机、包装机、油炸机 75 基础减振、隔声 56 西厂界 45.5 南厂界 54.4 北厂界 51.9 本项目应严格执行白班8小时工作制，夜间禁止生产、禁止运输。因此项目正常生产时，各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准（昼间60 dB(A)）的要求。 综上所述，项目噪声不会对周围声环境及敏感目标产生明显影响。 （五）固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为预处理工序产生的鱼内脏、鸡肉切肉工序产生的不符合规格的边角料、油炸工序产生的废大豆油、隔油池收集的废油脂、污水处理站污泥、废活性炭、废包装材料、职工生活垃圾。 （1）内脏残渣：预处理工序产生的鱼内脏残渣产生量约为20t/a，收集后外卖回收单位综合利用。 （2）废大豆油：油炸工序使用大豆油，定期更换，因此会产生一定量的废大豆油，废大豆油产生量约为5.5t/a，交由有资质的单位处理。 （3）隔油池收集的废油脂：项目产生的生产废水先经过隔油池再进入污水处理站处理，隔油池收集的废油脂约0.1t/a，交由有资质的单位处理。 （4）污水处理站污泥：污泥经改造的污泥浓缩池处理，该污泥浓缩池内设粗、细过滤网，污泥逐级过滤，污泥在过滤网的两端沉积下来，上清液回流至隔油池处理，脱水后的污泥由环卫部门定期清运，该项目污水处理站污泥约为0.5t/a。 （5）废活性炭：预处理、蒸煮工序恶臭气体采用活性炭固定床吸附装置处理，装填材料选用蜂窝活性炭，吸附装置截面积为1m2，活性炭装载厚度为0.2m，活性炭填装量为150kg，每年更换2次，则废活性炭产生量为0.3t/a，废活性炭属于危险废物（HW49，900-041-49），委托有资质单位处置。 （6）职工生活垃圾：本项目劳动定员30人，每人每天垃圾产生量为0.5kg，年工作300天，则职工生活垃圾为4.5t/a，定期由环卫部门统一清运。 项目固体废弃物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定处理处置。因此，本项目固体废物对环境影响较小。项目各种固废产生及处置情况具体见表14。 表14 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号 产污环节 污染物名称 污染物性质及代码 产生量（t/a） 处理措施 1 鱼预处理 内脏残渣 一般工业固废 20 外售回收单位 2 油炸工序 废大豆油 一般工业固废 5.5 委托有资质的单位处置 3 隔油池 废油脂 一般工业固废 0.1 委托有资质的单位处置 4 污水处理站 污泥 一般工业固废 0.5 由环卫部门定期清运 5 活性炭吸附装置 废活性炭 危险废物 HW49，900-041-49 0.3 委托有资质的危险废物处置单位处置 6 办公生活 生活垃圾 / 4.5 存于有盖的垃圾桶内，由环卫部门定期清运 建设单位拟在2车间入口外西侧靠墙位置设置约10 m2危险废物暂存间，存放废活性炭，暂存间做好防渗漏、防雨淋等措施，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及标准修改单中相关要求。同时建立台帐管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。 建设单位拟在1车间入口外东侧靠墙位置设置约10 m2一般固废暂存间，主要存放废油脂、废大豆油、污泥，废油脂、废大豆油委托有资质的单位处理，污水处理站污泥定期由环卫部门清运，项目产生的鱼内脏残渣储存于冷库中，定期外售回收单位综合利用。 本项目产生的生活垃圾暂存于有盖的垃圾桶内，定期由环卫部门统一清运。 本项目采取的固废处理、处置措施，均为普遍采用的储存、处置方法，操作比较简单，技术可行。综上所述，本项目建成投产后在加强对固体废物暂存、转运过程中的现场管理，并在落实好各项污染物防治措施和固体废物综合利用等安全处置措施的前提下，产生的固体废物对周围环境的影响较小。 （六）环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目生产过程不使用有毒有害原材料，产生的固体废物得到妥善处置。项目大豆油厂区最大存储量均为0.5t。厂内不涉及其他危险化学品的储存，无重大风险源。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）关于建设项目评价工作等级判定依据，本项目为无危险物质，环境风险潜势为I，风险评价等级为简单分析。 表15 项目风险评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 为减少事故防范风险，项目在生产过程中，均需采取相关的风险防范措施。 厂区风险防范措施： a、设立厂内事故应急指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立即得到有效救援； b、生产现场应设置各种安全标志。按照规范，对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 c、严禁烟火，且按要求配备消防、通风、降温、避雷等安全措施。 d、公司应建立劳动安全卫生管理制度和档案管理制度，严格操作规程，加强对员工的工艺操作措施规程、安全操作规程等的培训，强化安全生产意识，杜绝安全事故。 企业在落实本次评价提出的风险防范措施的前提下，对周围环境的风险影响较小，在可接受范围之内。 （七）环境管理 1、环境管理及监测计划 本项目环境监测计划具体见表16。 表16 项目污染源监测计划一览表 内容 监测项目 监测点 监测频次 执行标准 废气监测 油烟 排气筒P1 每半年一次 《山东省饮食业油烟排放标准》(DB 37/579-2006)中表2中型的要求 NH3、H2S、臭气浓度 企业厂界上风向布设对照点、下风向布设监控点 每半年一次 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建标准 噪声 监测 昼、夜等效声级Ld、Ln 厂界设4个监测点 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 废水 CODCr、BOD5、SS、氨氮 清水池 每半年一次 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中的农田灌溉用水水质基本控制项目标准值：旱作标准，冬季、雨季多余废水执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求 固废 统计种类、产生量、处理方式、去向，建立危废台账 每月统计1次 生活垃圾排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求（环境保护部公告2013年第36号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求（环境保护部公告2013年第36号）。 另外，应注意监测资料的保存与建挡，做到： a、应有监测分析原始记录，记录应符合环境监测记录规范要求； b、及时做好监测资料的分析、反馈、通报与归档； c、接受环保主管部门的监督和指导。 2、“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护验收管理办法》的有关规定，环保设施三同时竣工验收一览表见表17。 表17 该项目“三同时”验收一览表 项目 排放源 污染物名称 治理措施 验收标准 废气 油炸工序 油烟 油烟净化装置+高于建筑物1.5m排气筒P1 《山东省饮食业油烟排放标准》(DB 37/579-2006)中表2中型的要求 预处理工序 蒸煮工序 NH3、H2S、臭气浓度 集气罩+活性炭吸附装置，及时清理内脏残渣至冷库中，生产时密闭车间门窗 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建标准 冷库 密闭冷库，3天外售一次内脏残渣，减少堆存时间和堆存量 污水处理站 使用地埋式污水处理站，加强绿化 废水 生活污水 CODCr、BOD5、SS、氨氮 经化粪池预处理后，定期清运作农肥 / 生产废水 CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 先经隔油池处理，之后由污水处理站处理后外运花卉基地灌溉；冬季或雨季多余的废水由城市管理部门定期外运处置 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中的农田灌溉用水水质基本控制项目标准值：旱作标准；冬季、雨季多余废水执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求 噪声 设备运行 机械噪声 设备正常运行，安装时加必要的减振设施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 固体 废物 一般固废 鱼内脏残渣 外售回收单位综合利用 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求（环境保护部公告2013年第36号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求（环境保护部公告2013年第36号）。 废大豆油 交由有资质的单位处理 废油脂 污水处理站污泥 环卫部门统一收集清运 危险废物 废活性炭 委托有资质的危险废物处置单位处理 生活垃圾 生活垃圾 环卫部门统一收集清运 3、项目污染物排放清单 项目污染物排放清单及管理要求一览表见表18。

表18  项目污染物排放清单及管理要求一览表

| 项目 | 污染工序 | 污染因子 | 环保措施 | 排放浓度 mg/m3 | 执行标准 | 排放量t/a | 排污口 | 环境 监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油炸工序 | 油烟 | 油烟净化装置+高于楼顶1.5m排气筒P1 | 0.375 | 《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）小型饮食业单位的最高允许排放浓度限值要求（1.0mg/m3）。 |  | 排气筒P1 | 每半年一次 |
|  | 预处理工序 蒸煮工序 | 臭气浓度、NH3、H2S | 集气罩+活性炭吸附装置，及时清理内脏残渣至冷库中，生产时密闭车间门窗 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建标准 | / | / | 每半年一次 |
|  | 冷库 |  | 密闭冷库，3天外售一次内脏残渣，减少堆存时间和堆存量 |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 |  | 地埋式污水处理站，周围加强绿化； |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水进入化粪池预处理后外运堆肥 | / | / | / | / | / |
|  | 生产废水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 生产废水先经隔油池处理，之后经污水处理站处理后外运至花卉基地灌溉花卉；冬季或雨季多余废水由当地城市管理部门定期外运处置。 | / | 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中的农田灌溉用水水质基本控制项目标准值：旱作标准；冬季、雨季多余废水执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求 | / | 污水处理站出水 | 每半年一次 |
| 固废 | 预处理 | 内脏残渣 | 暂存于冷库 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 | 0 | 不外排 | 每月统计一次；台账管理 |
|  | 油炸工序 | 废大豆油 | 一般固废暂存间 |  |  | 0 |  |  |
|  | 隔油池 | 废油脂 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 危废暂存间 | / | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求（环境保护部公告2013年第36号）。 | 0 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾箱等 | / | / | 0 |  | / |
| 噪声 | 油炸机、滚揉机风机等设备 | Leq | 基础减振、隔声、吸声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | / | / | 每季度1次 |
| 风险 | / |
| 防渗 | 重点防渗区 | 污水收集及输送管道、污水处理站、危险废物暂存间等 |
|  | 一般污染防渗区 | 车间地面等 |
| 环境监测 | 详见报告表汇中表16 |
| 信息公开 | 项目名称：食品加工项目 建设单位：青岛学文辛钰食品有限公司 建设地点：青岛西海岸新区张家楼镇海龙村东。 项目组成：该项目投资50万元，占地面积1532m2，厂房及冷库建筑面积1500m2。 建设内容：设置生产车间、冷库，购置滚揉机、油炸机、杀菌锅、包装机等设备，项目建成后年生产加工鱼肉类食品240t/a，鸡肉类食品240t/a。 建设进度：新建 主要污染物及处理措施： 废气治理：项目油炸工序产生的油烟经油烟净化装置处理后由高于建筑物1.5m排气筒排放。预处理工序、蒸煮工序产生的恶臭气体经集气罩 +活性炭吸附装置处理后于车间内无组织排放，车间生产时关闭门窗，生产过程产生的内脏残渣日产日清至冷库中，冷库密闭，约3天外售一次产生的内脏残渣；污水处理站一体化设备为地埋式，其他污水池加盖封闭，加强厂区绿化，厂界NH3、H2S、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准限值要求。 (二)水污染防治：生活污水进入化粪池预处理后外运堆肥处置，生产废水先经隔油池处理，之后经污水处理站处理后外运花卉基地灌溉花卉；冬季或雨季多余废水经污水处理站处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求后由城市管理部门定期外运。 (三)噪声控制：选用低噪声设备，合理布局，并采取隔声、降噪、减振、吸声等治理措施。 (四)固废管理：项目产生的内脏残渣收集后外售回收单位综合利用；油炸工序产生的废大豆油及隔油池收集的废油脂交由哟资质的单位处理；废活性炭委托有资质的危险废物处置单位处置；污水处理站污泥、职工生活垃圾由环卫部门定时清运。 |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 废水 | 新鲜水总用量 | 1350t/a | 排放去向 | 直接 | 化粪池/污水处理站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水排放量 | 0 |  | 最终 | 外运堆肥/外运花卉基地 |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量(吨/年) | 排放量(吨/年) |
|  | 生活污水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 | 0.134 0.077 0.077 0.013 | 0 0 0 0 |
|  | 生产废水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 动植物油 | 0.876 0.584 0.584 0.036 0.146 | 0 0 0 0 0 |
| 废气 | 工艺过程 废气排放量(万Nm3/a) | 720 | 排气筒高度(米) | 高于建筑物1.5m |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量(t/a) | 排放量(t/a) |
|  | 油炸工序 | 油烟 | 0.06 | 0.0087 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 0.00158 | 0.00158 |
|  |  | H2S | 0.00006 | 0.00006 |
| 固废 | 主要污染物 | 排放去向 |
|  | 名称 | 产生量(t) | 排放量(t) |  |
|  | 内脏残渣 | 20 | 0 | 外售回收单位综合利用 |
|  | 废大豆油 | 5.5 | 0 | 交由有资质的单位处置 |
|  | 废油脂 | 0.1 | 0 |  |
|  | 污泥 | 0.5 | 0 | 定期由环卫部门清运 |
|  | 废活性炭 | 0.3 | 0 | 委托有资质的危险废物处置单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 4.5 | 0 | 存于有盖垃圾箱内，定期由环卫部门清运 |
| 噪声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | 滚揉机、包装机、油炸机等 | 60~75dB(A) |
| 其他 | 无 |

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效

| 项目 内容 | 排 放 源 (编 号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 油炸工序 | 油烟 | 油烟净化装置+高于建筑物1.5m排气筒P1 | 对大气环境影响较小 |
|  | 预处理 蒸煮工序 | H2S、NH3、臭气浓度 | 集气罩+活性炭吸附装置，及时清理内脏残渣至冷库中，生产时密闭车间门窗 |  |
|  | 冷库 | H2S、NH3、臭气浓度 | 密闭冷库，3天外售一次内脏残渣，减少堆存时间和堆存量 |  |
|  | 污水处理站 | H2S、NH3、臭气浓度 | 采用地埋式污水处理站，加强绿化 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODCr、BOD5、NH3-N、SS | 经化粪池预处理后外运堆肥 | 对水环境影响较小 |
|  | 生产废水 | CODCr、BOD5、SS、动植物油 | 先经隔油池处理，之后经污水处理站处理后外运花卉基地灌溉花卉；冬季或雨季多余废水经污水处理站处理后委托城市管理部门定期外运处置 |  |
| 固废 | 预处理 | 鱼内脏残渣 | 外售回收单位综合利用 | 固废均得到有效处置，不产生二次污染 |
|  | 油炸工序 | 废大豆油 | 委托有资质的单位处置 |  |
|  | 隔油池 | 废油脂 |  |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 定期由环卫部门清运 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 委托有资质的危险废物处置单位处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 暂存于有盖的垃圾桶，定期由环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 该项目噪声主要为滚揉机、油炸机、包装机等设备运行时产生的机械噪声，源强约60-75dB(A)，经采取选用低噪声设备、消声减振、建筑隔声、吸声和加强生产管理等措施后，噪声衰减至厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类排放标准，对周围声环境影响较小。 |
| 其 他 | 无 |

# 污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量(1) | 新建部分 产生量 (2) | 新建部分 削减量 (3) | 以新带老 削减量 (4) | 排放 增减量 (5) | 排放 总量 (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 720 | 0 |  | +720 | 720 |
| 油烟 |  | 0.072 | 0.0684 |  | +0.0036 | 0.0036 |
| 废水 |  | 1089.6 | 1089.6 |  | +0 | 0 |
| CODCr |  | 1.01 | 1.01 |  | +0 | 0 |
| BOD5 |  | 0.661 | 0.661 |  | +0 | 0 |
| SS |  | 0.661 | 0.661 |  | +0 | 0 |
| 氨氮 |  | 0.049 | 0.049 |  | +0 | 0 |
| 动植物油 |  | 0.146 | 0.146 |  | +0 | 0 |
| 固体废物 |  | 0.00309 | 0.00309 |  | 0 | 0 |
| 一般固废 |  | 0.00261 | 0.00261 |  | 0 | 0 |
| 危险废物 |  | 0.00003 | 0.00003 |  | 0 | 0 |
| 生活垃圾 |  | 0.00045 | 0.00045 |  | 0 | 0 |

注：

1、单位：废气量:万标米3/年；废水、固体废物:万吨/年；一类污染物千克/年；其他吨/年。

2、“污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

3、逻辑关系：(5)=(2)-(3)-(4)；(6)=(2)-(3)+(1)-(4)。

4、(5)≥0时，取正值；(5)≤0时，取负值。

# 生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 该项目位于青岛西海岸新区张家楼镇海龙村东，项目建成营运后，根据规划在建筑物周围进行绿化，使项目对周围的生态环境影响降到最低。从项目总体来看，该项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。

生态保护措施及预期效果 1、加强运营环节的管理，保证环保措施严格实施，确保设备安全运转，使污染物排放达标。 2、加强绿化，种植花草、树木，既美化环境，以发挥吸声降噪作用，提高生态效应。 在严格管理，落实各项环保措施的情况下，可实现污染物达标排放，建立环境生态的良好状态。

# 结论与建议

一、结论 （一）项目概况 青岛学文辛钰食品有限公司主要经营食品加工、销售。现公司投资50万元，租赁胶南市张家楼海龙冷藏厂现有厂房900m2及冷库600m2，购置滚揉机、油炸机、杀菌锅、蒸柜、包装机等设备，新建食品加工项目，项目建成后年生产加工鱼肉类食品240t/a，鸡肉类食品240t/a。 （二）与国家产业政策的符合性及选址可行性 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），该项目属于C1399其他未列明农副食品加工；根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），项目属于鼓励类：“农林业、第32条：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，符合国家产业政策。项目已在青岛西海岸新区发改局备案，项目备案号为2019-370211-13-03-000018。项目生产过程中不使用国家明令禁止的淘汰类和限制类工艺和设备，符合国家产业政策。项目用地不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中淘汰和限制项目，符合国家产业政策。 2、用地性质和规划符合性分析 本项目位于青岛西海岸新区张家楼镇海龙村，租赁胶南市张家楼海龙冷藏厂现有厂房进行项目建设。项目所在地块属于张家楼镇海龙村委会所有，胶南市张家楼海龙冷藏厂法人吴仕锡于2012年承包该地块30年，土地证及承包合同见附件。该地块已取得土地证，地号为GE-38-05，土地性质为工业用地。项目与土地规划相对位置图见附图3，由图可知该项目用地规划为居住用地，项目建设不符合西海岸新区总规划（2018-2035年）。根据《青岛西海岸新区管委办公室新区政务专报655期》（2018年12月24日）：“对已经取得合法工业用地或建设用地手续且现在用地调整为非工业用地或非建设用地的，应予以环评审批”，建设单位承诺根据规划需要无条件搬迁，承诺函件附件。 因此，该项目选址可行。 3、生态红线符合性分析 根据该项目所在位置可知，该项目不在生态保护红线范围内，不违反《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》相关规定。 （三）项目周围环境质量现状评价结论 环境空气：全市环境空气质量总体呈持续改善趋势。PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3浓度同比分别改善8.1%、5.3%、28.6%、6.1%、10.5%，CO浓度基本持平。PM2.5、SO2、NO2、O3、CO浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10超出二级标准，超标倍数为0.03。PM2.5、PM10、SO2、NO2浓度均为2013年以来最好水平，且SO2、NO2连续三年稳定达到国家一级标准。总体来看，2018年为自2013年实施《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以来空气质量最好的年份。 地表水：项目东北侧110m处的海龙河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ标准要求。 地下水：地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 声环境：项目所在区域噪声现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，本项目周围环境质量良好。 （四）环境影响结论 1、大气环境影响分析结论 项目鱼预处理过程中的恶臭气体来源于原料自身带有的腥味。在预处理工序上方设置集气罩收集，进入一套活性炭吸附装置处理后于车间内无组织排放，并且生产车间设备、地面每天生产结束后进行清洗，生产过程中关闭门窗，生产车间预处理过程产生的内脏残渣及时清理，储存到冷库中。因此预处理工序产生的恶臭气体厂界排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准限值。 建设单位减少内脏残渣的堆存量并缩短堆存时间，恶臭气体产生量少；并且冷库密闭，仅在每天取用原料和运送内脏残渣时打开冷库，恶臭气体逸出量极小。采取以上措施后，该项目内脏残渣存放产生的恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值，对周围环境影响较小。 本项目使用密闭的蒸煮设备，恶臭气体逸出量少，少量逸出的恶臭气体经集气罩收集后，与预处理工序产生的恶臭气体一起进入同一套活性炭吸附装置处理后于车间内无组织排放，并且要求建设单位生产时关闭车间门窗。经上述措施后，蒸煮过程产生的恶臭可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准限值。 本项目污水处理站安装方式为地埋式，装置区域及周边区域全部绿化，类比同类型装置，项目污水处理站恶臭气体排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值，对周围环境影响较小。 项目油炸工序新上静电油烟净化装置，净化效率达到90%，净化后油烟排放浓度约为0.75mg/m3，经高于车间顶部1.5m的排气筒排放。项目油炸工序产生的油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）小型饮食业单位的最高允许排放浓度限值要求（1.5mg/m3）。 对于项目建设可能对周围环境产生的影响，本次环评提出了相关环保措施，在上述措施实施前提下，该项目建设对周边环境及海龙村的不会产生明显影响。 2、水环境影响分析 该项目产生的废水主要是生活污水和生产废水，生产废水包括蒸煮和预处理废水、解冻废水、设备和地面清洗废水。 项目生活污水经化粪池处理后外运堆肥处置，不外排。因此，项目运营过程中对地表水环境影响很小。 项目生产废水首先经隔油池处理，之后经污水处理站处理后外运花卉基地灌溉花卉，处理后的废水水质满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表1中的农田灌溉用水水质基本控制项目标准值：旱作标准。该项目废水不外排至环境中，且建设单位已与黄岛区文娟花卉水果基地签订废水回收灌溉协议，用于花卉基地的花卉灌溉；冬季或雨季，多余废水经污水处理站处理后由城市管理部门定期外运处置，对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为滚揉机、油炸机、包装机、风机等设备运行产生的噪声，噪声级在60~75dB（A）之间。噪声设备全部布置在车间内部，经基础减振、消声、隔声、吸声等措施和车间墙体隔声后，预计车间外的噪声可降至55dB（A）左右，本项目一班8小时工作制，夜间不生产，因此项目正常生产时，各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为预处理工序产生的鱼内脏内脏残渣、油炸工序产生的废大豆油、隔油池收集的废油脂、污水处理站污泥、废包装材料、废活性炭职工生活垃圾。 内脏残渣收集后外卖回收单位综合利用；废大豆油、废油脂委托有资质的单位处理；污水处理站污泥由环卫部门定期清运；活性炭吸附装置产生的废活性炭委托有资质的危险废物处置单位处置。 生活垃圾由环卫部门统一收集，运往垃圾填埋场填埋。 本项目采取的固废处理、处置措施，均为普遍采用的储存、处置方法，操作比较简单，技术可行。综上所述，本项目建成投产后在加强对固体废物暂存、转运过程中的现场管理，并在落实好各项污染物防治措施和固体废物综合利用等安全处置措施的前提下，产生的固体废物对周围环境的影响较小。 5、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本项目不涉及有毒和易燃易爆物质的生产、贮运等，不构成重大危险源，亦无风险型工艺，避免了对周围环境的影响，项目运营中定时对设备进行维修、保养，人员严格按照设备操作要求进行操作，并对原料、产品的储存、运输及生产过程进行严格监控和管理。故本项目对周围环境的风险影响较小，在认真落实安全措施后，本项目对周围的影响是可以接受的。 总结论：本项目污染因素简单，对环境影响较小，采取的相应污染治理措施技术可行，措施有效。工程实施后会对地表水、环境空气、声环境产生影响较小。同时，项目所在地周围没有较大的污染源存在，环境质量较好，项目选址地点的环境质量满足本项目建设的要求。 上述评价结果是根据青岛学文辛钰食品有限公司提供的经济技术指标、项目图纸、设备情况、原料用量及与此对应的排污情况基础上得到的，如果经济技术指标、项目图纸、设备情况、原料用量和排污情况有所变化，应由青岛学文辛钰食品有限公司按照环保部门要求另行申报。 二、建议 1、建设单位在建设过程中要注意保护和建设周围的自然生态环境，确保项目与自然景观的协调一致。 2、加强管理，切实落实报告中提出的各项污染防治措施，并成立专门小组负责各环保设施的日常运行和管理维护，将各项环保措施落到实处。 3、在项目建设营运期间严格落实国家有关安全、消防的各项规定。 4、建设单位必须严格按照本次环评提出的各种措施进行安全生产，切实加强安全防范工作，保证周围群众的生产生活安全，使项目建成后对环境的影响降到最低水平。 5、项目的环保防污措施要与项目同时建设、同时运行，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展。