青岛益生鸿源再生科技有限公司

塑料颗粒及塑料制品生产项目

环境影响报告书

建设单位：青岛益生鸿源再生科技有限公司

评价单位：江西南大融汇环境技术有限公司

二 ○ 一 九 年 七 月

概  述

青岛益生鸿源再生科技有限公司始建于2015年，现公司拟在青岛西海岸新区王台镇王黄公路北侧，系租赁青岛申通达国际物流有限公司厂房，总投资500万元，建设塑料颗粒及塑料制品生产项目。项目所在厂区占地面积7200m2，厂房建筑面积5171.75m2。项目建成后年处理废塑料39200吨，其中再生造粒9200吨，PET破碎处理30000吨，另再生颗粒深加工家电外壳2000吨、家电包装袋1000吨。项目预计于2019年10月正式投产。

评价过程中，项目组工作人员多次进行了现场调研、同企业技术人员交流，进行了相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，按照《环境影响评价技术导则》中的评价方法、内容及要求，编制了该项目的环境影响报告书。

评价中关注的主要环境问题有：项目生产废水中污染物的产生情况，污水处置方案及排放去向的可行性、合理性；废气中污染物的产生环节、排放量、净化及排放方式、排放达标情况以及对周围环境和敏感点的影响情况；噪声的厂界达标情况及对周围敏感点的影响情况；固体废物的储存及去向合理性分析。环境影响报告书得出的主要结论如下：

1、大气环境影响评价结论

（1）废塑料破碎粉尘：项目废塑料破碎产生的粉尘由破碎机废气收集管道引至布袋除尘器处理设施处理后，最终通过15m高的排气筒P1排放。废气收集效率约99%，布袋除尘器除尘效率约99%，经处理后，颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

（2）废塑料熔融挤出废气、注塑废气、吹膜制袋废气、印刷废气：废气主要成分为VOCs。项目拟在每台设备上方设置1个集气装置进行收集，收集率按90%计，所有集气罩对应一根集气支管，最终由主管风机送入废气综合处理设施内进行处理，项目设置1套“隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”废气治理设施。有机废气VOCs经该装置处理后由15m高P1排气筒排放，处理设施净化效率约90%。废塑料熔融挤出、注塑、吹膜、制袋、印刷工序产生的VOCs收集处理后均通过1根15m排气筒P1排放，

但印刷工序产生的VOCs量为0.03t/a，经废气处理设施处理后排放量约为0.0027t/a，排放量少，因此本项目产生的有机废气VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1其他行业Ⅱ时段限值要求。废塑料熔融挤出、注塑、吹膜、制袋、印刷工序产生的VOCs经集气罩通过“隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”废气治理系统（有机废气处理效率90%）处理后，排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1其他行业Ⅱ时段限值要求（60mg/m3、3.0kg/h）。

2、水环境影响评价结论

项目废塑料清洗废水进入厂区污水处理站处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水水质要求后，回用于废塑料清洗工序；职工生活污水达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后，经市政污水管网排入龙泉河污水处理厂处理，对地表水影响较小。

3、声环境影响分析结论

预测结果表明，项目建成运营后，各厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围环境影响较小。

4、固体废物环境影响分析结论

本项目固废包括一般固废、危险固废和生活垃圾。

项目产生的固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境造成污染影响。

报告书总结论：本项目的建设符合国家相关产业政策，选址符合城市规划；环境影响预测表明，项目运营过程中产生的废水、废气、噪声等污染对周围环境影响较小。在切实落实环保措施和风险防范措施，各项环保指标能够满足相关标准要求的前提下，项目的建设从环境保护角度可行。

在报告书编制过程中，得到了青岛市环保局黄岛分局等单位的热情指导和帮助，同时也得到了建设单位的积极配合和大力协助，在此一并表示感谢！

项目组

2019年7月

目  录

1总论	1

1.1编制依据	1

1.2评价目的及评价工作原则	4

1.3评价标准	5

1.4 评价因子	9

1.5评价重点及评价工作等级	9

1.6评价范围	12

1.7环境保护敏感目标	12

2项目概况	14

2.1项目基本情况	14

2.2项目处理规模及产品	14

2.3公用工程	14

2.4建设项目组成	15

2.5项目周边环境概况及厂区平面布置	16

2.6项目主要原辅材料	16

2.7项目主要生产设备	17

3工程分析	20

3.1项目生产工艺流程	20

3.2产污环节及生产能力核算	25

3.3物料平衡分析	27

3.4施工期主要污染因素分析	31

3.5营运期主要污染因素分析	31

3.6项目污染防治措施	38

3.7项目污染物产生及排放量	39

4项目所在地区环境概况	40

4.1地理位置	40

4.2自然环境概况	40

4.3公用配套设施	42

5环境质量现状评价	43

5.1大气环境质量现状与平价	43

5.2地表水质量现状调查与评价	45

5.3地下水质量现状调查与评价	47

5.4声环境质量现状评价	49

6环境影响预测评价	50

6.1大气环境影响预测与分析	50

6.2地表水环境影响评价	56

6.3地下水环境影响评价	62

6.4噪声环境影响预测与评价	64

6.5固体废物环境影响分析	65

7运营期污染防治措施评述	69

7.1废气防治措施评述	69

7.2废水污染防治措施	71

7.3地下水污染防治措施分析	74

7.4噪声防治措施评述	77

7.5固体废物治理措施评述	77

8环境风险评价	81

8.1评价等级和范围	81

8.2风险识别	82

8.3环境风险防范措施	83

8.4事故应急措施	85

8.5制定应急预案	86

8.6环境风险评价自查表	89

8.7结论与建议	90

9环境经济损益分析	91

9.1经济效益分析	91

9.2社会效益分析	91

9.3环境效益分析	91

10环境管理与监测计划	93

10.1环境管理	93

10.2运营期环境管理	94

10.3排放口规范化设置	95

10.4环境监测计划	96

10.5总量控制分析	96

10.6建设项目环境保护“三同时”验收一览表	97

10.7项目营运期污染物排放清单	98

11产业政策及选址合理性分析	101

11.1产业政策相符性分析	101

11.2相关政策、规范符合性分析	101

11.3项目有机废气防治与相关规范、技术导则的符合性分析	111

11.4项目规划符合性及选址合理性分析	114

11.5项目与《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》符合性分析	114

12结论和建议	116

12.1结论	116

12.2建议	119

附  件

附件一：建设项目环境影响评价委托书；

附件二：营业执照

附件三：土地证及租赁协议；

附件四：发改备案文件；

附件五：环境质量现状监测报告。

# 1总论

## 1.1编制依据

### 1.1.1国家法律、法规、规章和规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修正）；

（11）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

（12）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日）；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，生态保护部令第1号）；

（14）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（2011年3月27日国家发展改革委第9号令，2013年2月16日国家发展改革委第21号令）；

（15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（16）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（17）关于印发《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气[2018]100号）；

（18）《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）（2013年7月1日实施）；

（19）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（20）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（21）关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告（环境保护部公告，公告2017年 第43号）；

（22）《国家危险废物名录》（环境保护部令第[2016]39号，2016年8月1日）；

（23）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；

（24）《再生资源回收管理办法》（2007年5月1日）；

（25）《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJT364-2007，2007年12月1日）；

（26）《废塑料加工利用污染防治管理规定》（2012年10月1日）；

（27）《废塑料综合利用行业规范条件》（2016年1月1日）；

（28）《废塑料综合利用行业规范条件公告暂行管理办法》（2016年1月1日）。

### 1.1.2山东省、青岛市地方环境保护法律、法规及规范性文件

（1）《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》（2018年1月23日修订）；

（2）《山东省人民政府关于贯彻国发[2005]39号文进一步落实科学发展观加强环境保护的实施意见》（鲁政发[2006]72号）；

（3）《山东省环境保护管理条例》（2018年11月30日修订）；

（4）《山东省人民政府关于印发山东省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（鲁政发[2017]15号）；

（5）《山东省环境保护厅关于印发《山东省环境保护厅建设项目环境影响评价审批监管办法》的通知》（鲁环发〔2018〕190号）；

（6）《山东省水污染防治条例》（2018年9月21日）；

（7）《山东省大气污染防治条例》（2016年11月1日）；

（8）《山东省环境噪声污染防治条例》（2018年1月23日）；

（9）山东省人民政府办公厅关于印发山东省落实《京津冀及周边地区2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》实施细则的通知（鲁政办字[2018]217号）；

（10）《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》（鲁政发[2018] 17号）；

（11）《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（鲁环发[2017] 331号）；

（12）《山东省污水排放口环境信息公开技术规范（试行）》（鲁环办函[2014]12号）；

（13）山东省环境保护厅等5部门关于印发《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》等5个行动方案的通知（鲁环发〔2016〕162号）；

（14）山东省人民政府关于山东省生态保护红线规划(2016-2020年)的批复（鲁政字[2016]173号）；

（15）《山东省再生资源回收利用管理办法》（山东省人民政府令第215号，2009年9月1日）；

（16）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号，2016年9月30日）；

（17）《关于落实科学发展观加强环境保护的意见》（青政发[2007]2号文）；

（18）《青岛市人民政府关于印发青岛市环境空气质量功能区划的通知》（青政发[2014]14号，2014年5月9日）；

（19）《青岛市环境噪声管理规定》（2018年9月7日修订）；

（20）《青岛市大气污染物防治条例》（2018年9月7日修订）；

（21）《青岛市打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》

（22）《青岛市环境保护局关于印发青岛市市区声环境质量标准适用区划的通知》（青环发[2016]112号）

（23）《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市饮用水水源保护区划区划的通知》（青政发[2014]30号）；

（24）《青岛市人民政府办公厅关于调整青岛市水功能区划的通知》（青政办发[2017]8号）；

（25）《青岛市防治城市扬尘污染管理规定》（青岛市人民政府令第143号，2002年9月9日）；

（26）《青岛市建筑工程文明施工管理若干规定》（青岛市人民政府，2005年2月1日）；

（27）《关于印发青岛市重点行业挥发性有机物污染治理技术导则（试行）的通知》（青岛市环境保护局，2015年7月10日）；

（28）青岛市环境保护局办公室关于印发青岛市污水排放口环境信息公开实施方案的通知（青环办发[2014]3号）。

（29）《青岛西海岸新区管委青岛市黄岛区人民政府关于印发黄岛区饮用水水源保护区划的通知》（青西新管发〔2016〕3号）；

（30）《青岛西海岸新区打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》。

### 1.1.3 环境影响评价技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1—2016）；

（2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（10）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）

### 1.1.4项目有关文件及资料

（1）环境影响评价委托书；

（2）厂房租赁协议；

（3）土地证；

（4）环境质量现状监测报告；

（5）委托方提供的其它有关技术资料。

## 1.2评价目的及评价工作原则

### 1.2.1评价目的

（1）通过调查，掌握项目所在区域的自然环境特征，以及环境空气、水环境、声环境等主要环境要素的质量现状。

（2）通过对项目各工艺环节的污染源调查，分析污染源特征、主要污染因子及其排放位置和排放量，确定主要环境问题及相应的污染治理方案和效果。

（3）预测和评价项目运营后对评价范围内的环境空气、声环境、固体废物等主要环境要素的影响程度和影响范围，以大气、声环境、固体废物影响评价为主。

（4）提出控制和缓解污染的对策与建议，对建设项目在环保方面的可行性作出明确的结论，为项目决策提供依据。

### 1.2.2评价工作原则

（1）坚持环境影响评价为工程建设服务，根据项目的工艺特点、排污特征和周围环境状况，充分利用该地区的已有资料，结合类比调查和现状监测进行分析和评价。

（2）在评价中始终坚持政策性、针对性、科学性和公正性的原则，严格遵守国家和青岛市的有关环保法律、法规、标准和规范。

（3）以工程分析、环保治理措施、大气环境评价和污染物总量控制为重点，主要保护项目用地周边地区人群不受本项目环境污染的直接和间接危害。

（4）根据建设项目环境保护管理的有关规定，贯彻“达标排放”、“污染物排放总量控制”，做好工程分析，最大限度地减少污染物的产生量和排放量。

（5）实用性原则。加强清洁生产技术和环保治理对策评价内容，对本项目的环保治理和今后环境管理提出建议措施，通过环境影响评价为环境管理提供决策依据，为项目实施环保措施提供指导性意见。

## 1.3评价标准

### 1.3.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

根据《青岛市环境空气质量功能区划分的决定》，项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的2类区标准，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，TVOC执行环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）附录D中的标准，具体见表1.3-1。

表1.3-1  环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 单位 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | μg/m3 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | μg/m3 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | μg/m3 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | μg/m3 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 75 |  |
| CO | 24小时平均 | mg/m3 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | mg/m3 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | μg/m3 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| TVOC | 8小时平均 | μg/m3 | 600 | 环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）附录D |

（2）地下水环境质量标准

项目区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体见表1.3-2。

表1.3-2  地下水环境质量标准

| 序号 | 污染物 | 单位 | 评价标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | / | 6.5～8.5 |
| 2 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1.00 |
| 3 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤20.0 |
| 4 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 5 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 6 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 7 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |
| 8 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3.0 |
| 9 | 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 |
| 10 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |
| 11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 12 | 锰 | mg/L | ≤0.10 |
| 13 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 |
| 14 | 菌落总数（CFU/mL） | / | ≤100 |
| 15 | 总大肠菌群*（MPN/L） | / | ≤3.0 |

（3）地表水质量标准

项目西侧960m为错水河，根据《关于印发青岛西海岸新区水功能区划的通知》（青西新管办发〔2018〕10号），错水河小珠山水库出口——入海口河段为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅳ类标准，相关标准值见表1.3-3。

表1.3-3  地表水环境质量标准

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | / | 6～9 |
| 2 | 溶解氧 | mg/L | ≥3 |
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤6 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤10 |
| 5 | 化学需氧量（COD） | mg/L | ≤30 |
| 6 | 氨氮（NH3-N） | mg/L | ≤1.5 |
| 7 | 总磷（以P计） | mg/L | ≤0.3 |
| 8 | 石油类 | mg/L | ≤0.5 |

（4）声环境质量标准

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），该项目所在区域为居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，因此该项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体限制见表1.3-4。

表1.3-4   环境噪声标准

| 类别 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | GB3096-2008 |

（5）土壤环境质量标准

土壤质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地“筛选值”标准，详见表1.3-5。

表1.3-5  土壤环境质量标准值    单位 mg/kg

| 监测项目 | 标准值 | 监测项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 60 | 镉 | 65 |
| 铬（六价） | 5.7 | 铜 | 18000 |
| 铅 | 800 | 汞 | 38 |
| 镍 | 900 | 四氯化碳 | 2.8 |
| 氯仿 | 0.9 | 氯甲烷 | 37 |
| 1，1-二氯乙烷 | 9 | 1，2-二氯乙烷 | 5 |
| 1，1-二氯乙烯 | 66 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 |
| 反-1，2-二氯乙烯 | 54 | 二氯甲烷 | 616 |
| 1，2-二氯丙烷 | 5 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 | 四氯乙烯 | 53 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | 840 | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 氯乙烯 | 0.43 | 苯 | 4 |
| 氯苯 | 270 | 1，2-二氯苯 | 560 |
| 1，4-二氯苯 | 20 | 乙苯 | 28 |
| 苯乙烯 | 1290 | 甲苯 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 邻二甲苯 | 640 |
| 硝基苯 | 76 | 苯胺 | 260 |
| 2-氯酚 | 2256 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 苯并[a]芘 | 1.5 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | 151 | 䓛 | 1293 |
| 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 15 |
| 萘 | 70 | —— | —— |

### 1.3.2污染物排放标准

（1）废气污染物排放标准

项目工艺废气主要为废塑料破碎产生的颗粒物，塑料熔融挤出、吹膜、注塑产生的有机废气。废塑料破碎产生的颗粒物有组织排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“重点控制区”的排放浓度限值，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，颗粒物无组织排放厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。本项目废塑料熔融挤出、注塑、吹膜制袋、印刷工序产生的有机废气VOCs均由一根15m高的排气筒P1排放，印刷工序排放的VOCs极少，因此VOCs排放浓度及排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1中其他行业Ⅱ时段的标准限值及表3厂界监控点浓度限值。臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准及表2中标准要求。具体标准限值见表1.3-6。

表1.3-6  大气污染物排放标准

| 污染物 种类 | 排气筒 高度 | 排放速率 | 最高允许排放浓度 | 无组织排放浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监控点 | 浓度 |  |
| 颗粒物 | 15m | 3.5kg/h | 10mg/m3 | 周界外浓度 最高点 | 1.0mg/m3 | GB16297-1996 DB37/2376-2019 |
| VOCs | 15m | 3.0kg/h | 60mg/m3 |  | 2.0mg/m3 | DB37/2801.4-2017 |
| 臭气浓度 | 15m | 3200 kg/h | 2000 |  | 20（无量纲） | GB14554-93 |

（2）水污染物

项目清洗废水经厂区污水处理站处理后回用于生产，回用于生产的废水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水水质要求；外排市政污水管网废水执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。具体见表1.3-7。

表1.3-7  水污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | GB/T19923-2005表1中洗涤用水标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~9.0 |
| 2 | BOD5 | 30 |
| 3 | SS | 30 |
| 序号 | 污染物 | GB/T 31962-2015表1中B等级标准 |
| 1 | pH | 6.5~9.5 |
| 2 | COD | 500 |
| 3 | BOD5 | 350 |
| 4 | SS | 400 |
| 5 | 氨氮 | 45 |
| 6 | 石油类 | 15 |

（3）噪声排放标准

项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准限值详见表1.3-8。

表1.3-8  水污染物排放标准

| 类别 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | GB12348-2008 |

（4）固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中规定；危险废物执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中规定。

## 1.4 评价因子

根据对工艺流程及各类污染物排放状况的分析结果，以及区域内各环境要素的环境现状特征，确定本项目评价因子见表1.4-1。

表1.4-1  本项目评价因子一览表

| 评价内容 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、VOCs、臭气浓度 | VOCs、颗粒物、臭气浓度 | VOCs、颗粒物 |
| 地表水 | pH、溶解氧、BOD5、高锰酸盐指数、CODCr、SS、总磷、氨氮、石油类 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | CODCr、氨氮 |
| 地下水 | pH、亚硝酸盐、硝酸盐、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、氨氮、总硬度、铁、氟化物、挥发性酚类、锰、总大肠菌群、菌落总数 | / | / |
| 噪声 | Leq（A） | Leq（A） | / |
| 固废 | 固体废物的产生量、处置量及排放量 | / |

## 1.5评价重点及评价工作等级

### 1.5.1评价重点

根据项目工程特点，项目所在地区环境地理位置特征和“三废”排放情况，确定本项目评价重点为工程分析、污染物源强核算，废气、废水、噪声、固体废物环境影响分析与防治措施。

### 1.5.2评价工作等级

根据污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境功能区划，按照《环境影响评价技术导则》所规定的方法，确定本次环境评价等级。

（1）环境空气评价等级

根据《环境评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及工程分析中的排放量，采用AERSCREEN估算模式计算最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般取GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值；对于仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

项目项目大气污染物有组织排放源强参数见表1.5-1，无组织排放源强参数见表1.5-2。

表1.5-1  项目大气污染源有组织排放源强排放参数

| 污染源 | 排 气 筒 | 污染物 | 排气筒 高度 | 排气筒内径 | 烟气出 口速度 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | — | — | H | D | V | T | Hr | CON | Q |
|  | — | — | m | m | m/s | ℃ | h | —— | kg/h |
| 废塑料破碎、熔融挤出、注塑、吹膜制袋、印刷 | P1 | 颗粒物 | 15 | 0.8 | 11.05 | 25 | 4480 | 100% | 0.017 |
|  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  | 0.086 |

1.5-2  项目大气污染源无组织排放源强排放参数

| 污染源 位置 | 污染物 | 污染物排放量（t/a） | 污染物排放速率（kg/h） | 面源面积 （m2） | 面源 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 颗粒物 | 0.077 | 0.017 | 75.5m×68.5m | 8 |
|  | VOCs | 0.43 | 0.096 |  |  |

项目主要大气污染物为颗粒物、VOCs，采用导则推荐的估算模式进行等级判断大气评价等级。估算模型参数列入表1.5-3。

表1.5-3  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市人口数） | / |
| 最高环境温度 | 41.0°C |
| 最低环境温度 | -13.6 °C |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/o | / |

项目各污染源预测结果见表1.5-4和表1.5-5，大气环境评价工作等级判据见表1.5-6。

表1.5-4  点源（排气筒）预测结果

| 污染物 | 排气筒 | 最大落地浓度（mg/m3） | 最大落地浓度占标率（%） | 对应距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | P1 | 0.0015556 | 0.1728 | 200 |
| VOCs |  | 0.0079434 | 0.6619 | 200 |

表1.5-5  面源预测结果

| 排放源 | 污染物 | 最大落地浓度（mg/m3） | 最大落地浓度占标率（%） | 对应距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 颗粒物 | 0.0120370 | 1.3374 | 52 |
|  | VOCs | 0.0691490 | 5.7624 | 52 |

表1.5-6  大气环境影响评价等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据表1.5-4~1.5-5所列各废气污染源预测结果，依据大气导则推荐的AERSCREEN估算模式，本项目排放的废气中各类污染物的占标率均小于10%。根据表1.5-6，确定本项目大气评价等级为二级。

（2）地表水环境评价工作等级

项目废塑料清洗废水均进入厂区污水处理站处理后回用于废塑料清洗工序，职工生活污水经市政污水管网，排入龙泉河污水处理厂处理。项目外排废水为间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水评价等级为三级B。

（3）地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，产生的危险废物均委托有资质的单位处理，项目本身不涉及危险废物的加工、再生利用，因此属于地下水影响评价中的Ⅲ类建设项目。项目场地地下水环境敏感程度为“不敏感”，因此，地下水评价工作等级确定为三级。

（4）声环境评价等级

项目所在地噪声功能区划为2类区，项目建设后，评价范围内敏感目标的噪声级增加量在3dB(A)以下，且受噪声影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中声环境影响评价等级的划分原则，因此噪声影响评价等级定为三级。

（5）环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的，项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，风险潜势为Ⅰ级，根据导则中表1评价工作等级划分，项目环境风险评价为简单分析。

（6）土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目占地规模为小型，所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感，且项目属于土壤导则附录A中“环境和公共设施管理业 废旧资源加工、再生利用”，为Ⅲ类建设项目，根据导则表4污染影响型评价工作等级划分表，项目可不开展土壤环境影响评价工作。

## 1.6评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表1.6-1。

表1.6-1  评价范围一览表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 以建设项目厂址为中心，边长为5km的范围 |
| 噪声 | 建设项目厂界外1m，并兼顾近距离敏感目标 |
| 地表水 | 分析污水排放达标性及排放去向的可行性 |
| 地下水 | 以厂址为中心6km2的范围 |
| 风险评价 | 大气环境风险 | 距建设项目边界不低于3km的范围 |
|  | 地表水环境风险 | 分析污水排放达标性及排放去向的可行性 |
|  | 地下水环境风险 | 以厂址为中心6km2的范围 |

## 1.7环境保护敏感目标

项目周边环境保护目标详见图1.7-1和表1.7-1。

表1.7-1  项目周边环境保护目标情况一览表

| 环境 要素 | 环境保护 对象名称 | 最近距离（m） | 规模 | 方位 | 环境功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 观里村 | 512 | 245户，698人 | E | GB3095-2012二级标准 |
|  | 逄猛孙村 | 1157 | 236户，761人 | NW |  |
|  | 田家窑村 | 1169 | 3232人 | W |  |
|  | 崖逄村 | 1039 | 170户，564人 | SSE |  |
|  | 大杨家村 | 1130 | 123户，363人 | SE |  |
|  | 石梁唐村 | 1226 | 477户，1469人 | SW |  |
|  | 雷家店子村 | 1586 | 238户，751人 | NE |  |
|  | 小杨家村 | 1630 | 52户，184人 | SSE |  |
|  | 逄猛王村 | 1322 | 178户，578人 | NW |  |
|  | 逄猛张村 | 1519 | 151户，549人 | NNW |  |
|  | 埠上村 | 1687 | 325户，1047人 | NNW |  |
|  | 石梁杨村 | 2119 | 426户，1401人 | SW |  |
|  | 朱郭村 | 2272 | 252户，860人 | SE |  |
|  | 石梁刘村 | 2374 | 363户，1158人 | SSW |  |
|  | 井头村 | 2353 | 230户，700人 | SSW |  |
|  | 大朱阳村 | 2685 | 222户， 748人 | NW |  |
|  | 龙泉河西村 | 2302 | 348户，1150人 | ENE |  |
|  | 后杨村 | 2522 | 120户，409人 | ENE |  |
|  | 王家岛耳河村 | 2468 | 302户，998人 | NE |  |
| 声环境 | 厂界外1m | — | — | — | GB3096-2008中2类标准要求 |
| 地表水 | 错水河 | 963 | — | W | GB3838-2002中的Ⅳ类标准 |
| 地下水 | 周边地下水 | 6km2 | GB/T 14848-2017中Ⅲ类标准 |

# 2项目概况

## 2.1项目基本情况

（1）项目名称：塑料颗粒及塑料制品生产项目

（2）建设单位：青岛益生鸿源再生科技有限公司

（3）建设性质：新建项目

（4）行业类别：C422 非金属废料和碎屑加工处理 、C292 塑料制品业

（5）建设地点：青岛西海岸新区王台镇王黄公路北，项目区域地理位置见图2.1-1。

（6）生产规模：年处理废塑料39200吨，其中回收造粒9200吨，PET破碎处理30000吨，另再生颗粒深加工电器外壳2000吨、电器包装袋1000吨。

（7）劳动定员及工作制度：项目职工定员60人，采用白班16小时工作制，年工作时间约280天，年工作时间4480h。

（8）投资总额：项目总投资500万元，其中环保投资120万元。

（9）占地面积：项目占地面积7200m2，建筑面积5171.75m2。

（10）投产日期：预计于2019年10月正式投产。

## 2.2项目处理规模及产品

项目建成后，预计废塑料再生利用15200吨，其中回收造粒9200吨，PET破碎处理30000吨，另再生颗粒深加工家电外壳2000吨、家电包装袋1000吨。

表2.2-1  各种废塑料处理规模及产品方案一览表

| 产品名称 | 生产规模 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 再生造粒 | PE | 2100 | t/a |
|  | EPE | 650 | t/a |
|  | PS/EPS | 1200 | t/a |
|  | PP/EPO | 850 | t/a |
|  | PA/PC/PU/ABS | 4400 | t/a |
|  | 总计 | 9200 | t/a |
| PET瓶片 | 聚酯（PET） | 30000 | t/a |
| 进一步深加工产品 |
| 家电包装袋 | 1000 | t/a |
| 家电外壳 | 2000 | t/a |

## 2.3公用工程

### 2.3.1给排水工程

（1）给水

项目用水主要为生产用水及生活用水，其中生产用水主要为废塑料清洗用水、循环冷却用水。项目用水由青岛西海岸新区市政自来水公司提供。

（2）排水

项目废水主要包括废塑料清洗废水及职工生活污水，废塑料清洗废水进入厂区污水处理站处理后回用于废塑料清洗工序，剩余废水与职工生活污水一起经市政污水管网，排入龙泉河污水处理厂处理。

### 2.3.2动力系统

项目无锅炉等供热设施，设备运行主要动力为电能，由市政电网供给。

### 2.3.3采暖

项目办公室采暖使用分体式空调，生产车间不供暖。

### 2.3.4消防工程

厂区内按规范要求配置干粉灭火器等消防设施。

### 2.3.5贮运

项目原料及成品均采用汽车运输。

### 2.3.6食堂及宿舍

项目职工均为附近居民，不设食堂及宿舍。

## 2.4建设项目组成

项目工程组成一览表见表2.4-1。

表2.4-1 项目工程组成一览表

| 工程类别 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间：建筑面积约5171.75m2， 按生产工艺划分为挤塑区（约1380m2，含PET清洗、破碎）：各种热塑性塑料再生造粒；吹塑区（990m2）：企业生产的塑料颗粒进行吹膜制袋，主要用于电器包装；注塑区（1080m2）：企业生产的塑料颗粒进行注塑，生产电器外壳。车间南侧为仓库（约660m2）和原材料存放区（约990m2）。 |
| 储运工程 | 车间南侧为仓库和原材料存放区。 |
| 公用工程 | 给水：由市政供水管网统一供应 |
|  | 供电：由青岛西海岸新区供电部门统一供给 |
| 环保工程 | 废气 | PET破碎粉尘：粉尘由破碎机废气收集管道（收集效率约99%）引至布袋除尘器（除尘效率99%）处理后，最终通过15m高的P1排气筒排放 |
|  |  | 废塑料熔融挤出、注塑、吹膜制袋、印刷工序产生的有机废气VOCs：集气罩收集（收集效率约90%），经一套“隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置（有机废气净化效率90%）处理后，通过15m高的P1排气筒排放。 |
|  | 废水 | 生活污水：经化粪池处理后，通过市政污水管网排入龙泉河污水处理厂处理。 |
|  |  | 生产废水：冷却水经冷却后循环使用，定期添加，不外排；废塑料清洗废水进入厂区污水处理站处理后回用于废塑料清洗工序，生活污水经市政污水管网，排入龙泉河污水处理厂处理。污水处理站处理规模为50t/d。 |
|  | 固废 | 一般固废：固废暂存处 |
|  |  | 危险固废：危废暂存间（约20m2） |
|  |  | 生活垃圾：垃圾桶 |
|  | 噪声 | 生产设备：减振、隔声、消声 |
| 辅助工程 | :办公室：建筑面积85m2。 |

## 2.5项目周边环境概况及厂区平面布置

项目位于青岛西海岸新区王台镇王黄公路北侧，项目所在厂区项目所在厂区东侧为青岛顺翔启航汽车部件科技有限公司；西侧和南侧为空地；北侧为闲置厂房。项目距离最近的敏感目标为东侧512m处的观里村。项目周边环境概况图见2.5-1及图1.7-1。

项目总占地面积7200m2，厂房建筑面积5171.75m2，厂区大门朝东朝向青岛顺翔启航汽车部件科技有限公司厂房。生产车间主入口朝南，整个生产车间按生产工艺划分为挤塑区（约1380m2，含PET破碎、清洗）、吹塑区（990m2）、注塑区（1080m2）。车间南部为仓库（约660m2）和原材料存放区（约990m2），车间北部西侧为挤塑区，东侧为吹塑区和注塑区，吹塑区和注塑区分别有1个次入口朝东。车间主入口外西侧为办公室（约85m2），办公室西侧为卫生间、固废暂存处、危废暂存间。项目厂区污水处理站拟建与厂区西北角。项目平面布置图详见2.5-2。

根据项目总平布置可知，废塑料项目包括生产区（废塑料再生利用车间）、原料及产品贮存区（原料库、成品库）、污染控制区（一般废物暂存区、危废暂存间），符合《山东省废塑料资源化行业污染防治技术政策》（DB37/T 1865—2011）中对厂区功能区划分的要求。

## 2.6项目主要原辅材料

本项目外购的原料为废矿泉水瓶、青岛海信、海尔公司的家电包装材料家电包装材料及家电外壳残次品等，只有PET矿泉水类塑料需分拣开来，其他塑料不需分拣。项目原料种类及年用量见表2.6-1。

表2.6-1  主要原辅材料消耗表

| 名称 | 单位 | 消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯PE | t/a | 2100 | 青岛海信、海尔公司的家电包装材料家电包装材料及家电外壳残次品、矿泉水瓶等 |
| 可发性聚乙烯EPE | t/a | 650 |  |
| 聚苯乙烯PS 聚苯乙烯泡沫EPS | t/a | 1200 |  |
| 聚丙烯PP 发泡聚苯乙烯聚乙烯混合体EPO | t/a | 850 |  |
| 聚酰胺PA 聚碳酸酯PC 聚氨酯PU 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯ABS | t/a | 4400 |  |
| 聚对苯二甲酸类PET | t/a | 30000 |  |
| 环保水性油墨 | t/a | 0.3 | 外购 |

项目使用的废塑料运输进厂前必须包装且使用封闭的交通工具运输，无裸露运输废塑料。包装物表面有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰且易于识别、不易擦掉，并标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。本项目外购的原料为废矿泉水瓶、青岛海信、海尔公司的家电包装材料家电包装材料及家电外壳残次品等，均为一次废塑料，进一步生产的吹膜制袋产品主要用于电器包装材料，注塑产品主要为家电外壳，项目加工生产的废塑料再生颗粒主要用于生产不直接接触食品的包装、制品或材料等。

## 2.7项目主要生产设备

项目主要生产设备见表2.7-1。

表2.7-1  项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、PE生产线 2条 每条线产能500kg/h |
| 1 | 传送带上料机 | 1000型 | 2 |
| 2 | 破碎机 | 1000型 | 2 |
| 3 | 摩擦清洗机 | 520型 | 2 |
| 4 | 清洗水池 | 9m×1.5m×1.5m | 2 |
| 5 | 上料脱水机 | 425型 | 2 |
| 6 | 移动料仓 | 10m×1.8m | 2 |
| 7 | 自动上料入料机 | / | 2 |
| 8 | 造粒机 | 260型 | 2 |
| 9 | 冷却水槽 | 6m×0.5m×0.5m | 2 |
| 10 | 滚刀切粒机 | 220型 | 2 |
| 二、EPE生产线 1条 每条线生产能力300kg/h |
| 11 | 传送带上料机 | / | 1 |
| 12 | 造粒主机 | 377型 | 1 |
| 13 | 副机 | 170型 | 1 |
| 14 | 冷却水槽 | 6m×0.5m×0.5m | 1 |
| 15 | 滚刀切粒机 | 180型 | 1 |
| 三、PS、EPS生产线 2条 每条线生产能力300kg/h |
| 16 | 破碎机 | 1500型 | 2 |
| 17 | 造粒主机 | 377型 | 2 |
| 18 | 副机 | 150型 | 2 |
| 19 | 冷却水槽 | 6m×0.5m×0.5m | 2 |
| 20 | 滚刀切粒机 | 180型 | 2 |
| 四、PP、EPO生产线 2条 每条线生产能力200kg/h |
| 21 | 破碎机 | 1500型 | 2 |
| 22 | 造粒主机 | 273型 | 2 |
| 23 | 副机 | 125型 | 2 |
| 24 | 冷却水槽 | 6m×0.5m×0.5m | 2 |
| 25 | 滚刀切粒机 | 180型 | 2 |
| 五、PA、PC、PU、ABS 4条 每条线生产能力500kg/h |
| 26 | 传送带上料机 | / | 4 |
| 27 | 破碎机 | 800型 | 4 |
| 28 | 造粒主机 | 190型 | 4 |
| 29 | 副机 | 170型 | 4 |
| 30 | 冷却水槽 | 6m×0.5m×0.5m | 4 |
| 31 | 滚刀切粒机 | 220型 | 4 |
| 六、PET生产线 1条 生产能力2000kg/h |
| 32 | 破碎机 | 600型 | 4 |
| 33 | 清洗水池 | 9m×1.5m×1.5m | 2 |
| 34 | 脱水甩干机 | 425型 | 2 |
| 七、注塑生产线 10条 每台注塑机生产能力200kg/h |
| 35 | 注塑机 | 600T | 1 |
| 36 | 注塑机 | 320T | 2 |
| 37 | 注塑机 | 220T | 2 |
| 38 | 注塑机 | 160T | 1 |
| 39 | 注塑机 | 128T | 3 |
| 40 | 注塑机 | 50T | 1 |
| 41 | 干燥机 | 25/50/150KG | 11 |
| 42 | 油温机 | 6kw | 5 |
| 43 | 模温机 | 6kw | 5 |
| 44 | 混色机 | 50kg | 2 |
| 45 | 粉碎机 | 5.5-8kw | 5 |
| 46 | 吸料机 | 25-150kg | 3 |
| 47 | 冷却塔 | 50m3 | 1 |
| 48 | 冷水机 | 5匹 | 2 |
| 八、吹塑生产线 每台吹塑机生产能力100kg/h |
| 49 | 吹塑机 | 45型或50型 | 12 |
| 50 | 制袋机 | / | 6 |
| 51 | 印刷机 | 七色或三色 | 2 |
| 52 | 气泵 | 40kw | 3 |
| 53 | 拌料机 | 10t | 1 |
| 九、环保设备 |
| 54 | 厂区污水处理站 | 50t/d | 1 |
| 55 | 布袋除尘器 | 除尘效率99% | 1 |
| 56 | “隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置 | 有机废气净化效率90% | 1 |

# 3工程分析

## 3.1项目生产工艺流程

### 3.1.1废塑料再生造粒生产工艺流程

1、废塑料再生造粒生产工艺流程及产污环节

图3.1-1  PE造粒生产工艺流程及产污环节图

2、生产工艺流程简述

项目再生造粒原料为外购家电包装材料、家电外壳残次品，其中只有PE塑膜废料需清洗掉标签，其他废塑料均为一次废塑料，无需清洗，直接破碎熔融挤出造粒即可。项目加工生产的废塑料再生颗粒主要用于生产不直接接触食品的包装、制品或材料等。

（1）破碎

由于原料废塑料大部分尺寸较大，不适合直接放入单螺杆挤出机生产，因此需在造粒之前对原料进行破碎，经破碎后，原料的尺寸在1cm×1cm~2cm×2cm的范围内，破碎机采用密闭破碎，破碎过程会产生粉尘，经集气管道收集进入布袋除尘器处理后，通过15m高的P1排气筒排放。

（2）摩擦清洗

通过摩擦清洗机之后进入清洗水池进一步浸水摩擦除签。清洗水池尺寸为9m×1.5m×1.5m，储水深1m。清洗工序主要是针对PE塑膜料上的标签，清洗水池中的水每2天更换一次，废水进入厂区污水处理站处理后排放至市政污水管网，进入龙泉河污水处理厂处理。清洗过程由于循环蒸发损耗、部分外排及塑料带走的原因，需要定期补充新鲜水。

（3）甩干入仓

清洗后的废塑膜由甩干捞料机捞起甩干后进入料仓，通过传送带传送至喂料挤出机。

（4）熔融挤出

破碎塑料进入单螺杆挤出机对塑料进行熔融加热，整个过程采用电加热；首先进入的是预热段，预热段温度为80～100℃，经过预热段后原料中的水分基本上通过预热段通风孔蒸发，之后再进入熔融段，此时的原料加热温度控制在200～220℃温度范围内，低于PE、EPE、EPO、EPS、PS、ABS、PP、PC、PA、PU的热解温度。熔融态的塑料从铁质滤网的网眼中挤出成条状。在此控制温度下，仅有少部分的有机小分子由于分子间的剪切挤压下发生断链、分解、降解，从而游离出来，产生有机废气，主要为VOCs，并伴随着少量臭气。

项目共设11台挤出机，每台挤出机上方均设有一个集气罩（共11个），废气经集气罩收集至一套“隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”装置进行处理，处理后的废气通过15m高P1排气筒高空排放；废活性炭、废催化剂、挤出机废滤网均为危险废物，委托有资质的单位处理。

（5）冷却

挤出后的条状体进入冷却水槽中进行水冷，冷却2~4mim。冷却水经冷却塔冷却后循环使用，只需定期补充，不外排。项目共设11个冷却水槽，规格均为6m×0.5m×0.5m。

（6）切粒

冷却后进入切粒机进行切粒。切粒过程，塑料保留一定温度（约30～50℃），未完全塑化，呈胶软状态，切粒时不产生粉尘。切粒后进入料仓，自然冷却塑化后为成品颗粒。

（7）包装入库

人工装袋称量包装，本工序主要污染物为废包装材料产生，外售综合利用。

### 3.1.2 PET回收生产工艺流程

1、PET回收生产工艺流程及产污环节

图3.1-2  PET回收生产工艺流程及产污环节图

2、生产工艺流程简述

（1）人工分拣

外购的废塑料进厂后进行人工分拣，挑选出项目所需的废塑料瓶，剔除项目不能利用的废品，废品退回原料供应厂家，合格原料存放至储存区储存。

（2）脱标

合格原料通过输送带输送至脱标机，脱标机的轴上装有刀片将瓶子外的标签脱除，脱标机出口处有风箱分离室将剥离的标签与瓶身分离。

（3）破碎

经脱标后的废塑料瓶通过输送带输送至破碎机进行破碎，将废塑料破碎为较小的形态。本项目破碎机将回收的废塑料破碎至0.8～1.3cm左右的碎片，此过程产生微量的粉尘。

（4）清洗甩干

破碎后的碎片进入清洗水池清洗，清洗水池尺寸为9m×1.5m×1.5m，储水深1m。清洗水池中的水每天更换一次，废水进入厂区污水处理站处理后排放至市政污水管网，进入龙泉河污水处理厂处理。清洗过程由于循环蒸发损耗、部分外排及塑料带走的原因，需要定期补充新鲜水。

（5）包装

人工装袋称量包装，本工序主要污染物为废包装材料产生，外售综合利用。

### 3.1.3家电外壳生产工艺流程

1、家电外壳生产工艺流程及产污环节

图3.1-3  家电外壳生产工艺流程及产污环节

2、生产工艺流程简述

（1）加热塑化

将原料颗粒送入注塑机，通过注塑机自带的加热系统将塑料颗粒加热到熔融状态，进料段温度区间为140-160℃，中后段温度区间为170-200℃，口模温度区间为180℃。

（2）合模、填充

放置相应的模具，之后注塑机注射系统启动，随后在一定压力和速度条件下将熔融状态的原材料注入闭合模具腔内，注射时间一般为2~5s。

（3）保压

保压阶段的作用是持续施加压力，压实熔体，增加塑料密度（增密），以补偿塑料的收缩行为，保压时间一般为15~60s。

（4）冷却

经过一定时间的烘干后对注塑的塑料制品经冷却水迅速冷却，冷却水循环利用，需定期补充。注射填充、保压、冷却总周期一般为60~120s左右。

（5）脱模、取件

注塑件实现固化成型，此时脱模、取件。

（6）检验修整

检验成品是否合格及简单修边，不合格产品及边角料返回造粒工序重新造粒。

（7）包装入库

合格产品包装入库，本工序主要污染物为废包装材料产生，外售综合利用。

### 3.1.4 家电包装袋生产工艺流程

1、家电包装袋生产工艺流程及产污环节

图3.1-4  家电包装袋生产工艺流程及产污环节

2、生产工艺流程简述

（1）加热塑化、吹膜、静电处理：均是在吹膜机上完成，原料颗粒在吹塑机中加热120min至软化状态，加热温度控制在180~220℃，软化后的物料由吹塑机挤压工位挤压牵引成薄膜，同时鼓入空气将薄膜吹胀，经过吹胀后的薄膜经电晕进行处理以增加薄膜表面的附着力。

（2）印刷：印刷是根据客户要求，用印刷机印刷成客户需要的图案，只有少部分印刷。

（3）热合制袋：制袋机热合制袋成为成品家电包装袋。

（4）包装入库：合格产品包装入库，不合格产品及边角料返回造粒工序重新造粒，本工序主要污染物为废包装材料产生，外售综合利用。

## 3.2产污环节及生产能力核算

1、项目产污环节

表3.2-1 项目产污环节一览表

| 类别 | 编号及名称 | 产污环节 | 主要污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1-1破碎粉尘 | 破碎 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高P1排气筒 |
|  | G1-2 熔融挤出废气 | 熔融挤出 | VOCs、臭气浓度 | 集气罩+隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧+15m高P1排气筒 |
|  | G2-1破碎粉尘 | 破碎 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高P1排气筒 |
|  | G4-1注塑废气 | 注塑 | VOCs | 集气罩+隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧+15m高P1排气筒 |
|  | G5-1吹膜废气 | 吹膜 | VOCs | 集气罩+隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧+15m高P1排气筒 |
|  | G5-2印刷废气 | 印刷 | VOCs | 集气罩+隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧+15m高P1排气筒 |
|  | G5-3制袋废气 | 制袋 | VOCs | 集气罩+隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧+15m高P1排气筒 |
| 废水 | W1-1清洗废水 | 清洗 | SS | 厂区污水处理站 |
|  | W2-1清洗废水 | 清洗 | SS | 厂区污水处理站 |
| 固体废物 | 挤出机废滤网 | 熔融挤出 | / | 委托有资质单位处理 |
|  | 废活性炭 | 废气处理 | / |  |
|  | 布袋除尘器收尘 | 废气治理 | 废塑料粉末 | 外售综合利用 |
|  | 废包装材料 | 包装 | 废编织袋等 |  |

2、生产能力核算

表3.2-2  项目生产能力核算表

| 塑料 类别 | 生产线 产能 | 数量 | 年工作 时间 | 根据产能计算的 年产量万 | 项目产 品产量 | 能否满足 产能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE | 500kg/h | 2条 | 4480h | 4480t/a | 2100t/a | 满足 |
| EPE | 300kg/h | 1条 | 4480h | 1344t/a | 650t/a | 满足 |
| PS/EPS | 300kg/h | 2条 | 4480h | 2688t/a | 1200t/a | 满足 |
| PP/EPO | 200kg/h | 2条 | 4480h | 1792t/a | 850t/a | 满足 |
| PA/PC/PU/ABS | 500kg/h | 4条 | 4480h | 8960t/a | 4400t/a | 满足 |
| PET | 2000kg/h | 4条 | 4480h | 35840t/a | 30000t/a | 满足 |
| 注塑 | 200kg/h | 10台 | 4480h | 8960t/a | 2000t/a | 满足 |
| 吹膜 | 100kg/h | 12台 | 4480h | 5376t/a | 1000t/a | 满足 |

## 3.3物料平衡分析

### 3.3.1废塑料再生造粒物料平衡分析

本项目废塑料再生造粒原料为外购的青岛海信、海尔公司的家电包装材料家电包装材料及家电外壳残次品等，其中PE：2100t/a、EPE：650t/a、PS/EPS：1200t/a、PP/EPO：850t/a、PA/PC/PU/ABS：4400t/a。

表3.3-1  废塑料再生造粒物料衡算表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
|  | 类别 | 数量（t/a） | 去向 |
| 废塑料9200 /a（PE清洗2100t/a） | G1-1破碎粉尘 | 1.7 | 经布袋除尘器处理后，通过15m高的P1排气筒排放 |
|  | G1-2 熔融挤出废气 | 3.22 | 经集气罩收集进入“隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置处理后，通过15m高的P1排气筒排放 |
|  | 清洗掉的标签 | 1 | 进入污水处理站污泥，委托有资质的单位处理 |
|  | 产品 | 9194.08 | 其中2000t PS/ABS用于注塑，1000t PE用于吹膜制袋，其余6194.08t外售 |
| 9200t/a | 合计 | 9200t/a |

图3.3-1   废塑料再生利用物料平衡图（t/a）

### 3.3.2 PET回收物料平衡分析

本项目外购矿泉水瓶塑料（PET：30000t/a）。

表3.3-1  PET回收物料衡算表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
|  | 类别 | 数量（t/a） | 去向 |
| 矿泉水瓶类（PET） | S2-1分拣固废 | 30 | 退回给厂家 |
|  | S2-2脱掉标签 | 15 | 外售综合利用 |
|  | G2-1破碎粉尘 | 6 | 外售综合利用 |
|  | 清洗掉泥沙等 | 8 | 进入污水处理站污泥，环卫部门定期清运 |
|  | 产品 | 29941 | 外售 |
| 30000t/a | 合计 | 30000t/a |

图3.3-2  PET回收物料平衡图（t/a）

### 3.3.3家电外壳生产物料平衡分析

该项目家电外壳的生产，主要是以废塑料回收造粒工序生产的塑料颗粒为原料，注塑生产家电外壳，年使用塑料颗粒（PS/ABS）2000t。

表3.3-3  家电外壳生产物料衡算表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
|  | 类别 | 数量（t/a） | 去向 |
| PS/ABS：2000t/a | G4-1注塑废气 | 0.7 | 经集气罩收集进入“隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置处理后，通过15m高的P1排气筒排放 |
|  | 不合格产品 | 10 | 收集后返回造粒工序重新造粒，不纳入固废处置 |
|  | 边角料 | 5 |  |
|  | 产品 | 1984.3 | 外售 |
| 2000t/a | 合计 | 2000t/a |

图3.3-3   注塑件生产物料平衡图（t/a）

### 3.3.4家电包装袋生产物料平衡分析

该项目主要是以废塑料回收造粒工序生产的塑料颗粒为原料，注塑生产家电包装袋，年使用塑料颗粒（PE）1000t。

表3.3-4  家电包装袋生产物料衡算表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
|  | 类别 | 数量（t/a） | 去向 |
| PE颗粒1000t/a 环保水性油墨0.3t/a | G5-1吹膜废气 G5-2制袋废气 | 0.35 | 经集气罩收集进入“隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置处理后，通过15m高的P1排气筒排放 |
|  | G5-3印刷废气 | 0.03 |  |
|  | 油墨所含水分 | 0.18 | 生产过程中挥发到空气中 |
|  | 边角料 | 2 | 收集后返回造粒工序重新造粒，不纳入固废处置 |
|  | 不合格产品 | 5 |  |
|  | 废油墨桶 | 0.05 | 委托有资质的危险废物单位处置 |
|  | 产品 | 992.69 | 外售 |
| 1000.3t/a | 合计 | 992.69t/a |

图3.3-4   家电包装袋生产物料平衡图（t/a）

## 3.4施工期主要污染因素分析

该项目租赁现有厂房进行生产，施工期影响主要是设备安装调试过程中产生的噪 声，其对于周围环境的影响是暂时的，随着施工工程的结束，对周围环境影响也随之结 束，不会对周围环境产生明显影响。

## 3.5营运期主要污染因素分析

### 3.5.1废气

（一）颗粒物

1、废塑料破碎粉尘

本项目设有11台破碎机（PE设2台，PET设4台，PS、EPS、PP、EPO、PA、PC、PU、ABS），经破碎后，原料的尺寸在1cm×1cm~2cm×2cm的范围内，破碎机为全封闭式，类比同类企业，塑料破碎工序粉尘产生量约为塑料投入量的万分之二，则项目粉尘产生量约7.7t/a，项目所有破碎机产生的粉尘经引风进入同一套布袋除尘器处理后，通过15m高的P1排气筒排放。

项目废气收集效率约99%，布袋除尘器除尘效率按99%计，风机风量20000m3/h，16小时工作制，年工作天数为280天。

综上所述，项目废塑料破碎粉尘经引风进入一套布袋除尘器处理后，粉尘有组织排放量约为0.076t/a，排放浓度约为0.85mg/m3，排放速率为0.017kg/h，排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（15m，3.5kg/h）。

颗粒物无组织排放量约0.077t/a，项目年工作280天，每天工作16h，则颗粒物无组织排放速率为0.017kg/h。

（二）有机废气

1、废塑料熔融挤出废气

根据企业提供资料，项目再生利用的塑料种类及产量如下：PE（2100t/a）、EPE（650t/a）、PS/EPS（1200t/a）、PP/EPO（850t/a）、PA/PC/PU/ABS（4400t/a），共计9200t/a。

项目在造粒工序对塑料加热到熔融状态，由于加热温度控制在允许范围内，塑料不发生裂解，但会产生少量挥发性有机气体，同时伴有臭气产生。根据翁建庆对《进口废塑料环境保护管理研究》（中国环境管理），2013.5(1)中给出了进口废塑料熔融挤出口检测结果，其中挥发性有机物主要VOCs。本项目采用电加热方式对料筒进行加热，热熔挤出工序不添加任何阻燃剂、增塑剂等添加剂，采用直接再生方式，挤出造粒过程为单纯物理熔融变化过程，加热温度控制在200℃左右，低于废塑料中单纯PE、PS、EPS、PP、EPO、PA、PC、PU、ABS的分解温度，故加热温度控制在不发生裂解的温度条件下，无裂解废气产生，但在实际操作中，因料筒局部过热等原因，会有少量单体产生，以VOCs计。

项目所使用的挤出机为电加热设备，对废塑料的加热温度低于塑料的热裂解温度，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国环保局）推荐公式，该手册明确在无任何控制措施时，VOCs的排放系数为0.35kg/t原料，本项目废塑料熔融挤出工序废塑料加工量为9200t/a，据此计算，废塑料熔融挤出工序VOCs产生量为3.22t/a。

2、注塑废气

本项目采用电加热方式对料筒进行加热，温度在200℃左右，远低于PS、ABS的分解温度，对废塑料的加热温度低于塑料的热裂解温度，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国环保局）推荐公式，该手册明确在无任何控制措施时，VOCs的排放系数为0.35kg/t原料，本项目注塑工序塑料颗粒加工量为2000t/a，则注塑工序VOCs产生量为0.7t/a。

3、吹膜、制袋及印刷废气

项目吹膜及热合制袋均是将塑料加热至一定温度软化，加热温度控制在180~220℃，低于PE分解温度。根据美国《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）推荐塑料加工废气排放系数为0.35kg/t原料，项目原料总用量为1000t/a，则吹膜、制袋工序VOCs产生量为0.35t/a。

本项目生产的电器产品塑料包装袋，少量需印刷商标或其他客户要求的图案，根据《环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨》(HJ/T371-2007)，水基柔印油墨中VOC含量≤10%，项目油墨用量为0.3t/a，则VOCs产生量为0.03t/a。

综上所述，本项目废塑料熔融挤出、注塑、吹膜、制袋、印刷工序有机废气产生量共计为4.3t/a，总风机风量设计为20000m3/h，集气罩集气效率为90%，年运行时间4480h，废气经集气罩通过“隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”废气治理系统（有机废气处理效率90%）处理后，VOCs排放量为0.387t/a，排放浓度为4.32mg/m3，排放速率为0.086kg/h。废塑料熔融挤出、注塑、吹膜、制袋、印刷工序产生的VOCs收集处理后均通过1根15m排气筒P1排放，因本项目印刷工序排放的VOCs极少，因此本项目有机废气排放浓度及排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1其他行业Ⅱ时段限值要求。废塑料熔融挤出、注塑、吹膜、制袋、印刷工序产生的VOCs经集气罩通过“隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”废气治理系统（有机废气处理效率90%）处理后，排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1其他行业Ⅱ时段限值要求（60mg/m3、3.0kg/h）。

本项目设有11条挤出造粒线（PE设2条挤出线，其他种类塑料各设1条），每台挤出机上方分别设有1个集气罩（共设11个集气罩），可以覆盖单螺杆挤出机的排气口（主机排气口及副机排气口）；本项目设有10台注塑机，每台注塑机设置1个集气罩（共设10个集气罩）；本项目吹膜工序设吹塑机12台、制袋机6台、印刷机2台，因此需设至集气罩共计20个。所有集气罩对应一根集气支管，最终由主管风机送入废气综合处理设施内进行处理，项目设置1套“隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”废气治理设施。项目有机废气处理后由15m高排气筒P1高空排放。

VOCs无组织排放量约0.43t/a，项目年工作280天，每天工作16h，则VOCs无组织排放速率为0.096kg/h。

表3.5-1  项目废气产生及有组织排放情况一览表

| 产排情况 | 排气 筒 | 产生量 （t/a） | 收集处理措施 | 排放 浓度 （mg/m3） | 排放 速率（kg/h） | 排放量 （t/a） | 风机 风量 (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 废塑料破碎粉尘 | P1 | 7.7 | 引风（收集效率99%）+布袋除尘（处理效率99%）+P1排气筒 | 0.85 | 0.017 | 0.076 | 20000 |
| VOCs | 废塑料熔融挤出废气 |  | 3.22 | 集气罩（收集效率90%）+隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置装置（处理效率90%）+P1排气筒 | 4.32 | 0.086 | 0.387 |  |
|  | 注塑废气 |  | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 吹膜、制袋废气 |  | 0.35 |  |  |  |  |  |
|  | 印刷废气 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |

表3.5-2  项目废气无组织排放情况一览表

| 无组织废气排放情况 | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 面源长度 m | 面源宽度 m | 面源高度 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.017 | 0.077 | 75.5 | 68.5 | 8 |
| VOCs | 0.096 | 0.43 | 75.5 | 68.5 | 8 |

### 3.5.2废水

1、用水情况

本项目用水部分主要由废塑料清洗用水、冷却用水。

（1）废塑料清洗用水

①PE清洗用水

项目废塑料再生造粒原料中只有PE原料需要清洗，其他塑料不需清洗。项目仅用清水清洗，不使用任何清洗剂。项目设有2条PE生产线，每条线设有1个清洗水池9m×1.5m×1.5m，水池中为水深1m，清洗后的塑料由甩干捞料机捞起甩干，清洗水池中的水每2天更换一次，更换的废水经厂区污水处理站处理后回用于生产。

项目每个清洗水池每次装水量为13.5m3，清洗水池中的水每2天更换一次，清洗过程更换水量为3780m3/a。

②PET清洗用水

项目PET设2个清洗水池，清洗水池9m×1.5m×1.5m，水池中为水深1m，清洗后的塑料由甩干捞料机捞起甩干，清洗水池中的水每天更换一次，更换的废水经厂区污水处理站处理后回用于生产。项目每个清洗水池每次装水量为13.5m3，清洗水池中的水每天更换一次，清洗过程更换水量为7560m3/a。

（2）冷却用水

项目共设11条废塑料熔融挤出线（PE线2条，其他各1条），每条线均设有1个冷却水槽对挤出后的塑料条进行冷却，每个水槽尺寸为6m×0.5m×0.5m；项目共设有10台注塑机，注塑冷却用水冷却水经冷却塔冷却后循环使用，冷却水循环量50m3/h，根据工艺及所在地区气候条件，设计循环冷却系统补充水量为循环水量的1%，则循环补充水量为1140m3/a。

（3）生活用水

生活用水主要为职工生活、办公用水。生活用水按人均用水量50L/人·d计，项目劳动定员60人，年工作时间约280天，则生活用水量约为840m3/a。

项目新鲜水用水量4248m3/a。

2、排水情况

（1）生产废水

项目外排生产废水主要为废塑料清洗废水，废水均通过管道排入项目厂区污水处理站处理后，回用于清洗工序。

①PE清洗废水

项目PE清洗废水每2天更换一次，更换的废水排入厂区污水处理站处理，PE清洗废水产生量约为3024m3/a经厂区污水处理站处理后，回用于生产。

②PET清洗废水

项目PET清洗项目PE清洗废水每天更换一次，更换的废水排入厂区污水处理站处理，PET清洗废水产生量约为6048m3/a经厂区污水处理站处理后，回用于生产。

类比同类企业可知，项目废水源强为SS：1000mg/L、CODCr：350mg/L、BOD5：100mg/L、氨氮：20mg/L。

（2）生活污水

生活污水排放量按用水量的85%计，排放量约714t/a，其主要污染物为CODCr、SS、BOD5、氨氮等。根据同类项目调查分析，污水中所含污染物及其排放浓度为：各污染物浓度为CODCr ≤450mg/L、SS≤200mg/L、BOD5≤250mg/L、氨氮≤30mg/L，经计算，各污染物排放量：CODCr≤0.321t/a、SS≤0.143t/a、BOD5≤0.179t/a、氨氮≤0.022t/a。

综上，全厂产生的生产废水、生活污水共9786t/a，废水回用量为9072t/a，外排废水量为714 t/a。

图3.5-1水平衡图（m3/a）

本项目废水产生及排放情况分别见表3.5-3、表3.5-4。

表3.5-3  项目废水污染物产生情况一览表

| 废水类型 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/L） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废塑料清洗废水 | 废水量 | 9072 | / | 经厂区污水处理站处理后，回用于清洗工序。 |
|  | CODCr | 3.175 | 350 |  |
|  | BOD5 | 0.907 | 100 |  |
|  | 氨氮 | 0.182 | 20 |  |
|  | SS | 9.072 | 1000 |  |
| 生活污水 | 废水量 | 714 | / | 生活污水经市政污水管网，排入龙泉河污水处理厂处理 |
|  | CODCr | 0.321 | 450 |  |
|  | BOD5 | 0.179 | 250 |  |
|  | 氨氮 | 0.022 | 30 |  |
|  | SS | 0.143 | 200 |  |

表3.5-4  项目废水污染物排放情况一览表

| 废水类型 | 污染物 | 排放量 （t/a） | 排放浓度 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废塑料清洗废水 | 废水量 | 0 | / |
|  | CODCr | 0 | 50 |
|  | BOD5 | 0 | 20 |
|  | 氨氮 | 0 | 8 |
|  | SS | 0 | 25 |
| 生活污水 | 废水量 | 714 | / |
|  | CODCr | 0.321 | 450 |
|  | BOD5 | 0.179 | 250 |
|  | 氨氮 | 0.022 | 30 |
|  | SS | 0.143 | 200 |

由上表及水平衡图可知，项目生产废水经厂区内污水处理站处理后，可以达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中规定的洗涤用水要求（BOD5：30mg/L、SS：30mg/L），能够回用于清洗工序。

项目生活污水排至市政污水管网，各污染物浓度可以满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准。

### 3.5.3噪声

本项目营运后，产生的噪声主要来源于车间内生产设备和配套辅助设备的运行噪声，生产设备噪声主要来自塑料破碎机、风机等，辅助设备噪声主要来自水泵等，噪声源强在70~90dB(A)之间。

表3.5-3  项目噪声情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备位置 | 单台声压级dB（A） | 台数 | 主要治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料破碎机 | 车间内 | 90 | 11台 | 减振＋建筑隔声 |
| 2 | 单螺杆挤出机 |  | 80 | 11台 | 减振＋建筑隔声 |
| 3 | 切粒机 |  | 75 | 11台 | 减振＋建筑隔声 |
| 4 | 注塑机 |  | 80 | 10台 | 减振＋建筑隔声 |
| 5 | 气泵 |  | 85 | 3台 | 减振＋建筑隔声 |
| 6 | 吹塑机 |  | 80 | 12台 | 减振＋建筑隔声 |
| 7 | 制袋机 |  | 80 | 6台 | 减振＋建筑隔声 |
| 8 | 印刷机 |  | 75 | 2台 | 减振＋建筑隔声 |
| 9 | 风机 | 车间外 | 85 | 1台 | 减振+消声垫 |
| 10 | 冷却塔 |  | 90 | 1台 | 减振+消声垫 |

本项目噪声源均为间断声源，噪声产生具有一定的突发性。项目产生噪声的时段仅在昼间，且主要生产设备均布置在车间内，经车间减振、隔声后对外界影响较小。

### 3.5.4固废

本项目产生的固体废物大部分是可以利用的，因此作为一般固体废物处置，少部分需作为危险废物处置的，委托有相关资质的危险废物处置单位进行处置。

项目废塑料熔融挤出产生的VOCs采用“隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置进行处理，根据环保设备厂家提供的资料，活性炭一次装填量为0.8t，催化剂（Pt）一次装填量为0.004t，项目活性炭约1年更换一次即可，废活性炭产生量约0.8t/a；催化剂（Pt）约2年更换一次，废催化剂产生量约0.002t/a。

生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，项目劳动定员60人，则生活垃圾产生总量为30kg/d、8.4t/a。

表3.5-4  项目固体废物产生及处置情况一览表

| 固废名称 | 数量（t/a） | 废物类别 | 废物代码 | 处置、利用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 布袋除尘器收尘 | 7.547 | —— | —— | 外售综合利用 |
| 废包装材料 | 1.5 | —— | —— |  |
| PET脱掉的标签 | 15 | —— | —— |  |
| PET分拣废物 | 30 | —— | —— | 退回给厂家 |
| 废活性炭 | 0.8 | HW49 | 900-041-49 | 委托有资质的危险废物处置单位处置 |
| 废油墨桶 | 0.05 | HW49 | 900-041-49 |  |
| 废催化剂 | 0.002 | HW50 | 772-007-50 |  |
| 挤出机废滤网 | 0.5 | HW49 | 900-041-49 |  |
| 污水处理站污泥 | 16 | —— | —— | 定期由环卫部门统一清运 |
| 生活垃圾 | 8.4 | —— | —— |  |
| 合计 | 79.799 | —— | —— | —— |

## 3.6项目污染防治措施

项目主要污染防治措施详见表3.6-1。

表3.6-1  项目主要污染防治措施一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废塑料破碎废气 | 颗粒物 | 废气管道收集 （收集效率99%） | 布袋除尘器（处理效率99%）+15m高P1排气筒 |
|  | 废塑料熔融 挤出废气 | VOCs | 集气罩 （收集效率90%） | 隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（90%）+15m高P1排气筒 |
|  | 注塑废气 | VOCs | 集气罩 （收集效率90%） | 隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（90%）+15m高P1排气筒 |
|  | 吹膜、制袋废气 | VOCs | 集气罩 （收集效率90%） | 隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（90%）+15m高P1排气筒 |
|  | 印刷废气 | VOCs | 集气罩 （收集效率90%） | 隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（90%）+15m高P1排气筒 |
| 废水 | 生活废水 | CODCr、SS、BOD5、氨氮 | 化粪池 | 市政污水管网 |
|  | 废塑料清洗废水 | CODCr、SS、BOD5、氨氮 | 厂区污水处理站处理后回用于生产 |
| 噪声 | 设备噪声 | A声级 | 低噪声设备，对强噪声源采取隔声、减振等降噪措施。 |
| 固废 | 生产固废 | 一般固废 | 由相关单位回收综合利用。 |
|  |  | 危险废物 | 分类收集、储存于危险废物暂存区，委托有资质的单位进行处理。 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一清运。 |

## 3.7项目污染物产生及排放量

项目污染物产生及排放情况汇总见表3.7-1。

表3.7-1  项目各污染物产生及排放量汇总表

| 类别 | 污染因子 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | 4480 万m3 | 0 | 4480万 m3/h |
|  | 颗粒物 | 7.7 | 7.547 | 0.153 |
|  | VOCs | 4.3 | 3.483 | 0.817 |
| 废水 | 废水量 | 9786 | 9072 | 714 |
|  | CODCr | 3.496 | 3.175 | 0.321 |
|  | BOD5 | 1.086 | 0.907 | 0.179 |
|  | 氨氮 | 0.204 | 0.182 | 0.022 |
|  | SS | 9.215 | 9.072 | 0.143 |
| 固废 | 危险废物 | 1.352 | 1.352 | 0 |
|  | 一般固废 | 70.047 | 70.047 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 8.4 | 8.4 | 0 |

# 4项目所在地区环境概况

## 4.1地理位置

青岛西海岸新区地处山东半岛东南隅、胶州湾南畔，位于北纬35°35′~36°08′，东经119°30′~120°11′。东临黄海，西邻诸城市、五莲县，南依日照市，北靠胶州市。区内交通便利，沈海高速、济青高速、青兰高速、环胶州湾高速、204国道等主干道纵横交错，胶州湾海底隧道和跨海大桥贯穿东西。

## 4.2自然环境概况

### 4.2.1地形、地貌

青岛黄岛区的陆地属于第四世纪地层，主要是浅海穿过胶州湾的崂山余脉组成，区内地形起伏不平，为典型的丘陵地貌。地势西高东低，西部为低山丘陵，并有最高的山脉—小珠山（724 m）分别向东南、西北2个方向延伸；北部为抓马山（237 m）丘陵区；东部除了大涧山（136 m），大部分地区为高程20 m左右的海蚀地和高程50 m左右的缓丘；南部为薛家岛丘陵区，由高程100 m以上的低山和缓丘组成。

该地区地质构造方向为NNE走向和NNW走向，以NNE走向最为发育。地质上属成岩地区，以断裂结构为主，无活动性。黄岛南部、薛家岛中部、黄岛前湾顶部陆域主要为燕山期花岗岩低山丘陵地区，黄岛东北部广布有火山岩系，经长期风化、剥蚀及冲击，成为现在的坡状平原。

### 4.2.2气候气象

黄岛区地处北温带季风区域内，暖温带半湿润大陆性气候，空气湿润，雨量充沛，温度适中，四季分明，有明显的海洋气候特点，具有春寒、夏凉、秋爽、冬暖的气候特征，是天然的避暑胜地。

（1）风

黄岛区全年频率最高的风向为SE向，其出现频率为12%；其次是N向和NNW向，出现频率均为11%；再次是ESE向和SSE向，其出现频率均为9%；出现频率最少的风向是ENE，其频率仅有1%；NE向和WSW向出现频率均为2%。春、夏季基本一致，盛行SE向风，秋、冬季基本一致，盛行N～NW向风。全年中11月份平均风速最大，为 6.4m/s，7月、8月平均风速最小，为4.7m/s。4月、5月平均风速分别为为5.8m/s、5.3m/s，年风速平均5.4m/s，年平均瞬时风力大于8级天数为71天。

（2）气温

当地年平均气温12.5℃；夏季平均气温23℃；最热的7月份平均气温25℃；最冷的1月份平均气温1.3℃；年平均气温12.1℃，年最低气温-10℃，年最高气温36℃，月平均气温29℃，月最低气温-8℃。极端最高气温 38.9℃（2002.7.15），极端最低气温-20.5（1957.1.22）℃。寒潮一般发生于11月～次年2月，平均每年发生4.9次，年均结冰日 82天。

（3）降雨

黄岛区多年平均降水量为750～900mm，年最大降水量为1227.6mm，最小降水量为263.8mm，年降水日数83～97天。平均暴雨日数2～4天，一日最大降水量达130～470mm，局部在470 mm以上，无霜期平均为202天。

（4）雾

海雾频临是黄岛的特点之一，夏季是海雾盛行季节。以SE风产生雾最多，累年平均雾日，即能见度小于1000米时，雾出现日数为43.4天，多发生在4～7月，雾盛行季节，有时可持续近10天。当地从4 月份起雾日增多，6月雾日平均有10.6d；其次为7月雾日平均是9.5d，4～7月雾日平均有34.1d，占全年雾日的76.1%。8～11月份雾日最少，平均只有0.1～0.4d。12月开始渐增。12～2月雾日为4.3d，占年均值的9.7%。一年四季雾的日变化都具有一定规律性，本区海雾一般都在傍晚发生，入夜浓度增加，至次日晨最浓，到中午日照强烈时逐渐消失，风大时消失得快。

（5）相对湿度及蒸发量

年平均湿度在70%以上，累年7月最大，可达 92%，11月最小为64%。陆上水面蒸发量1398.90mm，陆面蒸发量521.70mm。

### 4.2.3水文水资源

黄岛区属于严重缺水城区，降雨分布不均，年内变化较大，地表蓄水条件差，调蓄能力小。多年平均降水量775.6mm，平均蒸发量则为1472.6mm，多年平均水资源总量为5746.19×104m3，多年平均水资源模数为20.5×104m3。

黄岛区河流属东南沿海水系，均为季节性河流。因境内山水相连，形成了源短流急，单独直接入海的特点。较大的河流有辛安前河、辛安后河、南辛安河等11 条河流；河流总长34km，流域面积83.2km2。区内拦蓄水利工程有：中型水库一座，小（一）型水库7座，小（二）型水库21座，拦河闸20座，塘坝147座，总蓄水能力达2346.4×104m3，年平均拦蓄水量605×104m3。

### 4.2.4土壤及生态环境

境内多为棕壤土和潮土两类，分布规律为由高处到低处，依次为棕壤性土、棕壤、潮棕壤，土体随地形的起伏由高处到低处逐渐增厚。

青岛市黄岛区地处温带，气候属于温带季风性气候区，其植被区系多属温带植物。主要落叶乔木有毛白杨、枰柳、小叶扬、旱柳、榆树等，常绿乔木有侧柏、赤松、黑松等，灌木主要有枸桔、酸枣、柽柳、荆条、卫矛等，藤本林木主要有葛藤、枸杞、金银花、地锦等。

## 4.3公用配套设施

本项目位于青岛市黄岛区王台镇王黄公路北侧，项目所在区域内道路、供电设施完善，污水管网配套完善。

# 5环境质量现状评价

## 5.1大气环境质量现状与平价

### 5.1.1环境空气质量区域达标判断及整体变化情况分析

根据《青岛市环境质量报告书（2018年度）》，西海岸新区2018年环境空气主要污染物监测结果统计见表5.1-1。

表5.1-1  西海岸新区2018年环境空气主要污染物监测结果统计 单位：μg/m3

| 行政区 | SO2年平均浓度 | NO2年平均浓度 | CO(mg/m3) 24小时 平均浓度 | O3 日最大8小时平均浓度 | PM10 年平均浓度 | PM2.5 年平均浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西海岸新区 | 10 | 31 | 1.4 | 154 | 72 | 34 |

根据青岛市环境质量报告书（2018年度）分析：2018年，全市环境空气质量总体呈持续改善趋势。PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3浓度同比分别改善8.1%、5.3%、28.6%、6.1%、10.5%，CO浓度基本持平。PM2.5、SO2、NO2、O3、CO浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10超出二级标准，超标倍数为0.03。

2018年环境空气质量监测结果表明，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。

为持续改善西海岸新区环境空气质量，2018年11月6日西海岸新区管委印发《青岛西海岸新区打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》（青西新管发[2018]73号）。

主要目标：到2020年，环境空气质量细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度达到《环境空气质量标准》二级，二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）年均浓度持续改善，二氧化硫（SO2）年均浓度不超过一级标准限值，空气质量优良率不低于80.1%，重污染天数不超过4天。

重点任务：优化结构与布局、优化能源消费结构与布局、优化运输结构与布局、优化国土空间开发布局、强化工业污染综合防治、提高移动源污染防治水平、加强面源污染综合防治、健全大气环境管理体系。

### 5.1.2特征因子现状调查与评价

1、监测因子：VOCs、臭气浓度。

2、点位布设

本次监测在项目厂址下风向设1个监测点位，具体点位布设见图5.1-1。

表5.1-2  大气环境现状监测点一览表

| 站位 编号 | 站位名称 | 相对位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距离（m） | 方位 |  |
| 1# | 项目厂址 | / | / | VOCs、臭气浓度，并记录气象资料 |
| 2# | 观里村 | 512 | E |  |

3、监测时间和频次

特征监测因子VOCs于2019年6月13日~ 2019年6月19日共监测7天；每天监测4次，采样时间为2:00、8:00、14:00、20:00；臭气浓度于2019年5月18日~ 2019年5月24日连续监测7天；每天监测4次，采样时间为2:00、8:00、14:00、20:00。

4、采样和分析方法

采样和监测方法按国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》执行；分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的要求进行。

5、监测结果和现状评价

（1）评价方法

采用单因子指数法进行评价，如下式所示：

式中：Pi——单项污染指数，Pi≥1为超标，Pi＜1为未超标；

Ci——某项污染物实测值，mg/m3；

Csi——某项污染物标准值，mg/m3。

（2）评价标准

VOCs评价标准参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“TVOC”8小时平均浓度的2倍（1200μg/m3）。

（3）监测结果

根据监测结果计算各污染物的标准指数，项目特征因子监测及评价结果列于表5.1-3。

表5.1-3  大气环境质量监测结果汇总表

| 监测 点位 | 监测 项目 | 1小时平均浓度 | 标准指数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围(mg /m) | 超标率% | 最大超标倍数 |  |
| 项目厂址 | VOCs | 0.44~0.63 | 0 | / | 0.37~0.525 |
|  | 臭气浓度 | 未检出~12（无量纲） | / | / | / |
| 观里村 | VOCs | 0.42~0.73 | 0 | / | 0.35~0.608 |
|  | 臭气浓度 | 未检出~12（无量纲） | / | / | / |

表5.1-3表明：评价区域内监测点VOCs一次值为0.42~0.73mg/m3，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“TVOC”8小时平均浓度的2倍（1200μg/m3）要求；臭气浓度一次值为未检出~12（无量纲）。

## 5.2地表水质量现状调查与评价

### 5.2.1监测点位及监测项目

在项目厂区西侧的错水河布设1个水质监测断面，具体位置情况详见图5.1-1。

表5.2-1  地下水现状监测点位布设情况

| 测点 | 点位名称 | 位置 | 相对距离 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 错水河 | 963m | W | pH、溶解氧、BOD5、高锰酸盐指数、CODCr、总磷、氨氮、石油类 |

### 5.3.2监测时间及频率

山东华一检测有限公司于2019年6月13日~6月14日对D1监测点位地表水水质进行监测。监测2天，每天1次。

### 5.3.3评价标准

错水河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅳ类标准。

### 5.3.4评价方法

采用水质指数法评价水环境现状质量，计算公式为：

式中：Si，j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci，j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Csi——评价因子i的水质评价标准值，mg/L。

pH值的指数计算公式为：

式中：SpH，j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标

pHj——pH值实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。

DO的标准指数计算公式为：

，

，

式中：SDO，j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOS——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，，T为水温，℃。

### 5.2.5现状评价

辛安前河质量现状监测结果见表5.2-2，环境质量现状评价结果见表5.2-3。

表5.2-2  地下水监测结果及评价指标

| 项目名称 | 监测断面 | GB3838-2002表1中Ⅳ类标准值 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一天 | 第二天 |  |
| pH（无量纲） | 7.76 | 7.54 | 6~9 |
| 溶解氧 | 4.5mg/L | 4.3mg/L | ≥3mg/L |
| BOD5 | 3.5mg/L | 3.2mg/L | ≤6mg/L |
| 高锰酸盐指数 | 5.5 mg/L | 5.7mg/L | ≤10mg/L |
| CODCr | 17 mg/L | 16mg/L | ≤30mg/L |
| 总磷 | 0.06mg/L | 0.09mg/L | ≤0.3mg/L |
| 氨氮 | 0.49mg/L | 0.37mg/L | ≤1.5mg/L |
| 石油类 | 未检出 | 未检出 | ≤0.5mg/L |

表5.2-3  地下水环境质量现状评价一览表

| 项目名称 | 单因子指数计算值 |
| --- | --- |
|  | 第一天 | 第二天 |
| pH（无量纲） | 0.38 | 0.27 |
| 溶解氧 | 0.67 | 0.70 |
| BOD5 | 0.58 | 0.53 |
| 高锰酸盐指数 | 0.55 | 0.57 |
| CODCr | 0.57 | 0.53 |
| 总磷 | 0.20 | 0.30 |
| 氨氮 | 0.33 | 0.25 |
| 石油类 | / | / |

根据评价结果可知，错水河水质监测指标中，pH、溶解氧、BOD5、高锰酸盐指数、CODCr、总磷、氨氮、石油类均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅳ类标准的要求。

## 5.3地下水质量现状调查与评价

### 5.3.1监测点位及监测项目

项目布设3个水质监测点位，具体位置情况详见图5.1-1。

表5.3-1 地下水现状监测点位布设情况表

| 测点 | 点位名称 | 位置 | 相对距离 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目厂址 | —— | —— | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、总硬度、氯化物、挥发性酚类、硫酸盐、氟化物、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数、耗氧量 |
| D2 | 逄猛孙村 | NW | 1157m | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、总硬度、氯化物、挥发性酚类、硫酸盐、氟化物、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数 |
| D3 | 观里村 | E | 512 |  |

### 5.3.2监测时间及频率

山东华一检测有限公司于2019年6月13日对D1、D2、D3监测点位地下水水质进行监测。监测1天，每天1次。

### 5.3.3评价标准

地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

### 5.3.4评价方法

采用标准指数法评价水环境现状质量，计算公式为：

式中：Pi— 第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

pH的标准指数计算公式为：

式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；

pH——pH的监测值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值。

### 5.3.5现状评价

地下水质量现状监测结果见表5.3-2，地下水环境质量现状评价结果见表5.3-3。

表5.3-2  地下水监测结果及评价指标一览表    单位：mg/L

| 项目名称 | D1监测点 项目厂址 | D2监测点 逄猛孙村 | D3监测点 观里村 | GB/T 14848-2017 III类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 7.28 | 7.22 | 7.18 | 7.15 | 7.17 | 7.26 | 6.5~8.5 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | ≤1.0 mg/L |
| 硝酸盐（以N计） | 18.6 | 18.1 | 18.7 | 17.6 | 18.7 | 18.0 | ≤20 mg/L |
| 溶解性总固体 | 798 | 828 | 833 | 846 | 824 | 811 | ≤1000 mg/L |
| 氯化物 | 113 | 102 | 121 | 138 | 121 | 112 | ≤250 mg/L |
| 硫酸盐 | 77.6 | 83.6 | 81.8 | 79.5 | 83.8 | 80.2 | ≤250 mg/L |
| 氨氮（以N计） | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | ≤0.5 mg/L |
| 总硬度（以CaCO3计） | 400 | 379 | 404 | 416 | 390 | 408 | ≤450 mg/L |
| 铁 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.3 mg/L |
| 氟化物 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ≤1.0 mg/L |
| 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.002 mg/L |
| 锰 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.1 mg/L |
| 总大肠菌群（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤3.0 CFU/mL |
| 菌落总数（CFU/mL） | 21 | 14 | 26 | 15 | 23 | 17 | ≤100 CFU/mL |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 0.56 | 0.56 | / | / | / | / | ≤3.0mg/L |

表5.3-3  地下水环境质量现状评价一览表

| 项目名称 | 标准指数指数计算值 |
| --- | --- |
|  | D1监测点 项目厂址 | D2监测点 逄猛孙村 | D3监测点 观里村 |
| pH（无量纲） | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.17 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.002 |
| 硝酸盐（以N计） | 0.93 | 0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.94 | 0.90 |
| 溶解性总固体 | 0.798 | 0.828 | 0.833 | 0.846 | 0.824 | 0.811 |
| 氯化物 | 0.45 | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.48 | 0.45 |
| 硫酸盐 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.32 |
| 氨氮（以N计） | 0.18 | 0.26 | 0.10 | 0.04 | 0.24 | 0.30 |
| 总硬度（以CaCO3计） | 0.89 | 0.84 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.91 |
| 铁 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氟化物 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 |
| 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锰 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | 0.21 | 0.14 | 0.26 | 0.15 | 0.23 | 0.17 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 0.19 | 0.19 | / | / | / | / |

根据评价结果可知，D1监测点（项目厂址）、D2监测点（逄猛孙村）及D3监测点（观里村）地下水监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准的要求。

## 5.4声环境质量现状评价

### 5.4.1评价标准

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

### 5.4.2监测内容

监测因子：等效连续A声级。

监测点位：项目四周厂界布设4个点位，N1、N2、N3、N4点位分别位于北、东、南、西厂界外1m处，详见图5.1-1。

监测时间和频次：2019年6月13日，监测1天，昼、夜各一次。

监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）附录B声环境功能区监测方法中有关要求和规定进行监测。

### 5.4.3监测结果

现状监测统计结果列于表5.4-1。

表5.4-1环境噪声监测结果            单位：dB（A）

| 监测日期 | 监测点位 | 昼间Leq（dB） | 夜间Leq（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 |
| 2019-6-13 | 1#东厂界 | 54 | 60 | 45 | 50 |
|  | 2#南厂界 | 52 |  | 44 |  |
|  | 3#西厂界 | 50 |  | 42 |  |
|  | 4#北厂界 | 53 |  | 44 |  |

由表5.4-1可以看出，监测期间项目所在区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

# 6环境影响预测评价

## 6.1大气环境影响预测与分析

### 6.1.1主要气候统计资料

为掌握评价区域的污染气象特征，找出该地区污染物扩散规律与污染潜势，为大气模式预测计算提供基础数据和依据，本次评价采用西海岸新区气象站为120°00′E，35°53′N，台站类别属于一般站，根据调查，该气象站周围地理环境与气候条件与该项目周围基本一致，且气象站距离项目较近（约6.5km），该气象站气相资料具有较好的适用性。西海岸新区近20年（1997~2016年）年最大风速为13.7m/s（1997年），极端最高气温和极端最低气温分别为41.0℃（2002年）和-13.6℃（1998年），年最大降水量为1457.2mm（2007年）；近20年其它主要气候统计资料见表6.1-1，西海岸新区近20年各风向频率见表6.1-2，近20年风向频率玫瑰图见图6.1-1。

西海岸新区气象站多年的常规气象观测资料统计结果见表6.1-1。

表6.1-1  西海岸新区气象站近20年（1997-2016年）主要气象要素统计表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| 平均气温（℃） | -0.6 | 1.8 | 6.2 | 12.3 | 17.8 | 21.7 | 25.5 | 25.7 | 22.0 | 15.9 | 8.3 | 1.9 | 13.2 |
| 平均相对湿度（%） | 64 | 65 | 65 | 65 | 72 | 79 | 84 | 83 | 74 | 68 | 67 | 64 | 71 |
| 降水量（mm） | 10.2 | 18.7 | 24.6 | 38.5 | 69.4 | 85.7 | 146.5 | 208.9 | 75.0 | 39.5 | 32.9 | 13.5 | 763.4 |
| 日照时数（h） | 170.7 | 173.5 | 206.2 | 223.0 | 237.8 | 195.5 | 175.6 | 192.3 | 203.2 | 201.5 | 176.3 | 169.6 | 2325.2 |

表6.1-2  西海岸新区气象站20年（1997-2016年）各风向频率

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风频（%） | 6.8 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 7.1 | 5.4 | 8.8 | 5.5 | 3.4 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |  |
| 风频（%） | 2.6 | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 10.9 | 11.7 | 13.9 |  |

### 6.1.2 常规气象资料

本次预测采用西海岸新区2017年地面气象统计数据。

1、温度

2017年每月平均温度的年变化情况表见表6.1-3，年平均温度变化曲线见图6.1-1。2017年全年月平均气温最高为28.0℃，出现在7月，最低为1.2℃出现在1月，全年平均气温14.3℃。

表6.1-3   2017年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 1.2 | 3.1 | 7.2 | 15.3 | 19.6 | 22.6 | 28.0 | 26.5 | 22.9 | 15.3 | 8.2 | 2.2 |

图6.1-1   年平均温度月变化曲线

2、风速

从2017年平均风速的月变化表和年平均风速月变化曲线图可以看出：区域 2017 年的平均风速是 2.8m/s，1月和12月平均风速最小为2.4m/s，4月平均风速最大为 3.2m/s。对2017年每月平均风速的变化情况进行统计，结果见表6.1-4，年平均风速月变化曲线见图6.1-2。

表6.1-4  2017年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |

图6.1-2  2017年平均风速月变化曲线

3、风向、风频

从2017年平均风频的变化情况可看出，2017年均静风频率为3.9%，该区域静风频率较小。

2017年均风频最大的是NW（风频为13.3%），主导风向为NWN-NW-WNW。四季中，春季主导风向均为ENE-E-ESE（风频之和为32.4%），夏季主导风向为E-ESE-SE（风频之和为44.1%），秋季主导风向为WNW-NW-NNW（风频之和为39.7%），冬季主导风向为WNW-NW-NNW（风频之和为45.8%）。

表6.1-5  年均风频的月变化统计表  单位：%

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 5.9 | 2.3 | 2.2 | 4.8 | 2.6 | 3.8 | 4.6 | 2.6 | 0.5 | 3.0 | 4.4 | 4.4 | 7.0 | 9.3 | 21.5 | 16.0 | 5.2 |
| 2月 | 10.3 | 3.1 | 2.7 | 4.6 | 2.8 | 3.6 | 5.7 | 4.9 | 2.7 | 1.6 | 3 | 4.9 | 4.2 | 9.5 | 14.9 | 15.2 | 6.4 |
| 3月 | 2.8 | 2.0 | 2.8 | 8.1 | 7.5 | 9.0 | 8.7 | 3.1 | 1.2 | 2.6 | 2.2 | 6.2 | 7.1 | 9.5 | 12.9 | 9.5 | 4.7 |
| 4月 | 3.3 | 2.6 | 3.9 | 7.9 | 9.4 | 10.4 | 6.8 | 3.5 | 3.3 | 5.0 | 6.5 | 4.6 | 5.7 | 6.1 | 11.4 | 7.8 | 1.7 |
| 5月 | 3.5 | 2.3 | 5.4 | 10.3 | 17.2 | 17.1 | 10.6 | 1.7 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 3.6 | 2.3 | 4.0 | 5.4 | 4.2 | 1.6 |
| 6月 | 1.3 | 1.4 | 4.0 | 7.9 | 11.0 | 25.6 | 18.5 | 7.1 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 3.9 | 1.7 | 2.4 |
| 7月 | 1.2 | 1.5 | 3.4 | 6.3 | 14.1 | 16.8 | 12.2 | 5.0 | 5.2 | 6.6 | 7.5 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 6.3 | 52.7 | 1.3 |
| 8月 | 4.4 | 2.4 | 4.3 | 4.0 | 9.9 | 12.6 | 12.0 | 3.2 | 2.6 | 0.7 | 2.8 | 5.2 | 4.0 | 5.62 | 12.9 | 10.1 | 3.1 |
| 9月 | 2.9 | 2.6 | 1.5 | 4.9 | 8.2 | 13.1 | 9.9 | 4.0 | 4.2 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | 5.1 | 5.8 | 10.6 | 11.1 | 3.8 |
| 10月 | 12.0 | 3.4 | 4.4 | 1.9 | 3.1 | 3.0 | 7.7 | 2.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 7.9 | 17.6 | 21.8 | 4.6 |
| 11月 | 9.0 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 7.2 | 6.3 | 7.6 | 20.7 | 15.7 | 5.7 |
| 12月 | 4.8 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 3.0 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 4.3 | 5.8 | 8.3 | 12.0 | 21.6 | 16.9 | 5.9 |

表6.1-6  年均风频的季变化及年均风频统计   单位：%

| 季度 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 3.2 | 2.3 | 4.0 | 8.8 | 11.4 | 12.2 | 8.7 | 2.8 | 2.4 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 5.0 | 6.6 | 9.9 | 7.2 | 2.7 |
| 夏季 | 2.3 | 1.8 | 3.9 | 6.1 | 11.7 | 18.3 | 14.2 | 5.1 | 3.5 | 3.1 | 4.3 | 4.2 | 3.1 | 3.7 | 7.7 | 4.8 | 2.3 |
| 秋季 | 8.0 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 4.1 | 5.9 | 6.9 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 4.5 | 5.0 | 7.1 | 16.3 | 16.3 | 4.7 |
| 冬季 | 6.9 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 2.3 | 2.9 | 4.4 | 3.6 | 1.9 | 2.4 | 3.9 | 5.0 | 6.6 | 10.3 | 19.5 | 16.1 | 5.8 |
| 年平均 | 5.1 | 2.4 | 3.2 | 5.3 | 7.4 | 9.9 | 8.6 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 6.9 | 13.3 | 11.0 | 3.8 |

图6.1-3  2017年各季及全年平均风向玫瑰图

### 6.1.3污染源调查及达标性分析

根据工程分析可知，项目废气污染物主要为颗粒物及VOCs。

项目大气环境影响评价主要预测有组织及无组织排放的颗粒物、VOCs，对周围大气环境及敏感点的影响。

项目大气污染物有组织排放源强参数见表6.1-7，无组织排放源强参数见表6.1-8。

表6.1-7  项目大气污染源有组织排放源强排放参数

| 污染源 | 排 气 筒 | 污染物 | 排气筒 高度 | 排气筒内径 | 烟气出 口速度 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | — | — | H | D | V | T | Hr | CON | Q |
|  | — | — | m | m | m/s | ℃ | h | —— | kg/h |
| 废塑料破碎 | P1 | 颗粒物 | 15 | 0.8 | 11.05 | 25 | 4480 | 100% | 0.017 |
| 废塑料熔融挤出、注塑、吹膜、制袋、印刷 |  | VOCs |  |  |  |  |  |  | 0.086 |

表6.1-8  项目大气污染源无组织排放源强排放参数

| 污染源 位置 | 污染物 | 污染物排放量（t/a） | 污染物排放速率（kg/h） | 面源面积 （m2） | 面源 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 颗粒物 | 0.077 | 0.017 | 75.5m×68.5m | 8 |
|  | VOCs | 0.43 | 0.096 |  |  |

1、有组织排放废气达标性分析

项目有组织排放废气污染物排放情况如表6.1-9所示。

表6.1-9  项目有组织排放大气污染物产生及排放汇总表

| 排气筒编号 | 产污环节 | 污染物名称 | 排放情况 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  |
| P1 | 废塑料破碎 | 颗粒物 | 0.85 | 0.017 | 10 | 3.5 | 达标 |
|  | 废塑料熔融挤出、注塑、吹膜、制袋、印刷 | VOCs | 4.32 | 0.086 | 60 | 3.0 | 达标 |

由上表可知，项目P1排气筒颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；VOCs排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1其他行业Ⅱ时段限值要求（60mg/m3、3.0kg/h）。

2、无组织排放废气达标性分析

项目无组织排放的污染物厂界浓度预测结果见表6.1-10。

表6.1-10  面源对厂界预测达标情况

| 排放源 | 污染物 | 厂界落地浓度（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 厂界浓度标准值（mg/m3） |
| 生产车间 | 颗粒物 | 0.001949 | 0.0006482 | 0.0004266 | 0.002008 | 1.0 |
|  | VOCs | 0.03505 | 0.01131 | 0.007446 | 0.03403 | 2.0 |

由上表可以看出，各厂界颗粒物落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）；VOCs落地浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表3厂界监控点浓度限值（2mg/m3），对环境空气质量影响较小。

### 6.1.4污染物排放量核算

1、项目有组织排放量核算

项目污染物有组织排放量核算详见表6.1-11。

表6.1-11  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 （μg/m3） | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| 1 | P1排气筒 | 颗粒物 | 850 | 0.017 | 0.076 |
|  |  | VOCs | 4320 | 0.086 | 0.387 |
| 主要排放口合计 | 颗粒物 | 0.076 |
|  | VOCs | 0.387 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 | 0.077 |
|  | VOCs | 0.387 |

2、无组织排放量核算

项目污染物无组织排放量核算详见表6.1-12。

表6.1-12  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （μg/m3） |  |
| 1 | 生产 车间 | 废塑料破碎 | 颗粒物 | 收集管道引风 | GB16297-1996 | 1000 | 0.077 |
|  |  | 熔融挤出、注塑、吹膜制袋、印刷 | VOCs | 集气罩 收集 | DB37/2801.4-2017 | 2000 | 0.43 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 0.077 |
|  | VOCs | 0.43 |

3、项目大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算详见表6.1-13。

表6.1-13  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.153 |
| 2 | VOCs | 0.817 |

4、非正常排放量核算

项目污染源非正常排放量核算详见表6.1-14。

表6.1-14  污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度 （μg/m3） | 非正常排放速率 （kg/h） | 单次持续时间 （h） | 年发生频次 （次） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1排气筒 | 废气处理措施不能正常运行 | 颗粒物 | 53000 | 1.06 | 0.5 | 1 | 定期检修废气处理措施 |
|  |  |  | VOCs | 86500 | 1.73 |  |  |  |

### 6.1.5大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响评价自查表见表6.1-15。

表6.1-15  项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级( | 二级( | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km( | 边长=5~50km( | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a( | 500~200 t/a( | ＜500 t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5） 其他污染物（VOCs、臭气浓度） | 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5 ( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准( | 附录D( | 其他标准( |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区( | 二类区( | 一类区和二类区( |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据( | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( | 拟替代的污染源( | 其他在建、拟建项目污染源( | 区域污染源( |
|  | 预测模型 | AERMOD ( | ADMS( | AUSTAL2000( | EDMS/AEDT( | CALPUFF( | 网络模型( | 其他( |
|  | 预测范围 | 边长≥50km( | 边长5~50 km( | 边长=5 km( |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物、VOCs） | 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤10%( | C本项目最大占标率＞100%( |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%( | C本项目最大占标率＞10%( |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%( | C本项目最大占标率＞30%( |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h | C非正常占标率≤100%( | C非正常占标率＞100%( |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标( | C叠加不达标( |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%( | k＞-20%( |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、VOCs、臭气浓度） | 有组织废气监测( 无组织废气监测( | 无监测( |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） | 监测点位数（0） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受( 不可以接受( |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m；二级评价，不计算 |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a | NOx：（）t/a | 颗粒物：（0.048）t/a | VOCs：（0.817t/a） |

### 6.1.6卫生防护距离

项目无组织面源污染物主要为未被收集的有机废物VOCs和颗粒物。

参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB3804-1991）7.4 提供的各类 工业、企业卫生防护距离的计算公式，计算无组织排放源的卫生防护距离。计算公式为：

式中：QC――工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L――工业企业所需卫生防护距离，m；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

r ――有害气体无组织排放源 所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r =（S/π）0.5。

表6.1-16  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 110 |
| B | <2 | 0.01 | 0.013 | 0.013 |
|  | >2 | 0.02 | 0.035 | 0.035 |
| C | <2 | 1.83 | 1.76 | 1.76 |
|  | >2 | 1.83 | 1.74 | 1.74 |
| D | <2 | 0.75 | 0.75 | 0.54 |
|  | >2 | 0.81 | 0.81 | 0.73 |

表6.1-17  项目卫生防护距离计算结果

| 面源名称 | 污染物 | 无组织 排放面积(m2) | 平均风速 (m/s) | 标准浓度 限值 (mg/m3) | 无组织排放量 (kg/h) | 计算距离 (m) | 提级后卫生防护距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 颗粒物 | 5171.75 | 2.8 | 0.45 | 0.017 | 0.853 | 50 |
|  | VOCs |  |  | 1.2 | 0.096 | 2.084 | 50 |

该项目无组织排放的废气卫生防护距离计算过程详见图6.1-4和图6.1-5。

图6.1-4  颗粒物卫生防护距离计算截图

图6.1-5  VOCs卫生防护距离计算截图

由以上计算可知，以颗粒物计算的卫生防护距离为50米，以VOCs计算的卫生防护距离为50米。《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定：“如有两种污染物，单独计算并确定的卫生防护距离相同，则提一级”“卫生防护距离在100m以内时，极差为50m”，因此该项目生产车间需设置100m的卫生防护距离。距离最近的敏感目标为本项目东侧512m处的观里村，不在本项目卫生防护距离内。因此该项目满足卫生防护距离要求。卫生防护距离包络线图见图6.1-6。

## 6.2地表水环境影响评价

### 6.2.1废水排放及达标性分析

根据工程分析可知，项目废水包括生产废水和职工生活污水，其中PE清洗废水产生量约3024m3/a，PET清洗废水产生量6048m3/a，职工生活污水产生量约714m3/a。项目废塑料清洗废水进入厂区污水处理站处理，达标后回用于废塑料清洗工序；职工生活污水经市政管网排入龙泉河污水处理厂处理。

根据表3.5-3、表3.5-4可知，项目废塑料清洗废水经厂区污水处理站处理后，能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中规定的洗涤用水要求（BOD5：30mg/L、SS：30mg/L），可以回用于废塑料清洗工序；生活污水能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31926-2015）表1中B等级标准。

### 6.2.2废水排放去向可行性分析

1、污水管网

项目所在区域市政污水管网已配套完善，厂区现有污水经市政污水管网排入龙泉河污水处理厂处理。

2、龙泉河污水处理厂对项目水量、水质的可纳性

龙泉河污水处理厂位于西海岸出口加工区东北侧，红石崖六号线以北、红石崖十三号线以东、昆仑山路以西。占地面积5公顷，投资5400万元，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，经专用管线排入零米等深线以下的胶州湾排污混合区指定位置，该位置也是我区继薛家岛鹿角湾排污口后又增设的一处排海口。污水厂总规划规模20万吨日，其中一期规模4万吨日，龙泉河污水处理厂尚有处理余量。本项目位于龙泉河污水处理厂汇水范围内，废水主要污染物浓度能达到接管要求，可以接入龙泉河污水处理厂集中处理；龙泉河污水处理厂在处理能力、处理规模上均满足项目的需要。

表6.2-1  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口 地理坐标 | 废水排放量（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（mg/L） |
| 1 | DW001 | 36.094733N 120.04279E | 0.0714 | 经市政污水管网排入市政污水处理厂处理 | 连续排放 | / | 龙泉河污水处理厂 | CODCr | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5 |

表6.2-2  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 国家或地方污染物排放标准（mg/L） |
| 1 | DW001 | CODCr | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 | 500 |
|  |  | BOD5 |  | 350 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | 氨氮 |  | 45 |
| 注：*国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值 |

表6.2-3  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 日排放量（t/d） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODCr | 450 | 0.0011 | 0.321 |
|  |  | BOD5 | 250 | 0.0006 | 0.179 |
|  |  | SS | 200 | 0.0005 | 0.143 |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.00007 | 0.022 |
| 合计 | COD | 0.321 |
|  | BOD5 | 0.179 |
|  | SS | 0.143 |
|  | 氨氮 | 0.022 |

### 6.2.3地表水环境影响评价自查表

表6.2-4  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 (；其他 □ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发(；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | CODCr | 0.321 | 450 |
|  |  | BOD5 | 0.179 | 250 |
|  |  | SS | 0.143 | 200 |
|  |  | 氨氮 | 0.022 | 30 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 ☑ | 手动 ☑；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （厂区污水总排口） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | CODCr、BOD5、SS、氨氮 |
|  | 污染物排放清单 | ( |
| 评价结论 | 可以接受(；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

## 6.3地下水环境影响评价

1、地下水污染途径分析

本项目用水采用市政自来水管网供给，排水由厂区污水处理站处理后经市政污水管网进入龙泉河污水处理厂进行处理。通过分析可知，本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目营运期基本不会对地下水水位造成明显影响。本项目仅有可能对地下水的水质造成一定影响。

本项目营运期对地下水的污染包括以下几个方面。

（1）废水对地下水的污染

项目废水主要包括废塑料清洗废水及职工生活污水。废水可能对地下水环境造成污染的环节主要是收集、贮存、输送等环节。本项目污水输送采用防渗管道，不直接和地表联系；沉淀池及污水处理站内各构筑物均采取地面防渗并加强管理，采取以上措施后，可基本消除未经处理的污水对地下水的污染。

因此，项目废水对区域地下水的影响非常小。

（2）生产车间对地下水的污染

废塑料清洗过程中清洗水撒漏可能会对地下水产生污染。项目废塑料清洗区域地面采取防渗防漏措施，清洗水槽每次盛水量约占水槽容积的67%，以减少清洗过程中清洗水的溢出，且清洗完的物料直接由捞料甩干机甩干，过程中不转移，尽量避免清洗水撒漏到地面。

采取以上措施后废塑料清洗工序对区域地下水的影响较小。

（3）固体废物对地下水的污染

项目固体废物暂存过程产生渗滤液，渗滤液下渗可能污染固废暂存区附近的地下水。项目营运期在厂界内暂存的固体废物主要是废塑料再生造粒、注塑、吹膜制袋及印刷过程中产生的一般工业固废、危险废物及企业职工生活垃圾。

生活垃圾如不及时合理的处理，其自身的淋滤液和经降水的淋溶可导致地下水中的溶解性固形物、总硬度、氯化物和硝酸盐等含量增加，垃圾分解出来的各种酸、无机物和有机物长期与土壤发生作用，还会使土的性质发生变化，如强度降低，土的结构改变，渗透性增强等，可能会加速对深部地下水的污染。本项目须在垃圾箱临时堆放地面处做好防雨和防渗处理措施，督促环卫部门及时清运，可有效防止生活垃圾堆存对地下水环境造成的污染。

项目生产过程中产生的布袋除尘器收尘、废包装材料存放于一般工业固废暂存间，该部分一般工业固废含水率很低，且贮存于封闭厂房，一般情况不会有渗滤液产生。污水处理站污泥使用专用容器分别存放，污水处理站污泥委托环卫部门定期清运。废活性炭、废催化剂、废油墨桶、挤出废滤网等危险废物，均使用专用容器存储于危险废物暂存间，定期交由有资质的危废处置单位进行处置。项目危险废物暂存间为封闭房间，可避免阳光直射库内，并有良好的照明设备和通风条件，防雨淋，地面及墙面均做防渗处理，地面设有冲洗废水收集管道，废水可收集进入厂区污水处理站事故水池中，危废暂存间地基高度可以确保不受雨洪冲击或浸泡。总的来说，项目危险废物暂存间满足相关标准要求，可有效防止污染地下水。

2、防治措施

本项目地下水污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。本项目拟采取的地下水的防治措施如下所述。

（1）源头控制措施

积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。

正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

（2）分区防治措施

将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区两类地下水污染防治区域。项目分区防渗图见图6.3-1。

重点防渗区主要为：危险废物暂存间、生产车间、污水处理站及污水管网等污水下渗对地下水造成的污染。

一般防渗区主要为：废塑料原料库及成品仓库等。

对重点污染区防渗措施：对各重点防渗区进行防雨、防渗、防腐“三防”处理，在建设过程中须做到以下相关要求：基础必须全面防渗，防渗层须具备防腐性能；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；地面全部防渗、防腐处理。通过上述措施确保重点污染防治区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

对一般污染区防渗措施：一般防渗区地面采取水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

项目不取用地下水，对地下水水位和水量不会产生影响。项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，各项防渗措施可以有效防止对区域地下水造成污染。综上所述，项目对周围地下水环境造成污染影响较小。

## 6.4噪声环境影响预测与评价

项目产生的噪声主要来源于厂房内生产设备和配套辅助设备的运行，项目各声源源强及主要治理措施如表6.4-1所示：

表6.4-1  项目主要噪声设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 设备位置 | 单台声压级dB（A） | 台数 | 主要治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料破碎机 | 车间内 | 90 | 15台 | 减振＋建筑隔声 |
| 2 | 单螺杆挤出机 |  | 80 | 11台 | 减振＋建筑隔声 |
| 3 | 切粒机 |  | 75 | 11台 | 减振＋建筑隔声 |
| 4 | 注塑机 |  | 80 | 10台 | 减振＋建筑隔声 |
| 5 | 气泵 |  | 85 | 3台 | 减振＋建筑隔声 |
| 6 | 吹塑机 |  | 80 | 12台 | 减振＋建筑隔声 |
| 7 | 制袋机 |  | 80 | 6台 | 减振＋建筑隔声 |
| 8 | 印刷机 |  | 75 | 2台 | 减振＋建筑隔声 |
| 9 | 风机 | 车间外 | 85 | 1台 | 减振+消声垫 |
| 10 | 冷却塔 |  | 90 | 1台 | 减振+消声垫 |

### 6.4.1预测模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的推荐模式进行预测。预测模式如下：

室外声源在预测点的声压级计算

① 计算参考位置r0处的A声级：

式中：Lw — 声源的声功率级；

L(r0) — 参考位置r0处的A声级；

② 计算声源在预测点的A声级

式中：Lr— 点声源在预测点产生的A声级；

L(r0) — 参考位置r0处的A声级；

r — 预测点距声源的距离，m；

ΔL — 各种因素引起的衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等）。

### 6.4.2预测结果及厂界噪声达标分析

项目夜间不生产。全部投产后，噪声预测结果见表6.4-2。

表6.4-2  厂界噪声预测结果           dB（A）

| 预测点 | 贡献值dB（A） | 厂界现状监测值 | 叠加值 | 标准值dB（A） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 昼间 |  |
| 1#东厂界 | 35.9 | 54 | 54 | 60 | 达标 |
| 2#南厂界 | 48.9 | 52 | 53.7 |  |  |
| 3#西厂界 | 55 | 50 | 56.2 |  |  |
| 4#北厂界 | 33.9 | 53 | 53.1 |  |  |

由表6.4-2可见，项目全部设施投产后，预测衰减至各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准限值要求。

综上所述，项目噪声不会对周围声环境质量产生明显影响。

## 6.5固体废物环境影响分析

项目产生的固体废物主要分为一般固体废物、危险废物和生活垃圾。

### 6.5.1固体废物产生情况

项目产生的固废从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。项目固体废物产生及处置方式汇总于表6.5-1。

表6.5-1  项目固体废物产生及处置情况一览表

| 固废名称 | 数量（t/a） | 废物类别 | 废物代码 | 处置、利用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 布袋除尘器收尘 | 7.547 | —— | —— | 外售综合利用 |
| 废包装材料 | 1.5 | —— | —— |  |
| PET脱掉的标签 | 15 | —— | —— |  |
| PET分拣废物 | 30 | —— | —— | 退回给厂家 |
| 废活性炭 | 0.8 | HW49 | 900-041-49 | 委托有资质的危险废物处置单位处置 |
| 废油墨桶 | 0.05 | HW49 | 900-041-49 |  |
| 废催化剂 | 0.002 | HW50 | 772-007-50 |  |
| 挤出机废滤网 | 0.5 | HW49 | 900-041-49 |  |
| 污水处理站污泥 | 16 | —— | —— | 定期由环卫部门统一清运 |
| 生活垃圾 | 8.4 | —— | —— |  |
| 合计 | 79.799 | —— | —— | —— |

### 6.5.2固体废物去向合理性分析

1、一般工业固废

项目根据产生的一般固体废物的用途，部分废物外售综合利用；部分废物定期外运至填埋场填埋。

2、危险固体废物

危险废物包括定期委托有资质的单位进行处理。该危险废物集中存放于在危废暂存间，定期外运进行处置。对危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的标准要求。项目危废暂存间面积约20m2，危废产生量1.352t/a，项目每半年委托有资质的单位外运处置一次，厂区内最大危废暂存量约1t，危废暂存间面积可以满足项目危废贮存要求。

3、生活垃圾

生活垃圾由城市环卫部门集中收集处理，定期收集送往城市生活垃圾填埋场统一处理。生活垃圾的成分比较复杂，包括食物垃圾、废纸、杂品等，生活垃圾除一部分就有异味或恶臭外，还有很大部分会在微生物和细菌的作用下发生腐烂，发出恶臭，也成为蚊蝇滋生、病菌繁殖。因此若对生活垃圾疏于管理或不及时清运，而任其随意丢失或堆积，将对周围环境造成污染。

### 6.5.3危险废物储运方式及转运要求

项目危险废物可能具有毒性、易燃性等特征，其产生、收集、存放、运输、处置等各个环节都有可能成为污染源，企业将严格按照有关法规要求，实行从产生到最终处置的全面管理体制，确保整个处理过程符合资源化、无害化、减量化的要求，不对环境产生二次污染。

1、设置危废暂存间

为减少危废的储运风险，防止危废流失污染环境，建设单位在报废机动车拆解车间内东北角设置危险废物暂存间（20m2），用于暂存项目产生的危险废物。拆解过程产生的危险废物应按照类别分别放置在专门的收集容器和贮存设施内，有危险废物识别标志、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志。液态废物应在不同的专用容器中分别贮存。项目危险废物在厂区内的贮存时间约6个月，即企业每半年委托有资质的单位对项目产生的危险废物进行外运处置一次。

危废暂存间严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。

危险废物储存和转运环节均做好防渗漏、防遗撒措施，严格执行危险废物转移联单制度。

2、危险废物的收集和管理

存放于相应的专门容器中，并贴上危险废物分类专用标签。公司设专人负责上述危险废物的收集和管理，确保各贮存容器密闭性良好，制定废液、废渣等泄漏时的应急预案和补救办法，防止临时存放过程的二次污染。危险废物的收集、贮存、运输、处置全过程严格按照危废各项法律制度，进行规范化监督管理，运输、处置委托具有相应危废处置资质的单位，做好危废五联单记录并存档备查。

3、危险废物处置单位

项目危险废物主要有：废油墨桶，废活性炭、废催化剂、废滤网等，分别委托具有相应危废处置资质的单位回收处置

以上固体废物均得到合理处置。且项目加强固体废物产生、收集、贮放各环节的管理，固废分类定点存放，采取相应的防流失、防渗漏措施，避免产生二次污染，因此本项目产生的固体废物经过合理处理和处置后对环境影响较小。

# 7运营期污染防治措施评述

## 7.1废气防治措施评述

1、废塑料破碎粉尘

项目废塑料破碎在全封闭式破碎机内进行，产生的粉尘由破碎机废气收集管道（收集效率99%）引至布袋除尘器处理设施处理后，最终通过15m高的排气筒P1排放。

布袋除尘器的除尘效率比较高，除尘效率可达到99%以上，并且布袋除尘器一次性投资少、运行费用低，经济上较合理。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的布袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋处表面。净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。布袋除尘器的除尘效率可达99%，处理后通过15m高的P1排气筒排放，废气中颗粒物能达标排放。

颗粒物经布袋除尘器处理后，排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

2、废塑料熔融挤出、注塑、吹膜制袋、印刷废气

本项目设有本项目设有11条挤出造粒线（PE设2条挤出线，其他种类塑料各设1条），每台挤出机上方分别设有1个集气罩（共设11个集气罩），可以覆盖单螺杆挤出机的排气口（主机排气口及副机排气口）；本项目设有10台注塑机，每台注塑机设置1个集气罩（共设10个集气罩）；本项目吹膜工序设吹塑机12台、制袋机6台、印刷机2台，因此需设至集气罩共计20个。所有集气罩对应一根集气支管，最终由主管风机送入废气综合处理设施内进行处理，项目设置1套“隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”废气治理设施。熔融挤出废气经该装置处理后由15m高P1排气筒排放。

根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的相关要求，进入吸附装置的废气温度宜低于40℃；气体流速宜低于1.20m/s；吸附装置净化效率不得低于90%。根据企业提供废气治理措施资料，项目有机废气处理措施可行性从以下几方面进行分析：

（1）“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”基本原理

“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置” 由电加热箱、热交换器、风机、电控柜、2个吸附床以及1个催化燃烧室组成。该装置工艺原理图见图7.1-1。

图7.1-1  “活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”工艺原理图

该装置具体作用原理如下：

A. 吸附

含挥发性有机污染物的工艺废气首先经过活性炭炭床吸附，气体进入吸附床后，气体中的有机污染物被活性炭吸附而着附在活性炭的表面，从而使气体得以净化，净化后的气体再通过风机排向大气。

B. 脱附

随着吸附活性炭不断吸附，炭床逐渐饱和，挥发性有机污染物已被浓缩（浓度较原来提高几十倍）。当达到饱和时停止主风机，关闭吸附箱进出口阀门。启动活性炭脱附机制，即脱附风机开始对吸附床炭脱附，利用热气流将挥发性有机物从活性炭炭床上吹脱下来，这个过程使活性炭得到再生。

C. 催化燃烧

脱附气体首先经过催化床中的热交换器，将废气温度尽可能的提高（通常可温升50～60℃，该热交换器热源来自于催化燃烧后余热再利用），再在电加热器的作用下，使气体温度提高到300℃左右，达到启燃温度，系统自动关闭加热系统，启动催化燃烧室，挥发性有机污染物在催化剂的作用下被彻底燃烧成二氧化碳及水蒸气。当有机废气浓度一定量（2000ppm以上）时，产生的余热通过热交换器后温升已经达到启燃温度，有机废气在催化燃烧室可维持自燃，不用外加热。燃烧后的尾气一部分排入大气，大部分被送往吸附床，用于活性炭再生。这样可满足燃烧和吸附所需的热能，达到节能的目的。在脱附时，净化操作可用另一个吸附床进行，既适合于连续操作，也适合于间断操作。

（2）“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”基本参数

项目拟采用的“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”排气筒废气额定风量约20000m3/h，活性炭吸附床为固定床，活性炭吸附装置装填材料选用蜂窝活性炭，吸附装置尺寸为3m×1.5m×1.5m，活性炭装填2层，2层之间由隔板隔开，每层厚度约0.4m，一次装填量约0.8t。经管道、接口等处风量损失后，塔内风速均可小于1.2m/s，吸附单元压力损失小于2.5kpa。项目废气温度低于40℃，满足活性炭的温度要求。项目“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”对VOCs的净化效率可达90%。项目催化燃烧装置使用的催化剂为铂，一次装填量约0.004t/a。

根据环保设备厂家提供的资料，项目活性炭约1年更换一次即可，废活性炭产生量约0.8t/a；催化剂约2年更换一次，废催化剂产生量约0.002t/a。

对照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)中对吸附装置的相关要求分析，综合上述分析内容，本次评价认为，项目采取的有机废气处理设施、装置废气收集效率和处理效率均能够大于90%，有机废气处理措施可行。

废塑料熔融挤出、注塑、吹膜、制袋、印刷工序产生的VOCs收集处理后均通过1根15m排气筒P1排放，因本项目印刷工序排放的VOCs极少，因此本项目有机废气排放浓度及排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1其他行业Ⅱ时段限值要求。废塑料熔融挤出、注塑、吹膜、制袋、印刷工序产生的VOCs经集气罩通过“隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”废气治理系统（有机废气处理效率90%）处理后，排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1其他行业Ⅱ时段限值要求（60mg/m3、3.0kg/h）。

## 7.2废水污染防治措施

### 7.2.1项目污水处理可行性分析

本项目废水包括PE清洗废水、PET清洗废水、职工生活污水。PE清洗废水与PET清洗废水一起进入厂区污水处理站处理后回用于废塑料清洗工序。拟建项目配套建设一座50m3/d污水处理站，对污水处理站的进出水水质指标及工艺流程进行合理的设计。污水处理站处理效果见表7.2-1。

表7.2-1  污水处理站处理效果表

| 处理单元 | 项目 | CODCr | BOD5 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 进水 | 350mg/L | 100mg/L | 20mg/L | 1000mg/L |
|  | 出水 | 50mg/L | 20mg/L | 8mg/L | 25mg/L |
|  | 去除率% | 85.7% | 80% | 60% | 97.5% |
| GB/T19923-2005 表1中洗涤用水标准 | / | / | 30mg/L | / | 30mg/L |

项目拟建污水处理工艺见图7.2-1。

图7.2-1  拟建厂区污水处理站工艺流程图

工艺流程简述：

①沉淀池

废塑料清洗废水进入沉淀池内，静置2h将水中重量较大的杂质除去。

②气浮机

经沉淀后的废水，进入气浮机，在微小气泡的承托作用下，废水中的微小悬浮物及部分可溶性污染物会浮于水面，形成浮渣，从而去除。

③水解酸化池

水解酸化池内分污泥床区和清水层区，待处理污水以及滤池反冲洗时脱落的剩余微生物膜由反应器底部进入池内，并通过带反射板的布水器与污泥床快速而均匀地混合。污泥床较厚，类似于过滤层，从而将进水中的颗粒物质与胶体物质迅速截留和吸附。由于污泥床内含有高浓度的兼性微生物，在池内缺氧条件下，被截留下来的有机物质在大量水解—产酸菌作用下，将不溶性有机物水解为溶解性物质，将大分子、难于生物降解的物质转化为易于生物降解的物质；同时，生物滤池反冲洗时排出的剩余污泥（剩余微生物膜）菌体外多糖粘质层发生水解，使细胞壁打开，污泥液态化，重新回到污水处理系统中被好氧菌代谢，达到剩余污泥减容化的目的。

④接触氧化池

生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。其净化废水的基本原理与一般生物膜法相同，以生物膜吸附废水中的有机物，在有氧的条件下，有机物由微生物氧化分解，废水得到净化。

污水处理站经济技术论证如下：

①污水处理站设计规模论证

本项目污水设计规模为50t/d，本项目废水量为32.4t/d，废水量占设计量的64.8%，能够满足项目废水处理需求。

② 污水处理工艺技术论证

本项目清洗废水水质较简单，主要污染物为SS、CODCr、BOD5、氨氮，污水处理站设计采用 “沉淀+气浮+水解酸化+接触氧化”的方式进行处理，沉淀池将废水中重量较大的杂质去除，水解酸化法起到拦截悬浮物、降解有机物、提高污水可生化性等作用；接触氧化法水流完全混合，对水质水量的骤变有较强的适应能力，且剩余污泥量少，运行管理简便。水解酸化、接触氧化将活性污泥和大分子有机物截留在生化反应池中，去除废水中的CODCr、BOD5、氨氮等，出水能够满足生产要求，本项目污水站废水处理工艺成熟、可靠。

### 7.2.2废水排放可行性分析

项目生产废水经厂区污水处理站处理后，约3570t/a回用PE清洗工序。职工生活污水经市政污水管网，排入龙泉河污水处理厂处理。

项目经处理后的生产废水与职工生活污水水质见表7.2-2。

表7.2-2  项目处理后生产废水与生活污水水质一览表

| 项目 | 水量 | COD | BOD5 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外排生产废水 | 0t/a | 50mg/L | 20mg/L | 8mg/L | 25mg/L |
| 职工生活污水 | 714t/a | 450mg/L | 250mg/L | 30mg/L | 200mg/L |
| GB/T 31962-2015 表1中B等级标准 | —— | 500 mg/L | 350mg/L | 45mg/L | 400mg/L |

根据上表可知，项目外排废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准，可以经市政污水管网排入龙泉河污水处理厂处理。

综上所述，项目各项水均可得到有效处理，废水处理措施可行。

## 7.3地下水污染防治措施分析

### 7.3.1地下水污染控制原则

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

源头控制：主要包括在工艺、管道、设备、污水产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

分区防治：结合建设场区生产设备、管道、污染物储存等布局，实行重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理场处理。

应急响应：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

### 7.3.2地下水污染控制措施

1、源头控制措施

本项目产生的废水主要为废塑料清洗废水和生活污水。若从源头控制，需对污水管道、生产工艺中的各种水池进行防渗。对生产过程产生的废弃物储存场防渗效果应该满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求，具体措施如下：

（1）对产生及处理的废水进行合理的回用和处理，尽可能在源头上减少污染物排放；

（2）对污水储存、收集、处理、排放设备等应采用优质、稳定、成熟的产品，做好质量检查、验收工作，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止设备破损和“跑、冒、滴、漏”现象；

（3）污水输送管道均涂底漆和面漆，尽量避免其腐蚀导致污水外泄；

（4）污水输送管线尽量坚持“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染；

（5）定期对水池和管道等隐蔽设施的渗漏性进行检查，即注满水后观察是否有渗水、漏水现象，发现问题及时解决（建议一月一次）；

（6）污水输送管道试压要严格按照相应标准执行，一旦发现有“跑、冒、滴、漏”的现象，应及时进行修补，并重新试压，直至完全满足相关要求；

（7）厂区内设置生活垃圾收集点，集中收集后由环卫部门统一运至城市规划的垃圾填埋场。

（8）做好“雨污分流、雨水收集”工作，防止雨水携带污染物渗入地下含水层。设计、施工时对污水储存、收集、处理、排放设备等应采用优质、稳定、成熟的产品，做好质量检查、验收工作，防止设备破损和“跑、冒、滴、漏”现象。

2、地面防渗工程设计原则

（1）采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显改变。

（2）坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

（3）坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

（4）实施防渗的区域均设置检漏装置，其中可能泄漏危险废物的重点污染防治区防渗设置自动检漏装置。

3、分区防控措施

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016），结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。

一般情况下，应以水平防渗为主，防控措施应满足以下要求：

（1）已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行；

（2）未颁布相关标准的行业，根据预测结果和场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求；或根据建设项目场地天然包气带的防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照表7.3-1提出防渗技术要求。其中污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别参照表7.3-3和表7.3-2进行相关等级的确定。

表7.3-1  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄露后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄露后，可及时发现和处理 |

表7.3-2  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定；岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s<K≤l0-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

表7.3-3  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据项目区可能泄漏至地面区域、污染物的性质和建筑物的构筑方式，结合拟建项目总平面布置情况，参照上表中进行相关等级的确定，将项目区分为重点防渗区、一般防渗区。

重点防渗区：污染地下水环境的物料泄漏较集中、浓度大或不容易及时发现和处理的区域，主要包括危险废物暂存间、生产车间、污水处理站和污水管网等处。重点防渗区地面应采取混凝土结构，厚度不低于150mm，底部做防水层处理，采用防水剂、防冻剂与水泥沙浆混合涂层，厚度不低于3cm，保证渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；管道采用耐腐蚀抗压的夹砂玻璃钢管道；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口；危废暂存区还应在四周设围堰，围堰底部用15-20cm的耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗。通过上述措施可使重点污染防治区各单元防渗层渗透系数低于10-10cm/s。

一般防渗区：污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域，主要为生产车间等，该区域内建筑物采用严格的防渗措施。为保护厂址区地下水环境，结合场地实际情况，整个厂区用夯实素土进行基础防渗。且在各建筑物地面及墙体侧面地面以上0.3m以下部位采用人工防渗材料进行防渗，一般污染防治区防渗层的防渗性能大于1.5m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

4、设置监控井

按照厂址区域地下水流向及分布，应在厂区适当位置设置1处地下水检测和抽水设施。监控井应安置报警系统，当检测出地下水质出现异常时，报警系统及时报警，及时知有关部门做好应急防范工作，同时立即查找渗漏点，进行修补。

## 7.4噪声防治措施评述

项目噪声源主要来自生产设备及环保设备运行产生的噪声。为控制噪声对外环境的影响，项目采取治理措施如下：

（1）设备选型：选用低噪声设备。

（2）消声措施：风机进出气口安装消声器，消声器降噪量约5dB（A）。

（3）减振降噪措施：在风机等设备基础安装橡胶垫减振，并采用软性连接，降噪量约5dB（A）。

（4）合理布局：按《工业企业噪声控制设计规范》对主要噪声源合理布局。

（5）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。

采取以上降噪措施后，项目对厂界噪声贡献值较小，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目产生的噪声对周围声环境噪声的影响值较小。

## 7.5固体废物治理措施评述

### 7.5.1固体废物处理措施

项目产生的固体废物主要分为有一般固体废物、危险废物和生活垃圾。

项目根据产生的一般固体废物的用途，部分废物外售综合利用；部分废物定期外运至填埋场填埋。

危险废物包括废油墨桶，废活性炭、废催化剂、废滤网等，定期委托有资质的单位进行处理。危险废物集中存放于在危废暂存间，定期外运处置。对危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的标准要求。

生活垃圾由环卫部门统一清运、集中处理。

### 7.5.2固体废物贮运管理措施

1、一般固体废物暂存措施

固体废物暂存于各生产车间的一般固体废物暂存区，已进行防雨、防渗处理，防止乱堆乱放。做到分类堆放，合理处置。

2、危险废物暂存措施

危险废物储存于车间西侧的危险废物暂存间，面积约20m2，危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理：

（1）危险废物的收集包装

a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备；

b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

d. 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

e. 无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

f. 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

g. 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

（2）危险废物的暂存要求

危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规定：

a．按《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置警示标志。

b．要求必要的防风、防雨、防晒措施。

c．要有隔离设施或其它防护栅栏。

d．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。

e．地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

f. 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

g. 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

h. 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

i. 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

（3）危险废物的运输要求

危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存；详见下图。

图7.5-1  运输危险废物清单及其分配管理情况示意图

3.其它要求

（1）一般工业固废的运输：一般工业固废的运输主要是避免沿途散落。

（2）生活垃圾的运输：由环卫部门利用专门的垃圾装载车进行运输。

（3）加强企业内部对固体废物的管理，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账；

（4）各类固体废物在厂内临时堆放期间应加强管理，做好防渗处理，外运过程要防止抛洒泄漏。

### 7.5.3结论

从上述分析可见，项目采取的固体废物处置方法是可行的，在落实好各项固体废物处置措施后，项目产生的固体废物不会对环境造成二次污染。

项目固体废物均得到处置和综合利用。项目采取的固废处理、处置措施，均为橡胶加工厂普遍采用的储存、处置方法，操作比较简单，技术可行。

通过以上分析，各固体废物处理措施合理，本项目固体废物不会对环境产生明显影响。

# 8环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平）。

## 8.1评价等级和范围

### 8.1.1环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表2建设项目环境风险潜势划分，辨别分析本项目风险潜势划分，具体划分标准详见表8.1-1。

表8.1-1  物质危险性判定标准

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境敏感程度（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境敏感程度（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境敏感程度（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |

参照附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判定，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

### 8.1.2评价工作等级

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表8.1-2  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

根据上表可知，项目环境风险评价为简单分析。

### 8.1.3评价范围

项目环境风险评价为简单分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定项目环境风险评价范围，详见表8.1-3。

8.1-3  评价范围一览表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 风险评价 | 大气环境风险 | 距建设项目边界不低于3km的范围（参照三级评价） |
|  | 地表水环境风险 | 分析污水排放达标性及排放去向的可行性 |
|  | 地下水环境风险 | 以厂址为中心6km2的范围 |

## 8.2风险识别

### 8.2.1物质风险识别

经过对建设项目的初步工程分析，选择生产、加工、运输、使用和贮存中涉及的主要化学品，进行物质危险性判定。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的有关规定，该项目的原料及产品均不属于危险化学品，不构成重大危险源。该项目以回收废塑料（主要为PE、PS、EPS、PP、EPO、PA、PC、PU、ABS）直接再生塑料粒，生产原料本身无毒无害，物料化学性质相对稳定，但属于可燃固体，易发生火灾等潜在的环境风险。

### 8.2.2生产过程危险性识别

（1）生产运行系统风险因素

①单螺杆挤出机等机械设备由于运转失常或使用不当，而造成人身机械伤害。

②操作失误：因操作人员操作技能差或精神不集中造成工艺操作失误将可能造成人身机械伤害。

（2）装置设备风险因素

①安装不规范：单螺杆挤出机、集气罩安装不规范而使设备存在隐患，引发火灾；

②超期使用：单螺杆挤出机、集气罩等设备在使用期已到后如继续使用，可能引发火灾。

### 8.2.3最大可信事故及其可能造成的影响

项目为废塑料加工项目，项目生产过程中使用的废塑料，当遇见明火或高温时易发生火灾事故。火灾会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡，火灾时在起火后火势逐渐蔓延扩大，随着时间的延续，损失数量迅速增长，损失大约与时间的平方成正比，如火灾时间延长一倍，损失可能增加4倍。同时，在火灾过程中，废塑料的燃烧会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害。

1、燃烧释放有毒气体分析

在火灾条件下，任何塑料燃烧都会产生有毒气体，其有毒成分主要是一氧化碳。但是化学成分不同的塑料燃烧时产生的有毒气体种类不同：以碳、氢或碳、氢、氧为主要组成元素的塑料燃烧产生的有毒气体是一氧化碳，在火势猛烈时，这种气体最具危险性；含氮的塑料，如三聚氰胺甲醛和聚氨酯等，燃烧时能产生一氧化碳、氧化氮和氰化氢，这种混合气体毒性极大；含氯的塑料，如聚氯乙烯，在火焰中或过分加热会产生氯化氢，达到一定浓度时会致人死亡；含氟的塑料，如聚四氟乙烯，在火灾中或过分受热会产生氟化氢气体，该气体具有腐蚀性、毒性。

该项目营运过程中使用原辅材料及产品，其具体的大气污染物产物如表8.2-1所示。

表8.2-1  塑料意外燃烧排放的污染物

| 塑料种类 | 燃烧的主要产物 | 风险类型 |
| --- | --- | --- |
| PE、EPE、PP、PC | CO、CO2 | 中毒 |
| PS、EPS、EPO | CO、CO2、C3～C5的醛类 | 中毒 |
| ABS、PA、PU、PET | CO、CO2、氰化氢、氮氧化物、及少量丙烯、苯乙烯等化合物 | 中毒 |

2、有毒气体对环境的影响分析

当火灾事故发生时，塑料燃烧产生的烟气短时间内会对厂区内员工有较大的影响，应随着空间扩散，对项目周边厂区和居民产生一定的影响。

（1）有毒的烟气能在极短的时间内快速进入密闭空间，可以使人窒息死亡。CO的LC50（大鼠吸入4h）为2069mg/m3（来源于《危险化学品安全技术全书》，化学工业出版社），IDLH的浓度为1500 mg/m3（1200ppm）（来源于美国疾控中心网站的最新数据http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html）。

（2）塑料燃烧时产生的烟气中含有大量的CO，CO随空气进入人体后，经肺泡进入血液循环，能与血液中红细胞里的血红蛋白、血液外的肌红蛋白和含二价铁的细胞呼吸酶等形成可逆性结合。高浓度CO可引起急性中毒，中毒者常出现脉弱、呼吸变慢等症状，最后衰竭致死；慢性CO中毒会出现头痛，头晕、记忆力降低等神经衰弱症状。燃烧事故发生后，显示对近距离目标影响较大，且危害程度也大，随着时间的推移，逐渐对远处产生影响，但危害程度逐渐减小。

## 8.3环境风险防范措施

针对该项目可能产生的风险事故隐患，该项目应考虑采取一系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。

根据国家环保部的相关要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应加强安全生产管理，制订重大环境事故发生的应急工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。

围绕危险物质的运输、储存及使用过程存在风险进行管理，具体措施有：

1、运输过程的风险减缓措施

项目外购的原材料在运输前应包装牢固并压制打捆。在输送环节上进可能的减少人为的不安全行为，如不遵守交通规则，误操作等。最大程度减少交通事导致废塑料散落或引起火灾的可能，同时输送车辆配有专门的防火设施，以防发生事故时风险的扩大。

2、储存、使用过程的风险减缓措施

该项目对储存过程的环境风险需进行一系列的管理，具体如下：①原料贮放设置明显标志。②按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃物品的控制和管理。④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。⑤制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。⑥制定、落实事故风险应急预案和环境监测计划。

3、有毒气体的防范措施

（1）加强安全教育培训和宣传：塑料燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。

（2）加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。

4、火灾爆炸事故防范措施

（1）控制与消除火源：企业必须划定禁火、防爆区域，并制定严格的管理制度。严禁在易燃易爆区吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋、穿化纤衣服等。使用防爆型电器，严禁钢制工具的敲打、撞击、抛掷，并安装避雷装置。

（2）严格控制设备质量及安装质量：泵、管线等设备及其配套仪表选用合格产品。管道等有关设施应按要求进行试压。对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修。

（3）严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并保持完好。设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。

（4）加强管理：遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。坚持巡查，发现问题及时处理，如通风、管线是否泄漏，消防通道、地沟是否畅通。

## 8.4事故应急措施

### 8.4.1事故救援指挥决策系统

事故救援指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容。因此在项目投产后应着手制订这方面的预案。

（1）组织体系

成立应急救援指挥部及应急救援小组，专人负责防护器材的配给和现场救援，对发现的环境污染和环境破坏问题应及时采取相关处理措施并应第一时间上报给当地环境管理部门。

（2）通讯联络

应保证通讯信息畅通无阻。在制订的预案中应明确负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护总站、消防队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。通讯联络不仅在白天和正常工作日快速畅通，而且要做到在深夜和节假日都能快速联络。

（3）安全管理

企业应负责做好公司内的消防安全工作，贯彻执行消防法规，制定企业消防管理及厂区车辆交通管理制度，做好对火源的控制，并负责消防安全教育。组织培训企业内消防人员。

（4）环境保护管理

企业应设置环护管理部门，由专人负责企业内部的环境管理工作。根据国家及当地的环保要求，制定企业内部环境管理制度。环保管理部门还应制定企业环境风险应急预案，确保事故发生时能及时、妥善处理好环境污染问题。定期对内部员工进行环保教育，提高工作人员的环保意识。

### 8.4.2事故应急措施

1、发现起火，立即报警，通过消防灭火。根据不同的物质选择相应的灭火器材实施扑救。

2、切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。同时，关闭输送管道进、出阀门。

如发生爆炸，造成危险品泄漏，应防止其进入排水管网，及时清除或隔离，防止其溢流到其它区域。

3、通知环保、安全等相关部门人员，启动应急救护程序。

4、组织救缓小组，封锁现场，疏散人员。

5、灭火工作结束后，对现场进行恢复清理，对环境可能受到污染范围内的空气、水样、土壤进行取样监测，判定污染影响程度和采取必要的处理。

6、调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，修改事故防范措施和应急方案。

## 8.5制定应急预案

项目需制定应急预案，并进行演练。按照环发[2012]77号、环发[2012]98号、鲁环函[2012]509号文等文件精神，本项目在建设完成后应编制突发环境事件应急预案，及危险废物应急预案，并应报环保部门进行备案。具体完善内容应包括以下几个方面内容。

### 8.5.1事故应急预案分级响应程序及演练

突发环境事件应急响应坚持属地为主的原则，必要时启动突发环境事件应急预案。根据事故性质、事态发展确定启动相应类别的应急预案。当公司救援人员、力量不够时，公司将请求政府支援，调集社会救援力量参加应急救援。

1、事故预案分级响应条件

（1）三级预案启动条件：三级预案为厂内事故预案，即发生的事故为各危险源因废油液泄漏仅局限在厂区范围内对周边及其他地区没有影响，只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事故。

（2）二级预案启动条件：二级预案是所发生的事故为油液泄漏量较大，泄漏量估计波及周边范围内居民，为此必须启动此预案，并迅速通知周边社区街道、派出所及地方政府，并启动二级预案，不失时机地进行应急救援。

（3）一级预案启动条件：一级预案是所发生的事故为各废油液泄露引起火灾或爆炸造成大量泄漏迅速波及2km2范围以上时需立即启动此预案，可立即拨打110或120，联动政府请求立即派外部支援力量，同时出动消防车沿周边喊话，疏散居民。

2、应急救援培训及演练计划

应急救援人员的培训由公司统一安排指定专人进行。

（1） 演练范围与频率

公司级演练（含与地方的联合演练）每半年至少一次，参与人员约30人，车间级演练每季度至少一次，参与人员约20人。

（2） 演练组织

公司级演练由厂应急救援小组组织，车间级演练由车间应急救援小组组织。

（3）演练内容

包括自救、侦察、灭火、救助、检测、堵漏、输转、环境监测与评估、洗消等8个处置环节。

### 8.5.2人员紧急撤离、疏散组织计划

事故现场：发生重大事故可能对厂区内、外人群安全构成危胁时，必须在公司指挥部指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员。根据不同事故，制定具体的疏散方向、距离和集中地点，应在发生火灾或泄漏事故所能控制的安全范围内，疏散安全点处于当时的上风向。

疏散程序：给出紧急疏散信号（如鸣响警铃）；应急小组成员指导无关人员有序撤离，确认没有无关人员滞留后再离开。员工在警报发出后，应无条件关闭正在操作的电气设备，按“紧急疏散示意图”离开到指定地点集合。

厂邻近居民区及社会公共场所：事故发生现场要采取切实可行的控制手段控制事故的扩大。一旦事故威胁到企业外的居民点及其它企事业，指挥部应立即上报有关部门和告知友邻单位，请求将居民点及其它企事业的人员疏散到安全地点，必要时请求社会力量援助。当可能引发相邻的危险化学品发生新的事故时，应及时组织救援人员将相邻的化学品疏散到安全地点。

撤离过程中要请求环保、公安、民政等部门协助，妥善安排撤离人员的生活。撤离后要对影响区进行环境监测，当环境恢复到功能区划的要求，并经过环保、卫生等部门的同意，事故得到有效控制的前提下，可以安排撤离人员返回。

### 8.5.3事故应急救援关闭程序与恢复措施

1、事故上报程序和内容

报告程序：环境事故处理后公司24小时内将事故情况迅速上报上级有关部门。

报告内容：发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情、损失情况和抢险情况。

2、应急预案终止

根据事故不同级别和影响程度，事故应急求援的关闭程序分为市级，区级和企业级，对特大型事故和受影响人数超过2000人的事故，要由青岛市政府根据各职能部门的建议，决定事故应急救援关闭程序；对大型事故和受影响人数超过200人的事故，要由青岛西海岸新区政府根据各职能部门的建议，决定事故应急救援关闭程序；对很小的事故和影响人数很少的事故，由公司征得主管部门同意后决定事故应急救援关闭程序。

事故恢复措施：主要是受污染土壤和水体的恢复，对于受污染严重的土壤，要刮取受污染的表土，并送具有危废处置资质的单位进行处理；对受污染的水体，要采取积极的净化措施。

3、完善预案内容

查找事故原因、吸取教训，进一步完善预案内容。

### 8.5.4公众教育和信息

本项目存在重大风险事故发生的可能性，平时要对邻近的单位、居民等开展公众教育、培训和发布有关信息。平时做好有关安全防护环保知识的宣传，使邻近公众能及时了解情况，熟悉事故发生后的应急措施及方法，避免造成不必要的损失及伤害。

### 8.5.5记录和报告

建立记录与报告制度，设置应急事故专门档案，对事故的发生、处置、救援、恢复等工作进行记录存档，分析事故原因，总结应急预案效果，核算事故损失，提出进一步预防措施，以最大可能减少事故的发生。

事故后评估应向专业主要部门和地方行政部门进行报告。

### 8.5.6突发事故应急预案纲要

项目一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。如果一旦有毒有害物质泄漏至环境，必须按事先拟定的应急方案进行紧急处理。

公司“事故应急救援预案纲要”主要内容见表 8.5-1。

表8.5-1  事故应急救援预案纲要主要内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 2 | 应急计划区 | 生产车间、污水处理站 |
| 3 | 应急组织 |  |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 5 | 应急设施、设备 与材料 | 塑料再生利用车间：防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是干粉、二氧化碳、喷淋设备等 |
| 6 | 应急通讯、通知和交通 | 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 7 | 应急环境监测 及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；清除现 场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 9 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定、现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制制定、撤离组织计划及救护 |
| 10 | 应急状态终止 与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 11 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部 门和负责管理 |
| 14 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

## 8.6环境风险评价自查表

表8.6-1  环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 存在总量/t | / | / | / | / | / | / |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 0 人 | 5km范围内人口数 17620 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 ( | F2 ( | F3 ( |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 ( | S2 ( | S3 ( |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 ( | G2 ( | G3 ( |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 ( | D2 ( | D3( |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q<1 ( | 1≤Q<10 ( | 10≤Q<100 ( | Q>100 ( |
|  | M值 | M1 ( | M2 ( | M3 ( | M4 ( |
|  | P值 | P1 ( | P2 ( | P3 ( | P4 ( |
| 环境敏感 程度 | 大气 | E1 ( | E2 ( | E3 ( |
|  | 地表水 | E1 ( | E2 ( | E3 ( |
|  | 地下水 | E1 ( | E2 ( | E3 ( |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+ ( | Ⅳ ( | Ⅲ ( | Ⅱ ( | Ⅰ ( |
| 评价等级 | 一级 ( | 二级 ( | 三级 ( | 简单分析 ( |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 ( | 易燃易爆 ( |
|  | 环境风险 类型 | 泄露 ( | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ( |
|  | 影响途径 | 大气 ( | 地表水 ( | 地下水 ( |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法 ( | 经验估算法 ( | 其他估算法 ( |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB ( | AFTOX ( | 其他 ( |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |
| 重点风险防范 措施 | ①原料贮放设置明显标志。按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃物品的控制和管理。实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 ②控制与消除火源：企业必须划定禁火、防爆区域，并制定严格的管理制度。严格控制设备质量及安装质量：泵、管线等设备及其配套仪表选用合格产品。严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。加强管理：遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。 |
| 评价结论与建议 | 项目在生产工艺、工程设计、设备和材料选择、生产管理等方面充分考虑了预防、控制、削减环境风险的相关措施。物料发生泄露时，由于贮存量较少，主要影响范围能够控制在厂区内，且影响较小，风险处于可接受水平。只要建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险就可防可控，项目建设是可行的。 |
| 注：“(”为勾选项，“ ”为填写项。 |

## 8.7结论与建议

项目未构成重大危险源，风险评价内容主要为因管理不善而引起的火灾等对环境产生的污染事故，在项目制定切实可行的事故防范和应急预案后，事故的发生概率和产生的影响能降到可接受范围。

# 9环境经济损益分析

## 9.1经济效益分析

项目的实施符合我国有关法律和相关产业政策。本项目能增加当地税收，有利于促进当地的经济发展，因此项目具有良好的经济效益。

## 9.2社会效益分析

项目建成后，对项目所在地的塑料加工行业的发展有着促进作用。项目既提高了企业自身的市场竟争能力，促进地方工业企业经济发展，又可增加项目所在地人民的就业水平，社会效益明显。

## 9.3环境效益分析

### 9.3.1环保投资费用分析

项目在环保方面的投入约120万元人民币，占项目总投资的24%，环保设施基本能满足有关污染治理方面的需要，环保措施可达到达标排放的要求，投资合理。

表9.3-1  项目环保措施及投资一览表

| 项目 | 环保设施名称 | 数量 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 布袋除尘器 | 1套 | 10 |
|  | “隔管冷却+活性炭吸附-脱附+光氧催化装置”装置 | 1套 | 50 |
|  | 排气筒 | 1根 | 2 |
|  | 集气管道 | —— | 4 |
|  | VOCs在线监控系统（P1排气筒配备），并与环保部门联网 | 1套 | 12 |
| 废水 | 厂区污水处理站 | 1座 | 20 |
| 固废 | 一般固废暂存区、危险废物暂存区 | — | 5 |
| 噪声 | 隔声、基础减震 | — | 15 |
| 风险 防范 | 环境风险预防投资 （包括消防器材、设施等） | — | 2 |
| 合计 | 120 |

项目在污染治理和控制方面有一定的投入，通过设施建设和日常运行，可保证各类污染物达标排放。对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显作用。因此，项目环保投入较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响较小。

### 9.3.2环保治理经济收益分析

项目采用的废气、废水、噪声、固废等污染治理措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

（1）废气：项目工艺废气主要是废塑料破碎粉尘、废塑料熔融挤出废气、注塑废气、吹膜制袋废气及少量印刷废气。通过预测分析，项目排放的各种废气对周围环境和敏感点的影响程度较小，项目所在区域的大气环境功能不会因项目的建设而发生改变。

（2）废水：项目废塑料清洗废水经厂区污水处理站处理后回用于废塑料清洗工序，职工生活污水经市政污水管网排入龙泉河污水处理厂处理，对周围环境影响较小。

（3）噪声：根据预测分析，项目运营期各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。项目噪声污染防治设施的建设可为厂内职工创造一个良好舒适的工作环境，对企业的安全生产、提高劳动生产率能起到较大作用。

（4）固废：项目各类固废均得到合理有效的处置，项目固废零排放。

结合项目的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将项目带来的环境损失降到可接受程度。因此，项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

# 10环境管理与监测计划

## 10.1环境管理

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业中，建立健全环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。为保证环保设施的正常运行和日常管理，项目建成后必须设置完整的环境管理和监测机构。

### 10.1.1环境管理的目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了缓解项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

### 10.1.2环境管理人员设置

项目应重视环境保护工作，配备专职环保人员负责制定、落实厂区的环境保护管理制度和环境保护计划；对内部员工进行必要的环保培训和教育。

### 10.1.3环境管理的内容

项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容：

（1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高企业职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

（2）制定并实施企业环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

（3）掌握企业内部污染物排放状况，编制企业内部环境状况报告。

（4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。

（5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。

（6）组织环境监测，检查企业环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

（7）调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。

（8）建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。

## 10.2运营期环境管理

工程环保工作要纳入企业全面工作之中，在工程管理的每个环节都要注重环境保护，把环保工作贯穿到工程管理的每个部分。企业环保管理机构要对环境保护工作统一管理，对企业环保工作定期检查，并接受环境保护主管部门的监督和指导。

1、环保机构设置及主要职责

公司将设置相应的安全环保部门，领导和负责全厂的安全环保工作。同时，公司在各车间设置专职安全环保人员，各班组设置兼职环保员，对环保设施定期及时检修。

日常运行过程中，企业注重环境管理，其职责主要包括：

（1）制定本公司环保、安全相关制度，并负责监督执行。对公司环保设施运行情况及厂区环境状况进行监督管理。

（2）依据环保行政主管部门提出的要求，开展了相应的环保方面工作，并定期整理环保资料上报有关部门。

（3）企业委托监测单位对厂区内涉及环保方面相关指标进行定期监测，发现问题及时处理。

（4）建立健全环保工作规章制度和环保责任制度，配备环保设施专职管理人员，负责定期检查环保设施运行情况。

（5）负责处理各类污染事故，制订应急预案，组织日常演练等。

（6）组织实施清洁生产审核和建立ISO14001环境管理体系。

项目建成后，企业应在环境管理体系下进行，进一步做好各项的环保工作。

2、环境管理制度

公司环境管理制度主要包括：

（1）环保设施运行管理制度：建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，确保污染治理设施稳定运行。

（2）建立企业环保档案：对污染物处理装置进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放时，分析原因并及时采取了相应措施，以控制污染影响的范围和程度。

（3）设立奖惩制度：建立环保工作奖惩制度，对保护和改善厂区环境成绩显著的车间、个人应给予表彰和奖励。对违反环境保护条款规定并造成污染非正常的车间或个人，应视情节轻重给予批评教育和处罚。

项目投产后，企业将借鉴现有的环保设施运行管理经验，对项目的环保设施运行进行良好管理，定期对污染物处理装置进行监测，发现问题，及时处理。

## 10.3排放口规范化设置

根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术》（环发[1999]24号文）等规定的要求，一切新建、改造、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。

（1）根据项目的生产工艺特性，须规范的排放口主要在废气及废水排放。项目应在排放口树立或挂上排放口标志牌，认真如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证，建立排放口管理的专门档案。

（2）固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。

（3）主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。

（4）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

（5）排污口的设置应确保公众及环保执法人员可在排污口清楚的看到排污口的排污情况并且不受限制的进行水质采样，或排污口及采样点采用开放性通道与厂区外界相通。

（6）排污标志牌的设置应符合《环境保护图形标志》（15562.1-1995）及《关于引发排污口标志牌技术规格的通知》的要求。

（7）排污口、采样点等设施应报当地环保部门备案，并接受社会监督。

（8）排污单位应将用于单位环境信息公开的相关设施纳入本单位设施范围进行建设、管理和维护，不得私自拆除、移动和涂改。

（9）排污口及采样点位置、污染物种类、排放去向、排放标准等信息有所变化时，应报当地环境保护局批准后变更。

## 10.4环境监测计划

为及时掌握项目对当地环境的实际影响程度及变化趋势，验证环境影响评价的科学性，了解环境保护措施的可行性，准确地把握项目建设产生的环境效益，项目应施行必要的环境监测工作，并建立相应的长期环境监测制度。本项目监测工作可委托有资质单位承担。

环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。主要监测项目见表10.4-1。

表10.4-1  建设项目监测计划一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | P1排气筒 | 颗粒物 | 半年一次 | DB37/2376-2019表1中重点控制区标准 GB16297-1996表2中二级标准 |
|  |  | VOCs |  | DB37/2801.4-2017表2中的标准要求 |
|  | 厂界 | 颗粒物 |  | GB16297-1996表2无组织排放监控浓度限值要求 |
|  |  | VOCs |  | DB37/2801.4-2017表3标准 |
|  |  | 臭气浓度 |  | GB14554-93表1相关标准 |
| 废水 | 厂区排污口 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、 | 半年一次 | GB/T 31962-2015表1中B等级标准 |
| 噪声 | 厂界外1m | 厂界噪声 | 每季度一次，一次两天 | GB12348-2008中2类标准 |

企业应及时对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈企业相关负责人，查找原因，及时解决。

## 10.5污染物排放量分析

在环境管理方面，我国以往的以排放浓度控制污染物排放的政策，使环境急剧恶化的趋势得到初步控制，但这种做法并不能控制污染物质排放总量的增加，所以我国提出了实施主要污染物排放总量控制的要求，它对于实现“经济效益、社会效益、环境效益”协调统一的目标有重要意义。总量控制以区域环境容量为基准，增加的污染物排放量以不影响当地环保目标的实现，不对周围地区环境造成有害影响为原则。

### 10.5.1 总量控制因子

项目排放的特征污染因子确定项目实施总量控制的因子为：

废气：VOCs、颗粒物；

废水：CODCr、氨氮。

### 10.5.2 本项目污染物排放量

表10.5-1项目污染物排放情况一览表

| 种类 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 4.3 | 3.483 | 0.817 |
|  | 颗粒物 | 7.7 | 7.547 | 0.153 |
| 废水 | CODCr | 1.571 | 1.25 | 0.321 |
|  | 氨氮 | 0.093 | 0.071 | 0.022 |

## 10.6建设项目环境保护“三同时”验收一览表

项目环境保护“三同时”验收一览表详见表10.6-1。

表10.6-1  项目“三同时”验收一览表

| 类别 | 监测位点 | 主要污染物 | 环保措施 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | P1排气筒 | 颗粒物 | 引风（收集效率99%）+布袋除尘（处理效率99%）+P1排气筒 | 排放浓度执行DB37/2376-2019表1中重点控制区标准；排放速率执行GB16297-1996表2中二级标准 |
|  |  | VOCs | 集气罩（收集效率90%）+隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置装置（处理效率90%）+P1排气筒 | 排放速率、排放浓度执行DB37/2801.6—2018表1其他行业Ⅱ时段限值要求 |
|  | 厂界 | 颗粒物、VOCs、臭气浓度 | / | VOCs无组织排放执行DB37/2801.6—2018表3厂界监控点浓度限值；颗粒物无组织排放执行GB16297-1996表2排放限值；臭气浓度无组织排放执GB14554-93表1相关标准 |
| 废水 | 厂区污水排放口 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 厂区污水处理站 | GB/T 31962-2015表1中B等级标准 |
| 噪声治理 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 采用低噪声设备、消声、隔声 | GB12348-2008中2类区标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清理 | 固体废物得到妥善处置，不产生二次污染 |
|  | 一般工业固体废物 | 外售综合利用或环卫部门处理 |  |
|  | 危险废物 | 委托有相应资质的单位处置 |  |

## 10.7项目营运期污染物排放清单

项目营运期污染物排放清单及污染物排放管理要求一览表见表10.7-1。

表10.7-1  营运期污染物排放清单及污染物排放管理要求一览表

| 类别 | 产生工序 | 污染物名称 | 污染防治措施及运行参数 | 排污口信息 | 排放情况 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编号 | 排污口参数 | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 （t/a） | 排放浓度 (mg/m3或mg/L) | 排放速率 (kg/h) | 标准来源 |
| 有组织废气 | 废塑料破碎 | 颗粒物 | 引风（收集效率99%）+布袋除尘（处理效率99%）+P2排气筒 | P1 | 高度15m，内径0.8m，排放温度25℃ | 0.85 | 0.017 | 0.076 | 10 | 3.5 | DB37/2376-2019表1中重点控制区标准 GB16297-1996表2中二级标准 |
|  | 熔融挤出工序 | VOCs | 集气罩（收集效率90%）+隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置装置（处理效率90%）+P2排气筒 |  |  | 4.32 | 0.086 | 0.387 | 60 | 3.0 | DB37/2801.4-2017表2排放限值 |
|  | 注塑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吹膜 制袋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 印刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织废气 | 废塑料 破碎 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | 0.077 | 1.0 | / / | GB16297-1996表2无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 废塑料熔融挤出 | VOCs | / | / | / | / | / | 0.43 | 2.0 | / | DB37/2801.4-2017表3厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值 |
|  | 注塑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吹膜 制袋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 印刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生产废水及生活污水 | 废水量 | 废塑料清洗废水经厂区污水处理站处理后，回用PE清洗工序，职工生活污水经市政污水管网排入龙泉河污水处理厂处理 | 厂区污水排放口 | / | / | / | 714 | / | / | GB/T 31962-2015 表1中B等级标准 |
|  |  | CODCr |  |  |  | 450 |  | 0.321 | 500 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 250 |  | 0.179 | 350 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 30 |  | 0.022 | 45 |  |  |
|  |  | SS |  |  |  | 200 |  | 0.143 | 400 |  |  |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 合理布局、隔声、减振、消音、合理安排工作时间 | 四周厂界 | / | / | / | / | 昼间60dB(A)、夜间50dB(A) | GB12348-2008中 2类标准 |
| 固废 | 生产 | 一般工业固废 | 部分固废外售综合利用；部分委托环卫部门处理 | / | / | / | / | 0 | / | / | GB18599 -2001及修改单中有关规定 |
|  |  | 危险 废物 | 均委托有资质的单位进行处理，其中活性炭1年更换1次，催化剂（Pt）2年更换1次 | / | / | / | / | 0 | / | / | GB18597-2001及修改单要求 |
|  | 生活 | 生活 垃圾 | 环卫部门统一清运、集中处理 | / | / | / | / | 0 | / | / | GB16889－2008中有关收集规定 |

# 11产业政策及选址合理性分析

## 11.1产业政策相符性分析

项目为《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）中“鼓励类 三十八 环境保护与资源节约综合利用 28、再生资源回收利用产业化”项目，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中淘汰和限制项目，不属于《青岛市工业产业结构调整指南（2006）》中限制类和淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。

根据《再生资源回收管理办法》（商务部令，2007年第8号）第一章第二条：再生资源包括废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料（如废纸、废棉等）、废轻化工原料（如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等）、废玻璃等；本项目为废塑料回收、塑料颗粒生产项目，符合再生资源的要求。

根据《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息部公告2015年第81号），本项目符合该规范对塑料再生造粒类企业关于设立和布局、生产经营规模、资源综合利用及能耗、工艺与装备、环境保护等方面的要求。

## 11.2相关政策、规范符合性分析

### 11.2.1废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）符合性分析

根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T 364-2007）的相关规定，项目在废塑料回收要求、贮存要求、再生利用技术、污染控制要求、管理要求等方面应符合污染控制技术规范要求。项目与废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）的符合性分析见表11.2-1。由表11.2-1可知，项目建设符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T 364-2007）要求。

表11.2-1  与废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）的符合性分析

| 项目 | 废塑料回收与再利用污染控制技术规范 | 本项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回收 要求 | 废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。 | 项目回收的废塑料严格按照原料树脂种类进行分类回收，不属于医疗废物和危险废物的塑料。 | 符合 |
|  | 含卤素废塑料的回收和再生利用应与其他废塑料分开进行。 | 项目不涉及含卤素废塑料。 | 不涉及 |
|  | 废塑料的分类鉴别采用GB/T19466.3(熔融和结晶温度及热焓的测定)与红外光谱相结合的方法。 | 项目使用的废塑料为已确定塑料类别，无需鉴别。 | 不涉及 |
|  | 废塑料的回收中转或贮存场所（企业）必须经过当地人民政府环境保护行政部门的环保审批，并有相应的污染防治设施和设备。 | 项目为塑料颗粒生产加工企业。不属于废塑料中转或贮存企业。 |  |
|  | 废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染物情况选择清洗工艺；宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用无磷清洗剂。 | 废塑料采用自动化的物理清洗方法，使用清水清洗，不采用清洗剂。 | 不涉及 |
|  | 废塑料的破碎宜采取干法破碎技术，并配有防治粉尘和噪声污染的设备。 | 项目清洗后的废塑料进行甩干处理。 | 不涉及 |
|  | 废塑料的回收过程中应避免遗洒。 | 项目废塑料袋装入厂，避免遗洒。 | 符合 |
| 贮存 要求 | 废塑料应贮存在通过环保审批的专门贮存场所内。 | 项目在生产车间内设原料区。项目环评已通过专家审议。 | 符合 |
|  | 贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。 | 项目在生产车间内设原料区，并做好了防渗防火措施。 | 符合 |
|  | 不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放。 | 项目按废塑料种类、来源分开存放。 | 符合 |
| 再生利用技术要求 | 废塑料应按照直接再生、改性再生、能量回收的优先顺序进行再生利用。 | 该项目为废塑料直接再生项目。 | 符合 |
|  | 宜开发和应用针对热固性塑料、混合废塑料和质量降低的废塑料的新型环保再生利用技术。 | 项目采用生产工艺成熟的废塑料熔融挤出、冷却、分装的再生利用技术。 | 符合 |
|  | 含卤素的废塑料宜采用低温工艺再生，不宜焚烧处理；进行焚烧处理时应配备烟气处理设备，焚烧设施的烟气排放应符合GB18484的要求。 | 项目不使用含卤素的废塑料，不进行焚烧处理。 | 不涉及 |
|  | 不宜以废塑料为原料炼油。 | 项目为废塑料直接再生为颗粒的加工企业，不以废塑料为原料炼油。 | 不涉及 |
| 污染 控制 要求 | 废塑料的再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的环保审批，严格执行环境影响评价和“三同时”制度。未获环保审批的企业或个人不得从事废塑料的处理和加工。 | 本环评要求企业严格执行环境影响评价和“三同时”制度。企业承诺严格执行环评报告中的各项环保要求。 | 符合 |
|  | 进口废塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证，进口的废塑料应符合GB16487.12要求。 | 项目不涉及进口废塑料。项目使用的废塑料为国内企业产生的边角料、残次品及周边企业的电器外包装。 | 不涉及 |
|  | 新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；现有再生利用企业如在上述区域内，必须按照当地规划和环境保护行政主管部门的要求限期搬迁。 | 项目符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划，周边为工业企业，不属于居民区、商业区等环境敏感区。 | 符合 |
|  | 再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料区生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物贮存和处理区）各功能区有明显的界线和标志。 | 车间内布置有不同区域，并设有一般工业固废和危险固废暂存处。 | 符合 |
|  | 所有功能区必须有封闭或半封闭设施，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道。 | 项目厂区地面采取防渗防漏处理，设施采取防火，并有足够的疏散通道。 | 符合 |
|  | 各地应根据本地情况，逐步改造或取缔不符合本标准要求的废塑料回收和加工企业，规划建设规范化的废塑料回收站、再生加工厂和循环经济园区。 | 项目为符合本标准要求的废塑料加工企业。 | 符合 |
|  | 废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应有配套的废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环利用；处理后的废水排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB8978；重点控制的污染物指标包括COD、BOD5、SS、pH、TN、NH3-N、TP、色度、油类、可吸附有机卤化物、粪大肠杆菌数。并入市政污水管网集中处理的废水应符合GJ3082要求。 | 企业针对塑料清洗废水设有污水处理站，废塑料清洗废水经厂区污水处理站处理后回用于清洗工序；针对挤出塑条冷却水，设有循环水池，冷却水循环利用。 | 符合 |
|  | 预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB16297和GB1554；重点控制的污染物包括颗粒物、氟化物、汞、甲苯、酚类、苯胺类、光气、恶臭。 | 企业对生产过程中破碎粉尘经收集进入布袋除尘器处理后，通过15m高P1排气筒排放；熔融挤出、注塑、吹膜制袋、印刷工序产生的有机废气经隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理后，通过15m高P1排气筒排放。 | 符合 |
|  | 采用焚烧方式对废塑料进行能量回收时，焚烧设施应具有烟气处理设备，焚烧设施的烟气排放应执行GB18485。重点控制的污染物指标包括烟气黑度、烟尘、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、氮氧化物、二恶英类。 | 项目无焚烧。 | 不涉及 |
|  | 能量回收过程中，除尘设备收集的焚烧飞灰一般应按危险废物管理。其他气体净化装置收集的固体废物和焚烧炉渣，应按国家危险废物鉴别标准进行鉴别，属于危险废物的按照危险废物管理，否则按一般工业固体废物管理。 | 项目无能量回收。 | 符合 |
|  | 预处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的要求。 | 厂房采用合理布局，并采取基础减振、车间隔声。 | 符合 |
|  | 不得在无燃烧设备和烟气净化装置的条件下焚烧废塑料或用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片。 | 项目熔融挤出工序产生的废滤网委托有资质的单位处理。 | 符合 |
|  | 废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，包括分选出的不宜再生利用的废塑料，应按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。 | 项目设有一般工业固废暂存处和危废暂存处。项目固废分类定点存放，并采取相应的防流失、防渗漏措施，避免产生二次污染。 | 符合 |
| 管理 要求 | 废塑料的回收和再生利用企业应建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专（兼）职人员，负责监督废塑料回收和再生利用过程中的环境保护及相关管理工作。 | 企业建立环境保护管理责任制度，由法人负责本项目的环境保护及相关管理工作。 | 符合 |
|  | 废塑料的回收和再生利用企业应对所有工作人员进行环境保护培训。 | 企业对项目工作人员定期进行环保培训。 | 符合 |
|  | 废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度，内容包括每批次废塑料的回收时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类、预处理情况、再生利用时间、再生制品名称、再生制品数量、再生制品流向、再生制品用途，并做好月度和年度汇总工作。 | 企业建立废塑料再生利用情况记录制度，每月进行台账核对汇总。 | 符合 |
|  | 废塑料的回收和再生利用企业应建立环境保护监测制度，不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录以及特殊情况记录。 | 企业委托有监测资质的单位定期对项目废气、噪声进行监测，并做好固废的相关统计。 | 符合 |
|  | 废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用企业建设、生产、消防、环保、工商、税务等档案台账，并设专人管理，资料至少应保存五年。 | 企业建立相关档案台账管理制度，设专人管理。 | 符合 |
|  | 废塑料的回收和再生利用企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。 | 委托相关单位进行编制污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案 | 符合 |
|  | 废塑料的回收和再生利用企业应认真执行排污申报制度，按时缴纳排污费。 | 企业认真执行排污申报制度，及时缴纳相应费用。 | 符合 |

### 11.2.2废塑料加工利用污染防治管理规定符合性分析

根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部，公告2012年第55号）的相关规定，项目在产业政策、废物处理等方面应符合污染防治管理规定。项目与废塑料加工利用污染防治管理规定的符合性分析见表11.2-2。由表11.2-2可知，项目建设符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部，公告2012年第55号）要求。

表11.2-2  与废塑料加工利用污染防治管理规定的符合性分析

| 序号 | 废塑料加工利用污染防治管理规定 | 本项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。 | 根据表11.2-1可知，项目符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》。 | 符合 |
| 2 | 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。 | 项目所在区域周边为工业企业。项目外购的废塑料为塑料生产过程中产生的的边角料、残次品及周边企业的电器外包装，不属于医疗废物、危险废物塑料。项目利用废塑料生产再生塑料颗粒，部分颗粒进行吹膜、制袋，均为电器包装用塑料袋。 | 符合 |
| 3 | 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 | 项目部分原料需要清洗，建设单位配备符合环保要求的污水处理设施。 | 符合 |
| 4 | 塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。 | 项目过滤装置的废弃过滤网按照危险废物处置，不合格产品收集后回用于生产，其余固废分类处置，防止二次污染。 | 符合 |
| 5 | 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。 | 过滤装置的废弃过滤网危险废物处置，不合格产品收集后回用于生产，不焚烧。 | 符合 |

### 11.2.3废塑料综合利用行业规范条件的符合性分析

根据《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息部公告2015年第81号）的相关规定，项目在企业的设立和布局、生产经营规模、资源综合利用及能耗、工艺与装备、环境保护等方面应符合行业规范条件要求。项目与废塑料综合利用行业规范条件符合性分析见表11.2-3。由表11.2-3可知，项目建设符合废塑料综合利用行业规范条件要求。

表11.2-3  与废塑料综合利用行业规范条件的符合性分析

| 项目 | 废塑料综合利用行业规范条件 | 本项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业的设立和布局 | 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括 PET 再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。 | 该项目为废塑料清洗、破碎再生造粒，以及塑料颗粒注塑及吹膜项目。 | 符合 |
|  | 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 | 项目使用的废塑料为外购的PE、PS、PP、PA、PC、PU、EPE、EPS、EPO、ABS、PET，均为青岛海信、海尔家电废包装材料及家电外壳残次品，不涉及医疗用塑料等塑料类危险废物和氟塑料等特种工程塑料。 | 符合 |
|  | 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 | 该项目属于新建项目，已取得西海岸新区发展和改革局的备案证明，项目符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 | 符合 |
|  | 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。 | 本项目不在县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。 | 符合 |
| 生产经营规模 | 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 | 项目废塑料年处理能力达39200吨，其中再生造粒处理能力9200吨；PET再生瓶片处理能力30000吨；废塑料破碎工序共处理废塑料38500吨，清洗工序共处理废塑料32100吨。 | 符合 |
|  | PET 再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。 |  | 符合 |
|  | 废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。 |  | 符合 |
|  | 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 | 本项目占地面积7200m2，厂房建筑面积5171.75m2，设有仓库（约660m2）和原材料存放区（约990m2），厂房挑高为8米，仓库和原料储存区容积分别为5280m3和7920m3。 | 符合 |
| 资源综合利用及能耗 | 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 | 项目对废塑料充分利用，无倾到焚烧、填埋。 | 符合 |
|  | 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 | 项目年用电50万千瓦时，生产环节综合电耗为30千瓦时/吨废塑料，低于500千瓦时/吨废塑料的限值。 | 符合 |
|  | PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。 | 项目废塑料清洗用水11340t/a，综合新水消耗为0.378吨/吨废塑料，低于1.5吨/吨废塑料限值。 | 符合 |
|  | 塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料 | 项目造粒冷却水用量为560t/a，综合新水消耗为0.06吨/吨废塑料，低于0.2吨/吨废塑料的限值。 | 符合 |
|  | 其他生产单耗需满足国家相关标准。 | 满足国家相关标准。 | 符合 |
| 工艺与装备 | 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。 ①废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。 ②塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 ③鼓励废塑料综合利用企业研发和使用生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的加工生产系统。 | ①项目采用自动化设备，产噪设备底座设减振垫； ②项目破碎清洗工序采用自动化密闭设备，清洗废水经污水处理站处理后部分回用； ③造粒设备具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网按照危险废物处置，不焚烧。 | 符合 |
| 环境保护 | 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 | 项目建设符合三同时制度。 | 符合 |
|  | 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 | 项目厂区地面硬化，危废暂存处等做重点防渗处理。 | 符合 |
|  | 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 | 项目生产间内设原料、半成品和成品暂存处，无露天堆放现象。企业废水实行“雨污分流”制。 | 符合 |
|  | 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 | 项目产生的废物均采取相应的处理措施，不擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 | 符合 |
|  | 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 | 项目生产废水经污水处理站处理后到达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水水质后回用；生活污水外排市政污水管网执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。 | 符合 |
|  | 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 | 项目废气挥发性有机物和颗粒物收集经过处理后高空排放。 | 符合 |
|  | 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | 厂房采用合理布局，并采取基础减振、车间隔声等措施。噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 | 符合 |

### 11.2.4山东省废塑料资源化行业污染防治技术政策符合性分析

根据《山东省废塑料资源化行业污染防治技术政策》（DB37/T 1865-2011）的相关规定，项目在选址、原料回收、生产过程污染防治技术、末端治理污染防治技术、环境应急措施、监督与管理等方面应符合污染防治技术政策要求。项目与山东省废塑料资源化行业污染防治技术政策的符合性分析见表11.2-4。由表11.2-4可知，项目建设符合《山东省废塑料资源化行业污染防治技术政策》（DB37/T 1865-2011）要求。

表11.2-4  与山东省废塑料资源化行业污染防治技术政策的符合性分析

| 项目 | 山东省废塑料资源化汗液污染防治技术政策 | 本项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址 要求 | 新建和改扩建废塑料再生利用项目须经县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门按照建设项目环境监督管理规定审批，严格遵守环境保护法律法规和环境影响评价制度，未经环保行政主管部门审批的项目，不得建设和组织生产。 | 该项目为新建项目，待环保手续齐全后在开工生产。 | 符合 |
|  | 新建和改扩建废塑料再生利用项目，厂址宜靠近废塑料集散地，应符合各县级以上人民政府制定的环境保护规划或废塑料行业发展规划。 | 项目用地为工业用地，原辅材料来源于其他塑料制品生产企业，运输便利。项目符合“三线一单”要求，符合环境保护规划。 | 符合 |
|  | 在地方人民政府设立的工业区以外进行项目建设的，不得在城市规划区边界外2公里以内，省控重点河流两岸、高速公路、铁路干线及重要地下管网500米以内，城市居民区、商业区和其他需严防污染的食品、药品等企业周边1公里以内，国务院、国家有关部门和省、市人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区、饮用水水源保护区内新建废塑料再生利用企业。已在上述区域内开工建设、投产运营的废塑料再生利用项目和企业，要通过搬迁、转产等方式逐步退出。 | 项目厂房周围均为其他工业企业。该区域规划为工业用地，符合城乡规划要求，项目不在上述限制范围内。 | 符合 |
|  | 废塑料再生利用项目和生产企业必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、污染控制区(包括不可利用的废物的贮存和处理区)。所有功能区必须有封闭或半封闭设施，必须设置防风、防雨、防渗、防火措施，并达到消防安全部门的规定。 | 项目四周厂界建有围墙，车间内布置有不同区域，并设有一般工业固废和危险固废暂存处。厂区地面防渗防漏处理，并达到相关消防要求。 | 符合 |
| 原料 回收 要求 | 塑料再生利用企业在原料收集、运输和贮存等环节应严格落实污染防护措施，控制二次污染的产生。 | 项目在生产车间设有原料区，项目车间地面经防渗防漏处理。项目使用的废塑料入厂时为袋装包装，防止洒落。 | 符合 |
|  | 废塑料集散地和贮存场所的防雨、防渗等应严格执行GB18599。 | 项目在生产车间设有原料区，项目车间地面经防渗防漏处理。 | 符合 |
|  | 废塑料再生利用企业应制定并执行具体措施以保证废塑料运输过程中包装完好，无遗洒损失；原料回收、贮存和供应过程不得清洗。 | 项目使用的废塑料入厂时为袋装包装，运输过程无遗洒损失。 | 符合 |
| 生产过程污染防治技术要求 | 废塑料预处理和再生利用过程中应建设废气收集系统，收集各个生产环节产生的废气并集中处理；在废塑料破碎、筛分及造粒、成型等所有产生粉尘的部位，应配备除尘及粉尘回收装置。 | 项目在每台挤出机上方分别设有1个集气罩（共设11个集气罩），可以覆盖单螺杆挤出机的排气口（主机排气口及副机排气口），废气经集气罩收集进入1套“隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”废气治理设施处理，之后经15m高P1排气筒达标排放。 | 符合 |
|  | 废塑料材料循环过程中应配备废渣收集系统回收废渣。 | 项目产生的不合格品经收集后回用于生产。 | 符合 |
|  | 废塑料再生利用单位产品用水量应达到国际先进水平，尽量减少废水的产生。 | 项目冷却水循环使用，不外排。 | 符合 |
|  | 废塑料再生利用过程中应建设废水收集系统，收集生产各个环节产生的废水。 | 废塑料清洗废水经厂内污水处理站处理达标后回用于废塑料清洗工序。项目无生产废水外排。 | 符合 |
|  | 废塑料采用焚烧工艺进行能量回收的，应采用全系统除尘设施以及废渣收集设施，回收飞灰和废渣，并按GB18485的相关要求处置飞灰和废渣。 | 项目无焚烧。 | 符合 |
|  | 废塑料再生利用企业应按照减量化、资源化、无害化原则，处置再生利用产生的固体废物，可资源化的固体废物再次利用，不可资源化的固体废物应按照固体废物污染防治的相关法律、法规和标准的要求委托有资质单位进行处理和处置。 | 项目冷却水循环使用，定期添加，不外排；不合格产品收集后回用于生产。其他固废分类处置，避免二次污染 | 符合 |
|  | 应建立废水处理系统，对收集的废水和厂区内的生活污水进行集中处理。 | 项目冷却水循环使用，不外排；废塑料清洗废水经厂内污水处理站处理达标后回用于废塑料清洗工序。 | 符合 |
|  | 废水处理系统应根据所产生的废水特点和所在区域排放标准要求，选择废水预处理、深度处理和消毒工艺的一种或多种技术。废水预处理技术包括气浮法、混凝沉淀法、电解法、微电解法、多效蒸发、高级氧化技术等。高级氧化技术可选择Fenton试剂法、二氧化氯氧化法、湿式空气氧化技术等。废水深度处理技术包括物化法、生化法，以及物化-生化组合技术。物化法包括混凝气浮(沉淀)法、Fenton试剂法、二氧化氯氧化法等；生化法包括生物活性炭法、曝气生物滤池、膜生物反应器等。废水的消毒工艺包括加热、紫外线、辐射等物理法及投加氯、二氧化氯、臭氧、甲醛、碱等化学法。 | 污水处理站设计采用 “沉淀+气浮+水解酸化+接触氧化”的方式进行处理，出水能够满足生产要求，本项目污水站废水处理工艺成熟、可靠。 | 符合 |
|  | 废水排放应根据企业所在的区域执行相关地方流域水污染物综合排放标准，并满足国家和地方行业排放标准的有关要求。 |  | 符合 |
|  | 废塑料再生利用过程中应提高生产用水循环利用率，建设中水回用系统，新建企业中水回用率不低于30%，已建成企业应在本技术政策实施之日起3年内实现中水回用率不低于30%。 | 废塑料清洗废水经厂内污水处理站处理达标后回用于废塑料清洗工序。 | 符合 |
|  | 对收集的废气进行集中处理时，优先采用冷凝、吸附－冷凝等工艺进行回收，不能回收的应采用吸附、吸收、生物膜法等技术处理。 | 项目在每台挤出机上方分别设有1个集气罩（共设11个集气罩），可以覆盖单螺杆挤出机的排气口（主机排气口及副机排气口），废气经集气罩收集进入1套“隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”废气治理设施处理，之后经15m高P1排气筒达标排放。 | 符合 |
|  | 含氯化氢的废气宜采用水吸收、碱液吸收处理。 | 项目无氯化氢废气。 | 不涉及 |
|  | 集中处理后的废气应符合GB 16297标准要求。 | 本项目废塑料熔融挤出、注塑、吹膜制袋、印刷工序产生的有机废气VOCs均由一根15m高的排气筒P1排放，因本项目印刷工序排放的VOCs极少，因此本项目有机废气排放浓度及排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1其他行业Ⅱ时段限值要求及表3厂界无组织监控点浓度限值。 | 符合 |
|  | 采用焚烧工艺进行能量回收的废气排放应符合GB 18485标准要求。 | 项目无焚烧。 | 不涉及 |
| 二次污染防治 | 废水集中处理过程中产生的恶臭气体，经收集后采用化学吸收、生物吸收等方法处理。 | 项目污水处理站采用地埋式，在所有构筑物上加盖处理，并加强污水处理站周围绿化。 | 符合 |
|  | 废水处理过程中产生的污泥，应按照《国家危险废物名录》进行识别，属于危险废物的按照危险废物管理；识别为非危险废物的可按一般工业固体废物综合利用，无利用价值的可直接送无害化生活垃圾填埋场卫生填埋。 | 根据项目废水水质及废水处理工艺，该项目污泥不属于危险废物，委托环卫部门清运处理。生活污水经市政污水管网排入龙泉河污水处理厂处理。 | 符合 |
| 环境应急措施 | 废塑料再生利用企业的污水处理应设置水质在线监测系统，并建设事故排放池，避免事故排放对周围水环境的影响。 | 废塑料清洗废水经厂内污水处理站处理达标后回用于废塑料清洗工序。生活污水经市政污水管网排入龙泉河污水处理厂处理。项目在厂区设有1处事故水池。 | 符合 |
|  | 废塑料的生产和贮存场所应配备消防灭火设施和通信报警装置，作业区应配有远程视频监控装置。 | 项目在厂区配备消防灭火设施。 | 符合 |
|  | 废塑料的生产和贮存场所构筑物的建设应符合GB 50016的相关要求；贮存场所应有避雷装置，并按GB 50058选用相应的照明和电气设备。 | 项目在厂区配备消防灭火设施。 | 符合 |
|  | 废塑料再生利用企业应成立风险事故应急机构，制定风险事故应急预案。 | 企业配备风险应急物资，企业法人担任本项目环境风险事故应急队伍的负责人。企业需编制环境风险事故应急预案。 | 符合 |
| 监督管理 | 企业内部应设立环境管理与监测机构，负责企业内部的环境管理和编制企业年度环境影响报告书，并及时上报企业环境质量状况监测报告，定期在企业内部进行环保自评，向社会公布企业环境信息，加强绿色环保知识学习和强化企业员工环境保护意识。 | 企业委托有监测资质的单位定期对项目废气、噪声进行监测，并做好固废的相关统计。企业及时对监测结果进行统计汇总，上报有关部门，监测结果如有异常，应及时反馈企业相关领导，查找原因，及时解决。企业定期对工作人员进行环保培训。 | 符合 |

综上可知，项目建设符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T 364-2007）、《山东省废塑料资源化行业污染防治技术政策》（DB37/T 1865-2011）、《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部，公告2012年第55号）和《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息部公告2015年第81号）中的相关要求。

## 11.3项目有机废气防治与相关规范、技术导则的符合性分析

项目与废气污染防治相关规范、技术导则的符合性分析见表11.3-1。

表11.3-1  项目与废气治理相关规范、技术导则的符合性分析一览表

| 规范 | 相关要求 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 | 2.严格建设项目环境准入。 新、改、扩建涉及VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 | 1、项目熔融挤出、注塑、吹膜制袋、印刷工序产生的有机废气，经各生产设备上方设置的集气罩收集，进入一套“隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”处理后，通过15m高的P1排气筒排放。废气收集效率约90%，处理效率可达90%。符合要求。 2、本项目废塑料熔融挤出、注塑、吹膜制袋、印刷工序产生的有机废气VOCs均由一根15m高的排气筒P1排放，因本项目印刷工序排放的VOCs极少，因此本项目有机废气排放浓度及排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1其他行业Ⅱ时段限值要求及表3厂界无组织监控点浓度限值，并落实《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》。符合要求。 3、企业按照环境监测管规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。 4、按要求进行验收并按要求向环保部门进行VOCs 排污申报登记。 5、项目P1排气筒配备有机废气在线监控端口，安装污染物排放自动监测设备，并与环保部门联网。 6、项目废活性炭等按照相关要求规范处置。 |
| 《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 |  |  |
| 《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》（鲁政发[2018]17号） | （二）强化污染综合防2.工业污染源全面达标排放。持续推进工业污染源提标改造。7个传输通道城市（包括青岛）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值 落实《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，采取源头削减、过程控制、末端治理全过程防控措施，全面加强VOCs污染防治。 |  |
| 青岛市打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年） | 强化挥发性有机物（VOCs）污染控制。 开展VOCs排 源清单调查，全面掌握VOCs排放与治理情况，编制VOCs污染治理三年计划。到2020年，全市VOCs排放总量较2015年下降30%以上。 |  |
| 青岛西海岸新区打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年） |  |  |
| 与《青岛市重点行业挥发性有机物污染治理技术导则（试行）》 | （二）废气收集基本要求 所有产生VOCs污染的生产工艺装置须采用密闭化的生产系统或设立局部气体收集系统，封闭一切不必要的开口，尽可能减少 VOCs 废气排放筒数量，同类废气排放筒要合并，废气统一收集分类集中处理。 （三）废气处理技术要求 鼓励回收利用VOCs废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs净化处理率不低于 90%，其他行业净化处理率原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质温度、压力等因素，综合分析后合理选择：3.对于 1000ppm 以下的低浓度 VOCs 废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用低温等离子技术或微生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的净化效率原则上不低于75%，环境敏感区域应提高净化效率要求。 （四）维护管理要求 1.企业废气处理方案应明确保障处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。VOCs 排放重点企业管理方案和监控方案应满足以下要求： （1）企业应按照环境监测管理规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。 （2）采用焚烧（含热氧化）、吸附、等离子、光催化氧化等方式处理的，应建设中控系统。 （3）采用焚烧（含热氧化）方式处理的，应对焚烧温度实施在线监控，温度记录至少保存3年，未与环保部门联网的应每月报送温度曲线数据。 （4）采用非焚烧方式处理的重点监控企业，应按照国家、省有关规定和技术规范安装总挥发性有机物（TVOCs）浓度在线连续监测装置。 2.企业VOCs 污染防治设施验收时应监测VOCs净化效率，并在日常管理中根据生产经营情况不定期监测TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行的依据。列入挥发性有机物排污收费试点范围的石油化工和包装印刷行业应按照试点办法的要求向环保部门进行排污申报登记，如实申报VOC 排放量。环境监察部门应不 期对净化效率、TVOCs 排放浓度或其他替代性监控指标进行监察，其结果作为排放量核定的依据。 3.需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买、更 、移交、处置台账，提供采购、委托处置发票复 件，每月报环保部门备案，台账至少保存3年。更换产生的废吸附剂等应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。 |  |

## 11.4项目规划符合性及选址合理性分析

### 11.4.1 规划符合性分析

项目位于青岛西海岸新区王台镇王黄公路北，已取得不动产权证：鲁（2017）青岛市黄岛区不动产权第0026293号，属于工业用地。项目用地与《青岛西海岸新区总体规划（2018-2035年）——土地利用规划图》相对位置关系见图11.4-1，项目所在地规划为工业用地，符合西海岸新区土地利用总体规划。

### 11.4.2 选址合理性分析

《废塑料综合利用行业规范条件》中，要求项目选址应符合本地区土地利用总体规划及城乡建设规划的要求；在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得建设废塑料综合利用企业。项目所在地规划为工业用地，且已取得不动产权证：鲁（2017）青岛市黄岛区不动产权第0026293号，用地性质为工业用地；项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域，最近的敏感目标与项目的距离为512m，且中间全部是生产企业，本项目基本不会对其产生影响，因此，项目选址可行。

## 11.5项目与《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》符合性分析

生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态系统功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。

根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》：根据生态系统服务功能保护的重要程度及保护和管理的严格程度，对生态保护红线区实行分类管控。Ⅰ类红线区是生态保护红线的核心，除必要的科学研究、保护活动外，需按相关法律、法规严格控制其他开发建设活动；Ⅱ类红线区按照生物多样性维护、水源涵养、土壤保持和防风固沙等主导生态功能，结合现有各类禁止黄岛区域现行相关法律法规及管理规定，实行负面清单管理制度，严禁有损主导生态系统服务功能的开发建设项目。

根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）图集》，所在位置不在生态保护红线范围内，不违反《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》相关规定，项目用地与各生态保护红线范围相对位置关系见图11.5-1。

表11.5-1  “三线一单相符性分析”

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于青岛西海岸新区王台镇王黄公路北，为工业用地，不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。 |
| 资源利用上线 | 项目营运过程中会消耗一定量的电源及水源，项目资源消耗量符合《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息部公告2015年第81号）中“资源综合利用及能耗”的相关要求，相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限的要求。 |
| 环境质量底线 | 本项目环境质量现状声环境、地表水、地下水、空气均满足相关标准；本项目无废水排放，废气、噪声、固废经环保设施/措施治理后，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求。 |
| 环境准入负面清单 | 项目位于青岛西海岸新区王台镇王黄公路北，不在该区的负面清单内。 |

# 12结论和建议

## 12.1结论

### 12.1.1 建设项目概况

青岛益生鸿源再生科技有限公司始建于2015年，注册资本1000万元，主要从事废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；新能源技术开发；废旧金属回收（不含危险废物等需审批的项目）。公司拟在青岛西海岸新区王台镇王黄公路北侧，系租赁青岛申通达国际物流有限公司厂房，总投资500万元，建设塑料颗粒及塑料制品生产项目。项目所在厂区占地面积7200m2，厂房建筑面积5171.75m2。项目建成后年处理废塑料39200吨，其中回收造粒9200吨，PET破碎处理30000吨，另再生颗粒深加工家电外壳2000吨、家电包装袋1000吨。

### 12.1.2产业政策及选址分析结论

项目为《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）中“鼓励类 三十八 环境保护与资源节约综合利用 28、再生资源回收利用产业化”项目，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中淘汰和限制项目，不属于《青岛市工业产业结构调整指南（2006）》中限制类和淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。

项目位于青岛西海岸新区王台镇王黄公路北，已取得不动产权证：鲁（2017）青岛市黄岛区不动产权第0026293号，属于工业用地。根据《青岛西海岸新区总体规划（2018-2035）年——土地利用规划图》，项目所在地规划为工业用地，符合西海岸新区土地利用总体规划；项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域，因此本项目选址是可行的。项目厂区总平面布局综合考虑防火、降噪和卫生等要求，满足使用功能及生产工艺要求，平面布局符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《工业建筑防腐蚀设计规范》（GBJ46-82）的要求。

### 12.1.3区域环境质量现状评价结论

（1）大气环境现状评价：根据青岛市环境质量报告书（2018年度）分析：西海岸新区环境空气中PM2.5、SO2、NO2、O3、CO浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10超出二级标准，2018年区域环境空气质量属于不达标区。2019年6月13日~6月19日监测期间，项目所在地VOCs 1小时平均浓度监测值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求，臭气浓度一次值为未检出~小于12（无量纲）。

（2）地下水环境现状评价：该项目3个监测点的地下水监测指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的要求。

（3）地表水环境现状评价：错水河监测断面水质监测指标中pH、溶解氧、BOD5、高锰酸盐指数、CODCr、总磷、氨氮、石油类均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅳ类标准的要求。

（4）声环境现状评价：本次监测期间各厂界昼、夜声级值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在地声环境质量现状良好。

### 12.1.4营运期环境影响评价结论

1、大气环境影响评价结论

（1）废塑料破碎粉尘：项目废塑料破碎产生的粉尘由破碎机废气收集管道引至布袋除尘器处理设施处理后，最终通过15m高的排气筒P1排放。废气收集效率约99%，布袋除尘器除尘效率约99%，经处理后，颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

（2）废塑料熔融挤出废气、注塑废气、吹膜制袋废气、印刷废气：废气主要成分为VOCs。项目拟在每台设备上方设置1个集气装置进行收集，收集率按90%计，所有集气罩对应一根集气支管，最终由主管风机送入废气综合处理设施内进行处理，项目设置1套“隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”废气治理设施。有机废气VOCs经该装置处理后由15m高P1排气筒排放，处理设施净化效率约90%。废塑料熔融挤出、注塑、吹膜、制袋、印刷工序产生的VOCs收集处理后均通过1根15m排气筒P1排放，因本项目印刷工序排放的VOCs极少，因此本项目有机废气排放浓度及排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1其他行业Ⅱ时段限值要求。废塑料熔融挤出、注塑、吹膜、制袋、印刷工序产生的VOCs经集气罩通过“隔管冷却+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”废气治理系统（有机废气处理效率90%）处理后，排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1其他行业Ⅱ时段限值要求（60mg/m3、3.0kg/h）。

经预测，各厂界颗粒物落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；VOCs落地浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表3中标准，对环境空气质量影响较小。

2、水环境影响评价结论

项目废塑料清洗废水进入厂区污水处理站处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水水质要求后，回用于废塑料清洗工序；职工生活污水达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后，经市政污水管网排入龙泉河污水处理厂处理。

3、声环境影响分析结论

本项目选用噪声较低、振动较小的设备；对高噪声设备进行降噪、隔音、加减振底座等处理，加强监督管理，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、固体废物环境影响分析结论

项目产生的固体废物均得到合理处置，且建设单位应加强固体废物产生、收集、贮放各环节的管理，固废分类定点存放，采取相应的防流失、防渗漏措施，避免产生二次污染。因此本项目产生的固体废物经过合理处置后对环境影响较小。

结合本项目的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

项目拟采用的各项环保设施合理可靠，确保污染物长期稳定达标排放。本项目的建设严格执行“三同时”，“三同时”验收一览表详见表10.6-1。

### 12.1.5环境风险可接受程度

项目未构成重大危险源，风险评价内容主要为因管理不善发生火灾以及废气治理设备故障而导致的污染事故，在项目制定切实可行的事故防范和应急预案后，事故的发生概率和产生的影响能降到可接受范围。

### 12.1.6公众意见结论

项目根据《环境影响评价公众参与办法》（部令 第4号）在网上进行了两次公示，并在周边村庄公示栏张贴了公示信息，公示期间无人对本项目建设提出反对意见；根据建设单位提供的30份公众参与调查问卷，无人反对项目的建设；在齐鲁晚报进行2期报纸公告，公示期间无人对本项目提出意见。

### 12.1.7总结论

综上所述，建设项目符合产业政策，选址合理，可达清洁生产要求，采用的各项环保设施可以保证各项污染物长期稳定达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，风险水平在可接受范围以内，公众对建设项目的建设无反对意见。本报告书认为，从环保角度来讲，建设项目的建设是可行的。

## 12.2建议

1、项目在设计和建设过程中，严格执行国家和地方有关法律法规和规范标准，高水平设计、高标准建设、高质量运行、高标准管理，与设计单位充分沟通，最大限度减少污染物的排放量。

2、项目营运后，企业务必认真落实各项污染防治措施和风险防范措施，加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，防止出现非正常排放或风险事故性排放，确保各类污染物长期稳定达标排放，将风险事故发生概率降到最低，减少项目对周围环境敏感保护目标的影响。

3、应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。落实环境管理专职人员责任、检查环保设施的运行情况，建成后配合环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。

4、将企业内的车间地面、管沟、管路、设备、构筑物等可能产生泄漏的地方做好防腐、防渗、防漏，坚决杜绝物料、废水泄漏对地下水的污染。

5、确保固体废物得到有效处理处置，危险废物必须得到合法安全处置，避免对周围环境产生二次污染影响。

6、定期修改突发环境污染事故应急预案，并报环保部门备案，成定期对全体员工防范事故风险能力的培训。

7、严格按报批的工程范围、工艺和规模进行建设和生产。若企业的工艺发生变化或规模扩大、技术更新改造，须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。

# Text boxes

废塑料

上机破碎

摩擦清洗

甩干入仓

熔融挤出

冷却

切粒

包装入库

G1-1粉尘、N噪声

W1-1废水

G1-2废气、N噪声

N噪声

循环水

废塑料PET

包装入库

人工分拣

脱标

破碎

清洗

甩干

S2-1固废

S2-2固废

G2-1粉尘

W2-1废水

再生造粒工序生产

的塑料颗粒PS/ABS

合模

填充

保压

冷却

检验修整

顶出取件

包装入库

G4-1废气

N噪声

加热塑化

脱模

再生造粒工序生产的塑料颗粒PE

加热塑化

吹膜

静电处理

印刷

热合制袋

包装入库

G5-1废气、N噪声

G5-2废气、N噪声、S固废

G5-3废气、N噪声

废塑料

上机破碎

摩擦清洗

甩干入仓

熔融挤出

冷却

切粒

包装入库

G1-1粉尘

清洗掉的标签

G1-2废气

N噪声

循环水

9200

1.7

9194.08

9198.3

9197.3

1

9197.3

9194.08

9194.08

9194.08

废塑料PET

包装入库

人工分拣

脱标

破碎

清洗

甩干

S2-1分拣固废

S2-2固废

G2-1粉尘

清洗掉泥沙

30000

30

2997030000

2995530000

15

6

2994930000

2994130000

8

2994130000

再生造粒工序生产的塑料颗粒PS/ABS

合模

填充

保压

冷却

检验修整

顶出取件

包装入库

G4-1废气

加热塑化

脱模

2000

0.7

1999.3

1999.3

1999.3

1984.3

不合格产品10

边角料5

再生造粒工序生产的塑料颗粒PE

加热塑化

吹膜

静电处理

印刷

热合制袋

包装入库

G5-1废气

G5-3废气

G5-2废气0.03

S固废0.05

水分0.18

环保水性油墨

1000

1000

0.35

边角料2

不合格产品5

0.3

废塑料清洗用水

损耗2268

冷却用水

职工生活用水

自来水

4248

9072

厂区污水

处理站

1140

损耗1140

循环量114000

840

损耗126

714

经市政污水管网，排入龙泉河污水处理厂

回用9072

2268

沉淀池

气浮机

水解酸化池

废塑料清洗废水

接触氧化池

厢式

压滤机

清水池

泥饼委托环卫部门处理

回用于废塑料清洗工序