审批编号:

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项目名称:                智能装备生产项目

建设单位(盖章):    斐科腾智能科技（青岛）有限公司

编制日期:   2019年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 智能装备生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 斐科腾智能科技（青岛）有限公司 |
| 法人代表 | Brett Butterworth | 联系人 | 李中辉 |
| 通讯地址 | 青岛西海岸新区中德生态园岷山路1号海尔工业智能研究院 |
| 联系电话 | 18660235036 | 邮政编码 | 266400 |
| 建设地点 | 青岛西海岸新区云台山路1000号C厂房 |
| 立项审批 部门 | 西海岸新区发展和改革局 | 批准文号 | 2019-370211-A0-03-000003 |
| 建设性质 | 新建 □改扩建 □技改 | 行业类别 及代码 | [C3599]其他专用设备制造 |
| 占地面积（m2） | 3995 | 绿化面积 （m2） |  |
| 总投资 （万元） | 13759 | 其中：环保投资（万元） | 12 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.09 |
| 评价经费 （万元） | 1 | 预期投 产日期 | 2019.10 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 项目由来 斐科腾智能科技（青岛）有限公司成立于2018年9月，租赁位于青岛西海岸新区云台山路1000号的C栋厂房，建设智能装备生产项目。项目总投资13759万元，租赁厂房建筑面积约3995 m2，项目建成后，年产直驱电机生产线4条，洗衣机内筒生产线4条，门壳和面板生产线4条。项目预计2019年10月建成投产。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令[2017]第682号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日）（生态保护部令第1号，2018年4月28日修订）中“二十四、专用设备制造业 70、专用设备制造及维修 其他（仅组装的除外）”的有关规定，项目需进行环境影响评价，建设单位委托我单位承担项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关资料，编制了环境影响评价报告表。 地理位置及厂区平面布置 项目位于青岛西海岸新区云台山路1000号C栋厂房，所在厂房北侧为青岛科蓝途膜材料有限公司，东侧隔珠宋路为空地，南侧为A栋厂房，西侧为D栋厂房。 项目具体地理位置见附图1、周边环境概况见附图2。 项目租赁的C栋厂房为1层局部3层（即西半侧生产车间部分为1F，层高10.5m；东半部分办公区域为3F，层高4m），项目仅租赁C栋厂房的南半部分（北半部分为青岛海尔机器人有限公司，主要生产工艺为装配调试），其中租赁生产车间建筑面积约2644m2，办公室建筑面积1351 m2。项目危废暂存间位于生产车间内西侧，一般固废暂存区位于生产车间内北侧。项目车间平面布置图见附图3。 政策符合性分析 （1）产业政策符合性 项目所属行业为[C3599]其他专用设备制造，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）》的“限制类”和“淘汰类”中的项目，为“允许类”项目；不属于《外商投资产业指导目录(2015年修订)》中限制类和禁止类项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中限制类和禁止类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，项目已在青岛市投资项目在线审批监管平台进行备案（项目统一编码：2019-370211-A0-03-000003），符合国家产业政策。 （2）规划符合性及选址合理性分析 本项目位于青岛西海岸新区云台山路1000号，所在厂房已取得青岛市黄岛区自然资源局颁发的不动产权证（鲁（2019）青岛市黄岛区不动产权第0030519号），项目用地性质为工业用地。根据《青岛西海岸新区总体规划（2018--2035年）》，项目所在地规划为工业用地，项目用地与《青岛西海岸新区总体规划（2018--2035年）》相对位置关系见附图4，其选址建设符合国家土地使用政策和青岛西海岸新区土地利用总体规划。 项目所在地规划为工业用地，周边无省级或市级重点文物保护单位。综上，本项目选址是可行。 （3）与青岛中德生态园控制性规划的符合性分析 根据《青岛市环境保护局青岛中德生态园控制性规划环境影响报告书的审查意见》（青环审[2013]76号），青岛中德生态园位于珠宋路、环胶州湾高速、红石崖35#线以及抓马山路围合的区域，规划总占地面积11.58km2，其中建设用地10.71 km2，居住用地114.23 hm2。 产业定位：引进和发展高端制造、节能环保、科技研发、教育培训、文化创意、服务外包、会展旅游、金融服务，发展“四新一海”战略性新兴产业，成为高端高质高效产业聚集区，重点发展新能源产业、节能环保产业、海洋产业、生产性服务业、高端装备产业。 规划中的环保要求： 严格控制园区主要污染物排放总量。 做好水资源开发及供给。 完善园区排水系统。禁止以任何方式向河洛埠水库和解家水库排放污水。 ④热力供应。园区生产、居民生活和公共服务设施能源规划采用管道天然气、大唐黄岛电厂循环水余热、土壤源热泵、水源热泵、太阳能等清洁能源。 ⑤固体废物管理。严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，对固体废物实施分类处理、处置等方式，做到“资源化、减量化、无害化”。生活垃圾依托黄岛区生活垃圾填埋场进行处理。一般工业固体废物要综合利用。危险废物依托有资质的危险废物处置单位处理。危险废物转移须执行转移联单制度。 ⑥园区要按规划实施开发，以循环经济和生态工业理念指导园区的开发与建设，尽快形成完善的工业生态产业链，促进能量的梯级利用和资源的循环利用，促使产业结构向能源、资源利用合理化、废物排放减量化、生产过程无害化方向发展，要建立ISO14000环境管理体系，不断提高环境管理水平。 ⑦所有入园项目，要在规划的功能区内建设，并符合国家产业政策、行业准入和环保准入条件。所有建设项目的环境影响评价文件，要经有审批权的环保部门批准后方可开工建设，并落实好“三同时” 制度。 项目位于青岛西海岸新区云台山路1000号C厂房，在中德生态园内，项目产品属于高端制造产业，符合规划的产业定位；项目废水经市政污水管网排入龙泉河污水处理厂，生产过程无需用热，产生的固废均按规范化要求进行处理处置，且项目符合国家产业政策，综上，本项目符合青岛中德生态园控制性规划的要求。 （4）三线一单符合性分析 ①生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》：根据生态系统服务功能保护的重要程度及保护和管理的严格程度，对生态保护红线区实行分类管控。Ⅰ类红线区是生态保护红线的核心，除必要的科学研究、保护活动外，需按相关法律、法规严格控制其他开发建设活动；Ⅱ类红线区按照生物多样性维护、水源涵养、土壤保持和防风固沙等主导生态功能，结合现有各类禁止西海岸新区现行相关法律法规及管理规定，实行负面清单管理制度，严禁有损主导生态系统服务功能的开发建设项目。根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)图集》，所在位置不在生态保护红线范围内，不违反《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》相关规定，项目用地与各生态保护红线范围相对位置关系见附图5。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类声环境功能区标准。该项目废气、废水、噪声均达标排放；固废分类处置，对周边环境影响较小。该项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境影响较小，即该项目的建设满足环境质量底线标准要求。 ③资源利用上线 该项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低，不超出当地资源利用上线。 综上所述，该项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 编制依据 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）； 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令(2017)第682号）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（环境保护部令第44号，2017年9月1日起施行）； 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）； 《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日起施行)； 《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修订版)； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修订)； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日修订)； 《山东省大气污染防治条例》（2016年7月22日山东省十二届人大常务委员会第二十二次会议通过）； 《山东省水污染防治条例》(2018年12月1日施行)； 《山东省环境噪声污染防治条例》及其修改单； 《山东省2013-2020年大气污染防治规划》（鲁政发〔2013〕12号）； 《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》； 《青岛市大气污染防治条例》(2001年5月19日实施)； 《青岛市“十三五”生态环境保护规划》(2017年2月21日)； 《青岛市胶州湾保护条例》(2014年3月28日青岛市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过)。 《青岛市重点行业挥发性有机物污染治理技术导则（试行）》（青环发[2015]74号）； 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； 《建设项目危险废物环境影响评价指南》； 《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市饮用水水源保护区划区划的通知》，青政发[2014]30号； 《青岛市人民政府办公厅关于调整青岛市水功能区划的通知》，青政办发[2017]8号； 《青岛西海岸新区管委青岛市黄岛区人民政府关于印发黄岛区饮用水水源保护区划的通知》（青西新管发〔2016〕3号）。 工程内容和生产规模 项目总投资13759万元，租赁厂房建筑面积约3995 m2，项目建成后，年产直驱电机生产线4条，洗衣机内筒生产线4条，门壳和面板生产线4条。项目预计2019年10月建成投产。 项目产品图片如下： 项目主要原辅材料 项目主要原辅材料使用情况见表1。 项目主要原辅材料一览表 序号 原料名称 年用量 备注 1 金属零部件 300t/a 轴承、齿轮、设备外壳等均为外购成品配件 2 电气零部件 12套 电机、电源、开关等成品电气配件 3 焊丝 0.5t/a 外购 4 润滑油 0.5t/a 外购 项目主要设备 项目主要生产设备见表2。 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 备注 1 砂轮机 2 对外购的金属配件进行精细加工，如调整配件尺寸等 2 车床 1 3 铣床 1 4 摇臂钻床 1 5 钻床 1 6 锯床 1 7 手动压力机 1 8 压力机 1 9 焊机 2 组装工序 10 叉车 1 辅助设备 11 桁车 1 12 空压机 1 公用工程 给水 项目用水主要为职工生活用水，由城市自来水给水管网统一供给。 排水 项目厂区排污采取雨污分流，职工生活污水经市政污水管网，进入龙泉河污水处理厂处理。 供电 项目用电由青岛西海岸新区供电部门统一供给。 （4）消防 按消防的有关规定要求于厂区内设置多处手提灭火器等防火设施。 （5）储运 原料运输均采用汽车运输的方式入厂。项目危废暂存间位于生产车间内西侧，一般固废暂存区位于生产车间内北侧。 （6）职工住宿、就餐 企业职工人数80人，年工作300天，实行单班8小时工作制，年工作时间2400小时。 |
| 与本项目有关的污染情况及主要环境问题： 该项目为新建项目，不存在与该项目有关的原有污染情况。 项目四周环境及场地现状见下图。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1. 地质、地貌 西海岸新区地质构造上属于鲁东地质次一级改造单元，其断裂构造线主要为东北向。出露地表的岩石有变质岩、岩浆岩和沉积岩，风河下游为松散岩层。 西海岸新区属于临沭断裂带内的沭东沿海低山丘陵区，地势由西北向东南倾斜，全市共分为裸岩地、低山丘陵地、沿河平地和沿海低地4个地貌类型。全市最高处为北部的小珠山，海拔724m。 2. 气候、气象特征 青岛西海岸新区地处北温带季风区域内，暖温带半湿润大陆性气候，空气湿润，雨量充沛，温度适中，四季分明，有明显的海洋气候特点，具有春寒、夏凉、秋爽、冬暖的气候特征，是天然的避暑胜地。多年平均气温12.7℃，极端高气温38.9℃，极端低气温-16.4℃。全年8月份最热，平均气温25.1℃；1月份最冷，平均气温-1.2℃。年平均降雨量775.6mm，年降水量最多为1353.2,mm，最少仅407mm。年平均风速为4.9-5.3m/s，以东南风为主导风向。 3. 水文条件 青岛西海岸新区属东南沿海水系，均为季节性河流。水资源总量为2.5211亿m3（重复量0.5673亿m3），其中地表水资源总量为1.6879亿m3，地下水资源总量为1.4055亿m3。有风河、白马河、吉利河等几大水系，其中流域面积大于100平方公里的河流有风河、横河、吉利河、白马河、甜水河、洋河、漕汶河和胶河。这些河流均为季风区雨源型河流，位于山区，自成流域体系，源短流急，除胶河外均单独入海，汛期河水暴涨暴落，汛后基本断流。 4. 植被、生物多样性 青岛西海岸新区地处山东半岛西南隅，胶州湾畔，属温带落叶阔叶林区，雨量充沛、四季分明，适合多种动植物生长。动、植物为我国华北地区农业生态系统的常见种类，山丘植被为常绿针叶林、落叶阔叶林；平原为草甸植被。野生动物有野兔、蛇、麻雀、喜鹊等。无珍稀、濒危物种存在。

5. 项目所在区域市政基础设施配套情况 本项目位于青岛西海岸新区云台山路1000号C厂房。所在区域市政基础设施情况有： 市政给水管网配套完善，项目用水由市政自来水管网统一供给。 市政污水管网配套完善，项目采取污水采取雨污分流制，雨水进入市政雨水管网，废水经市政污水管网排入龙泉河污水处理厂处理。 市政供电线路完善，生产用热采用电加热。 2. 评价区域环境功能区划 本项目所在区域的环境空气划为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准； 项目区域内的地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 。 项目附近解家水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

# 环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 环境质量现状 环境空气： ①2018年区域环境空气质量 根据《2018年青岛市生态环境状况公报》，西海岸新区 2018年环境空气主要污染物监测结果统计见下表。 西海岸新区2018年环境空气主要污染物监测结果统计 单位：ug/m3 行政区 SO2 NO2 CO mg/m3 O3 PM10 PM2.5 西海岸新区 | 10 31 1.4 154 72 34 2018年，全市环境空气质量总体呈持续改善趋势。PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3同比分别改善8.1%、5.3%、28.6%、6.1%、10.5%，CO浓度基本持平。PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM2.5超出二级标准。PM10、PM2.5、SO2、NO2浓度均为2013年以来最好水平，且SO2、NO2连续三年稳定达到国家一级标准。市区空气质量优良率85.3%，同比增加6.7个百分点，为2013年以来最好水平。总体来看，2018年为自2013年实施《环境空气质量标准》(GB3095-2012)以来空气质量最好的年份。 ②环境空气质量区域达标判断及整体变化情况分析 2018年环境空气质量监测结果表明，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。 2018年期间青岛市环保局黄岛分局积极开展大气污染综合整治，一是排查整治“散乱污”企业，按照“两断三清”要求，依法淘汰取缔“散乱污”企业；二是整治燃煤污染，强化重点燃煤企业污染防治设施运行监管，实施现场监察和在线监控，对不符合环保要求、超标排放的燃煤设施，依法拆除或治理；三是推进工业污染综合防治，对2000个密封点以上的有机化工企业，进行首轮泄漏检测与修复；开展石化企业专项执法，检查有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业企业。四是防治油气污染，对全市加油站实行油气二级回收；五是控制农作物秸秆焚烧，通过加大宣传，落实监管责任，引导秸秆综合利用；六是整治扬尘污染，采取部门联合执法等措施，依法拆除城区路边石材加工企业，规范、清理城区露天烧烤摊点等。 青岛市及西海岸新区2019年未制定环境质量改善目标，但为持续改善西海岸新区环境空气质量，2018年11月1日青岛西海岸新区管委印发《青岛西海岸新区打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》(青西新管发〔2018〕73号)。 综上分析，所在区域环境空气质量整体呈逐步改善趋势。 声环境：项目所在区域声环境现状总体较好，项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。 地下水：项目所在区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 地表水：项目附近解家水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 2、主要环境问题 无 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于青岛西海岸新区云台山路1000号C栋厂房，项目周围环境空气、声环境保护目标主要为附近村庄，项目主要环境保护目标为： 项目主要环境保护目标 环境 要素 敏感目标 性质 规模 相对本项目方位、 距厂界最近距离 保护级别 环境 空气 解家社区 人居 380户，1055人 NE，1400m GB3095-2012 二级标准 龙泉王家社区 人居 800户，2412人 N，1500m 地表水 解家水库 河流 —— NE，1370m GB3838-2002 Ⅲ类标准 地下水 场址附近地下水 GB/T14848-2017 Ⅲ类标准 声环境 项目厂界外200m范围 GB3096-2008 1类标准 |

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目环境空气质量常规因子SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体标准值见表5。 环境空气质量标准（二级标准） 污染物 取值时间 单位 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 μg/m3 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 24小时平均 μg/m3 150 1小时平均 μg/m3 500 NO2 年平均 μg/m3 40 24小时平均 μg/m3 80 1小时平均 μg/m3 200 CO 24小时平均 mg/m3 4 1小时平均 mg/m3 10 O3 日最大8小时平均 μg/m3 160 1小时平均 μg/m3 200 PM10 年平均 μg/m3 70 24小时平均 μg/m3 150 PM2.5 年平均 μg/m3 35 24小时平均 μg/m3 75 2. 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中的1类标准，具体标准值见表6。 环境噪声限值 声环境功时段 能区类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 1类 55 45 3. 项目附近解家水库水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类标准，相关标准值见表7。 地表水环境质量标准（Ⅲ类） 单位：mg/L，pH除外 序号 项目 标准值 1 pH 6～9 2 溶解氧 ≥5 3 高锰酸盐指数 ≤6 4 化学需氧量（COD） ≤20 5 氨氮（NH3-N） ≤1.0 6 总磷（以P计） ≤0.2 7 石油类 ≤0.05 4. 项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848 -2017）中的Ⅲ类标准，标准值见表8。 地下水质量标准（Ⅲ类） 单位：mg/L，pH除外 序号 项目 标准值 1 pH 6.5~8.5 2 溶解性总固体 ≤1000 3 亚硝酸盐 ≤1.00 4 硝酸盐 ≤20.0 5 氨氮 ≤0.5 6 硫酸盐 | ≤250 7 氯化物 ≤250 8 挥发性酚类 ≤0.002 9 氟化物 ≤1.0 10 铁 ≤0.3 11 锰 ≤0.1 12 总大肠菌群（CFU/100mL） ≤3.0 13 总硬度 ≤450 14 细菌总数（CFU/mL） ≤100 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 大气污染物：项目焊接烟尘无组织排放厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界无组织排放限值要求；具体标准限值见表9。 生产废气污染物综合排放标准 污染物 排放标准 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 GB16297-1996表2标准 废水 项目废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准，经市政污水管网排入龙泉河污水处理厂处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准。标准值见表10。 废水中各污染物排放浓度限值 单位：mg/L（pH无量纲） 序号 污染物 GB/T 31962-2015表1中B等级标准 GB18918-2002一级A标准 1 CODCr 500 50 2 BOD5 350 10 3 SS 400 10 4 氨氮 45 5 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的1类标准要求，如表11所示。 工业企业厂界噪声排放限值 声环境功时段 能区类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 1类 55 45 4、固废 项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 大气污染物——项目颗粒物排放量为0.0001t/a，2倍申请，申请总量为0.0002t/a； 水污染物——项目废水排放量为1020t/a，COD排放量0.459t/a；氨氮排放量0.031t/a，经市政污水管网排入龙泉河污水处理厂处理；2倍申请，申请总量为：COD 0.918 t/a ，氨氮0.062t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、生产工艺流程简要说明或简图： 项目生产工艺流程见图1。 图1 生产工艺流程及产污环节图 二、主要生产工艺详述： 项目产品为直驱电机生产线、洗衣机内筒生产线、门壳和面板生产线，生产这几种产品所需的各种金属零部件及电气零部件均为外购的成品件，即斐科腾公司向供应商下订单，供应商按照订单的要求生产出项目所需的零部件。因涉及到知识产权保护，有些关键部位的零部件参数需要保密，因此部分零部件进厂后，企业需要通过机加工设备（车床、铣床、钻床等）自行调整尺寸，然后进行组装，包装入库。 三、主要污染工序： 1、废气 项目组装过程少部分部位需要焊接，生产废气主要为焊接烟尘。 2、废水 项目无生产废水，废水主要为职工生活污水。 3、噪声 项目噪声主要来源于车床、铣床、钻床、带锯机、压机等设备运行噪声。 4、固体废弃物 项目营运期的主要固体废物为废金属屑，废润滑油，润滑油废包装桶及职工生活垃圾。

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁已建成车间，施工期影响已结束。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 项目废气主要为焊接烟尘。 1、焊接烟尘 焊接时由于高温致使焊丝中部分金属氧化形成焊接烟尘。根据有关研究资料，不同弧焊方法烟尘发生于焊接材料有以下经验系数值。 不同弧焊方法烟尘发生量 序号 焊接方式 焊材名称 发尘量/焊接材料（g/kg） 1 手弧焊 低轻型焊条 11-16 钛钙型焊条 6-8 2 自动保护焊 焊丝 20-25 3 CO2气体保护焊 实芯焊丝 5-8 焊丝 - 0 4 氩弧焊 焊丝 2-5 5 埋弧焊 焊丝 0.1-0.3 项目设2台焊机（1用1备），采用CO2气体保护焊，焊材为焊丝，根据上述表12可知，CO2气体保护焊焊丝发尘量为7～10g/kg，本报告以10g/kg计，项目焊丝用量为0.5t/a，故焊接烟尘产生量为0.005t/a，产生量较少，企业拟在焊接工位配置一套移动式除尘器，焊接烟尘经将移动式除尘器处理后，无组织排放。移动式除尘器除尘效率约98%，则焊接烟尘无组织排放量约0.0001t/a，排放量很小，无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0 mg/m3），对周围环境影响较小。 2、评价等级判断 本项目根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)采用附录 A 推荐的AERSCREEN估算模式计算本项目评价等级。 污染物源强见表13。 项目无组织废气源强 污染来源 污染物 排放量t/a 排放速率kg/h 面源长度m 面源宽度m 面源高度m 生产车间 颗粒物 0.0001 0.0005 65 40 10.5 对项目污染源采用估算模式的预测结果见表14。 估算模式计算结果表 污染源 污染物 最大落地浓度ug/m3 最大落地 浓度地点m 评价标准ug/m3 占标率% 生产车间 颗粒物 0.0 / 450 0.0 根据表14，本项目Pmax-颗粒物（生产车间无组织排放）=0.0%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目大气评价等级为三级，无需进一步预测和评价，仅进行污染源核算。 3、污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度mg/m3 核算排放速率 kg/ 核算排放量 t/a 1 / / / / / ②无组织排放量核算 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节 污染物 主要污染 防治措施 污染物排放标准 年排放量t/a 标准名称 浓度限值mg/m3 焊接工序 颗粒物 移动式除尘器 GB16297-1996表2颗粒物无组织排放限值要求 1.0 0.0001 ③大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量t/a 1 颗粒物 0.0001 4、大气环境影响评价自查表 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评 等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长=5~50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a( 500~200 t/a( ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5 ( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布 的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建 项目污染源( 区域污染源( 预测模型 AERMOD ( ADMS( AUSTAL2000( EDMS/AEDT( CALPUFF( 网络模型( 其他( 预测范围 边长≥50km( 边长5~50 km( 边长=5 km( 预测因子 预测因子（颗粒物） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大占标率＞100%( 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大占标率＞10%( 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%( 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%( C非正常占标率＞100%( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标( 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( k＞-20%( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（0） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受( 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m；三级评价，不计算 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a 颗粒物：（0.0001）t/a VOCs：（/） 二、水环境影响分析 项目产生的废水主要为职工生活污水。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目废水排放方式为间接排放，评价等级为三级。 项目职工人数80人，厂内不设食堂、住宿，按每人每天用水50 L计算，年工作300d/a，则生活用水总量约为1200t/a。生活污水量按照用水量的85％计算，COD浓度约为450 mg/L，BOD5浓度约为250 mg/L，SS浓度约为200 mg/L，氨氮浓度约为30 mg/L，则项目生活污水的产生量约为1020t/a，各主要污染物产生量约：COD 0.459t/a、BOD5 0.255t/a、SS 0.204t/a、氨氮0.031t/a。职工生活污水均满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级的要求，经市政污水管网进入龙泉河污水处理厂处理。 龙泉河污水处理厂位于西海岸出口加工区东北侧，红石崖六号线以北、红石崖十三号线以东、昆仑山路以西。占地面积5公顷，投资5400万元，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，经专用管线排入零米等深线以下的胶州湾排污混合区指定位置，该位置也是西海岸新区继薛家岛鹿角湾排污口后又增设的一处排海口。污水厂总规划规模20万吨日，其中一期规模4万吨日，龙泉河污水处理厂尚有处理余量。本项目废水主要污染物浓度能达到接管要求，可以接入龙泉河污水处理厂集中处理；该污水处理厂是有足够的能力接管本项目废水的，本项目也不会对污水处理厂产生明显的冲击影响。龙泉河污水处理厂在处理能力、处理规模上均满足项目的需要。 本项目位于龙泉河污水处理厂汇水范围内，市政管网已接入龙泉河污水处理厂。因此，项目职工生活污水进入龙泉河污水处理厂处理是可行的，经龙泉河污水处理厂深度处理后，不会对周围水环境产生较大影响。 三、声环境影响分析 项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类地区，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价等级的划分原则，项目声环境影响评价等级为二级。 项目噪声主要是车床、铣床、钻床、带锯机、压机等设备噪声，噪声级≤85dB(A)，项目夜间不生产。为了降低该项目噪声对环境的影响，企业可采取如下降噪措施： （1）采用先进的生产工艺及先进的低噪音设备； （2）在噪音较大设备处设置减振垫和减振基座； （3）生产车间采用双层门窗，生产车间墙体采用强隔声材料，可以降噪20 dB(A)左右； （4）生产过程中，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声； （5）加强车间周围绿化，降低噪声。 （6）合理布局，将噪声较大设备尽量远离厂界。 采取以上措施后，厂界外1m处噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，项目周边1km范围内无敏感目标，对周边声环境和敏感保护目标影响较小。 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为危险废物、一般工业固体废物和职工生活垃圾3类。 1、 危险废物：主要包括废润滑油，润滑油废包装桶。 （1）废润滑油 项目废润滑油产生量约0.05t/a，属危险废物，危废类别为HW08，废物代码为900-209-08，收集后定期委托有资质单位处理。 （2）润滑油废包装桶 项目润滑油废包装桶产生量约0.01t/a，属危险废物，危废类别为HW49，废物代码为900-041-49，收集后定期委托有资质单位处理。 项目危险废物汇总表 危险废物名称 产生量（t/a） 危废类别 危险废物 代码 产生工序、装置 形态 危险特性 污染防治措施 废润滑油 0.05 HW08 900-209-08 设备维修保养 固态 T、I 委托有危废处理资质单位处理 润滑油废包装桶 0.01 HW49 900-041-49 T、In 企业设置专门的单独隔离的危废暂存场所，将危险废物转入容器内，并粘贴危险废物标签，做好相应的记录。企业应在项目生产前与有危险废物处理资质单位签订危险废物委托处置协议，落实委托处置的废物种类、性质、数量、贮存、运输及处置去向等内容。企业建设危险废物管理台账，详细记录在案，长期保存，供环保主管部门随时查阅。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定以及环保部2013年第36号文中相关修订要求，危险废物暂存处应采取应满足以下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 a．危险废物堆放场应按《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求必要的防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。 项目危废暂存间建筑面积约5 m2，其容量能够满足项目危险废物分区暂存要求。项目危险废物贮存场所基本情况表见表20。 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存 能力 贮存周期 危废暂存间 废润滑油 HW08 900-209-08 车间内西侧 5 桶装 1t 3个月 润滑油废包装桶 HW49 900-041-49 2、 一般工业固废：主要为废金属屑、移动式除尘器收集粉尘。 项目用车床、铣床、钻床等机加工设备调整外购零部件尺寸时会产生少量废金属屑，产生量约1t/a，由建设单位统一收集后外售综合利用；移动式除尘器收集粉尘约0.0049t/a，定期外运至填埋场填埋。 企业分类收集各类一般工业固废，专门设置1处一般工业固废暂存区，一般工业固废暂存间须按照《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订中相关要求，设置防风、防雨、防渗漏等措施。企业管理方面，企业采取严格的企业管理制度，严禁工业固废混入生活垃圾运输、处置。企业须建立固体废弃物档案制度，设置专人员负责，将产生的一般工业固体废物的种类、性质、数量、运输及处置去向等资料，详细记录在案，长期保存，供环保主管部门随时查阅。 3、职工生活垃圾 职工定员80人，生活垃圾产生量按每人每天产生0.5kg计，年工作日按300天计，则年产生活垃圾约12 t/a，统一存放于带盖垃圾箱内，由环卫部门定期清运。 项目固体废物产生及处置情况详见表19。 固体废物产生及处置情况一览表 序号 固体废物名称 分类 编号 废物代码 产生工序 属性 产生量 (t/a) 处置方式 1 废金属屑 —— —— 机加工 一般工 业固废 1 外售综合利用 2 废润滑油 HW08 900-209-08 设备维修保养 危险 废物 0.05 定期委托有资质单位处理 3 润滑油废包装桶 HW49 900-041-49 0.01 4 生活垃圾 —— —— 职工生活 生活垃圾 12 环卫部门定期清运 综上所述，采取以上措施后，项目产生的固体废物均可得到妥善处置，达到资源化、减量化、无害化的目的，不会对周围环境造成污染影响。 五、项目环保投资费用分析 项目投资约13759万元，其中环保投资12万元，约占项目总投资的0.09%。环保设施能满足有关污染治理方面的需要，环保措施可以达到达标排放的要求，投资合理。项目环保设施投资及处理效果见表22。 项目环保设施投资及处理效果一览表 序号 项目 投资内容 投资概算（万元） 效果 1 废气 移动式除尘器 1 达标排放 2 废水 化粪池 0.5 达标排放 3 噪声 噪声设备消声器，减振垫 10 厂界噪声达标 4 固废 一般固废暂存间、危废暂存间 0.5 符合相关规范要求 总 计 12 / 项目在污染治理和控制方面有一定的投入，通过设施建设和日常运行，可保证各类污染物达标排放。对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。因此，建设项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响较小。 六、环境风险分析 环境风险是指项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响及损害。 根据国环发[2012]77号《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的精神，本次风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》（以下简称“HJ169-2018”）中的要求，通过分析项目中主要物料的危险性、毒性和储存使用量，确定评价等级，进行项目风险识别，并就最大可信事故的概率和发生后果进行影响预测，并提出有针对性的、操作性较强的防范措施，达到降低风险、减轻危害、保障安全、保护环境的目的。 1、风险调查 项目运营过程存在的环境风险主要是使用和存放的润滑油等、暂存的危险废物发生泄漏或随意放置等对环境会造成一定风险，可能污染周围的土壤、地表水及地下水环境。机油等在运输、贮存、使用过程中可能导致的火灾和爆炸事故所引起的人身安全和环境受到损害。遇明火可能造成火灾，产生的CO等次生污染物对大气环境产生污染、消防废水对附近地表水体可能造成污染。 2、风险潜势初判与评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，本项目主要风险物质为机油。项目突发环境事件风险物质临界量及本项目储存量见表23。 项目危险化学品储存量与临界量对比表 物质名称 厂区储存量q（t） 临界量Q（t） q/Q 重大危险源判定 润滑油 0.5 2500 0.0002 q/Q＜1，风险潜势为Ⅰ 合计 0.0002 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目风险潜势为Ⅰ，项目环境风险仅进行简单分析。 3、风险影响分析 项目应加强对用电设备及原料的管理，电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生，容器密封完好，并设置专人负责管理。厂区内尤其是生产车间和仓库严禁吸烟。要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。 4、风险防范措施 加强对用电设备管理，电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生，按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。储存原辅料的区域应设置备用桶，以便于发生泄露事故时倒桶所需。 5、风险小结 项目在日常工作中仍须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，在采取以上风险防范措施的前提下，其环境风险可防可控。 为了在环境风险事故时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常生产、工作秩序，根据本项目的生产特点和事故隐患进行分析，针对有毒、有害等物质在储运、使用过程中可能发生的事故，参考《关于印发青岛市突发环境事件应急预案的通知》（青政办字〔2015〕63号）、《青岛市环境保护局办公室关于开展环境应急预案建设年活动的通知》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》中的相关内容，企业应及时编制项目事故应急预案，并报环保部门备案。 该项目建设单位将严格按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，认真落实本次环评提出的对策措施，在采取以上风险防范措施以及制定应急预案之后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。 七、排污口规范化设置 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）等规定的要求，一切新建、改建、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口；根据《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T 2463-2014）要求，设置规范化排污口并主动公开排污信息。 根据本项目的特性，须规范的排放口主要在废水方面：按照《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）的要求，排污口应设置便于采样、监测的采样口及采样平台，采样口及采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》、《固定源废气监测技术规范》要求。建设单位应认真如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证，环保主管部门和建设单位可分别按内容分类建立排放口管理的专门档案。 八、环境监测计划 环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。主要监测项目见表24。 项目监测计划一览表 类 别 监测点位 监测项目 监测频度 废气 厂界 颗粒物 半年1次 废水 厂区污水排放口 COD、BOD5、SS、氨氮 半年1次 噪声 厂界外1m处 厂界噪声 每季度1次，每次2天 九、项目环境保护“三同时”验收一览表 项目环境保护“三同时”验收详见表25。 项目“三同时”验收一览表 类别 监测 点位 产生 工序 环保 设施 收集及净化效率 监测项目 执行标准 废气 厂界 厂房 移动式除尘器 除尘效率98% 颗粒物 GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值 废水 污水排放口 职工 生活 化粪池 —— COD、BOD5、SS、氨氮 GB/T31962-2015表1中B等级标准 噪声 四周 厂界 设备 噪声 隔声 减振 —— Leq（A） GB12348-2008中1类标准 固废 危废 一般固废及危险固废暂存库 贮存设施满足相关要求 GB18599-2001、GB 18597-2001 十、运营期环境管理 建设项目营运期污染物排放清单及污染物排放管理要求一览表可见表26。

- 项目污染物排放清单及污染物排放管理要求一览表

| 类别 | 产生工序 | 污染物名称 | 污染防治措施及运行参数 | 排污口信息 | 排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编号 | 排污口参数 | 浓度 (mg/m3或mg/L) | 速率 (kg/h) | 排放量 （t/a） | 排放浓度(mg/m3或mg/L) | 排放速率 (kg/h) | 标准来源 |
| 无组织废气 | 厂房 | 颗粒物 | 移动式除尘器，除尘效率98% | / | / | / | / | 0.0001 | 1.0 | / | GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 废水 | 生活污水 | CODcr | 项目无生产废水排放；职工生活污水经市政污水管网排入龙泉河污水处理厂处理 | 厂区污水排放口 | / | 450 | / | 0.459 | 500 | / | GB/T 31962-2015表1中B等级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 250 |  | 0.255 | 350 |  |  |
|  |  | SS |  |  |  | 200 |  | 0.204 | 400 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 30 |  | 0.031 | 45 |  |  |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 合理布局、隔声、减振、消音、合理安排工作时间 | 四周 厂界 | / | / | / | / | 1类：55dB(A)/45dB(A)； | GB12348-2008中1类 |
| 固废 | 生产 | 危险废物 | 废润滑油，润滑油废包装桶均委托有资质的单位处理。 | / | / | / | / | 0 | / | / | GB18597-2001及修改单要求 |
|  |  | 一般固废 | 废金属屑收集后外售处理 | / | / | / | / | 0 | / | / | GB18599-2001及修改单要求 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运、集中处理 | / | / | / | / | 0 | / | / | GB16889－2008中有关收集规定 |

# 污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 1200t/a | 排放去向 | 直接 | 市政污水管网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产废水排放量 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 最终 | 龙泉河污水处理厂 |
|  | 生活污水排放量 | 1020t/a |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 0.459 0.255 0.204 0.031 | 0.051 0.010 0.010 0.005 |
| 废 气 | 工 艺 过 程 废气排放量 （万标·立方米/年） | / | 排气筒高度（米） | / |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 0.005 | 0.0001 |

# 污染物排放分析

| 废 渣 | 主要的污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |  |
|  | 废金属屑 | 1 | 0 | 外售综合利用 |
|  | 移动式除尘器收集粉尘 | 0.0049 | 0 | 外运至填埋场填埋 |
|  | 废润滑油 | 0.05 | 0 | 定期委托有资质单位处理 |
|  | 润滑油废包装桶 | 0.01 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 12 | 0 | 环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | 车床、铣床、钻床、带锯机、压机等 | 65～85 |
| 其他 | 无 |

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 经移动式除尘器处理后，在车间内以无组织形式排放 | 大气污染物达标排放，对周围环境影响较小 |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 | 经市政污水管网，排入龙泉河污水处理厂处理 | 对周围环境影响较小 |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 固废均得到有效处置，不产生二次污染。 |
|  | 生产过程 | 废金属屑 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废润滑油 | 定期委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 润滑油废包装桶 |  |  |
| 噪 声 | 项目高噪声设备主要为车床、铣床、钻床、带锯机、压机等，其噪声源强为65~85B（A），高噪声设备产生的噪声经减振、隔声、消声及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的1类功能区标准。 |
| 其它 | 无 |

# 生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 项目营运过程中，产生的污染物均得到了妥善处理，不会对周边的生态环境造成影响。项目对厂区进行一定程度的绿化，这可以对因项目建设造成的生态环境方面的损失形成一定的补偿，降低项目建设对生态环境的影响。 从项目总体来看，本项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。

生态保护措施及预期效果 项目建成营运后，采取废气、噪声、固废环保措施，健全各项规章制度，加强企业管理，落实各项环保措施的情况下，所产生的污染物均得到妥善处理，做到稳定达标排放，降低项目建设对生态环境的影响。

# 污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量（1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老 削减量 （4） | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 0.102 | 0 |  | +0.102 | 0.102 |
| CODcr |  | 0.459 | 0.408 |  | +0.051 | 0.051 |
| BOD5 |  | 0.255 | 0.245 |  | +0.010 | 0.010 |
| SS |  | 0.204 | 0.194 |  | +0.010 | 0.010 |
| 氨氮 |  | 0.031 | 0.026 |  | +0.005 | 0.005 |
| 废 气 |  | / | / |  | / | / |
| 颗粒物 |  | 0.005 | 0.0049 |  | +0.0001 | 0.0001 |
| 固体废物 |  | 0.001306 | 0.001306 |  | +0 | 0 |
| 一般固体废物 |  | 0.0001 | 0.0001 |  | +0 | 0 |
| 危险固废 |  | 0.000006 | 0.000006 |  | +0 | 0 |
| 生活垃圾 |  | 0.0012 | 0.0012 |  | +0 | 0 |

注：

- 单位：废气量:万标米3/年；废水、固体废物:万吨/年；一类污染物千克/年；其他吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

- （5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

- 废水量以接管情况统计。

# 结论与建议

一、结论 （一）项目概况 斐科腾智能科技（青岛）有限公司成立于2018年9月，租赁位于青岛西海岸新区云台山路1000号的C栋厂房，建设智能装备生产项目。项目总投资13759万元，租赁厂房建筑面积约3995 m2，项目建成后，年产直驱电机生产线4条，洗衣机内筒生产线4条，门壳和面板生产线4条。项目预计2019年10月建成投产。 （二）项目周围环境质量现状评价结论 环境现状结论：项目所在区域主要大气污染物PM10、SO2、NO2、O3、CO 均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求， PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目所在区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。项目附近解家水库水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水质标准要求。项目所在区域噪声现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。综上，本项目周围环境质量良好。 （三）与国家产业政策的符合性及选址可行性 项目所属行业为[C3599]其他专用设备制造，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）》的“限制类”和“淘汰类”中的项目，为“允许类”项目；不属于《外商投资产业指导目录(2015年修订)》中限制类和禁止类项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中限制类和禁止类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，项目已在青岛市投资项目在线审批监管平台进行备案（项目统一编码：2019-370211-A0-03-000003），符合国家产业政策。 项目所在位置不在生态保护红线范围内，不违反《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》相关规定。 项目位于青岛西海岸新区云台山路1000号，所在厂房已取得青岛市黄岛区自然资源局颁发的不动产权证（鲁（2019）青岛市黄岛区不动产权第0030519号），属于工业用地，根据《青岛西海岸新区总体规划（2017-2035）年—土地利用规划图》，项目所在地规划为工业用地，符合西海岸新区土地利用总体规划，周边无省级或市级重点文物保护单位。综上，本项目选址是可行。 综上，项目选址可行。 （四）环境影响结论 （1）大气环境影响分析 项目运营期产生的焊接烟尘，经1台移动式除尘器处理后，在车间内以无组织形式排放，车间内设置排气扇，加强车间通风等措施，确保废气尽快扩散。采取措施后，废气可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 （2）水环境影响分析 项目无生产废水产生及排放，废水主要是职工生活污水，经市政污水管网排入龙泉河污水处理厂处理。 （3）声环境影响分析 项目噪声主要是车床、铣床、钻床、带锯机、压机等运行时产生的噪声，噪声级≤85dB(A)，项目夜间不生产。经采取减振、隔声、消声措施后噪声衰减至厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的1类功能区标准，对周围声环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 项目产生的职工生活垃圾由环卫部门统一清运；废金属屑外售综合利用；废润滑油，润滑油废包装桶属于危险废物，委托有资质的单位处理。项目固废均可得到妥善处置，实现固废资源化、减量化、无害化处理，不会产生二次污染。 （5）环境风险评估 本项目不构成重大风险源，项目生产过程生产工艺简单，采取有效的风险防范措施，环境风险可防控。 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理，符合当地发展规划，在各项环保措施得到全面落实的情况下，从环境保护角度而言，该项目的选址、建设和营运是可行的。 上述评价结果是斐科腾智能科技（青岛）有限公司提供的生产规模、生产设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上得到的，如果生产设备布局、生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由斐科腾智能科技（青岛）有限公司按照环保部门要求另行申报。 二、建议 项目的环保措施要与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保各项防治措施落实到位，严格规范各工序作业，推行清洁生产、安全生产。同时，为减轻本项目建设对周围环境的影响，建议厂方采取如下措施： （1）制定相关制度并设立部门负责环保措施的正常运行，严格执行“三同时”制度，确保项目运营过程各项污染指标都达标排放。 （2）危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定以及环保部2013年第36号文中相关修订中相关规定，采取设置防雨、防风、防火、防渗漏等措施； （3）制定并实施事故预防计划，明确管理组织、责任与责任范围、事故报告制度、应急程序、应急措施等内容，配备足够的应急器材。消防警报系统必须处于完好状态，以备应急使用。 （4）企业应在项目生产前与专门的一般固废处置企业、危险废物委托企业签订相关委托协议，落实好各类废物储存、运输与处置要求。 注 释 本报告表应附以下附图、附件： 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境概况图 附图3 项目厂房平面平面图 附图4 项目与西海岸新区总体土地利用规划位置关系图 附图5 项目所在地与各生态保护红线范围相对位置示意图 附件： 委托书 营业执照 不动产权证 租赁合同 发改备案 建设项目环评审批基础信息表

# Text boxes

东厂界

北厂界

西厂界

南厂界

组 装

固废、噪声

机加工

包装入库

外购金属零部件

废气、噪声

职工生活污水

经市政污水管网排入

龙泉河污水处理

1020

1200

180

自来水