建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项目名称:      建筑废弃物资源化利用扩建项目

建设单位(盖章): 青岛金磐石新型建材有限公司

编 制 日 期:  2019年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 建设项目基本情况

| 项目名称 | 建筑废弃物资源化利用扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛金磐石新型建材有限公司 |
| 法人代表 | 封云强 | 联系人 | 封云强 |
| 通讯地址 | 青岛西海岸新区滨海街道办事处峡沟村北 |
| 联系电话 | 13792887977 | 传真 | / | 邮政 编码 | 266400 |
| 建设地点 | 青岛西海岸新区滨海街道办事处峡沟村北 |
| 立项审批 部门 | 西海岸新区发展与改革局 | 批准文号 | 2018-370211-42-03-000026 |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建 √技改□ | 行业类别 及代码 | C4320非金属废料和碎屑的加工处理 |
| 占地面积 (平方米) | 6000 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 1600 | 其中：环保 投资(万元) | 160 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 评价经费 (万元) | 2.0 | 投产日期 | 2020.1 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 青岛金磐石新型建材有限公司租赁青岛西海岸新区滨海街道办事处峡沟村民委员会现有厂房20261.2 m2，于2011年投资3000万元，建成投产了 “商品混凝土生产项目”，公司原有项目《青岛金磐石新型建材有限公司商品混凝土生产项目》已于2011年4月取得原胶南市环境保护局环评批复（南环审[2011]94号），并于2013年6月通过了原胶南市环境保护局的验收（南环验[2013]33号）。 近年来，随着我国城镇化进程的不断加快，建筑垃圾的产生量也在高速增长，青岛市政府加快新旧动能转换，实现行业转型升级，加快推进建筑废弃物资源化利用，并出台了《青岛市建筑废弃物资源化利用条例》、《青岛市建筑废弃物管理办法》等相关文件。 基于以上背景，并结合企业自身发展规划，青岛金磐石新型建材有限公司拟于青岛西海岸新区滨海街道办事处峡沟村北现有厂房6000m2，投资1600万元，建设“建筑废弃物资源化利用扩建项目”，项目建成后，年处理建筑废弃物160万吨。项目预计2020年1月建成投产。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)和《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和国环境保护部第2号令，2018年4月28日修订)中的有关规定，该项目属于“三十、废弃资源综合利用业/86、废旧资源(含生物质) 加工、再生利用/其他”，应编制环境影响报告表。为此，青岛金磐石新型建材有限公司特委托我单位承担其“建筑废弃物资源化利用扩建项目”环境影响报告表的编制工作，我单位经过现场勘察、收集有关资料的基础上，依据环境影响评价技术导则等有关技术规范要求，并通过对有关资料的整理分析和计算，编制了该项目环境影响评价报告表。 二、产业政策及规划的符合性 1．产业政策符合性 该项目为C4320非金属废料和碎屑的加工处理，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)，该项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类建设项目，项目建设符合国家产业政策。该项目于2018年9月16日在西海岸新区发展和改革局备案，取得企业投资项目备案证明，项目统一编码为2018-370211-42-03-000026，符合国家和地方产业政策。 选址、规划符合性分析 项目位于青岛西海岸新区滨海街道办事处峡沟村北，项目所在厂区土地性质为工业用地，已获中华人民共和国国土资源部颁发的土地使用证（南集用（2013）第84283206号），根据《青岛西海岸新区总体规划（2018-2035年）》，项目用地规划为商业服务设施用地用地，不符合当地的土地利用规划。依据青岛西海岸新区管委办公室新区政务专报第655期《顾清弥同志主持召开环境保护工作专题会议》（2018年12月24日），对已经取得合法工业用地或建设用地手续且现在用地调整为非工业用地或非建设用地的，应予以环评审批，根据项目所在区域开发情况，给予一定的过渡期；且企业出具承诺，若所在区域开发建设，本公司将根据相关要求关闭项目或者搬迁项目。 3、水源保护区符合性分析 项目西北侧1700m为塔山河水库、东北侧3790m处为风河。根据《青岛西海岸新区管委青岛市黄岛区人民政府关于印发黄岛区饮用水水源保护区划的通知（青西新管发[2016]3号）》和《青岛西海岸新区管委办公室关于印发青岛西海岸新区水功能区划的通知》（青政办发[2018]10号），塔山河水库不在黄岛区生活饮用水地表水源保护区范围内；风河饮用水源区二级保护区范围为“源头至大哨头橡胶坝下延200米之间的河道及河堤两侧外延200米陆域；汇入支流距河道1000米及河堤两侧200米陆域”。风河饮用水源区准保护区范围为“二级保护区外延500米陆域，河道下延300米，汇入二级保护区的支流水域”，本项目不在风河水源保护区内。 项目周边无省级或市级重点文物保护单位，无国家重点保护野生植物原生地分布，无森林公园，不在自然保护区和风景名胜区范围内。 4、三线一单符合性分析 ①生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年》，该项目用地与各生态保护红线范围相对位置关系如附图6所示。项目不位于生态红线保护区内。 ②环境质量底线 该项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区标准。该项目废气达标排放；生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理；项目生产过程中噪声达标排放；固废分类处置，对周边环境影响较小。该项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境影响较小，即该项目的建设满足环境质量底线标准要求。 ③资源利用上线 该项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低，不超出当地资源利用上线。 环境准入负面清单：本项目所在区域尚未制定环境准入负面清单，项目应属于允许建设项目。 综上所述，该项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 三、项目工程概况 1、建设地点及周边环境 项目位于青岛西海岸新区滨海街道办事处峡沟村北。项目所在厂区北侧为青岛骐晟源机械制造有限公司；东侧为青岛鑫富平金属网制品有限公司；南侧为青岛天雄健新材料有限公司和空地；西侧为空地。 项目北侧为3号车间（外租给青岛煜坤工贸有限公司使用）、停车场以及1栋四层办公楼；南侧为仓库、1号车间（原有项目所在车间）和1栋二层办公楼；东侧、西侧均为厂区边界。 项目地理位置见附图1，项目周边环境见附图2。 2、主要建设内容 扩建项目占地面积6000m2，项目工程基本组成见表1。 表1 项目基本组成一览表 工程类别 工程名称 工程内容及建设规模 备注 主体工程 2号车间 1F，钢结构厂房，占地面积6000㎡，约14米高，位于厂区中部，临近东、西厂界。 新增 辅助工程 1号办公楼 4F，占地面积370㎡，约16米高，位于厂区北部，临近东、北厂界。 依托 2号办公楼 2F，占地面积315㎡，约8米高，位于厂区南部，临近东、南厂界。 依托 仓库 1座，占地面积5000m2，位于1号车间西侧，临近西厂界。 依托 公用工程 给水系统 由西海岸新区供水管网统一供给。 -- 排水系统 生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理。 -- 供电系统 由西海岸新区供电管网统一供给。 -- 环保工程 废气 建筑废弃物破碎、筛分粉尘：集气罩+脉冲反吹式袋式除尘器+15m排气筒P1；原料、成品堆存间全封闭，2号车间密闭、安装喷淋抑尘装置，输送带密闭，车间路面硬化、清扫等。 新增 废水 机制砂冲洗废水经排进入厂区沉淀池沉淀处理后回用；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用于抑尘；生活污水经市政污水管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理。 依托 噪声 基础减振、建筑物隔声等。 新增 固体废物 废滤袋由相关单位回收综合利用；沉淀池沉渣、除尘器收尘作为原料回用于生产；废润滑油、废润滑油桶委托有资质的危废处理单位处置；废含油抹布、生活垃圾由环卫部门定期清理外运。 依托 6、主要原辅材料 项目主要原辅材料见表2。 表2 项目主要原辅材料情况一览表 序号 物质名称 形态 年用量（万吨） 最大储存量（万吨） 储存位置 1 混凝土块 固态 80 1.5 仓库 2 废石渣 固态 80 1.5 仓库 混凝土块和废石渣是人们在从事拆迁、建设、装修、修缮等建筑业的生产活动中产生的，主要成分为渣土、混凝土块、碎石块等，来源为外购。 7、主要设备 项目主要设备见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量(台) 位置 备注 1 鄂式破碎机 600*900 2 2号车间 外购 2 振动筛 3YK2170 1 3 直线给料机 ZSW1040 1 4 破碎机 1100*1400 1 5 圆锥破碎机 500*200 1 6 振动筛 2100*7200 1 7 脱水车 / 1 8 水轮式洗砂机 / 1 9 压泥机 / 1 沉淀池配套设施 7、主要产品方案 项目主要产品方案见表4。 表4 项目主要产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 备注 1 石子 79.9万吨 本项目产品全部用做原有商品混凝土项目的原料，随产随用不贮存 2 机制砂 79.9万吨 合计 159.8万吨 8、公用工程 (1)给水 项目用水主要为生产用水和生活用水。 生产过程用水为物料堆场喷淋用水、生产过程抑尘用水、运输车辆清洗用水、洗砂工序用水。 项目平均降尘1天2次，喷洒措施包括生产车间喷淋及原料产品堆放场地雾炮降尘、洒水降尘，根据建设单位提供资料，其面积约为10000m2，项目降尘用水系数取1L/m2•次，天数取300天，项目喷淋、抑尘用水量为6000m3/a，其中沉淀池沉淀后用水量约为540 m3/a，新鲜用水量约为5460m3/a。项目车辆清洗用水为2m3/d，车辆清洗用水为600m3/a，废水经沉淀池沉淀后回用于抑尘。项目设水槽为洗砂机供水洗砂，废水经沉淀池沉淀后循环使用（沉淀池长15米，宽10米，底面有坡度，最浅的地方深0.75米，最深1米，泥沙向最深处沉淀），补充用水量为3000m3/a。 项目新增职工5人，厂内不设食堂、宿舍，用水标准按50L/（人·d）计，项目年工作时间300天，则生活用水量为75m3/a。 综上，项目新鲜用水量为9135m3/a，用水由市政供水管网提供。 (2)排水 项目喷洒抑尘水全部蒸发损耗；洗砂废水经沉淀池沉淀后循环使用；车辆清洗用水经沉淀池沉淀后回用于抑尘。 生活污水产生量按用水量的85%计，产生量约为63.75m3/a，生活污水经市政污水管网排至青岛中科成污水净化有限公司处理。 图1 扩建项目水平衡图 单位：m3/a 图2 全厂水平衡图 单位：m3/a 3、供电 项目供电由青岛市西海岸新区市政供电管网统一供给。 4、供热 生产车间不采暖，办公室采用空调取暖。 5、劳动组织及工作制度 ①生产制度 年生产天数为300天，两班制，每班8小时。 ②劳动定员 该项目职工人数为5人，无宿舍，无食堂。 |

与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、现有工程概况 青岛金磐石新型建材有限公司位于青岛西海岸新区滨海街道办事处峡沟村北，租赁峡沟村民委员会现有厂房建设建筑废弃物资源化利用扩建项目。 表5企业原有项目环评批复及验收情况 项目名称 环评批复 竣工验收 青岛金磐石新型建材有限公司商品混凝土生产项目 2011年4月取得原胶南市环境保护局 环评批复（南环审[2011]94号） 2013年6月通过了原胶南市环境保护局的验收（南环验[2013]33号） 二、建设内容 表6 原有项目基本构成一览表 工程类别 项目名称 工程内容及规模 主体 工程 1号车间 1座，占地面积1280㎡，约23米高，内设2HZS180-D混凝土生产线2套，内含3个水泥罐，每个容积170t，外建钢结构密闭房。 辅助 工程 仓库 1座，占地面积5000m2，位于1号车间西侧，临近西厂界，内设石子料仓、砂料仓等。 筒仓 水泥筒仓1个，矿粉筒仓1个，粉煤灰筒仓1个。 1号办公楼 4F，占地面积370㎡，约16米高，位于厂区北部，临近东、北厂界。 2号办公楼 2F，占地面积315㎡，约8米高，位于1号车间南侧，临近南厂界。 公用 工程 给水 由西海岸新区供水管网统一供给。 排水 搅拌机清洗废水和车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产不外排；职工生活污水经市政污水管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理。 供电 由西海岸新区供电管网统一供给。 供热 办公室采用空调供暖。 环保 工程 废气 筒仓呼吸粉尘：各筒仓密闭，筒仓粉尘经顶部脉冲式布袋除尘器过滤后，于封闭车间内无组织排放；生产车间密闭、安装喷淋抑尘装置，输送带密闭，厂区道路定期清扫并洒水抑尘。 废水 搅拌机清洗废水和车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产不外排；生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理。 噪声 基础减振、建筑物隔音等。 固废 沉淀池沉渣、除尘器收尘作为原料回用于生产；废润滑油、废润滑油桶委托有危废处理资质单位处理；废含油抹布随职工生活垃圾由环卫部门统一外运处理。 三、生产工艺及产污环节 现有项目主要从事混凝土的加工生产，项目建成后可达到年产80万立方混凝土的规模。项目分别将用卡车外购的河砂、石子等送入仓库，水泥等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥称供料，各种辅料和水分别经过电脑控制系统自动计量后，通过密闭管道送入搅拌机组搅拌后作为成品外运。 四、污染物源强及治理措施 本次评价采用青岛金磐石新型建材有限公司“商品混凝土生产项目”日常监测报告（青华通检字（2019）第Q284A号）的监测数据进行评价。 1、废水污染源强及治理措施 原有项目营运期原料库和厂区抑尘用水全部挥发，搅拌机清洗废水和车辆清洗废水经厂内沉淀池沉淀后回用于生产，混凝土搅拌用水全部进入产品。原有项目生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理，生活污水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求。 2、废气污染源强及治理措施 项目水泥筒仓呼吸孔和筒仓粉尘经顶部脉冲式布袋除尘器过滤后，于封闭车间内无组织排放；投料及搅拌过程产生的粉尘经过搅拌机组袋式除尘器收集处理后，于车间内无组织排放。根据监测数据，项目各厂界颗粒物浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放标准限值的要求。 项目筒仓收尘机收集的粉尘作为原料继续使用，不作为固废处理。 3、噪声源强及治理措施 根据监测报告可知，项目厂界昼间最大噪声值为58.6dB（A），厂界夜间最大噪声值为49.5dB（A），厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 4、固废源强及治理措施 原有项目固废主要包括沉淀池沉渣、除尘器收尘、废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及生活垃圾等。沉淀池沉渣、除尘器收尘作为原料回用于生产；废润滑油、废润滑油桶委托有危废处理资质单位处理；废含油抹布随职工生活垃圾由环卫部门统一外运处理。项目产生的固体废物得到了分类合理处置，实现了零排放，不会对环境构成二次污染。 现有工程“三废”排放情况见表7。 表7 现有污染物排放汇总一览表 污染类型 污染物 产生量（t/a） 消减量（t/a） 排放量（t/a） 废水 废水量 255 0 255 CODcr 0.115 0.102 0.013 BOD5 0.064 0.061 0.003 SS 0.051 0.048 0.003 氨氮 0.008 0.0067 0.0013 废气 废气量 0m³/a 0m³/a 0m³/a 颗粒物 15 11.88 3.12 固废 一般工业固废 1500 1500 0 危险固废 0.05 0.05 0 生活垃圾 3 3 0 五、原有项目存在问题和整改内容 通过原有项目分析及日常监测报告可知，公司原有项目运行产生的废气、废水能够满足相应标准要求；厂界噪声能够满足相应标准要求；固废能够妥善处理。且根据现场勘查，原有项目不存在整改问题。原有项目情况照片见图4。 图4 原有项目现状照片

## 建设项目所在地自然环境简况

地理位置 该项目位于青岛西海岸新区滨海街道办事处峡沟村北。西海岸新区是山东省青岛市所辖的一个市辖区，即青岛西海岸经济新区，其北部6街道为国务院批准设立的首批国家级经济技术开发区的青岛经济技术开发区。青岛前湾保税港区和董家口港区均位于西海岸新区。西海岸新区位于山东半岛东南部，胶州湾西岸，东南濒临黄海，北倚胶州市，南靠日照市，西与诸城市、五莲县接壤。西海岸新区交通便利，境内有204国道、同三高速公路、疏港高速、济青高速和滨海大道等交通干道，临近青岛国际机场和青岛港，已形成了四通八达的交通网络。 2、地质、地型、地貌 项目所在地在地质构造上，处于新华夏第二隆起带次级构造——胶南隆起的东部，南黄海盆地的西部。早期太古代以褶皱为主，元古代以后以断裂为主，其断裂构造线主要为东北向。出露地表的岩石以变质岩为主，其岩性主要为片麻岩、片岩、变粒岩、斜长角闪岩和大理岩。其次是松散岩层，主要分布在山间、河谷地带，就其成因而言，是由冲积洪积和海相沉积而成。 丘陵区和准平原区残坡积物发育，厚度较薄，勘察期间未见地下水。山间河谷冲洪积平原区地下水主要赋存于粗砂和粗砾砂层，属孔隙潜水和微承压水。水位埋深2.5～4.2米，地下水位变幅小于1.0m。地下水及地表水水质较好，对混凝土结构无腐蚀性。 西海岸新区属鲁东丘陵区，呈西高东低之势，境内山岭起伏，沟壑纵横。有海拔100－400米的山峰45座，西部主要有小珠山山脉，陡峻挺拔，分别向东南绵延数十里，为西部的天然屏障，主峰海拔724.9米山基多为花岗岩和石灰岩。藏马山山峦跌宕俊秀，湖光山色，田园牧歌，生态植被丰实，自然资源优势明显，加之候宜人，区位适中，素有“东有崂山，西有藏马”之称。全区除辛安办事处东部近海处有平均海拔3米的冲积平原外，其它均数丘陵山地。 3、气候气象 西海岸新区地处北温带季风气候区，受海洋环境的影响和调节，表现出明显的海洋性气候特征。空气湿润，雨量充沛，温度适中，四季分明，具有春迟、夏凉。秋爽、冬长的特点。年平均气温12.3℃，一月份最冷，月均2.2℃。八月份最热，月均25.7℃。历年极端高低温度分别为37.4℃和-16.3℃。西海岸新区气压年内变化十分明显。冬季受蒙古高压控制，气压高，1月出现最高峰1026.6百帕；夏季处大陆低压，气压低，7月出现最低值1003.5百帕。 西海岸新区年平均风速2.8m/s，冬半年大于夏半年，各月平均风速差别不很大。全年最多风向为北风、北北西风、东南风，东北东风最少。春夏以南及偏南风为主，秋季则以北及偏北风为主。 西海岸新区降水量受海洋和山峰影响年际变化较大，季节性强，地区差异较明显。夏秋季大于冬春季；西部大于东部；南部大于北部。历年平均降水量794mm，一年中7月、8月降水量最大，分别为192.6mm和175.7mm，1月和12月最小，分别为8.7mm和9.3mm。 水文 西海岸新区属东南沿海水系，均为季节性河流。因境内山水相连，形成了源短流急，单独直接入海的特点。较大的河流有辛安前河、辛安后河、南辛安河、镰湾河、独垛子西河、陡崖子水库，还有明嘉靖年间建造的马濠运河等11条河流。河流总长34公里，流域面积83.2平方公里。 5、生物多样性 西海岸新区土壤分棕壤、潮土、盐土、褐土4个土类，共有7个亚类、9个土属、29个土种、52个变种。全市有林地面积57万余亩，林木覆盖率25.72%。低山丘陵上部，多生长赤松和野生灌木等；中下部主要分布黑松、刺槐和柞树等；山下有枰柳、柳树、刺槐、板栗、山楂等；河流两岸是欧美杨速生丰产林栽培区；滨海地带主要生长赤松、黑松、刺槐和棉槐等。 西海岸新区依山傍海，自然资源丰富。全市林地面积4.51万公顷，林木树种达134个；药材有动物、植物、矿物3大类615种；海产鱼虾260余种，潮间带潮下带生物203种，矿产资源有铁、石墨、砩石、铅、锰、铜等40余个矿种百余处矿点，已探明储量的24处，总储量近200万吨。

## 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 环境质量现状： 环境空气： ①2018年区域环境空气质量 根据《2018年青岛市生态环境状况公报》，西海岸新区 2018年环境空气主要污染物监测结果统计见下表。 表8 西海岸新区2018年环境空气主要污染物监测结果统计 单位：ug/m3 行政区 SO2 NO2 CO mg/m3 O3 PM10 PM2.5 西海岸新区 10 31 1.4 154 72 34 2018年，全市环境空气质量总体呈持续改善趋势。PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3同比分别改善8.1%、5.3%、28.6%、6.1%、10.5%，CO浓度基本持平。PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM2.5超出二级标准。PM10、PM2.5、SO2、NO2浓度均为2013年以来最好水平，且SO2、NO2连续三年稳定达到国家一级标准。市区空气质量优良率85.3%，同比增加6.7个百分点，为2013年以来最好水平。总体来看，2018年为自2013年实施《环境空气质量标准》(GB3095-2012)以来空气质量最好的年份。 ②环境空气质量区域达标判断及整体变化情况分析 2018年环境空气质量监测结果表明，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。 2018年期间青岛市环保局黄岛分局积极开展大气污染综合整治，一是排查整治“散乱污”企业，按照“两断三清”要求，依法淘汰取缔“散乱污”企业；二是整治燃煤污染，强化重点燃煤企业污染防治设施运行监管，实施现场监察和在线监控，对不符合环保要求、超标排放的燃煤设施，依法拆除或治理；三是推进工业污染综合防治，对2000个密封点以上的有机化工企业，进行首轮泄漏检测与修复；开展石化企业专项执法，检查有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业企业。四是防治油气污染，对全市加油站实行油气二级回收；五是控制农作物秸秆焚烧，通过加大宣传，落实监管责任，引导秸秆综合利用；六是整治扬尘污染，采取部门联合执法等措施，依法拆除城区路边石材加工企业，规范、清理城区露天烧烤摊点等。 青岛市及西海岸新区2019年未制定环境质量改善目标，但为持续改善西海岸新区环境空气质量，2018年11月1日青岛西海岸新区管委印发《青岛西海岸新区打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》(青西新管发〔2018〕73号)。 综上分析，所在区域环境空气质量整体呈逐步改善趋势。 地表水：项目东北侧的风河水质能够达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准要求。 地下水：该项目所在地地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准要求。 声环境：该项目所在地声环境现状总体较好，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准要求。 2、环境问题： 该项目所在区域为空气质量级别为二级，空气质量良好；区域内水环境、声环境、生态环境总体良好，不存在严重的环境问题。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于青岛西海岸新区滨海街道办事处峡沟村北，厂址附近无自然保护区、文物景观、珍稀动植物，因此确定主要环境保护目标与保护等级见表9，环境敏感目标图见附图4。 表9 主要环境保护目标一览表 环境 要素 保护目标 距项目的方位和距离 规模（人） 保护标准 方位 距离(m) 环境 空气 峡沟村 S 360 1024 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 逯家庄村 NW 1400 500 小台村 NE 1580 1898 大台村 N 1600 1379 挪庄村 N 1880 1000 地表水 风河 NE 3790 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 地下水 项目周边6km2范围内浅层地下水 / 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 项目所在地环境空气质量功能为二类区，评价区域内大气环境(SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3)执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准。具体标准见表10。 表10 环境空气质量标准限值 污染因子 平均时间 浓度限值 单位 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 μg/m3 24小平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 μg/m3 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 μg/m3 24小时平均 75 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 地表水环境质量标准 项目东北侧的风河地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。具体标准见表11。 表11 地表水环境质量标准限值 序号 项目名称 单位 评价标准值 执行标准 1 pH --- 6~9 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中III类标准 2 CODcr mg/L ≤20 3 BOD5 mg/L ≤4 4 氨氮 mg/L ≤1.0 5 总磷 mg/L ≤0.2 6 溶解氧 mg/L ≥5 7 粪大肠菌群 个/L ≤10000 3、地下水环境质量标准 项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准，具体标准见表12。 表12 地下水环境质量标准限值 单位：mg/L 序号 项目 单位 Ⅲ类标准 1 pH值 无量纲 6.5~8.5 2 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 3 溶解性总固体 mg/L ≤1000 4 耗氧量(CODMn法，以O3计) mg/L ≤3.0 5 氨氮 mg/L ≤0.5 6 总大肠菌群 MPNb/100mL ≤3.0 声环境质量标准 区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，标准值见表13。 表13 声环境质量标准 类别 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 营运期： 1、项目颗粒物有组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表2重点控制区排放浓度限值要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准的要求；厂界无组织排放监控浓度限值执行《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表3大气污染物无组织排放限值要求。 表14 废气排放标准限值 污染物 排放浓度 (mg/Nm3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放浓度限值 (mg/m3 执行标准 排放高度(m) 二级 监控点 浓度 颗粒物 10 15 3.5 周界外最高点 0.5 DB37/2373-2018表2、3 GB16297-1996表2 2、噪声：噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 表15 厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 3、废水 项目职工生活污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准，经市政污水管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准。标准值见表16。 表16 废水中各污染物排放浓度限值 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物 GB/T 31962-2015表1中B级标准 GB18918-2002一级A标准 CODCr 500 50 BOD5 350 10 SS 400 10 氨氮 45 5 4、固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及修改单的规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的规定。 |
| 总量控制指标 | 水污染物：生活污水经市政污水管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理，废水排放量为63.75t/a，CODCr0.029/a，氨氮0.002t/a，按2倍申请，申请总量为：CODCr0.058t/a，氨氮0.004t/a。 2、大气污染物 ：颗粒物1.06t/a，按2倍申请，申请总量为：颗粒物2.12t/a。 |

## 建设项目工程分析

生产工艺流程简要说明或简图 一、施工期 该项目施工期主要为设备安装。故不对施工期的工艺流程及产污情况进行分析。 二、营运期 1、建筑废弃物再生骨料生产工艺 建筑废弃物再生骨料详细工艺流程及产污环节如下图所示。 图5 石子、机制砂生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）上料：外运至厂区原材料区的建筑废弃物由工程车拉运至生产线，通过传送带上料，上料过程采用雾炮抑制颗粒物尘的产生，上料废气于车间内无组织排放。 （2）破碎：于颚式破碎机进行一级破碎（粗碎），物料由传送带送至中转料仓，物料继续由传送带输送至圆锥式破碎机进行进行二级破碎（中碎、细碎）。破碎过程中会有废气产生，破碎过程中由雾炮抑尘，同时破碎废气（颚式破碎机、圆锥机破碎机）经集气罩收集后采用脉冲反吹袋式除尘器处理，处理后的废气通过15m高排气筒P1排放。 （3）筛分：破碎后的物料由传送带输送至震动筛处，筛上粒径较大的石块通过传送带返回圆锥破碎机进行再次破碎。筛出的石子暂存于料仓，用于混凝土生产。机制砂颗粒进入洗涤工序。筛分过程会有颗粒物产生，通过集气罩收集，经脉冲反吹袋式除尘器处理，处理后的废气通过15m高排气筒P1排放。 （4）洗砂、筛分：通过洗砂机设备内的螺旋装置对砂石料进行搅拌，从而使砂石料中的泥土与水进行混合，通过筛分机制砂与泥水分离，沉砂池沉淀后，用脱水机脱水后再用压泥机积压脱水，废水循环利用，淤泥用铲车铲到渣土运输车上运输到目的地外售给其他单位综合利用，而砂石料成为机制砂，用于原有项目混凝土的生产。 主要产污工序： (1)废气 项目原料的堆放、装卸、输送、投料及所有的生产设备(给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、筛分机、搅拌机等)均位于封闭式生产车间内，废气主要为破碎、筛分等过程产生的颗粒物；原料(建筑垃圾)装卸和骨料堆场及道路扬尘，铲车上料扬尘。 (2)废水 项目产生的废水主要为物料堆场喷淋用水、生产过程抑尘用水、车辆清洗用水、洗砂工序用水及生活污水。 (3)噪声 项目噪声源主要为铲车、破碎机、振动筛、风机等设备运行噪声，声级范围在80～95dB(A)。 (4)固废 项目固废主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，其中一般工业固体废物主要包括除尘器收尘、沉淀池沉渣（本项目除尘器收集的粉料和沉淀池沉渣作为原料回用于生产，不作为固废处理）、废滤袋，危险废物为废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布（被列入危险废物豁免管理清单，全过程不按危险废物管理）。

## 环境影响分析

施工期环境影响分析 该项目不需再新建构筑物。施工期的主要进行设备安装和调试， 施工期对周边环境影响较小，施工结束影响亦消失。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目原料的堆放、装卸、输送、投料及所有的生产设备(给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、筛分机等)均位于封闭式生产车间内，废气主要为建筑废弃物破碎、筛分等过程产生的颗粒物；运输车辆行驶产生的道路扬尘；铲车上料扬尘。 （1）有组织废气：破碎、筛分等过程产生的颗粒物（P1排气筒） 项目建筑废弃物投料、破碎、筛分等过程有颗粒物产生，由于投料、破碎、筛分等过程均位于封闭车间内，且车间内设有喷淋除尘装置，因此粉尘产生量较小。根据同类企业类比调查，颗粒物产生量按原料的0.01%计。原料在破碎、筛分过程均位于封闭车间内，且车间内设有雾炮喷淋除尘装置，能够减少50%颗粒物的产生，项目建筑废弃物处理量为160万t/a，则颗粒物产生量为80t/a。 项目产尘点主要来源于初始进料斗、振动给料机进出料口、颚式破碎机的进出料口、圆锥破碎机的进出料口、振动筛的进出料口，项目设1条生产线，生产线设置1套除尘系统，要求建设单位于生产线的破碎、筛选、风选装置采用全封闭，进出料口设置抽负压装置形成空气负压同时在出料口设喷淋设施以最大程度避免出料口粉尘溢出，产生的粉尘经分别收集进入配套的脉冲反吹袋式除尘器处理后于15m高排气筒(P1)排放。除尘器除尘效率可达99%以上，风机风量为40000m3/h，每天工作16h，年工作300天，则经除尘后排气筒(P1)颗粒物的排放量均为0.8t/a，有组织排放速率均为0.17kg/h，排放浓度均为4.17mg/m3，排放速率可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物二级排放标准(15m排气筒，3.5kg/h)，排放浓度可以满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB 37/ 2373-2018)表2中“重点控制区”大气污染物特别排放限值要求(颗粒物≤10mg/m3)。 项目脉冲反吹袋式除尘器收集的粉料（79.2t/a）作为原料回用于生产，不作为固废处理。 (2)无组织废气 项目无组织废气主要为铲车上料扬尘、原料(建筑垃圾)装卸和骨料堆场及道路扬尘。 ①铲车上料扬尘 项目建筑垃圾上料采用铲车将物料(建筑垃圾、骨料)投入到进料斗，该过程会有粉尘产生，因建筑垃圾来料均为较大块状固体，上料过程中粉尘产生量较小。项目通过设置雾炮喷淋除尘装置和加强铲车铲料过程管理如做到轻铲、轻放、降低落差等措施以减轻上料粉尘产生，项目年使用建筑垃圾量约为160万吨，该部分粉尘产生量约为使用量的0.00001%，即约为0.16t/a，上述废气以无组织形式排放车间大气环境。 ②原料(建筑垃圾)装卸和骨料堆场及道路扬尘 项目进厂原料(建筑垃圾等)在装卸、堆放过程以及车辆进出道路会有扬尘产生。为减轻或避免项目营运期间装卸、料场及道路扬尘对周边环境的影响，项目拟采取的防治措施有： A.设置专用原料(建筑垃圾)装卸、废土和骨料堆场，且堆场均布置于封闭车间内，同时上述物料堆场均加篷布遮盖，以有效减少扬尘飞扬。 B.对厂区地面进行硬化处理，特别是车辆进出路面的硬化，同时明确料区和道路界限，及时清除散落物料，保持道路整洁，厂区设置水喷淋装置，实现对厂区扬尘洒水抑尘(每天至少三次以上，大风天气应加大洒水频次)。 C.项目在设置一处专用洗车区，配备自动化车辆清洗装置，进出车辆经过洗车装置清理后，再进出厂区。 D.为减少运输过程中产生的扬尘影响，运输车辆用蓬布覆盖，杜绝撒漏；运输车辆清理干净后方可出厂；合理安排运输时间，减少在大风扬尘天气运输频次。 E.严格按照要求落实相应扬尘防治措施。 经以上措施后，扬尘产生量将大大减轻，经类比同类项目，项目原料(建筑垃圾等)装卸、堆场及道路扬尘产生量约为0.1t/a，扬尘以无组织形式排放。 （3）污染防治措施合理性分析 项目营运期废气主要为粉尘废气（颗粒物）。粉尘废气采用“脉冲反吹袋式除尘器”除尘净化，除尘作用原理简要分析如下： 含尘空气由除尘器底部进入除尘箱中，颗粒较粗的粉尘靠其自身的重力向下沉降，落入灰仓，细小粉尘通过各种效应被吸附在滤袋的粉尘，随着时间的增长，越积越厚，除尘器阻力逐渐上升，处理的气体量不断减少，为了使除尘器经常保持有效的工作状态，使压力损失保持在一定的范围内，就需要清除吸附在袋壁外面的积灰。 清灰过程是由控制仪按规定要求对各个电磁脉冲阀发出指令，使滤袋在一瞬间急剧实现收缩一膨胀一收缩，在清灰过程中，除尘器的压力损失和被处理的含尘气体量都几乎不变，这一点就是脉冲袋式除尘器的先进性之一。脉冲反吹袋式除尘器的除尘效率可达99.5%以上，本评价取99%。 （4）评价等级判断 本项目根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)采用估算模式计算本项目评价等级。 ① 预测源强 正常工况污染物源强清单列于表17。 表17 项目无组织废气源强 污染源 污染物 排放速率（kg/h） 排放量 t/a 面源有效高度(m） 面源宽度（m） 面源长度（m） 2号车间（面源） 颗粒物 0.054 0.26 14 60 100 表17 项目有组织废气源强 污染源 污染物 产生量(t/a) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放浓度（mg/lm³） P1（点源） 颗粒物 0.8 0.8 0.17 4.17 ② 估算模型参数 估算模式参数见表18。 表18 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 41.0 °C(314K) 最低环境温度 -13.6 °C(259.4K) 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/o / ③估算模式预测结果 对项目污染源采用估算模式的预测结果见表19。 表19 估算模式预测结果表 污染源 污染物 最大落地浓度mg/m3 最大落地浓度地点m 评价标准mg/m3 占标率% P1排气筒 颗粒物 0.01077 270 0.45 2.395 2号车间 颗粒物 0.002764 175 0.45 0.614 由计算结果可知，污染物的最大地面浓度占标率小于10％，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的大气环境影响评价等级判别依据，确定大气环境影响评价等级为二级。 （5）废气污染物核算 表20 大气污染物无组织排放量核算表 排放口 编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 厂区 铲车上料扬尘、原料装卸和产品堆场及道路扬尘 颗粒物 / 《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表3大气污染物无组织排放限值要求 0.5 0.26 表21 大气污染物有组织排放量核算表 排放口 编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/m3） P1 破碎、筛分 颗粒物 / 《建材工业大气污染物排放标准》(DB 37/ 2373-2018)表2中“重点控制区”大气污染物特别排放限值要求 10 0.8 综上所述，该项目主要大气污染物在采取相应治理措施后，均可做到达标排放，项目产生的废气对周围大气环境影响较小。 （6）大气环境影响评价自查表 表22 项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长=5~50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a( 500~200 t/a( ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）其他污染物（/） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （2018年） 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受( 大气环境 防护距离 无需设置大气环境防护距离 污染源年排放量 颗粒物：（1.06）t/a 2、水环境影响分析 （1）地表水环境分析 项目产生的废水主要为职工生活污水。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目废水排放方式为间接排放，评价等级为三级。 项目用水为物料堆场喷淋用水、生产过程抑尘用水、洗砂工序用水、车辆清洗用水和职工生活用水。 ①喷淋用水、生产过程抑尘用水：根据公用工程分析内容可知，项目喷淋、抑尘用水量为6000 m3/a，其中沉淀池沉淀后用水量约为540 m3/a，新鲜用水量约为5460m3/a，喷淋及抑尘用水全部蒸发，无排放。 ②洗砂用水：项目设水槽为洗砂机供水洗沙，废水经沉淀池沉淀后循环使用，补充新鲜水水量约3000m3/a。根据对同类型企业的类比调查，洗砂废水其主要水质污染因子为SS，SS的浓度大致为3000mg/L，经厂区沉淀池沉淀处理后上清液回用于生产，沉渣定期清掏，沉渣作为原有项目原料使用。 ③车辆清洗用水：项目平均每天进出厂车辆约20趟，每趟清洗1次，每次用水量约0.1m3/次，则项目车辆清洗水量约为2m3/d（600m3/a），废水经沉淀池沉淀后回用于抑尘。 ④职工生活用水：项目生活用水量为75t/a。生活污水产生量按用水量的85%计，职工生活污水量约为63.75m3/a，其主要污染因子CODCr约为450 mg/L，BOD5约为250 mg/L，SS约为200 mg/L，氨氮约为30 mg/L，主要污染物产生量约：CODCr 0.029t/a、BOD5 0.016t/a、SS 0.013t/a、氨氮 0.002t/a，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理。 青岛中科成污水净化有限公司位于原滨海工业园世纪大道以北，风河以南，月牙河以东，海滨大道以西，占地20公顷。处理工艺采用生物脱氮除磷工艺。设计建设能力为一期6万吨/日，于2005年4月全部完工，于2006年8月份完成验收；二期4万吨/日，于2010年10月份完成扩建；三期5万吨/日，于2013年6月完成环保验收，目前总处理能力为15万吨/日，尚有2.5万吨/日的处理余量，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 本项目废水量0.213t/d，占青岛中科成污水净化有限公司处理余量比例较低，且水质简单，不会对青岛中科成污水净化有限公司造成冲击。因此，项目废水最终进入青岛中科成污水净化有限公司是可行性的。 青岛中科成污水净化有限公司出水水质为CODcr：50mg/L、BOD5 ：10mg/L、NH3-N：5mg/L、SS：10mg/L，因此，项目水污染物排放量：CODCr 0.003t/a、BOD5 0.0006t/a、SS 0.0006t/a、氨氮 0.0004t/a。 因此，项目营运期产生的废水不会对周围水环境产生明显污染影响。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)，该项目属于IV类项目。项目所在区域不涉及集中式饮用水水源地、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，为不敏感。为减少项目废水对地下水环境的影响，项目参照地下水污染防渗分区采取防渗措施。 该项目沉淀池、固体废物存放区、化粪池、危废暂存间、废水导排等属于重点防渗区，采取等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s的防渗措施。生产车间属于一般防渗区，采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s的防渗措施。办公室、车库等属于简单防渗区，采取一般地面硬化。通过落实以上措施，并定期进行检查，则可渗透的污染物质非常少，项目区污水、固体废物的存放、处置对周围地下水的影响可以忽略。 3、声环境影响分析 该项目噪声主要为破碎机、筛分机等设备运行产生的噪声。各生产设备均为室内声源。 项目主要设备噪声源及降噪措施见下表。 表24 项目主要噪声源及降噪措施 名称 数量(台) 位置 源强 降噪措施 与厂界距离（m） 东 西 南 北 颚式破碎机 6 2号车间 90~100dB(A) 合理布局、减振、隔声等 108 101 114 95 圆锥破碎机 5 2号车间 90~100dB(A) 108 101 114 95 振动筛分机 13 2号车间 90~100dB(A) 161 53 118 98 除尘系统 1 2号车间 80~90dB(A) 161 53 118 98 为减少设备运行噪声对周围环境影响，项目采取了以下降噪措施： (1)主要生产设备室内安装，并选用功能好、噪音低的设备，设备安装过程中安放稳固，与地面保持良好接触。 (2)生产过程中，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。 (3)合理安排设备位置，将强噪声源移至噪音非敏感区(有隔音设备或厂区角落)作业，尽可能利用车间墙壁隔声及距离进行声级衰减。 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中的点声源衰减模式进行预测。 该项目各声源对厂界噪声的贡献值见表25。 表25厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号 预测点位 背景值 贡献值 叠加值 标准值 1 东厂界 58.6 30.2 59.7 昼间：60 2 南厂界 56.3 35.0 57.6 3 西厂界 57.0 29.1 58.3 4 北厂界 57.7 28.0 59.0 5 东厂界 49.2 30.2 49.9 夜间：50 6 南厂界 47.9 35.0 48.3 7 西厂界 48.7 29.1 49.2 8 北厂界 46.3 28.0 47.2 由表18可知，项目运营后，各厂界昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为危险废物、一般工业固体废物和职工生活垃圾3类。 1、危险废物：主要包括废润滑油、废油桶、废含油抹布（豁免危废）。 （1）废润滑油（HW08，900-217-08）：项目加工过程使用的机械设备会产生一定的废润滑油，产生量约为0.05t/a，属于危险废物。 （2）废油桶（HW49 ，900-041-49）：废润滑油桶产生量约0.005t/a，属于危险废物。 （3）项目废含油抹布量约为0.001t/a。根据《国家危险废物名录》（2016）危险废物豁免管理清单，废含油抹布全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，由环卫部门清运。 2、 一般工业固废：废滤袋、除尘器收尘、沉淀池沉渣。 (1)废滤袋：项目年更换3次，每次更换量0.1吨，废滤袋产生量为0.3t/a，属一般工业固废，集中收集后由相关单位回收利用。 (2)沉淀池沉渣：根据业主提供资料，底泥产生量为1600t/a，成分主要是砂石渣及粉末，为一般工业固废，作为原料回用于生产。 （3）除尘器收尘：项目除尘器收尘量为79.2t/a，为一般工业固废，作为原料回用于生产。 3、职工生活垃圾 职工定员5人，生活垃圾产生量按每人每天产生0.5kg计，年工作日按300天计，则年产生活垃圾约0.75 t/a，统一存放于带盖垃圾箱内，由环卫部门定期清运。 表26 项目固废产生及处置情况表 固废种类 产生量(t/a) 废物类别 废物代码 属性 处理方式 废润滑油 0.05 HW08 900-214-08 危险固废 委托具备危废处理资质的专业公司进行处置 废油桶 0.005 HW08 900-214-08 废滤袋 0.3 — — 一般工业固废 外售综合利用 除尘器收尘 79.2 — — 回用于生产 沉淀池沉渣 1600 — — 废含油抹布 0.01 — — — 环卫部门定期 清运 生活垃圾 0.75 — — 生活垃圾 建设项目危险废物贮存场所基本情况表见下表。 表27 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称 危险废物 名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存周期 危废储存间 废润滑油 HW08 900-217-08 生产车间西侧 10m2 危废专用桶 12m3 半年 废润滑油桶 HW49 900-041-49 项目生产车间西侧拟建设危废暂存间一处，危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理。 (危险废物的收集包装 A．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 B．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 C．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成份或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 D. 不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 (危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： A．按《环境保护图形标识――固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置警示标志。 B．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 C．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 D．要有隔离设施或其它防护栅栏。 E．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 (危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 综上，各类固体废物均得到有效处置，达到资源化、减量化、无害化的目的，因此本项目营运期对周围环境影响较小。 5、土壤环境分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境 （试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。 6、风险分析 （1）环境风险评价的目的和重点 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使得事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统的影响的预测和防护作为评价工作的重点。 （2）环境风险等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，本项目主要风险物质为润滑油。项目突发环境事件风险物质临界量及本项目储存量见表28。 表28 项目危险化学品储存量与临界量对比表 物质名称 厂区储存量q（t） 临界量Q（t） q/Q 重大危险源判定 润滑油 0.1 2500 0.00004 q/Q＜1，风险潜势为Ⅰ 合计 0.00004 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目风险潜势为Ⅰ，项目环境风险仅进行简单分析。 风险识别 项目运营过程存在的环境风险主要是使用和存放的机油、切削液等、暂存的危险废物发生泄漏或随意放置等对环境会造成一定风险，可能污染周围的土壤、地表水及地下水环境。机油、、切削液等在运输、贮存、使用过程中可能导致的火灾和爆炸事故所引起的人身安全和环境受到损害。遇明火可能造成火灾，产生的CO等次生污染物对大气环境产生污染、消防废水对附近地表水体可能造成污染。 （4）风险影响分析 项目应加强对用电设备及原料的管理，电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生，容器密封完好，并设置专人负责管理。厂区内尤其是生产车间和仓库严禁吸烟。要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。 （5）风险防范措施 加强对用电设备管理，电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生，按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。 风险小结 项目在日常工作中仍须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，在采取以上风险防范措施的前提下，其环境风险可防可控。 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 （2）环境监测 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。青岛金磐石新型建材有限公司现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 具体监测项目、点位、频率如下： 表29 监测计划表 类型 产污环节 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 设备噪声 厂界外 Leq 每季度一次 废水 生活污水 厂区污水排放口 CODcr、氨氮 半年一次 废气 破碎、筛分等工序 厂界外 颗粒物 每半年一次 P1排气筒 颗粒物 每半年一次 （3）排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）等规定的要求，一切新建、改建、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口；根据《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T 2463-2014）要求，设置规范化排污口并主动公开排污信息。 根据本项目的特性，须规范的排放口主要在废水方面：按照《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）的要求，排污口应设置便于采样、监测的采样口及采样平台，采样口及采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》、《固定源废气监测技术规范》要求。建设单位应认真如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证，环保主管部门和建设单位可分别按内容分类建立排放口管理的专门档案。 8、工程投资 项目总投资为1600万元，其中环保投资160万元，占总投资的10%，环保投资估算见表30。 表30 环保投资一览表 序号 项目 环保设施内容 投资估算(万元) 所占比例(%) 1 噪声治理 隔声、减噪 20 12.5 2 固废治理 一般固体废物存置场建设及固废处置、危废暂存间 20 12.5 3 废气治理 集气罩+布袋除尘器+一根15m高排气筒P1、雾炮 90 56.25 4 废水治理 沉淀池、化粪池 30 18.75 合计 160 100 该项目在污染治理和控制方面有一定的投入，通过设施建设和日常运行，可保证各类污染物达标排放。对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。因此，建设项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响较小。 9、 “三同时”一览表 项目需要配备的主要环保设施有除尘器、降噪措施以及固废存放处等。“三同时”验收一览表见表31。 表31 “三同时”验收一览表 类别 项目 措施内容 预期效果 验收及监测 内容 废气 有组织排放工艺废气 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒P1 排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)中的表2重点控制区排放浓度限值；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准的要求 颗粒物 有组织排放工艺废气 车间内通过喷淋系统抑尘、厂区通过雾炮机抑尘 颗粒物执行《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表3中无组织排放监控浓度限值的要求 颗粒物 废水 生活污水 生活污水经市政污水管网排入青岛中科成污水净化有限公司进行处理 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级的标准规定 CODcr、氨氮 噪声 设备噪声 采用低噪声设备，并安装减振和隔声措施 厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求 Leq 固体 废物 危险废弃物 委托有危废处置资质的单位处置 固废能得到妥善处置；各暂存场所分别满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单相关要求 检查固体废物收集、储存、处置方式 一般工业固体废物 外售利用 10、项目污染物排放清单及管理要求一览表 项目污染物排放清单及管理要求一览表见下表。

表32  项目污染物排放清单及管理要求一览表

| 类别 | 污染工序 | 污染因子 | 环保措施 | 执行标准 | 排放浓度 、排放速率 | 排放量t/a | 排污口 | 环境监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎、筛分 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)中的表2重点控制区排放浓度限值；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准的要求 | 4.17mg/m3 0.17kg/h | 0.8 | P1排气筒 | 每半年1次 |
|  | 铲车上料扬尘、原料装卸和产品堆场及道路扬尘 | 颗粒物 | 原料、成品堆存间全封闭，生产车间密闭、安装喷淋抑尘装置，输送带密闭，车间路面硬化、清扫等 | 颗粒物执行《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表3中无组织排放监控浓度限值的要求 | / | 0.26 | / | 每半年1次 |
| 废水 | 生活污水 | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准 | 450mg/L 250mg/L 200mg/L 30mg/L | 0.029 0.016 0.013 0.0019 | 厂区污水总排口 | 每半年1次 |
| 固废 | 生产 | 废滤袋 | 一般工业固废暂存间贮存，外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 | / | 0 | 不外排 | 台账管理 |
|  |  | 除尘器收尘 | 一般工业固废暂存间贮存，作为原料回用于生产 |  | / | 0 |  |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 |  |  | / | 0 |  |  |
|  |  | 废润滑油 | 危险废物暂存间贮存，贮存周期不得超过1年，委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 | / | 0 |  |  |
|  |  | 废润滑油桶 |  |  | / | 0 |  |  |
|  |  | 废含油抹布 | 垃圾桶等 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关收集规定 | / | 0 |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 |  |  | / | 0 |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | Leq | 基础减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 | / | / | / | 每季度1次 |
| 风险 |  | 主要是润滑油等可能发生火灾等事故等，储存量较少，加强管理，配套灭火设施等 |
| 防渗 | 重点防渗区 |  | 危废库、沉淀池、化粪池等 |
|  | 一般污染防渗区 |  | 生产车间地面等 |
| 信息公开 |  | 信息公开内容：项目名称、组成、建设内容、建设进度、主要污染物及处理措施、对周围环境的影响等 |

## 污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 9135t/a | 排放去向 | 直接 | 市政污水管网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产污水排放量 | 0 |  | 最终 | 青岛中科成污水净化有限公司 |
|  | 生活污水排放量 | 63.75t/a |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） |
|  | 生活污水 | CODcr | 0.029 | 0.0032 |
|  |  | BOD5 | 0.016 | 0.0006 |
|  |  | SS | 0.013 | 0.0006 |
|  |  | 氨氮 | 0.0019 | 0.0004 |
| 废气 | 工 艺 过 程 废气排放量 （万标·立方米/年） | P1排气筒： 19200 | 排气筒高度（米） | 15m |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） |
|  | 有组织 | 颗粒物 | 40 | 0.8 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.26 | 0.26 |
| 固体废物 | 主要的污染物 | 排放去向 |
|  | 名称 | 产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） |  |
|  | 废滤袋 | 0.3 | 0 | 外售综合利用 |
|  | 除尘器收尘 | 79.2 | 0 | 作为原料回用于生产 |
|  | 沉淀池沉渣 | 1600 | 0 |  |
|  | 废润滑油 | 0.05 | 0 | 委托有危废资质的单位处置 |
|  | 废润滑油桶 | 0.005 | 0 |  |
|  | 废含油抹布 | 0.01 | 0 | 由环卫部门统一收集 |
|  | 生活垃圾 | 0.75 | 0 |  |
| 噪 声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | 破碎机、振动筛、风机等设备 | 80～95 |
| 其他 | 无 |

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | BOD5 | 生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | CODcr |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | 一般工业 固废 | 废滤袋 | 外售综合利用 | 固体废物得到 妥善处置 |
|  |  | 除尘器收尘 | 作为原料回用于生产 |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 |  |  |
|  |  | 废润滑油 | 委托有危废资质单位处理 |  |
|  |  | 废润滑油桶 |  |  |
|  |  | 废含油抹布 | 委托环卫部门清运 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 项目运营期噪声主要是破碎机、振动筛、风机等各类机械设备噪声，噪声源经隔声、减振、消声等措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 其他 | 无 |

## 污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量（1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老削减量(4) | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 0.026 | 0.006 | 0 | 0 | +0.006 | 0.032 |
| CODcr | 0.013 | 0.029 | 0.026 | 0 | +0.003 | 0.016 |
| BOD5 | 0.003 | 0.016 | 0.015 | 0 | +0.001 | 0.004 |
| SS | 0.003 | 0.013 | 0.012 | 0 | +0.001 | 0.004 |
| 氨氮 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0 | +0.000 | 0.001 |
| 废气 | 0 | 19200 | 0 | 0 | +19200 | 19200 |
| 颗粒物 | 3.12 | 80.26 | 79.2 | 0 | +1.06 | 4.18 |
| 固体废物 | 0 | 0.0001105 | 0.0001105 | 0 | +0.000 | 0 |
| 一般工业固废 | 0 | 0.00003 | 0.00003 | 0 | +0.000 | 0 |
| 危险废物 | 0 | 0.0000055 | 0.0000055 | 0 | +0.000 | 0 |
| 生活垃圾 | 0 | 0.000075 | 0.000075 | 0 | +0.000 | 0 |

注：

- 单位：废气量  万标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

- （5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

## 生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 本项目已经建成，项目所在区域周边主要是企业、道路等，无生态敏感区域。 项目建设对周边生态环境影响极小。

生态保护措施及预期效果 项目营运过程中对环境的主要影响是排放的废气和固废等污染因素的影响。项目投产运营以后，通过采取完善基础设施，实现废物减量化、资源化、无害化，在建设中确保环保投资的落实等措施，来改善项目周围的生态环境。经处理后对周围生态环境影响较小。

## 结论与建议

一、结论 1、项目概况 青岛金磐石新型建材有限公司租赁青岛西海岸新区滨海街道办事处峡沟村民委员会现有厂房，建设建筑废弃物资源化利用扩建项目，项目建成后，年产处理建筑废弃物160万吨。 2、产业政策、规划及环保政策符合性 项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版）中鼓励类（再生资源回收利用产业化），不属于《禁止用地项目目录(2012年本)》及《限制用地项目目录(2012年本)》中限制类和禁止类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家产业政策。 项目位于青岛西海岸新区滨海街道办事处峡沟村北，项目所在厂区土地性质为工业用地，已获中华人民共和国国土资源部颁发的土地使用证（南集用（2013）第84283206号），根据《青岛西海岸新区总体规划（2018-2035年）》，项目用地规划为商业服务设施用地用地，不符合当地的土地利用规划。依据青岛西海岸新区管委办公室新区政务专报第655期《顾清弥同志主持召开环境保护工作专题会议》（2018年12月24日），对已经取得合法工业用地或建设用地手续且现在用地调整为非工业用地或非建设用地的，应予以环评审批，根据项目所在区域开发情况，给予一定的过渡期；且企业出具承诺，若所在区域开发建设，本公司将根据相关要求关闭项目或者搬迁项目。 根据《青岛西海岸新区管委青岛市黄岛区人民政府关于印发黄岛区饮用水水源保护区划的通知（青西新管发[2016]3号）》和《青岛西海岸新区管委办公室关于印发青岛西海岸新区水功能区划的通知》（青政办发[2018]10号）可知，本项目不在风河水源保护区内。 项目建设符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 3、环境质量现状评价结论 环境空气：全市环境空气质量总体呈持续改善趋势。PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3同比分别改善8.1%、5.3%、28.6%、6.1%、10.5%，CO浓度基本持平。PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM2.5超出二级标准。PM10、PM2.5、SO2、NO2浓度均为2013年以来最好水平，且SO2、NO2连续三年稳定达到国家一级标准。市区空气质量优良率85.3%，同比增加6.7个百分点，为2013年以来最好水平。 地表水：项目区域地表水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水质标准要求。 地下水：项目区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准要求。 声环境：项目所在区域内声环境现状总体较好，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。 4、营运期环境影响评价结论 (1)废气 项目产生的废气主要为项目原料的堆放、装卸、输送、投料及所有的生产设备(给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、筛分机等)均位于封闭式生产车间内，废气主要为建筑废弃物破碎、筛分等过程产生的颗粒物；原料(建筑垃圾)装卸和骨料堆场及道路扬尘，铲车上料扬尘。 石子、机制砂生产线产生的建筑废弃物投料、破碎、筛分于生产线的破碎、筛选、风选装置采用全封闭，进出料口设置抽负压装置形成空气负压，同时在出料口设喷淋设施以最大程度避免出料口粉尘溢出，产生的粉尘分别经集气罩收集进入配套的脉冲反吹袋式除尘器处理后于15m高排气筒(P1)排放。经计算，项目排气筒出口处颗粒物的排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物二级排放标准，排放浓度可以满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/ 2373-2018)表2中“重点控制区”大气污染物特别排放限值要求。 经预测，颗粒物厂界浓度可满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表3大气污染物无组织排放限值要求。 综上，项目废气得到有效处理及达标排放，对周围环境影响较小。 (2)废水 项目运营期生产废水经沉淀池处理后循环使用，项目沉淀池、循环池、废水导排在建设过程中进行防渗处理，污水管道走向及铺设经专业设计，避免发生污水泄漏；生活污水经市政污水管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理，不会对周围水环境造成污染影响。 在严格落实化粪池防渗的前提下，该项目废水排放对项目周边水环境影响较小。 (3)噪声 该项目噪声主要为破碎机、振动筛、风机等各种设备运行产生的噪声。项目选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，针对噪声源位置和噪声的特点采用隔声、减震等措施。 通过采取降噪措施后，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，对周围声环境影响较小。 (4)固体废物 本项目固废主要为生活垃圾、废含油抹布、废滤袋、除尘器收尘、沉淀池沉渣、废润滑油、废润滑油桶。其中废滤袋外售综合利用；除尘器收尘、沉淀池沉渣作为原料回用于生产；机械维护保养过程中产生的废润滑油、废润滑油桶属于危险废物，暂存于危险废物暂存库，委托持有危险废物处理资质的单位处理，并做好进料、出料台账；废含油抹布随生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 同时，建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关要求，分别设置一般固废废物与危险废物贮存场所，一般固废与危险废物分开储存，并设置明显标识，保证盛放危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 因此，该项目产生的固废均得到了有效处置，不会对周围环境造成影响。 5、土壤环境分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。 6、环境风险分析 项目不构成重大危险源，在采取切实有效的风险防范施的前提下，项目环境风险可防控。 二、建议 项目的环保措施要与项目主体同时设计、同时施工、同时投产，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益、与环境效益的统一与协调发展。 1、项目投产运营过程中，应加强环境管理，使各项环保措施在实际生产过程中落实到位并达到要求的防治效果。 2、加强厂内各类设备包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对生产设备进行定期检测。 3、加强管理维护人员培训，增强岗位职责和环保、安全意识，完善管理机制，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，在各项环保措施得到全面落实的情况下，从环境保护角度而言，该项目的选址、建设和营运是可行的。

# Text boxes

9135

喷洒、抑尘用水

生活用水

75

11.25

63.75

污水管网

63.75

5460

青岛中科成污水净化有限公司

6000

新鲜水

洗砂用水

3000

500

3000

沉淀池

车辆清洗用水

600

沉淀池

500

540

60

540

120

1080

500

沉淀池

1200

车辆清洗用水

沉淀池

3000

500

3000

洗砂用水

新鲜水

8920

污水管网

318.75

56.25

375

生活用水

喷洒、抑尘用水

青岛中科成污水净化有限公司

318.75

10000

1080

193517.5

22.5

225

搅拌器冲洗用水

202.5

179797.5

进入产品

180000

产品用水

图3  现有项目生产工艺及产污环节图

上 料

颚式破碎机机

废气、噪声

圆锥破碎机

振动筛分

粒径较大

废气、噪声

石子

建筑废弃物

废气、噪声

废气、噪声

中转料仓

机制砂半成品

振动筛分

洗砂机

输送带

机制砂

固废、噪声

废水、噪声