审批编号:

建设项目环境影响报告表

项 目 名 称:         锅炉技术改造项目

建设单位(盖章):    青岛宇阳橡胶有限公司

编制日期：2018年8月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 锅炉技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛宇阳橡胶有限公司 |
| 法人 | 张玉海 | 联系人 | 张玉海 |
| 通讯地址 | 青岛市黄岛区王台镇沙沟工业项目集中区 |
| 联系电话 | 13792458888 | 传真 | / | 邮政编码 | 266400 |
| 建设地点 | 青岛市黄岛区王台镇沙沟工业项目集中区 |
| 立项审批 部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建□ 技改■ | 行业类别 及代码 | D4430 热力生产和供应 |
| 占地面积 (平方米) | 200 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 (万元) | 80 | 其中： 环保投资 （万元） | 5 | 环保投资占总投资比例 | 6.25 |
| 评价经费 (万元) | 2.0 | 预期投产日期 | 2018.9 |
| 工程内容及规模： 1. 项目由来 青岛宇阳橡胶有限公司位于青岛市黄岛区王台镇沙沟工业项目集中区，主要以天然胶、再生胶为主要原料，经称量配料、密炼、开炼、压出、压延、裁断、成型、硫化、修边检验、组装工序生产橡胶轮胎，年生产橡胶轮胎1000万套，其中力车胎600万套、童车胎400万套。 该项目已进行过环境影响评价，于2015年5月6日获得青岛市环境保护局黄岛分局《关于青岛宇阳橡胶有限公司年产1000万套橡胶轮胎建设项目环境影响报告书的批复》（青环黄审[2016]99号），并于2016年10月31日通过青岛市环境保护局黄岛分局《关于青岛宇阳橡胶有限公司年产1000万套橡胶轮胎建设项目竣工环境保护验收意见的函》（青环黄验[2016]231号）。 为贯彻城市建成区加快淘汰10t/h以下小型燃煤锅炉的规定，青岛宇阳橡胶有限公司拟将现有1台2t/h的燃煤锅炉淘汰，NaClO2/NaOH溶液喷淋塔拆除，排气筒停用；在原有锅炉房内，安装1台2MW的燃气锅炉及相关配套设施，锅炉投入使用后，主要为硫化工序供热。项目预计2018年9月投产运营，项目建成后，不新增产能，年生产橡胶轮胎1000万套，其中力车胎600万套、童车胎400万套。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第48号）和《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号），建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发项目，必须执行环境影响评价制度。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及生态环境部1号修订稿，该项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业”、“92、热力生产和供应业”中“其他（电热锅炉除外）”，应编制环境影响报告表。因此，青岛宇阳橡胶有限公司委托江西南大融汇环境技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位在实地踏勘、收集有关资料的基础上，依据环境影响评价技术导则等有关技术规范要求，并通过对有关资料的整理分析和计算，编制了该项目环境影响评价报告表。 2．产业政策的符合性分析 技改项目为 D4430，热力生产和供应业。淘汰现有1台2t/h的燃煤蒸汽锅炉，新安装1台2MW的燃气蒸汽锅炉机相关配套设施为硫化工序供热，为配套工程，使用清洁能源天然气，有利于青岛市节能减排，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）可知，不属于限制类、淘汰类项目，符合国家和地方产业政策。 选址合理性分析 项目位于青岛市黄岛区王台镇沙沟工业项目集中区。租赁胶南市黄山经济区管理委员会土地，项目所在地归济南军区青岛房地产管理分局所有，根据军队房地产租赁合同，可知项目租赁用途属于工业园，其选址建设符合国家土地使用政策和青岛市黄岛区土地利用总体规划。 项目厂区与漕汶河及其支流的最近距离约220m，根据《黄岛区饮用水水源保护区划》（青西新管发[2016]3号）中的规定，漕汶河自源头至逄猛王，其河道为饮用水水源保护区。漕汶河及其支流饮用水地表水源保护区范围详见表1，项目厂区周边饮用水源区划图见附图2。 表1 漕汶河饮用水地表水源保护区范围 起始 断面 终止 断面 河断面 （km） 保护区 级别 保护区范围 水质控制目标 源头 逄猛王 19.7 二级 源头至逄猛王下延200m之间的河道及河堤两侧200m陆域；汇入支流距河道1000m及河堤两侧200m陆域 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 准 二级保护区外延500米陆域，河道下延300米水域，汇入二级保护区的支流水域 由上表可知，项目所在地位于漕汶河饮用水地表水源准保护区范围内。 表2 法律法规符合性分析一览表 序号 法律法规 内容 符合性 1 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日） 准保护区内需实行积极的保护措施 项目位于漕汶河饮用水地表水源准保护区范围内，各污染物均得到妥善处理，符合 2 《饮用水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部令第16号修正版） 准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量 项目锅炉定期排污水、树脂再生废水吨罐储存，定期外运至市政污水管网处排放，待2019年市政污水管网敷设，接入市政污水管网，排入青岛龙泉河污水处理厂。且项目为技改项目，燃用清洁能源天然气，排污量减少。符合 3 《青岛市生活饮用水源环境保护条例》（2002年8月22日） 在生活饮用水地表水源准保护区内，禁止下列行为： 新建、改建、扩建印染、造纸、制革、电镀、炼油、农药等生产项目以及产生含汞、铬、镉、砷、铅、镍、氰化物、放射性等有毒有害物质的项目和设施； 向与生活饮用水源相连的水体、沟渠内倾倒生活垃圾、粪便等废弃物； 存放、填埋、倾倒化学危险品和危险废物，未经批准或者虽经批准但未采取有效的防溢、防漏、防扩散措施运输化学危险品的； 设立污染生活饮用水源的废物回收、加工场所； 非更新采伐水源涵养林、护岸林等植被； 使用剧毒和高残留农药； 使用炸药、毒品捕杀水生动物。 （一）项目为技改项目，属于D4430 热力生产和供应； （二）项目锅炉定期排污水、树脂再生废水吨罐储存，定期外运至市政污水管网处排放，待2019年市政污水管网敷设，接入市政污水管网，排入青岛龙泉河污水处理厂； （三）项目产生的危险废物暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置；危险废物暂存间采取有效的防渗漏措施； （四）项目不设立污染生活饮用水源的废物回收、加工场所； （五）项目非更新采伐水源涵养林、护岸林等植被； （六）项目不使用剧毒和高残留农药； （七）项目不使用炸药、毒品捕杀水生动物。 综上所述，项目废水主要为锅炉定期排污水、树脂再生废水。锅炉定期排污水、树脂再生废水吨罐储存，定期外运至市政污水管网处排放，待2019年市政污水管网敷设，接入市政污水管网，排入青岛龙泉河污水处理厂。废离子交换树脂作为危险废物暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置，不会对漕汶河及其支流造成污染。 项目区域内基础设施条件较好，交通便利，适合建设项目运营。 因此，项目选址合理。 4、环保“三线一单”符合性分析 根据环境保护部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，建设单位需要满足“三线一单”的要求。符合性分析见下表3。 表3 项目“三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 符合性 生态保护红线 项目位于青岛市黄岛区王台镇沙沟工业项目集中区，其所在地块为工业用地，不位于生态保护红线区内，不属于水源涵养、土壤保持、防风固沙、生物多样性维护等生态功能区，符合山东省基本生态控制线规划。项目用地与各生态保护红线范围相对位置关系见附图4所示。 符合 环境质量底线 该项目所排放的污染物对周围环境的影响较小，在可接受范围之内。项目周围大气环境容量可以承受当地经济发展，环境目标可达。在采取相应的措施情况下，项目所排放的大气污染物排放量有所减少，满足相关排放标准和总量控制指标的要求，有利于青岛市污染物减排任务的完成，该技改项目对周围环境的影响程度不大，满足环境质量底线要求。 符合 资源利用上线 项目营业过程中消耗一定量的电、水等资源，生活用水和生产用水由黄岛区自来水厂提供，不开采地下水；生产用电由黄山经济区供电所供应。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 符合 环境准入负面清单 项目符合国家产业政策和用地规划，因此本项目是准入的。 符合 5、项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：锅炉技术改造项目 建设性质：技术改造 建设地点：青岛市黄岛区王台镇沙沟工业项目集中区，地理位置见附图1。 工程投资：项目总投资80万元，其中环保投资约5万元，站总投资的6.25%。 劳动定员及工作制度：项目无新增员工，锅炉年运行300天，每天运行16小时，年运行4800小时。 周边环境概况：项目东侧为青岛彬城木业有限公司，南侧为青岛鑫劲松电缆有限公司，西侧为青岛锋利达机械有限公司，北侧为青岛中威车辆有限公司。最近敏感点为北侧约575m的薛家庄村，东南侧约680m的沙沟西村，西侧约220m处的漕汶河及其支流，项目周边环境概况详见附图2。 （2）项目设计规模 项目拟拆除现有2.0t/h燃煤锅炉，新上一台2MW的燃气锅炉为硫化工序供热。技改前后全厂产能不变。 （3）建设内容 在厂区原有锅炉房，安装1台2MW的燃气锅炉及相关配套设施，蒸汽用于生产车间的硫化工序。建成后，不调整现有生产工艺，不改变现有生产方式，不增加现有生产能力，不新增员工。项目主要工程建设内容见表4。 表4 项目基本工程组成一览表 工程类别 组成 建设内容 备注 主体工程 锅炉房 拆除现有2.0t/h燃煤锅炉，新上1台2MW的燃气锅炉 依托原有锅炉房 辅助工程 办公室 2栋，3F办公室，建筑面积约5940m2 依托现有 公用工程 供电 由青岛市黄岛区供电部门统一供给 依托现有 供水 由市政自来水管网统一供给 依托现有 供热 由技改项目产生的水蒸气供热 为现有硫化工序供热 循环水池 兼消防水池 循环水池35.2m3 依托现有 废气治理 燃气锅炉自带低氮燃烧器，控制氮氧化物的产生，烟气经15m高排气筒排放 新上 废水治理 项目锅炉定期排污水、树脂再生废水吨罐储存，定期外运至市政污水管网处排放，待2019年市政污水管网敷设，接入市政污水管网，排入青岛龙泉河污水处理厂。 配套 噪声治理 设备选用低噪声设备、采取有效的减振、降噪措施。 配套 固体废物 一般固废暂存于固废暂存处，危险废物暂存于危险废物暂存间，生活垃圾设置带盖垃圾桶 依托现有 （4）平面布置及合理性分析 厂区总占地面积约18149.7m2，锅炉房位于厂区西北侧。技改项目位于锅炉房内，在满足工艺流程的前提下，考虑生产、运输、消防、安全卫生等要求， 按各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理，节省用地，有利生产，方便管理，平面布局合理厂区总平面布置图见附图3。 （5）主要设备设置 项目主要设备设施见表5。 表5 项目主要设备设施一栏表 序号 设备名称 设备型号 数量 备注 1 燃气锅炉 2MW 1台 4800h/a 2 软化水系统 2t/h 1套 阳离子交换法，依托原有项目 （6）主要原辅材料 技改项目主要原辅材料件表6。 表6 项目原辅材料消耗一览表 名称 单位 消耗量 备注 天然气 m3/a 14400 接通天然气管道 6.公用工程 （1）给水 项目运营期用水来自市政自来水管网，主要为锅炉用水、树脂再生用水。 锅炉用水：项目建成后，不调整现有生产工艺，不改变现有生产方式，不增加现有生产能力。锅炉产生的水蒸气用于硫化工序，由于管网损耗、锅炉排污等，需定期补充新鲜水，故项目蒸汽蒸发量按2t/h计算，其每天运行16小时，年运行300d，则锅炉年用水量为9600m3/a，冷凝水回流，锅炉管道损耗按10%计，锅炉定期排污水按5%计。则锅炉新鲜水补充量为1440m3/a。 树脂再生用水：项目采用阳离子树脂交换法制备锅炉用水，阳离子交换树脂需要定期再生，再生过程即用7%~10%的NaCl溶液浸泡树脂，使树脂中的Ca2+、Mg2+离子与水中的Na+发生置换反应，从而树脂得以再生继续使用，树脂再生用水约为25m3/a。 项目不新增员工，无新增生活用水，项目运营期新鲜水总用量1465m3/a，用水由市政供水管网供给，可以满足厂内用水要求。 （2）排水 项目所在区域暂未敷设市政污水管网，室外雨水排入市政雨水管网。 ①锅炉定期排污水480m3/a（按5%计），属于清净排水。 ②树脂再生废水为25m3/a，属于清净排水。 锅炉定期排污水、树脂再生废水吨罐储存，定期外运至市政污水管网处排放，待2019年市政污水管网敷设，接入市政污水管网，排入青岛龙泉河污水处理厂。 技改项目水平衡见图1。 图1 技改项目水平衡图 单位m3/a 技改后，全厂水平衡图见图2。 图2 技改后全厂水平衡图 单位m3/a （3）供电 项目用电总负荷约400KVA，由青岛市黄岛区供电部门统一供电。 （4）供气、供热 办公室采用单体空调，技改项目无需热源。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、青岛宇阳橡胶有限公司现有工程概况 （1）现状规模及工程内容 青岛宇阳橡胶有限公司位于青岛市黄岛区王台镇沙沟工业项目集中区，主要以天然胶、再生胶为主要原料，经称量配料、密炼、开炼、压出、压延、裁断、成型、硫化、修边检验、组装工序生产橡胶轮胎，年生产橡胶轮胎1000万套，其中力车胎600万套、童车胎400万套。 项目占地面积18149.7m2，总建筑面积8158.24m2，项目总投资约3500万。项目职工定员50人，年工作天数为300天，采取三班制生产，每班8小时。 （2）原有项目环评批复及验收情况 该项目已进行过环境影响评价，于2015年5月6日获得青岛市环境保护局黄岛分局《关于青岛宇阳橡胶有限公司年产1000万套橡胶轮胎建设项目环境影响报告书的批复》（青环黄审[2016]99号），并于2016年10月31日通过青岛市环境保护局黄岛分局《关于青岛宇阳橡胶有限公司年产1000万套橡胶轮胎建设项目竣工环境保护验收意见的函》（青环黄验[2016]231号）。 （3）原有工程主要设备和原辅材料 原有主要设备见表7。 表7 原有主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量(台/套) 备注 1 密炼机 X（S）F-75X30 1 / 2 开炼机 X（S）K-550（A） 3 开炼1台、压出预热1台、压延预热1台 3 压延机 XY-4F360×1120 1 / 4 冷却机 —— 1 / 5 压出机 —— 3 / 6 成型机 —— 20 / 7 硫化机 YLL-6.0 25 / 8 切胶机 —— 1 / 9 燃煤锅炉 DZG2-1.25-WⅡ 1 / 主要原辅材料见表8。 表8 原辅材料一览表 序号 物料名称 年耗量 （t） 主要成分 物料 形态 贮存方式 及位置 包装 规格 1 天然胶 7.5 橡胶烃、蛋白质、灰分、水分 块状 炼胶车间原料存储区 / 2 再生胶 3000 胶粉、白油、碳酸，不含煤焦油 块状 再生胶库 / 3 轻钙 595 CaCO3 粉状 袋装，炼胶车间原料存储区 25kg 4 氧化锌 84 ZnO 粉状 袋装，炼胶车间原料存储区 25kg 5 硫磺 140 单质硫S 粉状 袋装，炼胶车间原料存储区 25kg 6 石蜡 20 正构烷烃、少量环烷烃、异构烷烃 颗粒 袋装，炼胶车间原料存储区 25kg 7 促进剂 （CZ） 23 N-环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺 颗粒 袋装，炼胶车间原料存储区 25kg 8 促进剂 （DM） 19 2、2'-二硫代二苯并噻唑 粉状 袋装，炼胶车间原料存储区 20kg 9 防老剂 （4010NA） 9 N-异丙基-N’-苯基对苯二胺 粉状 袋装，炼胶车间原料存储区 25kg 10 防老剂 （RD） 7 2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉聚合体 粉状 袋装，炼胶车间原料存储区 25kg 11 树脂 56 / 颗粒 袋装，炼胶车间原料存储区 25kg 12 硬脂酸 68 十六碳、十八碳饱和脂肪酸 颗粒 袋装，炼胶车间原料存储区 25kg 13 芳烃油 475 重质芳烃 液体 袋装，炼胶车间原料存储区 20kg 14 橡胶隔离剂 10 硬脂酸衍生物 粉状 箱装，炼胶车间原料存储区 20kg 15 帘子线 190 涤纶 固体 压延车间 / 16 钢丝圈 60 钢丝 固体 钢丝圈库 / 17 洁净煤 350 含硫≤0.6%，灰分≤15% 块状 燃煤堆场 / 工艺流程 原有项目生产工艺流程见图3。 图3 项目工艺流程及产污点图 2、原有工程主要污染物排放情况 根据现场踏勘、环评批复、验收报告内容可知，原有工程主要污染物产生情况如下所示： （1）废气 项目现有工程废气主要是称量配料粉尘、密炼机进料口废气、密炼机出料口废气、开炼机开炼废气、压延废气、压出废气、硫化废气、燃煤锅炉废气等。 ①配料粉尘 项目固态原料采用手动称量的方式，将各种固态配剂按一定质量称出装入专用称量盆中，然后与液态配剂一起按相应比例投入密炼机内与生胶进行混炼。此称量方式容易产生粉尘，企业将配料区封闭，并配套设置集气罩将粉尘进行收集。粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后，通过15m高的P1排气筒排放。 ②炼焦废气 炼焦废气包括密炼机进料口废气，密炼机出料口废气及开炼机开炼废气。 项目密炼机进料口废气主要为粉尘，密炼机出料口废气主要成分为粉尘、非甲烷总烃及恶臭，开炼废气主要为粉尘及非甲烷总烃。项目设1台密炼机及1台开炼机，企业在密炼机进料口、出料口及开炼机顶部安装集气罩，并在集气罩四周安装软PVC条，密炼及开炼废气经集气罩收集后，经一套“布袋除尘（与称量配料粉尘共用同一套除尘器）+低温等离子+光氧催化”废气处理装置进行处理后，通过15m高的P1排气筒排放。集气罩收集效率为90%，未收集到的废气，通过车间门窗无组织排放。 ③压出、压延、硫化废气 压出废气主要成分为非甲烷总烃，压延废气主要成分为非甲烷总烃，硫化废气主要为非甲烷总烃及H2S。各类废气分别经集气罩收集收集，与炼胶废气一起进入同一套“低温等离子+光氧催化”废气处理装置进行处理后，通过15m高的P1排气筒排放。集气罩收集效率为90%，，未收集到的废气，通过车间门窗无组织排放。 2017年12月21日，青岛宇阳橡胶有限公司委托山东骁然检测检测有限公司对生产车间排气筒及厂界无组织废气进行检测，检测结果见下表： 表9 生产废气排放达标情况 编号 监测点位名称 监测项目 排放浓度 （mg/m3） 排放浓度限值（mg/m3） 是否 达标 无组织 1# 上风向 颗粒物 0.293-0.302 1.0 达标 非甲烷总烃 0.31-0.35 4.0 达标 硫化氢 <0.001 0.06 达标 臭气浓度 11（无量纲） 20（无量纲） 达标 2# 下风向 颗粒物 0.482-0.524 1.0 达标 非甲烷总烃 0.59-0.70 4.0 达标 硫化氢 <0.001 0.06 达标 臭气浓度 13-17（无量纲） 20（无量纲） 达标 3# 下风向 颗粒物 0.492-0.553 1.0 达标 非甲烷总烃 0.65-0.75 4.0 达标 硫化氢 <0.001 0.06 达标 臭气浓度 12-17（无量纲） 20（无量纲） 达标 4# 下风向 颗粒物 0.479-0.536 1.0 达标 非甲烷总烃 0.63-0.72 4.0 达标 硫化氢 <0.001 0.06 达标 臭气浓度 14-16（无量纲） 20（无量纲） 达标 有组织 5# P1排气筒 监测项目 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 是否达标 颗粒物 7.68-8.64 0.136-0.151 12 / 达标 非甲烷总烃 5.65-5.97 0.10-0.11 10 / 达标 硫化氢 0.047-0.061 0.00097-0.0011 / 0.33 达标 臭气浓度 309-412（无量纲） 2000（无量纲） 达标 由上表可知，项目大气污染物排放满足批复要求：颗粒物、非甲烷总烃的厂界浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6 标准，硫化氢、臭气浓度厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放标准；P1排气筒颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准，硫化氢排放速率、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准。亦满足现行环保要求：P1排气筒颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“重点控制区”大气污染物浓度限值标准。 ④燃煤锅炉烟气 项目设2.0t/h的燃煤蒸汽锅炉1台，锅炉每天运行时间为16h，每年运行约300d，年燃煤用量约350t。锅炉燃煤废气经“布袋除尘+NaClO2/NaOH溶液喷淋塔”进行除尘脱硫脱硝处理后，锅炉烟气通过1根30m高的P2烟囱排放。 2017年12月21日，青岛宇阳橡胶有限公司委托山东骁然检测检测有限公司对P2锅炉排气筒废气进行检测，检测结果见下表： 表10 锅炉废气排放达标情况 编号 监测点位名称 监测项目 排放情况 排放标准 是否达标 6# P2排气筒 监测项目 折算浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放浓度限值(mg/m3) 排放速率限值(kg/h) 烟尘 9.86-9.95 0.0152-0.0172 30 / 达标 二氧化硫 11-18 0.017-0.030 200 / 达标 氮氧化物 151-166 0.00097-0.0011 200 / 达标 根据验收监测报告：锅炉SO2排放浓度为11-18mg/m3，NOX排放浓度为151 -166mg/m3，烟尘排放浓度为9.86-9.95mg/m3，满足批复要求：锅炉烟气中的污染物符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2001）表3中燃煤锅炉特别排放限值要求。不能够满足现行环保要求：锅炉烟气中NOX不符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“重点控制区”大气污染物浓度限值标准，待本次技改完成后，锅炉烟气中各污染物均能够达标排放。 （2）废水 原有工程密炼机、开炼机冷却水循环使用，定期补充；晾胶池内的水循环使用，定期添加，不外排；废水主要是锅炉房排水和职工生活污水。 锅炉房排水主要为软水制备弃水，锅炉定期排污水，烟气处理废水。其中软水制备弃水和锅炉定期排水收集后用于项目锅炉烟气处理用水，不外排；锅炉烟气处理用水经沉淀处理后，上清液循环使用，定期外排水约10m3/a，收集后用于锅炉排渣及煤堆场抑尘。 职工生活污水排放量约为637.5t/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，生活污水经化粪池处理后定期清运用于堆肥。 2017年12月21日，青岛宇阳橡胶有限公司委托山东骁然检测检测有限公司对原有工程排放废水进行监测，废水中主要污染物浓度：pH范围是7.01-7.18，CODcr浓度为319 mg/L -352 mg/L，BOD5浓度为136mg/L -161mg/L，氨氮浓度为10.7mg/L -11.6mg/L，悬浮物浓度为42mg/L -53mg/L。经化粪池收集后委托附近村民定期清掏外运作农肥。 （3）噪声 原有项目噪声源主要来自密炼机、开炼机、压出机、压延机、硫化机等设备运行时产生的噪声，产生的噪声声压级最高可达85dB(A) 。企业选用低噪声设备，风机等设备基础安装橡胶垫减振，并采用软性连接；风机进出气口安装消声器；确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态等措施。2017年12月21日，青岛宇阳橡胶有限公司委托山东骁然检测检测有限公司对厂界噪声进行监测，噪声监测结果见下表： 表11 噪声达标情况 点位 监测点为名称 监测时间 监测结果（Leq） 排放标准（Leq） 是否达标 1# 北厂界外 10:11-10:12 54.5 60 达标 22:25-22:26 43.9 55 达标 2# 东厂界外 10:17-10:18 53.5 60 达标 22:31-22:32 43.6 55 达标 3# 南厂界外 10:23-10:24 52.9 60 达标 22:37-22:38 42.2 55 达标 4# 西厂界外 10:29-10:30 55.3 60 达标 22:43-22:44 44.7 55 达标 由上表可知，厂界噪声值满足环保验收要求：达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。周边无噪声敏感点，因此原有工程产生的噪声对项目周围声环境的影响较小。 （4）固体废物 项目固体废物主要有一般工业固废（废胎条、布袋除尘器收尘、废帘子布、毛刺、不合格品、废包装材料、炉渣、灰渣），危险废物（废离子交换树脂、设备维护保养产生的废机油）和生活垃圾。一般工业固废中废胎条、布袋除尘器收尘由企业回收利用，废帘子布、毛刺、不合格品、废包装材料，均外售综合利用，炉渣、灰渣外售作建材；危险废物定期委托有资质单位进行处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。固废利用处置方式见下表 表12 固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物名称 产生工序 形态 属性 产生量(t/a) 处置方式 贮存场所要求 是否符合环保要求 1 废胎条 压出 固态 一般工业固废 5 企业回收利用 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及修改单 是 2 除尘器收尘 炼胶车间 固态 4.787 3 废帘子布 压延 固态 2 外售综合利用 4 毛刺、不合格品 硫化、修边、检验 固态 10 5 废包装材料 原料库 固态 2 6 炉渣、灰渣 锅炉房 固态 58.6 外售作建材 7 废离子交换树脂 锅炉房 固态 危险废物 0.5 定期委托有资质单位处理 符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单 是 8 废机油 设备维护保养 液态 0.1 9 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 7.5 委托环卫 部门处理 分类收集，集中存放 是 建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求设置废物暂存处，并设置明确标识，盛放危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。将危废收集后，严格按照国家环保总局环发[1999]05号令颁布的《危险废物转移联单管理办法》定期交由持有危险废物经营许可证的单位统一处置。满足环保验收要求，原有工程固体废物对环境影响较小。 项目产排污情况 原有项目“三废”排放情况汇总见表13。 表13 项目产排污情况汇总 单位：t/a 种类 污染物名称 产生量 治理消减量 排放量 污染物控制措施 废气 颗粒物 5.372 4.787 0.585 收集后经布袋除尘器处理后P1排气筒15m排放，未收集到的通过车间无组织排放。 非甲烷总烃 3.374 2.914 0.46 由集气罩收集，经“低温等离子+光氧催化”处理后P1排气筒15m排放，未收集到的通过车间无组织排放。 H2S 0.036 0.0311 0.0049 SO2 3.36 3.024 0.336 锅炉燃煤废气经“布袋除尘+NaClO2/NaOH溶液喷淋塔”进行除尘脱硫脱硝处理后P2烟囱30m排放。 NOx 1.029 0.823 0.206 烟尘 6.56 6.494 0.066 废水 废水量 647.5 647.5 0 循环冷却水循环使用不外排；软水设备弃水和锅炉定期排水收集后用于锅炉烟气处理，不外排；锅炉烟气处理用水经沉淀处理后，上清液循环使用，定期外排后用于锅炉排渣及煤堆场抑尘；生活污水经化粪池处理后定期清运于堆肥 CODcr 0.2878 0.2878 0 BOD5 0.159 0.159 0 SS 0.1289 0.1289 0 氨氮 0.019 0.019 0 固废 一般工业 固废 82.387 82.387 0 一般工业固废中废胎条、布袋除尘器收尘由企业回收利用，废帘子布、毛刺、不合格品、废包装材料，均外售综合利用，炉渣、灰渣外售作建材；危险废物定期委托有资质单位进行处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。 危险废物 0.6 0.6 0 生活垃圾 7.5 7.5 0 3、原有工程主要环境问题 根据现场勘查及验收报告，废水、噪声、固废均得到有效处理，存在的主要环境问题是燃煤锅炉烟气NOX排放浓度自2020年1月1日起，不能满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“重点控制区”大气污染物排放浓度限值要求。待本次技改完成，各污染物均能做到达标排放，对周边环境影响较小。 |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 该项目位于青岛市黄岛区王台镇沙沟工业项目集中区。西海岸新区是山东省青岛市所辖的一个市辖区，即青岛西海岸经济新区，总面积约为2220.10平方千米，2013年人口为171万。其北部6街道国务院批准设立的首批国家级经济技术开发区的青岛经济技术开发区。青岛前湾保税港区和董家口港区均位于黄岛区。黄岛区位于山东半岛东南部，胶州湾西岸，东南濒临黄海，北倚胶州市，南靠日照市，西与诸城市、五莲县接壤。黄岛区交通便利，境内有204国道、同三高速公路、疏港高速、济青高速和滨海大道等交通干道，临近青岛国际机场和青岛港，已形成了四通八达的交通网络。 2.地质、地形、地貌 青岛市黄岛区属鲁东丘陵区，呈西高东低之势，境内山岭起伏，沟壑纵横。有海拔100m～400m的山峰45座，西部主要有小珠山山脉，分别向东向西绵延数十里，为西部的天然屏障。主峰海拔724.9m，山基多为花岗岩和石灰岩。全区除辛安办事处东部近海处有平均海拔3m的冲积平原外，其它均属丘陵山地。 陆地属第四系低层，主要由浅海穿过胶州湾和崂山余脉构成，地质主要构造线为NNE走向和NNW走向，岩性以酸性脉岩为主的肉红色花岗岩。陆地地貌按其成因类型及形态特征可划分为以下四种大的类型，即剥蚀构造的低山、构造剥蚀的丘陵、剥蚀堆积准平原和山间河谷冲击平原区。 黄岛南部、薛家岛中部、黄岛前湾顶部陆域主要为燕山期花岗岩的低山丘陵地区，黄岛东北部广布有火山岩系，经长期风化、剥蚀及冲击，成为现在坡状平原。 胶州湾是深入内陆的半封闭式海湾，以团岛头（36°02′36″N、120°16′49″E）与薛家岛脚子石（36°00′53″N、120°17′30″E）连线为界，与黄海相通。湾内水深域阔，东西宽27.8km，南北长33.3km，湾口开向东南，口门最窄处为3.1km，岸线长187km，海湾面积为397km2（1985年海图）。其中零米等深线以下面积为256km2，5m等深线以下面积为98km2,10m等深线以下面积为49.94km2，平均水深7m，最大水深64m。海湾东侧陆域为崂山山地，南侧陆域为珠山山地，北部和西部为胶莱河平原及丘陵，沿岸有海泊河、李村河、白沙河、墨水河、洪江河、桃源河、大沽河、南胶莱河、洋河、漕汶河、岛耳河、龙泉河、辛安河等河流入海，海底地势由北向南倾斜，湾口有一深30m～40m的冲刷深槽，深槽向湾外延伸分成两支，与黄海水下岸坡及浅海陆架相连，在湾内向北呈指状幅散，自东向西有4条水道：沧口水道、中央水道、大沽水道和岛耳河水道，其中以沧口水道延伸最远。水道之间为凸起的正地形。海湾北部由于沉积物淤积，地形平坦。 胶州湾周边地貌类型主要有：（1）侵蚀剥蚀丘陵，分布在红石崖至红岛一线东南侧的山地周围，高程为50m～200m；（2）侵蚀剥蚀平台，分布在胶州湾的西南、西北和红岛地区，高程为10m～50m；（3）侵蚀剥蚀准平原，分布在河套、马戈庄以北地区；（4）冲击海积平原，分布在白沙河口至城阳以东地区。 海岸地貌类型以基岩港湾类型为主，包括前湾、海西湾、红岛南侧海岸、此外有砂质和粉砂淤泥质平原海岸，充填型河口湾海岸和人工海岸，工程所在区的海岸地貌类型为基岩和人工海岸。 3.气候、气象 青岛市黄岛区地处北温带季风区域内，暖温带半湿润大陆性气候，空气湿润，雨量充沛，温度适中，四季分明，有明显的海洋气候特点，具有春寒、夏凉、秋爽、冬暖的气候特征，是天然的避暑胜地。多年平均气温12.7℃，极端高气温38.9℃，极端低气温-16.4℃。全年8月份最热，平均气温25.1℃；1月份最冷，平均气温-1.2℃。年平均降雨量775.6mm，年降水量最多为1353.2mm，最少仅407mm。多年年平均风速为2.8m/s，以东南风为主导风向。王台镇地处暖温带，属湿润大陆性气候，年平均气温13摄氏度，年日照时间2448小时，年平均降雨量798毫米，无霜期206天。 4.水文条件 （1）地表水 青岛市黄岛区属东南沿海水系，均为季节性河流。水资源总量为2.5211亿m3（重复量0.5673亿m3），其中地表水资源总量为1.6879亿m3，地下水资源总量为1.4055亿m3。有风河、白马河、吉利河等几大水系，其中流域面积大于100平方公里的河流有风河、横河、吉利河、白马河、甜水河、洋河、巨洋河和胶河。这些河流均为季风区雨源型河流，位于山区，自成流域体系，源短流急，除胶河外均单独入海，汛期喝水暴涨暴落，汛后基本断流。 （2）地下水 黄岛区地下水水位较浅，一般位于自然地面下2m～3m，最高为1m左右，最低为5m。拟建项目所在地地下水主要为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水，含水层均为弱透水层，蓄水性很差，由于海水倒灌，基本处于停止开发阶段。 5.植被、土壤 青岛市黄岛区地处山东半岛西南隅，胶州湾畔，属温带落叶阔叶林区，雨量充沛，四季分明，适合多种动植物生长。动、植物为我国华北地区农业生态系统的常见种类，山丘植被为常绿针叶林、落叶阔叶林；平原为草甸植被。野生动物有野兔、蛇、麻雀、喜鹊等。无珍稀、濒危物种存在。 土壤属潮棕土壤，有机物质含量高，pH值在6.0～6.5之间，土地肥沃平坦，附近无污染源。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境质量现状 ①环境空气：本评价引用《青岛宇阳橡胶有限公司年产1000万套橡胶轮胎建设项目环境影响报告书》中青岛皓宸环境卫生监测有限公司的检测报告数据，监测时间为2015年10月10日至16日，监测点为薛家店子村（项目北侧575m）、沙沟中村（项目东南侧720m），监测数据有效，可反映本项目周围的环境质量状况，主要大气污染物监测结果见表14。 表14 大气环境监测数据统计 点位 项目 小时浓度范围（mg/m3） 日均浓度范围 （mg/m3） 超标率（%） 小时浓度 日均浓度 1#薛家店子村 SO2 0.031~0.045 0.042~0.050 0 0 NO2 0.028~0.053 0.034~0.041 0 0 PM2.5 / 0.053~0.072 / 0 PM10 / 0.119~0.144 / 0 02#沙沟中村 SO2 0.023~0.056 0.046~0.053 0 0 NO2 0.013~0.056 0.030~0.035 0 0 PM2.5 / 0.029~0.041 / 0 PM10 / 0.119~0.138 / 0 由表14可知，评价区域内2个监测点位PM10、PM2.5、SO2、NO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求；可见项目所在区域大气环境质量总体较好。 ②地下水环境：为了解项目区域地下水环境质量现状，本次评价地下水环境现状数据引用《青岛宇阳橡胶有限公司年产1000万套橡胶轮胎建设项目环境影响报告书》中青岛皓宸环境卫生监测有限公司的检测报告数据，监测时间为2015年10月12日，监测点为项目厂区内水井，监测数据有效，可反映本项目周围的地下水环境质量状况，主要污染物监测结果见表15。 表15 地下水单项水质参数（标准指数）评价结果表 监测因子 监测结果 评价标准 达标情况 2015.10.12 pH值 7.28 6.5~8.5 达标 总硬度(mg/L) 271 ≤450 达标 溶解性总固体(mg/L) 479 ≤1000 达标 氨氮(mg/L) 0.280 ≤0.50 达标 硫酸盐(mg/L) 87.4 ≤250 达标 氯化物(mg/L) 54.8 ≤250 达标 挥发酚(mg/L) 未检出 ≤0.002 达标 硝酸盐（以N计(mg/L)） 12.4 ≤20.0 达标 亚硝酸盐（以N计(mg/L)） 0.001 ≤1.00 达标 总大肠菌群 个/L 未检出 ≤3.0 达标 由表15可知，项目区域内地下水水质指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 ③地表水环境：为了解项目区域地表水环境质量现状，本次评价地表水环境现状数据引用《青岛宇阳橡胶有限公司年产1000万套橡胶轮胎建设项目环境影响报告书》中青岛皓宸环境卫生监测有限公司的检测报告数据，监测时间为2015年10月12日至13日，监测点为项目所在地西侧漕汶河断面，监测数据有效，可反映本项目周围的地表水环境质量状况，主要污染物监测结果见表16。 表16 地表水水质监测结果表 单位：：mg/L（pH值除外） 标准限值 监测项目 监测结果（mg/L） GB3838-2002 Ⅲ类标准 达标情况 2015.10.12 2015.10.13 pH值 7.94 7.92 6~9 达标 化学需氧量（CODCr） 34.5 26.9 ≤20 超标 五日生化需氧量（BOD5） 9.1 8.3 ≤4 超标 悬浮物 4 4 ≤30 达标 氨氮 6.47 6.18 ≤1 超标 溶解氧 5.6 5.8 ≥5 达标 磷酸盐 0.69 0.66 ≤0.2 超标 石油类 未检出 未检出 ≤0.05 达标 ④声环境：为了解项目区域声环境质量现状，本次评价声环境现状数据引用《青岛宇阳橡胶有限公司年产1000万套橡胶轮胎建设项目验收监测报告》中山东骁然检测有限公司的数据，监测时间为2017年12月21 日，监测点为项目四周厂界外1m处，监测数据有效，可反映本项目周围的地表水环境质量状况，主要污染物监测结果见表17。 表17 噪声现状评价结果表 单位：dB（A） 监测点位 监测日期 1#东厂界 2#南厂界 3#西厂界 4#北厂界 2017年12月21日 昼间 53.5 53.9 55.3 54.5 夜间 43.6 42.2 44.7 43.9 由监测数据可知，项目四周厂界均能够满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据区域环境功能特征、建设项目地理位置及周围环境实地勘察结果，项目主要环境保护目标见表18。 表18 主要环境保护目标 环境要素 环境保护 对象名称 方位 距离 （m） 规模 环境功能 大气环境 薛家店子村 N 575 226户，736人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 薛家庄村 N 910 110户，350人 邱家村 N 950 126户，408人 大王家庄村 NE 985 105户，330人 沙沟西村 SE 680 170户，502人 地表水环境 漕汶河 W 220 / GB3838-2002Ⅲ类 地下水环境 项目周边6km2区域 GB/T14848-2017Ⅲ类 主要环境控制目标是：不因该项目的建设使区域大气环境、声环境、水环境质量有所下降。产生的固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定分类处置，不会对周围环境造成影响。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气 根据《青岛市环境空气质量功能区划》（青政发[2014]14号），项目所在区域为环境空气二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准限值见下表： 表19 环境空气质量标准 污染因子 浓度限值（μg/m3） 标准来源 1小时平均 24小时平均 年平均 SO2 500 150 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 NO2 200 80 40 PM10 / 150 70 PM2.5 / 75 35 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类，具体标准限值见表20。 表20 地下水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项目 pH 氯化物 硝酸盐 硫酸盐 溶解性总固体 氨氮 耗氧量 标准限值 6.5~8.5 ≤250 ≤20.0 ≤250 ≤1000 ≤0.50 ≤3.0 项目西侧约220m处为漕汶河，根据《关于调整青岛市水功能区划的通知》2017[8]号中的规定，其地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准限值见表21。 表21 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项目 pH 溶解氧 化学需氧量 生化需氧量 氨氮 标准限值 6~9 ≥5 ≤20 ≤4 ≤1.0 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中二类区标准，具体见表22。 表22 环境噪声质量标准限值 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“重点控制区”大气污染物排放浓度限值要求，具体标准限值见表23。 表23 技改项目营运期大气污染物排放标准限值 单位：mg/m3 污染物名称 最高允许排放浓度 排气筒高度 标准来源 颗粒物 10 15m 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“重点控制区”大气污染物排放浓度限值 SO2 50 NOX 100 2、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准限值见下表。 表24 运营期噪声排放标准 时段 等效声级限值dB（A） 标准来源 运营期 昼间60 夜间50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 3、固体废物 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中的规定。 |
| 总量控制指标 | 现有工程：SO20.336t/a； NOx0.206t/a。 技改工程：SO20.00576t/a； NOx0.025344t/a。 总体工程：SO20.00576t/a； NOx0.025344t/a。 |

建设项目工程分析

生产工艺流程简要说明或简图： 技改项目为1台2MW燃气锅炉替换现有2.0t/h燃煤锅炉，施工期主要是设备的安装与调试，对周围环境影响很小，此处不做分析。 工艺流程图 图4 燃气锅炉工艺流程简图 2、工艺流程简述 锅炉通过燃烧天然气将经软水装置处理的去离子水加热，产生的水蒸气用于项目生产车间内硫化工序，热交换完成后的水经管道回流回用。 3、主要污染工序： （1）废气：技改项目营运期废气主要是天然气锅炉燃烧烟气。 （2）废水：技改项目废水主要为锅炉定期排污水和树脂再生废水。 （3）固废：技改项目固体废物主要是更换的废树脂。 （4）噪声：项目营运期噪声主要是泵、风机等设备运行时产生的噪声。 4、污染物源强分析 （1）废气 天然气锅炉燃烧废气 技改项目购置1套2MW常压冷凝燃气锅炉，采用低氮燃烧技术（NOX的产生量可降低40%），使用清洁能源天然气，项目燃料消耗量按最大量2400m3/a计，每年运行4800h。根据《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材）及青岛市燃气排污系数确定本项目燃气锅炉的排污系数为：每燃烧104m3天然气产生烟气1.49×105m3，SO2：0.02S，烟尘：1.4kg，NOx：17.60kg。天然气加热炉燃烧废气污染物产生情况见表25。 表25 天然气锅炉燃烧废气污染物产生情况表 天然气使用量m3/a 污染物 单位/万m3 产生系数 产生情况 产生浓度mg/m3 产生量t/a 14400 废气量 Nm3 1.49×105 / 35760m3/a SO2 kg 0.02S* 26.9 0.00576 NOX kg 17.60 70.9 0.025344 颗粒物 kg 1.4 9.40 0.002016 *：该项目天然气燃料中S取200。 （2）废水： 技改项目无新增人员，运营期废水主要是锅炉定期排污水、树脂再生废水。锅炉定期排污水产生量约480t/a，类比同类项目，污染物浓度约CODCr80mg/L、SS160mg/L、氨氮20mg/L，污染物产生量分别为0.0384t/a、0.0768t/a、0.0096t/a。树脂再生过程产生废水，产生量约为25t/a，树脂再生废水水质较洁净，属清净下水，主要为钙、镁离子等无机盐类。 （3）噪声 技改项目运营期噪声主要是锅炉、泵、风机等设备运行时产生的噪声。其噪声源强一般在65~80dB（A）。 （4）固体废物 技改项目运营期固废主要是更换的废离子交换树脂，树脂更换周期一般为3年，更换的废树脂产生量为0.2t/次，属于危险废物，废物类别为HW13，废物代码为900-015-13。

环境影响分析

营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 技改项目营运期废气主要是天然气锅炉燃烧烟气。 （1）烟气治理措施可行性分析 低氮燃烧技术又称为燃料分级或炉内还原（IFNR）技术，它是降低NOx排放的诸多炉内方法中最有效的措施之一。低氮燃烧技术将80%~85%的燃料送入主燃区，在空气过量系数α>１的条件下燃烧，其余15%~20%的燃料作为还原剂在主燃烧器的上部某一合适位置喷入形成再燃区，再燃区空气过量系数α<１，再燃区不仅使已经生成的NOx得到还原，同时还抑制了新的NOx的生成，可进一步降低NOx的排放浓度。再燃区上方布置燃尽风以形成燃尽区，保证再燃区出口的未完全燃烧产物燃尽。同其他低NOx燃烧技术比较，再燃低NOx燃烧技术可以大幅度降低NOx排放。低氮燃烧器抑制氮氧化物产生量约40%。 （2）废气达标性分析 根据工程分析，天然气锅炉燃烧烟气产生量为214560m3/a，烟气污染物SO2、烟尘、NOX的产生量分别为0.005796t/a、0.002016t/a、0.025344t/a，SO2、烟尘、NOX 的产生浓度分别为26.9mg/m3、9.40mg/m3、70.9mg/m3。技改项目天然气锅炉加装低氮燃烧器控制氮氧化物的产生，NOX的产生量可降低40%，天然气燃烧烟气经15m高排气筒排放。经计算，天然气锅炉废气产生及排放情况见表26。 表26 项目天然气锅炉废气产生及排放情况一览表 天然气使用量 t/a 污染物 单位 /t原料 产生 系数 产生及排放情况 产生浓度 mg/m3 产生量 t/a 排放浓度 mg/m3 排放量 t/a 14400 废气量 Nm3 1.49×105 / 214560m3/a / 214560m3/a SO2 kg 0.02S* 26.9 0.00576 26.9 0.00576 NOX kg 17.60 70.9 0.025344 70.9 0.025344 颗粒物 kg 1.4 9.40 0.002016 9.40 0.002016 由表26可知，项目天然气锅炉燃烧废气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“重点控制区”大气污染物排放浓度限值，对项目周边大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 技改项目不新增人员，不新增生活污水，不增加产能，生产废水不变，运营期废水主要是锅炉定期排污水，树脂再生废水，产生量共505t/a。锅炉定期排污水产生量约480t/a，类比同类项目，污染物浓度约CODCr80mg/L、SS160mg/L、氨氮20mg/L，污染物产生量分别为0.0384t/a、0.0768t/a、0.0096t/a。树脂再生过程产生废水，产生量约为25t/a，树脂再生废水水质较洁净，属清净下水，主要为钙、镁离子等无机盐类。 锅炉定期排污水、树脂再生废水属于清净下水，吨罐储存，由汽车拉至周边较近的城镇污水处理厂，待2019年市政污水管网敷设，则直接排入市政污水管网，纳入青岛龙泉河污水处理厂，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。对周边水环境影响较小。经青岛龙泉河污水处理厂处理后，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污染物产生浓度及产生量分别为CODCr50mg/L、0.0253t/a，SS10mg/L、0.0051t/a，氨氮5mg/L、0.0025t/a。 本次环评要求企业建立化粪池、吨罐管理台账制度，设置专人管理化粪池、吨罐日常运行，详细记录化粪池清运、出水量、经手人等情况；吨罐储存，运送时间，运输车辆车牌，运输量及接收单位确认等情况，并长期保存，保证化粪池每月检查一次，视检查情况及时清掏。 项目化粪池应采取严格的防渗措施，渗漏系数要小于1.0×10-7cm/s。 因此，项目营运期产生的废水不会对周围水环境产生明显污染影响。 3、声环境影响分析 技改项目主要产噪设备为有锅炉、泵、风机等，噪声叠加源强为70～85dB(A)，为了降低该项目噪声对环境的影响，建设单位可采取如下降噪措施： （1）对声功率在80dB(A)以上的设备安装隔声间内，并安装消声器，可以使高噪声设备噪声降至80dB（A）以下； （2）建设单位在工艺设备选型时选用低噪设备，从源头降低噪声指数；提高设备的安装精度，做好平衡调试； （3）设备安放稳固，与地面保持良好接触，并在设备和地面之间加装隔振元件，从而有效地降低振动强度； （4）生产过程中，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中的点声源衰减模式进行预测。 噪声户外传播声级衰减计算方法 式中： ——距声源处的声级(dB)； ——参考位置处的声级(dB)； ——声级几何发散引起的声级衰减量(dB)； ——遮挡物引起的声级衰减量(dB)； ——空气吸收引起的声级衰减量(dB)； ——附加声级衰减量(dB)。 室外声源在预测点的声压级 式中：——各种因素引起的衰减量(dB)。 室内声源向室外传播的计算 若声源所在室内声场近似扩散声场，、分别为靠近开口处(或窗户)室内、室外的声级，则可表示为： 式中： ——隔墙(或窗户)的传透损失(dB)。 可以是测量值或计算值，若为计算值，有如下计算公式： 式中：——方向性因素； ——房间常数。 设有个室外声源，个等效室外声源，则预测点处的总声压级为： 该项目各声源对厂界噪声的贡献值见表27。 表27 各噪声源对厂界的影响情况表 预测点 贡献值 本底值 叠加值 标准值 达标情况 昼间 夜间 北厂界 46.4 54.5 55.13 60 50 达标 / 43.9 43.9 达标 东厂界 44.7 53.5 54.04 达标 / 43.6 43.6 达标 南厂界 38.1 52.9 53.04 达标 / 42.2 42.2 达标 西厂界 42.2 55.3 55.51 达标 / 44.7 44.7 达标 采取以上措施后，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周边声环境和敏感保护目标影响较小。 4、固体废物影响分析 技改项目运营期固废主要是更换的废离子交换树脂。属于危险废物，暂存在防雨、防渗、密闭的容器内且将容器置于具有照明、防火设施的室内，达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求，委托有处理资质的单位处置。 固废利用处置方式见下表。 表28 固废利用处置方式评价表 序号 固废名称 属性 产生量（t/次） 利用处置方式 贮存场所要求 是否符合 环保要求 1 废离子交换树脂 危险废物 0.2 委托有资质单位处置 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 符合 经采取上述措施后，本项目固废均得到有效处置，符合环保要求，对周围环境影响较小。 5、风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169－2004)，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169－2004)，环境风险评价适用范围为：有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等的新建、扩建和技术改造项目。建设项目环境风险评价，是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 本项目燃气锅炉使用天然气作为燃料，锅炉在运行过程中可能会发生天然气泄漏而导致的环境风险事故。本次评价建议建设单位应严格按照国家有关标准的要求对生产过程进行严格监控和管理，将事故对环境的风险减小到最低。 风险防范措施： 加强运行管理，定期检查调整炉内燃烧工况，保证锅炉完全燃烧，并及时修理锅炉本体漏风点，定期校验可燃气体报警器，保证完好。定期用检漏仪检测燃气管路。保证室内通风换气，备足灭火器、灭火砂等灭火工具。 加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程。对事故易发处按规定时间巡检，发现问题及早解决；该项目防火等消防安全措施必须到位。 天然气泄露，立即打开锅炉房所有门窗，关闭室外燃气总阀门，汇报值班干部。当天然气浓度较高时，严禁任何操作，严禁贸然进入，并到室外通知上游切断总燃气阀。在安全条件允许的情况下，进行强制通风，并防止火花产生。用可燃气体检漏仪检查管路漏点，待现场可燃气体浓度在20%以下时，值班干部组织抢修人员对泄漏点进行抢修，抢修人员穿防静电服，戴好防毒面具，使用防爆工具。 建设单位应严格按照国家有关标准的要求对生产过程进行严格监控和管理，认真落实本次环评提出的安全对策措施，在采取上述风险防范措施之后，该项目可能产生的环境风险处于可接受水平。 6、环境管理与监测计划 （1）环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。本项目在正式投产前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入生产。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 （2）监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。青岛宇阳橡胶有限公司现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据项目内容和企业实际情况，制定相应的监测方案。针对本项目排放的主要大气污染物颗粒物、SO2、NOx，噪声建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。具体监测项目、点位、频率见表29。 表29 技改项目监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测项目 监测频率 监测方式 废气 天然气锅炉排气筒 颗粒物、SO2、NOX 废气量、排放浓度 半年/次 委托监测 噪声 厂界四周外1m Leq（A） 等效连续A声级 季度/次 依托原有项目 （3）排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发 [1999]24 号和《排放口规范化整治技术》环发[1999]24 号文等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ①项目废气污染源排口主要为排气筒，排气筒均应按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 技改项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 7、环保投资分析 表30 环境保护投资估算 序号 环保设施内容 数量 投资估算(万元) 1 排气筒 15m 3 2 减噪设施 / 2 合计 / 5 8、环保设施“三同时”验收一览表 表31 环保设施“三同时”验收一览表 项目 污染源 污染物 环保设施及污染防治措施 验收内容 执行标准 废气 天然气锅炉排气筒 颗粒物 SO2 NOX 天然气锅炉加装低氮燃烧器降低氮氧化物的产生量，烟气通过一根15m高排气筒排放 风机、废气处理设备、排气筒高度、监测孔、达标排放 DB37/2376-2013 废水 锅炉排污水、树脂再生废水 CODCr SS 氨氮 锅炉定期排污水、树脂再生废水属于清净下水，吨罐储存，由汽车拉至周边较近的城镇污水处理厂，待2019年市政污水管网敷设，则直接排入市政污水管网，纳入青岛龙泉河污水处理厂 化粪池、吨罐管理台账，化粪池防渗处理，远期排放浓度 GB/T31962-2015 噪声 设备运行噪声 各设备下方安装减振垫；车间内设备合理分布；加强对机械设备的维修与保养；生产时关闭门窗；废气处理设备风机安装多孔吸声材料隔声罩，进出风段加消声器。 Leq（A） GB12348-2008 2类 固体废物 废离子交换树脂 委托有相应危险废物处理资质的单位上门外运处置 危废协议 100%处置 环境监测管理 排污（放）口规范化设置，管理文件，监测计划。废气：排气筒按照要求安装标志牌，预留监测采样口平台，设置环境保护图形标志；废水：化粪池做好防渗，按照要求设置明显标志；噪声：固定噪声源对厂界影响最大处，设置噪声监测点；固废：设置专用的贮存设施、堆放场地，在固废贮存场所设置醒目的环境保护标志牌 环境监测管理制度完善，符合相关要求 环境监测管理 9、建设项目三本账分析一览表 表32 全厂三本账分析一览表 单位：t/a 污染源 污染物 原有项目排放量 本项目 “以新带老”削减量 总排 放量 增减量变化 产生量 消减量 排放量 废气 SO2 0.336 0.00576 0 0.00576 2.48 0.00576 -0.33024 NOX 0.206 0.025344 0 0.025344 2.57 0.025344 -0.180656 颗粒物 0.066 0.002016 0 0.002016 0.18 0.002016 -0.063984 非甲烷总烃 4.5 0 0 0 0 4.5 0 颗粒物 0.2 0 0 0 0 0.2 0 废水 废水量 0 505 0 505 0 505 +505 CODCr 0 0.0384 0 0.0253 0 0.0253 +0.0253 SS 0 0.0768 0 0.0051 0 0.0051 +0.0051 氨氮 0 0.0096 0 0.0025 0 0.0025 +0.0025 固废 工业 固废 0 0.067 0.067 0 0 0 0

表33 项目污染物排放清单及环境管理要求一览表 类别 位置 污染源或 污染物 产生量（t/a） 污染物排放浓 度及排放量 总量控制 建议指标 污染防治设施 数量 管理要求 废气 有组织废气 燃烧废气排气筒 颗粒物 0.002016 9.40mg/m3，0.002016t/a / 低氮燃烧器+15m高排气筒 1套 SO2、NOX、颗粒物排放浓度均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“重点控制区”大气污染物排放浓度限值要求 SO2 0.00576 26.9mg/m3，0.00576t/a 0.00576 t/a NOX 0.025344 70.9mg/m3，0.025344t/a 0.025344 t/a 废水 锅炉排污水、树脂再生废水 废水量 505 / 锅炉定期排污水、树脂再生废水属于清净下水，吨罐储存，由汽车拉至周边较近的城镇污水处理厂，待2019年市政污水管网敷设，则直接排入市政污水管网，纳入青岛龙泉河污水处理厂 / 化粪池、吨罐管理台账，化粪池防渗处理，远期《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 CODCr 0.0384 50mg/L，0.0253t/a 0.0253t/a SS 0.0768 10mg/L，0.0051t/a / 氨氮 0.0076 5mg/L，0.0025t/a 0.0025t/a 噪声 设备运行 Leq（A） 声压级70~85dB（A） 厂界噪声叠加值53.04~55.51 dB（A） / 低噪声设备，加装减振措施，墙体隔声等 配套 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 固体废物 生产 废离子交换树脂 0.067 0 / 委托有相应危险废物处理资质的单位上门外运处置 / 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求

污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 1465 | 排放去向 | 直接 | 吨罐储存，待2019年管网接通后，排入市政污水管网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产废水排放量 | 505 |  | 间接 |  |
|  | 生活污水排放量 | 0 |  |  | 龙泉河污水处理厂 |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） |
|  | 锅炉排污水 树脂再生水 | CODCr SS 氨氮 | 0.0384 0.0768 0.0096 | 0.0253 0.0051 0.0025 |
| 废 气 | 工 艺 过 程 废气排放量 （标·立方米/年） | 214560 | 排气筒高度（米） | 15 |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） |
|  | 天然气锅炉 | SO2 | 0.00576 | 0.00576 |
|  |  | NOX | 0.025344 | 0.025344 |
|  |  | 颗粒物 | 0.002016 | 0.002016 |
| 废渣 | 主要污染物 | 排放去向 |
|  | 名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |  |
|  | 废离子交换树脂 | 0.067 | 0 | 委托有资质单位上门外运处置 |
| 噪声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB（A） |
|  | 锅炉、泵、风机等设备运行 | 70~85 |
| 其他 | 无 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编 号） | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 天然气锅炉 | 颗粒物 SO2 NOx | 天然气锅炉加装低氮燃烧器降低氮氧化物的产生量，烟气通过一根15m高排气筒排放 | 对大气环境影响很小 |
| 水 污 染 物 | 锅炉房 | CODCr SS 氨氮 | 锅炉定期排污水、树脂再生废水属于清净下水，吨罐储存，由汽车拉至周边较近的城镇污水处理厂，待2019年市政污水管网敷设，则直接排入市政污水管网，纳入青岛龙泉河污水处理厂 | 对水环境影响 较小 |
| 固 体 废 物 | 锅炉房 | 废离子交换树脂 | 委托有相应危险废物处理资质的单位上门外运处置 | 均得到有效处置，不产生二次污染 |
| 噪 声 | 采用基础减振、建筑物隔音、集中布置、绿化吸声等措施后厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会对周边环境造成明显影响。 |
| 其 他 | 无 |

污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量（1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老 削减量 （4） | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 0 | 505 | 0 | 0 | +505 | 505 |
| CODCr | 0 | 0.0384 | 0.0131 | 0 | +0.0253 | 0.0253 |
| 氨氮 | 0 | 0.0768 | 0.0717 | 0 | +0.0051 | 0.0051 |
| SS | 0 | 0.0096 | 0.0071 | 0 | +0.0025 | 0.0025 |
| 废气 | / | 376.816 | 0 | / | / | 376.816 |
| SO2 | 0.336 | 0.00576 | 0 | 0.336 | -0.33024 | 0.00576 |
| NOX | 0.206 | 0.025344 | 0 | 0.206 | -0.180656 | 0.025344 |
| 颗粒物 | 0.066 | 0.002016 | 0 | 0.066 | -0.063984 | 0.002016 |
| 工业 粉尘 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 非甲烷总烃 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 固体 废物 | 0 | 0.000067 | 0.000067 | 0 | 0 | 0 |

注：

- 单位：废气量 万标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

- （5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 项目营运过程中采取有效的措施，产生的污染物不会对周边的生态环境造成影响。厂区进行一定程度的绿化，这可以对因项目建设造成的生态环境方面的损失形成一定的补偿，降低项目建设对生态环境的影响。 从项目总体来看，该项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。

生态保护措施及预期效果 项目应加强绿化，在不同位置采取相应的绿化措施，如采取立体式绿化、加强清洁措施、除绿化带外其他地方均应采取地面硬化措施，改善和提高项目区的生态环境质量。 根据《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》(鲁环评函[2013]138 号)中的有关要求：在规划环评和建设项目环评文件中设置绿化专章。根据不同地域、不同行业的特点，提出相应的绿地规划或绿化工程方案。绿化要注重生态效应，根据生态承载力，合理搭配树种，注重速生与慢生、常绿与落叶树种的搭配，并进行适当密植。在环评管理过程中强化和细化各项绿化要求：加强企业厂区绿化、要因地制宜地选择污染物高耐受性植物，尽可能多种植乔木，沿厂界要设置乔木绿化带，努力把企业建在“森林”中。在严格管理，落实各项环保措施的情况下，可实现污染物达标排放，建立环境生态的良好平衡状态。

结论与建议

一、结论 1、项目概况 青岛宇阳橡胶有限公司位于青岛市黄岛区王台镇沙沟工业项目集中区，主要以天然胶、再生胶为主要原料，经称量配料、密炼、开炼、压出、压延、裁断、成型、硫化、修边检验、组装工序生产橡胶轮胎。 为贯彻城市建成区加快淘汰10t/h以下小型燃煤锅炉的规定，青岛宇阳橡胶有限公司拟将现有1台2t/h的燃煤锅炉淘汰，在原有锅炉房内，安装一台2MW的燃气锅炉及相关配套设施，锅炉投入使用后，主要为硫化工序供热。项目预计2018年9月投产运营，项目建成后，不新增产能，年生产橡胶轮胎1000万套，其中力车胎600万套、童车胎400万套。 2、产业政策符合性 技改项目为配套工程，符合国家和地方产业政策。 3、选址合理 项目位于青岛市黄岛区王台镇沙沟工业项目集中区。租赁胶南市黄山经济区管理委员会土地，项目所在地归济南军区青岛房地产管理分局所有，根据军队房地产租赁合同，可知项目租赁用途属于工业园，其选址建设符合国家土地使用政策和青岛市黄岛区土地利用总体规划。项目废水不会对漕汶河及其支流造成污染。 项目区域内基础设施条件较好，交通便利，适合建设项目运营。因此，项目选址合理。 4、环境现状结论 ①大气环境：项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ②声环境：项目所在区域声环境现状总体较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 ③地表水：项目所在区域地表水质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 ④地下水：项目所在地的地下水环境较好，地下水质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 5、施工期的环境影响结论 技改项目施工期主要是设备的安装与调试，对周围环境影响较小，此处不做分析。 6、营运期环境影响结论 1）大气环境影响分析 天然气锅炉燃烧废气，采用低氮燃烧技术（NOX的产生量可降低40%），天然气燃烧烟气经15m高排气筒排放。燃烧废气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区大气污染物排放浓度限值，对项目周边大气环境影响较小。 2）水环境影响分析 项目营运期废水主要是锅炉定期排污水、树脂再生废水。 锅炉定期排污水、树脂再生废水水质较洁净，属于清净下水，吨罐储存，由汽车拉至周边较近的城镇污水处理厂，待2019年市政污水管网敷设，则直接排入市政污水管网，纳入青岛龙泉河污水处理厂。对周围水环境影响较小。 3）声环境影响分析 项目全部设备置于室内，厂区通过合理布局，设备安装防振垫，锅炉房墙体隔音可降低25dB（A）以上。采取以上措施后，预计厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对环境的影响甚小。 4）固体废物影响分析 技改项目营运期固废主要是废离子交换树脂，属于危险废物，暂存于危险废物暂存间，委托有相应危险废物处理资质的单位上门外运处置。经采取上述措施后，项目固废均可得到有效处置，符合环保要求，不会对周围环境噪声不良影响。 7、风险评价 该项目建设单位将严格按照国家有关规范标准的要求，认真落实本次环评提出的对策措施，在采取以上风险防范措施之后，环境风险事故对周围环境的影响在可接受范围内。 二、措施与建议 项目的环保措施要与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展。 1、做好生产设备的基础减振和隔音处理，集中布置产噪设备，保证厂界噪声达标排放。 2、切实落实本报告提出的各项污染防治措施； 3、应重视建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。 4、加强绿化，美化城市生活环境。 综上所述：在确保各项污染防治措施及建议落实到位的情况下，本项目运营后厂界噪声达标，废气得到有效处理，固体废物处理去向明确，不会造成二次污染。因此，从环境效益、经济效益与社会效益三统一的角度出发，该项目的选址及建设是可行的。

# Text boxes

新鲜水

960

回流8640

25

1440

9600

硫化工序

锅炉

阳离子交换树脂

新鲜水

480

25

吨罐储存，定期外运至市政污水管网处排放，待2019年市政污水管网敷设，接入市政污水管网，排入青岛龙泉河污水处理厂。

新鲜水

回流8640

960

25

1440

9600

硫化工序

锅炉

阳离子交换树脂

480

25

吨罐储存，定期外运至市政污水管网处排放，待2019年市政污水管网敷设，接入市政污水管网，排入青岛龙泉河污水处理厂。

100

新鲜水2370

冷却循环补充用水

100

80

晾胶池补充用水

80

112.5

经化粪池处理外运用作农田堆肥；待2019年市政污水管网敷设，接入市政污水管网，排入青岛龙泉河污水处理厂。

750

生活用水

637.5

天然胶、再生胶

密 炼

开 炼

成 型

硫 化

修边、检验

组 装

原辅料

称量、配料

帘子线

压 延

裁 断

入 库

内胎、轮圈

（外购）

钢丝圈

压 出

G1、S1

G2

G3

G4

G5

G6

S2

S3

图例：

G — 废气

S — 固废

W —废水

燃煤锅炉

蒸 汽

G7、S4、W1

天然气

蒸汽

15m高

排气筒

硫化工序

天然气锅炉

低氮燃烧器