建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项目名称:         新能源专用车生产、改装与销售项目

建设单位(盖章):       山东中汽联大客车有限公司

编制日期:   2019年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新能源专用车生产、改装与销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山东中汽联大客车有限公司 |
| 法人代表 | 陈昌金 | 联系人 | 王勇 |
| 通讯地址 | 青岛西海岸新区隐珠街道办事处胶州湾西路1577号 |
| 联系电话 | 18866778899 | 邮政编码 | 266400 |
| 建设地点 | 青岛西海岸新区隐珠街道办事处胶州湾西路1577号 |
| 立项审批 部门 | 青岛西海岸新区行政审批服务局 | 批准 文号 | 2019-370211-36-03-000003 |
| 建设性质 | 新建 □改扩建 □技改 | 行业类别 及代码 | [C3630]改装汽车制造 |
| 占地面积（m2） | 66666.67 | 绿化面积 （m2） |  |
| 总投资 （万元） | 54500 | 其中：环保投资（万元） | 155 | 环保投资占总 投资比例（%） | 0.28 |
| 评价经费 （万元） | 1.2 | 预期投 产日期 | 2020.5 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 项目由来 山东中汽联大客车有限公司拟投资54500万元，利用位于青岛西海岸新区隐珠街道办事处胶州湾西路1577号的自有厂区，建设新能源专用车生产、改装与销售项目。项目所在厂区占地面积66666.67m2，规划建筑面积172020.15m2（其中厂区内西侧3栋现有车间为本项目所用车间，建筑面积约23220 m2；东侧目前为空地，企业拟建4栋多层建筑，规划建筑面积约148800.15 m2，目前具体规划及用途尚未确定，本报告暂不进行评价，待后期规划确定后，按照环保部门要求另行申报）。生产规模为年产改装专用车3000台。项目预计2020年5月建成投产。 山东中汽联大客车有限公司曾于2014年7月，委托原青岛市环境保护科学研究院编制了《山东中汽联大客车有限公司年产400台双模硫化机等橡胶机械建设项目环境影响报告表》，并于2014年8月取得原青岛市环境保护局黄岛分局的批复（青环黄审[2014]250号）。但此后由于公司决策发生变化，该项目至今尚未动工建设，且今后亦不会再建设此项目，即此项目已作废。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令[2017]第682号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日）（生态保护部令第1号，2018年4月28日修订）中“二十五汽车制造业 71、其他”的有关规定，本项目需进行环境影响评价，编制环境影响评价报告表，建设单位委托我单位承担项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关资料，编制了环境影响评价报告表。 政策符合性分析 （1）产业政策符合性 项目所属行业为[C3630]改装汽车制造，主要产品为环卫车，包括洒水车、侧挂桶式垃圾车、勾臂垃圾车，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》的“限制类 十一、机械 11、仓栅车、栏板车、自卸车和普通厢式车等普通运输类专用汽车和普通运输类挂车企业项目”，亦不属于“淘汰类”中的项目，为“允许类”项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中限制类和禁止类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，项目已在青岛市投资项目在线审批监管平台进行备案（项目统一编码：2019-370211-36-03-000003），符合国家产业政策。 （2）土地利用规划符合性分析 项目位于青岛西海岸新区隐珠街道办事处胶州湾西路1577号，该地块已于2007年取得土地证（南国用（2007）第G102306号），用地性质为工业用地。根据《青岛西海岸新区总体规划（2018-2035年）》，项目所在地规划为工业用地，符合西海岸新区总体规划。项目所在地与《青岛西海岸新区总体规划（2018--2035年）》相对位置关系见附图1。 （3）选址合理性分析 项目位于青岛西海岸新区隐珠街道办事处胶州湾西路1577号，根据《青岛市人民政府关于印发青岛市饮用水水源保护区划的通知（青政发[2014]30号）》、《青岛西海岸新区管委青岛市黄岛区人民政府关于印发黄岛区饮用水水源保护区划的通知（青西新管发[2016]3号）》和《青岛市水功能区划》（青政办发[2017]8号），本项目不位于地表水和地下水源地饮用水源区范围内，周边无省级或市级重点文物保护单位。综上，本项目选址可行。 （4）三线一单符合性分析 ①生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》：根据生态系统服务功能保护的重要程度及保护和管理的严格程度，对生态保护红线区实行分类管控。Ⅰ类红线区是生态保护红线的核心，除必要的科学研究、保护活动外，需按相关法律、法规严格控制其他开发建设活动；Ⅱ类红线区按照生物多样性维护、水源涵养、土壤保持和防风固沙等主导生态功能，结合现有各类禁止西海岸新区现行相关法律法规及管理规定，实行负面清单管理制度，严禁有损主导生态系统服务功能的开发建设项目。根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)图集》，所在位置不在生态保护红线范围内，不违反《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》相关规定，项目用地与各生态保护红线范围相对位置关系见附图2。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；项目周边地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区标准。该项目废气、废水、噪声均达标排放；固废分类处置，对周边环境影响较小。该项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境影响较小，即该项目的建设满足环境质量底线标准要求。 ③资源利用上线 该项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低，不超出当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 目前，项目所在区域暂无明确的环境准入负面清单，项目属于改装汽车制造行业，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此项目应为环境准入允许类别。 综上所述，该项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 （4）项目废气污染防治相关规范、技术导则的符合性分析 项目与废气污染防治相关规范、技术导则的符合性分析见表1。 项目与废气治理相关规范、技术导则的符合性分析一览表 规范 相关要求 符合情况 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121号 加大工业涂装VOCs 治理力度。全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs 排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs 排放控制。重点地区力争2018 年底前完成，京津冀大气污染传输通道城市2017 年底前基本完成。 1、项目表面涂装所用原料为水性漆，VOCs含量较少，可从源头实现减排目的。 2、项目采用涂装效率较高的静电喷涂工艺，采用“两喷一烘”，喷漆废气经过滤棉除漆雾后，与晾干/烘干废气一起进入一套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧” 装置处理，最终通过15m高的P3排气筒排放。废气收集效率不低于90%，净化效率不低于90%。符合要求。 3、项目VOCs有组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表1中“特殊用途汽车”要求，无组织排放厂界浓度执行《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表2中标准，并落实《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》。符合要求。 4、企业按照环境监测管理规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。 5、按要求进行验收并按要求向环保部门进行VOCs 排污申报登记。 6、项目废活性炭等按照相关要求规范处置。 《山东省“十三五”挥发性有机物 污染防治工作方案》鲁环发〔2017〕331号 （2）汽车制造行业。推进整车制造、改装汽车制造、汽车零部件制造等领域VOCs排放控制。推广使用高固体分、水性涂料，配套使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；推广静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；配置密闭收集系统，整车制造企业有机废气收集率不低于90%，其他汽车制造企业不低于80%；对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施，对烘干废气建设燃烧治理设施，实现达标排放。 青岛市打赢蓝天保卫战作战方案2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年) 开展VOCs排放源清单调查，全面掌握VOCs排放与治理情况，编制VOCs污染治理三年计划。到2020年，全市VOCs排放总量较2015年下降30%以上。 严格落实国家有关石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，执行泄漏检测与修复(LDAR)标准、VOCs治理技术指南要求。开展焚烧行业VOCs等污染物排放情况调查，完善管控政策。委托技单位开展餐饮油烟、干洗、汽修喷涂、装饰、装修等生活消费领域剂使用环节VOCs排放调查。加强VOCs排放源和治理效果的监管及信息公开管理。 《青岛市重点行业挥发性有机物污染治理技术导则(试行)》(青环发[2015] 74号) 一、原辅材料及工艺、装备、储存要求 根据不同行业，强制或推荐使用环保型涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料，生产工艺和设备应当与使用的环保型原辅材料相配套，有机原料应密闭储存，沸点低于45℃的甲类液体应采用压力储罐储存，废气要进行收集处理，从源头控制挥发性有机物(VOCs)废气的产生和无组排放。 二、废气收集基本要求 所有产生VOCs污染的生产工艺装置须采用密闭化的生产系统或设立局部气体收集系统，封闭一切不必要的开口，尽可能减少VOCs废气排放筒数量，同类废气排放筒要合并，废气统一收集，分类集中处理。 三、废气处理技术要求 鼓励回收利用VOCs废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理确保VOCs去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs净化处理率不低于90%，其他行业净化处理率原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择。 二、各行业政治要求 （二）表面涂装行业 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），C21家具制造业、C2223加工纸制造(涂布纸)、C33金属制品制造、C34通用设备制造业、C35专用设备制造、C36汽车制造、C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、C38电气机械及器材制造(不含C3825光伏)、C40仪器仪表制造业、C43金属制品、机械和设备修理业和O8011汽车修理与维护业等行业的表面涂装工序参照执行。 1.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，环保型涂料使用比例达到50%以上，新建机动车制造与维修涂装项目，低VOCs含量涂料占总涂料使用量比例不得低于80%。 2.推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，推广汽车行业先进涂装工艺技术的使用，优化喷漆工艺与设备，小型乘用车单位涂装面积的挥发性有机物排放量控制在35克/平方米以下。 3.喷漆室、流平室和晾干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。 4.烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。 5.喷漆废气宜在高效除漆雾的基础上采用吸附浓缩+焚烧方式处理，宜采用干式过滤高效除漆雾，也可采用湿式水帘+多级过滤除湿联合装置。规模不大、不至于扰民的小型涂装企业也可采用低温等离子技术、活性炭吸附等方式净化后达标排放。 6.使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施，有机废气净化率达到90%以上。 7.溶剂储存可参考"间歇生产的化工、医化行业"相关要求 青岛市环境保护委员会办公室关于印发青岛市工业企业挥发性有机物污染防治规划(2018-2020年)的通知青环委办发〔2018〕34号 （二）深化工业源VOCs治理3.工业涂装行业 加强源头控制。根据涂装工艺的不同，推广使用水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料等环境友好型涂料，从工艺的源头减少原辅材料 VOCs 含量，实现减排目的。 规范原辅料储存、转运、使用、回收，加强生产过程控制。 完善 VOCs 废气收集。所有产生 VOCs 污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统。严格执行废气分类收集，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理。收集系统能与生产设备自动同步启动，涂装工艺设计及废气收集应注意满足安全作业相关规定。采用排风罩收集，排风罩涉及应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，确保废气收集效率；采用整体密封生产线，密封区域内换风次数原则上不少于 20 次/小时；采用车间整体密封换风，车间换风次数原则上不少于 8 次/小时；所有产生 VOCs 的密闭空间应保持微负压。 提升VOCs 废气治理水平。调配、涂装及干燥废气应根据废气中污染物特征、风量等参数选择适宜的处理技术。喷涂废气应优先设置有效的漆雾处理装置，鼓励采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤除湿联合装置、静电漆雾捕集等先进除漆雾装置。湿式水帘应满足《环境保护产品技术要求湿法漆雾过滤净化装置》（HJ/T388-2007）要求。使用溶剂型涂料的生产线，喷涂废气处理技术应满足《涂装作业安全规程有机废气净化装置安全技术规定》（GB20101-2006）要求。在污染物总量规模不大且浓度低、周边环境不敏感的情况下也可采用低温等离子法、光催化氧化法等技术联合吸附或吸收等废气处理组合工艺；烘干类废气宜采用催化燃烧法单独处理，在保证安全、有设备条件的基础上，可考虑作为烘干供热设备油/气焚烧的空气补风，直接燃烧处理。妥善、及时处置次生污染物，水帘机的除漆雾废水应定期更换，废水应采用密闭管道收集处理至达标排放，漆渣应按照危险废物处置；更换产生的废过滤棉、废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。应在废气处理设施进、出口分别设置采样口及采样监测平台，采样孔、点数目和位置应按GB/T16157和 HJ/T75、HJ/T76、HJ/T373、HJ/T397 等的规定设置。废气经处理后，其中苯、甲苯、二甲苯和 VOCs 等各项指标应满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5—2018）中最高允许排放浓度限值、最高允许排放速率限值及无组织排放限值等相关要求。 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号 工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾(风)干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾(风)干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾(风)干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。 （6）《山东省生态环境厅关于印发山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定的通知》（鲁环发[2019]134号）符合性分析 本项目不位于地表型饮用水源地准保护区、自然保护区等敏感区域内，废水排放量2.975m3/a，废水经经市政管网进入青岛胶南中科成污水净化有限公司处理；排气筒高度为15m，排气筒VOCs最高排放速率0.44kg/h，排气量20000 m3/h。目前建设单位尚未列入青岛市重点排污单位名单，根据《山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定》中“第三条 （九）排气筒 VOCs 排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于0.5千克/小时或者排气量大于 10000立方米/小时的固定排放源”，项目喷漆线配备的P3排气筒应根据生态环境保护部门适时安装在线监控设备，并与环保部门联网。 编制依据 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）； 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令(2017)第682号）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（环境保护部令第44号，2017年9月1日起施行）； 《产业结构调整指导目录（2019年本）》； 《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日起施行)； 《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修订版)； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修订)； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日修订)； 《山东省大气污染防治条例》（2016年7月22日山东省十二届人大常务委员会第二十二次会议通过）； 《山东省水污染防治条例》(2018年12月1日施行)； 《山东省环境噪声污染防治条例》及其修改单； 《山东省2013-2020年大气污染防治规划》（鲁政发〔2013〕12号）； 《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》； 《青岛市大气污染防治条例》(2001年5月19日实施)； 《青岛市“十三五”生态环境保护规划》(2017年2月21日)； 《青岛市胶州湾保护条例》(2014年3月28日青岛市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过)。 《青岛市重点行业挥发性有机物污染治理技术导则（试行）》（青环发[2015]74号）； 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； 《建设项目危险废物环境影响评价指南》； 《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市饮用水水源保护区划区划的通知》，青政发[2014]30号； 《青岛市人民政府办公厅关于调整青岛市水功能区划的通知》，青政办发[2017]8号； 《青岛西海岸新区管委青岛市黄岛区人民政府关于印发黄岛区饮用水水源保护区划的通知》（青西新管发〔2016〕3号）。 项目概况 （1）地理位置及厂区平面布置 项目位于青岛西海岸新区隐珠街道办事处胶州湾西路1577号，所在厂区北侧为中金辐照股份有限公司青岛分公司及青岛超凌顺机械制造有限公司，西侧及东侧均为空地，南侧隔胶州湾西路为空地。项目具体地理位置见附图3，项目周边情况及大气、土壤监测点位见附图4，项目敏感目标分布及大气评价范围见附图5。 项目厂区内东侧为预留发展用地，西侧建有3栋车间，由北向南依次为1#、2#、3#车间，其中1#车间为机加工车间，2#车间为喷漆、装配车间，3#车间为装配车间，项目所在厂区平面布置图见附图6，1#车间平面布置图见附图7-1，2#车间平面布置见附图7-2，3#车间平面布置图见附图7-3。 （2）工程内容 项目总投资54500万元，所在厂区占地面积66666.67m2，规划建筑面积172020.15 m2，预计2020年5月建成投产。项目为改装专用车生产（产品主要为环卫车），即外购二类汽车底盘（包括驾驶室、发动机、传动系、行驶系、转向系、制动系、车架及主要电器），厂内制作部分主要为环卫车上装部分，即车架、垃圾箱的加工制作，主要工序为下料、焊接、抛丸、涂装、装配等。工程组成一览表见表2。 项目工程组成一览表 工程 组成 建设内容 主体 工程 1#车间 1F，建筑面积约7740m2，内设下料、折弯、机加工、焊接等设备 2#车间 1F，建筑面积约7740m2，内设1条喷漆线，及焊接、装配工位 3#车间 1F，建筑面积约7740m2，主要为装配车间 辅助 工程 办公室 位于3#车间，主要用于日常办公 公用 工程 给水 项目用水主要为调漆用水、职工生活用水，来自市政自来水管网 排水 项目调漆用水直接随漆料进入生产线，全部损耗不排污；职工生活污水经市政污水管网，排入青岛胶南中科成污水净化有限公司处理 供电 项目用电由青岛西海岸新区供电部门统一供给 制冷供暖 生产车间不制冷供暖，办公室采用分体空调 环保 工程 废气 （1）切割粉尘、焊接烟尘经移动式集气罩收集，进入布袋除尘器处理后，通过15m高的P1排气筒排放；（2）抛丸粉尘经设备自带的集气管道收集进入布袋除尘器处理后，通过15m高的P2排气筒排放；（3）喷漆废气先经喷漆房配备的过滤棉截留漆雾后，与晾干/烘干废气一起引风至同1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”进行净化，处理后的尾气通过15m高的P3排气筒排放；（4）天然气加热炉采用低氮燃烧技术，燃料燃烧废气通过15m高的P4排气筒排放。（5）2#、3#车间焊接烟尘经移动式除尘器处理后，与车间无组织排放。 废水 项目调漆用水直接随漆料进入生产线，全部损耗不排污；职工生活污水经市政污水管网，排入青岛胶南中科成污水净化有限公司处理。 噪声 合理布局，选用低噪声设备，并采取隔声减振措施 固废 金属下脚料、废金属屑、布袋除尘器收尘外收综合利用；废过滤棉、水性漆渣均委托专门的固废处置公司清运；水性漆废包装桶收集后外售处理。废活性炭，废催化剂，废润滑油，废液压油，润滑油、液压油废包装桶，均委托有危险废物处理资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。 项目新建 1 座危废暂存间，位于3#厂房内西北角，面积约 150m2。 （3）生产规模 项目生产规模为年产改装专用车3000台，具体产品方案见表3。 项目产品方案一览表 序号 产品名称 总重量 产量 1 侧挂桶式垃圾车 4495kg 500台/a 2 7500kg 500台/a 3 勾臂式垃圾车 3500kg 500台/a 4 压缩式垃圾车 8000kg 500台/a 5 吸污车 4500kg 500台/a 6 吸粪车 8280kg 500台/a （4）项目主要原辅材料 a. 项目原辅材料用量 项目主要原辅材料使用情况见表4，原料中水性漆成分详见表5。 项目主要原辅材料一览表 序号 原料 用量 形态 包装方式 厂区最大储存量 1 二类汽车底盘 3000辆/a 固体 / 50辆 2 钢板 2748t/a 固体 卷装 100t 3 钢管 528t/a 固体 散装 20t 4 槽钢 60t/a 固体 散装 5t 5 圆钢 20t/a 固体 散装 1t 6 焊丝 100t/a 固体 散装 5t 7 水性底漆 35t/a 液体 桶装 10t/a 8 水性面漆 43t/a 液体 桶装 10t/a 9 天然气 30万m3/a 气体 来自市政天然气管道，厂区不储存 b. 项目喷涂面积及漆料用量核算 项目喷涂面积核算见表5。 项目喷涂面积一览表 序号 产品名称 总重量 单台车 喷涂面积 产量 总喷涂面积 1 侧挂桶式 垃圾车 4495kg 75m2 500台/a 37500m2 2 7500kg 90m2 500台/a 45000m2 3 勾臂式垃圾车 3500kg 18m2 500台/a 9000m2 4 压缩式垃圾车 8000kg 90m2 500台/a 45000m2 5 吸污车 4500kg 35m2 500台/a 17500m2 6 吸粪车 8280kg 55m2 500台/a 27500m2 喷涂面积合计 181500m2 项目产品均需喷1遍底漆、1遍面漆，根据企业提供资料，底漆喷涂厚度约60-80μm，面漆喷涂厚度约80μm，附着率按65%计。 根据《涂装技术实用手册》（叶扬详主编，机械工业出版社出版），漆喷涂量计算公式： m=ρδS×10-6/(NVε) 其中：m—漆用量(t/a)； ρ—漆密度，单位：g/cm3； δ—涂层厚度(μm)； S—涂装面积(m2)； NV—漆中的体积固体份(%)； ε—上漆率。 漆料用量核算见表6。 项目漆料用量一览表 序号 漆密度 涂层厚度 总喷涂面积 漆料固体分含量 固体分附着率 漆料总用量 底漆 1.35g/cm3 60μm 181500m2 65% 65% 35t 面漆 1.15g/cm3 80μm 181500m2 60% 65% 43t c. 项目所用漆料成分 项目所用漆料成分见表7。 项目所用漆料成分表 名称 主要成分 含量范围（%） 水性环 氧底漆 固体分 钛白粉、硫酸钡、磷酸锌、环氧树脂等 40~65 挥发分 二丙二醇甲醚、二丙二醇丁醚 0.5~8 水 25~35 水性聚氨酯面漆 固体分 聚氨酯树脂、钛白粉等 40~60 挥发分 二甲基乙醇胺、二丙二醇甲醚、乙二醇丁醚、丙二醇丁醚、轻芳烃溶剂油（100#）、1-(甲基)-8-(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶)癸二酸酯（光稳定剂） 3.7~15 水 25~35 项目主要原辅材料简介： ①水性环氧底漆：以水性环氧树脂体系为基料，加入颜料、添加剂和固化剂，经一定工艺过程制成的涂料。环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构。根据分子结构和分子量大小的不同其物态可从无臭无味、黄色透明液体到固体。溶于丙酮、乙二醇等。环氧漆具有附着力强，耐化学品性、防腐性、耐水性、热稳定性和电绝缘性优良，广泛用于各类钢结构，大型机械设备等防锈涂装。 ②水性聚氨酯面漆：成分包括主漆和其他添加剂。该种漆料固含量高，涂刷面积大，漆膜干燥快，施工方便。而且具有低毒性，皮肤接触可导致皮肤刺激不适和发疹，眼睛接触可导致眼睛刺激不适、流泪或视线模糊，呼入可导致上呼吸道刺激、咳嗽与不适，如恶心、头痛或虚弱。适用于船舶、桥梁、石油机械、化工设备及其他钢结构制品的户外设施。 ③二类汽车底盘：指只缺少车厢系统总成的汽车，有驾驶区和车前仪表、操作系统等零件，可以行驶。 （5）项目主要设备 项目主要生产设备见表8。 项目主要生产设备一览表 设备名称 型号 单位 数量 备注 板材开平线 / 台 1 1#车间设备 精细化等离子切割机 / 台 1 剪板机 2.5m 台 1 3m 台 1 4m 台 1 10m 台 1 折弯机 2.5m 台 1 3.2m 台 1 4m 台 1 10m 台 1 卷筒机 / 台 1 冲床 / 台 1 摇臂钻 / 台 2 带锯床 / 台 2 仿形式切割机 / 台 1 滚梁机 / 台 1 焊机 / 台 20 喷漆线 （1条） 喷漆室 / 个 3（2用1备） 2#车间设备 烘干室 / 个 2（1用1备） 天然气加热炉 / 台 2 焊机 / 台 4 装配线 / 条 4 3#车间设备 焊机 / 台 2 抛丸机 / 台 1 位于1#、2#车间中间的抛丸室内 公用工程 给水 项目营运期用水来自市政自来水管网，项目用水主要为水性漆调漆用水及职工生活用水。 排水 项目营运期调漆用水直接随漆料进入生产线，全部损耗不排污；职工生活污水经市政污水管网排入青岛胶南中科成污水净化有限公司处理。 供电 项目用电由青岛西海岸新区供电部门统一供给。 （4）消防 按消防的有关规定要求于厂区内设置多处手提灭火器等防火设施。 （5）储运 原料运输均采用汽车运输的方式入厂。危险废物暂存间位于3#车间内西北角。 （6）职工住宿、就餐 项目职工人数70人，年工作300天，实行单班8小时工作制，年工作时间2400小时。 |
| 与本项目有关的污染情况及主要环境问题： 山东中汽联大客车有限公司曾于2014年7月，委托原青岛市环境保护科学研究院编制了《山东中汽联大客车有限公司年产400台双模硫化机等橡胶机械建设项目环境影响报告表》，并于2014年8月取得原青岛市环境保护局黄岛分局的批复（青环黄审[2014]250号）。但此后由于公司决策发生变化，该项目至今尚未动工建设，且今后亦不会再建设此项目，即此项目已作废。因此该项目为新建项目，不存在与该项目有关的原有污染情况。 项目厂房现状见下图。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1. 地质、地貌 西海岸新区地质构造上属于鲁东地质次一级改造单元，其断裂构造线主要为东北向。出露地表的岩石有变质岩、岩浆岩和沉积岩，风河下游为松散岩层。 西海岸新区属于临沭断裂带内的沭东沿海低山丘陵区，地势由西北向东南倾斜，全市共分为裸岩地、低山丘陵地、沿河平地和沿海低地4个地貌类型。全市最高处为北部的小珠山，海拔724m。 2. 气候、气象特征 青岛西海岸新区地处北温带季风区域内，暖温带半湿润大陆性气候，空气湿润，雨量充沛，温度适中，四季分明，有明显的海洋气候特点，具有春寒、夏凉、秋爽、冬暖的气候特征，是天然的避暑胜地。多年平均气温12.7℃，极端高气温38.9℃，极端低气温-16.4℃。全年8月份最热，平均气温25.1℃；1月份最冷，平均气温-1.2℃。年平均降雨量775.6mm，年降水量最多为1353.2,mm，最少仅407mm。年平均风速为4.9-5.3m/s，以东南风为主导风向。 3. 水文条件 青岛西海岸新区属东南沿海水系，均为季节性河流。水资源总量为2.5211亿m3（重复量0.5673亿m3），其中地表水资源总量为1.6879亿m3，地下水资源总量为1.4055亿m3。有风河、白马河、吉利河等几大水系，其中流域面积大于100平方公里的河流有风河、横河、吉利河、白马河、甜水河、洋河、漕汶河和胶河。这些河流均为季风区雨源型河流，位于山区，自成流域体系，源短流急，除胶河外均单独入海，汛期河水暴涨暴落，汛后基本断流。 4. 植被、生物多样性 青岛西海岸新区地处山东半岛西南隅，胶州湾畔，属温带落叶阔叶林区，雨量充沛、四季分明，适合多种动植物生长。动、植物为我国华北地区农业生态系统的常见种类，山丘植被为常绿针叶林、落叶阔叶林；平原为草甸植被。野生动物有野兔、蛇、麻雀、喜鹊等。无珍稀、濒危物种存在。

5. 项目所在区域市政基础设施配套情况 本项目位于青岛西海岸新区隐珠街道办事处胶州湾西路1577号。所在区域市政基础设施情况有： 市政给水管网配套完善，项目用水由市政自来水管网统一供给。 项目采取污水采取雨污分流制，雨水进入市政雨水管网，项目营运期调漆用水直接随漆料进入生产线，全部损耗不排污；职工生活污水经市政污水管网排入青岛胶南中科成污水净化有限公司处理。 市政供电线路完善，生产用热采用天然气锅炉。 2. 评价区域环境功能区划 本项目所在区域的环境空气划为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准； 项目区域内的地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）2018年环境质量报告 ①2018年区域环境空气质量 根据《2018年青岛市生态环境状况公报》，西海岸新区 2018年环境空气主要污染物监测结果统计见下表。 西海岸新区2018年环境空气主要污染物监测结果统计 单位：ug/m3 行政区 SO2 NO2 CO mg/m3 O3 PM10 PM2.5 西海岸新区 10 31 1.4 154 72 34 2018年，全市环境空气质量总体呈持续改善趋势。PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3同比分别改善8.1%、5.3%、28.6%、6.1%、10.5%，CO浓度基本持平。PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM2.5超出二级标准。PM10、PM2.5、SO2、NO2浓度均为2013年以来最好水平，且SO2、NO2连续三年稳定达到国家一级标准。市区空气质量优良率85.3%，同比增加6.7个百分点，为2013年以来最好水平。总体来看，2018年为自2013年实施《环境空气质量标准》(GB3095-2012)以来空气质量最好的年份。 ②环境空气质量区域达标判断及整体变化情况分析 2018年环境空气质量监测结果表明，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。 2018年期间青岛市环保局黄岛分局积极开展大气污染综合整治，一是排查整治“散乱污”企业，按照“两断三清”要求，依法淘汰取缔“散乱污”企业；二是整治燃煤污染，强化重点燃煤企业污染防治设施运行监管，实施现场监察和在线监控，对不符合环保要求、超标排放的燃煤设施，依法拆除或治理；三是推进工业污染综合防治，对2000个密封点以上的有机化工企业，进行首轮泄漏检测与修复；开展石化企业专项执法，检查有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业企业。四是防治油气污染，对全市加油站实行油气二级回收；五是控制农作物秸秆焚烧，通过加大宣传，落实监管责任，引导秸秆综合利用；六是整治扬尘污染，采取部门联合执法等措施，依法拆除城区路边石材加工企业，规范、清理城区露天烧烤摊点等。 青岛市及西海岸新区2019年未制定环境质量改善目标，但为持续改善西海岸新区环境空气质量，2018年11月1日青岛西海岸新区管委印发《青岛西海岸新区打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》(青西新管发〔2018〕73号)。 综上分析，所在区域环境空气质量整体呈逐步改善趋势。 补充监测 ①监测因子 特征因子：VOCs ②监测时间和频次 监测时间：2019年10月15日~10月21日监测。 监测频次：VOCs连续监测7天，每天采样4次，具体采样时间为北京时间02：00、08：00、14：00、20：00，每次采样60分钟。监测时同步观测气温、气压、风速、风向、总云量、低云量等气象资料。 ③测点布设 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，在项目厂址位置布设大气监测点。大气监测点位置见附图4。 ④评价标准 VOCs参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“TVOC”8小时平均浓度的2倍（1.2mg/m3）。 ⑤监测结果 监测结果见表10。 评价区大气监测项目统计结果 单位：mg/m3 点位 项目 1小时平均浓度 浓度范围（mg/m3） 超标率 超标倍数 项目厂址位置 VOCs 0.0155~0.0787 0 0 表8监测结果显示，监测期间，监测点位的VOCs 1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“TVOC”8小时平均浓度的2倍（1.2mg/m3）。 2、声环境质量现状 项目所在区域声环境现状总体较好，项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 3、地下水环境质量现状 项目所在区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 4、土壤环境质量现状 ①监测因子 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中所列的45项基本项目。 ②监测时间和频次 采样时间：2019年10月15日 监测频次：监测一次。 ③测点布设 按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，项目土壤评价等级为二级，根据（HJ964-2018）表5、表6，结合厂址特征在厂区内布设4个监测点位，包括1个表层样点，3个柱状样点；厂区外取2个表层样点，点位分布见附图4。点位布设见表11。 项目土壤环境质量监测点位分布一览表 序号 位置 采样深度 1# 1#厂房东侧 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取一个土样 2# 1#厂房东侧 3# 1#厂房东侧 4# 2#厂房南侧 0-0.2m取样 5# 厂区外北侧 6# 厂区外西侧 ④评价标准 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。 ⑤监测结果 所有监测点位镉、汞、砷、铅、铜、镍、1,2,3-三氯丙烷检出，其余监测项目均未检出，检出的项目均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，项目所在地土壤质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于青岛西海岸新区隐珠街道办事处胶州湾西路1577号，项目周围环境空气、声环境保护目标主要为附近村庄，项目主要环境保护目标为： 项目主要环境保护目标 环境 要素 环境保护对象 方位 与本项目厂 区最近距离（m） 环境功能 大气 环境 大庄村 N 810 GB3095-2012二级标准 郭家小庄村 N 1800 郭家河岩村 N 2090 崔家庄村 NW 1560 曹戈庄村 SW 840 辛庄村 SW 2060 松园村 SW 1750 东岳路小学 SW 1500 金珠花园 SW 1730 琅琊台家园 SW 2060 东新村 S 1150 阳光壹号小区 SE 1250 天一畔城小区 SE 1940 玫瑰庄园小区 SE 2090 天一波尔卡小区 SE 2380 天一锦城小区 SE 2230 西卢家小区 SE 2550 山兴花园小区 SE 2630 卢河水岸小区 E 1680 尹家大庄村 NE 900 陈家庄村 NE 1670 地下水 项目区域地下水 / / GB/T 14848-2017中III类标准 声环境 厂界外200m范围 / / GB 3096-2008中3类区标准 土壤 项目厂区0.2km范围 / / GB36600-2018表1中第二类用地筛选值

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目环境空气质量常规因子SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体标准值见表13。 环境空气质量标准（二级标准） 污染物 取值时间 单位 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 μg/m3 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 24小时平均 μg/m3 150 1小时平均 μg/m3 500 NO2 年平均 μg/m3 40 24小时平均 μg/m3 80 1小时平均 μg/m3 200 CO 24小时平均 μg/m3 4 1小时平均 μg/m3 10 O3 日最大8小时平均 μg/m3 160 1小时平均 μg/m3 200 PM10 年平均 μg/m3 70 24小时平均 μg/m3 150 PM2.5 年平均 μg/m3 35 24小时平均 μg/m3 75 2. 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中的3类标准，具体标准值见表14。 环境噪声限值 声环境功时段 能区类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 3类 65 55 3. 项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848 -2017）中的Ⅲ类标准，标准值见表15。 地下水质量标准（Ⅲ类） 单位：mg/L，pH除外 序号 项目 标准值 1 pH 6.5~8.5 2 溶解性总固体 ≤1000 3 亚硝酸盐 ≤1.00 4 硝酸盐 ≤20.0 5 氨氮 ≤0.5 6 硫酸盐 ≤250 7 氯化物 ≤250 8 挥发性酚类 ≤0.002 9 氟化物 ≤1.0 10 铁 ≤0.3 11 锰 ≤0.1 12 总大肠菌群（CFU/100mL） ≤3.0 13 总硬度 ≤450 14 细菌总数（CFU/mL） ≤100 4. 项目所在地土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，详见表16。 土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg 序号 项目 标准限值 备注 重金属和无机物 1 砷 ≤60 （GB36600-2018）表1第二类用地筛选值 2 镉 ≤65 3 铬（六价） ≤5.7 4 铜 ≤18000 5 铅 ≤800 6 汞 ≤38 7 镍 ≤900 挥发性有机物 8 四氯化碳 ≤2.8 9 氯仿 ≤0.9 10 氯甲烷 ≤37 11 1,1-二氯乙烷 ≤9 12 1,2-二氯乙烷 ≤5 13 1,1-二氯乙烯 ≤66 14 顺-1,2-二氯乙烯 ≤596 15 反-1,2-二氯乙烯 ≤54 16 二氯甲烷 ≤616 17 1,2-二氯丙烷 ≤5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 ≤10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 ≤6.8 20 四氯乙烯 53 21 1,1,1-三氯乙烷 840 22 1,1,2-三氯乙烷 2.8 23 三氯乙烯 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 0.5 25 氯乙烯 0.43 26 苯 4 27 氯苯 270 28 1,2-二氯苯 560 29 1,4-二氯苯 20 30 乙苯 28 31 苯乙烯 1290 32 甲苯 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 570 34 邻二甲苯 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 76 36 苯胺 260 37 2-氯酚 2256 38 苯并[a]蒽 15 39 苯并[a]芘 1.5 40 苯并[b]荧蒽 15 41 苯并[k]荧蒽 151 42 䓛 1293 43 二苯并[a, h]蒽 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 15 45 萘 70 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气排放标准 项目切割及焊接工序颗粒物有组织排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准，有组织排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，厂界无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。天然气加热炉烟气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准。VOCs有组织排放浓度、排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表1中“特殊用途汽车”要求，VOCs无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表2中厂界监控点浓度限值；厂区内VOCs无组织排放监控点执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织特别排放限值；具体标准限值见表17。 生产废气污染物综合排放标准 污染物 最高允许 排放浓度 （mg/m3） 排气筒 高度 （m） 最高允许 排放速率 （kg/h） 标准来源 颗粒物 10 15 3.5 DB37/2376-2019表1重点控制区标准 GB16297-1996表2中二级标准 VOCs 50 15 3.0 DB37/2801.1-2016表1标准 SO2 50 15 / DB37/2376-2019表1重点控制区标准 氮氧化物 100 / 颗粒物 10 / 污染物 排放标准 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 GB16297-1996表2标准 VOCs 2.0 DB37/2801.1-2016表2标准 NMHC 监控点处1h平均浓度值 6.0 GB37822-2019表A.1特别排放限值 监控点处任意一次浓度值 20 2、废水排放标准 项目废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准；废水经市政污水管网排入青岛胶南中科成污水净化有限公司处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准； 废水中各污染物排放浓度限值 单位：mg/L 序号 污染物 GB/T 31962-2015表1中B级标准 GB18918-2002一级A标准 1 COD 500 50 2 BOD5 350 10 3 SS 400 10 4 氨氮 45 5 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准要求，如表19所示。 工业企业厂界噪声排放限值 声环境功时段 能区类 昼间dB（A） 夜间dB（A） 3类 65 55 4、固废 项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 大气污染物——项目颗粒物排放量0.288t/a，VOCs排放量0.925t/a，SO2排放量0.06t/a，NOx排放量0.37t/a；按2倍申请，申请总量为颗粒物0.576t/a，VOCs 1.85t/a，SO2 0.12t/a，NOx 0.74t/a。 水污染物——项目废水排放量为892.5t/a，COD排放量0.402t/a；氨氮排放量0.027t/a，经市政污水管网排入青岛胶南中科成污水净化有限公司处理；按2倍申请，申请总量为：COD 0.804 t/a，氨氮0.054t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、生产工艺流程简要说明或简图： （一）项目为改装专用车生产（主要产品为环卫车），即外购二类汽车底盘（包括驾驶室、发动机、传动系、行驶系、转向系、制动系、车架及主要电器），厂内制作部分主要为环卫车上装部分，即车架、垃圾箱的加工制作，生产工艺流程见图1。 图1 项目生产工艺流程及产污环节图 二、主要生产工艺详述： （一）项目生产工艺简述 1、开平 项目所用钢板为卷装，需用开平线将其进行开卷裁断，此工序会产生噪声。 2、切割 项目采用等离子切割机将钢板、钢管等材料进行切割下料，等离子是加热到极高温度并被高度电离的气体，它将电弧功率将转移到工件上，高热量使工件熔化并被吹掉，形成等离子弧切割的工作状态。切割过程会产生粉尘、噪声及金属下脚料。 3、剪板、折弯 对加工后的物料进行折弯或剪板等操作，此工序会产生噪声及少量金属下脚料。 4、机加工 利用车床、铣床、钻床等进行机加工处理，此工序会产生噪声及少量金属下脚料。 5、焊接 用焊机对加工好的原材料进行焊接组装，此工序会产生焊接烟尘。 6、抛丸 为去除金属工件表面氧化皮等杂质，提高喷漆件外观质量，金属工件需利用抛丸清理机进行抛丸表面清理。清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将金属工件送进清理机室体内抛射，其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦，使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落，金属工件表面变为具有一定粗糙度的光洁表面。弹丸落入分离器料斗中，供抛丸循环使用。锈尘经吹扫装置吹扫后由回收螺旋输送到室体漏斗。此工序会产生抛丸粉尘、废丸料及噪声。 7、喷漆 经加工后的半成品进入喷漆线进行喷漆处理，喷漆廊道为封闭式。项目喷漆线设3个喷漆室（2用1备）、2个烘干室、2个天然气加热炉。项目每个工件需喷1遍底漆、1遍面漆，底漆喷涂一次约30min，面漆喷涂一次约60min。项目采用人工手持喷枪喷涂方式，漆料通过高压无气喷枪分散成雾状附着于工件表面，此过程会产生喷漆漆雾和挥发性有机废气。项目采用干式除漆雾，喷漆房出风设置3级过滤棉去除漆雾；有机废气进入一套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”处理。 8、晾干/烘干 工件底漆喷完后进行自然晾干，面漆喷完后进入烘干室进行烘干，烘干温度约50℃，采用天然气加热炉进行隔管加热，烟气不与工件直接接触，晾干/烘干废气与喷漆产生的有机废气一起进入同一套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”处理。 9、装配 将制作好的车架、垃圾箱等部件在相应的装配线上进行安装调试。装配过程中需用到焊机进行焊接，此工序会产生噪声及少量焊接烟尘。 10成品入库 装配好的车即为成品，存放在厂区内3#车间外南侧空地。 三、主要污染工序： 1、废气 项目营运期废气主要是等离子切割粉尘、焊接烟尘、抛丸粉尘、喷漆废气，晾干/烘干废气，天然气加热炉燃料燃烧废气。 （1）等离子切割粉尘 等离子切割机作业时产生一定量的粉尘，类比同类项目，产生量按照切割钢材量的0.05%计算，项目需要切割的钢材量占总用量的60%，即切割钢材量为2013t/a，则切割粉尘产生量约1t/a。 （2）焊接烟尘 根据《焊接技术手册》（河南科学技术出版社，王文翰主编，2000年版）P824表15-1数据，CO2焊实心焊丝发尘量为5～8g焊接烟尘/kg焊材。保守起见，本次评价取8g焊接烟尘/kg焊材，焊条用量为100t/a，则焊接烟尘产生量约0.8t/a，其中1#车间焊丝使用量约80t/a、2#车间焊丝使用量约10t/a、3#车间焊丝使用量约10t/a，则1#车间、2#车间、3#车间焊接烟尘产生量分别为0.64t/a、0.08t/a、0.08t/a。 （3）抛丸粉尘 抛丸工序会产生一定量的粉尘，类比同类项目，产生量按钢铁原材料用量的0.5%计算，项目需要抛丸的钢材量约占总用量的80%，约2685t/a，则抛丸粉尘产生量约13.43t/a。 （4）喷漆废气、晾干/烘干废气 喷漆房位于2#车间内，喷漆房主要污染物为喷漆过程产生的漆雾以及喷漆、调漆、晾干/烘干过程产生的VOCs废气。 根据漆料成分及喷涂行业参考数据，项目采用无气喷涂机进行喷漆，涂料转移率可达60~70%（视喷涂工艺及零部件大小情况而定），本评价漆料固体份的释放率：65%进入产品，35%形成漆雾（其中约70%漆雾进入过滤棉、约30%直接落地形成漆渣）；漆料有机挥发份的释放率：喷漆35%、晾干/烘干60%，其余约5%在工件转运过程中无组织排放。喷漆房中，进入过滤棉的漆雾经过滤棉过滤将固体份颗粒物全部截留；落于地面的漆雾，固体份形成漆渣，溶剂全部挥发。 VOCs来源于漆料有机份的挥发，根据表3漆料成分分析，水性环氧底漆成分中固体分占比约65%，挥发分占比35%，其中有机物类挥发分占比约8%（按最大百分比计算），其余27%为溶剂（水）；水性聚氨酯面漆成分中固体分占比约60%，挥发分占比40%，其中有机物类挥发分占比约15%（按最大百分比计算），其余25%为溶剂（水）。项目漆料物料平衡见表18，漆料物料平衡图见图2。 项目漆料物料平衡表 单位：（t/a） 工段 漆料 稀释剂 （水） 成分 数量 出方 涂层 喷漆废气 晾干/烘干废气 无组织排放 水性环氧底漆 35 10.5 固体分 22.75 14.79 7.96 0 0 VOCs 2.8 0 0.98 1.68 0.14 水分 19.95 0 6.98 11.97 1 水性聚氨酯面漆 43 8.6 固体分 25.8 16.77 9.03 0 0 VOCs 6.45 0 2.26 3.87 0.32 水分 19.35 0 6.77 11.61 0.97 图2 项目漆料平衡图 单位：t/a （5）天然气加热炉燃料燃烧废气 项目喷面漆后烘干工序采用天然气加热炉进行加热，天然气加热炉采用低氮燃烧技术，氮氧化物产生量可降低30%，天然气加热炉年运行时间约2000h。 根据青岛市天然气所含物质组分含量推算，每燃烧106 m3天然气产生：烟气13625917m3、SO2 200kg、NO2 1760kg、烟尘130kg。项目天然气加热炉燃烧废气污染物产生情况见表21。 项目天然气加热炉燃料燃烧废气污染物产生及排放情况表 天然气用量 污染物 产生系数 （g/m3） 产生量 (t/a) 排放量 (t/a) 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 （kg/h） 30万m3/a 废气量 13.63 Nm3/ m3 4089000m3/a 4089000m3/a / / SO2 0.20 0.06 0.06 14.67 0.03 NOX 1.76×（1-30%） 0.37 0.37 90.49 0.185 烟尘 0.13 0.039 0.039 9.54 0.0195 2、废水 项目调漆用水直接随漆料进入生产线，全部损耗不排污；项目运营期废水主要为职工生活污水。项目生活污水排放量约892.5t/a，产生的污染物及其浓度分别为CODCr 450mg/L、BOD5250mg/L、SS200mg/L、NH3-N 30mg/L，污染物产生量分别为CODCr 0.402t/a、BOD50.223t/a、SS 0.179t/a、NH3-N 0.027t/a，经市政污水管网，排入中科成污水净化有限公司处理。 项目用排水平衡图见下图2。 图3 项目用排水平衡图 3、噪声 项目噪声主要来源于开平线、切割机、剪板机、折弯机、卷筒机、冲床、摇臂钻、带锯床、滚梁机、焊机、喷漆线、装配线、抛丸机、风机等设备运行噪声。 4、固体废弃物 项目营运期主要固体废物为金属下脚料、废金属屑、除尘器收尘、水性漆渣、废过滤棉、水性漆废包装桶等一般固体废物；废活性炭，废催化剂，废润滑油，废液压油，润滑油、液压油废包装桶等危险废物；职工生活垃圾。 （1）金属下脚料 机加工过程中产生的金属下脚料，产生量约50t/a，外售综合利用。 （2）废金属屑 项目等离子切割工序产生的粉尘沉降到地面形成金属屑，产生量约0.08t/a，外售综合利用。 除尘器收尘 项目除尘器收尘主要来自于激光切割、焊接、抛丸工序产生的粉尘，产生量约14.98t/a，外售综合利用。 水性漆渣 项目喷漆过程水性漆渣产生量约6.56t/a，属于一般固体废物，由专门固废单位回收处置。 废过滤棉 项目设置三级过滤棉去除漆雾，为保证漆雾去除效率，过滤棉约每个月更换一次，废过滤棉产生量约13t/a（含水性漆雾），属于一般固体废物，由专门固废单位回收处理。 水性漆废包装桶 项目水性漆包装桶产生量约1t/a，由供货单位回收再利用。 废活性炭 项目产生的VOCs采用“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置进行处理，根据环保设备厂家提供的资料，活性炭一次装填量为6t，项目活性炭约2年更换一次，废活性炭产生量约3t/a，属于危险废物（HW49，900-041-49），定期委托有危险废物处理资质的单位处置。 废催化剂 催化燃烧装置的催化剂采用贵金属钯、铂载在蜂窝陶瓷上，催化剂一次装填量约0.4t，两年更换一次催化剂，废催化剂产生量约为0.2t/a，属于危险废物（HW50，900-049-50），定期委托有危险废物处理资质的单位处置。 废润滑油 项目生产设备维修保养过程产生一定的废润滑油，产生量约为0.5t/a，属于危险废物（HW08，900-217-08），定期委托有危险废物处理资质的单位处置。 废液压油 项目加工过程中机械设备会产生一定的废液压油，产生量约为0.5t/a，属于危险废物（HW08，900-218-08），定期委托有危险废物处理资质的单位处置。 润滑油、液压油废包装桶 项目润滑油、液压油废包装桶产生量约0.1t/a，属于危险废物（HW49，900-041-49），定期委托有危险废物处理资质的单位处置。 职工生活垃圾 项目劳动定员70人，每人每天垃圾产生量为0.5kg，年工作300天，则职工生活垃圾为10.5t/a，定期由城市环卫部门清运。

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 目前项目所用3栋车间已建成，只进行设备安装，无土建工程，因此不再分析施工期影响。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 项目营运期废气主要是等离子切割粉尘、焊接烟尘、抛丸粉尘、喷漆废气，晾干/烘干废气，天然气加热炉燃料燃烧废气。 1、有组织排放废气 （1）等离子切割粉尘、1#车间焊接烟尘 根据工程分析，等离子切割粉尘产生量约1t/a，1#车间焊接烟尘产生量约0.64t/a，项目1#车间内设1台等离子切割机、20台焊机，切割机侧面设置集气罩，每个焊接工位上方设置移动式集气罩，经集气罩收集后的颗粒物进入同1套布袋除尘器处理后，最终通过1根15m高的P1排气筒排放。集气罩收集效率90%，布袋除尘器除尘效率约99%，风机量为5000m3/h，运行时间为1500h/a。经计算，P1排气筒颗粒物排放量为0.015t/a，颗粒物排放浓度为1.968mg/m3，排放速率为0.010kg/h，因此，P1排气筒颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“重点控制区”限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 （2）抛丸粉尘 根据工程分析，项目抛丸粉尘产生量约13.43t/a，经抛丸机自带的布袋除尘器处理后，通过15m高的P2排气筒排放。布袋除尘器除尘效率约99%，风机量为10000m3/h，运行时间为1500h/a。经计算，P2排气筒颗粒物排放量为0.134t/a，颗粒物排放浓度为8.953mg/m3，排放速率为0.090kg/h，因此，P2排气筒颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“重点控制区”限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 （3）喷漆废气、晾干/烘干废气 项目调漆均在喷漆房内进行，采用自动调漆，调漆工序作业时间较短，即调即用，本报告不再单独具体分析。 项目喷漆采用干式喷漆房，各喷漆间顶部设置进风过滤棉，采用逐级加密多层过滤棉，出风侧用加密型无纺布加强定型，另外在喷漆间侧面装配有漆雾过滤层，该漆雾过滤层由粗效过滤棉、中效过滤棉和高效过滤棉共3道过滤棉组成，喷漆废气先经喷漆房配备的过滤棉截留漆雾后，与晾干/烘干废气一起引风至同1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”进行净化，处理后的尾气通过15m高的P3排气筒排放。约30%直接落地形成漆渣； 70%漆雾进入过滤棉，过滤棉对漆雾的截留率达到100%，有机废气收集效率按95%计，其余从门缝逸散。“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”对VOCs的去除效率不低于90%，本项目按90%计。 根据工程分析，喷漆及晾干/烘干废气漆雾、VOCs总产生量分别为11.89t/a、8.79t/a，喷漆及晾干/烘干工序年工作时间约2000h/a，总风机风量约为20000m3/h，经“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”处理后，漆雾、VOCs的排放量分别为0t/a、0.879t/a；排放浓度分别为0mg/ m3、21.975mg/ m3；排放速率分别为0kg/h、0.44kg/h。项目喷漆、晾干/烘干工序产生的VOCs有组织排放浓度、排放速率均满足《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表1中“特殊用途汽车”要求（VOCs排放浓度≤50mg/m3、排放速率≤3.0kg/h）。 项目产品属于特殊用途汽车，各车型总质量在3500kg~12000kg范围内，与N2类车型类似，根据《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）4.4.2 特殊用途汽车的 VOCs 单位面积排放总量限值在同类车型（根据种类、吨位判断）基础上宽松20 %，则项目VOCs 单位面积排放总量限值为84 g/m2。根据项目漆料物料平衡，项目VOCs总排放量（包括有组织及无组织排放）为1.339t/a，根据表5可知，项目总喷涂面积约181500 m2，则项目单位涂装面积VOCs排放量为7.38g/m2，远远小于《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）中4.4 单位面积VOCs排放总量限值要求。 （4）天然气加热炉燃料燃烧废气 项目烘干工序用热由天然气加热炉提供，加热炉年运行时间约2000h，天然气用量约30万m3/a，项目天然气锅炉采用低氮燃烧技术，氮氧化物产生量可降低30%，燃料燃烧烟气引风至1根15m高的P4排气筒排放。 根据工程分析表21可知，项目天然气加热炉燃烧废气中烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为9.54mg/m3、14.67mg/m3、90.49mg/m3，均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准（即颗粒物：10mg/m3、SO2：50mg/m3、NOx：100mg/m3），对项目周边大气环境影响较小。 2、无组织排放废气 项目无组织排放废气主要为未被收集的等离子切割粉尘、焊接烟尘、喷漆废气及晾干/烘干废气。 （1）未被收集的等离子切割粉尘 项目在切割机侧面设置集气罩，收集效率为90%，则项目切割粉尘无组织逸散量为0.1t/a，由于切割粉尘主要为金属氧化物颗粒物，比重较大，约80%的粉尘落地形成金属屑，经计算，切割粉尘无组织排放量为0.02t/a，排放速率0.013kg/h. （2）焊接烟尘 根据工程分析，项目1#车间焊接烟尘产生量为0.64t/a，每个焊接工位上方设置移动式集气罩，收集效率为90%，未被收集的焊接烟尘在车间排放，颗粒物排放量为0.064t/a，排放速率为0.042kg/h。 2#、3#车间焊接烟尘产生量分别为0.08t/a、0.08t/a，焊接工位设移动式双臂焊接烟尘净化器（处理效率90%），净化器设置伸缩移动式集气罩，焊接作业时，集气罩移动至工位上方靠近焊接点位置，收集效率达到90%，焊接烟尘处理后在车间排放，2#车间颗粒物排放量为0.008t/a，排放速率为0.008kg/h；3#车间颗粒物排放量为0.008t/a，排放速率为0.008kg/h。 （3）未被收集的VOCs 项目喷漆、晾干/烘干均为全封闭作业，喷雾收集率达到100%，通过三级过滤棉截留，漆雾去除率达到100%，在喷漆、晾干/烘干过程中，约有5%的气态污染物通过流水线缝隙或工件转运过程逸散到车间内，未被收集的废气污染物主要为VOCs，经计算，VOCs无组织排放量分别为0.046t/a，排放速率分别为0.023kg/h。 3、评价等级判断 本项目根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)采用附录 A 推荐的AERSCREEN估算模式计算本项目评价等级。 污染物源强见表22、23。 项目有组织废气源强 污染源 项目 废气量 m3/h 排放状况 排气筒参数 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放量t/a 高度 m 内径 m 温度 ℃ P1排 气筒 颗粒物 5000 1.968 0.010 0.015 15 0.6 25 P2排 气筒 颗粒物 10000 8.953 0.090 0.134 15 0.6 25 P3排 气筒 VOCs 20000 21.975 0.44 0.879 15 0.6 25 P4排 气筒 SO2 2045 14.67 0.03 0.06 15 0.6 50 NOX 90.49 0.185 0.37 烟尘 9.54 0.0195 0.039 项目无组织废气源强 污染来源 污染物 排放量t/a 排放速率kg/h 面源长度m 面源宽度m 面源高度m 1#车间 颗粒物 0.084 0.056 142.5 55 10 2#车间 颗粒物 0.008 0.008 142.5 55 10 VOCs 0.046 0.023 3#车间 颗粒物 0.008 0.008 142.5 55 10 对项目污染源采用估算模式的预测结果见表24。 估算模式计算结果表 污染源 污染物 最大落地浓度ug/m3 评价标准ug/m3 占标率% P1排气筒 颗粒物 1.1817 450 0.26 P2排气筒 颗粒物 8.2736 450 1.84 P3排气筒 VOCs 40.4420 1200 3.37 P4排气筒 SO2 2.2988 500 0.46 NOX 14.1757 250 5.67 烟尘 1.4942 450 0.33 1#车间 颗粒物 26.6790 450 5.93 2#车间 颗粒物 3.8104 450 0.85 VOCs 10.9549 1200 0.91 3#车间 颗粒物 3.8104 450 0.85 根据表24，本项目占标率最大为Pmax- 颗粒物（1#车间无组织排放）=5.93%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目大气评价等级为二级，无需进一步预测和评价，仅进行污染源核算。 4、污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度mg/m3 核算排放速率kg/h 核算排放量t/a 1 P1排气筒 颗粒物 1.968 0.010 0.015 2 P2排气筒 颗粒物 8.953 0.090 0.134 3 P3排气筒 VOCs 21.975 0.44 0.879 4 P4排气筒 SO2 14.67 0.03 0.06 NOX 90.49 0.185 0.37 烟尘 9.54 0.0195 0.039 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.188 VOCs 0.879 SO2 0.06 NOX 0.37 ②无组织排放量核算 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节 污染物 主要污染 防治措施 污染物排放标准 年排放量t/a 标准名称 浓度限值mg/m3 1#车间 颗粒物 加强车间 通风换气 GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值 1.0 0.084 2#车间 颗粒物 移动式 除尘器 GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值 1.0 0.008 VOCs 加强车间 通风换气 DB37/2801.5-2018表3中厂界监控点浓度限值 2.0 0.046 GB37822-2019表A.1厂区内NMHC无组织特别排放限值 监控点处1h平均浓度值 0.008 监控点处任意一次浓度值 0.084 3#车间 颗粒物 移动式 除尘器 GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值 1.0 0.008 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.1 VOCs 0.046 ③大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量t/a 1 颗粒物 0.288 2 VOCs 0.925 3 SO2 0.06 4 NOX 0.37 5、喷漆、晾干/烘干废气污染防治措施合理性分析 项目2#厂房喷漆废气先经喷漆房配备的三级过滤棉截留漆雾后，与晾干/烘干废气一起引风至1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧” 装置进行净化，处理后的尾气通过15m高的P3排气筒排放。各污染防治设施工作原理如下： （1）纤维过滤棉 喷漆过程会有大量的漆雾产生，目前国内对喷漆漆雾去除主要干式和水洗两种方法，项目采用干式除漆雾方式，即项目密闭喷漆房采用上送风下抽风的方式进行空气循环，喷漆房顶棚加装两层空气过滤纤维层。一方面可净化空气，另一方面使喷漆房内空气构成层流形态，有利于达到最佳的喷涂效果。喷漆间底部侧面墙体滤网加装三层漆雾过滤纤维层，喷漆废气被抽风过程中可将废气中漆雾截留到过滤棉中。该项目采用的漆雾过滤纤维主要应用表面涂装行业的气体治理，是专门为喷漆室过滤而设计，由抗断裂的合成纤维构成的高性能热熔法无纺布加工而成；耐湿、漆雾捕捉率高，颗粒物去除率可达到100%，同时脱除气体中的游离水。 （2）活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置 ① 净化原理及净化效率 活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置由电加热箱、热交换器、风机、电控柜、6个吸附床（5个吸附，1个脱附再生）以及1个催化燃烧室组成。 该装置具体作用原理如下： a.吸附 含挥发性有机污染物的工艺废气先三级过滤棉预处理装置处理后，通过风机引至活性炭吸附床吸附，气体进入吸附床后，有机污染物被活性炭吸附而着附在活性炭的表面，从而使气体得以净化，净化后的气体再通过风机排向大气。 b.脱附 该项目设有6套活性炭吸附床（5吸1脱），可通过气动阀门来切换，当生产车间工作时，5个活性炭吸附床同时进行吸附工作，1个活性炭吸附床备用，当有吸附饱和的活性炭床需要脱附时，切换阀门，使备用活性炭床阀门开启，进行吸附，饱和的活性炭床关闭吸附阀门，开启催化燃烧装置的电加热功能进行脱附，将挥发性有机物从活性炭炭床上吹脱下来，当脱附工作完毕后，活性炭床进入冷却阶段，准备下一循环吸附工作。项目5个活性炭吸附床不会同时达到饱和，一般是第一道接触有机废气的活性炭床先达到饱和状态，进入脱附模式，然后依次类推。 项目风量约20000m3/h，装填材料选用蜂窝活性炭，活性炭箱为2.2m×2.2m×2.6m，风速1.15m/s，每个活性炭吸附床活性炭填充量约为1t，则活性炭填充量共约6t，项目喷漆废气为常温，烘干温度约50℃，在活性炭吸附床前设置补冷风装置，各股废气混合后，废气温度可降至40℃以下，能够满足活性炭的吸附要求。 c.催化燃烧 脱附气体首先经过催化床中的热交换器，将废气温度尽可能的提高（通常可温升50~60℃，该热交换器热源来自于催化燃烧后余热再利用），再在电加热器的作用下，使气体温度提高到300℃左右，达到启燃温度，系统自动关闭加热系统，启动催化燃烧室，挥发性有机污染物在催化剂的作用下被彻底燃烧成二氧化碳及水蒸气。当有机废气浓度一定量（2000ppm以上）时，产生的余热通过热交换器后温升已经达到启燃温度，有机废气在催化燃烧室可维持自燃，不用外加热。燃烧后的尾气一部分排入大气，大部分被送往吸附床，用于活性炭再生。这样可满足燃烧和吸附所需的热能，达到节能的目的。在脱附时，净化操作可用另一个吸附床进行，既适合于连续操作，也适合于间断操作。项目催化燃烧装置使用的催化剂为铂（Pt），一次装填量约0.4t/a。 活性炭吸附-脱附+催化燃烧技术成熟、应用广泛在喷漆行业，效果较好，并且降低了废活性炭的产生。根据环保设备厂家提供的资料，项目活性炭约2年更换一次即可，废活性炭产生量约3t/a；催化剂约2年更换一次，废催化剂产生量约0.2t/a。企业应定期更换吸附剂，建立详细的购买、更换、移交、处置台账，提供采购、委托处置发票复印件，每月报环保部门备案，台账至少保存3年。更换产生的废吸附剂等应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。 对照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)中对吸附装置的相关要求分析，综合上述分析内容，本次评价认为，项目采取的有机废气处理设施、装置废气收集效率和处理效率均能够大于90%，有机废气处理措施可行。 由于喷漆房封闭，喷漆工作过程门窗关闭，仅工件进出过程中有废气排出，因此，废气收集效率按95%计。风机风量为20000m3/h，运行时间为2000h/a，经计算，P3排气筒VOCs排放量为0.879t/a，排放浓度为21.975mg/m3，排放速率为0.44kg/h，VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表1中“特殊用途汽车”要求（VOCs排放浓度≤50mg/m3、排放速率≤3.0kg/h）。 6、厂区内VOCs无组织排放控制要求 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），项目有关的VOCs物料无组织排放控制要求如下： ①VOCs物料储存：项目涉及的VOCs物料主要为水性底漆、水性面漆，均储存于密闭的容器内，并设置专门的原料库。 ②VOCs物料转移和输送：液态VOCs物料投料采用高压无气喷枪分散成雾状附着于工件表面，未附着而形成的喷雾经三级过滤棉预处理，喷漆产生的有机废气进入废气处理系统处理后排放。 ③工艺过程：喷漆、晾干/烘干在密闭的喷漆线进行，喷漆、晾干/烘干产生的有机废气经引风机收集后，进入废气处理系统处理后排放。 ④含VOCs产品的使用过程：在喷漆线内调漆，调漆废气经集气罩收集后进入废气处理系统处理后排放。 ⑤建立台账，记录含VOCs原材料的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期限不少于3年。 通过采取以上防治措施，项目厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1特别排放限值。 7、大气环境影响评价自查表 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评 等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长=5~50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a( 500~200 t/a( ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（VOCs） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5 ( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布 的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建 项目污染源( 区域污染源( 预测模型 AERMOD ( ADMS( AUSTAL2000( EDMS/AEDT( CALPUFF( 网络模型( 其他( 预测范围 边长≥50km( 边长5~50 km( 边长=5 km( 预测因子 预测因子（） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%( 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大占标率＞10%( 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%( 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%( C非正常占标率＞100%( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标( 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( k＞-20%( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx、VOCs） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（0） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受( 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m；二级评价，不计算 污染源年排放量 SO2：（0.06）t/a NOx：（0.37）t/a 颗粒物：（0.288）t/a VOCs：（0.925）t/a 二、水环境影响分析 项目调漆用水直接随漆料进入生产线，全部损耗不排污；运营期废水主要职工生活污水。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目职工生活污水经市政污水管网排入青岛胶南中科成污水净化有限公司处理，评价等级为三级B。 项目职工生活污水产生量约为892.5t/a，根据青岛环评中有关排污系数，生活污水污染物参考浓度约为COD浓度约为450 mg/L，BOD5浓度约为250 mg/L，SS浓度约为200 mg/L，氨氮浓度约为30 mg/L，则项目各主要污染物产生量约：COD 0.402t/a、BOD5 0.223t/a、SS 0.179t/a、氨氮0.027t/a。污水中各类污染物均满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级的要求，经市政管网进入青岛胶南中科成污水净化有限公司处理，处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准，项目职工生活污水排入外环境的量为CODCr：0.045t/a、BOD50.009t/a、SS 0.009t/a、NH3-N 0.004t/a。 青岛胶南中科成污水净化有限公司的服务范围为整个原胶南市中心区，北至环城北路，西至环城西路，南至月牙河，东至海滨大道，服务面积约40km2。即风河以北老城区、风河以南海滨工业园区和化工区。本项目污水管网接至接自三沙路主管网，属于该污水处理厂服务范围。该污水处理厂采用倒置A2O+高效絮凝沉淀，污水处理厂设计处理规模为15万m3/d。污水处理厂进水质量标准：CODCr≤900mg/L，BOD5≤350mg/L，SS≤550mg/L，NH3-N≤45mg/L，TP≤7mg/L，pH值6～9，其他进水指标遵守CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》；污水处理厂出水质量标准：出水水质执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。 目前该污水处理厂尚有约5万m3/d的处理容量，本项目废水排放量增加量仅为2.975m3/d，占污水处理厂剩余处理余量的0.006%，项目废水进入青岛胶南中科成污水净化有限公司的去向是可行的，经污水处理厂处理后，对水环境影响较小。 项目实行雨污分流制，为防止对地下水产生影响，项目对喷漆房以及危险废物暂存间均采取严格的防腐、防渗处理，并将其作为重点防渗区严格管理。另外，在生产过程中，严防油漆的跑、冒、滴、漏，防止危险废物直接渗入地下。采取以上措施可有效保护地下水环境，项目对区域内的地下水环境影响不大。 三、声环境影响分析 项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类地区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价等级的划分原则，项目声环境影响评价等级为三级。 项目噪声主要是开平线、切割机、剪板机、折弯机、卷筒机、冲床、摇臂钻、带锯床、滚梁机、焊机、喷漆线、装配线、抛丸机、风机等设备噪声，噪声级≤85dB(A)，项目除风机外，其他噪声设备全部布置在生产车间内部，采取合理布局、加装隔震垫、风机出风口加装消声等降噪措施，项目主要产噪设备情况见表29。 项目设备噪声情况一览表 序号 所在 位置 主要产噪设备名称 数量 （台/套） 等效声级dB(A) 降噪措施及效果 距厂界预测点距离（m） 北 西 南 东 1 1#车间 开平线 1 75~85 消声、隔声20dB 18 108 254 105 2 切割机 2 75~85 18 85 254 138 3 剪板机 4 75~85 20 37 252 200 4 折弯机 4 75~85 26 37 246 200 5 卷筒机 1 70~80 30 50 242 180 6 冲床 1 70~80 30 60 242 170 7 摇臂钻 2 70~80 28 61 244 172 8 带锯床 2 70~80 35 32 237 206 9 滚梁机 1 70~80 35 97 237 105 10 焊机 20 70~80 62 76 210 132 11 2#车间 喷漆线 1 70~80 108 20 163 105 12 焊机 4 70~80 130 78 143 130 13 3#车间 装配线 4 70~80 160 36 85 118 14 焊机 2 70~80 205 73 70 163 15 抛丸室 抛丸机 1 80~85 80 140 195 100 16 —— 风机 4 80~85 80 100 195 140 注：各设备的声级值均指在距设备外缘1m处测得的最大声级值。 项目夜间不生产，采取上述降噪措施后，再经墙体阻隔、距离衰减，四周厂界昼间噪声排放的预测结果如表30所示。 项目四周厂界噪声预测结果 预测点 点位 噪声贡献值dB（A） 标准限值 北厂界 1# 50 65dB（A） 西厂界 2# 45 南厂界 3# 35 东厂界 4# 36 由表30可知，项目厂界最大噪声贡献值为北侧厂界噪声50dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对周边声环境和敏感保护目标影响较小。 四、固体废物影响分析 项目营运期主要固体废物为金属下脚料、废金属屑、除尘器收尘、水性漆渣、废过滤棉、水性漆废包装桶等一般固体废物；废活性炭，废催化剂，废润滑油，废液压油，润滑油、液压油废包装桶等危险废物；职工生活垃圾。 1、 危险废物 项目危险废物汇总表见下表。 项目危险废物汇总表 序号 危险废物 名称 产生量（t/a） 危废类别 危险废物 代码 产生工序、装置 形态 危险特性 污染防治措施 1 废活性炭 3 HW49 900-041-49 废气处理 固态 T/In 委托有危险废物处理资质单位处理 2 废催化剂 0.2 HW50 900-049-50 固态 T 3 废润滑油 0.5 HW08 900-217-08 设备维修、保养 固态 T，I 4 废液压油 0.5 HW08 900-218-08 固态 T，I 5 润滑油、液压油废包装桶 0.1 HW49 900-041-49 固态 T/In 企业设置专门的单独隔离的危废暂存场所，将危险废物转入容器内，并粘贴危险废物标签，做好相应的记录。企业应在项目生产前与有危险废物处理资质单位签订危险废物委托处置协议，落实委托处置的废物种类、性质、数量、贮存、运输及处置去向等内容。企业建设危险废物管理台账，详细记录在案，长期保存，供环保主管部门随时查阅。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定以及环保部2013年第36号文中相关修订要求，危险废物暂存处应采取应满足以下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 a．危险废物堆放场应按《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求必要的防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。 项目危废暂存间建筑面积约150 m2，其容量能够满足项目危险废物分区暂存要求。项目危险废物贮存场所基本情况表见表32。 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称 危险废物名称 危废类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存 能力 贮存周期 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-041-49 3#车间内西北角 150 桶装 240m3 一年 废催化剂 HW50 900-049-50 废润滑油 HW08 900-217-08 废液压油 HW08 900-218-08 润滑油、液压油废包装桶 HW49 900-041-49 2、 一般工业固废 项目金属下脚料产生量约50t/a、废金属屑产生量约0.08t/a、除尘器收尘产生量约14.98t/a，均外售综合利用；水性漆渣产生量约6.56t/a、废过滤棉产生量约13t/a（含水性漆雾），由专门固废处置单位回收处理；水性漆废包装桶产生量约1t/a，由供货单位回收再利用。 企业分类收集各类一般工业固废，专门设置1处一般工业固废暂存区，一般工业固废暂存间须按照《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订中相关要求，设置防风、防雨、防渗漏等措施。企业管理方面，企业采取严格的企业管理制度，严禁工业固废混入生活垃圾运输、处置。企业须建立固体废弃物档案制度，设置专人员负责，将产生的一般工业固体废物的种类、性质、数量、运输及处置去向等资料，详细记录在案，长期保存，供环保主管部门随时查阅。 3、职工生活垃圾 项目职工生活垃圾统一存放于带盖垃圾箱内，由环卫部门定期清运。 项目固体废物产生及处置情况详见表33。 固体废物产生及处置情况一览表 序号 固体废物 名称 分类 编号 废物代码 产生工序 属性 产生量 (t/a) 处置方式 1 金属下脚料 —— —— 机加工 一般工业固废 50 外售综合利用 2 金属屑 —— —— 机加工 0.08 3 除尘器收尘 —— —— 切割、焊接、抛丸 14.98 4 水性漆渣 —— —— 喷漆 6.56 由专门固废处置单位回收处理 5 水性漆废 包装桶 —— —— 1 由供货单位回收再利用 6 废过滤棉（含水性漆雾） —— —— 废气处理 13 由专门固废处置单位回收处理 7 废活性炭 HW49 900-041-49 危险废物 3 定期委托有危险废物处理资质单位处置 8 废催化剂 HW50 900-049-50 0.2 9 废润滑油 HW08 900-217-08 设备定期 维修保养 0.5 10 废液压油 HW08 900-218-08 0.5 11 润滑油、液压油废包装桶 HW49 900-041-49 0.1 12 生活垃圾 —— —— 职工生活 生活垃圾 10.5 环卫部门定期清运 综上所述，采取以上措施后，项目产生的固体废物均可得到妥善处置，达到资源化、减量化、无害化的目的，不会对周围环境造成污染影响。 五、土壤环境分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造a”中的“有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌”类，该项目属于I类项目。 1、 影响识别 项目土壤环境影响类型和影响途径表见表34。 项目土壤环境影响类型和影响途径一览表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直渗入 其他 建设期 / / / / 运营期 / / √ / 建设项目土壤环境影响源及影响因子识别见表35。 建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 1#车间 切割、剪板等机加工工序 垂直入渗 废润滑油、废液压油 石油烃 间歇 2#车间 喷漆工序 垂直入渗 废润滑油、VOCs、漆渣、废过滤棉、废活性炭 VOCs 间歇 2、评价等级 项目占地规模为小型（≤5hm2），该项目西侧、北侧为工厂，东侧、西侧为空地，南侧为道路，土壤敏感程度为不敏感，根据（HJ964-2018）中表4判定，项目土壤评价等级为二级。 3、土壤环境影响分析 项目对区内土壤环境的影响主要表现为以下方面： 运营期对土壤的影响主要为生产过程润滑油、液压油、水性漆料的使用以及危险废物处理过程中有可能进入土壤环境，从而对土壤产生影响。 项目生产车间、厂区道路、仓库均采用水泥硬化，喷漆房、危险废物暂存间均按相关要求进行严格防渗，不与土壤表层直接接触。项目无生产废水排放，不会通过地表径流形式进入周边土壤环境。 4、土壤污染控制措施 为了减小项目对土壤的污染，应采取以下防治措施： （1）健全环境管理和监测制度 项目喷漆房、危废暂存间为重点防渗区域，采用需采用适当的材料（混凝土防渗基础+渗透层1m厚粘土层、环氧树脂或者2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数要求 10 -10 cm/s）+10cm 厚水泥硬化）进行防渗、防腐处理，以防化学品泄漏后通过垂直入渗的方式污染车间下方的土壤。 在今后的生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 该项目在防渗措施措施到位的前提下，项目发生化学品泄漏后不会对厂区土壤造成污染。因此，项目土壤环境污染影响较小。 六、环境风险分析 （1）环境风险潜势初判 项目所用的原辅料不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 附录B中危险物质，该项目环境风险潜势为 I 级，环境风险仅进行简单分析。 （2）风险识别 该项目环境风险主要：危险废物随意丢弃或存储不当对人群健康和环境造成的风险；废气处理设施失效导致废气未经处理直接排放污染大气环境。 （3）环境风险防范措施 针对项目特点，建设单位拟采取的环境风险防范措施如下： ①生产车间和仓库严禁吸烟。 ②加强对危险废物存储设施的管理，避免出现危险废物随意处置现象。危险废物的储存除需设危险废物暂存间集中储存和管理外，必须遵守国务院下达的《危险化学品安全管理条例》，设专人负责。危险废物贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的规定执行，存放于防腐、防漏容器中，密封存放，定期委托有资质单位回收处理。 ③加强对废气处理设施的定期检修。 ④严格控制贮存量。包装容器应严格密封。应贮存在干燥、通风的仓库内，温度不超过35℃，并远离火源、易燃物、氧化剂、酸类。贮存时应按性质分别存放，并设置明显的标志。 建设单位将严格按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，认真落实本次环评提出的对策措施，在采取以上风险防范措施，并编制突发环境事件应急预案之后，该项目的环境风险可防控。 七、项目环保投资费用分析 项目投资约54500万元，其中环保投资155万元，约占项目总投资的0.28%。环保设施能满足有关污染治理方面的需要，环保措施可以达到达标排放的要求，投资合理。项目环保设施投资及处理效果见表37。 项目环保设施投资及处理效果一览表 序号 项目 投资内容 数量 投资概算 （万元） 效果 1 废气 布袋除尘器 2套 5 2 移动式除尘器 6套 6 3 “喷漆房过滤棉+活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置 1套 120 达标排放 4 15m高排气筒 4根 2 5 废水 化粪池及输排水管道（防渗处理） 1处 1 达标排放 6 噪声 噪声设备消声器，减振垫 — 20 厂界噪声达标 7 固废 一般固废暂存间、危废暂存间 1 符合相关规范要求 总 计 155 / 项目在污染治理和控制方面有一定的投入，通过设施建设和日常运行，可保证各类污染物达标排放。对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。因此，建设项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响较小。 八、排污口规范化设置 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）等规定的要求，一切新建、改建、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口；根据《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T 2463-2014）要求，设置规范化排污口并主动公开排污信息。 根据本项目的特性，须规范的排放口主要在废气、废水方面：按照《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）的要求，排污口应设置便于采样、监测的采样口及采样平台，采样口及采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》、《固定源废气监测技术规范》要求。建设单位应认真如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证，环保主管部门和建设单位可分别按内容分类建立排放口管理的专门档案。 根据《山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定》（鲁环发[2019]134号）第三条中的第（九）条规定：排气筒 VOCs 排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于0.5千克/小时或者排气量大于 10000立方米/小时的固定排放源。该项目VOCs排放速率约0.44kg/h，喷漆房设计废气量为20000m3/h，目前建设单位尚未列入青岛市重点排污单位名单，喷漆房配备的P3排气筒应根据生态环境保护部门适时安装在线监控设备，并与环保部门联网。 九、排污许可相关要求 根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号，2016年11月11日）、《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186 号）和《排污许可管理办法（试行）》等文件，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环境保护部令 第45号，2017年7月28日），本项目属于“二十一、汽车制造业 66、汽车制造 改装汽车制造”项目，本项目属于实施简化管理的行业，适用排污许可行业技术规范为“汽车制造行业”，排污许可实施时限为2019 年。建设单位应当在实施时限内，按照《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号，2018年1月10日）的要求申请排污许可证，对污染源进行管理，实现持证排污。 国家已经发布《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），建设单位应该按照该技术规范要求填报相应资料。 十、环境监测计划 环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。主要监测项目见表37。 项目监测计划一览表 类 别 监测点位 监测项目 监测频度 废气 P1排气筒 颗粒物 半年1次 P2排气筒 颗粒物 P3排气筒 VOCs P4排气筒 SO2、NOx、烟尘 厂界 颗粒物、VOCs 厂区内 NMHC 废水 厂区污水排放口 COD、BOD5、SS、氨氮 半年1次 噪声 厂界外1m处 厂界噪声 每季度1次，每次2天 十一、项目环境保护“三同时”验收一览表 项目环境保护“三同时”验收详见表38。 项目“三同时”验收一览表 类别 监测 点位 产生 工序 环保设施 收集及净化效率 监测项目 执行标准 废气 P1排 气筒 切割 焊接 移动式集气罩+布袋除尘器+15m高P1排气筒 收集效率约90%，除尘效率99% 颗粒物 DB37/2376-2019表1中 重点控制区标准 GB16297-1996表2中 二级标准 P2排 气筒 抛丸 废气收集管道+布袋除尘器+15m高P2排气筒 收集效率100%，除尘效率99% 颗粒物 DB37/2376-2019表1中 重点控制区标准 GB16297-1996表2中 二级标准 P3排 气筒 喷漆 晾干/烘干 漆雾过滤棉+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置+15m高P3排气筒 收集效率95%，有机废气净化效率90% VOCs DB37/2801.1-2016表1中 “特殊用途汽车”要求 P4排 气筒 天然气加热炉 低氮燃烧技术+15m高P4排气筒 抑制30%的NOx产生 SO2 NOx 烟尘 DB37/2376-2019表1中 重点控制区标准 厂界 切割 焊接 —— 颗粒物 GB16297-1996表2中 无组织排放限值要求 喷漆 晾干/烘干 —— VOCs DB37/2801.1-2016表2中标准 厂区内 喷漆 晾干/烘干 —— NMHC GB37822-2019 噪声 四周 厂界 设备 噪声 隔声减振 —— Leq（A） GB12348-2008中3类标准 固废 一般工业固废 一般固废暂存区 贮存设施满足相关要求 GB18599-2001 危废 危险固废暂存库 GB18597-2001 十二、运营期环境管理 建设项目营运期污染物排放清单及污染物排放管理要求一览表可见表39。

- 项目污染物排放清单及污染物排放管理要求一览表

| 类别 | 产生工序 | 污染物 名称 | 污染防治措施及运行参数 | 排污口 | 排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 (mg/m3或mg/L) | 速率 (kg/h) | 排放量 （t/a） | 排放浓度(mg/m3或mg/L) | 排放速率 (kg/h) | 标准来源 |
| 有组织排放废气 | 切割、焊接 | 颗粒物 | 移动式集气罩+布袋除尘器+15m高P1排气筒，收集效率约90%，除尘效率99% | P1排 气筒 | 1.968 | 0.010 | 0.015 | 10 | 3.5 | DB37/2376-2019表1中 重点控制区标准 GB16297-1996表2中 二级标准 |
|  | 抛丸 | 颗粒物 | 废气收集管道+布袋除尘器+15m高P2排气筒，收集效率100%，除尘效率99% | P2排 气筒 | 8.953 | 0.090 | 0.134 | 10 | 3.5 | DB37/2376-2019表1中 重点控制区标准 GB16297-1996表2中 二级标准 |
|  | 喷漆、晾干/烘干 | VOCs | 漆雾过滤棉+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置+15m高P1排气筒，收集效率95%，有机废气净化效率90% | P3排 气筒 | 21.975 | 0.44 | 0.879 | 50 | 3.0 | DB37/2801.1-2016表1中 “特殊用途汽车”要求 |
|  | 天然气 加热炉 | SO2 | 低氮燃烧技术+15m高排气筒，可抑制30%的NOx产生 | P4排 气筒 | 14.67 | 0.03 | 0.06 | 50 | / | DB37/2376-2019表1中 重点控制区标准 |
|  |  | NOx |  |  | 90.49 | 0.185 | 0.37 | 100 | / |  |
|  |  | 烟尘 |  |  | 9.54 | 0.0195 | 0.039 | 10 | / |  |
| 无组织排放废气 | 切割、焊接 | 颗粒物 | / | / | / | / | 0.1 | 1.0 | / | GB16297-1996表2中 无组织排放限值要求 |
|  | 喷漆、晾干/烘干 | VOCs | / | / | / | / | 0.046 | 2.0 | / | DB37/2801.1-2016表2标准 |
| 废水 | 生活污水 | COD | 项目调漆用水直接随漆料进入生产线，全部损耗不排污；职工生活污水经市政污水管网，排入青岛胶南中科成污水净化有限公司 | 厂区污水排放口 | 450 | / | 0.402 | 500 | / | GB/T 31962-2015表1中B等级的要求 |
|  |  | BOD5 |  |  | 250 |  | 0.223 | 350 |  |  |
|  |  | SS |  |  | 200 |  | 0.179 | 400 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 30 |  | 0.027 | 45 |  |  |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 合理布局、隔声、减振、消音、合理安排工作时间 | 四周 厂界 | / | / | / | 3类：65dB(A)/55dB(A)； | GB12348-2008中3类 |
| 固废 | 生产 | 危险废物 | 废活性炭（每2年更换一次），废催化剂（每2年更换一次），废润滑油，废液压油，润滑油、液压油废包装桶，均委托有危险废物处理资质单位处理。 | / / | / | / | 0 | / | / | GB18597-2001及修改单要求 |
|  |  | 一般固废 | 金属下脚料、废金属屑、布袋除尘器收尘外收综合利用；废过滤棉（每1个月更换一次）、水性漆渣均委托专门的固废处置公司清运；水性漆废包装桶收集后外售处理。 | / / | / | / | 0 | / | / | GB18599-2001及修改单要求 |
|  | 生活 | 生活 垃圾 | 环卫部门统一清运、集中处理 | / / | / | / | 0 | / | / | GB16889－2008中有关收集规定 |
| 风险 | 在采取有效的风险防范的前提条件下，项目环境风险可防可控 |
| 环境监测 | 详见报告中表37项目监测项计划一览表 |
| 信息 公开 | 项目名称：新能源专用车生产、改装与销售项目 建设地点：青岛西海岸新区隐珠街道办事处胶州湾西路1577号 项目投资：项目投资54500万元，环保投资155万元。 建设性质：新建 主要污染物及处理措施： （一）废气治理：切割粉尘、焊接烟尘经移动式集气罩收集进入布袋除尘器处理后，通过15m高的P1排气筒排放；抛丸粉尘经设备自带集气管道收集进入布袋除尘器处理后，通过15m高的P2排气筒排放；喷漆废气经喷漆房配备的过滤棉截留漆雾后，与晾干/烘干废气一起引风至同1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”进行净化处理后，通过15m高的P3排气筒排放；天然气加热炉采用低氮燃烧技术，燃烧烟气通过15m高的P4排气筒排放。 （二）水污染防治：项目调漆用水直接随漆料进入生产线，全部损耗不排污；职工生活污水经市政污水管网，排入青岛胶南中科成污水净化有限公司。 （三）噪声控制：合理布局、隔声、减振、消音、合理安排工作时间，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 （四）固废管理：金属下脚料、废金属屑、布袋除尘器收尘外收综合利用；废过滤棉（每1个月更换一次）、水性漆渣均委托专门的固废处置公司清运；水性漆废包装桶收集后外售处理。废活性炭（每2年更换一次），废催化剂（每2年更换一次），废润滑油，废液压油，润滑油、液压油废包装桶，均委托有危险废物处理资质单位处理。职工生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 |

# 污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 1075t/a | 排放去向 | 直接 | 市政污水管网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产废水排放量 | 0t/a |  |  |  |
|  |  |  |  | 最终 | 青岛胶南中科成污水净化有限公司 |
|  | 生活污水排放量 | 892.5t/a |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 0.402 0.223 0.179 0.027 | 0.045 0.009 0.009 0.004 |
| 废 气 | 工 艺 过 程 废气排放量 （万标·立方米/年） | 切割、焊接 750 抛 丸 1500 喷漆、晾干/烘干 4000 天然气加热炉 408.9 | 排气筒高度（米） | 15m（P1） 15m（P2） 15m（P3） 15m（P4） |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 切割、焊接 | 颗粒物 | 1.8 | 0.115 |
|  | 抛丸 | 颗粒物 | 13.43 | 0.134 |
|  | 喷漆、晾干/烘干 | VOCs | 9.25 | 0.925 |
|  | 天然气加热炉 | SO2 NOx 烟尘 | 0.06 0.37 0.039 | 0.06 0.37 0.039 |

# 污染物排放分析

| 废 渣 | 主要的污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |  |
|  | 金属下脚料 | 50 | 0 | 外售综合利用 |
|  | 废金属屑 | 0.08 |  |  |
|  | 布袋除尘器收尘 | 14.98 | 0 |  |
|  | 水性漆渣 | 6.56 | 0 | 委托专门的固废处置公司清运 |
|  | 废过滤棉 | 13 | 0 |  |
|  | 水性漆废包装桶 | 1 | 0 | 由供货单位回收再利用 |
|  | 废活性炭 | 3 | 0 | 定期委托有危险废物处理资质单位处理 |
|  | 废催化剂 | 0.2 | 0 |  |
|  | 废润滑油 | 0.5 | 0 |  |
|  | 废液压油 | 0.5 | 0 |  |
|  | 润滑油、液压油废包装桶 | 0.1 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 10.5 | 0 | 环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | 开平线、切割机、剪板机、折弯机、卷筒机、冲床、摇臂钻、带锯床、滚梁机、焊机、喷漆线、装配线、抛丸机、风机等 | 65～85 |
| 其他 | 无 |

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 切割、焊接烟尘 | 颗粒物 | 经移动式集气罩收集，进入布袋除尘器处理后，通过15m高的P1排气筒排放 | 大气污染物达标排放，对周围环境影响较小 |
|  | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 经设备自带的集气管道收集进入布袋除尘器处理后，通过15m高的P2排气筒排放 |  |
|  | 喷漆、晾干/烘干废气 | VOCs | 喷漆废气经喷漆房配备的过滤棉截留漆雾后，与晾干/烘干废气一起引风至同1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”进行净化处理后，通过15m高的P3排气筒排放 |  |
|  | 天然气加热炉燃烧废气 | SO2 NOx 烟尘 | 采用低氮燃烧技术，燃烧烟气通过15m高的P4排气筒排放 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 项目调漆用水直接随漆料进入生产线，全部损耗不排污；职工生活污水经经市政污水管网，排入青岛胶南中科成污水净化有限公司处理 | 对周围环境影响较小 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 金属下脚料 | 外售综合利用 | 固废均得到有效处置，不产生二次污染。 |
|  |  | 废金属屑 |  |  |
|  |  | 布袋除尘器收尘 |  |  |
|  |  | 水性漆渣 | 委托专门的固废处置公司清运 |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 水性漆废包装桶 | 由供货单位回收再利用 |  |
|  |  | 废活性炭 | 定期委托有危险废物处理资质单位处理 |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 润滑油、液压油 废包装桶 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 |  |
| 噪 声 | 项目高噪声设备主要为开平线、切割机、剪板机、折弯机、卷筒机、冲床、摇臂钻、带锯床、滚梁机、焊机、喷漆线、装配线、抛丸机、风机等，其噪声源强为65~85B（A），高噪声设备产生的噪声经减振、隔声、消声及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类功能区标准。 |
| 其它 | 无 |

# 生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 项目营运过程中，产生的污染物均得到了妥善处理，不会对周边的生态环境造成影响。项目对厂区进行一定程度的绿化，这可以对因项目建设造成的生态环境方面的损失形成一定的补偿，降低项目建设对生态环境的影响。 从项目总体来看，本项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。

生态保护措施及预期效果 项目建成营运后，采取废气、噪声、固废环保措施，健全各项规章制度，加强企业管理，落实各项环保措施的情况下，所产生的污染物均得到妥善处理，做到稳定达标排放，降低项目建设对生态环境的影响。

# 污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量（1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老 削减量 （4） | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 0.08925 | 0 |  | +0.08925 | 0.08925 |
| COD |  | 0.402 | 0.357 |  | +0.045 | 0.045 |
| BOD5 |  | 0.223 | 0.214 |  | +0.009 | 0.009 |
| SS |  | 0.179 | 0.170 |  | +0.009 | 0.009 |
| 氨氮 |  | 0.027 | 0.023 |  | +0.004 | 0.004 |
| 废 气 |  | 6658.9 | 0 |  | +6658.9 | 6658.9 |
| VOCs |  | 9.25 | 8.575 |  | +0.925 | 0.925 |
| SO2 |  | 0.06 | 0 |  | +0.06 | 0.06 |
| NOx |  | 0.37 | 0 |  | +0.37 | 0.37 |
| 颗粒物 |  | 15.269 | 14.981 |  | +0.288 | 0.288 |
| 固体废物 |  | 0.010042 | 0.010042 |  | +0 | 0 |
| 一般固体废物 |  | 0.008562 | 0.008562 |  | +0 | 0 |
| 危险固废 |  | 0.00043 | 0.00043 |  | +0 | 0 |
| 生活垃圾 |  | 0.00105 | 0.00105 |  | +0 | 0 |

注：

- 单位：废气量:万标米3/年；废水、固体废物:万吨/年；一类污染物千克/年；其他吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

- （5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

- 废水量以接管情况统计。

# 结论与建议

一、结论 （一）项目概况 山东中汽联大客车有限公司拟投资54500万元，利用位于青岛西海岸新区隐珠街道办事处胶州湾西路1577号的自有厂区，建设新能源专用车生产、改装与销售项目。项目所在厂区占地面积66666.67m2，规划建筑面积172020.15m2（其中厂区内西侧3栋现有车间为本项目所用车间，建筑面积约23220 m2；东侧目前为空地，企业拟建4栋多层建筑，规划建筑面积约148800.15 m2，目前具体规划及用途尚未确定，本报告暂不进行评价，待后期规划确定后，按照环保部门要求另行申报）。生产规模为年产改装专用车3000台。项目预计2020年5月建成投产。 （二）项目周围环境质量现状评价结论 环境现状结论：项目所在区域主要大气污染物PM10、SO2、NO2、O3、CO 均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求， PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目所在区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。项目所在区域噪声现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。项目所有土壤监测点位镉、汞、砷、铅、铜、镍、1,2,3-三氯丙烷检出，其余监测项目均未检出，检出的项目均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。综上，本项目周围环境质量良好。 （三）与国家产业政策的符合性及选址可行性 （1）产业政策符合性结论 项目所属行业为[C3630]改装汽车制造，主要产品为环卫车，包括洒水车、侧挂桶式垃圾车、勾臂垃圾车，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》的“限制类 十一、机械 11、仓栅车、栏板车、自卸车和普通厢式车等普通运输类专用汽车和普通运输类挂车企业项目”，亦不属于“淘汰类”中的项目，为“允许类”项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中限制类和禁止类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，项目已在青岛市投资项目在线审批监管平台进行备案（项目统一编码：2019-370211-36-03-000003），符合国家产业政策。 （2）三线一单符合性结论 项目所在位置不在生态保护红线范围内，不违反《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》相关规定。项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境影响较小，即该项目的建设满足环境质量底线标准要求；项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低，不超出当地资源利用上线；目前，项目所在区域暂无明确的环境准入负面清单，项目属于改装汽车制造行业，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此项目应为环境准入允许类别。 （3）土地利用规划符合性结论 项目位于青岛西海岸新区隐珠街道办事处胶州湾西路1577号，该地块已于2007年取得土地证（南国用（2007）第G102306号），用地性质为工业用地。根据《青岛西海岸新区总体规划（2018-2035年）》，项目所在地规划为工业用地，符合西海岸新区总体规划。 （四）环境影响结论 （1）大气环境影响分析 项目切割粉尘、焊接烟尘经移动式集气罩收集，进入布袋除尘器处理后，通过15m高的P1排气筒排放；抛丸粉尘经设备自带的集气管道收集进入布袋除尘器处理后，通过15m高的P2排气筒排放；喷漆废气经喷漆房配备的过滤棉截留漆雾后，与晾干/烘干废气一起引风至同1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”进行净化处理后，通过15m高的P3排气筒排放。各排气筒颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准（10mg/m3），排放速率能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（3.5kg/h）；VOCs排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表1中“特殊用途汽车”要求（VOCs排放浓度≤50mg/m3、排放速率≤3.0kg/h）。 项目天然气加热炉采用低氮燃烧技术，燃料燃烧废气通过15m高的P4排气筒排放，烟尘（颗粒物）、SO2、NOx排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准（颗粒物10mg/m3，SO2 50mg/m3，NOx 100mg/m3）。 （2）水环境影响分析 项目调漆用水直接随漆料进入生产线，全部损耗不排污；职工生活污水经市政污水管网进入青岛胶南中科成污水净化有限公司处理。 （3）声环境影响分析 项目噪声主要是开平线、切割机、剪板机、折弯机、卷筒机、冲床、摇臂钻、带锯床、滚梁机、焊机、喷漆线、装配线、抛丸机、风机等运行时产生的噪声，噪声级≤85dB(A)，项目夜间不生产。经采取减振、隔声、消声措施后噪声衰减至厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类功能区标准，对周围声环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 项目职工生活垃圾由环卫部门统一清运；金属下脚料、废金属屑、布袋除尘器收尘外售综合利用；废过滤棉（每1个月更换一次）、水性漆渣均委托专门的固废处置公司清运；水性漆废包装桶由供货单位回收再利用。废活性炭（每2年更换一次），废催化剂（每2年更换一次），废润滑油，废液压油，润滑油、液压油废包装桶，均委托有危险废物处理资质单位处理。项目固废均可得到妥善处置，实现固废资源化、减量化、无害化处理，不会产生二次污染。 （5）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1，该项目属于I类项目，在防渗措施措施到位的前提下，项目发生化学品泄漏后不会对厂区土壤造成污染。因此，项目土壤环境污染影响较小。 （6）环境风险评估 项目使用的原辅材料不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 附录B中危险物质，该项目环境风险潜势为 I 级，在采取相应的环境风险防范措施，后，项目的环境风险可防控。 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理，符合当地发展规划，在各项环保措施得到全面落实的情况下，从环境保护角度而言，该项目的选址、建设和营运是可行的。 上述评价结果是山东中汽联大客车有限公司提供的生产规模、生产设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上得到的，如果生产设备布局、生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由山东中汽联大客车有限公司按照环保部门要求另行申报。 二、建议 项目的环保措施要与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保各项防治措施落实到位，严格规范各工序作业，推行清洁生产、安全生产。同时，为减轻本项目建设对周围环境的影响，建议厂方采取如下措施： （1）制定相关制度并设立部门负责环保措施的正常运行，严格执行“三同时”制度，确保项目运营过程各项污染指标都达标排放。 （2）制定并实施事故预防计划，明确管理组织、责任与责任范围、事故报告制度、应急程序、应急措施等内容，配备足够的应急器材。消防警报系统必须处于完好状态，以备应急使用。 （3）企业应在项目生产前与专门的一般固废处置企业、危险废物委托企业签订相关委托协议，落实好各类废物储存、运输与处置要求。 注 释 本报告表应附以下附图、附件： 附图： 附图1 项目与西海岸新区总体土地利用规划位置关系图 附图2 项目所在地与各生态保护红线范围相对位置示意图 附图3 项目地理位置图 附图4 项目周边环境概况及大气、土壤监测点位图 附图5 项目敏感目标分布及大气评价范围图 附图6 项目厂区平面布置图 附图7 项目生产车间平面布置图 附件： 委托书 营业执照 土地文件 发改备案 水性漆成分报告 监测报告 建设项目环评审批基础信息表

# Text boxes

2#厂房

1#厂房

3#厂房

钢板

折 弯

噪声

机加工

焊 接

抛 丸

噪声

废气、固废、噪声

固废、噪声

噪声、固废

废气

开 平

钢管

槽钢

圆钢

等离子切割

剪 板

喷底漆

晾 干

喷面漆

烘 干

装配（含焊接）

成品

废气、固废、噪声

废气

废气

废气

废气

废气

天然气加热炉

废气

自来水

1075

调漆用水

25

25

1050

生活用水

157.5

892.5

经市政污水管网排入青岛胶南中科成污水净化有限公司处理