建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：     海藻有机肥生产项目

建设单位(盖章)： 青岛海之宝海洋生物有限公司

编制日期：二〇二〇年一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制，本表一式四份，一律打印填写。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本 项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 海藻有机肥生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛海之宝海洋生物有限公司 |
| 法人代表 | 吴仕鹏 | 联系人 | 刘晓娜 |
| 通讯地址 | 青岛西海岸新区滨海街道办事处盛海路817号（原盛海路669号） |
| 联系电话 | 159 0892 9275 | 传真 | —— | 邮政编码 | 266400 |
| 建设地点 | 青岛西海岸新区滨海街道办事处盛海路817号（原盛海路669号） |
| 立项审批部门 | 青岛海洋高新区管理委员会政务服务中心 | 批准文号 | 2020-370211-26-03-000003 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 2629其他肥料制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1000 | 绿化面积 （平方米） | —— |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中环保投资（万元） | 34 | 环保投资占 总投资比例 | 1.7% |
| 评价经费 （万元） | 1 | 投产日期 | 2020年3月 |
| 工程内容及规模： 1、建设项目简介 青岛海之宝海洋生物有限公司主要从事含氨基酸水溶肥料、水溶性海藻肥、海藻素、有机无机复混肥、有机肥、含腐殖酸水溶性肥料、大量元素水溶性肥的生产等，现公司租赁青岛伊斯特针织服装有限公司现有厂房1000平方米，总投资2000万元建设海藻有机肥生产项目，项目建成后年生产肥料共10800t/a（有机-无机复混肥5000t/a、有机肥5000t/a、固体水溶肥500t/a、液体水溶肥100t/a、海藻精200t/a）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号，2017年9月1日起施行）、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日）的有关决定，青岛海之宝海洋生物有限公司海藻有机肥生产项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业：37肥料制造”中的“其他”，需编制环境影响报告表。建设单位委托青岛海西环保科技有限公司承担《青岛海之宝海洋生物有限公司海藻有机肥生产项目》的环境影响评价工作，我单位经过现场踏勘、资料收集和整理后，在掌握充分的资料数据的基础上，对有关环境现状和可能产生的影响进行分析，编制了该项目的环境影响报告表。 2、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2019年1月11日起施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）； （7）《建设项目环境保护管理条例》，2017年12月1日起施行； （8）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令部令第44号，生态环境部令1号）； （10）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020年1月1日起施行）； （11）《山东省环境保护条例》（2019年1月1日起施行）； （12）《山东省水污染防治条例》（2018年12月1日起施行）； （13）《山东省大气污染防治条例》（2018年12月1日施行） （14）《青岛市人民政府关于印发青岛市饮用水水源保护区的通知》（青政发[2014]30号）； （15）《关于印发青岛西海岸新区水功能区划的通知》（青西新管办发〔2018〕10号）； （16）《青岛西海岸新区总体规划》（2018-2035年）； （17）《青岛市打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划》（2018-2020年）； （18）《青岛西海岸新区打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划》（2018-2020年）。 3、政策及选址符合性 （1）产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），该项目属于2629其他肥料制造；根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目为“鼓励类”项目：有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用；项目用地不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中淘汰和限制项目，亦不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的产业；项目已在青岛海洋高新区管理委员会政务服务中心进行备案（项目统一编码：2020-370211-26-03-000003），符合国家产业政策。 （2）土地利用规划符合性分析 项目位于青岛西海岸新区滨海街道办事处盛海路817号，青岛海之宝海洋生物有限公司租赁青岛伊斯特针织服装有限公司现有厂房，土地用途为工业用地，证件号：鲁（2016）青岛市黄岛区不动产权0031057号。根据《青岛西海岸新区总体规划（2018-2035年）-土地利用规划图》，项目所在地规划为商住混合用地，不符合西海岸新区总体规划。根据《青岛西海岸新区管委办公室新区政务专报655期》（2018年12月24日）：对已经取得合法工业用地或建设用地手续且现在用地调整为非工业用地或非建设用地的，应予以环评审批，根据项目所在区域开发情况，给予一定的过渡期；且企业出具承诺，若所在区域开发建设，本公司将根据相关要求关闭或者搬迁项目。项目所在地与土地利用规划相对位置关系见附图2，承诺函见附件。 （3）项目附近饮用水源保护区情况分析 根据《关于印发青岛西海岸新区水功能区划的通知》（青西新管办发〔2018〕10号）及《关于印发青岛市黄岛区饮用水水源地环境保护规划的通知》（青西新管办发〔2017〕102号），项目所在地附近饮用水源保护区情况见表1。 表1 项目所在地附近饮用水源保护区情况一览表 名称 起始断面 终止断面 保护区级别 保护区范围 风河 源头 肖家庄 二级 下延200米之间的河道及河堤两侧200米陆域；汇入支流距河道1000米及河堤两侧200米陆域为二级水源保护区 准 二级保护区外延500米陆域，河道下延300米，汇入二级保护区的支流水域 风河西支流 松山子村 风河干流 二级 松山子村至风河下延200米之间的河道及河堤两侧200米陆域； 准 二级保护区外延300米陆域，河道下延300米。 风河地下水源地 珠海办事处 一级 以孟家庄水井（119°55′53″，35°52′52″）为圆心，半径50米区域。 二级 其界线：东界西外环以西拦水坝；西界铁山水库坝下；风河两岸300米范围内陆域。 项目位于青岛西海岸新区滨海街道办事处盛海路817号，距离风河干流约2920m，距离风河支流约780m。项目北侧风河支流并未划定饮用水水源地保护区，因此项目所在厂区不在风河饮用水水源地保护区范围内。 （4）三线一单符合性分析 ①《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》：根据生态系统服务功能保护的重要程度及保护和管理的严格程度，对生态保护红线区实行分类管控。Ⅰ类红线区是生态保护红线的核心，除必要的科学研究、保护活动外，需按相关法律、法规严格控制其他开发建设活动；Ⅱ类红线区按照生物多样性维护、水源涵养、土壤保持和防风固沙等主导生态功能，结合现有各类禁止开发区域现行相关法律法规及管理规定，实行负面清单管理制度，严禁有损主导生态系统服务功能的开发建设项目。 根据该项目所在位置可知，项目不在生态保护红线范围内，不违反《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》中的相关规定。该项目用地与各生态保护红线范围相对位置关系见附图3。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区标准。项目废气达标排放；生活污水经化粪池预处理后排入市政管网；项目生产过程中噪声达标排放；固废分类处置，对周边环境影响较小。该项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境影响较小，即项目的建设满足环境质量底线标准要求。 ③资源利用上线 该项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低，不超出当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 目前，项目所在区域暂无明确的环境准入负面清单，项目属于金属结构制造行业，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此项目应为环境准入允许类别。 综上所述，该项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 （5）《山东省生态环境厅关于印发山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定的通知》（鲁环发[2019]134号）符合性分析 本项目不位于地表型饮用水水源地保护区、地下水型饮用水水源地保护区、自然保护区等敏感区域内，废水排放量0.85m3/a，废水经化粪池处理后，经市政污水管网进青岛市中科成污水净化有限公司进一步处理；排气筒高度为15m，排气筒颗粒物最高排放速率0.0038kg/h，排气量16000m3/h，不符合《山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定》中的筛选条件。因此，项目无需安装污染源自动监测装置。 4、项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：海藻有机肥生产项目 建设性质：新建项目 建设地点：青岛西海岸新区滨海街道办事处盛海路817号 劳动定员及工作制度：劳动定员为20人，每天工作8小时三班制，年工作330d。 项目主体工程为1座面积1000m2的生产车间，项目组成一览表见表2。 表2 项目组成一览表 项目 主要建设内容 主体 工程 生产车间 建筑面积1000m2，设置混料罐、离心机、粉碎机、搅拌机、液体包装机、气动灌装机、压盖机、封口机等设备。 辅助 工程 办公室 青岛海之宝海洋生物有限公司为青岛聚大洋藻业集团子公司，项目营运期办公场所依托青岛聚大洋藻业集团有限公司的办公楼，4层，楼高约12m。 储运 工程 原料仓库 项目所使用的原辅材料海藻渣、海藻酸等大部分购自青岛聚大洋藻业集团有限公司，项目所在厂区西侧即为青岛聚大洋藻业集团有限公司仓库，因此项目原料仓依托于青岛聚大洋藻业集团有限公司仓库。 公用 工程 给水 项目由西海岸新区市政供水管网统一供给。 排水 项目生活污水经化粪池收集后经市政管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理。 供电 项目由西海岸新区市政供电管网统一供给。 环保 工程 废气治理 生产过程中产生的粉尘通过集气罩收集后进入布袋除尘器处理（处理效率约99%），尾气通过1根15m排气筒P1排放。 废水治理 项目生活污水经化粪池收集后经市政管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理。 噪声治理 选用低噪声设备、采取有效的减振、隔声等降噪措施。 固废治理 分类收集，职工生活垃圾由环卫部门定期清运至城市垃圾填埋场处理；废滤袋、除尘器收尘、废包装材料收集后外售相关单位综合利用；废机油、废油桶委托有危废处理资质的单位处理；含油抹布全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾处置。 （2）项目周边环境及厂区平面布置 周边环境概况：项目所在地块土地使用权面积为18690平方米，厂区为南北长、东西短的方形。厂区东侧隔空地为飞宇路，西侧为青岛聚大洋藻业集团厂区，南侧隔盛海路为拆迁后空地，北侧为青岛恒益达船舶配件有限公司厂房。 项目租赁的厂房东侧隔空地为飞宇路，南侧为青岛聚大洋藻业集团的办公楼，西侧均为青岛聚大洋藻业集团的仓库，北侧为青岛恒益达船舶配件有限公司厂房。项目周边环境概况图见附图4。 厂房平面布置：项目租赁的厂房为长方形，东西长、南北短，车间大门朝南，分为有机-无机复混肥生产区、液体水溶肥生产区、固体水溶肥生产区、海藻精生产区、产品暂存区等区域。 项目厂区平面布置图详见附图5。 5、原辅材料 项目主要原辅材料见表3。 表4 项目主要原辅材料一览表 序号 原料名称 年用量（t） 形态 包装形式 最大储存量 备注 1 海藻渣 10000 已发酵好的海藻渣，固体，含水率72% / 10t 外购 2 尿素 1500 小颗粒状 袋装 6t 外购 3 磷酸一铵 400 小颗粒状 袋装 6t 外购 4 硫酸钾 1500 小颗粒状 袋装 6t 外购 5 防结块剂 8 粉末，主要含无机矿物质和食品级表面活性剂 袋装 1.5t 外购 6 海藻酸原液 500 液体 桶装 5t 外购 6、项目主要生产设备 表4 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 混料罐 φ1600*1200 个 3 2 离心机 Φ800 台 1 3 粉碎机 Φ400*1000 台 2 4 搅拌机 Φ600 台 4 5 筛分机 / 台 2 6 热风炉 / 台 1 7 造粒机 / 台 1 8 烘干机 / 台 1 9 包膜机 / 台 1 10 液体包装机 YJ-60CY 台 1 11 气动灌装机 YZG-500 台 1 12 压盖机 400*3200 台 1 13 封口机 SF-B 台 1 7、产品方案 项目产品方案及产量见表5。 表5 项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 备注 1 有机-无机复混肥 5000t 固体肥料，外售 2 有机肥 5000t 固体肥料，外售 3 固体水溶肥 500t 固体肥料，外售 4 液体水溶肥 100t 液体肥料，外售 5 海藻精 200t 液体肥料，外售 8、公用工程 （1）给水 项目用水主要为生产用水和生活用水。 根据企业提供资料，项目造粒工序用水量20t/a；设备无需清洗，因此不用设备清洗用水；职工定员为20人，生活用水量按每人每天50L计，则年生活用水量为330t/a。 综上，项目新鲜水总用水量为350t/a。 （2）排水 项目外排废水主要为生活污水，经厂区化粪池预处理后，排入市政污水管网，最终排放至青岛胶南中科成污水处理厂处理。 （3）供热 项目生产车间不供暖；办公室采用空调采暖与制冷；项目烘干工序使用热风炉，采用电加热。 |
| 与本项目有关的污染情况及主要环境问题： 该项目为新建项目，不存在与该项目有关的原有污染情况。 项目拟租赁青岛伊斯特针织服装有限公司现有厂房（目前为青岛聚大洋藻业集团有限公司仓库），租赁期限至2029年11月1日。项目厂房现状见下图。 图1 拟租赁厂房现状图 （现为青岛聚大洋藻业集团有限公司仓库） |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 该项目位于青岛西海岸新区滨海街道办事处盛海路817号。西海岸新区是山东省青岛市所辖的一个市辖区，即青岛西海岸经济新区，其北部为国务院批准设立的首批国家级经济技术开发区的青岛经济技术开发区。青岛前湾保税港区和董家口港区均位于西海岸新区。西海岸新区位于山东半岛东南部，胶州湾西岸，东南濒临黄海，北倚胶州市，南靠日照市，西与诸城市、五莲县接壤。西海岸新区交通便利，境内有204国道、同三高速公路、疏港高速、济青高速和滨海大道等交通干道，临近青岛国际机场和青岛港，已形成了四通八达的交通网络。 2、地质、地型、地貌 西海岸新区地质构造上属于鲁东地质次一级改造单元，其断裂构造线主要为东北向。出露地表的岩石有变质岩、岩浆岩和沉积岩，风河下游为松散岩层。 西海岸新区属于临沭断裂带内的沭东沿海低山丘陵区，地势由西北向东南倾斜，全市共分为裸岩地、低山丘陵地、沿河平地和沿海低地4个地貌类型。全市最高处为北部的小珠山，海拔724m。 3、气候气象 西海岸新区地处北温带季风气候区，受海洋环境的影响和调节，表现出明显的海洋性气候特征。年平均气温12.3℃，一月份最冷，月均2.2℃。八月份最热，月均25.7℃。历年极端高低温度分别为37.4℃和-16.3℃。西海岸新区年平均风速2.8m/s，冬半年大于夏半年，各月平均风速差别不很大。全年最多风向为北风、北北西风、东南风，东北东风最少。春夏以南及偏南风为主，秋季则以北及偏北风为主。历年平均降水量794mm，一年中7月、8月降水量最大，分别为192.6mm和175.7mm，1月和12月最小，分别为8.7mm和9.3mm。 4、水文 西海岸新区境内2.5公里以上的河流(含大河支流)有137条。其中较大的河流10条，汇入2.5公里以上支流11条，独立入海的小河流31条，多发源于中部山区，于东、南、东北入海。主要河流有白马河、吉利河、风河、甜水河、横河、潮河等。项目临近的河流主要是风河。风河为胶南市较大河流，发源于胶南市西北部宝山乡七宝山南麓，干流全长31.8km，流域汇水面积315.5km2，2.5km以上的支流21条，总长118km，是胶南重要水源地，上游建铁山水库。 5、生物多样性 青岛西海岸新区地处山东半岛西南隅，胶州湾畔，属温带落叶阔叶林区，雨量充沛、四季分明，适合多种动植物生长。动、植物为我国华北地区农业生态系统的常见种类，山丘植被为常绿针叶林、落叶阔叶林；平原为草甸植被。野生动物有野兔、蛇、麻雀、喜鹊等。无珍稀、濒危物种存在。 6、区域市政设施配套情况 项目所在地给水由西海岸新区市政给水管网统一供给；供电由西海岸新区供电部门统一供给。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境质量现状： 环境空气： ①2018年区域环境空气质量 根据《2018年青岛市生态环境状况公报》，西海岸新区 2018年环境空气主要污染物监测结果统计见下表。 表6 西海岸新区2018年环境空气主要污染物监测结果统计 单位：ug/m3 行政区 SO2 NO2 CO mg/m3 O3 PM10 PM2.5 西海岸新区 10 31 1.4 154 72 34 2018年，全市环境空气质量总体呈持续改善趋势。PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3同比分别改善8.1%、5.3%、28.6%、6.1%、10.5%，CO浓度基本持平。PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM2.5超出二级标准。PM10、PM2.5、SO2、NO2浓度均为2013年以来最好水平，且SO2、NO2连续三年稳定达到国家一级标准。市区空气质量优良率85.3%，同比增加6.7个百分点，为2013年以来最好水平。总体来看，2018年为自2013年实施《环境空气质量标准》(GB3095-2012)以来空气质量最好的年份。 ②环境空气质量区域达标判断及整体变化情况分析 2018年环境空气质量监测结果表明，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。 2018年期间青岛市生态环境局西海岸新区分局积极开展大气污染综合整治，一是排查整治“散乱污”企业，按照“两断三清”要求，依法淘汰取缔“散乱污”企业；二是整治燃煤污染，强化重点燃煤企业污染防治设施运行监管，实施现场监察和在线监控，对不符合环保要求、超标排放的燃煤设施，依法拆除或治理；三是推进工业污染综合防治，对2000个密封点以上的有机化工企业，进行首轮泄漏检测与修复；开展石化企业专项执法，检查有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业企业。四是防治油气污染，对全市加油站实行油气二级回收；五是控制农作物秸秆焚烧，通过加大宣传，落实监管责任，引导秸秆综合利用；六是整治扬尘污染，采取部门联合执法等措施，依法拆除城区路边石材加工企业，规范、清理城区露天烧烤摊点等。 青岛市及西海岸新区2019年未制定环境质量改善目标，但为持续改善西海岸新区环境空气质量，2018年11月1日青岛西海岸新区管委印发《青岛西海岸新区打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》(青西新管发〔2018〕73号)。 综上分析，所在区域环境空气质量整体呈逐步改善趋势。 地表水：该项目所在区域的地表水主要为项目北侧的风河支流，项目区域地表水水质能够达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求。 地下水：该项目所在地地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准要求。 声环境：该项目所在地声环境现状总体较好，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准要求。 2、环境问题： 该项目所在区域为空气质量级别为二级，空气质量良好；区域内水环境、声环境、生态环境总体良好，不存在严重的环境问题。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于青岛西海岸新区滨海街道办事处盛海路817号，厂址附近无自然保护区、文物景观、珍稀动植物，因此确定主要环境保护目标与保护等级见下表，项目周边环境敏感目标分布图见附图6。 表7 主要环境保护目标一览表 环境 要素 保护目标 距项目的方位和距离 保护标准 方位 距离(m) 环境空气 天一公寓 NE 403 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 瓦屋村 NW 575 龙井花园 NW 1041 小井村 NW 917 王家村 W 858 黄岛区滨海街道星河小学 SW 1053 黄岛区海之韵小学 E 1010 地表水 风河干流 N 2920 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准 风河支流 N 780 地下水 项目周边6km2范围内浅层地下水 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 项目所在地环境空气质量功能为二类区，评价区域内环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中二级标准。 表8 环境空气质量标准限值 (单位：μg /m3) 污染物 浓度限值 浓度限值 1小时浓度 24小时平均 年平均 SO2 500ug/m3 150ug/m3 60ug/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 NO2 200ug/m3 80ug/m3 40ug/m3 PM10 — 150ug/m3 70ug/m3 PM2.5 — 75μg/m3 35μg/m3 CO 10mg/m3 4mg/m3 — O3 200μg/m3 160μg/m3 — 2、地表水环境质量标准 地表水风河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。具体标准见下表。 表9 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L(pH为无量纲) 序号 项目名称 单位 评价标准值 执行标准 1 pH --- 6~9 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准 2 COD mg/L ≤20 3 BOD5 mg/L ≤4 4 氨氮 mg/L ≤1.0 5 总磷 mg/L ≤0.2 6 溶解氧 mg/L ≥5 7 粪大肠菌群 个/L ≤10000 3、地下水环境质量标准 项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准，具体标准见下表。 表10 地下水环境质量标准限值 单位：mg/L 序号 项目 单位 Ⅲ类标准 1 pH值 无量纲 6.5~8.5 2 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 3 溶解性总固体 mg/L ≤1000 4 耗氧量(CODMn法，以O3计) mg/L ≤3.0 5 氨氮 mg/L ≤0.2 6 总大肠菌群 MPN/100mL或CFU/100mL ≤3.0 4、声环境质量标准 区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，标准值见下表。 表11 声环境质量标准 类别 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目工艺废气中颗粒物有组织排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2019）中表1中重点控制区标准（10mg/m3），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放速率（15m，3.5kg/h）。 无组织颗粒物厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。 2、废水 废水项目职工生活污水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准，经市政污水管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准。标准值见表12。 表12 废水中各污染物排放浓度限值 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物 GB/T 31962-2015表1中B级标准 GB18918-2002一级A标准 CODCr 500 50 BOD5 350 10 SS 400 10 氨氮 45 5 3、噪声 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准(2类：昼间60dB，夜间50dB)； 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及修改单的规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的规定。 |
| 总量控制指标 | 废气污染物——废气产生量：12672万m3/a；颗粒物排放量为0.345t/a，颗粒物申请总量为0.69/a。 废水污染物——废水产生量：280.5t/a，CODCr、氨氮排放量分别为0.126t/a、0.0084t/a，CODCr、氨氮申请总量分别为0.252t/a、0.0168t/a。 |

# 建设项目工程分析

生产工艺流程简要说明或简图 一、施工期： 项目租赁青岛伊斯特针织服装有限公司现有厂房进行项目建设，施工期主要是安装设备、铺设线路，因此本次环评不再对施工期工艺流程进行描述。 二、营运期 项目生产工艺流程见下图： 图2 固体肥料生产工艺流程图 生产工艺流程简述： （1）有机-无机复混肥生产工艺流程简述： ①粉碎混合：人工将海藻渣和尿素、硫酸钾、磷酸一铵倒入粉碎机粉碎，粉碎后的物料进入混料罐混合均匀。 ②造粒：物料经密闭输送带输送至造粒机，在造粒机内不断喷雾，物料不断转动形成颗粒状。 ③烘干、冷却：颗粒状的物料输送至烘干机，烘干使用热风炉，采用电加热，热风炉温度约为100℃，使热风通入烘干设备中，不直接加热物料，烘干时间约为1h，烘干后通入自然风冷却，最终均引风至除尘设备。 ④筛分：冷却后的颗粒输送至筛分机，较小的颗粒返回至搅拌机，较大的颗粒输送至包膜机。 ⑤包膜：为防止颗粒结块，需在颗粒表面涂上防结块剂，采用粉体涂膜工艺，颗粒在密闭包膜机的搅拌槽内涂膜后，经包膜机内的滤网过滤后，少量防结块剂返回至包膜机。防结块剂上料时会产生少量粉尘，包膜机上加装集气罩，粉尘由引风机引至布袋除尘器，与粉碎、烘干、筛分工序产生的粉尘一起经1套布袋除尘器处理后经15m排气筒排放。 ⑥包膜好的颗粒包装后成为成品有机-无机复混肥。 项目使用热风炉，将热风通入烘干设备中，使其带走物料中的水分，温度较低，不会使尿素、磷酸一铵发生分解，因此该项目产生的废气只有颗粒物。 （2）有机肥生产工艺流程简述： ①粉碎：人工将海藻渣倒入粉碎机粉碎，粉碎后的海藻渣直接输送至造粒机。 ②有机肥造粒、烘干、冷却、筛分、包膜、包装工序同有机-无机复混肥生产工艺。 （3）固体水溶肥生产工艺流程简述 ①粉碎：人工将尿素、硫酸钾、磷酸一铵倒入粉碎机粉碎，粉碎后的物料进入混料罐混合均匀。 ②计量包装：混合均匀的物料计量后进行袋装包装，即为成品。 项目生产过程中使用的设备均为密闭设备，产生的颗粒物均由集气罩收集后，引至布袋除尘器处理，尾气经15m排气筒排放。 （2）液体肥生产工艺流程图 图3 液体肥生产工艺流程图 生产工艺流程简述： ①外购的海藻酸原液部分直接进行加热浓缩，项目加热浓缩工序使用外购的蒸汽进行加热，本项目不产生蒸汽，温度约为100℃，保持约1h，目的使海藻酸原液中的水分蒸发，海藻酸的浓度含量增加，之后进行包装即为液体水溶肥。 ②部分外购的海藻酸原液加入腐殖酸钾，在混料罐中混合均匀，之后进行加热浓缩工序，之后与上述工艺流程相同，成品为海藻精。

主要污染工序： 1、废气：项目产生的废气主要为粉碎、烘干、筛分、包膜工序产生的粉尘。 2、废水：项目造粒工序用水全部在烘干工序蒸发，因此项目生产工序不产生废水，外排污水为生活污水。项目生活用水量为330t/a，生活污水产生量以85%计，则生活污水产生量为280.5t/a。 图5 项目水平衡图 单位：t/a 3、噪声：生产设备运行噪声，主要为搅拌机、粉碎机、离心机、包装机等设备噪声，噪声级为75~90dB(A)。 4、固废：项目固体废物主要为废滤袋、除尘器收尘、废包装材料，职工生活垃圾，设备维修保养产生的废机油、废油桶、含油抹布。

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 项目租赁青岛伊斯特针织服装有限公司现有厂房进行项目建设，施工期主要是安装设备、铺设线路，对周围环境产生的影响较小，施工期结束影响随之消失。因此不再对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）废气排放源强分析 项目产生的废气主要为粉碎、烘干、筛分、包膜工序产生的粉尘。 项目使用密闭生产设备，且原材料和产品均含水量较高，产尘量小，根据企业提供资料，项目产尘量约为原料的0.03%，则项目粉尘产生量约为3.15t/a。粉尘经集气罩收集后，引风至布袋除尘器处理，尾气经15m排气筒P1排放。 项目年工作时间为7920h，风机风量为16000m3/h，集气罩收集效率≥90%，布袋除尘器处理效率达99%，粉尘经处理后，颗粒物排放量约为0.03t/a，排放速率约为0.0038kg/h，排放浓度约0.24mg/m3。项目颗粒物有组织排放浓度可满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2019）中表1中重点控制区标准（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放速率（15m，3.5kg/h）。 未被集气罩完全收集颗粒物于车间内无组织排放，通过车间机械排风及自然通风排至室外。无组织颗粒物排放量为0.315t/a，排放速率为0.04kg/h。 （2）污染防治措施合理性分析 项目营运期废气主要为粉尘废气（颗粒物）。粉尘废气采用“布袋除尘器”除尘净化，除尘作用原理简要分析如下： 含尘空气由除尘器底部进入除尘箱中，颗粒较粗的粉尘靠其自身的重力向下沉降，落入灰仓，细小粉尘通过各种效应被吸附在滤袋的粉尘，随着时间的增长，越积越厚，除尘器阻力逐渐上升，处理的气体量不断减少，为了使除尘器经常保持有效的工作状态，使压力损失保持在一定的范围内，就需要清除吸附在袋壁外面的积灰。 布袋除尘器的除尘效率可达99.5%以上，本评价取99%。 （3）评价等级判断 本项目根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)采用估算模式计算本项目评价等级。 ① 预测源强 正常工况污染物源强清单列于表13。 表13 有组织废气排放情况一览表 污染来源 项目 废气量 m3/h 排放状况 排气筒参数 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 总排放量 t/a 高度 m 内径 m 温度 ℃ P1排气筒 颗粒物 16000 0.24 0.0038 0.03 15 0.5 25 表14 项目无组织废气源强 污染来源 污染物 排放量t/a 排放速率kg/h 面源长度m 面源宽度m 面源高度m 生产车间 颗粒物 0.315 0.04 60 17 6 ② 估算模型参数 估算模式参数见表15。 表15 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 41.0 °C(314K) 最低环境温度 -13.6 °C(259.4K) 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/o / ③估算模式预测结果 对项目污染源采用估算模式的预测结果见表16。 表16 估算模式预测结果表 污染源 污染物 最大落地浓度mg/m3 最大落地浓度地点m 评价标准mg/m3 占标率% P1排气筒 颗粒物 0.00095617 1160 0.9 0.106 生产车间 颗粒物 0.036735 31 0.9 4.08 由预测结果可知，污染物的最大地面浓度占标率为4.08%，小于10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的大气环境影响评价等级判别依据，确定大气环境影响评价等级为二级。采用ARESCREEN估算模式进行预测，无组织排放颗粒物最大落地浓度为0.037mg/m3，由此推算，无组织排放颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）；由预测结果可知，本项目颗粒物对最近的敏感点天一公寓贡献值小，因此项目不会对周围环境产生明显影响。 ④废气污染物核算 表17 大气污染物有组织排放量核算表 排放口 编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/m3） P1排气筒 粉碎烘干 筛分包膜 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒P1 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2019）中表1中重点控制区标准 10 0.03 合计 0.03 表18 大气污染物无组织排放量核算表 排放口 编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 生产 车间 粉碎、烘干、筛分、包膜 颗粒物 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度限值 1.0 0.315 合计 0.315 综上所述，该项目主要大气污染物在采取相应治理措施后，均可做到达标排放，项目产生的废气对周围大气环境影响较小。 （4）大气环境影响评价自查表 表19 项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长=5~50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a( 500~200 t/a( ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）其他污染物（/） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （2018年） 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受( 大气环境 防护距离 无需设置大气环境防护距离 污染源年排放量 颗粒物：（0.345）t/a 2、水环境影响分析 项目用水主要为生产用水和生活用水。 生产用水为造粒用水，进入产品之后全部蒸发，不产生废水。 项目生活用水量为330t/a，生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入青岛胶南中科成污水净化有限公司处理。生活污水产生量按用水量的85%计，职工生活污水量约为280.5m3/a，其主要污染因子CODCr约为450mg/L，BOD5约为250mg/L，SS约为200mg/L，氨氮约为30mg/L，主要污染物排放量约：CODCr：0.126t/a、BOD5：0.07t/a、SS：0.056t/a、氨氮：0.0084t/a，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 项目所在地污水管网已经配套建设，项目废水外排进入青岛胶南中科成污水净化有限公司的路线可行。且项目排水量仅为0.85m3/d，水量很小，因此项目废水不会对青岛胶南中科成污水净化有限公司的运行产生冲击影响。 青岛胶南中科成污水净化有限公司位于青岛西海岸新区风河南岸，距风河入海口约2.5km，总占地面积220亩，服务面积78.42km2，服务范围为西海岸市中心区域，北至环城北路，西至环城西路，南至月牙河，东至海滨大道的区域。总处理能力为15万t/d，采用预处理+A2O生物脱氮除磷+高效沉淀池+活性砂滤池+接触消毒工艺。工程分三期建设，一期工程处理能力为6万t/d，于2006年2月通过原胶南市环保局主持的竣工环保验收；二期升级扩建工程包括一期6万t/d的升级改造和二期4万t/d的扩建工程，于2010年10月通过胶南市环保局主持的竣工环保验收；三期工程包括5万t/d的扩建工程和对一期、二期、三期工程预处理单元、初沉池、污泥浓缩池加盖除臭工程，于2013年6月通过了胶南市环保局验收（南环审[2013]36号），其中加盖除臭工程于2015年8月通过验收（青环黄验[2015]128号）；2015年4月对现有工程进行提标改造，并于2017年11月对《青岛胶南中科成污水净化有限公司升级改造工程》进行了验收，改造工程完成后，污水处理厂全部出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 （1）地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目属于间接排放，建设项目评价等级应为三级B，可不进行水环境影响预测，项目地表水评价等级具体分级判定依据见表20。 表20 地表水分级判定依据 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量 Q /（m3/d）； 水污染物当量数 W /（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000 或 W≥600000 二级 直接排放 其他 三级 A 直接排放 Q＜200 且 W＜6000 三级 B 间接排放 — 本项目废水排放指标符合青岛中科成污水净化有限公司进水要求，对青岛中科成污水净化有限公司运行不会产生负面影响，且青岛中科成污水净化有限公司有能力接纳项目废水。项目污水经由青岛中科成污水净化有限公司是可行的，对项目周围地表水影响较小。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)，该项目属于IV类项目。项目所在区域不涉及集中式饮用水水源地、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，为不敏感。为减少项目废水对地下水环境的影响，项目参照地下水污染防渗分区采取防渗措施。 该项目化粪池、危废暂存间等属于重点防渗区，采取等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s的防渗措施。生产车间等属于一般防渗区，采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s的防渗措施。通过落实以上措施，并定期进行检查，则可渗透的污染物质非常少，项目产生的污水、危险废物的存放、处置对周围地下水的影响可以忽略。 3、声环境影响分析 该项目噪声主要为搅拌机、粉碎机、离心机、包装机等设备运行产生的噪声。各生产设备均为室内声源。 项目主要设备噪声源及降噪措施见下表。 表21 项目主要噪声源及降噪措施 名称 数量(台) 位置 源强 降噪措施 与厂界距离（m） 东 西 南 北 搅拌机 1 生产车间 75~90dB(A) 合理布局、减振、隔声等 5 115 120 5 粉碎机 2 75~90dB(A) 15 110 110 8 液体包装机 1 75~90dB(A) 8 110 117 5 气动灌装机 1 75~90dB(A) 15 105 108 15 离心机 1 75~90dB(A) 5 115 114 10 为减少设备运行噪声对周围环境影响，项目采取了以下降噪措施： (1)主要生产设备室内安装，并选用功能好、噪音低的设备，设备安装过程中安放稳固，与地面保持良好接触。 (2)生产过程中，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。 (3)合理安排设备位置，将强噪声源移至噪音非敏感区(有隔音设备或厂区角落)作业，尽可能利用车间墙壁隔声及距离进行声级衰减。 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中的点声源衰减模式进行预测。 该项目各声源对厂界噪声的贡献值见表22。 表22 各噪声源对厂界的影响情况表 单位：dB(A) 预测点 贡献值dB(A) 标准值dB(A) 达标情况 东厂界 49.5 昼间：60 夜间：50 达标 南厂界 44.1 达标 西厂界 43.5 达标 北厂界 49.7 达标 本项目选用功能好、噪声低的设备，并安装阻尼等减振措施，车间采用吸声材料，能有效降噪。由上表可知，项目运营后，各厂界昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准的要求。生产车间距离最近的敏感点为天一公寓403m，经距离衰减，项目噪声不会对周边距离较近敏感点产生明显影响。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为危险废物、一般工业固体废物和职工生活垃圾3类。 （1）危险废物：主要包括废机油、废油桶、废含油抹布（豁免危废）。 废机油（HW08，900-214-08）：项目使用的机械设备维修保养过程会产生一定的废机油，产生量约为0.01t/a，属于危险废物。 废油桶（HW49 ，900-041-49）：废机油桶产生量约0.005t/a，属于危险废物。 项目废含油抹布量约为0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2016）危险废物豁免管理清单，废含油抹布全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，由环卫部门清运。 （2） 一般工业固废：废滤袋、除尘器收尘、废包装材料。 废滤袋：项目年更换3次，每次更换量0.3吨，废滤袋产生量为0.9t/a，属一般工业固废，集中收集后由相关单位回收利用。 除尘器收尘：项目布袋除尘器收尘2.8t/a，外售相关单位综合利用。 废包装材料：项目产生的废包装材料主要为尿素、磷酸一铵等原辅材料的包装袋，产生量约为1.5t/a，为一般工业固废，收集后外售相关单位综合利用。 （3）职工生活垃圾：职工定员20人，生活垃圾产生量按每人每天产生0.5kg计，年工作日按330天计，则年产生活垃圾约3.3 t/a，统一存放于带盖垃圾箱内，由环卫部门定期清运。 表23 项目固废产生及处置情况表 固废种类 产生量(t/a) 废物类别 废物代码 属性 处理方式 废机油 0.01 HW08 900-214-08 危险固废 委托具备危废处理资质的专业公司进行处置 废油桶 0.005 HW49 900-041-49 废滤袋 0.9 —— —— 一般工业固废 外售相关单位回收综合利用 除尘器收尘 2.8 —— —— 废包装材料 1.5 —— —— 废含油抹布 0.005 —— —— —— 环卫部门定期 清运 生活垃圾 3.3 —— —— 生活垃圾 建设项目危险废物贮存场所基本情况表见下表。 表24 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称 危险废物 名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存周期 危废储存间 废机油 HW08 900-214-08 原料堆场东侧、沉淀池北侧 3m2 危废专用桶 12m3 半年 废油桶 HW49 900-041-49 项目建筑废弃物堆场拟建设危废暂存间一处，危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理。 ①危险废物的收集包装 A．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 B．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 C．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成份或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 D. 不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： A．按《环境保护图形标识――固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置警示标志。 B．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 C．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 D．要有隔离设施或其它防护栅栏。 E．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交生态环境主管部门，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交生态环境主管部门，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 综上，各类固体废物均得到有效处置，达到资源化、减量化、无害化的目的，因此本项目营运期对周围环境影响较小。 5、土壤环境分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于“化学原料和化学制品制造业”中“其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；项目占地规模为小型；项目所在地周边土壤环境为不敏感；根据污染影响型评价工作等级划分，该项目可不开展土壤环境影响评价。 项目所有生产工序全部在车间内部进行，车间内部地面已硬化处理，无生产废水产生，仅有职工生活污水外排，化粪池、危险废物暂存间、废水导排等均进行重点防渗，不直接与地表接触，对周围土壤环境影响较小。 6、风险分析 （1）环境风险评价的目的和重点 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使得事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统的影响的预测和防护作为评价工作的重点。 （2）环境风险等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，本项目主要风险物质为废机油。项目突发环境事件风险物质临界量及本项目储存量见表25。 表25 项目危险化学品储存量与临界量对比表 物质名称 厂区储存量q（t） 临界量Q（t） q/Q 重大危险源判定 机油 0.01 2500 0.000004 q/Q＜1，风险潜势为Ⅰ 合计 0.000004 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目风险潜势为Ⅰ，项目环境风险仅进行简单分析。 （3）风险识别 项目运营过程存在的环境风险主要是使用和存放的机油、暂存的废机油发生泄漏或随意放置等对环境会造成一定风险，可能污染周围的土壤、地表水及地下水环境。机油等在运输、贮存、使用过程中可能导致的火灾和爆炸事故所引起的人身安全和环境受到损害。遇明火可能造成火灾，产生的CO等次生污染物对大气环境产生污染、消防废水对附近地表水体可能造成污染。 （4）风险影响分析 项目应加强对用电设备及原料的管理，电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生，容器密封完好，并设置专人负责管理。厂区内尤其是生产车间和仓库严禁吸烟。要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。 （5）风险防范措施 加强对用电设备管理，电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生，按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。 （6）风险小结 项目在日常工作中仍须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，在采取以上风险防范措施的前提下，其环境风险可防可控。 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 （2）环境监测 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。青岛海之宝海洋生物有限公司现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。具体监测项目、点位、频率如下： 表26 监测计划一览表 类型 产污环节 监测点位 监测项目 监测频次 废气 粉碎、烘干、筛分、包膜未被集气罩完全收集的颗粒物 厂界外 颗粒物 每半年一次 粉碎、烘干 筛分、包膜 排气筒P1 颗粒物 每半年一次 废水 生活污水 厂区污水排放口 CODCr、BOD5、SS、氨氮 每半年一次 噪声 设备噪声 厂界外1m Leq 每季度一次 固废 固废产生环节或贮存场所 处置过程随时记录；每月统计1次 一般固废、危险废物、生活垃圾 统计固体废物、生活垃圾种类、产生量、处理方式、去向 （3）排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）等规定的要求，一切新建、改建、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口；根据《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T 2463-2014）要求，设置规范化排污口并主动公开排污信息。 根据本项目的特性，须规范的排放口主要在废气和废水方面：按照《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）的要求，排污口应设置便于采样、监测的采样口及采样平台，采样口及采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》、《固定源废气监测技术规范》要求。建设单位应认真如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证，环保主管部门和建设单位可分别按内容分类建立排放口管理的专门档案。 8、环保投资 项目总投资为2000万元，其中环保投资34万元，占总投资的1.7%，环保投资估算见表27。 表27 环保投资一览表 序号 项目 环保设施内容 投资估算(万元) 所占环保投资比例(%) 1 噪声治理 隔声、减振措施 5 14.7 2 固废治理 一般固体废物存置场建设及固废处置、危废暂存间 4 11.8 3 废气治理 集气罩+1套布袋除尘器 15 44.1 4 废水治理 沉淀池、化粪池、废水导排等防渗措施 10 29.4 合计 34 100 该项目在污染治理和控制方面有一定的投入，通过设施建设和日常运行，可保证各类污染物达标排放。对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。因此，建设项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响较小。 9、 “三同时”一览表 项目需要配备的主要环保设施有除尘器、降噪措施以及固废存放处等。“三同时”验收一览表见表28。 表28 “三同时”验收一览表 项目 排放源 污染物名称 治理措施 验收标准 废气 排气筒P1 颗粒物 布袋除尘器+排气筒P1约15m 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2019）中表1中重点控制区标准；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准的要求 生产车间 颗粒物 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度限值 废水 生活污水 CODCr BOD5 SS 氨氮 生活污水进入化粪池，之后排入市政污水管网，最终进入青岛胶南青岛胶南中科成污水净化有限公司处理 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级的标准 噪声 设备运行 机械噪声 设备正常运行，安装时加必要的减震设施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 固体 废物 一般固废 废滤袋 除尘器收尘 废包装材料 外售相关单位回收利用 1、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单中的相关标准要求； 2、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的规定。 3、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定。 生活垃圾 生活垃圾 含油抹布 环卫部门统一收集清运 危险废物 废机油 废油桶 委托有危废处置资质的单位处置 10、项目污染物排放清单及管理要求一览表 项目污染物排放清单及管理要求一览表见下表。

表29  项目污染物排放清单及管理要求一览表

| 类别 | 污染工序 | 污染因子 | 环保措施 | 执行标准 | 排放浓度 、排放速率 | 排放量t/a | 排污口 | 环境监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉碎、烘干 筛分、包膜 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒P1 | 排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2019）中表1中重点控制区标准；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准的要求 | 0.24mg/m3 0.0038kg/h | 0.03 | 排气筒P1 | 每半年1次 |
|  | 粉碎、烘干、筛分、包膜未被集气罩完全收集的颗粒物 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | / | 0.315 | / | 每半年1次 |
| 废水 | 生活污水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 | 生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准 | 450mg/L 250mg/L 200mg/L 30mg/L | 0.126 0.07 0.056 0.0084 | 厂区污水总排口 | 每半年1次 |
| 固废 | 生产 | 废滤袋 | 外售相关单位回收利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 | / | 0 | 不外排 | 台账管理 |
|  |  | 除尘器收尘 |  |  | / | 0 |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  | / | 0 |  |  |
|  |  | 废机油 | 危险废物暂存间贮存，贮存周期不得超过1年，委托有危废处置资质的单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 | / | 0 |  |  |
|  |  | 废油桶 |  |  | / | 0 |  |  |
|  |  | 废含油抹布 | 垃圾桶等 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关收集规定 | / | 0 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 |  |  | / | 0 |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | Leq | 基础减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 | / | / | / | 每季度1次 |
| 风险 |  | 主要是机油等可能发生火灾等事故等，储存量较少，加强管理，配套灭火设施等，项目环境风险可防控。 |
| 防渗 | 重点防渗区 | 危险废物暂存间、化粪池等 |
|  | 一般污染防渗区 | 生产车间等 |
| 信息公开 |  | 信息公开内容：项目名称、组成、建设内容、建设进度、主要污染物及处理措施、对周围环境的影响等 |

# 污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 350t/a | 排放去向 | 直接 | 化粪池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产污水排放量 | 0 |  | 最终 | 青岛胶南中科成污水净化有限公司 |
|  | 生活污水排放量 | 280.5t/a |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） |
|  | 生活污水 | CODCr | 0.126 | 0.014 |
|  |  | BOD5 | 0.07 | 0.0028 |
|  |  | SS | 0.056 | 0.0028 |
|  |  | 氨氮 | 0.0084 | 0.0014 |
| 废气 | 工 艺 过 程 废气排放量 （万标·立方米/年） | 排气筒P1：12672 | 排气筒高度（米） | 15m |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） |
|  | 有组织 | 颗粒物 | 2.835 | 0.03 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.315 | 0.315 |
| 固体废物 | 主要的污染物 | 排放去向 |
|  | 名称 | 产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） |  |
|  | 废滤袋 | 0.9 | 0 | 外售相关单位回收综合利用 |
|  | 除尘器收尘 | 2.8 | 0 |  |
|  | 废包装材料 | 1.5 | 0 |  |
|  | 废机油 | 0.01 | 0 | 委托有危废资质的单位处置 |
|  | 废油桶 | 0.005 | 0 |  |
|  | 废含油抹布 | 0.005 | 0 | 由环卫部门统一收集 |
|  | 生活垃圾 | 3.3 | 0 |  |
| 噪 声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | 搅拌机、粉碎机、离心机、包装机等设备 | 75~90 |
| 其他 | 无 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 排气筒P1 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒P1 | 对周围大气环境影响较小 |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | / |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | BOD5 | 生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | CODCr |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 | 废滤袋 | 外售相关单位回收综合利用 | 固体废物得到妥善处置 |
|  |  | 除尘器收尘 |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | 委托有危废处置资质的单位 处理 |  |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  |  | 废含油抹布 | 委托环卫部门清运 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 项目运营期噪声主要是搅拌机、粉碎机、离心机、包装机等各类机械设备噪声，噪声源经隔声、减振、消声等措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 其他 | 无 |

# 污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量（1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老削减量(4) | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 0.02805 | 0 |  | +0.02805 | 0.02805 |
| CODcr |  | 0.126 | 0.112 |  | +0.014 | 0.014 |
| BOD5 |  | 0.07 | 0.0672 |  | +0.0028 | 0.0028 |
| SS |  | 0.056 | 0.0532 |  | +0.0028 | 0.0028 |
| 氨氮 |  | 0.0084 | 0.007 |  | +0.0014 | 0.0014 |
| 废气 |  | 12672 | 0 |  | +12672 | 12672 |
| 颗粒物 |  | 3.15 | 2.805 |  | +0.345 | 0.345 |
| 固体废物 |  | 0.0008515 | 0.0008515 |  | +0 | 0 |
| 一般工业固废 |  | 0.00052 | 0.00052 |  | +0 | 0 |
| 危险废物 |  | 0.0000015 | 0.0000015 |  | +0 | 0 |
| 生活垃圾 |  | 0.00033 | 0.00033 |  | +0 | 0 |

注：

1、单位：废气量  标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

2、“污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

3、逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

4、（5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

# 生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 项目周边基本为已开发区域，不涉及生态红线和饮用水源地保护区，项目无土木建设工艺。项目投入营运后，产生的污染物均能得到妥善处理，其运营不会对周边生态环境造成不良影响。 从项目总体来看，该项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。

生态保护措施及预期效果 为了尽量减少与防止工程建设造成生态的破坏，提出以下生态保护措施： 项目投产运营以后，通过采取完善基础设施，实现废物减量化、资源化、无害化，在建设中确保环保投资的落实等措施，来改善项目周围的生态环境。 通过采取保护措施，最大程度地降低该项目建设对生态环境的影响和破坏。加强车间密闭措施，及时检修维护设备和废气处理设施，可起到隔声降噪、抑尘的作用。

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 青岛海之宝海洋生物有限公司主要从事含氨基酸水溶肥料、水溶性海藻肥、海藻素、有机无机复混肥、有机肥、含腐殖酸水溶性肥料、大量元素水溶性肥的生产等，现公司租赁青岛伊斯特针织服装有限公司现有厂房1000平方米，总投资2000万元建设海藻有机肥生产项目，项目建成后年生产肥料共10800t/a（有机-无机复混肥5000t/a、有机肥5000t/a、固体水溶肥500t/a、液体水溶肥100t/a、海藻精200t/a）。 2、产业政策、规划及环保政策符合性 项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”：有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用，不属于《禁止用地项目目录(2012年本)》及《限制用地项目目录(2012年本)》中限制类和禁止类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家产业政策。 项目所在地土地性质为工业用地，证件号：鲁（2016）青岛市黄岛区不动产权0031057号。根据《青岛西海岸新区总体规划（2018-2035年）》，项目用地规划为商住混合用地，项目建设不符合西海岸新区总体规划。依据青岛西海岸新区管委办公室新区政务专报第655期《顾清弥同志主持召开环境保护工作专题会议》（2018年12月24日），该项目可以予以环评审批。建设单位承诺，若所在区域开发建设，本公司将根据相关要求关闭项目或者搬迁项目。 根据《青岛西海岸新区管委青岛市黄岛区人民政府关于印发黄岛区饮用水水源保护区划的通知（青西新管发[2016]3号）》和《青岛西海岸新区管委办公室关于印发青岛西海岸新区水功能区划的通知》（青政办发[2018]10号）可知，本项目不在风河地表水饮用水源保护区及风河地下水饮用水源保护区内。 项目建设符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 本项目不位于地表型饮用水源地保护区、地下水饮用水源地保护区、自然保护区等敏感区域内，不符合《山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定》中第三条列出的所有筛选条件，无需安装污染源自动监测装置。 3、环境质量现状评价结论 环境空气：全市环境空气质量总体呈持续改善趋势。PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3同比分别改善8.1%、5.3%、28.6%、6.1%、10.5%，CO浓度基本持平。PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM2.5超出二级标准。PM10、PM2.5、SO2、NO2浓度均为2013年以来最好水平，且SO2、NO2连续三年稳定达到国家一级标准。市区空气质量优良率85.3%，同比增加6.7个百分点，为2013年以来最好水平。 地表水：项目区域地表水风河水质能够达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准要求。 地下水：项目区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准要求。 声环境：项目所在区域内声环境现状总体较好，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。 3、施工期环境影响评价结论 施工期主要进行设备安装、供排水管线、电路管网设置等，施工期主要环境影响为噪声、固废等影响。施工期结束，施工期间对周边环境造成的影响也结束，因此不再对施工期环境影响进行分析。 4、营运期环境影响评价结论 (1)废气 本项目营运期大气污染物主要为粉尘，其主要来源为：粉碎、烘干、筛分、包膜工序产生的粉尘。 项目产生的粉尘经集气罩收集后，引至布袋除尘器处理，尾气经15m排气筒P1排放。项目有组织颗粒物的排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物二级排放标准，排放浓度可以满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2019）中表1中重点控制区标准。 项目未被集气罩完全收集颗粒物于车间内无组织排放，通过车间机械排风及自然通风排至室外。采用ARESCREEN估算模式进行预测，无组织排放颗粒物厂界浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 综上，项目废气得到有效处理及达标排放，对周围环境影响较小。 (2)废水 项目营运期无生产废水产生；生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网排入青岛胶南中科成污水净化有限公司处理，不会对周围水环境造成污染影响。 在严格落实化粪池、危废暂存间等防渗的前提下，该项目废水排放对项目周边水环境影响较小。 (3)噪声 该项目噪声主要为搅拌机、粉碎机、离心机、包装机等各种设备运行产生的噪声。项目选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，针对噪声源位置和噪声的特点采用隔声、减振等措施。 通过采取降噪措施后，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，经距离衰减，项目噪声对周围声环境影响较小。 (4)固体废物 本项目固废主要为生活垃圾、废含油抹布、废滤袋、除尘器收尘、废包装材料、废机油、废油桶。其中废滤袋、除尘器收尘、废包装材料外售相关单位回收综合利用；机械维护保养过程中产生的废机油、废油桶属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托持有危险废物处置资质的单位处理，并做好进、出台账；废含油抹布随生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 同时，建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关要求，分别设置一般固废废物与危险废物贮存场所，一般固废与危险废物分开储存，并设置明显标识，保证盛放危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 因此，该项目产生的固废均得到了有效处置，不会对周围环境造成影响。 5、环境风险分析 项目工艺简单，厂内风险物质储存量小，项目风险潜势为Ⅰ，在采取切实有效的风险防范施的前提下，项目环境风险可防控。 二、建议 项目的环保措施要与项目主体同时设计、同时施工、同时投产，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益、与环境效益的统一与协调发展。 1、项目投产运营过程中，应加强环境管理，使各项环保措施在实际生产过程中落实到位并达到要求的防治效果。 2、加强厂内各类设备包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对生产设备进行定期检测。 3、加强管理维护人员培训，增强岗位职责和环保、安全意识，完善管理机制，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，在确保以上各项污染防治措施及建设落实的情况下，从环境角度考虑，该项目选址和建设是可行的。

# Text boxes

粉碎混合

尿素

硫酸钾

磷酸一铵

海藻渣

造粒

颗粒物

水

烘干

颗粒物

冷却

风冷却

筛分

颗粒物

包膜

包装

有机-无机复混肥

防结块剂

海藻渣

粉碎

造粒

烘干

冷却

筛分

包膜

防结块剂

包装

风冷却

颗粒物

颗粒物

水

有机肥

颗粒物

尿素

硫酸钾

磷酸一铵

粉碎

颗粒物

搅拌均匀

颗粒物

计量包装

固体水溶肥

颗粒物

颗粒物

海藻酸

原液

加热浓缩

包装

液体水溶肥

腐殖酸钾

蒸汽加热

混合

加热浓缩

包装

海藻精

水分

水分

新鲜水

造粒用水

生活用水

化粪池

青岛胶南中科成污水净化有限公司

49.5

330

280.5

280.5

20

20