建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项目名称:               建筑污泥回收处置项目

建设单位(盖章):青岛众天下源建筑泥浆回收处理有限公司

编 制 日 期:   2020年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。 本表一式四份，一律打印填写。
2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。 
3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。 
4、行业类别——按国标填写。 
5、总投资——指项目投资总额。 
6、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。 
7、结论与建议——给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。 
8、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门的项目，可不填。
9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 建筑污泥回收处置项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛众天下源建筑泥浆回收处理有限公司 |
| 法人代表 | 孙金刚 | 联系人 | 孙金刚 |
| 通讯地址 | 青岛西海岸新区隐珠街道办事处嘉富路39号 |
| 联系电话 | 13361215567 | 传真 | / | 邮政编码 | 266400 |
| 建设地点 | 青岛西海岸新区隐珠街道办事处嘉富路39号 |
| 立项审批部门 | 青岛西海岸新区行政审批服务局 | 批准文号 | 2020-370211-77-03-000002 |
| 建设性质 | 新建( 改扩建( 技改□ | 行业类别 及代码 | [N7723]固体废物治理 |
| 占地面积 (平方米) | 10000 | 绿化面积 (平方米) | 1000 |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) | 4 | 环保投资占总投资比例 | 2.0% |
| 评价经费 (万元) | 1.0 | 预期投产 日期 | 2020年4月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 随着城市化建设快速发展，随之产生大量的建筑桩基泥浆。青岛众天下源建筑泥浆回收处理有限公司注册于2020年1月，经营范围包括：建筑泥浆回收、处理；污泥处理；销售：建筑材料、砂石；工程机械租赁。公司现拟投资200万元建设“建筑污泥回收处置项目”。项目租赁青岛瑞星海藻工业有限公司厂区，占地面积约10000 m2，建设1条建筑污泥回收处置生产线，项目投产后，达到年处置15万立方米建筑污泥的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订版）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令[2017]第682号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）（生态环境部令第1号），该项目属于“三十四、环境治理业101、一般工业固废（含污泥）处置及综合利用”中“其他”，需编写环境影响评价报告表。我公司受青岛众天下源建筑泥浆回收处理有限公司的委托，承担该项目的环境影响评价工作。在实地踏勘、收集有关资料的基础上，编制了《青岛众天下源建筑泥浆回收处理有限公司 建筑污泥回收处置项目环境影响报告表》。 二、项目产业政策符合性 1、产业政策符合性分析 项目行业类别为[N7723]固体废物治理，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》的“鼓励类 城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，符合国家产业政策。项目不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中限制类和禁止类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。项目已于2020年1月19日于青岛投资项目在线审批监管平台备案，项目统一编码：2020-370211-77-03-000002。 2、规划符合性分析 项目租赁厂区位于青岛西海岸新区隐珠街道办事处嘉富路39号，项目位置见附图1。根据青岛瑞星海藻工业有限公司土地证（地号：GA-64-147），项目厂区用地性质为“工业用地”。查询《青岛西海岸新区总体规划（2018-2035年）》，项目用地规划为“居住用地”，不符合用地规划，根据《青岛西海岸新区管委办公室新区政务专报第655期》（2018年12月24日）：“对已经取得合法工业用地或建设用地手续且现在用地调整为非工业用地或非建设用地的，应予以环评审批”。建设单位承诺根据规划需要无条件搬迁（承诺函见附件）。项目所在地与《青岛西海岸新区总体规划（2018-2035年）》位置关系示意图见附图2。 3、与风河饮用水保护区划相关要求符合性分析 根据《关于印发青岛西海岸新区水功能区划的通知》（青岛西海岸新区管委办公室2018年2月14日文件）及《青岛西海岸新区管委青岛西海岸新区人民政府关于印发青岛西海岸新区饮用水水源保护区划的通知》（青西新管发[2016]3号），距离项目最近的饮用水水源保护区为风河饮用水源（河流）保护区及风河饮用水源（地下水）保护区，其保护区划范围见表1，项目所在厂区与风河（地表水）饮用水保护区划范围位置关系见附图3，与风河（地下水）饮用水保护区划范围位置关系见附图4。 风河饮用水水源保护区划表 保护区划 所在区域/起止断面 保护区级别 保护区范围 水质控制标准 地表水（河流）饮用水水源保护区划 源头-肖家庄 二级 源头至肖家庄下延200米之间的河道及河堤两侧200米陆域；汇入支流距河道1000米及河堤两侧200米陆域。 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 准 二级保护区外延500米陆域，河道下延300米，汇入二级保护区的支流水域 地下水饮用水水源保护区划 珠山街道办事处 一级 以孟家庄水井（119°55′53″，35°52′52″）为圆心，半径50米区域 《地下水质量标准》Ⅱ类 二级 其界线：东界西外环以西拦水坝，西界铁山水库坝下，风河两岸300米范围内陆域 《地下水质量标准》Ⅲ类 由附图3可知，项目厂区距离北侧风河准保护区约904m，不属于风河地表水饮水水源二级及准保护区划范围。由附图4可知，项目所在区域不属于风河地下水饮用水源保护区。 4、“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)图集》，该项目周边距离最近的生态保护红线区为距离东侧灵山湾土壤保持生态保护红线区（SD-02-B2-15），最近距离约6.9km，不在《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》划定的各生态保护红线范围内。项目所在区域与各生态保护红线范围相对位置关系见附图5。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。北侧风河水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区标准。该项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境影响较小，即项目的建设满足环境质量底线标准要求。 ③资源利用上线 项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低，不超出当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 目前，项目所在区域暂无明确的环境准入负面清单，项目属于固体废物治理业，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此项目应为环境准入允许类别。 5、《山东省生态环境厅关于印发山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定的通知》（鲁环发[2019]134号）符合性分析 项目不位于地表型饮用水源地准保护区、自然保护区等敏感区域内，生活污水排放量0.3m3/d，经化粪池处理后，经市政污水管网进青岛胶南中科成污水净化有限公司处理后排放；无生产废气产生及排放，不符合《山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定》中列出的所有筛选条件。 三、项目概况 （1）建设地点及周边环境概况 项目位于青岛西海岸新区隐珠街道办事处嘉富路39号。项目租赁厂区为青岛瑞星海藻工业有限公司北半部分厂区，租赁厂区东邻青岛昊成实业有限公司，南邻青岛瑞星海藻工业有限公司在用厂区，再往南侧为峄山路（海滨五路），西临民欣街（嘉富路），隔路西侧为青岛远辅达物流有限公司，北邻闲置厂区。项目周边环境敏感点主要有东南侧250m处的小台村、西北侧645m处的袁家村、北侧650m处的山水新城小区，以及北侧的风河（最近直线距离约1420m）。项目周边环境概况见附图6，周边环境敏感目标图见附图7。 项目租赁厂区呈东西长、南北短的矩形，厂区大门朝向西侧嘉富路，厂区占地面积约10000m2，主要建筑物包括2栋单层厂房（北厂房、东厂房）及辅助用房，厂区内构筑物主要为西北角4个容积为100m3的水池。项目东厂房作为仓库。北厂房主要作为生产车间，其内西侧作为碎石暂存区，东侧为泥浆处理区，自北向南以此布置固液分离设备和输浆带等设备。大门北侧、北厂房西侧现有1处闲置锅炉房，非本项目租赁建筑物。项目厂区平面布置图见附图8。 （2）项目建设内容及用途 项目为环保项目，主要用于处理本区内的建筑桩基泥浆、地铁盾构泥浆（无河道淤泥、退役工业场地施工泥浆及其他受污染的污泥或泥浆），建成后可年处理15万立方米建筑泥浆（含水率约70%），产生约4.5万立方米的脱水泥饼（含水率10%以下），泥饼主要用于建筑工程土方回填、砖瓦制造用土以及种植土等。 （3）项目组成 项目组成情况见表3。 项目工程组成一览表 工程类别 工程名称 主要建设内容及技术指标 主体工程 建筑物 北厂房 总建筑面积约400m2，建筑高度为6m，其内分为西部和东部区域，东部区域主要用作泥浆处理区，西部区域主要作为碎石暂存区。 东厂房 主要作为仓库，危废暂存间设置于东厂房南侧 构筑物 泥浆池 3个，包括容积为100m3泥浆池2个和容积为200m3的泥浆池1个，总容积为400m3 尾水池（沉淀池） 1个，容积为400m3 辅助工程 办公区 办公区位于北车间内，主要布置有职工休息室、经理室 环保工程 废气 项目无生产废气，废气主要为运输车辆尾气，无组织排放； 废水 项目泥浆压滤产生的废水经沉淀处理后，部分回用于厂区绿化、车辆冲洗、场区冲洗、设备冲洗等，剩余部分均由罐车外运至来料单位综合利用，生产废水不外排；职工生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网排至青岛胶南中科成污水净化有限公司处理 噪声 加强设备维护，采取合理布局、隔声、消声等降噪措施 固废 泥浆分离出的碎石等一般固废，外售综合利用；废机油及其废包装桶、废液压油及其废包装桶等危险废物委托有危废处理资质单位处置；废含油抹布混入职工生活垃圾，由环卫部门统一清运。 公用工程 供水 青岛西海岸新区市政给水管网供给 供电 青岛西海岸新区市政供电系统 供热 项目生产不需要用热 （4）项目主要设备 项目主要生产、环保设备一览表 序号 设备 型号 数量 单位 1 固液分离机 1800×3000 1 台 2 板式压滤机 XMZ-25 1 台 3 带式压滤机 / 1 台 4 输泥带 650×10000 3 台 5 泥浆泵 / 4 台 6 脱水机 TS1530 1 台 7 装载机 LG50F 2 台 8 空气泵 V-03618 1 台 9 泥浆运输专用车 豪沃特种车辆 4 辆 （5）项目原辅材料 项目主要原材料一览表 原材料名称 年用量 日常储存量 主要成分 储存位置 泥浆 15万m3/a 400m3 含水率70%， 泥浆池 絮凝剂（PAM） 0.25t/a 0.05t/a 聚丙烯酰胺 北厂房 机油 1.2t/a 0.1t 机油 液压油 0.3t/a 0.03t 液压油 原料简介： ①本项目建筑桩基泥浆来源和成分的说明：项目泥浆均来自青西新区建筑工地和地铁工程，不接受河道淤泥、退役工业场地施工泥浆及其他受污染的污泥或泥浆。要求来料企业对泥浆抽样检测（委托有监测资质的单位检测，泥浆中重金属含量参照执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的相应标准），不能达标的泥浆不予接收。建设单位应对泥浆来源和检测结果做好台账，以便检查。项目进场泥浆为经过建筑工地沉淀池沉淀后的泥浆，含水率比一般泥浆低。工程泥浆的含水率一般在70%左右。建设单位考虑泥浆压滤成本及泥饼资源化利用要求，项目泥浆压滤时不使用调理剂，进场泥浆经加水调理后直接进行压滤。 ②絮凝剂：PAM全名为聚丙烯酰胺，是线状高分子聚合物，分子量300-2500万。其分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附，有着极强的絮凝作用。外观为白色粉颗，密度约1.3 g/cm³。PAM在50-60°C下溶于水，水解度为5%-35%，也溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。固体产品应用时宜在常温下溶解，温度超过150℃时易分解。属非危险品、无毒、无腐蚀性。 四、公辅工程 （1）给水 项目生产不需要用水，项目用水主要为职工生活用水，由青岛西海岸新区自来水管网供给。 （2）排水 项目泥浆压滤产生的废水经沉淀处理后、压滤机冲洗废水经采取絮凝沉淀处理后，均罐车外运至来料单位综合利用，不外排；项目废水主要为职工生活污水，经化粪池预处理后经市政污水管网排至青岛胶南中科成污水净化有限公司处理。 （3）供电 项目用电由青岛西海岸新区供电部门统一供给。 （4）供热 项目生产不需要用热。 （5）消防 按消防的有关规定要求于厂区内设置灭火器、消防栓等防火设施。 五、劳动组织及定员 项目劳动定员7人。年工作时间300天，每天工作时间10小时。厂内不设食堂，无住宿。 |
| 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建项目，无原有污染情况及环境问题。项目厂区及车间现状照片见下图。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 项目厂区位于青岛西海岸新区隐珠街道办事处嘉富路39号。 青岛西海岸新区位于山东半岛东南部，胶州湾西岸，东南濒临黄海，北倚胶州市，南靠日照市，西与诸城市、五莲县接壤。地理坐标为东经119°30′~120°11′，北纬35°35′~36°8′。青岛西海岸新区交通便利，境内有204国道、同三高速公路、疏港高速、济青高速和滨海大道等交通干道，临近青岛国际机场和青岛港，已形成了四通八达的交通网络。 隐珠街道办事处位于青岛西海岸新区西部城区，北靠小珠山，南临黄海，204国道、省道泰薛公路贯通境内，疏港高速公路设有进出口。总面积98平方公里，辖50个行政村，人口约17万。因境内隐珠山得名。 境内设有青岛临港产业加工区、青岛博胜苑景区。 2、地形、地貌 青岛西海岸新区属鲁东丘陵区，呈西高东低之势，境内山岭起伏，沟壑纵横。有海拔100米-400米的山峰45座，西部主要有小珠山山脉，陡峻挺拔，分别向东南绵延数十里，为西部的天然屏障，主峰海拔724.9米山基多为花岗岩和石灰岩。藏马山山峦跌宕俊秀，湖光山色，田园牧歌，生态植被丰实，自然资源优势明显，加之候宜人，区位适中，素有“东有崂山，西有藏马”之称。全区除辛安办事处东部近海处有平均海拔3米的冲积平原外，其它均数丘陵山地。青岛西海岸新区地处北温带季风区域内，风速平均5.4M/S，年平均瞬时风力大于8级天数为71天。 3、气候与气象 青岛西海岸新区地处北温带季风气候区，受海洋环境的影响和调节，表现出明显的海洋性气候特征。空气湿润，雨量充沛，温度适中，四季分明，具有春迟、夏凉。秋爽、冬长的特点。年平均气温12.3℃，一月份最冷，月均2.2℃。八月份最热，月均25.7℃。历年极端高低温度分别为37.4℃和-16.3℃。青岛西海岸新区气压年内变化十分明显。冬季受蒙古高压控制，气压高，1月出现最高峰1026.6百帕；夏季处大陆低压，气压低，7月出现最低值1003.5百帕。 青岛西海岸新区年平均风速2.8m/s，冬半年大于夏半年，各月平均风速差别不很大。全年最多风向为北风、北北西风、东南风，东北东风最少。春夏以南及偏南风为主，秋季则以北及偏北风为主。 青岛西海岸新区降水量受海洋和山峰影响年际变化较大，季节性强，地区差异较明显。夏秋季大于冬春季；西部大于东部；南部大于北部。历年平均降水量794mm，一年中7月、8月降水量最大，分别为192.6mm和175.7mm，1月和12月最小，分别为8.7mm和9.3mm。 4、水文 项目所在区域属东南沿海水系，均为季节性河流。境内山水相连，形成了河流源短流急，单独直接入海的特点。根据《青岛西海岸新区水文勘测年报》，青岛市青岛西海岸新区水资源总量为2.5211亿m3，其中地表水资源总量为1.6879亿m3，地下水资源总量为1.4055亿m3。有风河、白马河、吉利河等几大水系，其中流域面积大于100km2的河流有风河、横河、吉利河、白马河、甜水河、洋河、巨洋河和风河。这些河流均为季风区雨源型河流，位于山区，自成流域体系，源短流急，除风河外均单独入海，汛期河水暴涨暴落，汛后基本断流。 项目所在区域周边地表水是北侧1420m处的风河，项目所在厂区不属于风河地表型饮用水水源二级保护区及准保护区，亦不属于风河地下饮用水水源保护区。 5、生物多样性 青岛西海岸新区土壤分棕壤、潮土、盐土、褐土4个土类，共有7个亚类、9个土属、29个土种、52个变种。全市有林地面积57万余亩，林木覆盖率25.72%。低山丘陵上部，多生长赤松和野生灌木等；中下部主要分布黑松、刺槐和柞树等；山下有枰柳、柳树、刺槐、板栗、山楂等；河流两岸是欧美杨速生丰产林栽培区；滨海地带主要生长赤松、黑松、刺槐和棉槐等。 青岛西海岸新区依山傍海，自然资源丰富。全市林地面积4.51万公顷，林木树种达134个；药材有动物、植物、矿物3大类615种；海产鱼虾260余种，潮间带潮下带生物203种，矿产资源有铁、石墨、砩石、铅、锰、铜等40余个矿种百余处矿点，已探明储量的24处，总储量近200万t。 项目所在区域内无国家、省、市级重点文物保护单位、名胜古迹及自然保护区。所在区域市政给水管网、污水管网、市政供电、燃气管道等基础设施配套完善。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、大气环境质量现状 ①2018年区域环境空气质量 根据《青岛市环境质量报告书（2018年度）》，西海岸新区2018年环境空气主要污染物监测结果统计见表7。 西海岸新区2018年环境空气主要污染物监测结果统计 单位：ug/m3 行政区 SO2 NO2 CO mg/m3 O3 PM10 PM2.5 西海岸新区 10 31 1.4 154 72 34 2018年，全市环境空气质量总体呈持续改善趋势。PM2.5、PM10、SO2、NO2、臭氧浓度同比分别改善8.1%、5.3%、28.6%、6.1%、10.5%，CO浓度基本持平。PM2.5、SO2、NO2、臭氧、CO浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10浓度超出二级标准，超标倍数为0.03。PM2.5、PM10、SO2、NO2浓度均为2013年以来最好水平，且SO2、NO2连续三年稳定达到国家一级标准。市区空气质量优良率85.3%，同比增加6.7个百分点，为2013年以来最好水平。总体来看，2018年为自2013年实施《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以来空气质量最好的年份。 ②环境空气质量区域达标判断及整体变化情况分析 2018年环境空气质量监测结果表明，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。 为持续改善西海岸新区环境空气质量，2018年11月1日西海岸新区管委印发《青岛西海岸新区打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》（青西新管发[2018]73号）。 主要目标：到2020年，环境空气质量细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度达到《环境空气质量标准》二级，二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）年均浓度持续改善，二氧化硫（SO2）年均浓度不超过一级标准限值，空气质量优良率不低于80.1%，重污染天数不超过4天。 综上分析，所在区域环境空气质量整体呈逐步改善趋势。 2、噪声环境质量现状 项目建设区声环境现状总体较好，区域声环境符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中2类区标准要求。 水环境质量现状： 项目建设区周围无大的水质污染源，项目北侧1420m处的风河水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求； 项目周边地下水水质符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周围无自然风景区、名胜古迹等敏感保护目标，项目周围主要环境敏感保护目标及保护级别见下表。 项目主要保护目标及保护级别一览表 序号 名称 方位 距离(m) 保护等级 1 小台村 SE 250 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 2 袁家村 NE 645 3 山水新城小区 N 650 4 越秀臻悦府小区 SW 740 5 肖家庄村 NW 1105 6 现代嘉园小区 E 1140 7 秀水天元小区 NE 1170 8 大台村 SW 1225 9 滨海花园小区 SE 1550 10 小哨头村 SE 1640 11 龙泽园小区 N 1650 12 大哨头村 NE 1700 13 风河 N 1420 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类 14 项目周围地下水 —— —— 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 大气环境：《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 地表水环境：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准； 地下水环境：《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准； 声环境：《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 营运期： 废气：运输车辆扬尘废气无组织排放。厂界无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 项目废气污染物综合排放标准 污染物 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2、废水：厂区总排口生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求，项目职工生活污水经市政管网排至青岛胶南中科成污水净化有限公司处理后，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准。标准值见下表。 生活污水污染物排放浓度限值 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物 GB/T 31962-2015表1中B级标准 GB18918-2002一级A标准 CODCr 500 50 BOD5 350 10 SS 400 10 氨氮 45 5 泥浆压滤废水经沉淀处理后，部分用于场内回用，主要作为厂区绿化、场区冲洗、设备冲洗、车辆冲洗等，剩余部分均由罐车外运至来料单位综合利用。该部分废水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的城市绿化用水、道路清扫、车辆冲洗以及建筑施工标准，具体排放限值见下表。 城市杂用水水质标准 序号 项目 道路清扫 城市绿化 车辆冲洗 建筑施工 1 pH 6.0~9.0 2 色度≦ 30 3 溶解性总固体（mg/L）≦ 1500 1000 1000 —— 4 BOD5（mg/L）≦ 15 20 10 15 5 氨氮（mg/L）≦ 10 20 10 20 6 阴离子表面活性剂（mg/L）≦ 1.0 1.0 0.5 1.0 7 铁（mg/L）≦ —— —— 0.3 —— 8 锰（mg/L）≦ —— —— 0.1 —— 9 溶解氧（mg/L）≧ 1.0 10 总大肠杆菌群（个/L）≦ 3 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 类 60 50 4、固废：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 项目无生产废气产生。废水总量控制因子为COD、氨氮。根据青岛市生态环境局西海岸新区分局的要求，主要污染物总量指标需要倍量替代。 项目废水排放量为89t/a，经市政污水管网排至青岛胶南中科成污水净化有限公司处理，CODcr排放量0.004t/a，氨氮排放量0.0004t/a。申请总量：CODcr0.008t/a，氨氮0.0008t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期： 项目租用已建成厂房，施工期无土建工程，仅进行车间内部装修及设备安装，对周边环境主要为设备安装噪声及进出厂区车流扬尘影响，影响较小且影响时间较短，本次评价不再分析施工期影响。 二、营运期 项目为建筑泥浆处理项目，具体工艺流程见下图。 生产工艺流程简要说明或简图： 图1 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺简述： 进场卸料：本项目工程泥浆均来自建筑工地或地铁工程的泥浆沉淀池，来料泥浆先经有资质的单位监测。监测达标后才允许运至本项目场地进行处理。根据建设单位提供的资料，按每辆车装载泥浆20m3，卸车5分钟，项目年处理泥浆15万立方米，平均日进料500立方米，日进料25车次，项目泥浆来料随来随处理，泥浆处理过程用时较短，项目泥浆池总容积约400m3，可以满足项目泥浆暂存需求。 泥浆池：运输泥浆的罐车进入项目场地，将泥浆卸入泥浆池，每个泥浆池内均配备1台泥浆泵，泥浆池在处理过程中起到周转储存和调节泥浆含水率的作用，达到泥浆调和、均质的目的，防止泥浆沉淀以影响后续的固液分离。 固液分离：待处理泥浆泵送至固液分离设备，该设备由等砂石分离系统、沉渣旋流系统、泥渣及泥水输排系统等部分构成，首先通过震动筛分离出粒径较大的石块，碎石块集中至生产车间内西侧区域，自然风干后外售给建材企业综合利用；通过振动处理后的泥浆，一般还有一定的细小砂颗粒，再应用旋流系统，让细小的渣土颗粒在离心下聚集到旋流器的内部，再利用重力沉降原理使固相液相分层，上层泥水呈悬浊液状态，需要泵送至压滤机进一步分离固相和液相。下层泥团使用刮泥设备分离出来，再经脱水机处理后产生泥饼，脱水废水汇入液相泥水进一步经压滤处理。 压滤脱水处理：项目采用板框压滤机和带式压滤机处理不同来源的泥浆分离后泥水，经压滤处理后，压滤之后的泥饼含水率低于10%。板框压滤机的作用原理是：板与框相间排列而成，在滤板的两侧覆有滤布，用压紧装置把板与框压紧，即在板与框之间构成压滤室。在板与框的上端中间相同部位开有小孔，压紧后成为一条泥水通道，泥水由该通道进入压滤室，滤板的表面刻有沟槽，下端钻有供滤液排出的孔道，滤液在压力下，通过滤布、沿沟槽与孔道排出滤机，使污泥脱水。带式压滤机的主要原理是利用滤布的张力和压力在滤布上对污泥施加压力使其脱水，并不需要真空或加压设备，动力消耗少，可以连续操作，结构简单，易实现密闭操作。 尾水池：尾水池的作用是将压滤后的尾水进行收集。根据建设单位提供资料，在少数情况下，压滤后的尾水含有悬浮物，企业采取投加絮凝剂，絮凝后沉淀，部分上清液在场内回用（如进行压滤机布清洗，或用于车辆冲洗，清洗废水和冲洗废水泵至泥浆池），剩余部分由罐车外运至泥浆来料单位综合利用。沉淀的污泥泵送至泥浆池进行压滤处理。 运输：压滤后的泥饼采用输送带送至密闭货车运送，正常情况下，泥饼实行日产日清，不在厂内堆存，年产生量为4.5万m3/a（约合5万t/a），日产生量约为150m3/a（约合166.67t/a），泥饼车运输能力为10m3/车，日运送泥饼约为15车次。 2、主要污染工序： （1）废气： 项目无生产废气，废气主要来自运输车辆的扬尘。 项目年处理建筑泥浆15万立方米，年产泥饼约4.5万立方米，原料采用密闭罐车、产品外运采用密闭货车，按年工作日300天计算，则项目平均运输车次为37次/天。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按照下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车行驶速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表9为一辆20t的卡车通过一段长度为1公里的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度条件下，产生的扬尘量。由表9可知，在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面尘土量越大，扬尘量越大。因此，限制施工车辆速度和保持路面清洁是减小扬尘的有效手段。 不同车速和路面清洁程度条件下的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 车速 粉尘量 0.1kg/m2 0.2kg/m2 0.3kg/m2 0.4kg/m2 0.5kg/m2 0.6kg/m2 5km/h 0.0920 0.1548 0.2098 0.2603 0.3077 0.5175 10km/h 0.1841 0.3095 0.4196 0.5206 0.6154 1.0350 15km/h 0.2761 0.4643 0.6293 0.7809 0.9231 1.5525 25km/h 0.4601 0.7739 1.0489 1.3015 1.5386 2.5876 项目车辆在厂区内行驶距离按100m计算，平均每天发空车、重载车各37辆次：空车重约5t，重载车约25t，以速度20km/h行驶，项目路面硬化，路面清洁度按0.2kg/m2计算，道路扬尘量约为2.43kg/d，0.729t/a。同时结合该项目的情况，要求建设单位对厂区定期进行路面清扫，洒水抑尘，以减少90%道路扬尘，因此扬尘产生量约0.073t/a。 （2）废水 项目废水主要为泥浆压滤废水、压滤机滤布清洗废水、场地和车辆冲洗废水以及和职工生活污水。 ①泥浆压滤废水 项目来料泥浆含水率约70%，经压滤处理后泥饼含水率在10%左右。根据质量守恒定律，泥浆含水率从70%下降至10%，压滤废水的产生量计算如下。 假设70%泥浆中干泥体积为V1，水的体积为V2，干泥的密度以2.65t/m3计算，则 V1+V2=500 V2÷(2.65V1+V2)=0.7 计算得到70%泥浆中，干泥体积为69.61m3/d，水的体积为430.39m3/d。 当泥浆含水率为10%时，泥饼的量为：（69.61×2.65）÷（1-0.1）=204.96t/d 泥饼中水的体积为：（204.96-69.61×2.65）=20.49m3/d。 压滤废水体积为430.39-20.49=409.9m3/d。 项目日处理工程泥浆500m3/d（15万m3/a），产生的压滤废水约为409.9m3/d（122970m3/a）。类比《杭州银鸿环保科技有限公司年处理180万立方米工程泥浆项目环境影响报告书》中泥浆压滤废水水质，经类比分析，泥浆压滤废水中各污染物浓度为COD：50~60mg/L、SS120~140mg/L、氨氮6mg/L。该部分水排至尾水池，自然沉淀（视情况添加絮凝剂）后水质可满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的城市绿化用水、道路清扫、车辆冲洗以及建筑施工标准，因此可将上清液综合利用，部分用于厂区绿化、设备清洗、场地、车辆冲洗，剩余由罐车转运至泥浆来料单位综合利用。 ②压滤机滤布清洗废水 项目压滤机需要定期维护时，会对滤布进行冲洗，压滤机维护视使用频次而定，本次评价按照平均1个周1次计算，冲洗废水汇入泥浆池，根据相关经验系数，每台压滤机一次冲洗用水量约为20m3，故年冲洗废水量约1920m3，冲洗水排污系数以0.8计，则滤布冲洗废水量约为1536m3/a。污染因子主要是SS ，浓度约为800~1000mg/L。 ③场地、车辆冲洗废水 为了抑尘，建设单位需要定期对厂内道路、车间及泥饼运输区等场地地面冲洗，项目所用冲洗水采用经沉淀处理后的压滤废水澄清液，冲洗废水除部分被地表截留、蒸发以外，其余形成冲洗废水。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）中的规定冲洗用水量一般按照1.0L/m2·d，项目冲洗场地面积（道路、生产区等）约为3500m2，则冲洗用水量约为3.5t/d，1050t/a。冲洗用水按照30%损耗计，则项目场地冲洗废水产生量约为735t/a。该部分废水通过沟渠收集后汇至泥浆池。该部分废水主要含有SS。类比同类项目，SS浓度约为500mg/L左右，COD约50mg/L、氨氮约 6mg/L。 项目需对泥浆运输车辆进行清洗，每次运输卸料后，进行清洗后再出厂区，冲洗用水量以0.5m3/辆·d计，全部采用经沉淀处理后的压滤尾水澄清液。项目一天泥浆运输车辆运输20趟，冲洗所需水量为10m3/d（3000m3/a），车辆冲洗水排污系数以0.8计，则车辆冲洗废水量约为8m3/d（2400m3/a）。该部分废水汇入泥浆池。该部分废水主要污染因子为SS，夹杂着大量的泥浆。类比同类项目，SS浓度约为1000mg/L左右，COD约60mg/L、氨氮约 6mg/L。 ④厂区绿化用水 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）中的规定绿化用水量一般按照1.0~3.0L/m2·d，本次评价按照2.0L/m2·d计算，项目绿化面积约为1000m2，则冲洗用水量约为2.0t/d，绿化浇水天数按200天计算，则项目绿化用水量为600t/a。 ⑤职工生活污水 项目劳动定员7人，无食堂和宿舍，按每人50L/d计，则职工生活用水量约为105t/a。生活污水产生量按用水量的85％计，则污水量为89t/a，其主要污染因子CODCr约为450mg/L，BOD5约为250mg/L，SS约为200mg/L，氨氮约为30mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。生活污水经化粪池处理后接管至市政污水管网，排至青岛胶南中科成污水净化有限公司处理。项目生活污水主要污染物接管量约：CODCr：0.040t/a、BOD5：0.022t/a、SS：0.018t/a、氨氮：0.003t/a， 项目给排水平衡图见图2。 图2 项目给排水平衡图 单位:t/a （3）噪声 项目噪声主要源自压滤机、泥浆泵、运输车辆等设备，项目夜间不生产。项目设备布置情况见下表。 项目主要噪声源及采取的防噪措施 序号 主要高噪声设备 数量 单台噪声级dB（A） 所在位置 降噪措施及效果 1 固液分离机 1 65~75 北厂房内 基础减振、墙体隔声15dB 2 输泥带 4 62~70 3 脱水机 1 70~75 4 压滤机 2 60~65 北厂房外 基础减振10dB 5 泥浆泵 4 75~85 泵房 基础减振、墙体隔声15dB 6 空气泵 1 75~85 （4）固废 项目压滤后的尾水经沉淀（视情况添加絮凝剂）后会产生沉渣，其成分与泥浆基本一致，收集后返回泥浆池重新进行压滤，故不计入固体废物。项目固废主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，其中一般工业固体废物主要包括泥浆分离出的碎石块，危险废物为废机油及其废包装桶、废液压油及其废包装桶、废含油抹布（被列入危险废物豁免管理清单，全过程不按危险废物管理）。 一般工业固废：主要为盾构泥浆中碎石块，在泥浆固液分离时产生，此部分碎石块收集后暂存于北车间内西侧区域，自然风干，外售给建材企业综合利用。根据建设单位提供资料，泥浆中的碎石含量主要跟工程区域地质条件有关，建筑工程桩基泥浆中碎石比例较低，地铁盾构泥浆中含量稍高，本项目泥浆中碎石体积百分比约为5%~20%之间，本次评价按照取15%估算，则项目年产生碎石块约0.75万m3/a，约合5.8万t/a。 根据《国家危险废物名录（2016版）》，项目危险废物主要有： ①含油废抹布：设备维修时产生的含油废抹布，产生量共约为0.03t/a，危险废物代码为900-041-49，废物类别为HW49，按照“危险废物豁免管理清单”，可与生活垃圾一起由环卫部门统一清运。 ②废机油：设备、车辆保养和维修产生的废机油，产生量约为1.2t/a，危险废物代码为900-214-08，废物类别为HW08。 ③废液压油：压滤机产生的废液压油，产生量约为0.3t/a，危险废物代码为900-218-08，废物类别为HW08。 ④机油、液压油废包装桶：年产生量约为500个，约合0.5t/a，危险废物代码为900-041-49，废物类别为HW49。 上述危废均分类存放于车间东南侧危废暂存间，定期统一委托有危废处理运营资质的单位处置。 生活垃圾：项目职工7人，职工生活垃圾的产生量按0.5 kg/(人·d)，则项目生活垃圾产生量为1.05t/a。由环卫部门统一清运。 项目营运期固废产生情况具体见下表。 项目固废排放情况一览表 编号 污染物名称 产生量（t/a） 废物性质 废物代码 废物类别 拟采取的处理方式 1 碎石块 5.8万 一般工业固废 / / 外售综合利用 2 废机油 1.2 危险废物 900-214-08 HW08 委托有危废处理资质的单位处理 3 废液压油 0.3 900-218-08 HW08 4 机油、液压油废包装桶 0.5 900-041-49 HW49 5 含油废抹布 0.03 900-041-49 HW49 环卫部门统一清运 6 职工生活垃圾 1.05 / / /

## 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 项目租赁已建厂房，无施工期影响。 二、营运期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 项目营运期无生产废气，项目废气主要为运输车辆扬尘。 根据经验公式，评价估算项目运输车辆道路扬尘量约为0.729t/a。结合该项目的情况，建设单位对厂区定期进行路面清扫，洒水抑尘，可减少90%道路扬尘，因此扬尘排放量约0.073t/a，项目运输车辆扬尘产生量较小，无组织排放到大气环境。 为了减少对周围环境影响，环评建议建设单位采取以下措施：①泥浆卸车操作时，采用的软管应与罐车出口口径适配，避免物料撒漏；铲装泥饼成品时，增加物料的湿度，成品运输车辆应采取篷布覆盖等措施，减少无组织排放；②对作业区及厂区道路进行硬化，定时对厂区洒水，及时清扫洒落泥块，保持道路湿润、清洁；③厂区大门内侧设置减速带，配备高压水枪、自动喷淋等冲洗装置，运输车辆驶离场地前进行冲刷，彻底清理车轮、车体，保证车容整洁，防止带泥上路；④遇风速四级以上的天气，应停止生产作业，并采用加密喷淋次数等方式减少扬尘污染；⑤在重污染天气（空气质量指数＞200时）期间，按照《青岛市重污染天气应急预案》要求，采取减产、限产、停产等应急措施，减少对大气环境的污染。 经采取上述抑尘措施后，项目无组织排放废气对周围环境影响不大。 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长=5~50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a( 500~200 t/a( ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（ ） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5 ( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源( 预测模型 AERMOD ( ADMS( AUSTAL2000( EDMS/AEDT( CALPUFF( 网络模型( 其他( 预测范围 边长≥50km( 边长5~50 km( 边长=5 km( 预测因子 预测因子（/） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大占标率＞100%( 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大占标率＞10%( 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%( 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%( C非正常占标率＞100%( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标( 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( k＞-20%( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（/） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受( 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m；二级评价，不计算 污染源年排放量 SO2：（0）t/a NOx：（0）t/a 颗粒物：（0.073）t/a VOCs：（0）t/a （二）水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 项目泥浆压滤产生的废水经沉淀处理后，部分回用于厂区绿化、车辆冲洗、场区冲洗、设备冲洗等，剩余部分均由罐车外运至来料单位综合利用，项目生产废水不外排；项目职工生活污水经化粪池预处理后接管至市政污水管网，输送至青岛胶南中科成污水净化有限公司处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目废水排放方式为间接排放，评价等级为三级B。 青岛胶南中科成污水净化有限公司位于青岛西海岸新区风河南岸，距风河入海口约2.5km，总占地面积220亩，服务面积78.42km2，服务范围为原胶南市中心区域，北至环城北路，西至环城西路，南至月牙河，东至海滨大道的区域。经三期建设，该污水处理厂总处理能力达到15万t/d，污水处理工艺采用“预处理+A2O生物脱氮除磷+高效沉淀池+活性砂滤池+接触消毒”。2015年4月对现有工程进行提标改造，改造工程完成后，污水处理厂全部出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 项目排水量仅为0.3m3/d，水量很小，废水不会对中科成污水处理厂的运行产生冲击影响，项目所在区域污水管网已经配套建设，项目废水外排进入青岛胶南中科成污水净化有限公司污水处理厂的路线可行。项目废水接管量为89t/a。经青岛胶南中科成污水净化有限公司处理后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，即COD：50mg/L、BOD5：10mg/L、SS：10mg/L、氨氮：5mg/L，则项目废水各污染物排放量约为COD0.004t/a，BOD5 0.001t/a，SS 0.001t/a，氨氮0.0004t/a。 采取上述措施后，项目废水不会对周边水环境产生影响。 2、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)，该项目属于Ⅲ类项目。项目所在区域不涉及集中式饮用水水源地、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，为不敏感。根据HJ 610-2016中表2，项目地下水环境影响评价等级为三级评级。 （1） 场地水文地质条件调查 参考项目所在区域地表调查和钻探揭露，场地底层主要有第四系全新填土层、海相、冲洪积相机白垩纪岩层，地下水主要赋存于第四系松散堆积区素填土~粗砾砂中的潜水层及强风化基岩中的基岩裂隙水。潜水主要接受大气降水和紧邻区域渗流补给，排泄方式主要以地表蒸发和径流排向邻近区域。场区及附近地区地下水径流方向与地形方向一致，为自场区西北侧向东南侧径流。 （2）可能对地下水造成影响的途径分析 项目废水主要为泥浆压滤废水、场地冲洗废水、车辆冲洗废水、设备冲洗废水和职工生活污水泄漏时对地下水产生的影响。项目对地下水的可能影响途径主要包括：泥浆卸料、输送、贮存过程以及泥浆压滤废水输送、处置过程出现泄漏，各类冲洗废水收集不及时、不到位渗入地下从而引起地下水污染；厂区内生活污水管道、化粪池可能发生意外破损，废水可能下渗到浅层地下水环境。 （3） 地下水环境保护措施 ①对厂区可能产生污染和泄露下渗的场地采取分区防渗处理，对泥浆处理及转运区、泥浆池、尾水池、危险废物储存间作为重点防渗区，防渗技术要求达到“等效黏土防渗层Mb≥6m、渗透系数K≤1×10-7cm/s的防渗措施”；车间内非泥浆处理区域、一般固废暂存区、泥饼暂存及运输区作为一般防渗区，防渗技术要求达到“等效黏土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1×10-7cm/s的防渗措施”；厂内道路一般进行硬化并采取防渗措施，防渗技术要求达到“一般地面硬化措施”。 ②项目泥浆池、尾水池、泥浆输送管道、废水收集、暂存与排放管道均严格执行高标准防渗措施，防止废水泄漏； ③严格控制泥浆卸料、运输、储存和车辆冲洗过程中的撒漏，做好各泥浆运输管道管径、储存容器的防漏、防渗、防破损等措施。 项目不取用地下水，对地下水水位和水量不会产生影响。项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，各项防渗措施可以有效防止对区域地下水造成污染。综上所述，项目对周围地下水环境造成污染影响较小。 （三）噪声环境影响分析 项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区，项目建设前后评价范围内噪声级增加量小于3dB（A），噪声级增加量较小，且受噪声影响人口数量变化不大，综合考虑，该项目声环境影响评价等级为二级。 项目噪声源主要为压滤机、泥浆泵、运输车辆等，源强在60~85dB(A)左右，项目主要产噪设备情况见下表。项目运营中各噪声源不在同一时间内工作，且为间歇性的，运输车辆、装载机等均为移动声源，除压滤设备外的生产设备全部布置在车间或建筑物内部，采取合理布局、加装隔震垫、出风口加装消声等降噪措施。 项目设备噪声情况一览表 序号 所在 位置 主要产噪设备名称 数量 （台/套） 等效声级dB(A) 降噪措施及效果 距厂界预测点距离（m） 北 西 南 东 1 北厂房内 固液分离机 1 65~75 基础减振、墙体隔声15dB 10 54 66 47 2 输泥带 4 62~70 15 54 61 47 3 脱水机 1 70~75 20 54 56 47 4 北厂房外 压滤机 2 60~65 基础减振10dB 6 72 49 30 5 泵房 泥浆泵 4 75~85 基础减振、墙体隔声15dB 29 77 39 30 6 空气泵 1 75~85 33 77 29 30 注：各设备的声级值均指在距设备外缘1m处测得的最大声级值。 项目采取上述降噪措施后，再经墙体阻隔、距离衰减，四周厂界昼间噪声排放的预测结果如下表所示。 项目四周厂界噪声预测结果 预测点 点位 噪声贡献值dB（A） 标准限值 北厂界 1# 55 60dB（A） 西厂界 2# 48 南厂界 3# 52 东厂界 4# 53 由表可知，项目厂界最大噪声预测点位处的噪声值为55dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。与项目相距最近的环境敏感点为西南侧的小台村，与项目厂界最近直线距离约250m，距离较远，经距离衰减，项目噪声对其影响较小。 （四）固体废物环境影响分析 项目固废主要包括一般工业固体废物、危险废物以及职工生活垃圾三类。 （1）项目一般工业固废主要为泥浆固液分离产生的碎石块，重约5.8万t/a，外售给建材企业综合利用；碎石块暂存于北厂房内西侧区域，具备防雨、防风、防渗漏条件，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及环保部2013年第36号文中相关修订中的要求。 （2）项目危险废物汇总表见下表。 项目危险废物汇总表 危险废物名称 产生量（t/a） 危废类别 危险废物代码 产生工序、装置 形态 危险特性 污染防治措施 废机油 1.2 HW08 900-214-08 设备维修保养 液态 T 分类暂存于专门的危废暂存间内，统一委托有危废处理资质的单位处理 废液压油 0.3 HW08 900-218-08 液态 T 机油、液压油废包装桶 0.5 HW49 900-041-49 固态 T/In 废含油抹布 0.03 HW49 900-041-49 固态 T/In 由环卫部门统一清运 项目危险废物需严格的管理，建设规范的固体废物储存场所和管理制度，对各种固体废物进行分类储存，健全管理台账。项目产生危险废物区域，必须设置专用的危险废物收集容器，容器的材质、强度等应符合贮存要求，同时应在容器上粘贴《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)附录A所示标签。产生的危险废物随时放置在容器中，绝不能和其他废物一起混合收集，定期运往危废暂存间。项目危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求设计，设立危险固废标志，危废暂存间要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，并设计建造径流疏导系统、泄漏液体收集装置、气体导出口装置。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。危废暂存间建筑面积约30m2，其容量能够满足项目危险废物分区暂存要求。建立危险废物管理台账，严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 项目危险废物贮存场所基本情况表见下表。 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存能力（t） 贮存周期 危废暂存间 废机油 HW08 危废暂存间 5.0 桶装 3 1年 废液压油 HW08 机油、液压油废包装桶 HW49 （3）职工生活垃圾，统一存放于带盖垃圾箱内，由环卫部门定期清运。 通过采取以上措施，该项目产生的固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小。 土壤环境分析 项目属于“三十四、环境治理业101、一般工业固废（含污泥）处置及综合利用，生产工艺简单，无填埋及焚烧工艺。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1中“环境和公共设施管理业”中的“一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的），废旧资源加工，再生利用”类，项目属于Ⅲ类项目。项目周边主要为工业企业和道路，土壤环境敏感程度属于“不敏感”，因此根据HJ964-2018表4，项目可不开展土壤环境影响评价。 （六）环境风险分析 1、风险潜势初判与评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，项目危险物质主要为机油、液压油等油类物质，危险物质的厂区最大储存量、临界量及Q值计算结果见下表。 项目危险物质临界量及最大存在量 序号 物料名称 最大储存量t 临界量t 该种危险物质Q值 1 油类物质（机油、液压油） 0.13 2500 0.000052 Q 0.000052 根据上表，Q<1，风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 2、风险类型识别 项目风险主要来源于设备维修及运行过程产生的机油、液压油泄露发生火灾事故对环境造成的污染风险。 3、风险管理措施 为防止环境风险事故发生及对周围环境造成影响，建设单位采取以下防范措施： ①项目危险物质为机油、液压油，应密封存放于干燥通风、避光通风区域，严禁烟火。设置专人负责，制定管理制度，对使用危险化学品的名称、数量进行登记。按规定设置安全警示标志，并配备相应的干粉、轻水泡沫、消防沙等消防器材及物料。 ②机油、液压油如因管理不慎发生泄露引发火灾事故，机油、液压油燃烧时，灭火介质可采用二氧化碳、干粉灭火器、泡沫灭火器、砂土灭火。泄漏或火灾事故处理后会产生消防沙等废渣，收集在专用容器内，送至有处置资质的单位焚烧处置。 ③为了在环境风险事故时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常生产、工作秩序，根据项目的生产特点和事故隐患进行分析，针对有毒、有害等物质在储运、使用过程中可能发生的事故，企业可参考《关于印发青岛市突发环境事件应急预案的通知》（青政办字〔2015〕63号），制定事故应急预案。 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 电缆桥架生产项目 建设地点 山东省 青岛市 西海岸新区 隐珠街道办事处嘉富路39号 地理坐标 经度 119.974772 纬度 35.854474 主要危险物质及分布 机油、液压油暂存于危化品库、危险废物（废机油、废液压油及其废包装桶）暂存于危废暂存间。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 油类物质泄漏对地表水、土壤环境的污染影响及引发的火灾事故对大气环境的影响。 风险防范措施要求 严格遵守“三同时”制度，加强对油类危险物质的使用及贮存过程的管理，避免出现泄漏等现象；加强危险废物管理，对危险废物进行安全分类存放，定期委托处理，避免在厂区储存时间过长。要有充分的应急措施，并能够有足够匹配的消防器材及备用应急电源。 项目环境风险潜势为Ⅰ级，开展简单分析即可。 建设单位将严格按照国家有关规范的要求进行监控和管理，在采取以上风险防范措施后，环境风险事故可防控。 （七）监测计划 环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。主要监测项目见下表。 监测项目一览表 类 别 监测点位 监测项目 监测频度 废气 厂界（监控点） 颗粒物 半年一次 废水 厂区总排口 CODcr、BOD5、SS、氨氮 半年一次 噪声 厂界外1m处 厂界噪声 每季度一次 固体废物 —— 统计全厂固废量 每月统计一次 （八）排污口规范化设置 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）等规定的要求，一切新建、改建、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。 根据本项目的特性，须规范的排放口主要在废水方面：按照《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）的要求，排污口应设置便于采样、监测的采样口及采样平台，采样口及采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》、《固定源废气监测技术规范》要求。 项目在厂区东南侧设置专门的危废暂存间（5m3），并采取防风、防晒、防雨、防扬散、防流失措施，在固废存放场地设置环保标志牌。 项目建成后，应将上述污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行及时统计，登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 （九）项目环境保护“三同时”验收一览表 项目环境保护“三同时”验收详见下表。 项目“三同时”验收一览表 项目 污染源 治理措施 处理效果 验收监测因子 废气 运输车辆扬尘 场区道路硬化、洒水降尘措施 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物（厂界监控点） 废水 职工生活污水 经化粪池预处理后经市政污水管网排至青岛胶南中科成污水净化有限公司处理 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准 CODcr、BOD5、SS、氨氮 噪声 生产设备 基础减振、建筑物隔音等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 Leq(A) 固废 碎石块 外售综合利用 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中的规定 —— 废机油、废润滑油及其废包装桶 委托危废处理资质的单位处置 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的规定 废含油抹布、生活垃圾 环卫部门统一清运 —— —— （十）项目环保投资费用分析 项目投资约200万元，其中环保投资4万元，约占项目总投资的2.0%。项目环保设施投资及处理效果见下表。 项目环保设施投资及处理效果一览表 序号 项目 投资内容 投资概算（万元） 效果 1 废气 场区道路硬化、洒水降尘措施 2 达标排放 2 废水 化粪池预处理后接管市政污水管网 0.2 达标排放 3 噪声 噪声设备减震垫、消声器等减噪措施 0.5 厂界噪声达标 4 固废 一般工业固废暂存间、危险废物暂存间 1.0 无害化、资源化处理 5 环境风险 消防器材 0.3 规范化设置 总 计 4 / 项目在污染治理和控制方面有一定的投入，通过设施建设和日常运行，可保证各类污染物达标排放。对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。因此，建设项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响较小。 （十一）项目污染物排放清单及环境管理要求一览表 项目污染物排放清单及环境管理要求详见下表。

- 污染物排放清单及环境管理要求一览表

| 项目 | 污染工序 | 污染因子 | 污染防治措施 | 排放浓度/排放速率 | 执行标准 | 排放量t/a | 环境监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 运输车辆扬尘 | 颗粒物 | 洒水抑尘，无组织排放 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.073 | 监测点位：厂界监控点 监测因子：颗粒物 监测频次：半年一次 |
| 废水 | 职工生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排至青岛胶南中科成污水净化有限公司处理 | CODcr：450mg/L;BOD5：50mg/L;SS：200mg/L;氨氮：30mg/L | 接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准 | CODcr：0.04；BOD5：0.022；SS：0.018；氨氮：0.003； | 监测点位：厂区总排口 监测因子：CODcr、BOD5、SS、氨氮 监测频次：半年一次 |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 基础减振、隔声 | / | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | / | 监测点位：厂界 监测因子：Leq 监测频次：每季度一次 |
| 固废 | 碎石块 | 外售综合利用 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中的规定 | 0 | 台账管理 |
|  | 废机油、废液压油及其废包装桶 | 委托有危废处理资质的单位处置 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的规定 | 0 | 台账管理 |
| 风险 | 在采取有效的风险防范措施之后，项目环境风险可防可控。 |
| 防渗 | 重点防渗区 | 泥浆处理及转运区、泥浆池、尾水池、危险废物储存间 |
|  | 一般污染防渗区 | 车间内非泥浆处理区域、一般固废暂存区、泥饼暂存及运输区 |
| 环境 监测 | 详见报告中表20项目监测计划一览表 |
| 信息 公开 | 项目名称：建筑污泥回收处置项目 建设地点：青岛西海岸新区隐珠街道办事处嘉富路39号 项目投资：项目投资200万元，环保投资4万元。 建设进度：新建 主要污染物及处理措施： （一）废气治理：无生产废气产生，运输车辆扬尘无组织排放，对周围大气环境影响较小。 （二）水污染防治：项目生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排至青岛胶南中科成污水净化有限公司处理。 （三）噪声控制：选用低噪声设备，合理布局，并采取隔声、减振等治理措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （四）固废管理：一般工业固废分类处置，碎石块外售综合利用。废机油、废液压油及其废包装桶委托有危废处理资质的单位处置。含油废抹布混入生活垃圾由环卫部门清运。 |

# 污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 105t/a | 排放 去向 | 直接 | 化粪池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产废水 | 0t/a |  | 最终 | 青岛胶南中科成污水净化有限公司 |
|  | 生活污水排放量 | 89t/a |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺、装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量(吨/年) | 排放量(吨/年) |
|  | 废水 | CODcr BOD5 SS NH3-N | 0.044 0.022 0.018 0.003 | 0.004 0.001 0.001 0.0004 |
| 废 气 | 工艺过程 废气排放量 | / | 排气筒高度 | / |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量 (吨/年) | 排放量 (吨/年) |
|  | 运输车辆扬尘 | 颗粒物 | 0.073 | 0.073 |

# 污染物排放分析

| 固 废 | 主要污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产生量(吨/年) | 排放量(吨/年) |  |
|  | 碎石块 | 5.8万 | 0 | 外售综合利用 |
|  | 废机油、废液压油及其废包装桶 | 2.0 | 0 | 委托有危废处理资质单位处置 |
|  | 含油废抹布 | 0.03 | 0 | 环卫部门清运 |
|  | 职工生活垃圾 | 1.05 | 0 | 环卫部门清运 |
| 噪声 | 污染源 | 排放情况 |
|  | 固液分离机、压滤机、运输车辆、泥浆泵等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 |
| 其他 | 无 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运输车辆扬尘 | 颗粒物 | 洒水抑尘 | 对周围环境影响很小 |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 | CODCr BOD5 SS NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排至青岛胶南中科成污水净化有限公司处理 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 碎石块 | 外售综合利用 | 对周围环境影响很小 |
|  |  | 废机油、废液压油及其废包装桶、 | 委托有危废处理资质的单位处置 |  |
|  |  | 含油废抹布 | 环卫部门清运 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 主要为固液分离机、压滤机、运输车辆、泥浆泵等设备噪声，采取合理布局、基础减振等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 |
| 其他 | 无 |

# 污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量 (1) | 新建部分 产生量 (2) | 新建部分 削减量 (3) | 以新带老 削减量 (4) | 排放 增减量 (5) | 排放 总量 (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 89 | 0 |  | +89 | 89 |
| CODCr |  | 0.044 | 0.04 |  | +0.004 | 0.004 |
| BOD5 |  | 0.022 | 0.021 |  | +0.001 | 0.001 |
| SS |  | 0.018 | 0.017 |  | +0.001 | 0.001 |
| NH3-N |  | 0.003 | 0.0026 |  | +0.0004 | 0.0004 |
| 废气 |  | / | / |  | / | / |
| 颗粒物 |  | 0.073 | 0 |  | +0.073 | 0.073 |
| 固废 |  | 5.8万 | 5.8万 |  | 0 | 0 |
| 一般工业固废 |  | 5.8万 | 5.8万 |  | 0 | 0 |
| 危险废物 |  | 2.0 | 2.0 |  | 0 | 0 |
| 生活垃圾 |  | 1.05 | 1.05 |  | 0 | 0 |

注：

- 单位：废气量  万标米3/年；废水、固体废物  吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：(5)=(2)-(3)-(4)；(6)=(2)-(3)+(1)-(4)。

- (5)≥0时，取正值；(5)≤0时，取负值。

## 生态影响分析

主要生态影响(不够可另附页) 项目租用已建成厂区，项目运营后，根据规划在建筑物周围和道路两侧进行绿化，使项目对周围的生态环境影响降到最低。从项目总体来看，该项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。

生态保护措施及预期效果 绿化是项目环境保护的重要内容之一，绿化既可以起到调湿、调温，降低噪声的作用，又能美化项目环境。 该项目建成营运后，相应配套的绿化措施对项目区域内植被有一定的恢复和补偿作用，有助于保持该地区生态环境的连续性。

## 结论与建议

一、结论 1、项目概况 青岛众天下源建筑泥浆回收处理有限公司拟投资2000万元建设“建筑污泥回收处置项目”，租赁青岛瑞星海藻工业有限公司厂区，厂区总占地面积约10000m2，建设1条建筑污泥回收处置生产线，项目投产后，达到年处置15万立方米建筑污泥的生产能力。 2、项目与国家产业政策的符合性及规划用地符合性 项目行业类别为[N7723]固体废物治理，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》的“鼓励类”，符合国家产业政策。项目不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中限制类和禁止类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。项目已于青岛投资项目在线审批监管平台备案，项目统一编码：2020-370211-77-03-000002。 根据青岛瑞星海藻工业有限公司土地证，厂区土地性质为“工业用地”。查询《青岛西海岸新区总体规划（2018-2035年）》项目用地规划为“居住用地”。项目建设不符合西海岸新区总体规划。依据青岛西海岸新区管委办公室新区政务专报第655期《顾清弥同志主持召开环境保护工作专题会议》（2018年12月24日），该项目可以予以环评审批。建设单位承诺，若所在区域开发建设，本公司将根据相关要求关闭项目或者搬迁项目。 项目所在区域不属于风河地下水饮用水源保护区，不属于风河地表水饮用水源二级、准保护区划范围。 项目建设符合“三线一单”相关要求。 3、环境质量现状评价结论 大气环境：2018年，全市环境空气质量总体呈持续改善趋势。PM2.5、PM10、SO2、NO2、臭氧浓度同比分别改善8.1%、5.3%、28.6%、6.1%、10.5%，CO浓度基本持平。PM2.5、SO2、NO2、臭氧、CO浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10浓度超出二级标准，超标倍数为0.03。 地表水环境：项目周边风河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 地下水环境：项目所在区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 声环境：项目所在区域声环境现状总体较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 4、施工期环境影响评价结论 无。 5、营运期环境影响评价结论 ⑴大气环境影响分析结论 项目无生产废气。项目运输车辆扬尘产生量较小，厂区道理采取硬化，且定期洒水抑尘，对周围大气环境影响较小。 ⑵水环境影响分析结论 项目生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排至青岛胶南中科成污水净化有限公司处理。项目废水对周围水环境影响较小。 ⑶声环境影响分析结论 项目噪声主要为固液分离机、压滤机、运输车辆、泥浆泵等设备，经采取减震隔声措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 ⑷固体废物影响分析结论 项目产生的碎石块外售综合利用；废机油、废液压油及其废包装桶集中收集后委托有危废处理资质单位处置；含油废抹布、生活垃圾由环卫部门统一清运。项目固废均有合理处置去向，对周围环境影响较小。 ⑸环境风险分析结论 项目环境风险潜势为 I 级，在采取相应的环境风险防范措施并制定事故风险应急预案的前提下，该项目的环境风险可防控。 综上所述，项目符合国家产业政策，采取的各项污染防治措施可行，废气、废水、噪声可做到达标排放，固体废物有妥善的处置措施，对环境影响较小，环境风险可防控。在建设单位认真落实报告中提出的各项污染防治措施的情况下，从环境角度考虑，该项目建设可行。 上述评价结果是根据青岛众天下源建筑泥浆回收处理有限公司提供的生产规模、生产设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上得到的，如果生产设备布局、生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由青岛众天下源建筑泥浆回收处理有限公司按照环保部门要求另行申报。 二、建议 项目的环保措施要与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展。 建议企业在厂区各构筑物与厂界间加强绿化，选择抗污、净化、减噪或滞尘力强的植物。 项目投产运营过程中，应加强环境管理，使各项环保措施在实际生产过程中落实到位并达到要求的防治效果。 3、加强管理维护人员培训，增强岗位职责和环保、安全意识，完善管理机制，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。