建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项  目  名  称:   灵山卫区域污水管道工程

建设单位 (盖章):    青岛西海岸新区城市管理局

编制日期:  2020年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 灵山卫区域污水管道工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛西海岸新区城市管理局 |
| 法人代表 | 余红 | 联系人 | 丁贤刚 |
| 通讯地址 | 青岛西海岸西区珠海路34号 |
| 联系电话 | 17685824268 | 传真 |  | 邮政编码 | 266000 |
| 建设地点 | 青岛西海岸新区灵山卫街道大岔口村、海印长天小区、大湾社区及周边 |
| 立项审批部门 | 青岛市黄岛区发展和改革局 | 批准文号 | 青黄发改函[2018]191号 |
| 建设性质 | √新建 □改扩建 □技改 | 行业类别 及代码 | N7810市政设施管理 |
| 占地面积 (平方米) | 148（永久占地），29512（临时占地） | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 (万元) | 1269 | 其中：环保 投资（万元） | 70 | 环保投资占总投资比例 | 5.52% |
| 评价经费(万元) | 1.0 | 预期投产日期 | 2020.9 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着青岛西海岸新区经济发展，城区人口日益增多，居民区生活污水去向问题亟待解决。西海岸新区灵山卫街道办事处大岔口村、海印长天小区、大湾社区及周边污水管网配套落后，存在生活污水散排现象，对周边海域造成了一定的污染，严重影响了周边居民生活环境。为此，青岛西海岸新区城市管理局拟投资1269万元实施灵山卫污水管道建设工程，完善西海岸新区灵山卫街道办事处大岔口村、海印长天小区、大湾社区周边范围排水设施。项目建设海印长天、大岔口村、大湾社区3座全地下式污水提升泵站，并配套建设污水管线3090m。项目建成后，大湾社区、大岔口等社区及周边区域内生活污水汇集后，经项目污各自污水泵站提升后排入东岳东路、南港路现状东岳污水管网，最终输送至灵山卫污水处理厂处理，从而可以更好的满足该区排水的需求，有效改善周边居民生活环境。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应进行环境影响评价，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“三十三、水的生产和供应： 96、生活污水集中处理，其他”及“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业，175、城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道）”的“新建”类，需编制环境影响评价报告表。因此青岛西海岸新区城市管理局委托我单位对该项目开展环境影响评价工作，在实地踏勘、收集有关资料的基础上，编制了该项目的环境影响评价报告表。 2、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2019年1月11日施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起施行； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2019年1月11日起施行； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （7）《建设项目环境保护管理条例》，2017年12月1日起施行； （8）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令部令第44号，生态环境部令1号）； （10）《产业结构调整指导目录（2019年本）》； （11）《山东省环境保护条例》（2019年1月1日起施行）； （12）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016） （13）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （14）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （15）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）； （16）《青岛市打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划》（2018-2020年）； （17）《青岛西海岸新区打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划》（2018-2020年）； （18）《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》； （19）《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令248号）； （20）《青岛市防治扬尘污染工作方案》（青政办字[2012]166号）。 3、地理位置及周边环境 项目位于青岛西海岸新区灵山卫街道海印长天小区、大岔口村、大湾社区周边，海印长天泵站位于海印长天小区的现有污水处理模块南侧，泵站东侧约50m处为海印长天居民楼，西北侧82m处为海印长天居民楼。大岔口污水泵站位于现有污水处理模块北侧，泵站南侧13m处为某部队营房，西侧为空地，北侧65m处为碧海临风小区，东北侧50m处为大岔口村。大湾社区泵站位于大湾村南侧50m处的绿化带内，周边为空地和道路，西北侧50m处为大湾村居民楼。项目地理位置见附图1，海印长天泵站、大湾社区泵站周边环境见附图2，大岔口泵站周边环境见附图3，污水管线路由示意图见附图4，污水管线周边环境分别见附图5~附图7。 4、产业政策符合性 项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类：“二十二、城市基础设施：城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程（第9条）”，项目的建设符合国家产业政策，项目已取得青岛市黄岛区发展和改革局初步设计及概算的批复（青黄发改函[2018]191号），由于建设计划变化，瑞海度假村污水泵站不由青岛西海岸新区城市管理局投资建设，本次评价不含瑞海度假村污水泵站。 5、规划符合性分析 《青岛西海岸新区（黄岛区）基础设施建设和管理“十三五”规划》（2016-2020年）指出：加快排污设施建设，提升污水治理水平，坚持高标准、系统性，统筹道路建设与排水需求，统筹管网建设与河道治理，统筹小区排水与城市管网对接，统筹城市排水与再生水利用，整体提升新区治污水平。项目属于污水泵站与污水管网建设项目，符合规划《青岛西海岸新区（黄岛区）基础设施建设和管理“十三五”规划》（2016-2020年）。项目工程设计方案已取得青岛市规划局黄岛分局（青规西规审字[2017]94号）。 根据《西海岸新区排水专项规划》（2016-2030年），该项目位于灵山卫排水工程区，项目由青岛西海岸新区城市管理局投资建设，符合西海岸新区的排水专项规划要求。 项目污水泵站属于地埋式泵站，永久占地面积为148m2，根据《青岛市黄岛区人民政府专题会议纪要》（[2015]第71次），该类项目（污水管线和一体化地埋式泵站等工程）按照《青岛市黄岛区优化政府投资项目审批流程若干规定（试行）》（2015年1月）：第八条中的（五）对纳入政府年度投资计划不新增建设用地的道路维修、园林绿化、环境卫生、管线施工等项目，取消用地预审、土地划拨、建设项目选址意见书和建设用地规划许可证审批，该项目已纳入黄岛区2017年度基础设施和公益性项目，并由西海岸新区城市管理局投资建设，可不需办理土地审批手续。 6、选址合理性分析 项目污水管道沿现有道路两侧或规划道路两侧绿化带、空地进行敷设，选线在遵循线路顺直、平缓，缩短管道长度，靠近和利用现有道路，方便运输、施工和生产维护管理等原则基础上，尽量减少与道路的交叉、穿越，易于施工，选线是合理可行的。 7、《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）图集》，项目位于瞭望山片区水源涵养生态保护红线区内。瞭望山片区水源涵养生态保护红线区边界为南至唐岛海边，北至红卫小区，东至太行山路，西至大湾村海边，面积1.31km2，属于国家级生态公益林，生态功能为水源涵养，保护目标为森林生态系统。根据《国家级公益林管理办法》（林资（2013）71号）第十一条：禁止在国家级公益林地开垦、采石、采沙、取土，严格控制勘查、开采矿藏和工程建设征收、征用、占用国家级公益林地。该项目属于基础设施建设项目，建设单位尽量缩短施工期，降低对生态环境的影响；项目运营期通过污水管道运输周边生活污水，具有良好的环境效益。因此，项目建设不违反《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》相关规定。该项目用地与生态保护红线范围相对位置关系见附图8。 8、建设内容和处理规模 该项目包括海印长天排水工程、大湾社区排水工程、大岔口村排水工程3部分，新建全地下式污水提升泵站3座（包括海印长天泵站设计排水量320m3/d，大岔口村设计排水量740m3/d；大湾社区设计排水量1070m3/d），配套新建污水管线3090m（其中重力污水管线1603m，压力污水管线1487m），包括阀门井、消能井、检查井等工程。污水提升泵站及污水管线走向见附图9。 （1）海印长天排水工程 ①污水提升泵站 根据海印长天社区居民人数及用水定额计算，海印长天污水提升泵站设计规模为320m3/d，泵站为全地下式泵站，泵房埋深约3.5m，大开挖施工，泵站底部设置基础减震。海印长天污水提升泵站主要设备见表1。 表1 海印长天污水提升泵站主要设备一览表 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 预制泵站筒体 直径2m，高3m 座 1 高强度GPR，壁厚≥3cm 2 潜污泵 Q=13.97m3/h，H10.8m，N=1.1KW 台 2 一用一备 3 粉碎格栅机 Q=50~180m3/h，N=1.1KW 套 1 成品（合金刀齿） 4 压力管道 DN65 套 2 5 出水管道 DN65 个 6 6 出水管 DN80 根 2 7 电磁流量计 个 1 进口 8 爬梯 套 1 9 液位计及保护管 套 1 10 污水沉泥井 Φ1000mm 座 1 砖砌 ②污水管线 海印长天污水提升泵站配套建设的DN100压力管线出泵站后，沿大湾港路敷设约240m后进入消能井，经消能井消能后进入DN300重力污水管线，继续沿大湾港路敷设约353m进入大湾社区泵站。污水管线主要工程内容见表2。 表2海印长天污水管线主要工程量 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 压力污水管道 DN100 m 240 PE100管材 2 重力污水管道 DN300 m 353 HDPE双壁波纹管 3 阀门井 座 1 钢筋砼 4 消能井 座 1 钢筋砼 5 检查井 座 11 钢筋砼 （2）大湾社区排水工程 ①污水提升泵站 根据大湾社区居民人数、用水定额及转输海印长天社区排水量计算，大湾社区污水提升泵站设计规模为1070m3/d，泵站为全地下式泵站，泵房埋深约4.5m，大开挖施工，泵站底部设置基础减震。大湾社区污水提升泵站主要设备见表3。 表3 大湾社区污水提升泵站主要设备情况一览表 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 预制泵站筒体 直径2m，高4.28m 座 1 高强度GPR，壁厚≥3cm 2 潜污泵 Q=47.52m3/h，H=33.7m，N=1=1KW 台 2 一用一备 3 粉碎格栅机 Q=50~180m3/h，N=1.1KW 套 1 成品（合金刀齿） 4 压力管道 DN100 套 2 5 出水管道 DN100 个 6 6 出水管 DN100 根 2 7 电磁流量计 个 1 进口 8 爬梯 套 1 9 液位计及保护管 套 1 10 污水沉泥井 Φ1000mm 座 1 砖砌 ②污水管线 大湾社区污水提升泵站配套建设的DN150压力管线出泵站后，沿小区道路、大湾港路敷设767m后进入消能井，经消能井消能后进入DN300重力污水管线，沿大湾港路继续敷设669m后，在滨海大道南侧接入DN600重力污水管线，顶管穿越滨海大道后（穿越距离57.46m），继续敷设195.54m，在东岳东路北侧接入现状DN600污水管道；管线在敷设过程中预留山语海小区污水接头，建设DN300重力污水管线21m。污水管线主要工程内容见表4。 表4 大湾社区污水管线主要工程量 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 压力污水管道 DN100 m 767 PE100管材 2 重力污水管道 DN300 m 690 HDPE双壁波纹管 3 DN600 m 253 HDPE双壁波纹管 4 阀门井 1100mm×1100mm 座 1 钢筋砼 5 检查井 1100mm×1100mm 座 26 钢筋砼 6 排气井 1100mm×1100mm 座 1 钢筋砼 7 泄水井 1100mm×1100mm 座 1 钢筋砼 8 测压疏通井 1100mm×1100mm 座 2 钢筋砼 （3）大岔口村排水工程 ①污水提升泵站 根据大岔口村周边居民人数、用水定额计算，大岔口污水提升泵站设计规模为740m3/d，泵站为全地下式泵站，泵房埋深约4m，大开挖施工，泵站底部设置基础减震。大岔口村污水提升泵站主要设备见表5。 表5 大岔口污水提成泵站主要设备情况一览表 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 预制泵站筒体 直径2m，高4m 座 1 高强度GPR，壁厚≥3cm 2 潜污泵 Q=31.4m3/h，H=21.5m，N=7.5KW 台 2 一用一备 3 粉碎格栅机 Q=50~180m3/h，N=2.2KW 套 1 成品（合金刀齿） 4 压力管道 DN100 套 2 5 出水管道 DN100 个 4 6 出水管 DN100 根 2 7 电磁流量计 个 1 进口 8 爬梯 套 1 9 液位计及保护管 套 1 10 污水沉泥井 Φ1000mm 座 1 砖砌 ②污水管线 大岔口村污水靠新建的重力DN400污水管线排至大岔口村污水提升泵站，污水经泵加压后进入DN100压力管线，沿小区东侧土路送至南港路，之后沿南港路西侧向东北敷设进入南港路消能井，经消能后的污水通过DN500重力管线接入南港路现状污水管网。污水管线主要工程内容见表6。 表6 大岔口污水管线主要工程量 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 压力污水管道 DN100 m 480 PE100管材 2 重力污水管道 DN400 m 227 HDPE双壁波纹管 3 DN500 m 80 HDPE双壁波纹管 4 阀门井 1100mm×1100mm 座 1 钢筋砼 5 检查井 1100mm×1100mm 座 8 钢筋砼 6 消能井 1100mm×1100mm 座 1 钢筋砼 （4） 项目穿跨越情况 本项目污水管线主要采用地下直埋敷设的方式，穿越小型道路采用大开挖穿越，穿越主干道路部分通过顶管方式。穿越的道路主要为滨海大道、东岳东路和南港路。主要穿跨越情况见表7。 表7 项目关系主要穿越情况一览表 序号 管线 穿越位置 穿越方式 穿越长度 1 海印长天污水外输管线 海印长天小区道路 大开挖 10m 2 南港路 大开挖 20m 3 大湾社区污水外输管线 滨海大道 顶管 57.46m 4 东岳东路 顶管 40m 5 大岔口污水外输管线 南港路 大开挖 10m 9、公用及辅助工程 （1）给水 项目施工期用水主要为施工人员生活用水，由市政供水管网统一供给。 （2）排水 项目施工期施工人员租用附近民房， 生活污水排入市政污水管网。 （3）供电 项目施工过程中供电由市政供电管网提供，且自备发电机组供电。项目运营期用电由当地市政供电管网提供。 10、项目职工定员及工程实施进度 项目运营期无劳动定员，项目建设工期2020年4月～2020年9月。 11、工程占地 本项目主要建设污水泵站及污水管线工程，其中泵站建设工程永久占地约148m2，污水管线工程临时占地面积约29512m2，主要用于管道挖掘土的堆积、堆管、设备及材料用地，施工临时便道用地等。 环保工程 项目环保投资为1269万元，主要为施工期废水、废气、噪声、固废、生态减缓措施的投资及运营期废气、噪声的投资，环保投资为70万元，占总投资的5.52%。 表8 环保投资一览表 序号 时段 项目名称 环保措施 投资（万元） 1 施工期 废水处理设施 沉淀池 6 2 废气处理设施 抑尘、围挡 9 3 噪声处理措施 基础减振、围挡 5 4 固废处理设施 土石方、施工废料、建筑垃圾等 5 5 生态环境影响减缓措施、恢复措施 场地生态防护、绿化、恢复原貌等 15 6 运营期 废气处理设施 低温等离子+活性炭吸附 15 7 噪声处理措施 基础减振、隔声 6 8 固废处理设施 格栅渣、泥沙、废活性炭 9 合计 70 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建项目，因此无与项目有关的污染情况及环境问题，项目现场照片见附图10。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 项目位于青岛西海岸新区灵山卫街道海印长天小区、大岔口村、大湾社区周边。 西海岸新区位于山东半岛东南部，胶州湾西岸，东南濒临黄海，北倚胶州市，南靠日照市，西与诸城市、五莲县接壤。地理坐标为东经119°30′~120°11′，北纬35°35′~36°8′。西海岸新区交通便利，境内有204国道、同三高速公路、疏港高速、济青高速和滨海大道等交通干道，临近青岛国际机场和青岛港，已形成了四通八达的交通网络。 2、气象条件 （1）风况 依据黄岛气象站多年来统计资料，该区域常年风向为NW、SE和SSE，其出现频率分别为：16.4%、14.2%、13.9%，强风向为N、NNW和NW向，频率分别为0.29%、0.23%和0.21%。 （2）气温 项目所在区域属暖温半湿润季风气候，气候温和，春季多季风，空气湿润，多海雾，气温回升较慢，雨量较少，冬季少雨少雪，年平均气温、年平均最高气温、年平均最低气温及极端最高、最低气温分别为12.1℃、15.2℃、9.5℃、37.4℃、-16.9℃。 （3）降水 年平均降水量、最大降水量、最小降水量和日最大降水量分别为755.6mm、1227.6mm、387.6mm和182.6mm。 3、地质地貌 拟建工程区及其附近地区，在地质构造上位于鲁东隆起区东南部，其基地为太古～远古界胶州群，胶州湾处于胶南隆起和胶莱凹陷的结合部位。 地貌上属黄岛低丘陵的边沿部分。其地貌类型单调，主要表现为倾斜的侵蚀剥蚀平台或准平原，其地势起伏不大，地面向大海倾斜，海拔高度一般在10~50m，地表多为残积、坡积物覆盖，但土层较薄。 4、水文状况 青岛受海洋气候影响，气候温和，雨量集中，河网发达，全市河网密度0.28km/km2，河流水系的发育和分布明显受地形、地貌的影响，其水文动态变化随季节起伏很大，多为独立入海的季节性山溪性小河。 根据项目区域年度水文勘测年报，区域水资源总量为2.5211亿m3(重复量0.5673亿m3)，其中地表水资源总量为1.6879亿m3，地下水资源总量为1.4055亿m3。有风河、白马河、吉利河等几大水系。这些河流均为季风区雨源型河流，位于山区，自成流域体系，源短流急，除胶河外均单独入海，汛期河水暴涨暴落，汛后基本断流。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境质量现状 （1）2018年区域环境空气质量 根据《2018年青岛市生态环境状况公报》，青岛市市区2018年环境空气主要污染物监测结果统计见表9。 表9 青岛市市区2018年环境空气主要污染物监测结果统计 单位：ug/m3 行政区 SO2 NO2 CO mg/m3 O3 PM10 PM2.5 青岛市市区 10 31 1.4 154 72 34 环境空气质量状况：2018年青岛市市区环境空气中PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3浓度同比分别改善8.1%、5.3%、28.6%、6.1%、10.5%，CO浓度基本持平。PM2.5、PM10、SO2、NO2浓度均为2013年以来最好水平，且SO2、NO2连续三年稳定达到国家一级标准，空气质量优良率85.3%，同比增加6.7个百分点，为2013年以来最好水平。总体来看，2018年为自2013年实施《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以来空气质量最好的年份。 受本地不利气象及外部输送影响，全年共出现重度污染天气3天，均在1月份，未出现严重污染天气。重度污染天数为2013年以来最少，同比减少1天。 规划目标：根据《青岛市环境空气质量达标规划》（青政字[2019]3号）主要目标：到2020年，环境空气质量细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度达到《环境空气质量标准》二级标准，臭氧日最大8小时平均浓度较2017年持续改善，空气质量优良率达到80.1%以上。 为持续改善西海岸新区环境空气质量，2018年11月6日西海岸新区管委印发《青岛西海岸新区打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》（青西新管发[2018]73号）。 重点任务：优化结构与布局、优化能源消费结构与布局、优化运输结构与布局、优化国土空间开发布局、强化工业污染综合防治、提高移动源污染防治水平、加强面源污染综合防治、健全大气环境管理体系。 （2）声环境：项目所在区域声环境现状总体较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （3）地表水环境 项目附近主要地表水系为灵山卫河、李家河。灵山卫河、李家河水质良好，符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （4）海水环境 根据《2018年青岛市生态环境状况公报》，2018年青岛市近岸海域水质状况总体良好。胶州湾外黄海海域水质状况为优；胶州湾优良水质面积比例为73.7%，同比升高1.9个百分点。 （5）地下水环境 该地区地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （6）生态环境现状 项目所在地主要以绿化、道路为主，无珍稀、濒危动、植物物种。经调查项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区，没有各类列入国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等环境敏感点，不影响交通运输和周边地块的防洪排涝。 2、主要环境问题 无

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于青岛西海岸新区灵山卫街道大岔口村、海印长天小区、大湾社区周边，项目周围主要保护目标及保护级别见表10。 表10 环境保护目标一览表 序号 参照工程内容 保护目标名称 距离 方位 保护内容 1 大岔口泵站 大岔口 50m NE 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 2 某部队营房 13m S 3 碧海临风小区 65m SE 4 瑞港度假村 120m E 5 海印长天泵站 海印长天居民楼 50 E 6 海印长天居民楼 82 N 7 大湾社区泵站 大湾村居民楼 40 NW 8 大湾社区污水管线 大湾村居民楼 W 相邻 9 康大山语海小区 85 W 10 康大御金湾 30 W 11 海印长天污水管线 海印长天小区 45 NW 12 大岔口污水管线 碧海临风小区 相邻 W 13 海信珠山小镇（在建） 相邻 E 14 3个泵站 区域地下水 / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 15 大岔口泵站 附近海域 35 SE 《海水水质标准》（GB3097-1997）三类标准 海印长天泵站 105 S 大湾社区泵站 150 W

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 施工期： 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令248号），《青岛市防治扬尘污染工作方案》（青政办字[2012] 166号）中的规定 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的噪声排放标准限值（昼间70dB（A），夜间 55dB（A））。 运营期： 废气：恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）厂界二级标准。 噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准（昼间60dB（A），夜间 50dB（A））。 固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单相关要求。 |
| 总量控制指标 | 不涉及总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

施工期工艺流程 一、施工期工艺流程 1、管道施工工艺 本项目配套的污水管线施工，施工工艺大部分路段采用地下直埋敷设， 项目在穿越道路处采用顶管施工工艺敷设污水管道。 具体管道施工流程及产污环节见图1～图 2。 图1 管线施工主要工艺流程及污染节点图（开挖） 图2 项目管道施工流程及产污环节图（顶管） 2、 泵站施工工艺 项目污水提升泵站主要构筑物包括沉泥井、泵房基础、出水井等。施工完毕后，对项目场地及临时施工占地进行清理、绿化。主要施工工艺流程见图3。 图 3 污水提升泵站施工流程及产污环节图 二、运营期工艺流程 项目建设地埋式污水提升泵站3座。运营期工艺流程见图4。 图 4 运营期项目污水提升泵站工艺流程及产污环节图 三、主要污染工序： 1、 施工期 （1）废气：施工过程产生的施工扬尘及燃油废气。 （2）废水：施工期产生的废水主要为施工生产废水、施工人员生活污水和管道试压废水。 （3）噪声：施工材料运输车辆和施工机械产生的噪声。 （4）固体废物：施工期产生的固废主要包括土石方、 建筑垃圾、施工废料、 少量废弃管道以及施工人员的生活垃圾。 2、运营期 （1）废气：泵站运行过程产生的少量恶臭气体。 （2）噪声：污水泵运行噪声。 （3）固废：栅渣、泥沙、废活性炭。

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 施工期环境影响简要分析： 本项目为污水提升泵站及污水管道敷设工程，施工过程中会对大气环境、水环境、声环境造成一定影响。 1、废气 项目施工期排放的废气主要为施工扬尘及燃油废气。 施工扬尘污染主要来源于泵站建设及管沟开挖、填平、平整、弃土堆存、车辆运输等过程；燃油废气主要为施工机械、运输车辆燃烧柴油产生的燃油废气。 ①泵站建设及管沟开挖、填平、平整扬尘 项目污水泵站采用大开挖方式施工。项目污水管线施工规划敷设占地主要为现有道路两侧或规划道路两侧空地，管道敷设需对现有道路两侧或规划道路两侧空地进行开挖、填平和平整。施工期间，由于地表受到扰动，在有风条件下，将加重地表扬尘的产生，对施工沿线附近的环境空气质量产生一定的影响。据类比调查，施工扬尘影响的范围较小，一般在施工边界外30m的范围以内。 ②土方堆存扬尘 在污水管道下放之前，管沟开挖挖出的土方在临时堆存过程中，遇大风天气时将会产生一定扬尘。由于本项目污水管道分段施工，相对于某一段管线来说，施工期较短，挖出的土湿度较大，产生的扬尘量较少；管沟开挖后一般及时铺设管道，挖出的土方及时进行回填，并通过采取相应的防尘措施后，堆存过程中产生的扬尘不会对周围环境产生明显影响。 ③运输车辆产生的交通扬尘 管沟沿线附近主要运输道路上的车辆，将产生一定的交通扬尘。据有关资料分析，物料运输车辆在一般行车道路两侧近距离内产生的扬尘浓度可达8mg/m3～10mg/m3，道路扬尘影响范围一般在运输道路两侧30m以内。因此运输车辆产生的扬尘对周边环境影响较小。 ④施工车辆与机械燃油废气 项目施工车辆、重型施工机械设备以及发电机组使用柴油作为燃料，施工过程中会产生一定量燃油废气，其成分主要有CO、NOx、SO2等。由于燃油机械、柴油发电机组及车辆尾气排放口低，属低矮点源无序排放，产生量不大，因此不会对周围环境产生较大的影响。 项目海印长天泵站及其部分污水管道位于海印长天小区内，大岔口泵站距离某部队营房约13m，其污水管道距离碧海临风小区较近，施工过程扬尘对上述居民的环境空气造成一定的的影响，扬尘来源主要是：泵站建设及管沟开挖、填平、平整产生的扬尘；临时弃土的堆存，因风吹而造成的扬尘；运输车辆产生的交通扬尘；施工机械、柴油发电机组、运输车辆燃烧柴油排放的废气。为减少施工期间对大气环境的影响，不影响周边居民的正常生活，建设单位拟采取以下措施： （1）开挖过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，对施工场地内的松散、干涸的表土也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬； （2）加强土方表面压实、及时喷水、覆盖等措施，剩余无法利用的土方应及时就近平整，不宜长时间堆放； （3）在距离周围敏感目标（如海印长天小区、碧海临峰、部队等近距离敏感目标）较近处施工时，采取围挡作业，降低扬尘对周边敏感目标的影响； （4）运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染； （5）施工机械、柴油发电机组和运输车辆燃料选用优质燃料，选用符合国家标准的施工机械设备和运输工具； （6）对施工机械定期进行保养，禁止施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放； （7）施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置工程概况牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等； （8）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应采取围挡、辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 综上所述，在施工过程中应严格遵守《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（环发[2001]56号）、《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令248号）及《青岛市防治扬尘污染工作方案》（青政办字[2012]166号）中的规定，并需加强对施工扬尘的控制，及时喷洒水和对松土压实，严格按照原国家环保总局和建设部发的《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（环发[2001]56号）文件精神执行，可避免和减缓施工扬尘对周围环境的影响。施工期环境空气影响只限于施工期，随施工的结束而停止，不会产生累积的污染影响。同时，工程在采取上述措施后，可以将工程施工期对周围环境空气的影响减至最小。 （2）废水 本项目施工期产生的废水主要为运输车辆清洗废水、施工人员生活污水和管道试压废水。 ①施工生产废水 施工区生产废水主要来源于的运输车辆清洗废水。施工区产生的生产废水沉淀后抑尘，均不外排。 ②施工人员生活污水 项目污水管线分段施工，施工期高峰施工人员约20人，施工累计周期约为180天，施工人员生活用水定额按 50L/人·d，施工人员用水量为180m3，污水产生量按用水量的85%计算，则施工期共产生生活污水153m3。施工期生活污水的污染物排放浓度约为：COD≤450mg/L，SS≤200mg/L，NH3-N≤30mg/L，则COD产生量为0.069t，SS 产生量为 0.031t，NH3-N产生量为 0.0046t。施工期间施工人员产生的少量生活污水依托周边单位或小区内厕所。 ③管道试压废水 项目管道安装完毕后，应按设计要求对管道系统进行压力试验，主要目的是检查管道力学性能的强度和管道连接质量的严密性。污水管道试压采用的介质为自来水，试压过程中不添加任何药剂，仅管道内的压力随系统要求的变化而变化。试压过程中，自来水在管道内冲刷管道内壁，会产生一定量的试压废水。由于试压水在管道内停留时间较短，故其水中的污染物主要为洗刷内壁产生的少量SS。管道试压废水由罐车拉入就近的现有市政污水管网，禁止试压废水排入河流中。 （3）噪声 本项目施工期噪声主要为施工材料运输车辆和施工机械产生的噪声。项目施工所用机械设备种类繁多，据调查，施工过程中使用的机械设备主要有挖掘机、吊管机、打夯机、压路机、顶管推进机、混凝土搅拌机、柴油发电机组等机械设备，产生的噪声级约 85dB（A）～100dB（A）。 根据相关资料及同类项目类比可知，管道施工中施工机械噪声的影响结果如表11。 表11 项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 由表11可知，项目施工期各施工机械所产生的噪声值在50m处能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中施工场界昼间限值（70dB（A））的要求。由此可见，施工噪声对施工场地附近50m范围内有一定影响。 距离项目污水管线最近的敏感目标为大湾村、碧海临风小区，距离污水泵站最近的小区为部队营房，施工噪声对周边敏感目标产生一定的影响。为进一步减少施工期噪声对周围环境的影响，建议施工期采取合理安排施工时间、禁止夜间（20:00-次日6:00）施工、采用低噪声设备、安装排气管消音器和隔离发动机振动部件、设置隔声围挡、避免在同一施工地点放置较多的动力设备，以避免局部声级过高等措施，通过采取上述噪声控制措施后，施工期噪声值能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求。 施工噪声具有阶段性和短期性，在施工结束后噪声影响消失，并且项目夜间不施工，不会对夜间周围声环境产生较大影响。 （4）固体废物 本项目施工期产生的固废主要包括土石方、建筑垃圾、施工废料、少量废弃管道以及施工人员的生活垃圾。 ①施工过程中产生的土石方：施工过程中土石方主要来自管沟开挖施工，项目管线施工产生土方量较小，用于就近平整。 ②建筑垃圾和施工废料：包括焊接作业中产生的废焊条、装修废料、设备安装后残留的包装等，由施工单位运走回收，进行集中处理。不可回收的分类后由市政环卫部门统一收集处理。 ③少量废弃管道边角料：管线铺设过程中产生的废弃管道外售相关资源回收单位处理。 ④生活垃圾：项目施工人员按20人计，生活垃圾产生量约为0.5kg/人·d，施工周期180d，则施工期施工人员生活垃圾产生量为1.8t。生活垃圾在施工区域设置垃圾桶，统一收集后拉运至指定地点由环卫部门集中处理。 施工过程中应做好工程取、弃土规划，将施工中剥离的富含腐殖质的地表土妥善保存，用作绿化用土，施工结束后对草皮、树木复垦复植。工程弃土及其他建筑固废及时清运，合理处置，不得随便丢弃，施工场地周边应设置围挡，防止物料、渣土外泄。 综上所述，项目产生的固体废物得到妥善处置，不产二次污染，对环境造成影响较小。 5、生态环境影响分析 本项施工期的生态影响包括新建污水提升泵站和污水管线工程。 污水管线施工过程中会有临时占地，对生态系统的影响主要是施工期的影响。新建管道长3090m，管道施工作业带按8m宽计，则临时性占地面积约为29512m2，占用土地类型主要为道路绿化带。在管线施工过程中，以管沟为中心两侧1.5m的范围内，植被将遭到严重破坏，原有植被基本消失，植物的根系也受到彻底破坏，被破坏的植被要恢复到原有的程度相对比较困难；在管沟两侧1.5m～3.5m的范围内，由于挖掘施工中各种机械、车辆和人员活动的碾压、践踏以及挖出土的堆放，造成植被的破坏较为严重；管沟两侧3.5m～5m的范围内，由于机械、车辆和人员活动较少，对植被的破坏程度相对较轻。 污水提升泵站的生态环境影响主要体现在泵站建设的施工期。施工期对生态环境的影响主要表现为对建设用地的树木砍伐、原有植被造成的破坏以及景观的影响。由于本项目污水提升泵站的占地面积较小，项目对生态环境的影响不大。 本项目污水管线及泵站建设地点两侧为绿化带，植被茂密，管沟及泵站基础开挖过程中，不可避免的对施工范围内绿化植被造成破坏，并对施工范围内景观产生一定的影响，由于本项目施工期较短，且施工带内植被多为人工植被，施工结束后，临时用地通过场地清理、土地复垦等措施，可逐步恢复其原有功能，对整个瞭望山片区水源涵养生态保护红线区影响较小。 为进一步减少施工期对周围生态环境的影响，建议本项目采取以下措施： （1）为减少施工对污水提升泵站周围植被的影响，施工时应尽可能缩小工作面宽度，将对植被和土体结构的影响降低到最小程度。 （2）为了减少施工期的水土流失，在施工时精心组织，对施工道路的设计、 土石方挖填方案等进行周密论证，优选出水土流失少的方案。 （3）施工场地的选择与布置，应尽量少占用绿地面积，减少对生态环境的破坏，另外施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土。 （4）施工过程中注意对植被的保护，管沟开挖过程中，尽量减少对植物根系的破坏。 （5）项目施工过程中应做好工程取、弃土规划，将施工中剥离的富含腐殖质的地表土妥善保存，用作绿化用土，施工结束后对草皮、树木复垦复植。 （6）及时采取人工绿化措施加快被破坏植被的恢复进程。 综上所述，项目施工期采取合理的生态保护措施，随着施工期的结束，对周边生态环境影响随之结束。 运营期环境影响分析 项目污水管道在正常输送过程中全线采用密闭流程，输送过程无废水产生，运营期环境影响主要为泵站恶臭气体、噪声及固体废物的影响。 1、大气环境影响分析 项目投入使用后主要进行污水的输送，运营过程废气主要为污水泵站产生的恶臭，该废气以无组织形式外排大气环境。 （1）恶臭来源 项目污水提升泵站站前设粉碎性格栅，主要是将污水中的垃圾粉碎，避免出现管道及泵站堵塞等问题，集水池、格栅会产生恶臭气体，泵站主要设备置于直径2m地下井内，井口与地面持平并加顶盖，顶盖上设有排气口，地面设有电气控设备控制房。 （2）恶臭污染物源强 类比同类污水泵站格栅、沉砂池等构筑物恶臭污染物无组织排放情况，H2S和NH3的排放系数为：NH30.067mg/m2.s，H2S 2.15×10-5mg/m2.s，海印长天、大湾社区、大岔口村污水泵站占地面积分别为44m2、48m2、56m2，共计148m2，每个污水泵站的恶臭污染物产生情况见表12。 表12 各个污水泵站恶臭污染物产生情况一览表 污水泵站名称 占地面积m2 NH3产生情况 H2S产生情况 海印长天污水泵站 44 0.011kg/h（0.093t/a） 3.4×10-6kg/h（3×10-5t/a） 大湾社区污水泵站 48 0.012kg/h（0.1t/a） 3.7×10-6kg/h（3.24×10-5t/a） 大岔口污水泵站 56 0.014kg/h（0.122t/a） 4.32×10-6kg/h（3.78×10-5t/a） 合计 148 0.037g/h（0.315t/a） 1.14×10-5kg/h（1×10-4t/a） （3）恶臭污染防治措施 根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）中关于除臭的规定“对位于居民区和重要地段的泵站，应设置除臭装置”，项目建设的污水泵站应安装除臭设施或采取相应除臭措施。经调查，目前在市政污水提升泵站所采取的除臭技术主要为生物除臭（如生物滴滤床除臭或生物填料除臭）、离子体除臭和天然植物提取液喷淋除臭。参考《污水提升泵站恶臭环境影响调查分析及其防治措施》（武桂芝，郑西来等；2010年青岛理工大学学报第31卷第4期），目前青岛市区主要应用等离子除臭设备，由于大岔口泵站距离居民区、部队较近，且海印长天泵站位于小区内，大湾社区泵站距离村庄不足50m，为了降低恶臭气体对周边敏感目标的影响，项目采用等离子除臭与活性炭吸附相结合的方法进行除臭。 除臭系统原理：等离子除臭设备是在高压电场作用下，产生大量的正、负氧离子，具有很强的氧化性，能在极短的时间内氧化、分解甲硫醇、氨、硫化氢、醚类、胺类等污染臭气因子，打开有机挥发性气体的化学键，最终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子，从而达到净化空气的目的，除臭效率可达80~90%，保守起见，本次环评取80%。经等离子除臭后的气体再进入活性炭吸附层，利用活性炭表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体排放，活性炭吸附效率可达到80%以上，保守起见，本次环评取80%。 污水泵站位于地下，恶臭气体经引风机收集，经“等离子除臭+活性炭吸附”处理后，无组织排放，综合除臭效率不低于95%，恶臭污染物收集效率100%，经计算3个污水泵站NH3、H2S的排放总量分别为0.0157t/a（0.00185kg/h）、5×10-6t/a（5.71×10-7kg/h），各个污水泵站的恶臭污染物产生情况见表13。 表13 各个污水泵站恶臭污染物产生情况一览表 污水泵站名称 NH3排放情况 H2S排放情况 海印长天污水泵站 0.00055kg/h（0.0046t/a） 1.7×10-7kg/h（1.5×10-6t/a） 大湾社区污水泵站 0.0006kg/h（0.005t/a） 1.85×10-7kg/h（1.52×10-6t/a） 大岔口污水泵站 0.0007kg/h（0.0061t/a） 2.16×10-7kg/h（1.89×10-6t/a） 合计 0.00185g/h（0.0157t/a） 5.71×10-6kg/h（5×10-6t/a） （3）大气环境影响分析 项目选取以NH3、H2S作为评价和预测因子，主要预测污染因子对周围环境的影响程度和范围，其中有组织废气作为点源、无组织排放作为面源考虑。 ① 大气环境评价等级判断 正常工况预测源强清单分别列于表14。 表14 大气污染物无组织排放情况 污染物名称 污染源 位置 污染物排放量 （t/a） 污染物产生速率（kg/h） 面源面积 （m2） 面源高度 （m） NH3 海印长天污水泵站 0.0046 0.00055 6.4m*6.9m 1.5 H2S 1.5×10-6 1.7×10-7 NH3 大湾社区污水泵站 0.005 0.0006 6m*8m 1.5 H2S 1.52×10-6 1.85×10-7 NH3 大岔口污水泵站 0.0061 0.0007 7m*8m 1.5 H2S 1.89×10-6 2.16×10-7 ② 估算模型参数 估算模式参数见表14。 表14 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数（城市人口数） / 最高环境温度 41.0 °C（314K） 最低环境温度 -13.6 °C（259.4K） 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率（m） 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 ③ 模型估算结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型，污染物预测结果计算结果见表15。 表15 污染物预测结果 排放污染物 位置 最大落地浓度（mg/m3） 最大落地浓度占标率（%） 最大落地浓度出现距离（m） NH3 海印长天 0.011 5.64 5 NH3 大湾社区 0.014 7.1 5 NH3 大岔口 0.0145 7.27 5 根据表15，大岔口污水泵站排放的NH3最大落地浓度为0.0145mg/m3，最大落地浓度占标率为7.27%，出现在下风向5m处，H2S占标率较小。类比《无锡胡棣工业园有限公司刘闾路污水提升泵站建设项目环境保护验收报告》（2018年9月），（该污水泵站设计处理规模为0.8万m3/d），与本项目有相同的废气处理工艺，处理后的废气无组织排放，且处理废水量大于本项目，因此类比可行，污水泵站恶臭污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准要求。 项目污染物最大落地浓度占标率均小于10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价等级确定为二级，不需要进一步预测。 （4）废气污染物排放量核算 ① 无组织排放量核算 无组织排放量核算见表16。 表16 无组织排放量核算一览表 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 海印长天污水泵站 格栅、沉淀池 NH3 等离子除臭+活性炭吸附 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1厂界二级标准 1.5 0.0046 H2S 0.06 1.5×10-6 大湾社区污水泵站 格栅、沉淀池 NH3 等离子除臭+活性炭吸附 1.5 0.005 H2S 0.06 1.52×10-6 大岔口污水泵站 格栅、沉淀池 NH3 等离子除臭+活性炭吸附 1.5 0.0061 H2S 0.06 1.89×10-6 无组织排放总计 无组织排放总计 NH3 0.0157 H2S 5×10-6 ③ 大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算见表17。 表17 大气污染物年排放量核算一览表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 NH3 0.0157 2 H2S 5×10-6 该项目大气环境影响评价自查表见表18。 表18 项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长=5~50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a( 500~200 t/a( ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3） 其他污染物（H2S、NH3） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5 ( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源( 预测模型 AERMOD( ADMS( AUSTAL2000( EDMS/AEDT( CALPUFF( 网络模型( 其他( 预测范围 边长≥50km( 边长5~50 km( 边长=5 km( 预测因子 预测因子（颗粒物） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大占标率＞100%( 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大占标率＞10%( 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%( 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100%( C非正常占标率＞100%( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标( 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( k＞-20%( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（NH3、H2S、臭气浓度） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受( 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2：（ ）t/a NOx：（ ）t/a 颗粒物：（ ）t/a VOCs：（）t/a 为进一步减轻或避免污水泵站运行过程产生恶臭对周围环境造成影响，建设单位拟采取以下防治措施： ①泵站设备采用耐腐蚀较好的设备，并采取一体化全封闭设计。 ②加强污水泵站周围绿化，种植对恶臭污染物吸附性较好植物。 ③运营期加强管道及泵站维护，防止出现跑、冒、滴、漏现象避免污染地下水。 ④饱和的活性炭吸附效率降低，应定期更换活性炭，重新装上新的活性炭，更换周期要根据实际情况确定，更换周期为半年，更换后的废活性炭作为危险废物，委托有资质的单位进行处置。 综上，该项目污水泵站均位于地下，在以上恶臭防护措施落实到位情况下，项目恶臭污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准要求，对周围环境敏感目标的影响较小。 2、噪声环境影响分析 本项目污水管网在正常输送过程中全线采用密闭流程。项目运营期噪声主要来源于污水泵、风机运行噪声，噪声级在80dB（A）左右。 根据点声源距离发散衰减公式计算，污水提升泵站噪声的影响结果见表19。 表19 污水提升泵运行过程在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 噪声源 经距离衰减后不同距离处的噪声强度dB（A） 5m 10m 30m 50m 90m 100m 150m 200m 大岔口村污水提升泵站 46 40 30 26 21 20 16 14 海印长天污水提升泵站 46 40 30 26 21 20 16 14 大湾社区污水提升泵站 46 40 30 26 21 20 16 14 由表19可知，污水提升泵运行过程中产生的噪声值在5m处能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放限值（昼间60dB（A），夜间 50dB（A））；对距泵站最近的敏感目标某部队营房、大湾村居民楼的噪声贡献值约38.7dB（A）、27.5dB（A），噪声值很小。 项目水泵等设备位于地下，与地面相通处加顶盖封闭，泵类设备设有独立泵房，在泵进出口处安装弹性接头、水泵底座下安放减振台或减振器、设备设置独立基础安装，底座做减震处理等；废气处理设备的风机安置在地面上，产生的噪声对周边敏感目标有一定影响，建设单位拟在风机外设置隔声罩，并安装基础减振措施，以降低噪声影响。类比《无锡胡棣工业园有限公司刘闾路污水提升泵站建设项目环境保护验收报告》（2018年9月），通过采取上述噪声控制措施后，污水泵站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放限值，运营期噪声对周围环境影响较小。 综上，项目污水泵站运行过程中不会对周边声环境产生明显影响。 3、固体废物影响分析 项目建成后，运营期间固废主要为格栅拦截下来的栅渣、沉泥池定期清理产生的泥沙及废活性炭。 项目格栅产生的固体废物单独收集，主要是生活污水中的果皮、废弃料袋、菜帮等。根据工程经验数据，格栅渣量按照20g/m3进行计算，项目设计规模共为2130m3/d，则格栅渣量为15.55t/a，经压榨脱水后由起吊设备吊起后外运至垃圾填埋场处理。 项目沉淀池产生的泥沙，产生量约1.5t/a，属一般工业固废打捞后外运至城市垃圾填埋场处理，运输采用防泄漏专用车辆，运输过程中加以密封，不会对周边环境造成二次污染。 每个泵站配备一套等离子+活性炭吸附装置，活性炭填装量为30kg，活性炭需要定期更换，保守起见半年更换一次，废活性炭产生量为0.24t/a，属于危险废物（HW49，900-041-49），不在现场储存，更换后委托有资质单位处置。 表20 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49其他废物 900-041-49 0.24 活性炭装置 固态 含恶臭气体 恶臭气体 半年 T（毒性） 委托有资质的单位处理 综上所述，只要对固体废物加强管理，妥善及时处理，运营期的固体废物不会对当地环境造成不利影响。 4、环境风险影响分析 该项目运行过程不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质，项目环境风险潜势值为I，环境风险简单分析。环境风险类型主要为：运营期存在污水泵站及污水管网维护不当，发生污水泄漏，对周围土壤及地下水环境造成一定的风险。 采取环境风险防范措施如下： （1）采用优质管材和先进的施工方案，以减少污水管老化、破损事件的发生。 （2）严格管理：人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要包括：施工期严格管理、检查，确保工程质量；运营期加强教育，提高巡线人员的素质；进行岗前培训，熟悉工作程序、规程。 （3）加强管理，建立巡视制度，并设立泄漏举报电话，发动管线附近人员的力量，以便污水泄漏时及早发现并处理。 （4）建立健全的管理制度和应急预案，一旦发生污水泄漏时，根据应急预案内容处理。 （5）当发现污水管泄漏时立即启动应急预案，组织施工人员抢修，抢修完成后，通知各相关企业和下游泵站正常排水。 在采取相应措施后，本项目运营期间产生的环境风险可防控。 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1中“其他”行业，该项目属于IV类项目，项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境监测计划 项目环境监测计划具体见表21。 表21 项目污染源监测计划 时期 污染源 监测点位 监测项目 监测频次 运营期 泵站 厂界 H2S、NH3、臭气浓度 两次/年 噪声 厂界外1m处 厂界噪声 一次/季度 固废 统计种类、数量、处理方式、去向 每月一次 7、三同时验收一览表 该项目环境保护“三同时”验收一览表详见表22。 表22 环境保护“三同时”验收一览表 类别 污染源 环保措施 验收内容 控制标准 废气 泵站 等离子+活性炭吸附 厂界H2S、NH3、臭气浓度 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改项目标准要求 固废 栅渣、泥沙 定期清理，外运处置 核实其处置去向等 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求及修改单 废活性炭 委托有资质单位处置 核实去向 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 噪声 设备 噪声 设备安放稳固；加强设备检查、维护和保养 厂界噪声达标 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

# 污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 0t/a | 排放去向 | 直接 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产废水排放量 | 0t/a |  |  |  |
|  |  |  |  | 最终 | / |
|  | 生活污水排放量 | 0t/a |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 生活污水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 废 气 | 工 艺 过 程 废气排放量 （万标·立方米/年） | / | 排气筒高度（米） | / |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 泵站 | NH3 | 0.315 | 0.0157 |
|  |  | H2S | 1×10-4 | 5×10-6 |
| 废 渣 | 主要的污染物 | 排放去向 |
|  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |  |
|  | 栅渣 | 15.55 | 0 | 至垃圾填埋场处理 |
|  | 泥沙 | 1.5 | 0 | 城市垃圾填埋场处理 |
|  | 废活性炭 | 0.24 | 0 | 委托有资质单位处置 |
| 噪 声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | 污水泵、风机 | 80 |
| 其 他 | 无 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编 号） | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 泵站 | NH3 | 等离子+活性炭吸附 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | H2S |  |  |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 泵站 | 栅渣 | 城市垃圾填埋场处理 | 固废均得到妥善处置，不产生二次污染 |
|  |  | 泥沙 | 城市垃圾填埋场处理 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 通过采取设备安放稳固；加强设备检查、维护和保养项目厂界噪声可满足（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其 他 | 无 |

# 污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量（1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老 削减量 （4） | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 |  | 0 | 0 |  | +0 | 0 |
| CODCr |  | 0 | 0 |  | +0 | 0 |
| BOD5 |  | 0 | 0 |  | +0 | 0 |
| SS |  | 0 | 0 |  | +0 | 0 |
| 氨氮 |  | 0 | 0 |  | +0 | 0 |
| 废 气 |  | 0 | 0 |  | +0 | 0 |
| NH3 |  | 0.315 | 0.3 |  | +0.0157 | 0.0157 |
| H2S |  | 1×10-4 | 9.5×10-5 |  | +5×10-6 | 5×10-6 |
| 固体废物 |  | 0.001579 | 0.001579 |  | +0 | 0 |
| 一般固废 |  | 0.001555 | 0.001555 |  | +0 | 0 |
| 危险废物 |  | 2.4×10-5 | 2.4×10-5 |  | +0 | 0 |

注：

- 单位：废气量  万标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

- （5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

# 生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 本项目位于青岛西海岸新区灵山卫街道，项目用地周围主要为现状道路或规划道路两侧绿化带。 本项施工期的生态影响包括新建污水管线工程和污水提升泵站工程的影响。污水管线施工过程中会有临时占地，对生态系统的影响主要是施工期的影响。新建管道长 3090m，管道施工作业带按8m宽计，则临时性占地面积约29512m2，占用土地类型主要为道路绿化带和道路主干道，根据现场勘查，管道沿线现状植被主要有法国梧桐、冬青及布藜、葎草、狗尾草等杂草。在管线施工过程中，以管沟为中心两侧1.5m的范围内，植被将遭到严重破坏，原有植被基本消失，植物的根系也受到彻底破坏，被破坏的植被要恢复到原有的程度相对比较困难；在管沟两侧1.5m～3.5m的范围内，由于挖掘施工中各种机械、车辆和人员活动的碾压、践踏以及挖出土的堆放，造成植被的破坏较为严重；管沟两侧3.5m～5m的范围内，由于机械、车辆和人员活动较少，对植被的破坏程度相对较轻。项目新建管道主要沿路铺设，施工时对周边绿化带有一定影响。 污水提升泵站的生态环境影响主要体现在泵站建设的施工期。泵站占地面积约为148m2，占地类型为绿化用地，施工期对生态环境的影响主要表现为对建设用地内绿化植被的移植、原有植被造成的破坏以及景观的影响。由于本项目污水提升泵站的占地面积较小，项目对生态环境的影响不大。 根据《山东省生态保护红线》（2016-2020年），项目位于瞭望山片区水源涵养生态保护红线区内。项目污水管线及泵站建设地点两侧为绿化带，植被茂密，管沟及泵站基础开挖过程中，不可避免的对施工范围内绿化植被造成破坏，并对施工范围内景观产生一定的影响，由于本项目施工期较短，且施工带内植被多为人工植被，施工结束后，临时用地通过场地清理、土地复垦等措施，可逐步恢复其原有功能，对瞭望山片区水源涵养生态保护红线区影响很小。

生态保护措施及预期效果： 为了进一步降低施工期对生态环境影响，项目施工期拟采取的生态保护措施如下： （1）为减少施工对污水提升泵站周围植被的影响，施工时应尽可能缩小工作面宽度，将对植被和土体结构的影响降低到最小程度，施工结束后，尽快恢复原貌。 （2）为了减少施工期的水土流失，在施工时精心组织，对施工道路的设计、 土石方挖填方案等进行周密论证，优选出水土流失少的方案。 （3）施工场地的选择与布置，应尽量少占用绿地面积，减少对生态环境的破坏，另外施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土。 （4）施工过程中注意对植被的保护，管沟开挖过程中，尽量减少对植物根系的破坏。 （5）项目施工过程中应做好工程取、弃土规划，将施工中剥离的富含腐殖质的地表土妥善保存，用作绿化用土，施工结束后对草皮、树木复垦复植。 （6）及时采取人工绿化措施加快被破坏植被的恢复进程。 综上所述，项目施工期采取合理的生态保护措施，随着施工期的结束，对周边生态环境影响随之结束。

# 结论与建议

一、结论 为改善灵山卫街道办事处大岔口村、海印长天小区、大湾社区及周边居民生活环境， 青岛西海岸新区城市管理局拟建设大岔口村、海印长天小区、大湾社区及周边污水管线及提升泵站。项目主要建设内容包括新建污水泵站3座，并配套建设污水管线3090m。大岔口污水泵站位于现有污水处理模块北侧，大湾社区泵站位于大湾村南侧50m处的绿化带内，海印长天泵站位于海印长天小区的现有污水处理模块南侧，各泵站配套的污水管线沿道路敷设，均位于道路两侧绿化带内。项目总投资1269万元，其中环保投资70万元，环保投资占5.52%。 1、政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于第一类“鼓励类”第二十二项“城市基础设施”第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”中规定内容的范围，符合产业政策的要求。 2、规划符合性分析 项目符合《青岛西海岸新区（黄岛区）基础设施建设和管理“十三五”规划》（2016-2020年）、《西海岸新区排水专项规划》（2016-2030年），项目工程设计方案已取得青岛市规划局黄岛分局（青规西规审字[2017]94号）审查意见。 3、选线的合理性分析 项目污水管道沿现有道路两侧或规划道路两侧绿化带、空地进行敷设，选线在遵循线路顺直、平缓，缩短管道长度，靠近和利用现有道路，方便运输、施工和生产维护管理等原则基础上，尽量减少与道路的交叉、穿越，易于施工，选线是合理可行的。 4、项目周围环境质量现状评价结论 青岛市环境质量报告书（2018年度）分析：PM2.5、SO2、NO2、O3、CO浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10浓度超出二级标准，超标倍数为0.03倍；2018年青岛市近岸海域水质状况总体良好。地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；项目所在区域噪声现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 5、施工期环境影响分析 （1）大气环境影响分析结论 项目施工期废气主要来源于挖土、填平、平整和临时弃土的堆存以及运输等过程产 生的扬尘、各种燃油动力机械和运输车辆产生的燃油废气。施工扬尘在采取洒水、土方覆盖、运输车辆加蓬盖、及时清运堆放土方、围挡作业等控制措施之后，施工现场的场 界粉尘浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求；燃油废气通过选用优质燃料、对施工机械定期进行保养、禁止施工机械超负荷工作、施工运输车辆严格控制装载量等措施后，对周围环境影响较小。 因此，在采取本项目提出的各项环保措施后，施工期废气对周围环境所造成的污染影响将被降至最低。 （2）水环境影响分析结论 施工期产生的废水主要为施工生产废水、施工人员生活污水和管道试压废水。施工生产废水经沉淀后回用；施工人员的生活污水依托周边单位或小区内厕所，经化粪池预处理后，掏运至灵山卫污水处理厂；试压废水产生量较少，废水中除少量SS外，不含有毒有害污染物，由罐车拉入现有市政污水管网。 因此，项目施工期对周围水环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 项目管网施工过程主要噪声为挖掘机、吊管机、打夯机、压路机、顶管推进机、混凝土搅拌机、柴油发电机组以及运输车辆产生的噪声。污水管线工程为线性工程，施工产生的噪声具有阶段性和短期性，施工结束后噪声影响消失，并通过采取选用低噪设备、加强设备检查维护、合理布局、夜间禁止施工、围挡作业等措施后，施工期噪声对周边环境造成的影响将会降到最小。 因此，项目施工期噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物影响分析结论 项目施工过程产生的固废主要包括土石方、建筑垃圾、施工废料、少量废弃管道以及施工人员的生活垃圾。施工过程中土石方主要来自管沟开挖施工，本项目管线施工产生土方量较小，用于就近平整。建筑垃圾和施工废料由施工单位运走回收，进行集中处理。不可回收的分类后由市政环卫部门统一收集处理。少量废弃管道外售相关资源回收单位处理。生活垃圾在施工区域设置垃圾桶，统一收集后拉运至指定地点由环卫部门集中处理。 项目产生的固体废物得到了有效处置，不会对环境造成影响。 （5）生态环境影响分析结论 本项目施工期对生态环境的影响主要表现为对建设用地的树木砍伐、原有植被造成的破坏以及景观的影响，通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，项目建设不会对周围生态环境造成较大影响。 6、运营期环境影响分析 项目污水管道在正常输送过程中全线采用密闭流程，输送过程无废水产生，运营期为废气、 噪声及固体废物对环境的影响。 （1）大气环境影响分析 本项目运营期废气主要是泵站产生的恶臭气体，主要成分是 H2S、NH3 等。污水提升泵站为全地下式污水提升泵站，泵站采用密封设计，项目污水提升泵站仅起到污水提升作用，无加药装置，泵站在地下运行，规模较小，产生的恶臭污染物较小，建设单位拟在每个泵站设置1套“等离子+活性炭吸附装置”，以降低恶臭污染物对近距离敏感目标的影响，经计算，恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）厂界二级标准，对周围敏感目标的影响很小。 （2）声环境影响分析结论 项目污水管网在正常输送过程中全线采用密闭流程，项目运营期噪声污染主要为污水泵运行噪声。项目水泵等设备位于地下，与地面相通处加顶盖封闭， 泵类设备设有独立泵房，在泵进出口处安装弹性接头、水泵底座下安放减振台或减振器、设备设置独立基础安装，底座做减震处理等，地上风机外围设置隔声罩，并安装基础减振措施。通过采取上述噪声控制措施后，污水泵站厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区排放限值，运营期噪声对周围环境影响较小。 （3）固体废物影响分析结论 项目建成后，运营期间固废主要为格栅拦截下来的栅渣、沉泥井定期清理产生的泥沙及废活性炭，栅渣、泥沙定期清运至城市垃圾填埋场处理，废活性炭属于危险废物，定期委托有资质单位处置，对周围环境影响较小。 （4）环境风险分析 该项目运行过程不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质，项目环境风险潜势值为I，环境风险简单分析。在采取相应的环境风险防范措施后，项目运营期间环境风险可防控。 二、建议 1、施工期间应确保施工材料、开挖土方不随意堆放， 敷设管道产生的弃土方应存放于指定地点。 2、在污水管线敷设完成后，及时将土方回填，对道路侧植被破坏处，种植地表植被，进行人工恢复。 3、工程施工期内，应根据施工区段、堆土场等不同施工区域，有针对性的采取相应的水土流失防治措施，尽可能减少因开发建设产生的水土流失。 4、建立施工质量保证体系，对施工进行强有力的监督，确保管段组装合格后，才组织管段下沟、就位。 5、运营期加强管线检查和管理，发现问题及时处理。 6、在施工期间合理安排作业时间，对噪声大、冲击力强并伴有强烈振动的工作安排在白天进行，禁止夜间施工。 7、施工期加强管理，应严格执行建设主管部门和环保部门的规定，确保各项环保措施落实到实处；施工过程中应充分考虑到周围居民的生活出行，与周围企事业单位及居民搞好关系，营造和谐的气氛。 8、施工期间应注意已有的如：电力、电信、热力管线的保护，避免因施工造成不 必要的损失。 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合当地规划，建设单位严格按照设计施工和生产，并认真落实本报告表所提出的污染防治措施，项目建设不会对环境产生明显影响，从环境保护角度考虑，项目建设可行。