建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项目名称:               加油加气合建站项目

建设单位(盖章):       青岛前湾南港油气有限公司

编制日期:   2020年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 加油加气合建站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛前湾南港油气有限公司 |
| 法人代表 | 邹伟华 | 联系人 | 刘永斌 |
| 通讯地址 | 青岛市市北区港寰路11号 |
| 联系电话 | 15318895713 | 邮政编码 | 266400 |
| 建设地点 | 青岛西海岸新区保税港区南港区衡山路以东、同江路以南 |
| 立项审批 部门 | 青岛前湾保税港区发展和改革局 | 批准 文号 | 青保发改[2020]7号 2020-370211-52-03-000002 |
| 建设性质 | 新建 □改扩建 □技改 | 行业类别 及代码 | [F5265]机动车燃油零售 [F5266]机动车燃气零售 |
| 占地面积（m2） | 4701 | 绿化面积 （m2） |  |
| 总投资 （万元） | 7783 | 其中：环保投资（万元） | 70 | 环保投资占总 投资比例（%） | 0.9 |
| 评价经费 （万元） | 1 | 预期投 产日期 | 2020.8 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 项目由来 为进一步优化解决青岛前湾保税港区周边车辆加油加气问题，青岛前湾南港油气有限公司拟投资7783万元，在位于青岛西海岸新区保税港区南港区衡山路以东、同江路以南的地块，建设“加油加气合建站项目”。项目所在地块总占地面积约为4701m2，场站共包括四部分：站房、加油加气区、油罐区及LNG罐区。站房（2F）建筑面积共288 m2，包括营业室、值班室、配电室、卫生间；加油加气区设加油加气罩棚，投影面积约850m2，罩棚下设固定式四枪双油品汽油加油机1台，双枪双油品柴油加油机2台，LNG加气机2台； 油罐区设置在加油加气区西南侧，设有15m3汽油储罐1座，30m3汽油储罐1座，30m3柴油储罐3座，油罐均为地埋式双层罐；LNG罐区位于加油加气区东北侧，设有60m3 LNG储罐1座，为半地下卧式储罐，LNG单泵撬1台。项目主要为过往车辆提供加油、加气服务，供应92#、95#汽油，0#、-10#柴油以及液化天然气（LNG），项目建成后，预计供应汽油900t/a，柴油5700t/a，LNG 5500 t/a（12485m3/a）。项目加油站总容积折合后为90m3（柴油罐容积按折半计入油罐总容积），加气站总容积为60 m3，该站建成后为二级加油加气合建站，该站不提供汽车维修及洗车服务，预计2020年8月建成投产。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令[2017]第682号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日）（生态保护部令第1号，2018年4月28日修订）中“四十 社会事业与服务业 124加油、加气站”的有关规定，本项目需进行环境影响评价，编制环境影响评价报告表，建设单位委托我单位承担项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关资料，编制了环境影响评价报告表。 政策符合性分析 （1）产业政策符合性 项目所属行业为[F5265]机动车燃油零售、[F5266]机动车燃气零售，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》的限制类、淘汰类项目，为允许类项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中限制类和禁止类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，项目已在青岛投资项目在线审批监管平台进行核准备案（加油站项目核准文号：青保发改[2020]7号；加气站项目统一编码：2020-370211-52-03-000002），符合国家产业政策。 （2）土地利用规划符合性分析 项目位于青岛西海岸新区保税港区南港区衡山路以东、同江路以南，建设单位已与青岛市国土资源和房屋管理局（前湾保税港区）签订国有建设用地使用权出让合同（合同编号：青保-01-2020-02号），该地块已取得青岛市自然资源和规划局出具的建设用地规划设计条件通知书（青自然资规保规条字[2019]005号），用地性质为零售商业用地。根据《青岛西海岸新区总体规划 (2018-2035年) 》，项目所在地土地用途规划为商业服务业设施用地，符合新海岸新区总体用地规划。项目所在地与《青岛西海岸新区总体规划（2018--2035年）》相对位置关系见附图1。 （3）选址合理性分析 根据《青岛市胶州湾保护条例》，胶州湾保护范围包括胶州湾海域和胶州湾沿岸陆域。胶州湾保护控制线，是指经市人民代表大会常务委员会批准的，东起团岛湾头，沿沧口湾、红岛、河套、海西湾，西至凤凰岛脚子石的连线。胶州湾沿岸陆域为自胶州湾保护控制线至陆域控制线的区域。陆域控制线，是指东起团岛湾头，沿团岛路、团岛一路、四川路、冠县路、新疆路、胶济铁路、仙山西路、双元路、河东路、滨河路、胶州湾高速、双积路、红柳河路、千山北路、淮河东路、江山路、嘉陵江路、漓江东路，西至凤凰岛脚子石的连线。项目位于青岛西海岸新区保税港区南港区衡山路以东、同江路以南，在胶州湾沿岸陆域范围内，详见附图2。 项目选址与《青岛市胶州湾保护条例》符合性分析见下表。 与《青岛市胶州湾保护条例》符合情况 青岛市胶州湾保护条例 项目情况 符合性 第三章 规划 / / 第十九条 胶州湾保护控制线向陆地一侧，楼山河以南至团岛湾头、洋河以南至凤凰岛脚子石、胶州湾保护控制线与经二路红岛西侧相交处至大沽河区间距离三十米范围内，其他区域距离一百米范围内，除景观、交通需要外，不得新建、扩建各类建筑物、构筑物。 项目位于青岛西海岸新区保税港区南港区衡山路以东、同江路以南，此区域要求胶州湾保护控制线向陆地一侧100m范围内，不得新建、扩建各类建筑物、构筑物。项目厂区与胶州湾保护控制线的最近距离约800m。 符合 第五章 污染防治 / / 第三十七条 在胶州湾保护范围内以及入胶州湾河流的河道管理范围两侧五百米内，禁止下列行为： （一）新建或者扩建化学制浆造纸、化工、印染、电镀、电解、酿造、炼油、制革、有色金属冶炼、水泥、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产项目； （二）新建或者扩建畜禽规模化养殖场、养殖小区； （三）新建固体废物填埋场。 对不符合前款规定的已有项目，市和区（市）人民政府、经济功能区管理机构应当按照规划要求，逐步进行调整、搬迁。 项目位于胶州湾陆域，属于胶州湾保护范围，项目属于机动车燃油、燃气销售行业，不属于此条中禁止的行为。 符合 第三十八条 胶州湾沿岸陆域范围内，禁止新建、扩建煤炭、煤矸石、矿石、粉煤灰等易产生扬尘污染的露天物料堆场，原有的物料堆场应当进行抑尘改造和采取防渗漏措施。临时性露天堆放的易产生扬尘污染的物料应当采用防尘网、防尘布覆盖，或者进行喷淋、固化处理。 符合 第三十九条 胶州湾沿岸陆域范围内生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，按照国家标准、行业标准或者国家有关规定在作业场所设置相应的安全设施、设备，并进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。 项目设有15m3汽油储罐1座，30m3汽油储罐1座，30m3柴油储罐3座，60m3 LNG储罐1座，各建（构）筑物之间都留有安全距离，平面布置及安全设施、设备均按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2012）（2014修订）、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GBJ50045-2000）中的相关要求设置。 符合 第四十一条 禁止在胶州湾海域、岸滩和入胶州湾河流的河道管理范围内倾倒、堆放、填埋工业垃圾、生活垃圾、建筑废弃物、农业废弃物以及其他废弃物。 禁止直接向胶州湾排放工业废水、生活污水。 流入胶州湾的河流，河道内不得新建排污口（城镇污水处理厂建设除外）；已建的排污口应当按照规定标准排放。 项目无生产废水产生及排放；职工生活污水经化粪池处理后，外运作农肥。 项目危险废物中废油渣均即产即清，不在场站存放，委托有危险废物处理资质的单位处理；职工生活垃圾有环卫部门定期清运。 符合 第四十四条 胶州湾保护范围内排水设施的规划、建设、运行、维护和污水处理及监督管理按照《青岛市城市排水条例》的规定执行。 胶州湾沿岸陆域范围内所有组织和个人的生产、生活污水，应当限期纳入城市排水设施。 在胶州湾沿岸陆域范围内新建、改建、扩建项目排放的污水，应当纳入城市公共排水管道。城市公共排水管道未覆盖区域的建设项目，经市环保部门同意，并设置临时性专用排水管道将污水排入公共排水设施或者建设专用污水处理设施且达到规定排放标准的，可以新建、改建、扩建。 目前，此区域市政污水管网正在规划中，具体施工日期待定。 项目无生产废水产生及排放；职工生活污水经化粪池处理后外运作农肥。 符合 （4）三线一单符合性分析 ①生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》：根据生态系统服务功能保护的重要程度及保护和管理的严格程度，对生态保护红线区实行分类管控。Ⅰ类红线区是生态保护红线的核心，除必要的科学研究、保护活动外，需按相关法律、法规严格控制其他开发建设活动；Ⅱ类红线区按照生物多样性维护、水源涵养、土壤保持和防风固沙等主导生态功能，结合现有各类禁止西海岸新区现行相关法律法规及管理规定，实行负面清单管理制度，严禁有损主导生态系统服务功能的开发建设项目。根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)图集》，所在位置不在生态保护红线范围内，不违反《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》相关规定，项目用地与各生态保护红线范围相对位置关系见附图3。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；项目周边地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准；项目附近胶州湾执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区标准。该项目废气、废水、噪声均达标排放；固废分类处置，对周边环境影响较小。该项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境影响较小，即该项目的建设满足环境质量底线标准要求。 ③资源利用上线 该项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低，不超出当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 目前，项目所在区域暂无明确的环境准入负面清单，项目属于机动车燃油、燃气零售行业，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此项目应为环境准入允许类别。 综上所述，该项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 （5）项目与《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014修订）符合性分析 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）中加油站的等级划分见表2，油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火标准距离及实际距离见表3。 加油站的等级划分 级别 加油站油罐容积 LNG加气站储罐容积 LNG储罐总容积与油品储罐总容积合计（m3） 总容积（m3） 单罐容积（m3） 总容积（m3） 单罐容积（m3） 一级 150＜V≤210 ≤50 120＜V≤180 V≤60 150＜V≤210 二级 90＜V≤150 ≤50 60＜V≤120 V≤60 90＜V≤150 三级 V≤90 汽油罐≤30，柴油罐≤50 V≤60 V≤60 V≤90 注：V为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 项目设有15m3汽油储罐1座，30m3汽油储罐1座，30m3柴油储罐3座，折合后油罐总容积为90m3；项目设有60m3 LNG储罐1座。该站LNG储罐总容积与油品储罐总容积合计为150 m3，为二级加油加气合建站。 站内设备与站外建（构）筑物的安全间距及实际距离（m） 站外建（构）筑物 站内汽油设备 站内柴油设备 站内LNG设备 地埋油罐 加油机、通气管管口 地埋油罐 加油机、通气管管口 半地下LNG设备 放散管管口、加气机 LNG卸车点 二级站 （标准值） 实际值 标准值 实际值 二级站 （标准值） 实际值 标准值 实际值 二级站 （标准值） 实际值 标准值 实际值 标准值 实际值 有卸油和加油油气回收系统 / / 重要公共建筑物（青岛理工大学嘉陵江路校区） 35 1860 35 1895 25 1858 25 1891 64 1920 40 1915 40 1918 明火地点或散发火花地点 17.5 -- 12.5 -- 12.5 -- 10 -- 24 -- 20 -- 25 -- 民用建筑物保护类别 一类保护物（青岛市公安局前湾分局） 14 530 11 520 6 530 6 520 24 503 20 502 20 500 二类保护物 11 -- 8.5 -- 6 -- 6 -- 16 -- 12.8 -- 12.8 -- 三类保护物（前湾联合集装箱码头公司办公楼） 8.5 145 7 145 6 155 6 125 12.8 128 11.2 112 11.2 110 甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐 15.5 -- 12.5 -- 11 -- 9 -- 24 -- 20 -- 20 -- 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐（南侧盈思佳德物流仓库） 11 25 10.5 21 9 15 9 30 17.6 45 16 48 16 52 室外变配电站 15.5 -- 12.5 -- 12.5 -- 12.5 -- 28 -- 24 -- 24 -- 铁路 15.5 -- 15.5 -- 15 -- 15 -- 48 -- 40 -- 40 -- 城市 道路 快速路、主干路 5.5 -- 5 -- 3 -- 3 -- 8 -- 6.4 -- 6.4 -- 次干路、主路（同江路） 5 55 5 71 3 62 3 52 6.4 46 6 45 6 36 架空通信线 5 -- 5 -- 5 -- 5 -- 0.6倍杆高 -- 0.6倍杆高 -- 0.6倍杆高 -- 架空电力线路 无绝缘层 1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m -- 6.5 -- 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m -- 6.5 -- 1.2倍杆（塔）高 -- 0.8倍杆（塔）高 -- 0.8倍杆（塔）高 -- 有绝缘层 0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m -- 5 -- 0. 5倍杆（塔）高，且不应小于5m -- 5 -- 0.8倍杆（塔）高 -- 0.6倍杆（塔）高 -- 0.6倍杆（塔）高 -- 注：半地下LNG储罐与站外建（构）筑物的距离，不应低于地上LNG储罐的安全距离的80%，且最小不应低于6m。本表中半地下LNG储罐与站外建（构）筑物距离的标准值，为换算后的数值。 （7）项目废气污染防治与相关规范、技术导则的符合性分析 项目与废气污染防治与相关规范、技术导则的符合性分析见表4。 项目与废气治理相关规范、技术导则的符合性分析一览表 规范 相关要求 符合情况 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 （三）深入推进交通源VOCs污染防治 2.全面加强油品储运销油气回收治理。加强汽油储运销油气排放控制。减少油品周转次数。严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理。建设油气回收自动监测系统平台，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。制定加油站、储油库油气回收自动监测系统技术规范，企业要加强对油气回收系统外观检测和仪器检测，确保油气回收系统正常运转。 项目年销售汽油量约900t，项目采用三次油气回收系统对卸油、加油、油品储存工序产生的油气进回收治理，符合要求。 《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》（鲁政发[2018]17号） （二）强化污染综合防治 提升油品质量。自2019年1月1日起，全省全面供应符合国六标准的车用汽柴油，停止执行普通柴油标准，停止销售普通柴油和低于国六标准的车用汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。按照国家要求，在车用汽柴油销售前加入符合环保要求的燃油清净增效剂。（省经济和信息化委、省财政厅牵头）组织对生产环节车用汽柴油质量监督抽查，对不合格油品生产企业依法进行处罚。 本站所售汽柴油为国六标准汽柴油，符合要求。 青岛市打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年） 提升油品质量。从2019年1月1日起，全面供应符合国六标准的车用汽柴油，停止执行普通柴油标准，停止销售普通柴油和低于国六标准的车用汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。按照国家要求，在车用汽（柴）油销售前加入符合环保要求的燃油清净增效剂。 青岛西海岸新区打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年） 《青岛市工业企业挥发性有机物污染防治规划（2018-2020年）》 加强汽油运销环节油气排放控制，减少油品 周转次数；加强油气回收系统检测能力建设；经营单位应做好本单位相关油气回收系统的定期检查维护以及外观检测和仪器检测，确保油气回收系统正常稳定运转。 项目采用三次油气回收系统对卸油、加油、油品储存工序产生的油气进回收治理，符合要求。 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》生态环境部文件环大气[2019]53号 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。 推进储油库油气回收治理。汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6 kPa的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于100立方米的，可采用卧式储罐。真实蒸气压大于等于76.6 kPa的石脑油应采用低压罐、压力罐或其他等效措施储存。加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测，提高检测频次，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，每年至少开展一次。推动储油库安装油气回收自动监控设施。 编制依据 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）； 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令(2017)第682号）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（环境保护部令第44号，2017年9月1日起施行）； 《产业结构调整指导目录（2019年本）》； 《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日起施行)； 《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修订版)； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修订)； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日修订)； 《山东省大气污染防治条例》（2016年7月22日山东省十二届人大常务委员会第二十二次会议通过）； 《山东省水污染防治条例》(2018年12月1日施行)； 《山东省环境噪声污染防治条例》及其修改单； 《山东省2013-2020年大气污染防治规划》（鲁政发〔2013〕12号）； 《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》； 《青岛市大气污染防治条例》(2001年5月19日实施)； 《青岛市“十三五”生态环境保护规划》(2017年2月21日)； 《青岛市胶州湾保护条例》(2014年3月28日青岛市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过)。 《青岛市重点行业挥发性有机物污染治理技术导则（试行）》（青环发[2015]74号）； 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； 《建设项目危险废物环境影响评价指南》； 《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市饮用水水源保护区划区划的通知》，青政发[2014]30号； 《青岛市人民政府办公厅关于调整青岛市水功能区划的通知》，青政办发[2017]8号； 《青岛西海岸新区管委青岛市黄岛区人民政府关于印发黄岛区饮用水水源保护区划的通知》（青西新管发〔2016〕3号）； 《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014修订）。 项目概况 （1）地理位置及厂区平面布置 项目位于青岛西海岸新区保税港区南港区衡山路以东、同江路以南，所在地块东临规划路，隔路为青岛捷丰物流有限公司；南临青岛盈思佳德物流有限公司；西侧为空地；北临同江路，隔路为青岛前湾联合集装箱码头公司。项目具体地理位置见附图4，项目周边情况见附图5。 该项目在北侧同江路及东侧规划路上设置出入口，加油区位于项目中部；站房位于罩棚（加油区）的西南侧；地下油罐区位于站房的西侧，半地下LNG储罐区位于罩棚（加油区）的东北侧。各建（构）筑物之间都留有安全距离，平面布置均按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2012）（2014年修订）、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GBJ50045-2000）中的相关要求设置，具体平面布置图见附图6。 （2）工程内容 项目总投资7783万元，所在厂区占地面积4701m2，站房（2F）建筑面积共288 m2，罩棚投影面积850 m2。项目主要为过往车辆提供加油、加气服务，供应92#、95#汽油，0#、-10#柴油以及液化天然气（LNG），项目建成后，预计供应汽油900t/a，柴油5700t/a，LNG 5500 t/a（12485m3/a）。项目加油站总容积折合后为90m3（柴油罐容积按折半计入油罐总容积），加气站总容积为60 m3，该站建成后为二级加油加气合建站，项目工程组成一览表见表5。 项目工程组成一览表 工程 组成 建设内容 主体 工程 油罐区 地埋式，设有15m3汽油储罐1座，30m3汽油储罐1座，30m3柴油储罐3座。 LNG储罐区 半地下式，设有60m3 LNG储罐1座，LNG单泵撬1台。 罩棚 投影面积850m2，下方设置固定式四枪双油品汽油加油机1台，双枪双油品柴油加油机2台，LNG加气机2台。 辅助工程 站房 2F，建筑面积共288 m2，包括营业室、值班室、配电室、卫生间。 公用 工程 给水 项目用水来自市政自来水管网 排水 项目无生产废水排放；职工生活污水经化粪池处理后，外运作农肥 供电 项目用电由青岛西海岸新区供电部门统一供给 环保 工程 废气 三次油气回收系统。 废水 项目无生产废水排放；职工生活污水经化粪池处理后，外运作农肥。 噪声 基础减振、隔音、集中布置、绿化吸声等降噪措施 固废 生活垃圾由环卫部门定期清理；废油渣及活性炭：有资质单位上门清理后直接运走，不在场站存放。 （3）项目燃气油品周转量 项目建成后，液化天然气、汽油、柴油销售量见表6。 项目主要原辅材料一览表 序号 原料名称 销售量 1 汽油 900t/a 2 柴油 5700t/a 3 液化天然气（LNG） 5500t/a（约12485m3/a） 项目主要原辅材料简介： ①汽油 英文名为Gasoline、Petrol。外观为透明液体，主要是由C4～C10各族烃类组成，按研究法辛烷值分为90#、93#、97#三个牌号。具有较高的辛烷值和优良的抗爆性，用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上，可提高发动机的功率，减少燃料消耗量；具有良好的蒸发性和燃烧性，能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少；具有较好的安定性，在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质，对发动机部件及储油容器无腐蚀性。 汽油标准：GB17930-2011规定，硫含量不大于50（mg/kg），烯烃含量小于28v%，芳烃含量小于40v%，苯含量小于1.0v%。 ② 柴油 英文名为diesel oil；diesel fuel；gas oil。轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油（沸点范围约180～370℃）和重柴油（沸点范围约350～410℃）两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。柴油最重要的性能是着火性和流动性。 柴油标准：GB19147-2013规定，氧化安定性总不溶物不大于2.5mg/100ml，硫含量不大于50（mg/kg），十六烷值不小于49。 ③ 液化天然气（LNG） 英文名为Liquefied Natural Gas，主要成分是甲烷，还有少量的乙烷和丙烷。液化天然气无色、无味、无毒、无腐蚀性，天然气在常压和-162℃左右可液化，液化天然气的体积约为气态体积的1/625。在常压下，LNG的密度约为430-470kg/ （因组分不同而略有差异），燃点约为650℃，热值为52MMBtu（1MMBtu=2.52×108cal），在空气中的爆炸极限（体积）为5%-15%。 （5）项目主要设备 项目主要生产设备见表6。 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格 单位 数量 备注 1 加气机 / 台 2 工艺设备 2 加油机 四枪双油品 台 1 3 加油机 双枪双油品 台 2 4 储油罐 15m3 座 1 5 储油罐 30m3 座 1 6 储油罐 30m3 座 3 7 LNG储罐 60m3 座 1 8 LNG泵撬 单泵撬 套 1 9 三次油气回收系统 / 套 1 环保设备 10 推车式干粉灭火器 MFT-35型 台 3 消防设备 11 手提式灭火器 / 具 10 12 消防沙 / m3 2 13 灭火毯 / 块 6 14 吸油毡 / 块 4 15 泄漏报警监控系统 / 套 1 其他设备 公用工程 给水 项目营运期用水来自市政自来水管网，用水主要为职工生活用水。 排水 建设项目排污采取雨污分流。项目废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后，外运作农肥。 供电 项目用电由青岛西海岸新区供电部门统一供给。 （4）消防 站内设MFT-35型推车式干粉灭火器3台，手提式灭火器10具，消防沙2m3，灭火毯6块，吸油毡4块等。 （5）职工住宿、就餐 项目职工人数25人，站内无食堂及住宿，日营业时间为24小时，年工作时间365天。 |
| 与本项目有关的污染情况及主要环境问题： 该项目为新建项目，不存在与该项目有关的原有污染情况。 目前，项目所在位置为空地，详见下图。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1. 地质、地貌 西海岸新区地质构造上属于鲁东地质次一级改造单元，其断裂构造线主要为东北向。出露地表的岩石有变质岩、岩浆岩和沉积岩，风河下游为松散岩层。 西海岸新区属于临沭断裂带内的沭东沿海低山丘陵区，地势由西北向东南倾斜，全市共分为裸岩地、低山丘陵地、沿河平地和沿海低地4个地貌类型。全市最高处为北部的小珠山，海拔724m。 2. 气候、气象特征 青岛西海岸新区地处北温带季风区域内，暖温带半湿润大陆性气候，空气湿润，雨量充沛，温度适中，四季分明，有明显的海洋气候特点，具有春寒、夏凉、秋爽、冬暖的气候特征，是天然的避暑胜地。多年平均气温12.7℃，极端高气温38.9℃，极端低气温-16.4℃。全年8月份最热，平均气温25.1℃；1月份最冷，平均气温-1.2℃。年平均降雨量775.6mm，年降水量最多为1353.2,mm，最少仅407mm。年平均风速为4.9-5.3m/s，以东南风为主导风向。 3. 水文条件 青岛西海岸新区属东南沿海水系，均为季节性河流。水资源总量为2.5211亿m3（重复量0.5673亿m3），其中地表水资源总量为1.6879亿m3，地下水资源总量为1.4055亿m3。有风河、白马河、吉利河等几大水系，其中流域面积大于100平方公里的河流有风河、横河、吉利河、白马河、甜水河、洋河、漕汶河和胶河。这些河流均为季风区雨源型河流，位于山区，自成流域体系，源短流急，除胶河外均单独入海，汛期河水暴涨暴落，汛后基本断流。 4. 植被、生物多样性 青岛西海岸新区地处山东半岛西南隅，胶州湾畔，属温带落叶阔叶林区，雨量充沛、四季分明，适合多种动植物生长。动、植物为我国华北地区农业生态系统的常见种类，山丘植被为常绿针叶林、落叶阔叶林；平原为草甸植被。野生动物有野兔、蛇、麻雀、喜鹊等。无珍稀、濒危物种存在。

5. 项目所在区域市政基础设施配套情况 本项目位于青岛西海岸新区保税港区南港区衡山路以东、同江路以南。所在区域市政基础设施情况有： 市政给水管网配套完善，项目用水由市政自来水管网统一供给。 项目采取污水采取雨污分流制，雨水进入市政雨水管网，项目职工生活污水经化粪池处理后，外运作农肥。 市政供电线路完善，生产过程无需用热。 2. 评价区域环境功能区划 本项目所在区域的环境空气划为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准； 项目区域内的地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准； 项目附近胶州湾执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准要求。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 2018年环境质量报告 ①2018年区域环境空气质量 根据《2018年青岛市生态环境状况公报》，西海岸新区 2018年环境空气主要污染物监测结果统计见下表。 西海岸新区2018年环境空气主要污染物监测结果统计 单位：ug/m3 行政区 SO2 NO2 CO mg/m3 O3 PM10 PM2.5 西海岸新区 10 31 1.4 154 72 34 2018年，全市环境空气质量总体呈持续改善趋势。PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3同比分别改善8.1%、5.3%、28.6%、6.1%、10.5%，CO浓度基本持平。PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，PM2.5超出二级标准。PM10、PM2.5、SO2、NO2浓度均为2013年以来最好水平，且SO2、NO2连续三年稳定达到国家一级标准。市区空气质量优良率85.3%，同比增加6.7个百分点，为2013年以来最好水平。总体来看，2018年为自2013年实施《环境空气质量标准》(GB3095-2012)以来空气质量最好的年份。 ②环境空气质量区域达标判断及整体变化情况分析 2018年环境空气质量监测结果表明，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。 2018年期间青岛市环保局黄岛分局积极开展大气污染综合整治，一是排查整治“散乱污”企业，按照“两断三清”要求，依法淘汰取缔“散乱污”企业；二是整治燃煤污染，强化重点燃煤企业污染防治设施运行监管，实施现场监察和在线监控，对不符合环保要求、超标排放的燃煤设施，依法拆除或治理；三是推进工业污染综合防治，对2000个密封点以上的有机化工企业，进行首轮泄漏检测与修复；开展石化企业专项执法，检查有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业企业。四是防治油气污染，对全市加油站实行油气二级回收；五是控制农作物秸秆焚烧，通过加大宣传，落实监管责任，引导秸秆综合利用；六是整治扬尘污染，采取部门联合执法等措施，依法拆除城区路边石材加工企业，规范、清理城区露天烧烤摊点等。 青岛市及西海岸新区2019年未制定环境质量改善目标，但为持续改善西海岸新区环境空气质量，2018年11月1日青岛西海岸新区管委印发《青岛西海岸新区打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》(青西新管发〔2018〕73号)。 综上分析，所在区域环境空气质量整体呈逐步改善趋势。 2、声环境质量现状 项目所在区域声环境现状总体较好，项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 3、地下水环境质量现状 项目所在区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 4、地表水环境质量现状 项目附近胶州湾水质符合《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于青岛西海岸新区保税港区南港区衡山路以东、同江路以南，项目周围环境空气、声环境保护目标主要为附近村庄，项目主要环境保护目标为： 项目主要环境保护目标 环境 要素 环境保护对象 方位 与本项目所在位置最近距离（m） 环境功能 大气 环境 青岛理工大学嘉陵江路校区 SW 1890 GB3095-2012二级标准 地下水 项目区域地下水 / / GB/T 14848-2017中III类标准 地表水 胶州湾 N 800 GB3097-1997第二类标准 声环境 厂界外200m范围 / / GB 3096-2008中3类区标准 土壤 项目厂区0.2km范围 / / GB36600-2018表1中第二类用地筛选值

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 项目环境空气质量常规因子SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体标准值见表10。 环境空气质量标准（二级标准） 污染物 取值时间 单位 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 μg/m3 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 24小时平均 μg/m3 150 1小时平均 μg/m3 500 NO2 年平均 μg/m3 40 24小时平均 μg/m3 80 1小时平均 μg/m3 200 CO 24小时平均 μg/m3 4 1小时平均 μg/m3 10 O3 日最大8小时平均 μg/m3 160 1小时平均 μg/m3 2 0 PM10 年平均 μg/m3 70 24小时平均 μg/m3 150 PM2.5 年平均 μg/m3 35 24小时平均 μg/m3 75 2. 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中的3类标准，具体标准值见表11。 环境噪声限值 声环境时段 功能区类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 3类 65 55 3. 项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848 -2017）中的Ⅲ类标准，标准值见表12。 地下水质量标准（Ⅲ类） 单位：mg/L，pH除外 序号 项目 标准值 1 pH 6.5~8.5 2 溶解性总固体 ≤1000 3 亚硝酸盐 ≤1.00 4 硝酸盐 ≤20.0 5 氨氮 ≤0.5 6 硫酸盐 ≤250 7 氯化物 ≤250 8 挥发性酚类 ≤0.002 9 氟化物 ≤1.0 10 铁 ≤0.3 11 锰 ≤0.1 12 总大肠菌群（CFU/100mL） ≤3.0 13 总硬度 ≤450 14 细菌总数（CFU/mL） ≤100 4. 项目附近胶州湾水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准，详见表13。 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L(pH为无量纲) 序号 项目 GB3097-1997中第二类标准值 1 pH 7.8～8.5 2 COD ≤3 3 BOD5 ≤3 4 DO ＞5 5 活性磷酸盐（以P计） ≤0.03 6 硫化物（以S计） ≤0.05 7 石油类 ≤0.05 8 阴离子表面活性剂（以LAS计） ≤0.10 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气排放标准 废气处理装置排放口废气浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关标准要求（小于等于25g/m3），且排放口距地平面高度不应低于4m；厂界废气执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值（VOCs：2.0mg/m3），厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中NMHC特别排放限值（监控点处1h平均浓度值：6 mg/m3；监控点处任意一次浓度值：20 mg/m3）要求。 2、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准要求，如表14所示。 工业企业厂界噪声排放限值 声环境时段 功能区类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 3类 65 55 3、固废 项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 大气污染物——项目VOCs（以NMHC计）排放量0.2t/a，按2倍申请，申请总量为VOCs（以NMHC计）0.4t/a。 水污染物——项目无生产废水排放，职工生活污水经化粪池处理后，外运作农肥，无需申请总量控制。 |

# 建设项目工程分析

一、生产工艺流程简要说明或简图： 一、施工期： 1、土地平整阶段：主要是场地“三通一平”等； 2、土石方阶段：主要包括挖掘土石方等； 3、基础工程阶段：包括砌筑基础等； 4、结构工程阶段：包括钢筋、混凝土工程、砌体工程等； 5、装饰工程阶段：地面、外墙、室内施工； 6、扫尾阶段：包括修路、清理现场和环境绿化等； 7、竣工验收：有关部门组织验收； 8、使用：工程交付使用。 二、营运期： （一）加油工作流程如下图1所示： 图1 项目加油流程及产污环节图 项目加油工艺流程主要有卸油和加油两个环节，具体为： （1）卸油：加油站油品来自汽车罐车，罐车进站后熄火，进行静电接地，待罐车静置15min后打开油罐车口盖，接好卸油管，使接头接合紧密，卸油管自然弯曲，油品经密闭卸油口卸入对应的油罐内储存。卸油完毕，关闭罐车卸油阀门，拆除卸油管，锁好卸油口，收回静电接地线。油罐设有液位仪检测油罐液位，液位超过设定值后，发出报警信号。 （2）加油：加油车辆到达加油位置后，停车熄火，开启油箱，加油员在加油机上预置加油数量，经确认油品无误后，提枪加油，油品经泵进入加油枪然后注入汽车油箱内。 （3）油气回收：项目采用三次油气回收系统。 一次油气回收指专用油罐车卸油到加油站的储油罐中，将加油站储油罐中的油蒸汽通过密闭方式收集到油罐车内，运送到加油站外的储油库集中回收变成汽油，限制油气向大气中排放。具体步骤为： 卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内汽油流入加油站汽油罐时，汽油罐内油气通过通气管连通管进入到低标号汽油罐内，再通过油气回收管道流入到罐车内，整个过程中无油气排放。卸油时由于通气管上安装有压力真空阀，在设定工作压力内不会开启，不会造成油气通过通气管的排放。 二次油气回收指在给汽车油箱加油时，利用加油枪特殊装置，将原本由汽车油箱逸散于空气中的油气经加油枪、抽气泵回收入地下油罐内。 项目采用油气回收专用油枪，加油满至枪头回气孔时，可自动跳脱，另在回气孔之后有八个油气回收孔，真空泵将油气通过密闭方式收集进入埋地油罐，可有效将加油时所造成的油气逸散降到最低。加油过程中加油与吸气比例接近1:1，保证每发1L油可回收相当于1L体积的油气，确保加油过程中油气回收顺利完成。油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%；加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 三次油气回收是指油气排放处理装置。油气排放处理装置一般是指对加油油气回收系统收集的油气进行回收处理的装置。处理的是带有回收油气功能的加油枪在气液比大于1时多收集并从排气管路排放的油气以及埋地油罐随大气压和气温变化产生正压时排放的油气。该系统可以使汽油罐的油气排放基本为零，显著提高加油站的本质安全水平。 项目三次油气回收装置采用的处理工艺为“吸附+冷凝”，回收量6m3/h，原理如下： 当埋地油罐系统的压力感应值时，引气装置启动，埋地油罐系统排放的油气进入制冷单元，经过冷凝，油气液化流入储油罐回用。其余油气进入吸附单元，经吸附后，剩余油气排出。吸附装置定期进行抽真空解析，抽出的油气进入冷凝单元冷凝回收油气，吸附罐设置两个，交替再生使用。 （二）LNG加气工艺流程见图2。 图2 项目LNG加气工艺流程图 LNG加气工艺详述： （1）卸车流程—采用增压器和泵联合卸车方式，将LNG槽车和LNG储罐的气相空间连通，然后断开，在卸车的过程中通过增压器增大槽车的气相压力，用低温潜液泵将槽车内的LNG卸入储罐。 （2）加气流程—LNG加气站储罐中的饱和液体LNG通过LNG低温潜液泵加压后由加气机通过计量后给LNG汽车加气。车载储气瓶为上进液喷淋式，加进去的LNG直接吸收车载气瓶内气体的热量，使瓶内压力降低，减少放空气体，并提高了加气速度。 （3）卸压流程—当系统压力继续升高，大于设定值时，系统中的安全阀打开，释放系统中的气体，降低压力，保证系统安全。低温气体在卸压过程中，先通过BOG装置，可集中回收至燃气管网；若压力持续升高，将通过EAG装置，进入放散系统，排在大气中。 （4）待机流程——LNG液体自储罐进入LNG泵撬，再通过管道回到LNG储罐，避免LNG储罐内液体出现分层沸腾的现象。 （5）调温调压流程——LNG的汽车发动机需要车载气瓶内饱和液体压力较高，一般在0.45～0.8MPa，而运输和储存需要LNG饱和液体压力越低越好。所以在给汽车加气之前须对储罐中的LNG进行升压升温。LNG加气站储罐升压的目的是得到一定压力的饱和液体，在升压的同时饱和温度相应升高。LNG加气站的升压采用下进气方式，本站升压方式采用增压器与泵联合使用进行升压，该方式升压时间短，减少放空损失。 三、主要污染工序： （一）建设期（施工期）污染工序： 1、废水 施工期废水主要是施工废水和施工人员生活污水。施工废水来源于施工过程中的养护水；生活污水主要来源于施工人员的日常生活。 2、废气 施工期间大气影响主要是施工过程产生的扬尘，主要来源于挖方、土方堆放过程。 3、噪声 建筑噪声以设备噪声和机械噪声为主。设备噪声主要是铲车、装载车等发动机噪声及电锯噪声。 4、固体废物 主要为废弃的碎砖、石、冲洗残渣等少量建筑垃圾和施工人员的生活垃圾以及各类建材的包装箱、袋等。 （二）营运期污染工序 1、废气 项目产生的废气主要来源于油罐车卸油、汽车加油过程以及油罐呼吸产生的油气油品损耗挥发形成的废气，LNG卸气、加气过程，主要污染物为VOCs（以NMHC计）；进出车辆汽车尾气。 项目建成后，年汽油供应量约900t/a，合体积约为1200m3/a，年供应柴油的量约5400t/a，合体积约为6476m3/a，则油品总供应量约7676m3/a。 （1）油气 正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）、加油作业损失等，在此过程中汽、柴油挥发有非甲烷总烃产生。 ①油罐小呼吸损失 小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。 固定顶罐的小呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量： LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（Kg/a）； M—储罐内蒸气的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D—罐的直径（m）； H—平均蒸气空间高度（m）； △T—一天之内的平均温度差（℃）； FP—涂层因子（无量纲），根据物料蒸汽状况取值在1~1.5之间； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1； KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）。 项目共有30m3汽油储罐1个（尺寸Φ2600×6300），15m3汽油储罐1个（尺寸Φ2100×5100），30m3柴油储罐3个（尺寸Φ2600×6300）。取M汽油=100.2、M柴油=114.2、P汽油=6800Pa、P柴油=4000Pa、H=0.3m、ΔT=12℃、Fp=1.0、C汽油=0.496、C柴油=0.496、Kc=1。 由此可计算出，容积为30m3的汽油单罐小呼吸排放量为13.75 kg/a，容积为15m3的汽油单罐小呼吸排放量为9.50 kg/a，则2个罐的总排放量为23.25kg/a。 容积为30m3的柴油单罐小呼吸排放量为10.71 kg/a，则项目柴油储罐小呼吸总排放量为32.13 kg/a。 ②油罐大呼吸损失 由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。 LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW—固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）； KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定： K<=36，KN=1、36<K<=220，KN=11.467×K-0.7026、K>220，KN=0.26；其他同小呼吸计算公式。 取M汽油=100.2、M柴油=114.2、P汽油=6800Pa、P柴油=4000Pa、Kc=1。 由此可计算出，汽油罐大呼吸排放量为0.285kg/m3，年汽油供应量约900t/a，合体积约为1200m3/a，由此项目汽油储罐大呼吸排放量为342kg/a。 柴油罐大呼吸排放量为0.19kg/m3，年供应柴油的量约5400t/a，合体积约为6476m3/a，由此项目柴油储罐大呼吸排放量为1230kg/a。 ③加油作业过程损失 由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被液体置换排入大气，车辆加油时造成非甲烷总烃排放率为：置换损失未控制时0.10kg/m3通过量。 加油废气产生源强 污染源名称 排放系数 通过量 (m3) 产生量 (kg/a) 回收效率 排放量 (kg/a) 汽油 卸油灌注损失（大呼吸） 0.285kg/m3通过量 1200 342 95% 17.1 储油损失 （小呼吸） / 23.25 96% 0.93 加油作业损失 0.10kg/m3通过量 120.0 85% 18.0 柴油 卸油灌注损失（大呼吸） 0.19kg/m3通过量 6476 1230 95% 61.5 储油损失 （小呼吸） / 32.13 96% 1.29 加油作业损失 0.10 kg/m3通过量 647.6 85% 97.1 合计 / 2394.98 / 195.92 由于项目柴油周转量较大，为减少柴油罐废气排放，柴油罐需要接入三次油气回收装置，由上表可知，项目油气中排放的挥发烃类有机污染物约0.196t/a。 ④逸散天然气 天然气在卸气、汽车加气过程会有部分逸散。正常情况下加气装置各接口处密封较好，天然气无组织逸散量较小，压缩天然气以气态形式逸出进入大气环境，主要成分为甲烷、非甲烷总烃。天然气组成中甲烷占96.226%，还含有极少量的乙烷、丙烷、CO2、N2等，其中对大气环境影响较大，非甲烷总烃的比例为2.296%。根据类比同行业，天然气排放量按0.3m3/万m3逸出量计算。项目年加气量约12485m3，液化天然气的密度为0.42~0.46t/Nm3，因此，天然气的放散量约0.16t/a，根据非甲烷总烃比例核算，非甲烷总烃的排放量约0.004t/a。 综上，在不采取任何措施的情况下，加油站挥发烃类气体污染物的总产生量合计为2.934t/a。在采取一、二、三次油气回收后，非甲烷总烃排放量为0.196t/a；加气站非甲烷总烃排放量约0.004t/a。 （2）汽车尾气 加油加气车辆在站内怠速和慢速行驶时会产生尾气污染，主要污染物为HC、NOx、CO。因加油加气站为敞开形式，利于空气流通，汽车尾气将随着空气的流通很快扩散稀释，故对环境空气影响不大。 2、废水 项目不提供洗车服务，运营过程用水主要为职工生活用水，外来人员用水、绿化用水。 （1）职工生活污水 项目职工人数约25人，站内不设食堂、住宿，按每人每天用水50 L计算，年工作300d/a，则生活用水总量约为456.3t/a，据青岛环评中有关排污系数，生活污水量按照用水量的85％计算，COD浓度约为450 mg/L，BOD5浓度约为250 mg/L，SS浓度约为200 mg/L，氨氮浓度约为30 mg/L，则项目生活污水的产生量约为387.8t/a，各污染物产生量分别为CODCr 0.175t/a、BOD5 0.097t/a、SS 0.078t/a、NH3-N 0.012t/a，经化粪池处理后，外运作农肥。 （2）外来人员用水 加油加气站每天接待人数约60人，其中约30人会在站内盥洗如厕等，用水以每人次10L/d计，则外来人员用水约109.5t/a。污水量按照用水量的85％计算，COD浓度约为450 mg/L，BOD5浓度约为250 mg/L，SS浓度约为200 mg/L，氨氮浓度约为30 mg/L，则项目外来人员污水的产生量约为93t/a，各污染物产生量分别为CODCr 0.042t/a、BOD5 0.023t/a、SS 0.019t/a、NH3-N 0.003t/a，经化粪池处理后，外运作农肥。 （3）绿化用水 项目绿化面积约895m2，绿化用水量取1.3L/ m2`d，则绿化用水量约425t/a，绿化用水被植被吸收或蒸发，不外排。 项目用排水平衡图见下图3。 图3 项目用排水平衡图 单位：t/a 3、噪声 项目噪声源主要为进出车辆产生的交通噪声和加油加气站设备运转产生的噪声。交通噪声值较低，持续时间较短。主要噪声设备为于油泵、加油加气机、LNG泵撬等，噪声声压级约为70～90dB（A）。 4、固体废弃物 项目固体废物主要是油罐定期清洗过程产生的废油渣、职工生活垃圾、外来人员产生的生活垃圾。 （1）废油渣：项目储油罐由专业油罐清洁单位清理，两年清洗一次，清理产生的废油渣委托有危废处理资质的单位进行处置，约为0.5t/次（2年）。根据《国家危险废物名录》，产生的废油渣为废矿物油类危险废物，危废编号为HW08，废物代码900-249-08，清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处理处置，不在项目场区内贮存。 （2）职工生活垃圾：项目职工人数约25人，生活垃圾产生量按每人每天平均产生量0.5kg计，年生产天数为365天，则职工生活垃圾产生量约为4.56t/a。 （3）外来人员产生的生活垃圾：项目每天接待人数约60人，预计约30人会在站内停留产生生活垃圾，生活垃圾产生系数按每人次0.2kg/d计，则外来人员生活垃圾产生量约2.19t/a。

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为新建站区，施工期间该项目的实施会对周围环境产生一定的影响，主要是建筑机械的施工噪声、设备安装作业时的噪声、扬尘，其次是施工人员产生的生活污水和生活垃圾。各污染物对环境的影响分述如下： 对大气环境的影响 施工期主要废气污染源是地基开挖与土地平整过程中产生的扬尘、砂石料与混凝土搅拌过程产生的粉尘以及施工机械和运输车辆的燃油废气，其中以扬尘污染最为严重，施工场地周围及下风向区域受影响较大。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些弃土需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率是减少风力起尘的有效手段。据类比调查，在不利气象条件（大风）情况下，施工现场下风向1米处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25米处为1.53mg/m3，下风向60米范围内TSP浓度超标。 根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）要求，山东省人民政府令第248号《山东省扬尘污染防治管理办法》，为避免施工期扬尘对周围的影响，企业拟采取防治措施如下： 运输车辆在运输土方时，不得装载过满，防止沿途洒落，造成二次扬尘。 在易产生扬尘的作业时段、作业环节，采用洒水的办法减轻总悬浮微粒的污染，增加洒水次数，可减少空气中总悬浮微粒的浓度。 （3）施工工程中产生的弃土、弃料，应及时清运。如不能及时清运，必须采取覆盖防尘布（防尘网）、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘或其他有效的防尘措施。 （4）施工期间，在物料、渣土运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。 （5）进出工地的物料、渣土运输车辆，采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载两侧边缘应低于槽帮上缘10厘米，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 综上所述，项目施工期环境空气污染具有随时间变化程度大、漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。工程在加强对扬尘排放源的管理，物料运输车辆采取洒水降尘、加盖密封等抑尘、降尘措施情况下，可以将施工期对周围环境空气的影响减至最小程度。 水环境影响分析 施工期废水主要是施工现场的生产废水和施工人员排放的生活污水。 生产废水来源于工程前期土建施工中砂石料系统的冲洗水、施工机械设备冲洗水、混凝土搅拌、浇注和养护用水。这些废水含泥砂量较高，主要污染物为SS。建设单位拟在厂区内修建临时沉淀池，并做防渗处理，废水经沉淀后悬浮物大幅度下沉，上清液可回用于施工，生产废水不外排。 生活污水和一般的城市生活污水区别不大，主要污染物为CODCr、BOD5、SS等，水质为CODCr 450mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L。生活污水水量与施工队伍数量、施工进度、管理水平和工程量有关。施工队伍产生的生活污水全部排入临时化粪池，外运堆肥，不会对周边地表水环境的影响产生不利影响。 施工期声环境影响 （1）施工期主要噪声源有施工机械如装载机、挖掘机、混凝土输送泵、振捣器、电锯、电焊机等。 （2）施工期噪声影响分析 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。类比同类项目可知，在不采取防护措施条件下，项目施工期间昼间施工噪声影响范围为30m、夜间影响范围为150m。 建设单位拟采取的降噪措施如下： ①合理安排施工时间和施工进度，夜间（22：00～次日6：00）禁止施工。 ②降低设备噪声，采用安装消音器等方法降低噪声；挖掘机、装卸车辆进出场地要限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使处于良好的工作状态。 ③降低人为噪声，操作机械设备时及模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。 ④车辆出入现场时要低速、禁鸣，使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 ⑤合理布局施工机械，远离场界。 经采取上述措施，施工场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求。不会引起噪声污染。 固体废弃物影响分析 建筑施工过程中挖掘土方及时运往环卫指定的地方处理。施工人员居住区的生活垃圾由环卫部门定期清理，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。经采取以上措施后，施工期产生的固废均不外排，不会对周围环境产生不利影响。 5、施工期环境影响小结 从施工现场和施工范围分析，施工期间的扬尘、废水、固废和机械噪声对外环境会造成一定影响，但由于施工期间较短，施工期环境影响是暂时的，通过加强施工管理并采取有效措施后，可以满足环境的要求，并且随着施工期的结束，施工期环境影响随之结束。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 项目营运期废气主要来源于油罐车卸油、汽车加油过程以及油罐呼吸产生的油气油品损耗挥发形成的废气，LNG卸气、储存、加气过程，主要污染物为VOCs（以NMHC计）；进出车辆汽车尾气。 1、加油站在管理上采取以下治理措施，从源头上减少排污量 （1）卸油段废气（储罐大呼吸）：企业应确保项目卸油过程满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）对卸油油气排放控制要求（即应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm；卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和冒盖；连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油；所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀；连接排气管线排放口应坡向油罐，坡度不小于1%，管线直径不小于DN50mm）。 本项目油罐车卸油设有一次油气回收系统，使卸油过程中挥发的油蒸汽经过收集重新回到槽车内，未能回收的油气无组织排放。项目卸油段VOCs产生量约为1.572t/a，经采用油气回收装置处理后，年排放VOCs量为0.078t/a。 （2）储油段废气（油罐小呼吸）： 本项目油罐小呼吸产生的油气通过油气回收系统将其回收至储油罐中，未能回收的油气排放口排放。油气中主要污染物为VOCs，项目储油段VOCs产生总量为0.05538t/a，经采用油气回收装置处理后，年排放VOCs0.00222t/a。 （3）加油段废气：项目加油过程中VOCs产生总量为0.768t/a，经采用油气回收处理后，年排放VOCs0.115t/a。 本项目加油过程中采用油气回收专用油枪，加油满至枪头回气孔时，可自动跳脱，另在回气孔之后有油气回收孔，分散式真空泵将油气通过密闭方式收集进入埋地油罐，可有效将加油时所造成的油气逸散降到最低。加油过程中加油与吸气比例接近1:1，保证每发1L油可回收相当于1L体积的油气，确保加油过程中油气回收顺利完成。油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%；加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 因此，项目油气经一、二次油气回收系统和油气排放处理装置回收（三次油气回收）后，项目VOCs的排放总量为0.196t/a（储罐区0.081t/a、加油区0.115t/a）。在设置了三次油气回收系统的条件下，其油罐通气管口VOCs排放最大浓度为3.73g/m3，能够满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的排放浓度限值（处理装置油气排放口VOCs≤25g/m3）。 加气站非甲烷总烃排放量约0.004t/a。 加油站销售的汽油和柴油为液态的VOCs物料，均于埋地卧式油罐内贮存，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中5.1部分的要求（5.1.1：VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中）； 加油站销售的汽油和柴油采用密闭管道输送，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中6.1部分的要求（6.1.1：液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态物料时，应采用密闭容器、罐车）。 （4）汽车尾气 加油加气车辆在站内怠速和慢速行驶时会产生尾气污染，主要污染物为HC、NOx、CO。因加油加气站为敞开形式，利于空气流通，污染物扩散条件好，建设单位拟采取以下措施：加强车辆的进出管理，避免造成拥堵；加强绿化，种植对汽车尾气吸收能力较强并具有滞尘作用的绿植。经采取以上措施后，项目产生的汽车尾气对周围环境影响较小。 2、评价等级判断 本项目根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)采用附录 A 推荐的AERSCREEN估算模式计算本项目评价等级。 污染物源强见表16。 项目无组织废气源强 污染来源 污染物 排放量t/a 排放速率kg/h 面源长度m 面源宽度m 面源高度m 油罐区 VOCs 0.081 0.009 17 9 5 LNG储罐区 VOCs 0.004 0.0005 25 8 5 加油加气区 VOCs 0.115 0.013 34 26.5 5 对项目污染源采用估算模式的预测结果见表17。 估算模式计算结果表 污染源 污染物 最大落地浓度ug/m3 评价标准ug/m3 占标率% 油罐区 VOCs 79.438 1200 6.62 LNG储罐区 VOCs 4.1954 1200 0.35 加油加气区 VOCs 48.727 1200 4.06 根据表17，本项目占标率最大为Pmax- VOCs（油罐区）=6.62%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目大气评价等级为二级，无需进一步预测和评价，仅进行污染源核算。 3、污染物排放量核算 ①无组织排放量核算 大气污染物无组织排放量核算表 产污 环节 污染物 主要污染 防治措施 污染物排放标准 年排放量 t/a 标准名称 浓度限值 卸油、加油、油品储存、LNG卸气、加气 VOCs（以NMHC计） 加强车 间通风 GB 20952－2007 25 g/m3 0.2 DB37/2801.7-2019表2厂界监控点浓度限值 2 mg/m3 GB37822-2019表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值 监控点处1h平均浓度值 6 mg/m3 监控点处任意一次浓度值 20 mg/m3 ③大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量t/a 1 VOCs（以NMHC计） 0.2 大气环境影响评价自查表 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评 等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长=5~50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a( 500~200 t/a( ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（VOCs） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5 ( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布 的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建 项目污染源( 区域污染源( 预测模型 AERMOD ( ADMS( AUSTAL2000( EDMS/AEDT( CALPUFF( 网络模型( 其他( 预测范围 边长≥50km( 边长5~50 km( 边长=5 km( 预测因子 预测因子（） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%( 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大占标率＞10%( 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%( 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%( C非正常占标率＞100%( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标( 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( k＞-20%( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx、VOCs） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（0） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受( 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m；二级评价，不计算 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a 颗粒物：（/）t/a VOCs：（0.2）t/a 5、项目对无组织废气采取相应控制措施的符合性分析 项目无组织废气控制措施一览表 类别 控制要求 项目情况 符合性 标准来源 VOCS物料储存无组织排放控制要求 储存蒸汽压≥76.6kpa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施 项目汽柴油储罐全部埋地，呼吸口与三次油气回收系统连接；LNG储罐为压力罐 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准要求，或者处理效率不低于90% 采用气相平衡系统 项目汽柴油卸车均采用气相平衡系统；LNG卸车采用密闭压力卸车，无泄放气外排 固定罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙；储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其它正常活动外，应密闭。 项目汽柴油储罐均采用双层罐，设置有泄露监测系统；LNG储罐采用压力罐，罐区设置有可燃气体泄露报警仪，可及时发现修复泄露点 VOCS物料转移和输送无组织排放控制要求 液态VOCS物料应采用密闭管道输送 项目汽柴油及LNG物料输送全部采用密闭管道输送 符合 采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm 项目汽柴油卸车采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度为200mm 装载物料真实蒸汽压≥27.6kpa且单一装载设施的年装载量≥500m3的，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准要求，或者处理效率不低于80% 项目汽柴油卸车均采用气相平衡系统（回收效率95%）；LNG卸车采用密闭压力卸车，无泄放气外排 排放的废气连接至气相平衡系统 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 项目运营期废水主要职工及外来人员生活污水。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目生活污水经化粪池处理后，外运作农肥，评价等级为三级B。 项目职工及外来人员生活污水产生量共480.8t/a，根据青岛环评中有关排污系数，生活污水污染物参考浓度约为COD浓度约为450 mg/L，BOD5浓度约为250 mg/L，SS浓度约为200 mg/L，氨氮浓度约为30 mg/L，则项目各主要污染物产生量约：COD 0.217t/a、BOD5 0.120t/a、SS 0.097t/a、NH3-N 0.015t/a，经化粪池处理后，外运作农肥。 2、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于“182、加油、加气站”，其中加油站属于地下水影响评价中的Ⅱ类建设项目、加气站属于Ⅳ类建设项目。项目场地地下水环境敏感程度为“不敏感”，因此，地下水评价工作等级确定为三级。 储油罐和输油管线泄漏或渗漏会对地下水产生严重污染，会使地下水产生严重异味，无法饮用，并具有较强的致畸、致癌性，且由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，由于含水层的自净降解是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 项目可能影响地下水的主要途径是：通过泄漏污染地下水，污染对象主要为浅部含水层，污染程度除受废水污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。由于项目采用了双层罐和地下防渗池，可以有效防止储罐泄露对浅层地下水产生大的影响，且储罐内设置了液位仪和自动泄露报警系统，可以及时发现储罐泄露，本项目不直接取用地下水，项目对区域地下水的影响很小。 该项目采取的防渗漏措施主要有以下几点： ①埋地油罐和输油管道均为双层，储罐及工艺管道采用可靠的防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、储罐区地面、输油管线外表面均做可靠的防渗防腐处理。 ②油罐防腐严格按照《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》（SY0007）的要求做好防腐，防腐等级不低于加强级的防腐绝缘保护层。 ③油罐放置于罐池内，罐池的内表面做水泥砂浆抹面，并找平、压实、抹光并贴防渗材料（防渗系数≤10-7cm/s），罐池的底板及油罐基础设便于油罐任何部位的泄漏引至观测管，罐池的上部应采取防止外部泄漏油品和雨水、地表水渗入池内的措施。 ④罐池内设检测立管，便于油品渗漏观测。 ⑤项目油罐清理产生的油渣随清随运，不在站内暂存。 为及时发现对地下水的污染，依据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，结合项目区含水层系统和地下水径流系统特征，项目应在埋地油罐区地下水流向的下游、尽可能靠近埋地油罐区域设置1个地下水监测井。通过肉眼观察等方式判定监测井中是否存在油品污染，监测一旦发现水质发生异常，应及时通知有关管理部门、周边企业和附近居民，做好应急防范工作，同时应立即查找渗漏点，进行修补。 上述措施的实施可以避免并有效发现建设项目对当地地下水环境可能产生的污染影响。 三、声环境影响分析 项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类地区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价等级的划分原则，项目声环境影响评价等级为三级。 项目设备主要为油泵、加油加气机、LNG单泵撬等设备运行时产生的噪声，及进出车辆噪声等。 1、进出车辆噪声 车辆运输噪声源强为80～90dB(A)，站内通过平整和硬化道路、车辆限速在10km/h以内、站内禁止鸣笛、合理设置车辆进出通道、降低车辆拥挤程度、加强绿化等措施降低车辆噪声。 2、设备运行噪声 项目设备噪声源强约65~75B（A），为减少噪声对周围声环境的影响，设备在选型时通过选用低噪声设备、安装时设置减震垫、消声、加强厂区绿化等相关的防噪措施，项目主要产噪设备情况见表22。 项目设备噪声情况一览表 序号 所在 位置 主要产噪设备名称 数量 （台/套） 等效声级dB(A) 降噪措施及效果 距厂界预测点距离（m） 北 西 南 东 1 加油加气区 加油机 3 65~75 消声、隔声20dB 26 27 20 22 2 加气机 2 65~75 20 35 44 30 3 油罐区 油泵 5 65~75 31 8 11 52 4 LNG储罐区 单泵撬 1 65~75 14 42 51 21 注：各设备的声级值均指在距设备外缘1m处测得的最大声级值。 项目夜间不生产，采取上述降噪措施后，再经墙体阻隔、距离衰减，四周厂界昼间噪声排放的预测结果如表23所示。 项目四周厂界噪声预测结果 预测点 点位 噪声贡献值dB（A） 标准限值 北厂界 1# 38 60dB（A） 西厂界 2# 44 南厂界 3# 42 东厂界 4# 36 由表23可知，项目厂界最大噪声贡献值为西侧厂界噪声44dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对周边声环境和敏感保护目标影响较小。 四、固体废物影响分析 项目营运期主要固体废物为储罐清理过程产生的废油渣，职工生活垃圾、外来人员生活垃圾。 1、 危险废物 项目危险废物汇总表见下表。 项目危险废物汇总表 序号 危险废 物名称 产生量 危废类别 危险废物 代码 产生工序、装置 形态 危险特性 污染防治措施 1 废油渣 0.5t/次 HW08 900-001-08 油罐清理 固态 T，I 危废不在站内暂存 ，即产即清，委托有危险废物处理资质单位处理 2、生活垃圾 项目职工生活垃圾产生量约4.56t/a，外来人员生活垃圾产生量约2.19t/a，均统一存放于带盖垃圾箱内，由环卫部门定期清运。 项目固体废物产生及处置情况详见表25。 固体废物产生及处置情况一览表 序号 固体废物 名称 分类 编号 废物代码 产生工序 属性 产生量 处置方式 1 废油渣 HW08 900-249-08 油罐清理 危险废物 0.5t/次 危废不在站内暂存 ，即产即清，委托有危险废物处理资质单位处理 2 生活垃圾 —— —— 职工、外来人员生活 生活垃圾 6.75t/a 环卫部门定期清运 综上所述，采取以上措施后，项目产生的固体废物均可得到妥善处置，达到资源化、减量化、无害化的目的，不会对周围环境造成污染影响。 五、土壤环境分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于III类建设项目（交通运输仓储邮政业中的“公路的加油站；铁路的维修场所”）；项目占地规模为小型，周边土壤环境敏感程度为不敏感，根据导则中污染影响型评价工作等级划分表，本项目不需要开展土壤环境影响评价。项目采取了严格的污染防范措施，不会对周围土壤产生影响。 六、环境风险分析 （1）风险调查 ①危险化学品分析 本项目主要危险性物质为汽油、柴油、液化天然气，这些物料在储运、生产过程中存在一定的风险特性。若一旦发生泄漏，遇火源（明火、静电火花等）极易着火，甚至失控发生爆炸事故，从而对周围的大气环境造成影响，爆炸冲击波和燃烧热，会对当地的大气环境造成不利影响。 汽油、柴油、液化天然气的理化性质和危险特性分别见表26、27、28。 汽油的主要理化及危险特性表 中文名称 汽油 英文名称 gasoline；petrol 外观与 气味 无色或淡黄色易挥发液体，有特殊臭味 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 熔点（℃） <-60 沸点（℃） 40-200 闪点（℃） -50 引燃温度（℃） 415-530 相对密度 水=1 0.70-0.79 燃烧热（kJ/kg） 4.6×104 空气=1 3.5 爆炸极限（V%） 1.3-6.0 灭火剂 泡沫、干粉、二氧化碳 工作场所空气中容许浓度（mg/m3） 时间加权平均容许浓度PC-TWA 300 / / 主要用途 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂 物质危险性类别 第3.1类 低闪点易燃液体 燃烧性 极度易燃 禁忌物 强氧化剂 溶解性 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪 燃烧（分解）产物 一氧化碳、二氧化碳 UN编号 1203 CAS No. 8006-61-9 急性毒性 LD50 67000mg/kg（小鼠经口）；LC50 103000 mg/kg，2小时（小鼠吸入） 危险特性 其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。 灭火方法 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 健康危害 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性神经病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 急救措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：给饮牛奶或用植物洗胃和灌肠，就医。 防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴防苯耐油手套。 泄漏紧急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收，或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 储存注意事项 储存于阴凉、通风仓库内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设于仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 柴油的主要理化及危险特性表 中文名称 柴油 英文名称 diesel oil 外观与气味 稍有粘性的棕色液体 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 熔点（℃） -18 沸点（℃） 282-338 闪点（℃） 55 引燃温度（℃） 257 相对密度 水=1 0.87-0.9 燃烧热（kJ/kg） 4.5×104 爆炸极限（V%） 1.5-4.5 灭火剂 泡沫、干粉、二氧化碳 主要用途 用作柴油机的燃料 物质危险性类别 第3.3类 高闪点易燃液体 燃烧性 易燃 危险特性 遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 灭火方法 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 健康危害 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 急救措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：尽快彻底洗胃，就医。 防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴防苯耐油手套。 泄漏紧急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 储存注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 天然气（甲烷）理化特性与危害毒性一览表 甲烷 英文名： Methane；Marsh Gas 分子式：CH4 分子量：16.04 危险货物编号：21007 UN编号：1971 CAS号：74-82-8 理化性质 外观与性状 无色无臭气体 燃烧热（kj/mol） 889.5 辛酸/水分配系数的对数值 无资料 相对蒸汽密度（空气=1） 0.55 熔点（℃） -182.5 相对密度（水=1） 0.42 沸点（℃） -161.5 饱和蒸汽压 53.32kPa（-168.8℃） 临界温度（℃） -82.6 临界压力（Mpa） 4.59 溶解性 微溶于水，溶于乙醇、乙醚 主要用途 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 健康危害 接触限值 中国MAC：未制定 前苏联MAC：300mg/m3 侵入途径 吸入 健康危害 属微毒类，有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒、空气中达到25-30%出现头昏、呼吸加速、运动失调 燃烧爆炸危险性 闪点（℃） -188 引燃温度（℃） 538 爆炸下限（V%） 5.3 爆炸上限（V%） 15 危险特性：易燃、与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应 燃烧（分解）产污 一氧化碳、二氧化碳 禁忌物 强氧化剂、氟、氯 ②生产过程分析 通过对本项目生产工艺的分析，加油加气站发生事故的类型主要有：储油罐、加油机及其管道溢出，LNG储罐及管线、加气机泄漏事故，泄露燃料遇明火会发生火灾、爆炸事故，火灾爆炸事故的发生，将导致溢出油品浸蚀土壤、妨碍作物生长、污染地下和地表水体。油品的逸散和燃烧产生大量碳氢化合物、二氧化硫、一氧化碳、烟尘及颗粒物等有毒有害污染物，会造成大气污染。 ③环境敏感目标调查 项目位于青岛西海岸新区保税港区南港区衡山路以东、同江路以南，所在地块东临规划路，隔路为青岛捷丰物流有限公司；南临青岛盈思佳德物流有限公司；西侧为空地；北临同江路，隔路为青岛前湾联合集装箱码头公司。项目最近敏感点为项目东侧西南侧1890m的青岛理工大学嘉陵江路校区。项目大气环境敏感程度为E2，地表水环境敏感程度等级为E2，地下水环境敏感程度等级为E3。 （2）环境风险潜势初判 根据建设项目涉及的风险物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感性，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，风险潜势初判见表28。 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险工艺及工艺系统危险性（P） 极度危害（P1） 高度危害（P3） 中毒危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） IV+ IV III III 环境中度敏感区（E2） IV III III II 环境低度敏感区（E3） III III II I 注：IV+为极高环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B确定危险物质的临界量，定量分析风险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判定。 风险物质数量与临界量比值（Q） 计算风险物质与临界量的比值（Q），计算公式如下： 式中：,,,——每种风险物质的存在量，t； ,,,——每种风险物质的临界量，t。 环境风险物质与临界量的比值结果 物质名称 临界量Q（t） 实际存在量q（t） qi/Qi 油类物质 2500 汽油33.75 0.045 柴油79.2 甲烷 10 26.43 2.643 合计 2.688 通过计算可知，本项目1＜Q＜10。 行业及生产工艺（M） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表C.1行业及生产工艺（M）分析，本项目属于其他，M=5，以M4表示。 危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表 C.2 确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。 本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。 项目大气、地表水风险潜势为II级，地下水风险潜势为I级。项目大气、地表水环境风险评价等级为三级，地下水环境风险评价等级为简单分析。 （3）环境风险分析 ①环境风险概率分析 根据对同类企业调查，表明在最近十年内发生的各类污染事故中，以设备管道泄漏为多，占事故总数的52%；因人为操作不当等人为因素造成的事故占21%；污染处理系统故障造成的事故占15%；其他占12%。 此外，根据储罐事故分析报道，储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率低于3.1×10-5次/年，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 ②防火距离分析 根据项目的规模、平面设计和周围环境敏感点分布等，分析防火距离的合理性。建设单位应把油罐、LNG储罐的防爆、防火工作放在首位并按照消防法规的相关规定，落实各项防火措施和制度，确保不发生火灾。 项目加油加气站内设施的防火间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）中要求。 ③环境风险分析 加油加气站发生事故的类型主要有：储罐溢出、泄漏事故，储罐火灾、爆炸事故，其中以火灾爆炸事故对环境的影响最为严重。火灾爆炸事故的发生，将导致溢出油品浸蚀土壤、妨碍作物生长、污染地下和地表水体。油品、液化天然气的逸散和燃烧产生大量碳氢化合物、二氧化硫、一氧化碳、烟尘及颗粒物等有毒有害污染物，会造成大气污染。 储罐溢出、泄漏风险评价 地下油罐的泄漏、溢出不能轻视，溢出和泄漏的油类污染地表环境；污染地下水；对地区水源带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且油品和液化天然气的溢出还是引起火灾和爆炸的隐患。 根据统计，储罐可能发生溢出的原因如下： ⅰ.储罐计量仪表失灵，至使储罐加油、加气过程中灌满溢出； ⅱ.在为储罐加油、加气过程中，由于存在气障气阻，致使油类、液化天然气溢出； ⅲ.在加油加气过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类、液化天然气溢出。 可能发生储罐泄漏的原因如下： ⅰ.由于年限较长，管道腐蚀，致使油类、液化天然气泄漏； ⅱ.由于施工而破坏了油管，致使油类、液化天然气泄漏； ⅲ.在加油过程中，由于操作失误，致使油类、液化天然气泄漏； ⅳ.各个管道接口不严，跑、冒、滴、漏现象的发生。 从项目储罐的情况看，只要完全按照设计规范进行设计、施工，严格管理，操作正确，维护监测仪表正常运行，保证管路、储罐不受破坏，正常情况下，可以避免发生溢出和泄漏事故，但不能排除非正常情况下泄漏事故的发生如：地震和其它一些潜在突然因素的发生。 地震时，地层的挤压、倾斜和断裂会造成突发事故的发生，建议该项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，应采取较大的抗震结构保险系数，增加油罐区的抗震能力。 储罐火灾与爆炸风险评价 加油加气站的火灾危险主要源于储罐，由于储罐埋地设置，加油加气站的火灾危险相对较低，而且，埋地储罐的着火主要在检修人孔处，火灾时用灭火毯覆盖能有效地扑灭火灾。 正常情况下发生储罐着火及爆炸事故的概率是非常低的，若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件： ⅰ.油类泄漏或油气蒸发； ⅱ.有足够的空气助燃； ⅲ.油气必须与空气混和，并达到一定的浓度； ⅳ.必须有明火在现场。 只有这四个条件同时具备时，才可发生火灾和爆炸。 根据类比经验，可引发储罐爆炸事故的可能途径有36种之多，其中因铁器相互撞击等而产生的撞击火花与电器设施无防爆装置或防爆装置损坏造成的电火花引燃已达可燃浓度的油气是引起事故的主要原因。 若采用严格的管理办法，严密的监测措施和及时的防护措施是可以杜绝火灾及爆炸事故的，具体如下： ⅰ.严格遵守对储油罐的设计安全规范与国家已有标准，要严格遵照国家标准进行设计。 ⅱ.加强监测，对出现的泄漏及时采取措施，对隐患要坚决消除，实行以防火为中心的安全管理。 ⅲ.要准备足够的消防灭火器材，如干粉灭火器、消防沙等。 ⅳ.在加油站周围要坚决杜绝明火，特别要注意防止电器电火花引起火灾及爆炸。 ⅴ.设置防静电接地装置，防雷接地装置，选择防爆电气设备。 采取以上措施后，可将加油站发生火灾爆炸的概率降至极小。 ④对地表水的污染 泄漏或渗漏的汽（柴）油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 ⑤对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到汽（柴）油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 该站的双层油罐、双层管道的渗漏检测采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。 项目对储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线外表面均需要做防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。 ⑥对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响油品挥发速度的重要因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 在火灾爆炸状态下，油品不完全燃烧会产生CO等有毒有害气体，带来次生危害。但项目站区较为空旷，空气流动性好，周围以农田为主，且距离敏感点相对较远，对周围大气环境影响不大。 项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于采取了渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小。 储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 （4）风险防范措施 各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。本次评价建议建设方可以采取一系列的防范措施： ①加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生； ②在站内设MFT-35型推车式干粉灭火器3台，手提式灭火器10具，消防沙2m3，灭火毯6块，吸油毡4块等消防设施，并对全体员工进行消防设施使用培训，以便在发生火灾时能第一时间采取措施。 ③加强员工的安全教育，提高安全防范风险的意识；把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来； ④对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改； ⑤建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等； ⑥针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ⑦对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ⑧严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑨建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； ⑩在加油站设立严禁打手机的警告牌，按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施。 ⑾加油站的泄漏、火灾危险主要源于油罐。油罐一旦发生泄漏应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 （5）事故应急预案 建设单位应根据《建设项目环境风险评价技术导则》中应急预案内容框架（见下表），及《石油化工企业环境应急预案编制指南》文件要求结合加油站实际情况，编制本项目应急预案，并报环保部门备案，并定期进行演练，与环保部门联动。并保证在事故状态下环境监测计划的实施。 突发事故的应急预案 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 加油区、罐区、卸油区、邻区 2 应急组织 加油站内指挥部——负责现场全面指挥 加油站内专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理 地区指挥部——负责附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 地区专业救援队伍——负责对加油站内专业救援队伍的支持 3 应急状态分类及应急响应程序 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 4 应急设施、设备与器材 生产装置： 防火灾、爆炸事故应急措施、设备与材料，主要为消防器材 ②防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备 罐区： ①防火灾、爆炸事故应急措施、设备与材料，主要为消防器材 ②防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备 5 应急通讯、通知和交通 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测及事故后评估 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急防护措施清、除泄漏措施方法和器材 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备 8 应急剂量控制 、撤离组织计划、医疗救护和公众健康 事故现场：事故处理人员对毒物的应急计量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 加油站邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 9 应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 人员培训及演练 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 11 公众教育和信息 纪录和报告 对加油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息设置应急事故专门纪录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 项目环境风险简单分析内容见表32。 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 青岛前湾南港油气有限公司加油加气合建站项目 建设地点 （山东）省 （青岛）市 （西海岸新区） （前湾保税港区） （衡山路以东、同江路以南） 地理坐标 经度 120.214063 纬度 35.991635 主要危险物质及分布 主要风险物质为汽油、柴油、液化天然气，主要分布于罐区、加油加气区 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） 主要环境影响途径的大气、地表水、地下水。当发生泄露事故时，汽柴油会渗入土壤，污染地下水；当汽柴油、液化天然气遇明火或静电发生火灾时，次生的烟气会污染周围环境空气，并且石油类物质可能会随消防废水排入地表水水体，污染水环境。 风险防范措施 风险防范措施详见营运期环境影响分析5、环境风险分析（3）环境风险分析 填表说明:《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定项目环境风险潜势为I级，环境风险评价等级为简单分析 七、项目环保投资费用分析 项目投资约7783万元，其中环保投资70万元，约占项目总投资的0.9%。环保设施能满足有关污染治理方面的需要，环保措施可以达到达标排放的要求，投资合理。项目环保设施投资及处理效果见表30。 项目环保设施投资及处理效果一览表 序号 项目 投资内容 数量 投资概算 （万元） 效果 1 废气 三级油气回收系统 1套 50 达标排放 2 废水 化粪池及输排水管道（防渗处理） 1处 5 / 3 噪声 噪声设备消声，减振 — 4 厂界噪声达标 4 固废 危险废物处置 1 符合相关规范要求 5 环境风险 MFT-35型推车式干粉灭火器 3台 10 符合相关规范要求 手提式灭火器 10具 消防沙 2m3 灭火毯 6块 吸油毡 4块 总 计 70 / 项目在污染治理和控制方面有一定的投入，通过设施建设和日常运行，可保证各类污染物达标排放。对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。因此，建设项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响较小。 八、环境监测计划 环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。主要监测项目见表34。 项目监测计划一览表 类 别 监测点位 监测项目 监测频度 废气 油气回收系统排气口 VOCs 半年1次 厂界 VOCs 噪声 厂界外1m处 厂界噪声 每季度1次，每次2天 十一、项目环境保护“三同时”验收一览表 项目环境保护“三同时”验收详见表35。 项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 产污 环节 环保措施 验收内容 控制标准 废气 VOCs（以NMHC计） 卸油、加油、储油 双层储罐、罐池、三次油气回收系统 油气处理装置排放浓度达标 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019） 厂区内VOCs 无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中NMHC特别排放限值 卸气、加气 无组织逸散 厂界浓度达标 固废 危险 废物 油罐清理 委托有危险废物处理资质单位处置 核实其处置去向等 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 生活 垃圾 职工 生活 环卫部门清理 —— —— 噪声 设备 噪声 / 对高噪声设备安装隔声、减振装置 厂界噪声达标 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 风险 罐区、加油区 消防器材 核实数量及位置 有关风险防范的设计规范、标准要求等 LNG罐区泄漏报警 核实数量及位置 有关风险防范的设计规范、标准要求等 地下水监测井 1处 便于肉眼观察判定监测井中是否存在油品污染 十二、运营期环境管理 建设项目营运期污染物排放清单及污染物排放管理要求一览表可见表36。

- 项目污染物排放清单及污染物排放管理要求一览表

| 类别 | 产生工序 | 污染物 名称 | 污染防治措施及运行参数 | 排污口 | 排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 (mg/m3或mg/L) | 速率 (kg/h) | 排放量 （t/a） | 排放浓度 | 排放速率 (kg/h) | 标准来源 |
| 无组织排放废气 | 卸油、加油、储油 | VOCs（以NMHC计） | 双层储罐、罐池、三次油气回收系统 | / | / | / | 0.2 | 25g/m3 2.0mg/m3 | / | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019） |
|  | 卸气、加气 |  | 无组织逸散 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | COD | 项目职工及外来人员生活污水经化粪池处理后，外运作农肥 | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  |  | BOD5 |  |  | / |  | 0 | / |  |  |
|  |  | SS |  |  | / |  | 0 | / |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  | / |  | 0 | / |  |  |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 合理布局、隔声、减振、消音 | 四周 厂界 | / | / | / | 3类：65dB(A)/55dB(A) | GB12348-2008中3类 |
| 固废 | 生产 | 危险废物 | 废油渣不在站内暂存 ，即产即清，委托有危险废物处理资质单位处理。 | / / | / | / | 0 | / | / | GB18597-2001及修改单要求 |
|  | 生活 | 生活 垃圾 | 环卫部门统一清运、集中处理 | / / | / | / | 0 | / | / | GB16889－2008中有关收集规定 |
| 风险 | 在采取有效的风险防范的前提条件下，项目环境风险可防可控 |
| 环境监测 | 详见报告中表34项目监测项计划一览表 |
| 信息 公开 | 项目名称：加油加气合建站项目 建设地点：青岛西海岸新区保税港区南港区衡山路以东、同江路以南 项目投资：项目投资7783万元，环保投资70万元。 建设性质：新建 主要污染物及处理措施： （一）废气治理：项目卸油、加油、油品储存工序产生的油气采用三次油气回收系统进行回收处理后，无组织排放；卸气、加气过程挥发出的VOCs无组织逸散。 （二）水污染防治：项目无生产废水产生及排放，职工及外来人员生活污水经化粪池处理后，外运作农肥。 （三）噪声控制：合理布局、隔声、减振、消音、合理安排工作时间，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 （四）固废管理：废油渣不在站内暂存 ，即产即清，委托有危险废物处理资质单位处理；职工生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 |

# 污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 456.3t/a | 排放去向 | 直接 | 化粪池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产废水排放量 | 0t/a |  |  |  |
|  |  |  |  | 最终 | 外运作农肥 |
|  | 生活污水排放量 | 0t/a |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 0.217 0.120 0.097 0.015 | 0 0 0 0 |
| 废 气 | 工 艺 过 程 废气排放量 （万标·立方米/年） | / | 排气筒高度（米） | / |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 卸油卸气、加油加气、储油 | VOCs （以NMHC计） | 2.399 | 0.2 |

# 污染物排放分析

| 废 渣 | 主要的污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |  |
|  | 废油渣 | 0.25 | 0 | 即产即清，不在场站存放，委托有危险废物处理资质单位处理 |
|  | 生活垃圾 | 6.75 | 0 | 环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | 油泵、加油加气机、LNG泵撬、进出车辆等 | 65～85 |
| 其他 | 无 |

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 卸油、加油、油品存储 | VOCs （以NMHC计） | 采用三次油气回收系统处理后，无组织排放 | 大气污染物达标排放，对周围环境影响较小 |
|  | 卸气、加气 |  | 无组织扩散 |  |
|  | 进出车辆 汽车尾气 | HC、NOx、CO | 无组织扩散 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 项目无生产废水产生，职工及外来人员生活污水经化粪池处理后，外运作农肥 | 对周围环境影响较小 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废油渣 | 即产即清，不在场站存放，委托有危险废物处理资质单位处理 | 固废均得到有效处置，不产生二次污染。 |
|  | 职工、外来人员生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 |  |
| 噪 声 | 项目高噪声设备主要为油泵、加油加气机、LNG单泵撬、进出车辆等，其噪声源强为65~85B（A），进出车辆噪声采用限速等措施，高噪声设备通过合理布局、选择先进的设备、降噪处理，并经绿化降噪及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类功能区标准。 |
| 其它 | 无 |

# 生态影响分析

主要生态影响（不够可另附页） 工程建设期间主要生态影响表现为土地占用、扰动地表、改变原有地貌、破坏植被以及由此引起的局部水土流失影响。根据工程布置和工程影响区域状况，结合工程施工等活动对环境影响等的初步分析，本工程建设期易造成水土流失，影响生态环境。 项目营运过程中，产生的污染物均得到了妥善处理，不会对周边的生态环境造成影响。项目对场站进行一定程度的绿化，这可以对因项目建设造成的生态环境方面的损失形成一定的补偿，降低项目建设对生态环境的影响。 从项目总体来看，本项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。

生态保护措施及预期效果 为了尽量减少与防止工程建设造成生态的破坏，提出以下生态保护措施： (1)加强施工人员的环保意识，规范其在施工当中的行为，严禁肆意破坏与工程无关的土壤、植被。 (2)施工时在施工场界周围设置围挡，划定施工区域，使周围的生态环境不会因为施工而造成破坏。 (3)施工时要随时保持施工现场排水设施的畅通，地质不良路段的路基施工尽可量避开雨季。 (4)对于施工的机械车辆应固定其行驶路线，尽量多走已有道路。 (5)对于道路绿化地段最好种植适宜于当地生境的树种(以当地树种优先种考虑)，按照要求具体落实，并严格管理，确保其存活率。 通过采取上述保护措施，可最大程度地降低该项目建设对生态环境的影响和破坏。施工完毕后，形成立体绿化，可起到隔声降噪、抑尘、净化空气的作用。 营运期应确保地块内的绿地占用率。

# 污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量（1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老 削减量 （4） | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 0.04808 | 0.04808 |  | +0 | 0 |
| COD |  | 0.217 | 0.217 |  | +0 | 0 |
| BOD5 |  | 0.120 | 0.120 |  | +0 | 0 |
| SS |  | 0.097 | 0.097 |  | +0 | 0 |
| 氨氮 |  | 0.015 | 0.015 |  | +0 | 0 |
| 废 气 |  |  |  |  |  |  |
| VOCs （以NMHC计） |  | 2.399 | 2.199 |  | +0.2 | 0.2 |
| 固体废物 |  | 0.0007 | 0.0007 |  | +0 | 0 |
| 危险固废 |  | 0.000025 | 0.000025 |  | +0 | 0 |
| 生活垃圾 |  | 0.000675 | 0.000675 |  | +0 | 0 |

注：

- 单位：废气量:万标米3/年；废水、固体废物:万吨/年；一类污染物千克/年；其他吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。

- （5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

- 废水量以接管情况统计。

# 结论与建议

一、结论 （一）项目概况 青岛前湾南港油气有限公司拟投资7783万元，在位于青岛西海岸新区保税港区南港区衡山路以东、同江路以南的地块，建设“加油加气合建站项目”。该站建成后为二级加油加气合建站，预计供应汽油900t/a，柴油5700t/a，LNG 5500 t/a（12485m3/a）。项目预计2020年8月建成投产。 （二）项目周围环境质量现状评价结论 环境现状结论：项目所在区域主要大气污染物PM10、SO2、NO2、O3、CO 均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求， PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目所在区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。项目附近胶州湾水质满足《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准要求。项目所在区域噪声现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。综上，本项目周围环境质量良好。 （三）与国家产业政策的符合性及选址可行性 （1）产业政策符合性结论 项目所属行业为[F5265]机动车燃油零售、[F5266]机动车燃气零售，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》的限制类、淘汰类项目，为允许类项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中限制类和禁止类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，项目已在青岛投资项目在线审批监管平台进行核准备案（加油站项目核准文号：青保发改[2020]7号；加气站项目统一编码：2020-370211-52-03-000002），符合国家产业政策。 （2）三线一单符合性结论 项目所在位置不在生态保护红线范围内，不违反《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》相关规定。项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境影响较小，即该项目的建设满足环境质量底线标准要求；项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低，不超出当地资源利用上线；目前，项目所在区域暂无明确的环境准入负面清单，项目属于机动车燃油、燃气零售行业，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此项目应为环境准入允许类别。 （3）土地利用规划符合性结论 项目位于青岛西海岸新区保税港区南港区衡山路以东、同江路以南，建设单位已与青岛市国土资源和房屋管理局（前湾保税港区）签订国有建设用地使用权出让合同（合同编号：青保-01-2020-02号），该地块已取得青岛市自然资源和规划局出具的建设用地规划设计条件通知书（青自然资规保规条字[2019]005号），用地性质为零售商业用地。根据《青岛西海岸新区总体规划 (2018-2035年) 》，项目所在地土地用途规划为商业服务业设施用地，符合新海岸新区总体用地规划。 （4）选址合理性分析 根据《青岛市胶州湾保护条例》，项目位于胶州湾沿岸陆域范围内，项目符合《青岛市胶州湾保护条例》中对沿岸陆域范围内的要求。 项目区域内基础设施条件较好，交通便利，适合建设项目运营。 （四）施工期环境影响结论 项目施工期污染物产生量较小，通过采用相应措施后，外排污染物较少，对周围环境影响较小。 （五）营运期环境影响结论 （1）大气环境影响分析 项目营运期产生的废气主要来源于油罐车卸油、汽车加油过程以及油罐呼吸产生的损耗挥发形成的油气，天然气卸气、汽车加气过程逸散的天然气。其主要污染物为VOCs（以NMHC计）；进出车辆汽车尾气。 项目采用三次油气回收系统，能够回收逸散的油气，有效减少非甲烷总烃的排放。经预测，三次油气回收处理装置排放口VOCs排放浓度符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关标准要求；加油加气站厂界VOCs浓度符合《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值；厂区内VOCs 无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中NMHC特别排放限值要求。对周围大气环境影响很小。 加油加气站为敞开形式，利于空气流通，且站内设置多处绿化，汽车尾气将随着空气的流通及绿植的吸收很快扩散稀释，故对环境空气影响不大。 （2）水环境影响分析 项目无生产废水产生及排放；职工及外来人员生活污水经化粪池处理后，外运作农肥。 （3）声环境影响分析 项目高噪声设备主要为油泵、加油加气机、LNG单泵撬、车辆进出等，其噪声源强为65~85B（A），进出车辆噪声采用限速等措施，高噪声设备通过合理布局、选择先进的设备、对加油泵降噪处理，并经绿化降噪及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类功能区标准。 （4）固体废物影响分析 项目职工及外来人员生活垃圾由环卫部门统一清运；废油渣不在站内暂存 ，即产即清，委托有危险废物处理资质的单位处置。项目固废均可得到妥善处置，实现固废资源化、减量化、无害化处理，不会产生二次污染。 （5）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1，该项目属于Ⅲ类项目，在防渗措施措施到位的前提下，项目不会对厂区土壤造成污染。因此，项目土壤环境污染影响较小。 （6）环境风险评估 项目大气、地表水风险潜势为II级，地下水风险潜势为I级；大气、地表水环境风险评价等级为三级，地下水环境风险评价等级为简单分析，在采取相应的环境风险防范措施后，项目的环境风险可防控。 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理，符合当地发展规划，在各项环保措施得到全面落实的情况下，从环境保护角度而言，该项目的选址、建设和营运是可行的。 上述评价结果是青岛前湾南港油气有限公司提供的提供的油品种类及销售量、设备布局、工艺流程及与此对应的排污情况基础上得到的，如果设备布局、油品种类、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由青岛前湾南港油气有限公司按照环保部门要求另行申报。 二、建议 项目的环保措施要与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保各项防治措施落实到位，严格规范各工序作业，推行清洁生产、安全生产。同时，为减轻本项目建设对周围环境的影响，建议厂方采取如下措施： （1）制定相关制度并设立部门负责环保措施的正常运行，严格执行“三同时”制度，确保项目运营过程各项污染指标都达标排放。 （2）制定并实施事故预防计划，明确管理组织、责任与责任范围、事故报告制度、应急程序、应急措施等内容，配备足够的应急器材。消防警报系统必须处于完好状态，以备应急使用。 （3）企业应在项目生产前与专门的一般固废处置企业、危险废物委托企业签订相关委托协议，落实好各类废物储存、运输与处置要求。 注 释 本报告表应附以下附图、附件： 附图： 附图1 项目与西海岸新区总体土地利用规划位置关系图 附图2 项目所在位置与胶州湾保护条例控制线的位置关系图 附图3 项目所在地与各生态保护红线范围相对位置示意图 附图4 项目地理位置图 附图5 项目周边环境概况图 附图6 项目厂区平面布置图 附件： 委托书 营业执照 土地文件 发改备案 建设项目环评审批基础信息表

# Text boxes

项目所在位置现状

油气排放处理系统

经化粪池处理后，外运作农肥

自来水

职工生活用水

68.5

387.8

456.3

990.8

109.5

425

外来人员用水

16.5

93

480.8

绿化用水

425