山东五联能源装备科技有限公司

新能源装备制造项目（一期）

环境影响报告书

建设单位：山东五联能源装备科技有限公司(公章)

环评单位：青岛海西环保科技有限公司

编制日期：2023年8月

中华人民共和国生态环境部

# 目  录

目  录	2

1 总论	1

1.1建设项目背景与任务由来	1

1.2编制依据	2

1.3 评价目的、原则、内容、重点	8

1.4环境影响识别和评价因子筛选	9

1.5 环境功能区划	10

1.6评价标准	11

1.7评价工作等级	16

1.8评价范围与环境保护目标	20

2 现有工程概况	23

2.1现有工程基本情况	23

2.2现有工程产品及生产规模	24

2.3现有工程主要生产设备	24

2.4主要原辅材料消耗	26

2.5厂区总图布置	27

2.6 公用工程	27

2.7现有工程工艺流程及产污环节介绍	28

2.8现有污染物产生及排放情况	32

2.9现状环境问题及“以新带老”措施	38

3 改扩建工程概况	39

3.1扩建工程基本情况	39

3.2总图布置及合理性分析	43

3.3 改扩建项目产品方案及生产规模	44

3.4主要原辅材料	46

3.5项目主要生产设备	52

3.6公用工程	55

4 工程分析	57

4.1主要生产工艺与产污环节	57

4.2 水平衡、VOCs平衡及氟平衡	69

4.3污染源强分析	76

4.4 项目各污染物产生及排放量	104

4.5 污染物总量分析	105

4.6 清洁生产分析	106

5 环境概况	110

5.1地理位置及周围环境概况	110

5.2自然环境概况	110

5.3项目区域市政配套情况	115

5.4评价区域环境功能区划	116

5.5五莲县城北工业区概况	117

6环境现状调查与评价	118

6.1 大气环境现状调查与评价	118

6.2 地表水环境现状监测与评价	125

6.3地下水环境现状监测与评价	131

6.4 声环境现状监测与评价	136

6.5 土壤环境现状调查与评价	137

7营运期环境影响预测与评价	147

7.1大气环境影响预测与评价	147

7.2水环境影响分析	153

7.3声环境影响评价	170

7.4固体废物影响分析	174

7.5土壤环境影响分析与评价	177

7.6 生态影响评价	182

7.7 对齐长城遗址影响评价	185

8 污染防治措施及技术、经济论证	186

8.1 废气治理措施的技术与经济论证	186

8.2 废水治理措施的技术与经济论证	194

8.3 噪声治理措施的技术与经济论证	196

8.4 固废治理措施的技术与经济论证	197

8.5 小结	198

9 风险评价	199

9.1 现有工程环境风险回顾性评价	199

9.2 扩建工程环境风险因素识别	200

9.3 环境风险潜势初判	202

9.4评价等级确定	203

9.5 环境风险分析	203

9.6 环境风险防范措施	204

10 环境保护管理与环境监测计划	214

10.1 环境管理	214

10.2 环境监测	217

10.3 排放口规范化、信息公开化管理	218

10.4 与排污许可衔接分析	220

10.5环境保护“三同时”验收内容	221

10.6环境管理及污染物排放清单	221

11 环境经济损益分析	229

11.1 社会经济效益	229

11.2 环保投资	229

11.3环境效益	230

12项目建设合理性分析	231

12.1 产业政策符合性	231

12.2 相关规划符合性	231

13评价结论与建议	250

13.1 建设项目概况	250

13.2 项目评价结论	250

13.3 总结论	257

13.4要求与建议	257

附件：

- 山东五联能源装备科技有限公司环评委托书；

- 营业执照；

- 山东省建设项目备案证明(2020-371121-38-03-100590)；

- 不动产权证；

- 所在区域环境质量监测报告（QDJU-HJ-23-391、QDJU-HJ-23-407）；

- 现有工程排污许可登记表；

- 现有工程日常监测报告（QDJU-HJ-23-403、QDHY-HJ-23-461）；

- 水性底漆MSDS；

- 水性面漆MSDS；

- 油性底漆MSDS；

- 油性面漆MSDS；

- 固化剂MSDS；

- 稀释剂MSDS；

- 脱脂剂MSDS；

- 硅烷剂MSDS；

- 电泳漆（乳液、色浆、助剂、中和剂）MSDS；

- 建设项目环评审批基础信息表。

# 1 总论

## 1.1建设项目背景与任务由来

山东五联能源装备科技有限公司新能源装备制造项目，位于日照市五莲县城北工业区临沂路以南、浙江北路以东，项目规划占地230亩，由青岛全能节能环保锅炉有限公司投资建设，总投资额约10.58亿元。项目分两期建设，一期工程投资3.6亿元，二期工程投资6.98亿元。本次评价勘验期间，一期项目厂房及办公楼已建成，部分生产工艺投产（环评豁免建设内容）。二期项目进行前期规划中。

现有一期厂区占地面积40035m2，已建成1座厂房(1#厂房，1F，31740.8m2)和1座综合办公楼（2F，1113.6m2），1座综合生活楼（4F，3404.81m2）目前在建。公司已于2022年12月购置切割下料、折弯、镗铣车床、焊接、组装及辅助设备，主要进行风电设备、锅炉设备钢构加工，锅炉配件加工，常压、受压容器生产，铲运机、运矿卡车等矿山工程机械配件生产，挖掘机、打桩机、举高车等建筑工程机械配件生产等。现有工程不涉及表面涂装、探伤工艺，表面涂装、工件探伤等依托青岛总厂完成，现有工程生产能力为年产重工结构件6000吨、矿山机械结构件2000吨、工程机械结构件3000吨、锅炉压力容器2000吨。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，现有工程属于“三十一、通用设备制造业34 ”中“69锅炉及原动设备制造341”、“三十二、专用设备制造业35 ”中“70采矿、冶金、建筑专用设备制造351”，现有工程仅分割、焊接、组装，属于豁免环评管理项目。2023年5月23日，公司已依法对已建工程内容进行排污许可登记（登记编号为：91371121MA3TW62F5T001X）。

本次扩建拟利用1#厂房内预留区域新增工件表面涂装生产线，包括前处理电泳线1条、喷粉固化线1条、自动喷漆线1条、补漆间1处、大件喷漆间1处、大件打砂间1处及辅助设备设施，扩建完成后一期项目总生产能力不变，仍然为年产重工结构件6000吨、矿山机械结构件2000吨、工程机械结构件3000吨、锅炉压力容器2000吨。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》有关规定，扩建工程应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，类别属于“三十一、通用设备制造业34  ”“69锅炉及原动设备制造341”及“三十二、专用设备制造业35 ”中“70采矿、冶金、建筑专用设备制造351”中的“年用溶剂型涂料（含稀释剂）”10吨及以上的”，应当编制环境影响报告书。我单位青岛海西环保科技有限公司在接受山东五联能源装备科技有限公司委托之后，立即组织有关技术人员对工程厂址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)所规定的原则、方法、内容及要求，编制了《山东五联能源装备科技有限公司新能源装备制造项目（一期）环境影响报告书》。

## 1.2编制依据

### 1.2.1国家法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日施行)；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订)；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修订)；

- 《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日修正)；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日施行)；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2022.06.05)；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年1月1日修订)；

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2015.04.24）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2011.03.01）。

### 1.2.2国家规章、政策及规划

- 《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令〈第682号〉，2017年10月1日起施行)；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年1月1日施行，生态环境部令第16号)；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环境保护部，环发[2012]77号)；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环境保护部，环发[2012]98号)；

- 《产业结构调整指导目录》(2019年本)中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号)；

- 《环境保护公众参与办法》(环境保护部令第4号，2019年1月1日实施)；

- 《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第31号，2015年1月1日实施)

- 《国家危险废物名录》(2021年1月1日实施)；

- 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号，2011年3月20日)；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)

- 《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》(中共中央办公厅、国务院办公厅，2017年2月7日)；

- 《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号，2015年6月5日施行)

- 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》(国发[2016]65号5)，2016年12月5日；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号)；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)；

- 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》(国发[2016]74号，2016年12月20日)；

- 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知”(环大气[2017]121号)；

- 《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》(生态环境部令第3号，自2018年8月1日起施行)；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(中华人民共和国生态环境部令第11号，2019年12月20日实施)；

- 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(国务院国发[2018]22号通知印发)，2018年7月3日；

- 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018年6月16日。

- 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知”(环大气[2020]33号)；

- 《排污许可管理条例》（国务院令第736号）。

### 1.2.3地方法规、政策及规划

- 《山东省环境保护条例》(2018年11月30日山东省第十三届人大常务委员会第七次会议修订)；

- 《山东省水污染防治条例》(2018年9月21日山东省第十三届人大常务委员会第五次会议修订)；

- 《山东省大气污染防治条例》(2018年11月30日山东省第十三届人大常务委员会第七次会议修订)；

- 《山东省环境噪声污染防治条例》(2018年1月23日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议修订)；

- 《山东省固体废物污染环境防治条例》（2022年9月21日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十八次会议修订）；

- 《山东省土壤污染防治条例》(山东省人民代表大会常务委员会公告(第83号)，2019年11月29日通过，自2020年1月1日起施行)；

- 《山东省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鲁政字

[2020]269号）；

- 《山东省人民政府关于印发山东省饮用水水源保护区管理规定（试行）的通知》（鲁政字[2022]196号）；

- 《山东省新一轮"四减四增"三年行动方案（2021-2023年）》（鲁环委[2021]3号）；

- 《山东省环境保护厅关于印发<山东省“十四五”危险废物规范化环境管理评估工作方案>的通知》（鲁环发[2021]8号）；

- 《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》(DB37/T2643-2014)；

- 《山东省环境保护厅办公室关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》(鲁环办函[2016]141号)；

- 《山东省扬尘污染防治管理办法》（省政府令第248号，2018年01月24日修订）；

- 山东省环境保护厅等6部门关于印发《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知(鲁环发[2017]331号)；

- 《山东省生态环境厅关于印发山东省工业企业无组织排放行业管控指导意见的通知》(鲁环发[2020]30号)；

- 《山东省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的指导意见》(鲁环发[2020]29号)；

- 《山东省危险化学品安全管理办法》(省政府令第309号，自2017年8月1日施行)；

- 《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》；

- 《中共山东省委、山东省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》(鲁发[2018]38号)；

- 《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》(鲁环发[2019]132号)；

- 关于印发山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定的通知(鲁环发[2019]134号)；

- 《山东省生态环境厅关于印发山东省固定污染源自动监控管理规定的通知》（鲁环发[2022]12号）；

- 《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》(鲁环发[2019]146号)；

- 《山东省固定污染源自动监控管理办法》(鲁环发[2020]6号)；

- 《日照市人民政府关于划定日照市大气污染物排放控制区的通告》（2017年12月24日）；

- 《日照市人民政府关于日照市划定生态红线的函》（2016年8月29日）；

- 《关于全力组织实施六大环保提升工程坚决打赢蓝天保卫战的工作方案》（日办法[2018]10号）；

- 《日照市环境保护局关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》（日环发[2018]11号）（2018.03.28）；

- 《日照市饮用水水源地保护条例》（2018年7月1日起施行）；

- 《日照市人民政府关于进一步加强环境保护改善环境质量的通知》（日政发[2011]29号）；

- 《日照市环境保护局关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》（日环发[2018]11号）；

- 《日照市“十四五”生态环境保护规划》（日政发[2021]10号）；

- 《日照市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》（日政委[2022]1号）；

- 《日照市“三线一单”生态环境分区管控方案》（日政字[2021]40号）；

- 《日照市2022年土壤污染重点监管单位名录》（2022.03.30）。

### 1.2.4评价技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(公告2017年第43号)；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；

- 《突发环境事件应急监测技术指南》（DB37/T3599-2019）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

- 《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

- 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

- 《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；

- 《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

- 《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ1124-2020)；

- 《危险废物处置工程技术导则》(HJ 2042-2014)；

- 《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)；

- 《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ2035-2013)；

- 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013)；

- 《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2027-2013)；

- 《排污单位自行监测技术指南 涂装》(HJ1086-2020)。

### 1.2.5 相关规划

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（2021.03.11）；

- 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32 号）；

- 《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（鲁政发[2021] 5号）；

- 《日照市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（日政发[2021]7 号）；

- 《关于申请调整日照城镇集中式饮用水水源保护区范围的函》（日政函[2018]21号）；

- 《山东省环境保护厅关于调整日照市饮用水水源保护区范围的复函》（鲁环函[2018]588 号）；

- 《山东省生态保护红线规划（2016-2020 年）》；

- 《山东省齐长城保护条例》（2022年9月21日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过）；

- 《日照市环境空气质量功能区划分方案》（日政办发[2001]78 号）；

- 《日照市地表水环境保护功能区划分方案》（日政字[1999]68 号）；

- 《日照市水功能区划》（日政字[2016]62 号）；

- 《日照市城市区域声环境功能区划分方案》（日政字[2012]21 号）；

- 《日照市饮用水水源地环境保护规划》（日政发[2009]32 号）；

- 《关于日照市集中式饮用水水源保护区划分方案的复函》（鲁环发[2009]6 号）；

- 《日照市城市总体规划（2018-2035 年）》（鲁政字[2018]257 号）；

- 《五莲县城市总体规划（2011-2030 年）》；

- 《五莲县城北工业区总体规划（2012-2030 年）》；

- 日照市生态环境局《关于五莲县城北工业区总体规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（日环审[2021]3号）。

### 1.2.6项目依据

1、项目环境影响评价委托书；

2、山东省建设项目备案证明(五莲县行政审批局，2020-371121-38-03-100590)；

3、不动产权证；

4、相关监测报告；

5、现有工程排污许可登记；

6、企业提供的其他资料。

## 1.3 评价目的、原则、内容、重点

### 1.3.1评价目的

1、通过项目所在区域的自然环境现状调查、污染源现状监测分析、工程分析和环境影响预测等系统性的工作，查明该地区的环境质量现状，掌握其环境特征，分析项目建设后污染物的排放状况以及实施污染防治措施后能够实现的污染减排量，预测扩建项目完成后对环境影响的特点、范围和程度以及环境质量可能发生的正效益；

2、通过查清环境背景，明确环境保护目标，对项目完成后可能产生的环境问题进行剖析，提出防治对策，以求将不利的环境影响减小到最低程度，促使项目建成后能取得最佳的社会、环境和经济综合效益；

3、评述项目污染防治方案的可行性，并根据“污染物达标排放”、“总量控制”、“以新带老”以及行业的产业政策等方面的要求，从环境保护的角度论证项目的可行性，并对项目的生产管理和污染防治措施提出技术经济分析和论证；

4、根据项目环境影响的特点，对其环境管理和环境监测计划提出要求；

5、为项目环境监督管理提供科学依据。

### 1.3.2评价原则

1、坚持环境影响评价为工程建设服务的原则。根据建设项目的工艺特点、排污特征和周围环境状况，合理确定评价范围、评价因子和评价重点，为项目主管部门、建设单位和环境管理部门提供可靠的科学依据。

2、在评价中始终坚持政策性、针对性、科学性和公正性的原则，严格遵守国家的有关环保法律、法规、标准、规范，以及地方的相关法规和标准。

3、以工程分析、环保治理措施、大气环境评价和污染物总量控制为重点，主要保护项目用地周边地区人群不受该项目环境污染的直接和间接危害。

4、根据建设项目环境保护管理的有关规定，贯彻“达标排放”、“污染物排放总量控制”、“以新带老”，做好工程分析，最大限度地减少污染物的产生量和排放量。

5、实用性原则。加强环保治理对策评价内容，对该项目的环保治理和今后环境管理提出建议措施，通过环境影响评价为环境管理提供决策依据，为项目实施环保措施提供指导性意见。

### 1.3.3评价内容

具体评价内容包括：总则，现有工程概况、改扩建工程概况，工程分析，环境现状调查与评价，污染治理措施的可行性与达标排放分析，废气、噪声、废水、固废对环境的影响分析与评价、风险评价，污染物总量控制分析，环境经济损益分析，环境管理与监测计划，项目建设合理性分析等。

### 1.3.4评价重点

本次评价工作重点为：大气环境影响评价、水环境影响评价、污染防治措施分析、环境风险评价、项目建设的可行性。

## 1.4环境影响识别和评价因子筛选

### 1.4.1环境影响因素识别

根据项目排污特点及所处环境特征，主要对运营期环境影响因素进行识别，识别结果见下表1.4-1。

表1.4-1  影响因素识别表

| 时段 | 环境要素 | 环境影响来源 | 环境影响因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气环境 | 喷粉废气、电泳废气、喷漆废气、流平废气、烘干废气、打磨废气、天然气燃烧废气 | VOCs、二甲苯、颗粒物、SO2、NOx |
|  | 地表水环境 | 前处理电泳线生产废液、水洗废水及洗槽废水、锅炉定期排污水、软水制备废水、树脂再生废水、纯水制备废水及生活污水 | COD、SS、氨氮、TN、TP、石油类、动植物油 |
|  | 地下水环境 | 表面前处理电泳线设施、污水处理站、危废暂存设施等 | 水质、水量 |
|  | 土壤环境 | 液态危险废物等 | - |
|  | 声环境 | 生产设备，风机、水泵等辅助设备 | Leq |
|  | 固体废物 | - | 较小 |
|  | 环境风险 | 天然气管道、漆料库等 | 较小 |

### 1.4.2评价因子筛选

根据工程分析、项目所在区域环境要素的特征，确定评价因子见表1.4-2。

表1.4-2  评价因子一览表

| 类别 | 环境要素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境质量 现状评价 | 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、VOCs、二甲苯、氨、硫化氢、臭气浓度 |
|  | 环境噪声 | 等效连续A声级LAeq |
|  | 地下水环境 | pH、耗氧量、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总硬度、溶解性总固体、硫化物、氯化物、铁、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、总大肠菌群、氨氮、氟、铬(六价)、镉、铅、锰、挥发性酚类、水位 |
|  | 土壤环境 | GB36600-2018中的45项目基本因子、石油烃(C10-C40)； GB 15618—2018中的8项基本项目及pH、石油烃。 |
| 项目污染 源评价 | 废气污染源 | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、二甲苯 |
|  | 废水污染源 | CODCr、SS、氟化物、总氮、总磷、石油类 |
|  | 噪声污染源 | 等效连续A声级LAeq |
|  | 固废污染源 | 一般工业固废、危险废物、生活垃圾 |
| 环境影响 预测分析 与评价 | 大气环境影响分析 | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、二甲苯 |
|  | 水环境影响分析 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 |
|  | 声环境影响分析 | 等效连续A声级LAeq |
|  | 固废环境影响分析 | 一般工业固废、危险废物、生活垃圾 |
| 总量控制 | 废气污染物 | VOCs、颗粒物、SO2、NOx |

## 1.5 环境功能区划

项目位于日照市五莲县城北工业区临沂路以南、浙江北路以东，区域环境功能属性见表1.5-1。

表1.5-1  项目所在区域环境功能属性一览表

| 序号 | 功能区名称 | 评价区域所属的类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境功能区划 | 根据《日照市环境空气质量功能区划分方案》（日政办发[2001]78号），项目区域环境空气质量功能区划为“二类区”； 根据《日照市人民政府关于划定日照市大气污染物排放控制区的通告》（2016 年 12 月 24 日），区域大气污染物排放控制区为 “重点控制区”。 |
| 2 | 声环境功能区划 | 根据《五莲县城北工业区总体规划（2012-2030 年）》及《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目区域属于 3 类声环境功能区。 |
| 3 | 地表水功能区划 | 根据《日照市水污染防治行动计划实施方案》（日政发[2016]15 号）及《日照市水污染防治控制单元达标方案》（日政办[2017]2 号），洪凝河及墙夼水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 |
| 4 | 地下水功能区划 | 未划定，根据使用功能参照执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III 类标准。 |
| 5 | 是否在“生活饮用水源保护区”内 | 根据《日照市饮用水水源地环境保护规划》（日政发[2009]32 号）、《日照市城市集中式饮用水水源保护区区划方案》、《日照市农村集中式饮用水水源保护区区划方案》、《山东省环境保护厅关于调整日照市饮用水水源保护区范围的复函》（鲁环函[2018]588 号），项目位置不在日照市饮用水水源保护区范围内。 |
| 6 | 基本农田保护区 | 根据《五莲县高泽街道三区三线图》，项目不涉及永久基本农田。 |
| 7 | 自然保护区、风景名胜保护区 | 不涉及 |
| 8 | 生态功能保护区 | 不涉及 |
| 9 | 生态红线保护区 | 根据《五莲县高泽街道三区三线图》，项目不涉及生态红线区。 |
| 10 | 历史文化保护区、文物保护单位 | 项目位置属于城镇开发边界，不属于齐长城建设控制地带或者齐长城保护规划未禁止工程建设的保护范围内。 |
| 11 | 是否在城市污水处理厂的集水范围内 | 是（五莲北控水务有限公司三厂） |

## 1.6评价标准

### 1.6.1环境质量标准

- 环境空气

项目所在区域属环境空气质量功能区二类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，VOCs、二甲苯、氨、硫化氢环境质量标准参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D的要求。具体标准限值见表1.6-1。

表1.6-1  环境空气质量标准限值

| 标准值 项目 | 二级标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 500μg/m3 | 150μg/m3 | 60μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
| NO2 | 200μg/m3 | 80μg/m3 | 40μg/m3 |  |
| PM10 | / | 150μg/m3 | 70μg/m3 |  |
| PM2.5 | / | 75μg/m3 | 35μg/m3 |  |
| TSP | / | 300μg/m3 | 200μg/m3 |  |
| O3 | 200μg/m3 | 日最大8h平均160μg/m3 | / |  |
| CO | 10mg/m3 | 4mg/m3 | / |  |
| TVOC | / | 8h平均600μg/m3 | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D |
| 二甲苯 | 200μg/m3 | / | / |  |
| 氨 | 200μg/m3 | / | / |  |
| 硫化氢 | 10μg/m3 | / | / |  |

2、声环境

项目区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，具体标准限值详见表1.6-2。

表1.6-2  声环境质量标准值

| 类别 | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

3、地表水环境

项目生产废水经厂区污水处理站处理后，排入市政污水管网，送五莲北控水务有限公司三厂处理，尾水经人工湿地处理后排入洪凝河，汇入墙夼水库。根据《日照市水污染防治行动计划实施方案》（日政发[2016]15 号）及《日照市水污染防治控制单元达标方案》（日政办[2017]2 号），洪凝河及墙夼水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。具体评价标准见表 1.6-3。

表1.6-3 地表水环境质量评价标准一览表

| 序号 | 污染物 | 单位 | 评价标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 |
| 2 | 溶解氧 | -- | ≥3 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤10 |  |
| 4 | COD | mg/L | ≤30 |  |
| 5 | BOD5 | mg/L | ≤6 |  |
| 6 | 氨氮 | mg/L | ≤1.5 |  |
| 7 | 总氮 | mg/L | ≤1.5 |  |
| 8 | 总磷 | mg/L | ≤0.3 |  |
| 9 | 锌 | mg/L | ≤2.0 |  |
| 10 | 铜 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 11 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
| 12 | 砷 | mg/L | ≤0.1 |  |
| 13 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 14 | 铅 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 15 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 |  |
| 16 | 氟化物 | mg/L | ≤1.5 |  |
| 17 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 18 | 氰化物 | mg/L | ≤0.2 |  |
| 19 | 石油类 | mg/L | ≤0.5 |  |
| 20 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
| 21 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 |  |
| 22 | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤20000 |  |

4、地下水环境

项目区域地下水环境执行《地下水质量标准》(GB14848-2017)Ⅲ类标准。

表1.6-4  地下水水质量标准

| 序号 | 污染物 | 单位 | 评价标准 | 序号 | 污染物 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 6.5～8.5 | 10 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 11 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
| 3 | 耗氧量(CODMn法，以O2计) | mg/L | ≤3.0 | 12 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 |
| 4 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 13 | 钠 | mg/L | ≤200 |
| 5 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 14 | 锰 | mg/L | ≤0.1 |
| 6 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 15 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
| 7 | 亚硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤1.0 | 16 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 17 | 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 |
| 9 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 18 | 总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | ≤3.0 |

4、土壤环境

项目区域土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB26600-2018)表1及表2中第二类用地筛选值。

表1.6-5  建设用地土壤环境质量标准    单位：mg/kg

| 序号 | 评价因子 | 评价标准(≤) | 序号 | 评价因子 | 评价标准(≤) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 |
| 2 | 镉 | 65 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 3 | 铬(六价) | 5.7 | 26 | 苯 | 4 |
| 4 | 铜 | 18000 | 27 | 氯苯 | 270 |
| 5 | 铅 | 800 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 6 | 汞 | 38 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 7 | 镍 | 900 | 30 | 乙苯 | 28 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 33 | 间,对-二甲苯 | 570 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 34 | 邻-二甲苯 | 640 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 35 | 硝基苯 | 76 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 36 | 苯胺 | 260 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 38 | 苯并(a)蒽 | 15 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 39 | 苯并(a)芘 | 1.5 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 40 | 苯并(b)荧蒽 | 15 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 41 | 苯并(k)荧蒽 | 151 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 43 | 二苯并(a,h)蒽 | 1.5 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 44 | 茚并(1,2,3-cd) 芘 | 15 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 45 | 萘 | 70 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 46 | 石油烃(C10-C40) | 4500 |

项目附近农田土壤质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1中“风险筛选值”标准。

表1.6-6  农用地土壤环境质量标准     单位：mg/kg

| 序号 | 用地类型 | 监测项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 其他 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 其他 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 其他 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 其他 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 其他 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 其他 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 其他 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 其他 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 1.6.2污染物排放标准

1、废气

项目工艺废气排气筒颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1“重点控制区”标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准。颗粒物厂界无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值要求。

项目工艺废气排气筒VOCs、二甲苯排放浓度、排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2“通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)”排放限值要求。VOCs、二甲苯厂界无组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3中厂界监控点浓度限值要求。

厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中的厂界新改扩建二级标准限值。

项目工艺废气排气筒颗粒物、SO2、NOx排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准，颗粒物、SO2、NOx厂界无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值要求。

油烟废气排放浓度执行《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006)相应标准限值(中型≤1.2mg/m3)的要求。

表1.6-7  工艺废气污染物排放标准限值

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率 | 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒(m) | 二级(kg/h) |  |  |
| 颗粒物 | 10 | 15 | 3.5 | 1.0 | GB16297-1996表2 DB37/2376-2019表1 |
| SO2 | 50 |  | / | 0.4 |  |
| NOx | 100 |  | / | 0.12 |  |
| VOCs | 70 | 15 | 2.4 | 2.0 | DB37/2801.5-2018表2、3 |
| 二甲苯 | 15 | 15 | 0.8 | 0.2 |  |
| 臭气浓度 | / | / | / | 20(无量纲) | GB14554-93表1 |
| 油烟 | 1.2 | 高于建筑物顶1.5m | / | / | DB37/597-2006表2 |

项目锅炉废气排气筒颗粒物、SO2、NOx、烟气林格曼黑度（级）有组织排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）表2中“重点控制区” 标准限值要求。

表1.6-8  锅炉废气污染物排放标准限值

| 污染物 | 排放浓度 (mg/Nm3) | 排放高度(m) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 10 | 15 | DB37/2374-2018表2中“重点控制区” |
| SO2 | 50 |  |  |
| NOx | 100 |  |  |
| 烟气林格曼黑度(级) | 1 |  |  |

厂内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中表A.1中NMHC特别排放限值要求。

表1.6-9 厂区内VOCs无组织排放限值

| 污染物 种类 | 限值含义 | 无组织排放浓度限值 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 监控点处1h平均浓度值 | 6mg/m3 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 监控点处任意一次浓度值 | 20mg/m3 |  |

2、废水

项目生产废水、生活污水分别经分类预处理后，排入市政污水管网进入市政污水处理厂。项目接管废水排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及五莲北控水务有限公司三厂纳管水质标准。五莲北控水务有限公司三厂出水水质排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级 A 标准，具体标准见表1.6-10。

表1.6-10 废水污染物排放标准限值一览表

| 序号 | 废水污染物 | 单位 | GB8978-1996表4中三级标准限值 | 五莲北控水务有限公司三厂接纳标准限值 | 本项目排放限值 | 五莲北控水务有限公司三厂出水水质标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6~9 | 6.5~9.5 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | COD | mg/L | 500 | 300 | 300 | 50 |
| 3 | BOD5 | mg/L | 300 | 120 | 120 | 10 |
| 4 | SS | mg/L | 400 | 100 | 100 | 10 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | -- | 30 | 30 | 5(8) |
| 6 | 氟化物 | mg/L | 20 | -- | -- | -- |
| 7 | TN | mg/L | -- | 45 | 45 | 15 |
| 8 | TP | mg/L | -- | 4 | 4 | 0.5 |
| 9 | 石油类 | mg/L | 20 | 15 | 15 | 1 |

3、噪声

项目四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，详见表 1.6-11。

表1.6-11  厂界环境噪声排放限值一览表

| 类别 | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB（A） |

4、固体废物污染控制标准

项目一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

## 1.7评价工作等级

### 1.7.1大气环境评价等级

本次评价选择VOCs、二甲苯、颗粒物、SO2、NOx作为大气环境影响预测因子。

(1)环境空气影响评价工作等级

依据HJ2.2-2018推荐AERSCREEN估算模式，估算结果见下表1.7-1、1.7-2，据此判断大气评价等级。

表1.7-1  有组织排放废气污染物估算结果

| 点源编号 | 污染物 | 最大落地浓度(μg/m3) | 最大落地浓度占标率(%) | D10%最远距 离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | VOCs | 119.2 | 9.9 | 未出现 |
|  | 二甲苯 | 15.2 | 7.6 | 未出现 |
|  | 颗粒物 | 1.7 | 0.4 | 未出现 |
|  | SO2 | 3.5 | 0.7 | 未出现 |
|  | NOx | 20.9 | 8.3 | 未出现 |
| P3 | VOCs | 29.9 | 2.5 | 未出现 |
|  | 颗粒物 | 1.9 | 0.4 | 未出现 |
|  | SO2 | 3.8 | 0.8 | 未出现 |
|  | NOx | 23.0 | 9.2 | 未出现 |
| P4 | VOCs | 16.1 | 1.3 | 未出现 |
|  | 二甲苯 | 2.2 | 1.1 | 未出现 |
| P5 | VOCs | 9.1 | 0.8 | 未出现 |
|  | 颗粒物 | 3.5 | 0.8 | 未出现 |
| P6 | VOCs | 8.0 | 0.7 | 未出现 |
|  | 颗粒物 | 3.1 | 0.7 | 未出现 |
| P7 | 颗粒物 | 13.8 | 3.1 | 未出现 |
| P8 | 颗粒物 | 10.2 | 2.3 | 未出现 |
| P9 | 颗粒物 | 5.0 | 1.1 | 未出现 |
|  | SO2 | 9.6 | 1.9 | 未出现 |
|  | NOx | 14.6 | 5.8 | 未出现 |

表1.7-2  无组织排放废气污染物估算结果

| 面源 | 污染物 | 最大落地浓度(μg/m3) | 最大落地浓度占标率(%) | D10%最远距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房生产车间 | VOCs | 41.0 | 3.4 | 未出现 |
|  | 二甲苯 | 4.1 | 2.1 | 未出现 |
|  | 颗粒物 | 24.3 | 5.4 | 未出现 |
|  | SO2 | 0.4 | 0.1 | 未出现 |
|  | NOx | 2.3 | 0.9 | 未出现 |

表1.7-3  项目大气环境影响评价等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

由表1-7.1及表1-7.2中的计算结果可知，污染物的最大落地浓度占标率Pmax=9.9%，小于10%；同时项目行业不属于高耗能行业，项目周边以工业企业为主，不属于环境空气敏感区；根据表1.7-3的大气环境影响评价等级判别依据，确定大气环境影响评价等级为二级。

### 1.7.2 地表水环境评价等级

扩建工程废水主要为表面前处理线工艺废水废液、锅炉定期排污水、软水制备废水、纯水制备废水、树脂再生废水、新增生活污水，其中生活污水依托现有化粪池处理后通过现有生活污水排放口接管至市政污水管网，最终送入五莲北控水务有限公司三厂集中处理；表面前处理线工艺废水废液（包括热水洗废水及洗槽废水、脱脂废液及洗槽废水、硅烷废液及洗槽废水、超滤废液及电泳洗槽废水、水洗废水）、锅炉定期排污水、软水制备废水、纯水制备废水、树脂再生废水等生产综合废水经厂区污水处理站，处理达标后经生产废水排放口接管市政污水管网，最终送入五莲北控水务有限公司三厂进一步处理，尾水排入洪凝河。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，确定项目地表水环境影响评价等级确定为三级B。

### 1.7.3 地下水环境评价等级

(1)项目类型确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中附录A确定该项目所属的地下水环境影响评价项目类别，属于行业类别中“K 机械、电子”中“71、通用、专用设备制造及维修”“有电镀或喷漆工艺的”生产项目，为报告书Ⅲ类。

(2)地下水环境敏感程度分级

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表1-7.4。

表1.7-4  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 生活供水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地)准保护区；除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 生活供水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地)准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

综合确定项目地下水环境敏感程度为“不敏感”级。

(3)地下水评价等级确定

建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分见下表1.7-5。

表1.7-5  项目评价工作等级分级

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

项目为Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为不敏感，地下水评价工作等级为三级。主要提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。

### 1.7.4 噪声环境评价等级

项目位置声环境功能区为《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的3类区，项目建设前后评价范围内噪声级增加量小于3dB(A)，噪声级增高量较小，且受噪声影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中声环境影响评价等级的划分原则，该项目声环境影响评价等级为三级。

### 1.7.5土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A表A.1，该项目属于“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造-使用有机涂层的(喷粉、喷塑和电泳除外)”，为I类建设项目；项目占地规模为小型，周边土壤环境敏感程度为敏感，根据导则中污染影响型评价工作等级划分表，该项目土壤环境影响评价为一级。

### 1.7.6 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，环境风险物质(二甲苯、乙酸乙酯、乙苯、矿物油类、甲烷)场内最大暂存量（含在线量）与临界量比值(Q)=0.0104＜1，该项目环境风险潜势为I，根据表1.7-6，确定项目环境风险评价等级为“简单分析”。

表1.7-6  评价工作级别

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

### 1.7.7 评价工作等级

本次评价的工作等级如下表所示：

表1.7-7  评价工作等级判别

| 环境要素 | 判别依据 | 评价等级 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境空气质量功能类别 | 二类 | 二级评价 | HJ2.2-2018 |
|  | 污染物最大落地浓度占标率Pmax | 1%<9.9%<10% |  |  |
| 地表水 | 废水量小 | 间接排放 | 三级B | HJ2.3-2018 |
| 地下水 | 项目类别 | Ⅲ类项目 | 三级评价 | HJ610-2016 |
|  | 场地的地下水环境敏感程度 | 不敏感 |  |  |
| 噪声 | 噪声类别 | 3类 | 三级 | HJ2.4-2021 |
|  | 建设规模 | 小型 |  |  |
|  | 敏感点噪声级变化情况 | 昼间噪声级增加小于3dB |  |  |
|  | 受影响人口 | 较少 |  |  |
|  | 噪声源 | 工业噪声 |  |  |
|  | 区域声环境敏感程度 | 一般 |  |  |
| 土壤 | 项目类别 | I类项目 | 一级 | HJ964-2018 |
|  | 场地周边土壤环境敏感程度 | 敏感 |  |  |
|  | 建设规模 | 小型 |  |  |
| 风险评价 | 大气 | 危险源情况 | Q＜1，风险潜势为I | 简单分析 | HJ169-2018 |
|  | 地表水 | 危险源情况 |  |  |  |
|  | 地下水 | 危险源情况 |  |  |  |

## 1.8评价范围与环境保护目标

### 1.8.1 评价范围

根据HJ2.2-2018、HJ2.3-2018、HJ610-2016、HJ2.4-2021、HJ964-2018、HJ169-2018等的要求，以及该项目排放污染物、项目所处区域环境状况以及敏感目标的分布情况，本次扩建工程评价范围具体见表1-8.1。

表1-8.1  项目评价范围一览表

| 评价专题 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 以项目厂址为中心区域，边长5km的方形区域 |
| 水 | 地表水 | 依托的五莲北控水务有限公司三厂的可行性 |
|  | 地下水 | 以项目为中心周边6km2(2km×3km)矩形区域 |
| 噪声 | 厂界1m处，兼顾周边200m内敏感保护目标 |
| 土壤环境 | 厂区占地范围内全部及占地范围外 1km |
| 环境风险 | 不设置评价范围 |

### 1.8.2 环境保护目标

项目位于日照市五莲县城北工业区临沂路以南、浙江北路以东，项目地理位置见图1-8.1，项目周边主要为道路、空地及工业企业，厂界外200m范围内无声环境敏感目标。敏感保护目标详见表1-8.2及图1-8.2，项目位置与山东省齐长城遗址保护规划图（日照五莲县图）位置关系见图1-8.3（a）、图1-8.3（b）。

表1-8.2 评价范围内环境保护目标一览表

| 类别 | 环境保护目标名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 空气环境 | 邱村 | 119°12′49.122″ | 35°48′54.021″ | 居住 | 550人 | W | 690 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区 |
|  | 邱村社区 | 119°12′25.502″ | 35°49′1.790″ | 居住 | 885人 | W | 1475 |  |
|  | 安子村 | 119°13′20.251″ | 35°48′22.122″ | 居住 | 595人 | S | 745 |  |
|  | 东楼村 | 119°13′7.273″ | 35°48′25.056″ | 居住 | 260人 | SW | 853 |  |
|  | 院上村 | 119°13′52.773″ | 35°48′9.918″ | 居住 | 722人 | SSE | 978 |  |
|  | 秦家庄村 | 119°13′8.432″ | 35°48′8.294″ | 居住 | 813人 | SW | 1105 |  |
|  | 娄家官庄村 | 119°13′39.061″ | 35°49′9.476″ | 居住 | 120人 | N | 343 |  |
|  | 东官庄村 | 119°13′55.207″ | 35°49′19.092″ | 居住 | 180人 | NW | 727 |  |
|  | 户家洼村 | 119°13′41.919″ | 35°49′39.561″ | 居住 | 303人 | NW | 1295 |  |
|  | 焦家庄子村 | 119°13′38.941″ | 35°50′6.522″ | 居住 | 305人 | N | 1885 |  |
|  | 西佛堂村 | 119°15′16.624″ | 35°49′21.485″ | 居住 | 160人 | NE | 2400 |  |
|  | 水西河子村 | 119°14′50.863″ | 35°48′31.392″ | 居住 | 350人 | SW | 1850 |  |
|  | 佛堂村 | 119°15′31.766″ | 35°49′44.508″ | 居住 | 400人 | NE | 2965 |  |
|  | 滕家庄村 | 119°14′32.013″ | 35°47′16.306″ | 居住 | 620人 | SE | 2906 |  |
|  | 高泽新村 | 119°12′20.232″ | 35°49′16.737″ | 居住 | 1034人 | NW | 1828 |  |
|  | 高泽街道 | 119°11′54.196″ | 35°49′26.392″ | 居住 | 1317人 | NW | 2500 |  |
|  | 吕公堂村 | 119°11′49.041″ | 35°48′0.899″ | 居住 | 665人 | SW | 2610 |  |
|  | 东郭村 | 119°11′56.727″ | 35°47′40.506″ | 居住 | 240人 | SW | 2960 |  |
|  | 幸福村 | 119°12′8.236″ | 35°50′15.442″ | 居住 | 240人 | NW | 3098 |  |
|  | 高泽社区 | 119°12′19.900″ | 35°49′17.007″ | 居住 | 1460人 | NW | 1800 |  |
|  | 高泽小学 | 119°11′59.874″ | 35°49′26.702″ | 学校 | 1200人 | NW | 2395 |  |
|  | 高泽初级中学 | 119°12′12.272″ | 35°49′24.733″ | 学校 | 943人 | NW | 2707 |  |
| 地表水 | 墙夼水库 | 119°11′30.926″ | 35°50′11.774″ | -- | -- | NW | 3528 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类 |
|  | 洪凝河 | 119°12′45.626″ | 35°48′37.051″ | -- | -- | W | 3170 |  |
|  | 高泽河（山阳河） | 119°11′21.346″ | 35°49′4.414″ | -- | -- | W | 1105 |  |
| 地下水 | -- | -- | -- | -- | -- | 厂址周围浅层地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类 |
| 文物古迹 | 齐长城遗址 | 119°13′20.578″ | 35°48′42.044″ | 文物 | -- | SW | 320 | -- |
| 注：经纬度数值取大气敏感目标中心点坐标，地表水及古迹坐标取与项目最近点坐标。 |

# 2 现有工程概况

山东五联能源装备科技有限公司成立于2020年8月29日，购置切割下料、折弯、镗铣车床、焊接、组装及辅助设备，主要进行风电设备、锅炉设备钢构加工，锅炉配件加工，常压、受压容器生产，矿山工程机械、建筑工程机械配件生产等。现有工程已于2022年12月投产。

现有工程主要生产工艺仅有切割、机械加工、焊接、抛丸、组装等，现有工程不涉及表面涂装、探伤工艺，表面涂装、工件探伤等工序依托青岛总厂完成。现有工程生产能力为年产重工结构件6000吨、矿山机械结构件2000吨、工程机械结构件3000吨、锅炉压力容器2000吨。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，现有工程属于豁免环评管理项目。2023年5月23日，公司已依法对投产内容进行排污许可登记（登记编号为：91371121MA3TW62F5T001X）。

## 2.1现有工程基本情况

现有工程基本情况构成详见表2.1-1。

表2.1-1  现有工程基本构成一览表

| 现有工程生产规模 | 现有工程年产重工结构件6000吨、矿山机械结构件2000吨、工程机械结构件3000吨、锅炉压力容器2000吨 |
| --- | --- |
| 主体 工程 | 1#厂房生产车间 | 1F生产车间，东西长223.5m，南北长142.0m，建筑面积31740.8m2，高度12m，钢结构，分为6跨，自南向北依次为1区~6区，已使用1区-4区，5区、6区为预留涂装区域。 |
| 辅助 工程 | 综合生活楼（目前在建） | 位于1#厂房南侧西端，4F，建筑面积3404.81m2，砖混结构，高度12m，一层主要为职工食堂、办公区，二层~四层主要布置为职工倒班宿舍。 |
|  | 综合办公楼 | 位于1#厂房南侧东端，2F，建筑面积1113.6m2，砖混结构，一层主要作为职工餐厅、会议室等。二层主要用作办公区、会议室等。 |
| 公用 工程 | 给水 | 项目新鲜水由五莲县自来水管网供给； |
|  | 排水 | 雨污分流制。食堂废水经隔油池处理后与经化粪池处理后的生活污水，经市政污水管网排至五莲北控水务有限公司三厂处理。 |
|  | 供电 | 项目由五莲县供电管网供给，现有1 处变配电箱和2个配电柜。 |
|  | 供热 | 办公区、生活区采用空调供暖，职工食堂燃用天然气，管道供应。 |
| 环保 工程 | 废气治理 | 抛丸粉尘 | 1#厂房现有2台抛丸机产生抛丸粉尘分别经抽吸风装置收集废气后，引风经过同1套“旋风分离器+袋式除尘器”装置（1#）处理后，通过1根15m高排气筒P1排放。 |
|  |  | 焊接烟尘 | 1#厂房焊接区产生的焊接烟尘经收集后就近经移动式袋式除尘器处理后无组织排放，现有4套移动式袋式除尘器，均为多通道除尘器。 |
|  |  | 切割烟尘 | 1#厂房切割工序烟尘负压收集后经1套滤筒除尘器（1#）处理后于车间无组织排放。 |
|  |  | 食堂油烟 | 食堂油烟废气经油烟净化装置处理后经专用烟道高于屋顶1.5m排放。 |
|  | 废水治理 | 项目食堂废水经隔油池处理、职工生活污水经化粪池处理后，均经生活污水排放口排入市政污水管网，送至五莲北控水务有限公司三厂进一步处理。 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备、采取有效的基础减振、隔声等降噪措施。 |
|  | 固废治理 | 分类收集，生活垃圾、废含油抹布由环卫部门清理；金属边角废料、金属屑、废钢砂、焊渣、除尘器收尘、废包装材料等一般工业固废暂存于现有一般固废暂存区（建筑面积120m2），定期由相关单位回收利用；废润滑油及其废包装桶、废切削液及其废包装桶等属于危险废物，暂存于现有工程危废暂存库（建筑面积48m2），委托有危废处置资质单位处理，职工食堂产生的浮油渣、废油脂由有资质专业处置机构清运处置。 |
| 劳动定员工作制度 | 现有职工人数100人，年生产天数300天，每班工作9小时，一班制。 |

## 2.2现有工程产品及生产规模

根据企业提供资料及现有工程排污许可登记资料，现有工程最大产能情况见表2.2-1。

表2.2-1  现有工程生产规模一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品用途 | 生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重工结构件 | 风力发电设备钢构（圆盘件、H型件）、发电锅炉钢构（锅炉筒体） | 6000吨/年 |
| 2 | 锅炉配件、压力容器 | 锅炉配件（支座、炉门、管式配件）、常压、受压容器（整机） | 2000吨/年 |
| 3 | 矿山机械结构件 | 铲运机配件（铲斗、管件）、运矿卡车配件（铲斗、管件） | 2000吨/年 |
| 4 | 建筑工程机械结构件 | 挖掘机配件（机械臂、挖斗）、打桩机配件（机械臂）、举高车配件（机械臂、工作斗） | 3000吨/年 |

现有工程主要产品资料图见图2.2-1。

| 工程机械臂（示意图） | 举高车工作斗（示意图） |
| --- | --- |
| 压力容器（示意图） | 挖斗（示意图） |
| 锅炉配件（示意图） | 举高车配件（示意图） |

图2.2-1  现有工程产品资料图片

## 2.3现有工程主要生产设备

现有工程主要生产设备见表2.3-1，环保设施见表2.3-2。

表2.3-1  现有工程主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量(台/套) | 设备位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动单梁起重机 | LDA2T-22.5MMX9M | 3 | 5区、6区 |
| 2 | 通过式抛丸机 | Q3720 | 1 |  |
| 3 | 旋转式抛丸机 | Q3710 | 1 |  |
| 4 | 铣边机 | 32XBJ12、XBJ-6 | 2 | 4区 |
| 5 | 锯床 | CH-320HA、G4230/60、H-330、GW4028/2 | 4 |  |
| 6 | 锐捷铣床 | BM8501 | 2 |  |
| 7 | 数控车床 | CKNC-6180、CY-K6150B | 2 |  |
| 8 | 普通车床 | CW6280E | 1 |  |
| 9 | 数控专机 | ITA40 | 1 |  |
| 10 | 直流弧焊机 | 2X7-400D | 1 |  |
| 11 | 二保焊机 | NBC-500S、NB-630、CM500 | 3 |  |
| 12 | 电动单梁起重机 | LDA2T-22.5MMX9M | 8 | 2区 |
| 13 | 剪板机 | J12*2500 | 1 |  |
| 14 | 管屏弯曲机 | PW1600 | 1 |  |
| 15 | 膜式壁焊接生产线 | NZMS-1600×12 | 1 |  |
| 16 | 扁钢精整矫直机 | JZ10×110 | 1 |  |
| 17 | 磨管机 | / | 1 |  |
| 18 | 氩弧焊机 | ZX7-400STG、YC-300TX | 4 |  |
| 19 | 二保焊机 | NBC350、NBC630、NBC-500s、2X7-800、CM500 | 7 |  |
| 20 | 电动单梁起重机 | LDA2T-22.5MMX9M | 14 | 1区 |
| 21 | 数控火焰切割机 | BD-7000*12000、 DM-7000 | 3 |  |
| 22 | 等离子切割机 | MESSER6500-260A | 2 |  |
| 23 | 磁力管道切割机 | CG2-11 | 1 |  |
| 24 | 马鞍式火焰切割机 | HK-600D | 1 |  |
| 25 | 数控镗铣床 | TK6913-12M-HKT2025-DJ、TOM-DJB4043 | 4 |  |
| 26 | 数控双柱立式立车 | CK5240D | 2 |  |
| 27 | 龙门移动式数控钻床 | PZG50X50X50S2 | 1 |  |
| 28 | 卷板机 | W11S-70×3200、W11S-30×2500、WPI-20*2500 | 3 |  |
| 29 | 坡口机器人 | M-10IA | 1 |  |
| 30 | 相贯线切割机 | XUX3500/1600 | 1 |  |
| 31 | 全自动压瓦机 | 900型 | 1 |  |
| 32 | 螺纹管机床 | LWG-III-10 | 1 |  |
| 33 | 管道内涨式坡口机 | ISY-351-1、ISE-159、ISY-80T、 ISY-630-1 | 6 |  |
| 34 | 自动数控弯管机 | DW-75NC、DW168NC、DW115NCBL、W27YNG-80B | 4 |  |
| 35 | 牛头刨床 | BC6063 | 1 |  |
| 36 | 3050 摇臂钻床 | Z3050×16/1、Z3080×25、Z3035、Z3050×16/1 | 7 |  |
| 37 | 空气压缩机 | XS-75/8、G75SKF、ED-100FC | 4 |  |
| 38 | 数控液压板料折弯机 | WS67K-500/4000、PDS-200/3200 | 2 |  |
| 39 | 二保焊机 | NBC350、NBC630、NBC-500s、2X7-800、CM500 | 7 |  |
| 40 | 电动单梁起重机 | LDA2T-22.5MMX9M | 6 | 1区 |
| 41 | 电动单梁起重机 | LDA2T-19.45MMX12M、QD36/25-19.45A5 | 8 |  |
| 42 | 手动喷砂机 | Q0250A-11 | 2 |  |
| 43 | 二保焊机 | NBC500F、2X7-285s、NBC500、2X7-1250、CM500 | 19 |  |
| 44 | 手把焊机 | 2X7-630 | 4 |  |
| 45 | 氩弧焊机 | ZX7-400STG | 5 |  |
| 46 | 二保焊机 | YD500ER1、NBC500、NB500 | 38 | 4区、原料仓库 |
| 47 | 氩弧焊机 | ZX7-400STG | 1 |  |
| 48 | 螺柱焊机 | STR-1601E、STR-1602E | 3 |  |
| 49 | 手把焊机 | ZX7-500S、ZX7-400LS、ZX7-400D、ZX7-200 | 8 |  |
| 合计设备 | 205 | / |

表2.3-2  现有工程环保设备、设施一览表

| 类型 | 设备名称 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气污染防治 | 旋风分离器+袋式除尘器 | 1套 | 5区（两台抛丸机共用） |
|  | 滤筒除尘器 | 1套 | 1区（火焰切割机配备） |
|  | 移动式袋式除尘器 | 4套 | 1区埋弧焊区配备2套；4区锯床切割区配备1套；4区焊接区配备1套； |
|  | 油烟净化器 | 1套 | 职工食堂 |
| 废水污染防治 | 隔油池 | 1处 | 职工食堂 |
|  | 化粪池（防渗） | 1处 | 临近西厂界地下 |
| 固废处置 | 一般固废暂存区（120m2） | 1处 | 车间外西侧 |
|  | 危废暂存库（48m2） | 1处 | 车间外北侧 |

## 2.4主要原辅材料消耗

现有工程主要原辅材料消耗详见表2.4-1。

表2.4-1  现有工程主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 年用量(t/a) | 日常存储量(t) | 主要成分 | 性状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | 10000 | 1000 | 铁、碳、硅、锰合金 | 固态 | 外购 |
| 2 | 型材 | 3000 | 20 | 铁、碳、硅、锰合金 | 固态 | 外购 |
| 3 | 焊材 | 36 | 3 | 合金 | 固态 | 外购，袋装 |
| 4 | 钢砂 | 20 | 1.5 | 合金 | 固态 | 外购，袋装 |
| 5 | 切削液 | 2 | 0.2 | 矿物油、乳化剂、添加剂 | 液态 | 外购，25kg/桶装，按照1：5加水稀释后使用 |
| 6 | 润滑油 | 3 | 0.25 | 矿物油 | 液态 | 外购，25kg/桶装 |
| 7 | 砂轮 | 1 | 0.2 | 磨料、树脂结合剂 | 固态 | 外购，箱装 |
| 8 | 砂纸 | 1 | 0.2 | 金刚砂纸 | 固态 | 外购，箱装 |
| 9 | 配件 | 300 | 20 | 配件成品 | 固态 | 外购、箱装 |
| 10 | 氧气 | 20 | 15.39 | 氧气 | 液态 | 外购，储罐装 |
| 11 | 氩气 | 20 | 18.93 | 氩气 | 液态 | 外购，储罐装 |
| 12 | 二氧化碳 | 40 | 14.85 | 二氧化碳 | 液态 | 外购，储罐装 |

## 2.5厂区总图布置

现有厂区南北长约 198.7m，东西宽约240m，共设置一个大门，位于西厂界南端，大门朝向浙江北路。厂区按功能分为生产区、生活区和办公区。生产区主要为1#厂房生产车间（1F，分为6跨，自南向北依次为1区~6区），1#厂房南侧西、东两端分别建有综合生活楼（目前在建，预计2023年12月建成使用，规划4F，功能为生活区，功能为职工宿舍）、综合办公楼（2F，1F为职工食堂，2F为办公区）。现有工程主要利用生产车间的1区~4区，5区及6区为规划涂装区域。

项目原料库设置于车间内中部，紧邻车间西墙；气体储罐区位于车间南大门外东侧。

危废暂存库、一般固废暂存区设置于室外，危废暂存库位于车间北墙外；一般固废暂存区位于车间西墙外。

现有厂区平面布置图详见图2.1-1。

## 2.6 公用工程

### 2.6.1供电

用电由区域市政电网供给。厂区1 处变配电箱和2个配电柜，能够满足生产和办公生活用电需求。

### 2.6.2供热

现有工程生产不需要用热，生活区、办公区冬季供暖使用分体式空调。

### 2.6.3供气

职工食堂用天然气由五莲一达燃气有限公司燃气管网提供，厂内设调压计量装置1 套。现有工程天然气消耗量为10万 Nm³/a。

### 2.6.4压缩空气

现有工程设有 2 台10m³/min、1台6.5m³/min、1 台3.5m³/min 的空气压缩机，车间5区东侧配备 1个4m³的压缩空气储罐，压缩空气总供气能力为30m³/min，供气压力为 0.8MPa，现有工程压缩空气使用量为 0.7m³/min。

### 2.6.5储运工程

1、仓库存储

现有工程仓库存储情况见下表。

表2.6-1  现有工程仓库存储情况表

| 序号 | 仓库名称 | 仓储面积 | 存储物料 | 最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料库 | 15m*10m，150m2 | 润滑油、切削液、磨料、磨具 | 145m3 |
| 2 | 焊材库 | 4m*10m，40m2 | 焊材 | 38m3 |

2、储罐存储

现有工程储罐设置情况见表2.6-2。

表2.6-1  现有工程储罐设置情况一览表

| 序号 | 储罐名称 | 储罐类型 | 结构尺寸/m | 数量 | 有效容积 | 装填系数 | 最大贮存量/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机储气罐 | 立式 | Φ1.5×3.0 | 1 | 4m3 | 0.9 | 27.86 |
| 2 | 液态氧气储罐 | 立式 | Φ3.0×7.0 | 1 | 15m3 | 0.9 | 15.39 |
| 3 | 液态氩气储罐 | 立式 | Φ3.0×7.0 | 1 | 15m3 | 0.9 | 18.93 |
| 4 | 液态二氧化碳储罐 | 立式 | Φ3.0×7.0 | 1 | 15m3 | 0.9 | 14.85 |

## 2.7现有工程工艺流程及产污环节介绍

### 2.7.1重工结构件（风电设备钢构、发电锅炉钢构）

1、风电设备钢构件生产工艺流程

图2.7-1  风电设备钢构生产工艺流程图及产排污节点

工艺流程：

①切割下料：现有工程原材料钢板、型材进厂后转移至车间下料工序，设备主要为切割机、锯床等，根据工件要求进行下料切割，获得所需要的不同规格工件。此工序产生切割烟尘、废切削液、金属边角废料和设备噪声。

②成型加工：利用卷板机、折弯机将钢板、钢管分别进行卷板或折弯，使其形状或角度符合设计要求。采用数控机床、加工中心等车床，对工件进行铣、冲、钻、压、坡口等精细加工。此工序无废气产生排放，会产生金属边角废料、废润滑油、润滑油包装桶和设备噪声。

③焊接：成型后的工件按技术要求进行组对，将加工好的所需零部件焊接在一起，并对零部件的拼接缝隙进行护体全焊，即得成品。使产品密封性达到设计要求，焊接方式有铆焊、氩焊和二保焊等。此工序产生焊接烟尘、焊渣和设备噪声。

④质检：风电设备主要进行人工质检，基本无污染产生。发电锅炉钢构件需要采用X射线探伤机进行探伤检验，再经水压试验检验。探伤过程会有辐射产生，因涉及到特种设备，因此本步骤主要在青岛总厂内进行。水试主要利用水对容器的密封性、强度进行检验，流程为将自来水打入容器内，静置一段时间后，观察容器接口、管道接头处有无渗漏，试验通过后将容器中水抽出，暂存于水罐中，试验水无添加剂，循环使用，不外排。

⑤抛丸：对成品进行抛丸处理，此目的主要是使工件表面平整度达到涂装的要求，此工序会产生抛丸粉尘、废钢砂和设备噪声。

⑥表面涂装：风电设备钢结构件工件的涂装类型主要有电弧喷锌和喷漆，发电锅炉钢结构件工件的涂装方式主要为喷漆，现有工程无此工艺，表面涂装工序均在青岛总厂内进行。

⑦包装：工件加工完成后进行包装后发售。此工序产生废包装。

2、发电锅炉钢构生产工艺流程

与锅炉配件、压力容器生产工艺及产污环节一致，详见2.7.4章节。

### 2.7.2矿山机械（铲运车、运矿卡车）结构件

图2.7-2  矿山机械结构件生产工艺流程图及产排污节点

工艺流程：

①切割下料：现有工程原材料钢板、型材进厂后转移至车间下料工序，设备主要为切割机、锯床等，根据工件要求进行下料切割，获得所需要的不同规格工件。此工序产生切割烟尘、废切削液、金属边角废料和设备噪声。

②成型加工：利用卷板机、折弯机将钢板、钢管分别进行卷板或折弯，使其形状或角度符合设计要求。采用数控机床、加工中心等车床，对工件进行铣、冲、钻、压、坡口等精细加工。此工序无废气产生排放，会产生金属边角废料、废润滑油、润滑油包装桶和设备噪声。

③焊接：将加工好的所需零部件焊接在一起，并对零部件的拼接缝隙进行护体全焊，即得总成品。焊接方式有铆焊、氩焊和二保焊等。此工序产生焊接烟尘、焊渣和设备噪声。

④总成加工：本工序主要是进行精细加工，使用设备有车、钻、磨等，会产生金属屑、废润滑油、润滑油包装桶和设备噪声。

⑤抛丸：对成品进行抛丸处理，此目的主要是使工件表面平整度达到涂装的要求，此工序会产生抛丸粉尘、废钢砂和设备噪声。

⑥表面涂装：矿山机械结构件涂装方式主要为喷漆，在青岛总厂内进行。

⑦包装：工件加工完成后进行包装后发售。此工序产生废包装。

### 2.7.3工程机械（挖掘机、打桩机、举高车）结构件

- 挖掘机、打桩机结构件

与矿山机械结构件生产工艺及产污环节一致，详见2.7.2章节，此处不再重复。

- 举高车结构件

举高车结构件订单主要有喷漆类和喷粉类两大类。现有工程主要进行机械加工，表面涂装均在青岛总厂内完成。

喷漆类举高车结构件与矿山机械结构件生产工艺及产污环节一致，详见2.7.2章节，此处不再重复。

喷粉类举高车结构件生产工艺：

图2.7-3  举高车结构件（喷粉件）生产工艺流程图及产排污节点

现有工程主要进行机械加工，工艺流程、产排污节点与前文基本一致，此处不再重复。表面预处理、电泳、喷粉固化等工序在青岛总厂内完成。

### 2.7.4锅炉配件、常压、压力容器

- 锅炉配件

本项目不生产锅炉整机。现有工程生产的锅炉配件主要有支座、炉门、管式配件、管架等配件，工艺流程、产排污节点基本与工程机械结构件一致，此处不再重复。喷漆等表面涂装工序在青岛总厂内完成。

- 压力容器

图2.7-4  常压、压力容器生产工艺流程图及产排污节点

工艺流程：

（1）钢管加工

①下料：外购钢管利用锯床进行切割成客户要求的尺寸，此过程产生金属边角废料、设备噪声；

②折弯：下料后的钢管送入折弯机，根据设置好的角度弯管；

③开孔：根据需要，开孔的钢管划线后利用钻床开孔，此过程产生金属边角废料、设备噪声。

（2）结构件加工

①下料：外购钢板按照需要的形状及尺寸，利用切割机进行切割，此过程产生金属边角废料、废切削液、设备噪声；

②卷板：下料后的钢板送入卷板机，设定好弯曲度后机器自动对钢板进行弯曲；

③焊接：对弯曲的钢板与外协加工好的封头进行焊接，焊接为容器筒体；

④探伤：容器筒体焊接之后对焊接焊缝进行探伤，以确定焊接缝内部的裂纹或缺陷，项目采用X射线进行探伤（探伤在青岛总厂内完成，现有工程不涉及）。

⑤开孔：探伤后的筒体利用钻床进行划线开孔，形成筒体与外界连通的孔道，以利于钢管的焊接。

（4）焊接组装：开孔后的筒体、支座等机构件与初步加工后的钢管及预埋件等组合焊接成为整体，此过程产生焊接烟尘、焊渣、设备噪声；

（5）水试：主要利用水对压力容器的密封性、强度进行检验；将自来水打入容器内，静置一段时间后，观察筒体接口、管道接头处有无渗漏，试验通过后将容器中水抽出，暂存于水罐中，试压水无添加剂，循环使用，不外排。

（6）抛丸：对需要表面涂装的部位进行抛丸，所用磨料（钢丸）使用2年损耗50%后淘汰。此过程会产生抛丸粉尘、废钢砂、设备噪声。

（7）涂装：喷漆涂装工序在青岛总厂内完成。

## 2.8现有污染物产生及排放情况

### 2.8.1主要产污及排放情况

根据现有工程排污许可登记内容，现有工程生产过程中产生的污染物主要有废气、废水、固废及噪声等。详见下表。

表2.8-1  现有工程主要产污工序及污染物

| 项目 | 排放源 | 产污环节 | 污染物名称 | 环保措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 抛丸粉尘 | 5区抛丸 | 颗粒物 | 两抛丸机粉尘分别经抽吸风装置收集后经过同一套1#“旋风分离器+袋式除尘器”处理后通过15m排气筒P1排放。 |
|  | 无组织废气 | 1区火焰切割 | 颗粒物 | 负压收集+1#滤筒除尘器+车间无组织排放 |
|  |  | 2区等离子切割 | 颗粒物 | 负压收集+移动式袋式除尘器+车间无组织排放 |
|  |  | 4区锯床切割 | 颗粒物 | 负压收集+移动式袋式除尘器+车间无组织排放 |
|  |  | 4区焊接 | 颗粒物 | 负压收集+移动式袋式除尘器+车间无组织排放 |
|  |  | 1区埋弧焊 | 颗粒物 | 集气臂+移动式袋式除尘器+车间无组织排放 |
|  | 食堂废气 | 生活 | 油烟 | 油烟净化装置+专用烟道+烟道出口高于屋顶1.5m |
| 废水 | 生活污水(含餐饮废水) | 办公、生活 | CODcr、氨氮、BOD5、SS、动植物油 | 生活污水(餐饮废水先经隔油池处理)经化粪池后排入市政污水管网，进入五莲北控水务有限公司三厂处理 |
| 噪声 | 机械设备、风机运行 | / | 厂界噪声 | 设备正常运行，经隔声和距离衰减后，及减振、隔声后，厂界噪声达标 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 下料、机加工 | 金属边角废料、金属屑 | 集中收集后由相关物资回收单位综合利用 |
|  |  | 原料拆包 | 废包装材料 |  |
|  |  | 焊接 | 焊渣 |  |
|  |  | 抛丸 | 废磨料（钢砂） |  |
|  |  | 除尘 | 除尘器收尘 |  |
|  |  | 除尘 | 废滤筒 |  |
|  |  | 打磨 | 废砂轮、废砂纸 |  |
|  | 危险废物 | 下料、机加工 | 废切削液（稀液） | 委托具危废处置资质单位处理 |
|  |  | 下料、机加工 | 切削液废桶 |  |
|  |  | 机加工 | 废润滑油 |  |
|  |  | 机加工 | 润滑油废桶 |  |
|  |  | 设备维护 | 废抹布 | 危废豁免，随生活垃圾一并处置 |
|  | 生产、生活 | 办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集清运 |
|  |  | 餐饮 | 浮油渣、废油脂 | 由有资质专业处置机构定期回收后综合处置 |

### 2.8.2现有项目污染物排放达标分析

1、废气

现有项目废气主要有抛丸废气、切割下料废气、焊接烟尘、食堂油烟。建设单位采取的污染防治措施见表2.8-1。

（1）有组织排放

根据青岛浩宇检测科技有限公司于2023年6月28日至29日对厂内废气进行现状监测(QDHY-HJ-23-461)。

现有工程排气筒污染物排放情况详见表2.8-2。

表2.8-2  现有工程有组织废气排放情况一览表

| 工序 | 排放筒编号 | 排气筒尺寸 | 监测时间 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 抛丸 | P1 | Φ0.5m×H15m | 2023.06.28 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 10.0 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.0287 | 0.0199 | 0.0221 | 3.5 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 烟气流量(Nm3/h) | 15094 | 14227 | 13800 | / | / |
|  |  |  | 2023.06.29 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 10.0 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.0194 | 0.0212 | 0.0167 | 3.5 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 烟气流量(Nm3/h) | 14889 | 15121 | 15179 | / | / |
| 注：监测期间抛丸工序为满负荷运行 |

由上表可知，现有工程抛丸废气颗粒物排放浓度可以满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1“重点控制区”标准，排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准限值要求。

- 无组织排放

建设单位委托青岛聚东环境检测有限公司于 2023 年5月8日、9日进行了厂界无组织自行监测（报告编号：QDJD-HJ-23-403），监测结果见表2.8-3。

表2.8-3 现有项目厂界无组织废气排放情况表

| 监测项目 | 监测结果 |
| --- | --- |
| 采样时间 监测点位 | 2023.05.08 | 2023.05.09 |
|  | 12:30 | 15:40 | 16:51 | 14:25 | 15:35 | 16:50 |
| 颗粒物（µg/m3） | 1#上风向 | 217 | 207 | 212 | 233 | 216 | 195 |
|  | 2#下风向 | 397 | 427 | 365 | 389 | 432 | 321 |
|  | 3#下风向 | 438 | 390 | 399 | 386 | 384 | 356 |
|  | 4#下风向 | 348 | 372 | 328 | 369 | 354 | 379 |
| 最大值（µg/m3） | 438 | 427 | 399 | 389 | 432 | 379 |
| 标准值（mg/m3） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

图2.8-1 现有工程厂界无组织监测点位图

由表2.8.3 可知，现有工程厂界无组织颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（3）现有工程废气排放量核算

现有工程无组织废气主要有焊接废气（1区埋弧焊、4区焊接）、下料废气（1区火焰切割、2区等离子切割、4区锯床下料）。焊接废气有机械臂收集废气、下料废气有抽吸风管道收集，废气收集效率≥90%；除尘设施主要有滤筒除尘器和移动式袋式除尘器，颗粒物处理效率≥95%，本次评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》核算颗粒物无组织排放量。

①焊接

根据项目建设单位提供的资料，现有工程1区埋弧焊，年消耗焊丝约为0.3t，4区组装焊接采用二氧化碳保护焊、氩弧焊，年消耗焊丝约0.5t，现有工程共消耗焊丝约 0.8t/a，焊接时间为300h/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—“33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”——09焊接，确定二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊实芯焊丝废气颗粒物产污系数为 9.19 千克/吨-原料，集气臂收集效率约为90%，移动式烟尘净化器处理效率为95%。则项目焊接烟尘产生量约为 0.0074t/a，焊接废气经收集后再经移动式烟尘净化器收集处理后无组织排放，则焊接废气颗粒物无组织排放量约 0.0011t/a，排放速率为 0.0037kg/h。

②切割下料

根据“33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册”——04下料中“氧/可燃气切割工序颗粒物产生系数为1.5千克/吨-原料，等离子切割颗粒物产生系数为1.1千克/吨-原料，锯床切割颗粒物系数为5.3千克/吨-原料”，废气收集效率按照90%、处理效率按照95%进行核算，根据建设单位提供资料，火焰切割机、等离子切割机及锯床分别为锅炉及压力容器工件、矿山机械工件、工程机械工件，加工量分别为3000t/a、2000t/a和2000t/a。经计算，项目火焰切割、等离子切割、锯床下料工序颗粒物产生量分别为4.5t/a、2.2t/a、10.6t/a，共计约17.3t/a。除尘器收集捕集量分别为3.85t/a、1.88t/a、9.06t/a，合计14.79t/a，则各工序分别有0.65t/a、0.32t/a、1.54t/a共计约2.51t/a未被收集，此部分颗粒物主要为金属细屑，沉降较快，因此大部分会被车间墙体阻挡在车间内部，根据一般经验，约80%沉降至车间地面(清扫收集，作为金属屑固废，2.006t/a)，则其余约0.502t/a经车间通风换气系统排放至外环境。

现有工程有组织废气排放量根据现有工程有组织废气实际监测数据（取最大量）进行核算，有组织排放量约为0.069t/a，按照废气收集效率90%、除尘效率95%计算，则抛丸废气颗粒物产生量约为1.53t/a，除尘器捕捉量约为1.31t/a，无组织排放量约为0.153t/a。

综上计算，现有工程生产废气（下料切割废气、焊接废气、抛丸废气）颗粒物产生及排放量核算表见表2.8-4。

表2.8-4 现有工程废气排放量核算表

| 产污工序 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 除尘器捕集量（t/a） | 沉降量（t/a） | 有组织排放量（t/a） | 无组织排放量（t/a） | 排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下料、焊接、抛丸 | 颗粒物 | 18.837 | 16.106 | 2.006 | 0.069 | 0.656 | 0.725 |

2、废水

现有工程废水主要为职工生活污水。根据项目运行情况，现有项目员工100人，用水按照120L/(人·d)计算，则现有职工生活用水量3600t/a，污水产生量按用水量的85%，生活污水排放量3060t/a。生活污水(餐饮废水先经隔油池处理)经化粪池收集由市政污水管网，进入五莲北控水务有限公司三厂处理。

可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及五莲北控水务有限公司三厂纳管水质标准。则现有工程废水污染物排放量为CODCr 0.911t/a、BOD5 0.667t/a、SS 0.612t/a、氨氮0.125t/a、TN0.173t/a、TP0.018t/a、动植物油0.017t/a。

3、噪声

现有工程主要噪声源为生产车间内的各类机械设备噪声及辅助生产设施产生的噪声，机械噪声源主要来自于切割机、冲压机、车床、抛丸机、焊机等，辅助设备噪声主要来自于空压机、风机等，噪声源强为70~90dB(A)，均采取了相应的隔声减振措施。

企业委托青岛聚东环境检测有限公司于2023年5月8日、9日对厂区东、南、西、北厂界噪声进行监测，监测结果见下表。

表2.8-5  现有工程厂界噪声监测结果表 单位：dB(A)

| 点位 | 昼间Ld | 夜间Ln |
| --- | --- | --- |
|  | 5.8监测值 | 5.9监测值 | 标准限值 | 5.8监测值 | 5.9监测值 | 标准限值 |
| 1 | 南厂界 | 57.1 | 56.3 | 65 | 43.5 | 45.6 | 55 |
| 2 | 西厂界 | 56.5 | 58.6 |  | 45.6 | 43.5 |  |
| 3 | 北厂界 | 54.7 | 56.8 |  | 42.7 | 45.8 |  |
| 4 | 东厂界 | 51.3 | 55.6 |  | 42.5 | 43.6 |  |

由表可知，监测期间，厂界昼间噪声测定最大值58.6dB(A)、厂界夜间噪声测定最大值45.8dB(A)，可知现有工程四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

4、固废

现有工程产生的主要固体废物包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾及餐厨垃圾。一般工业固废主要包括金属边角废料、废钢砂、除尘器收尘、废砂轮、废砂纸、废包装材料；危险废物包括废润滑油及废包装桶、废切削液及废包装桶、含油抹布。

一般工业固废暂存于厂区西侧的一般固废暂存区，外售综合利用或委托专门的固废处置公司处理；危险废物分类收集后暂存于厂房北侧的危废暂存库，定期交由有相应危险废物处置资质的单位处置。

金属边角废料及金属屑产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册中“3311金属结构体及其部件行业一般工业废物（废边角料、废包装物等）产生系数6.17kg/t-产品”及“3332金属压力容器制造行业一般工业废物（废边角料、废包装物等）产生系数34.8kg/t-产品”进行统计。项目其余固废参照青岛总厂生产经验估算，现有工程固体废物的产生量统计结果及处置情况见表2.8-6。

表2.8-6  现有工程固体废物产生及综合利用情况

| 序号 | 废物名称 | 产生量(t/a) | 性质 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属废边角料、废包装物 | 106.62 | 一般固废，S17可再生类废物 | 集中收集后由相关物资回收单位综合利用 |
| 2 | 废磨料（废钢丸） | 10（2年） | 一般固废，S17可再生类废物 |  |
| 3 | 除尘器收尘 | 16.1 | 一般固废，S17可再生类废物 |  |
| 4 | 废砂轮 | 4.0 | 一般固废，S59其他工业固体废物 |  |
| 5 | 废砂纸 | 0.1 | 一般固废，S17可再生类废物 |  |
| 6 | 废滤筒 | 0.1 | 一般固废，S59其他工业固体废物 |  |
| 7 | 废布袋 | 0.3 | 一般固废，S59其他工业固体废物 |  |
| 小计 | 132.22 | / | / |
| 8 | 废润滑油 | 0.3 | 危废，HW08， 900-217-08 | 危废暂存库内暂存后，委托具危废处置资质单位处理 |
| 9 | 润滑油废桶 | 0.015 | 危废，HW08， 900-249-08 |  |
| 10 | 废切削液（稀液） | 6 | 危废，HW09 ，900-006-09 |  |
| 11 | 切削液废包装桶 | 0.3 | 危废，HW49，900-041-49 |  |
| 12 | 废油抹布 | 0.02 | 危废，HW49，900-041-49 | 随生活垃圾一并处置 |
| 小计 | 6.635 | / | / |
| 13 | 生活垃圾 | 15 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集后卫生填埋 |
| 14 | 浮油渣、废油脂 | 2.5 | 生活垃圾 | 由有资质专业处置机构定期回收后利用处置 |
| 合计 | 17.5 | / | / |

企业设置1个危废暂存库（48m2）和1座一般固废暂存区（120m2），危废暂存库按照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求设计，做到防风、防雨、防渗、防止二次污染，设施情况符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。现有工程产生的固废均能得到妥善处置，对周边环境影响较小。

### 2.8.3现有工程污染物排放汇总

现有工程污染物实际排放量根据企业满负荷生产状态下污染物排放情况核算，污染物汇总排放量见表2.8-7。

表2.8-7  现有工程污染物排放量汇总表

| 项目 | 产生量t/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | 3600 | 3600 |
|  | 颗粒物 | 18.837 | 0.725 |
|  | 油烟 | 0.024 | 0.0012 |
| 废水 | 废水排放量（m3/a） | 3060 | 3060 |
|  | CODcr | 0.911 | 0.153 |
|  | BOD5 | 0.667 | 0.031 |
|  | SS | 0.612 | 0.031 |
|  | 氨氮 | 0.125 | 0.015 |
|  | TN | 0.173 | 0.046 |
|  | TP | 0.018 | 0.002 |
|  | 动植物油 | 0.017 | 0.003 |
| 固废 | 一般固废 | 132.22 | 0 |
|  | 危险废物 | 6.635 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 17.5 | 0 |

## 2.9现状环境问题及“以新带老”措施

现有工程投产内容属于环评豁免项目，建设单位依法依规办理排污许可登记。经现场勘验，现有P1排气筒设置较规范，已设采样口、采样平台及环保标志牌；一般固废暂存区、危险固废库均采取防扬散、防流失、防渗措施，已设置环保标志牌。现有工程废气、废水污染防治措施齐全有效，污染物达标排放，固废分类分质处理，无二次污染，厂界噪声达标排放。投产至今，现有工程存续时间较短，尚未产生环境问题，故无需整改。

# 3 改扩建工程概况

## 3.1扩建工程基本情况

行业分类：C3311金属结构制造、C3332金属压力容器制造、C3514建筑工程用机械制造

建设地点：日照市五莲县城北工业区临沂路以南、浙江北路以东，山东五联能源装备科技有限公司1#厂房内。

建设性质：扩建

劳动定员及工作制度：新增职工50人。年生产天数300天，每班工作9小时，一班制。

总投资及环保投资：扩建工程投资1.0亿元，其中环保投资约260万元，占投资2.6%。

工程进度：项目计划于2023年12月建成投产。

建设内容及规模：工程不新增用地，不新建厂房，依托现有1#厂房1区、5区和6区预留区域(扩建工程使用区域面积约3833.5m2)，新建1条自动喷漆线、1条喷粉固化线、1条前处理电泳线、1间补漆间、1间大件喷漆间、1间大件打砂间及配套辅助设施，新增涂装面积29.455万m2（喷漆涂装24.655万m2、电泳涂装2.4万m2、喷粉涂装2.4万m2）。扩建工程建成后，全厂产能不变，仍然为年产重工结构件6000吨、矿山机械结构件2000吨、工程机械结构件3000吨、锅炉压力容器2000吨。

### 3.1.1基本构成

项目基本构成见表3.1-1。

### 3.1.2项目周边环境概况

扩建工程依托现有厂区建设，厂区位于日照市五莲县城北工业区内，周边多为工业企业或道路。厂区西临浙江北路，隔路西侧为在建企业；北临临沂路，隔路北侧为五连城市发展集团，南侧、东侧均为空地。项目最近环境敏感点为北侧约343m的娄家官庄村、西南侧320m处有齐长城遗址（地表消失段）。周边情况详见图3.1-1项目周边环境概况图。

表3.1-1  扩建工程基本构成一览表

| 工程 | 组成 | 建设内容 | 扩建内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#厂房北侧5区、6区（3168m2） | 1条自动喷漆线：上件→打磨除尘间1→喷底漆→流平→底漆烘干→强冷→打磨除尘间2→面漆→流平→面漆烘干→自然冷却→下件。位于车间内东部、临厂房北墙，东西向布置。生产线各作业间均为密闭式，两端设有工件进出口，作业时关闭，工件移动采用链条式。设备布置图见附图3.1-2（a）。 | 新增设备 |
|  |  | 1条喷粉固化线：上件→喷粉间1→喷粉间2→烘干炉→强冷→下件。位于厂房东部、自动喷漆线南侧，东西向布置。设备包括2件喷粉间及1处固化炉，均为密闭作业间，工件移动采用链条式。设备布置图见附图3.1-2（b）。 | 新增设备 |
|  |  | 1条前处理电泳线：上件→热水洗→预脱脂→主脱脂→水洗1→纯水洗1→硅烷→水洗2→纯水洗2→电泳→超滤UF1→超滤UF2→纯水洗3→滴水沥干→烘干廊道→强冷→下件。位于厂房东部、喷粉固化线南侧，东西向布置。设备布置图见附图3.1-2（b）。 | 新增设备 |
|  |  | 1间补漆间：位于5区东部区域，东西长24m，南北长7.5m，高6m，建筑面积180m2。 | 新增设备 |
|  | 1#厂房1区西南角（617.5m2） | 1间大件打砂间，厂房内西南角，南北长7m，东西长32.5m，建筑面积227.5m2，内设喷砂作业间、空压机等设备。 | 新增设备 |
|  |  | 1间大件喷漆间，大件打砂间北侧，南北长12m，东西长32.5m，建筑面积390m2 | 新增设备 |
| 公用工程 | 给水 | 由五莲县市政给水管网统一供给，依托厂区现有供水管网。电泳线生产用纯水用 1 台 5t/h纯水制备机提供，得纯水率 70%；锅炉用软水由1套软化水装置提供，软水制备效率85%。 | 新增1套纯水制备机和1套软化水装置，其余依托现有 |
|  | 供热、制冷 | 电泳线前处理设备采用1套热水锅炉（燃用天然气）间接加热；喷粉线烘干炉、电泳线烘干炉、自动喷漆线底漆及面漆烘干炉分别配备1套天然气燃烧器，烘干炉属于直接加热方式；各生产线强冷工序采用自然风冷。 | 新增1套热水锅炉，各烘干炉分别配备燃烧器 |
|  | 排水 | 新建1套污水处理站，电泳线前处理槽产生的废处理液、水洗废水及洗槽废水，软水制备废水、树脂再生废水、纯水制备废水及锅炉定期排污水均经厂内污水处理站处理后排入市政污水管网，送入五莲北控水务有限公司三厂处理。 新增生活污水(餐饮废水先经隔油池处理)依托现有化粪池收集处理后依托现有生活污水排放口排入市政管网，送入五莲北控水务有限公司三厂处理。 | 新增污水处理站，依托现有隔油池、化粪池 |
|  | 供电 | 项目由五莲县市政供电管网统一供给，依托厂区现有配电柜接入。 | 依托现有 |
|  | 供气 | 由五莲县燃气公司管道统一供给。 | 依托现有 |
| 储运工程 | 原料库（150m2） | 1#厂房中部、临西墙处现有1处原料库，面积150m2，主要储存打砂机、抛丸机使用磨料、磨具等；扩建项目建成后污水处理站使用药剂等原料均依托于该原料库暂存。 | 依托现有 |
|  | 焊材库（40m2） | 原料库南侧、临车间西墙处现有1处焊材库，面积40m2，主要储存焊材。 | 依托现有 |
|  | 漆料库（48m2） | 1#厂房外北侧新建一处漆料库（含调漆间8m2），暂存各涂装线使用的电泳漆、主漆、固化剂、稀释剂、粉末涂料等。润滑油、切削液等依托此库暂存，各原料分类存放。 | 新增 |
|  | 危废暂存库（48m2） | 1#厂房外北侧现有1处危废暂存库，面积48m2，钢结构，现有工程主要储存废润滑油、废切削液等危险固废 | 依托现有 |
|  | 一般固废暂存区（120m2） | 1#厂房外西侧、临近西厂界现有1处一般固废暂存区，钢结构，主要储存金属类固废、废包装材料、废钢砂等一般固废。 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废气 | 自动喷漆线 | 打磨除尘间1：作业间封闭，配备抽吸风系统，腻子挥发废气及打磨粉尘经负压收集后经2#袋式除尘器处理后通过1根排气筒（P5）排放； 底漆喷漆间、流平间、底漆烘干炉：喷漆废气经管道收集后经2#漆雾纸盒过滤器去除漆雾后，与负压收集的流平废气、底漆烘干废气均引风至1#“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后通过1根排气筒（P2）排放； 打磨除尘间2：作业间封闭，配备抽吸风系统，腻子挥发废气及打磨粉尘经负压收集后经3#袋式除尘器处理后通过1根排气筒（P6）排放； 面漆喷漆间、流平间、面漆烘干炉：喷漆废气经管道收集后经3#漆雾纸盒过滤器去除漆雾后，与负压收集的流平废气、面漆烘干废气均引风至2#“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后通过1根排气筒（P2）排放； | 新增设备 |
|  |  | 喷粉固化线 | 喷粉间1、喷粉间2：两喷粉间产生的喷粉粉尘分别经设备自带抽吸风装置收集经各自配备的“滤筒式除尘器”（2#、3#）处理后，经同一根排气筒（P7）排放； 烘干炉：烘干炉进出口端上方均设置集气罩，喷粉件烘干及天然气燃烧混合废气经负压收集后先经1#喷淋塔降温后，与负压收集的电泳废气一起均引风至3#“干式过滤器+活性炭吸附装置”处理后通过1根排气筒（P3）排放； | 新增设备 |
|  |  | 前处理电泳线 | 电泳槽封闭设抽吸风系统，烘干炉进出口端上方均设置集气罩，电泳件烘干及天然气燃烧混合废气经负压收集后先经1#喷淋塔降温后，与负压收集的电泳废气一起均引风至3#“干式过滤器+活性炭吸附装置”处理后通过1根排气筒（P3）排放； | 新增设备 |
|  |  | 补漆间 | 补漆间密封，喷漆工位设抽吸风系统，喷漆废气及晾干废气经负压收集后经1#漆雾过滤纸盒过滤后，引风至1#“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后通过1根排气筒（P2）排放； | 新增设备 |
|  |  | 大件喷漆间 | 大件喷漆间密闭，喷漆工位设抽吸风系统，喷漆废气及烘干废气经负压收集后经4#漆雾过滤纸盒过滤后，引风至4#“干式过滤器+活性炭吸附装置”处理后通过1根排气筒（P4）排放； | 新增设备 |
|  |  | 大件打砂间 | 设备封闭，配备抽吸风系统，喷砂废气经负压收集后经4#二级袋式除尘器处理后通过1根排气筒（P8）排放； | 新增设备 |
|  |  | 热水锅炉 | 锅炉采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气经15m高排气筒P9排放； | 新增设备 |
|  | 废水 | 厂内新建1套污水处理站(破乳+调节池+混凝沉淀+气浮+综合处理（A/O）+二沉池+多介质过滤，6.0m3/h)处理后经市政污水管网排入五莲北控水务有限公司三厂处理。 | 新增污水处理站 |
|  |  | 新增生活污水(餐饮废水先经隔油池处理)依托现有化粪池收集预处理后依托现有生活污水排放口排入市政管网，送入五莲北控水务有限公司三厂处理。 | 依托现有 |
|  | 噪声 | 采取基础减振、隔声等降噪措施。室外风机采取安装隔声罩、加装消声器、管道振动控制、基础减震等措施。 | / |
|  | 固废 | 分类处理；一般固废集中收集后由相关物资回收单位综合利用；危险废物委托具有危废处置资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。 | 依托现有一般固废暂存区、危废暂存库 |
|  | 环境风险 | 分区防渗措施，完善三级防控体系，编制应急预案，配备必要的环境风险应急及消防设施。 | 完善 |

### 3.1.3依托情况介绍

扩建工程充分依托现有工程，依托情况见表3.1-2。

表3.1-2  项目依托工程一览表

| 类别 | 依托工程内容 | 依托可行性 |
| --- | --- | --- |
| 生活办公 | 职工餐厅、办公依托现有综合办公楼，员工住宿拟利用综合生活楼（目前在建，预计2023年12月建成运行）。 | 项目配建的综合办公楼已预留本次扩建项目及远期二期投产后的使用需求。综合办公楼规划建设80间职工宿舍，满员160人；职工餐厅面积约400m2，可放置400个餐位；本次扩建后全厂职工约150人，依托可行。 |
| 公用设施 | 用电：依托现有工程变配电系统。 | 现有工程目前配备1 处变配电箱和2个配电柜，能够满足本次扩建工程需要。依托可行。 |
|  | 用水：依托现有给水管网。 | 依托可行。 |
| 废水 | 扩建项目餐饮废水、生活污水处理依托现有隔油池、化粪池预处理。 | 扩建项目新增职工就餐、办公依托现有装置，隔油池、化粪池已配套完成，且运行正常，因此依托可行。 |
| 一般固废 | 公司现有一般固废暂存区临近西厂界，厂房西侧，建筑面积约120m2。 | 现有固废暂存区容积约165m3，剩余容积105m3，扩建工程新增固废19.53t/a，半年清运一次，场内暂存约需40m3，因此一般固废暂存区容积可以满足扩建后全厂一般工业固废暂存需求，依托可行。 |
| 危废 | 扩建工程新增危险废物主要为油性漆、固化剂、稀释剂废包装桶、废活性炭、废催化剂、废纸盒（含漆）等，依托现有危废暂存库暂存。现有危废暂存间位于厂房北侧，建筑面积约48m2。 | 扩建工程新增危废约38.547t/a，大部分半年清运一次，场内暂存约需45m3，现有危废暂存库剩余容积约53m3，可以满足扩建后全厂危险废物暂存需求，依托可行。 |

## 3.2总图布置及合理性分析

项目位于山东五联能源装备科技有限公司厂区内，依托现有1#厂房内1区、5区和6区预留区域进行建设，根据厂房尺寸及生产工艺流程进行平面布置。项目不新增构筑物、建筑物。厂区道路布置物流顺畅、布局紧凑合理、节约用地，从工艺、节约用地和对外环境影响来看，厂区总平面布置合理。

现有生产车间东西长223.5m、南北长142m，在厂房南侧设主入口，东西两侧分别设置消防门。现有工程已使用1区至4区，5区、6区为预留涂装区域。

1、以中央南北消防通道为界，北侧6区消防通道西侧布置1处补漆间，东侧自西向东布置1条自动喷漆线。补漆间、底漆喷漆间、面漆喷漆间各自配备1套漆雾处理纸盒，补漆间挥发性有机废气就近与自动喷漆线底漆涂装工段产生的挥发性有机废气经同一套1#有机废气净化设施处理后，面漆涂装工段产生的挥发性有机废气单独经1套2#废气净化设施处理后，最终通过同一根排气筒合并排放；

2、北侧5区，消防通道东侧，自北向南，并排布置1条喷粉固化线和1条前处理电泳线，喷粉间废气主要为颗粒物，单独设置除尘设备处理废气后经排气筒排放；喷粉件固化炉、电泳件固化炉均产生高温天然气燃烧烟气及挥发性有机物，采用同一套喷淋塔降温预处理后与电泳废气经同一套3#挥发性有机废气净化设施处理后通过排气筒排放；配套污水处理站临近车间东墙，靠近前处理电泳线；热水锅炉位于前处理电泳线西侧。

3、南部1区，西南角设置 1处大件打砂间和1处大件喷漆间，大件作业间布置于此处主要受层高和行车重量限制条件。环保设备设施采取分类分质预处理原则就近布置。

4、厂房外北侧设置1处漆料库、1处调漆间，主要储存各类漆料及固化剂、稀释剂等危险化学品，自动喷漆线和补漆间所用漆料在此调漆间内调配。

项目的平面布置，根据工程的生产工艺和厂区内的原料接入以及与下游工段的衔接，考虑了总体工艺流程的顺畅和运输组织。总体来说，项目生产区的布置紧凑、流程顺畅，平面布局合理。

扩建完成后厂区总平面布置见图3.2-1。

## 3.3 扩建项目产品方案及生产规模

项目所产工件种类较多，外形及尺寸差异较大（资料照片见图2.2-1），部分订单不需涂装，机械加工成型后交货。根据青岛总厂经验，风电设备订单全部需要涂装；常压、受压容器订单中，涂装订单约占30%；其余产品订单中，涂装订单约占80%。

项目产品中，采用“电泳底漆+喷粉”涂装方式的仅有举高车配件，且该方案订单与水性漆涂装举高车配件订单各占一半。其他产品涂装类型均为“喷漆”，涂装1道底漆、1道面漆。

项目大型重工结构件（单个工件重量在5t以上）在大件喷漆间内涂装。小型工件在自动喷漆线涂装。

项目所用漆料类型有油性漆和水性漆两种，局部根据需要补漆。根据青岛总厂经验，项目水性漆与油性漆订单各占一半，补漆面积约为总涂装面积的2%。

扩建项目各涂料涂装面积核算情况见表3.3-1。

表3.3-1  扩建项目涂装面积核算表

| 产品名称（总规模） | 生产规模（t/a） | 涂装规模（t/a） | 单件重量/钢板厚度 | 涂装类型/作业位置 | 涂装方案 | 每道漆平均涂装面积（m2/件） | 涂装数量（件/a） | 水性漆涂装（m2/a） | 油性漆涂装（m2/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重工结构件（6000t/a） | 风电设备钢构 | 4000 | 4000 | 5kg/4mm | 喷漆/大件喷漆间 | 水性漆/油性漆 | 50 | 600 | 600 | 600 |
|  | 发电锅炉钢构 | 2000 | 1600 | 5kg/4mm | 喷漆/自动喷漆线 | 水性漆/油性漆 | 15 | 600 | 600 | 600 |
| 矿山机械结构件（2000t/a） | 铲运机结构件 | 1000 | 800 | 5kg/4mm | 喷漆/自动喷漆线 | 水性漆/油性漆 | 1.0 | 600 | 600 | 600 |
|  | 运矿卡车结构件 | 1000 | 800 | 5kg/4mm | 喷漆/自动喷漆线 | 水性漆/油性漆 | 1.0 | 600 | 600 | 600 |
| 工程机械结构件（2000t/a） | 挖掘机结构件 | 500 | 400 | 5kg/4mm | 喷漆/自动喷漆线 | 水性漆/油性漆 | 3.5 | 600 | 600 | 600 |
|  | 打桩机结构件 | 500 | 400 | 5kg/4mm | 喷漆/自动喷漆线 | 水性漆/油性漆 | 3.5 | 600 | 600 | 600 |
|  | 举高车结构件 | 800 | 800 | 5kg/4mm | 电泳、喷粉/前处理电泳线 | 电泳、喷粉 | 0.15 | 600 | 电泳面积24000m2，喷粉面积24000m2 |
|  |  | 200 | 200 | 5kg/4mm | 喷漆/自动喷漆线 | 水性漆 | 0.15 | 600 | 600 | 600 |
| 锅炉、压力容器（3000t/a） | 锅炉配件 | 1000 | 800 | 5kg/4mm | 喷漆/自动喷漆线 | 水性漆/油性漆 | 0.15 | 600 | 600 | 600 |
|  | 常压、受压容器 | 2000 | 600 | 5kg/4mm | 喷漆/自动喷漆线 | 油性漆 | 3.5 | 600 | 0 | 2100 |
| 涂装分配方案 |
| 喷漆 | 大件喷漆间20000m2 | 自动喷漆线103200m2 | 补漆间2064m2 | 大件喷漆间20000m2 | 自动喷漆线99300m2 | 补漆间1986m2 |
|  | 水性漆涂装面积125264m2 | 油性漆涂装面积约121286m2 |
| 电泳+喷粉 | 电泳涂装面积24000m2 | 喷粉涂装面积24000m2 |
| 项目合计涂装面积约为29.455m2，其中喷漆24.655万m2（水性漆12.52万m2，油性漆涂装12.13万m2），电泳涂装2.4万m2，喷粉涂装2.4万m2。 |

## 3.4主要原辅材料

### 3.4.1 原辅材料消耗量

项目主要原辅材料消耗情况详见表3.4-1。相关物料MSDS详见附件。

表3.4-1  项目主要原材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 性状 | 包装类型 | 现有项目年消耗量t/a | 改扩建项目年消耗量t/a | 改扩建后全厂消耗量t/a | 场内最大贮存量（t） | 暂存位置 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | 固态 | / | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 1#厂房内西侧原料库 | 外购 |
| 2 | 钢管 | 固态 | / | 3000 | 0 | 3000 | 20 |  | 外购 |
| 3 | 焊丝 | 液态 | 袋装 | 36 | 0 | 36 | 3 |  | 外购 |
| 4 | 腻子 | 固态 | 袋装 | 0 | 2 | 2 | 0.15 |  | 外购 |
| 5 | 钢砂丸 | 固态 | / | 20 | 20 | 40 | 5 |  | 外购 |
| 6 | 砂轮 | 固态 | 箱装 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.01 |  | 外购 |
| 7 | 砂纸 | 固态 | 箱装 | 4 | 1 | 5 | 0.5 |  | 外购 |
| 8 | 食盐（氯化钠） | 固态 | 25kg袋装 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.025 |  | 外购 |
| 9 | 脱脂剂 | 固态 | 25kg袋装 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 1#厂房外北侧漆料库 | 外购 |
| 10 | 硅烷剂 | 液态 | 25kg桶装 | 0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 |  | 外购 |
| 11 | 电泳漆 | 乳液 | 液态 | 25kg桶装 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.25 |  | 外购 |
|  |  | 色浆 | 液态 | 25kg桶装 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.05 |  | 外购 |
|  |  | 助剂 | 液态 | 15kg桶装 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.015 |  | 外购 |
|  |  | 中和剂 | 液态 | 15kg桶装 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.015 |  | 外购 |
| 12 | 聚酯粉末 | 固态 | 20kg袋装 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0.5 |  | 外购 |
| 13 | 水性底漆（主漆） | 液态 | 25kg桶装 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0.75 |  | 外购 |
| 14 | 水性面漆（主漆） | 液态 | 25kg桶装 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0.75 |  | 外购 |
| 15 | 油性底漆（主漆） | 液态 | 25kg桶装 | 0 | 3.85 | 3.85 | 0.4 |  | 外购 |
| 16 | 油性面漆（主漆） | 液态 | 25kg桶装 | 0 | 5.39 | 5.39 | 0.5 |  | 外购 |
| 17 | 油性漆固化剂 | 液态 | 25kg桶装 | 0 | 4.62 | 4.62 | 0.5 |  | 外购 |
| 18 | 油性漆稀释剂 | 液态 | 25kg桶装 | 0 | 1.54 | 1.54 | 0.1 |  | 外购 |
| 19 | 切削液 | 液态 | 25kg桶装 | 2 | 0 | 2 | 0.125 |  | 外购 |
| 20 | 润滑油 | 液态 | 15kg桶装 | 8 | 0 | 8 | 0.675 |  | 外购 |
| 21 | 过滤棉 | 固态 | / | 0 | 0.32 | 0.32 | / | 原料随用随买，不在厂区储存 | 外购 |
| 22 | 活性炭 | 固态 | / | 0 | 10 | 10 | 10（在线量） |  | 外购 |
| 23 | 催化剂 | 固态 | / | 0 | 0.24 | 0.24 | / |  | 外购 |
| 24 | 石灰（氧化钙） | 固态 | 25kg袋装 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.025 | 污水处理站 | 外购 |
| 25 | PAM | 固态 | 25kg袋装 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.025 |  | 外购 |
| 26 | PAC | 固态 | 25kg袋装 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.025 |  | 外购 |
| 27 | 天然气(万m3/a) | 气态 | 管道输送 | 10 | 38.16 | 48.16 | / | 管道输送 | 当地天然气公司提供 |
| 28 | 氧气 | 液态 | 储罐装 | 20 | 0 | 20 | 15.39 | 1#厂房外南储罐区 | 外购 |
| 29 | 氩气 | 液态 | 储罐装 | 20 | 0 | 20 | 18.93 |  | 外购 |
| 30 | 二氧化碳 | 液态 | 储罐装 | 40 | 0 | 40 | 14.85 |  | 外购 |

### 3.4.2 原辅料理化性质

项目主要原辅材料的性质如下：

表3.4-2   项目前处理剂理化特性一览表

| 药剂名称 | 主要成分名称 | 成分占比/% | 原料说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱脂剂 | 碳酸钠 | / | 白色无味粉末，相对密度1.8~2.2，易溶于水，pH13±1.0（30g/L，20℃） |
|  | 偏硅酸钠 | / |  |
|  | 氢氧化钠 | / |  |
|  | 非离子表面活性剂 | / |  |
| 硅烷剂 | 氟锆酸铵 | / | 无色或微白色液体，相对密度1.01±0.01（25℃），易溶于水，原液pH4.0~5.5（20g/L，25℃） |
|  | 氟锆酸 | / |  |
|  | 硝酸钠 | / |  |
|  | 硅烷偶联剂水解物 | / |  |
|  | 多元醇络合剂 | / |  |
|  | 水 | / |  |
| PAM | 聚丙烯酰胺 | / | 白色粉末，密度为 1.32g/cm3，易溶于水，溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂 |
| PAC | 聚合氯化铝 | / | 黄色粉末，熔点约 190℃，比重：1.20～1.25，易溶于水，有腐蚀性，具有吸附、凝聚、沉淀等性能 |

表3.4-3  项目主要涂料理化特性一览表

| 名称 | 理化性质 | 调制比例 |
| --- | --- | --- |
| 水性底漆（主漆） | 状态：液体；气味：轻微氨味；沸点：＞100℃；密度：1.2-1.8g/cm3。 | 主漆：水的配置比例3：2 |
| 水性面漆（主漆） | 状态：液体；气味：轻微氨味；沸点：＞100℃；密度：1.2-1.5g/cm3。 |  |
| 油性底漆（主漆） | 状态：液体；色：黑色；沸点：＞37.78℃；闪点：30.0℃；爆炸极限：(下限)1%(上限)8.5%；密度：1.07g/cm3。 | 底漆主漆：固化剂：稀释剂的调配比例 5：4：1 面漆主漆：固化剂：稀释剂的调配比例 7：2：1 |
| 油性面漆（主漆） | 状态：液体；色：蓝色；沸点：＞37.78℃；闪点：35.0℃；爆炸极限：(下限)2.4%(上限)11.6%；密度：1.2g/cm3。 |  |
| 油漆固化剂 | 状态：液体；色：透明；气味：有机溶剂味；沸点：＞37.78℃；闪点：27ﾟC；爆炸极限：(下限)1.4% (上限)7.6%；密度：1.1g/cm3； |  |
| 油漆稀释剂 | 状态：液体；色：无色透明；沸点：＞37.78℃；闪点：30℃；爆炸极限：(下限)2.2%(上限)11.5%；密度：0.925g/cm3； |  |
| 电泳漆 | 乳液：液体，可溶于水 | 乳液：色浆：助剂：中和剂：水调配比例 7：1：0.7：0.07：8 |
|  | 色浆：液体，可混溶于水 |  |
|  | 助剂：无色液体，略有气味。闪点：71℃；自燃点：244℃；相对密度(水=1)：0.90。熔点：-74.8℃，沸点：170.2℃，相对蒸汽密度：4.07，饱和蒸汽压：40.00/140℃，溶于水、乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 |  |
|  | 中和剂：无色透明液体，有刺激性酸臭。熔点：16.6℃，沸点：116~ 118℃，闪点：39℃。相对密度：1.05，可溶于水、甲醇、乙醇和醚，不溶于二硫化碳。用于制造醋酸盐、醋酸纤维素、医药、颜料、酯类、塑料、香料等。 |  |
| 腻子 | 状态：稠厚液体。气味：轻微异味； | 直接使用，无需调制 |

### 3.4.3 涂料用量及成分表

根据建设单位提供资料，涂料成分占比及密度等数据均为区间值，评价取中间值，项目所用涂料各组分占比及年用量情况见表3.4-4。

表3.4-4  扩建工程涂料组分一览表

| 名称 | 密度g/cm3 | 主要成份 | 占比(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 水性底漆（主漆） | 1.35 | 固体份77% | 环氧树脂 | 43 |
|  |  |  | 磷酸锌 | 7 |
|  |  |  | 滑石粉 | 9 |
|  |  |  | 硫酸钡 | 9 |
|  |  |  | 氧化铁红 | 9 |
|  |  | 挥发份5.5% | 水性助剂 | 4 |
|  |  |  | 异丙醇 | 1.5 |
|  |  | 水17.5% | 水 | 17.5 |
| 水性面漆（主漆） | 1.35 | 固体份77.9% | 聚氨酯树脂 | 52.9 |
|  |  |  | 颜填料 | 25 |
|  |  | 挥发份2.1% | 增稠剂 | 0.5 |
|  |  |  | 中和剂 | 1.0 |
|  |  |  | 水性消泡剂 | 0.3 |
|  |  |  | 水性润湿剂 | 0.3 |
|  |  | 水20% | 水 | 20 |
| 油性底漆（主漆） | 1.5 | 固体份54.5% | 乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯 | 5.5 |
|  |  |  | 乙酸-2-丁氧基乙酯 | 5.5 |
|  |  |  | 滑石 | 5.5 |
|  |  |  | 癸二酸双(1,2,2,6,6-戊甲基-4-哌啶基)酯 | 0.55 |
|  |  |  | 癸二酸甲基-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶酯 | 0.55 |
|  |  |  | 树脂 | 36.9 |
|  |  | 挥发份45.5% | 混合二元酸二甲酯（戊二酸、丁二酸、己二酸） | 5 |
|  |  |  | 乙酸丁酯 | 15 |
|  |  |  | 二甲苯 | 15 |
|  |  |  | 轻芳烃溶剂石脑油(石油) | 5 |
|  |  |  | 1,2,4-三甲苯 | 5 |
|  |  |  | 乙苯 | 0.5 |
| 油性面漆（主漆） | 1.35 | 固体份70.4% | 乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯 | 17.5 |
|  |  |  | 硫酸钡 | 5.5 |
|  |  |  | 滑石 | 5.5 |
|  |  |  | 树脂 | 41.9 |
|  |  | 挥发份29.6% | 乙酸丁酯 | 17.5 |
|  |  |  | 2,4-戊二酮 | 5.5 |
|  |  |  | 戊二酸二甲酯 | 5.5 |
|  |  |  | 乙苯 | 0.55 |
|  |  |  | 1,1’-(1,1-二甲基-3-亚甲基-1,3-亚丙基)二苯 | 0.55 |
| 油性漆固化剂 | 1.1 | 固体份85% | 1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物 | 85 |
|  |  | 挥发份15% | 乙酸正丁酯 | 5 |
|  |  |  | 轻芳烃溶剂石脑油(石油) | 5 |
|  |  |  | 1,2,4-三甲苯 | 5 |
| 油性漆稀释剂 | 0.925 | 挥发份100% | 二甲苯 | 15 |
|  |  |  | 醋酸乙酯 | 10 |
|  |  |  | 醋酸丁酯 | 30 |
|  |  |  | 芳烃溶剂 | 15 |
|  |  |  | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 15 |
|  |  |  | 乙二醇丁醚醋酸酯 | 15 |
| 电泳漆（乳液） | 1 | 固体份32% | 环氧树脂 | 7.5 |
|  |  |  | 丙烯酸树脂 | 24.5 |
|  |  | 挥发份8% | 乙二醇丁醚 | ＜1.5 |
|  |  |  | 甲基异丁醇甲酮 | ＜1.5 |
|  |  |  | 乳酸 | 5 |
|  |  | 水60% | 水 | 60 |
| 电泳漆（色浆） | 1 | 固体份40% | 环氧树脂 | 15 |
|  |  |  | 二丁基氧化锡 | 5 |
|  |  |  | 高岭土 | 15.5 |
|  |  |  | 炭黑 | 4.5 |
|  |  | 挥发份20% | 乙二醇丁醚 | 10 |
|  |  |  | 甲基异丁醇甲酮 | 5 |
|  |  |  | 乳酸 | 5 |
|  |  | 水40% | 水 | 40 |
| 电泳漆（助剂） | 0.9 | 助剂 | 乙二醇丁醚 | 100 |
| 电泳漆（中和剂） | 1.05 | 挥发份80% | 冰醋酸 | 80 |
|  |  | 水份20% | 水 | 20 |
| 粉末涂料 | / | / | 聚酯树脂、异氰酸酯、流平剂、颜料、填料等 | / |

经核算，喷漆作业状态下调配后涂料密度及成分详见表3.4-5。

表3.4-5 施工状态下作业漆密度及成分一览表

| 工作漆 | 密度g/cm3 | 固体份 | 有机挥发份/二甲苯占比 | 水份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水性底漆 | 1.28 | 61.6% | 4.4%/-- | 34% |
| 水性面漆 | 1.28 | 62.32% | 1.68%/-- | 36% |
| 油性底漆 | 1.06 | 61.25% | 38.75%/9% | / |
| 油性面漆 | 1.14 | 66.28% | 33.72%/1.5% | / |
| 电泳漆 | 0.996 | 15.74% | 9.08%/-- | 75.18% |

### 3.4.4 漆料低挥发性有机物含量判定

根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)，根据前表各漆料中挥发份占比情况，计算项目所使用油性漆、水性漆及电泳漆中VOCs含量，结果见表3.4-6。

表3.4-6  项目工作漆挥发性有机化合物含量判定

| 涂料名称 | 油性底漆 | 油性面漆 | 水性底漆 | 水性面漆 | 电泳漆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机化合物含量g/L | 413.46 | 387.78 | 74.25 | 28.35 | 171.41 |
| GB/T38597-2020限量值g/L | ≤420 | ≤420 | ≤250 | ≤300 | ≤250 |
| 符合性 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 注：水性漆、电泳漆不考虑水的稀释比例，油性漆为调配后的工作漆。电泳漆限值参考水性底漆限值。 |

根据上表可知，项目所用水性漆、电泳漆中VOCs含量均满足GB/T38597-2020表1水性涂料中VOC含量要求(工业防护涂料-工程机械和农业机械涂料(含零部件涂料))，项目所用油性漆中VOC含量可以满足GB/T38597-2020表2溶剂型涂料中VOC含量要求(工业防护涂料-工程机械和农业机械涂料(含零部件涂料))。

### 3.4.5 涂料用量核算

1、粉末涂料用量核算

用量依据一般经验数据，喷粉涂膜厚度在60-80微米，一般情况下1kg粉末涂料可以喷5-8平方米。项目保守按照每千克涂料涂装5平方工件计算，项目年涂装24000平方米，则需要4.8t/a粉末涂料。

2、漆料的用量核算：

根据《涂装技术实用手册》(叶扬详主编，机械工业出版社出版)，漆喷涂量计算公式：

m=ρδS×10-6/(NVε)

其中：m—漆用量(t/a)；

ρ—漆密度，单位：g/cm3。经计算，调配后各工作漆的密度见表3.4-5。

δ—涂层厚度(μm)，项目采用空气喷涂，油性漆喷漆厚度大约35-45微米左右，水性漆喷漆厚度大约45-55微米左右。评价按照油性漆、水性漆喷漆厚度分别按40微米、50微米计。一般情况下，电泳漆膜厚度在20-50微米之间，评价按照电泳漆涂装厚度按照35微米计。

S—涂装面积(m2)，根据建设单位提供资料取值，见表3.3-1；

NV—漆中(已配好)的体积固体份(%)，根据项目各类漆料及其固化剂、稀释剂的MSDS，固体份含量均为区间值，评价均取值中间值，见表3.4-5。

ε—上漆率，项目喷漆间均为人工手持空气枪喷涂，自动喷漆线和补漆间涂装对象均为小型工件，形状不规整。大件喷漆间涂装对象均为尺寸大且形状规则的工件。根据行业经验估计，补漆间及自动喷漆线按照上漆率约55%考虑，大件喷漆间上漆率约为65%；电泳漆的上漆率较高，一般在98%以上，项目按照98%计算。

表3.4-7   项目工作漆用量核算情况表

| 喷漆房位置 | 漆料名称 | 漆密度(g/cm3) | 膜厚度(μm) | 工作漆固体份含量（%） | 附着率（%） | 喷漆面积（m2/a） | 核算用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动喷漆线 | 水性底漆 | 1.28 | 50 | 61.6 | 55 | 51600 | 9.747 |
|  | 水性面漆 | 1.28 | 50 | 62.32 | 55 | 51600 | 9.635 |
|  | 油性底漆 | 1.06 | 40 | 61.25 | 55 | 49650 | 6.249 |
|  | 油性面漆 | 1.14 | 40 | 66.28 | 55 | 49650 | 6.211 |
| 大件喷漆间 | 水性底漆 | 1.28 | 50 | 61.6 | 65 | 10000 | 1.598 |
|  | 水性面漆 | 1.28 | 50 | 62.32 | 65 | 10000 | 1.580 |
|  | 油性底漆 | 1.06 | 40 | 61.25 | 65 | 10000 | 1.065 |
|  | 油性面漆 | 1.14 | 40 | 66.28 | 65 | 10000 | 1.058 |
| 补漆间 | 水性底漆 | 1.28 | 50 | 61.6 | 55 | 1032 | 0.195 |
|  | 水性面漆 | 1.28 | 50 | 62.32 | 55 | 1032 | 0.193 |
|  | 油性底漆 | 1.06 | 40 | 61.25 | 55 | 993 | 0.125 |
|  | 油性面漆 | 1.14 | 40 | 66.28 | 55 | 993 | 0.124 |
| 表面前处理电泳线 | 电泳漆 | 0.996 | 35 | 15.74 | 98 | 24000 | 5.424 |

由上表可以看出，项目各生产线需用水性底漆、水性面漆、油性底漆、油性面漆及电泳漆量（调配后）核算总结果分别为11.54t/a、11.408t/a、7.439t/a、7.393t/a、5.424t/a，根据建设单位提供的原辅用量表，水性底漆主漆、水性面漆主漆及电泳漆（乳液、色浆、助剂及中和剂）年用量分别为9.5t/a、9.5t/a、2.89t/a，与水调配成水性工作底漆、水性工作面漆及电泳工作漆的量约11.8t/a、11.8t/a、5.52t/a，年用油性底漆、油性面漆量（主漆与固化剂、稀释剂调配后）分别为7.7t/a、7.7t/a，均能够满足项目生产需求。故本次评价以建设单位提供的用量为依据。

表3.4-8 扩建工程各喷漆设施涂料用量分配表

| 涂料名称 | 总用量（t/a） | 各生产线涂装量（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 自动喷漆线 | 补漆间 | 大件喷漆间 |
| 水性底漆工作漆 | 11.8 | 10.0 | 0.2 | 1.6 |
| 水性面漆工作漆 | 11.8 | 10.0 | 0.2 | 1.6 |
| 油性底漆工作漆 | 7.7 | 6.3 | 0.2 | 1.2 |
| 油性面漆工作漆 | 7.7 | 6.3 | 0.2 | 1.2 |
| 合计用量 | 39.0 | 32.6 | 0.8 | 5.6 |

## 3.5项目主要生产设备

扩建工程新增生产设备见表3.5-1。

表3.5-1  扩建工程新增生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/设备尺寸 （长宽高） | 新增设备(台/套) | 设备位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动喷漆线 | 打磨除尘间1 | 7m×3.5m×3.5m | 1 | 6区东部 | 外部框架已建设，设备未安装 |
|  | 底漆喷漆间 | 7m×3.5m×3.5m | 1 |  |  |
|  | 底漆流平间 | 7m×3.5m×3.5m | 1 |  |  |
|  | 底漆烘干炉 | 25m×4.5m×3.5m | 1 |  |  |
|  | 强冷间 | 7m×3.5m×3.5m | 1 |  |  |
|  | 打磨除尘间2 | 7m×3.5m×3.5m | 1 |  |  |
|  | 面漆喷漆间 | 7m×3.5m×3.5m | 1 |  |  |
|  | 面漆流平间 | 7m×3.5m×3.5m | 1 |  |  |
|  | 面漆烘干炉 | 25m×4.5m×3.5m | 1 |  |  |
|  | 自然冷却间 | 7m×3.5m×3.5m | 1 |  |  |
|  | 天然气燃烧器（底漆烘干炉） | 利雅路RS70 | 1 |  |  |
|  | 天然气燃烧器（面漆烘干炉） | 利雅路RS70 | 1 |  |  |
|  | 工件移动吊链 | 回旋式 | 1条 |  |  |
| 喷粉固化线 | 喷粉间1 | 8m×13m | 1 | 5区东部、自动喷漆线南侧 | 未安装建设 |
|  | 喷粉间2 | 8m×13m | 1 |  |  |
|  | 喷粉件烘干炉 | 3.5m×72m | 1 |  |  |
|  | 天然气燃烧器 | 利雅路RS50 | 1 |  |  |
|  | 工件移动吊链 | 回旋式 | 1条 |  |  |
| 前处理电泳线 | 热水洗槽 | 5.1m×2.6m×2.8m | 1 | 5区东部、喷粉固化线南侧 | 未安装建设 |
|  | 预脱脂槽 | 5.1m×2.6m×2.8m | 1 |  |  |
|  | 主脱脂槽 | 5.1m×2.6m×2.8m | 1 |  |  |
|  | 水洗1槽 | 5.1m×2.6m×2.8m | 1 |  |  |
|  | 纯水洗1槽 | 5.1m×2.6m×2.8m | 1 |  |  |
|  | 硅烷槽 | 5.1m×2.6m×2.8m | 1 |  |  |
|  | 水洗2槽 | 5.1m×2.6m×2.8m | 1 |  |  |
|  | 纯水洗2槽 | 5.1m×2.6m×2.8m | 1 |  |  |
|  | 电泳槽 | 5.1m×2.6m×2.8m | 1 |  |  |
|  | 超滤UF1槽 | 5.1m×2.6m×2.8m | 1 |  |  |
|  | 超滤UF2槽 | 5.1m×2.6m×2.8m | 1 |  |  |
|  | 纯水洗3槽 | 5.1m×2.6m×2.8m | 1 |  |  |
|  | 烘干固化炉 | 35m×2.5m×3.8m | 1 |  |  |
|  | 强冷间 | 5m×2.6m×3.1m | 1 |  |  |
|  | 天然气燃烧器（烘干炉） | 利雅路RS50 | 1 |  |  |
|  | 工件移动吊链 | 回旋式 | 1条 |  |  |
| 补漆间 | 喷枪 | / | 4 | 6区西部 | 未安装建设 |
| 大件喷漆间 | 喷枪 | / | 4 | 1区西南角 | 未安装建设 |
| 大件打砂间 | 喷砂机 | 旋转式 | 1 | 1区西南角 | 未安装建设 |
|  | 空压机 | / | 1 |  |  |
| 环保设备 | 漆雾纸盒过滤器 | / | 4 | 底漆喷漆间、面漆喷漆间、补漆间、大件喷漆间 | 未安装建设 |
|  | “干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置 | / | 2 | 补漆及底漆涂装共用1套，面漆涂装1套 | 未安装建设 |
|  | “干式过滤器+活性炭吸附”装置 | / | 2 | 大件喷漆1套，电泳及喷粉共用1套 | 未安装建设 |
|  | 喷淋塔 | / | 1 | 6区东部 | 未安装建设 |
|  | 袋式除尘器 | / | 4 |  |  |
|  | 滤筒除尘器 | / | 2 |  |  |
|  | 污水处理站 | 6m3/h | 1 |  |  |
|  | 风机 | / | 20 |  |  |
| 辅助设备 | 热水锅炉 | 100万大卡 | 1 | 5区东部 | 未安装建设 |
|  | 纯水制备机 | / | 1 | 5区西部 |  |
|  | 软化水装置 | / | 1 |  |  |
|  | 空压机 | / | 1 |  |  |
|  | 水泵 | / | 2 |  |  |

扩建工程新增污水处理站设备情况见下表。

表3.5-2  扩建工程污水处理站设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破乳处理池单元 （池体 5.0m×2.5m×3.5m） | 设备主体 | 1 | 套 |
| 2 |  | 搅拌机 | 2 | 台 |
| 3 |  | 加药系统 | 1 | 套 |
| 4 |  | 泵 | 1 | 套 |
| 5 | 调节池单元 （池体 12m×4.5m×2.5m） | 潜水提升泵 | 2 | 台 |
| 6 |  | 液位计 | 1 | 套 |
| 7 |  | 单向阀 | 2 | 套 |
| 8 | 混凝沉淀池单元 （池体 5.0m×3.0m×3.5m） | 设备主体 | 1 | 套 |
| 9 |  | 搅拌机 | 4 | 套 |
| 10 |  | 水位调节器 | 1 | 套 |
| 11 |  | 斜管填料 | 2 | 方 |
| 12 |  | 排泥系统 | 1 | 套 |
| 13 |  | 加药系统 | 1 | 套 |
| 14 | 气浮处理池单元 （池体 5.0m×2.0m ×2.0m） | 设备主体 | 1 | 套 |
| 15 |  | 搅拌机 | 2 | 台 |
| 16 |  | 溶气泵 | 1 | 套 |
| 17 |  | 曝气系统 | 1 | 套 |
| 18 |  | 刮渣系统 | 1 | 套 |
| 19 |  | 水位调节器 | 1 | 套 |
| 20 | 生物处理池单元 （池体5.0m×2.5m×3.5m） | 设备主体 | 2 | 套 |
| 21 |  | 污泥泵 | 2 | 套 |
| 22 |  | 曝气系统 | 1 | 套 |
| 23 |  | 鼓风风机 | 1 | 台 |
| 24 |  | 回流系统 | 1 | 套 |
| 25 |  | 填料 | 2 | 套 |
| 26 | 沉淀池单元 （池体5.0m×2.5m×3.5m） | 设备主体 | 1 | 套 |
| 27 |  | 排泥系统 | 1 | 套 |
| 28 | 污泥处理单元 | 污泥泵 | 3 | 台 |
| 29 |  | 脱水机 | 2 | 台 |

## 3.6公用工程

项目主要能源消耗量见表3.6-1。

表3.6-1  项目能源消耗量

| 序号 | 能源名称 | 单位 | 现有工程消耗量 | 扩建工程消耗量 | 全厂消耗量 | 来源及贮运 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | kwh | 80 | 120 | 200万 | 五莲县市政供电管网统一供给 |
| 2 | 天然气 | m3/a | 10万 | 38.16万 | 48.16万 | 五莲县燃气公司统一供给 |
| 3 | 水 | m3/a | 3600 | 7720 | 11320 | 五莲县市政供水管网统一供给 |

### 3.6.1给水、排水工程

扩建工程用水包括生产用水和职工生活用水，其中生产用水主要有调漆用水、前处理电泳线生产用水、锅炉用水、喷淋塔降温用水，其中调漆用水及前处理电泳线生产水由纯水制备机制备，锅炉用软水由软化水装置制备。项目用新鲜水由五莲县市政供水管网供给。

项目废水主要包括前处理电泳线废处理液及水洗废水、纯水制备废水、软水制备废水、锅炉定期排污水、树脂再生废水以及职工生活污水。项目自建污水处理站1套，厂区周边已配套市政污水管网，项目新增生产废水、生活污水经分类预处理达到接管标准后外排市政污水处理厂。

### 3.6.2供热与制冷

项目办公及职工宿舍夏季制冷、冬季供暖均采用分体式空调。

现有工程生产不需要用热。扩建工程共新增1套热水锅炉及4套烘干炉加热装置（燃烧器），均燃用天然气，设施情况见表3.6-2。各生产线强冷工序均采用自然风冷；补漆间工件采用自然晾干，大件喷漆间采用电加热烘干设备。

表3.6-2  项目供热装置一览表

| 设备名称 | 数量 | 规格/型号 | 服务生产工序 | 能源类型及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水锅炉 | 1套 | 利雅路100万大卡 （合1.67t/h） | 前处理线（热水洗、脱脂、硅烷） | 外购天然气，管道供应 |
| 天然气燃烧器 | 2套 | 利雅路RS34 | 自动喷漆线底漆烘干炉、面漆烘干炉各1套 |  |
| 天然气燃烧器 | 2套 | 利雅路R50 | 喷粉线烘干炉、电泳线烘干炉各1套 |  |

### 3.6.3供电

扩建工程依托现有输配电系统，由五莲县市政电网统一供给。新增用电量约120万kWh/a。

# 4 工程分析

## 4.1主要生产工艺与产污环节

### 4.1.1 生产工艺

1、自动喷漆线

图4.1-1  自动喷漆线生产工艺及产污环节图

工艺流程说明：

项目设置1条自动喷漆线，每件工件均依次涂装1遍底漆、1遍面漆，底漆面漆各有水性漆和油性漆两种，根据订单要求选择其一使用。底漆喷漆间内涂装油性底漆、水性底漆，面漆喷漆间内涂装油性面漆、水性面漆，专枪专用，油性漆和水性漆不混用。水性漆喷枪、油性漆喷枪分别使用水和稀释剂进行清洗，清洗废液回用于调漆工序。项目设有专门的调漆间，项目所有漆料均在此处调配，作业间密闭作业，人工调漆后送至各生产线。

工件传送使用链式挂具，挂钩表面沾附漆料，随着生产时间延长漆膜增厚，因此需要定期清理。项目自动喷漆线挂钩委托其他单位处理后回用，约半年清理一次。

①打磨除尘间1：项目底漆、面漆喷漆间前各设有1间密闭清理打磨间。密闭作业，人工检验工件，根据需要补充少量腻子，腻子自然晾干后采用砂轮、砂纸对工件表面进行打磨清理，密闭打磨间配备抽吸风装置及除尘器。

产污环节：腻子挥发废气、打磨粉尘、废砂轮、废砂纸及设备噪声。

②喷涂：底漆、面漆喷涂区分别依次设有喷漆间、流平间、烘干炉、强冷间等，均为密闭结构。打磨后工件首先进入底漆喷漆间内进行人工喷漆，然后输送至流平室静置(室温，挥发气体挥发的同时湿漆膜也得以流平，从而保证了漆膜的平整度和光泽度)，不同工件流平时间不同，再输送至烘干炉内进行烘干(确保挥发份能够及时地排出，确保漆膜良好的外观光泽)，此后输送到强冷间(7.5min以上)，对工件吹风，排出热气。底漆涂装完毕，进入打磨除尘间2，在此打磨除尘间2内人工补加腻子，晾干后打磨，打磨不平整位置，密闭打磨间除尘间2配备抽吸风装置及除尘器。打磨后工件依次进入面漆喷漆间、流平间、烘干炉后进入自冷间冷却后下件。喷涂、流平、烘干作业参数与底漆相同。底漆烘干炉、面漆烘干炉分别配备1套天然气燃烧器，加热方式为直接加热。

产污环节：调漆废气、底漆喷漆废气、底漆流平废气、底漆烘干及天然气燃烧混合废气、面漆喷漆废气、面漆流平废气、面漆烘干及天然气燃烧混合废气、打磨废气及腻子挥发废气、废腻子桶、废油漆桶、废固化剂桶、废稀释剂桶、废水性漆桶、漆渣及噪声。

2、补漆间

项目设置1处补漆间，主要服务于自动喷漆线下线不合格工件。不合格工件在自动喷漆线打磨除尘间1、打磨除尘间2局部打磨、不腻子后，送至补漆间局部补喷，根据建设单位提供资料，补漆量约占自动喷漆量的2%左右，补漆间使用漆料与自动喷漆线相同，采用人工手持喷枪喷漆方式，工件就地晾干，无烘烤设备。

产污环节：调漆废气、晾干废气

项目补漆间长24m宽7.5m高6m，喷漆工位侧面设抽吸风系统，喷漆废气及晾干废气一同经负压收集后，先经1套漆雾过滤纸盒装置（1#）去除漆雾后再引风进入主废气管道，与自喷漆线底漆喷漆废气、流平废气、烘干废气一起经1#“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后经P2排气筒排放。

- 大件喷漆间

项目设1处大件喷漆间，主要用于风电设备大型零部件的涂装。人工手持喷枪空气喷涂方式，因为工件的特殊性，喷漆后就地烘烤（喷漆间兼具烘烤间，配有电烘烤设备）。产污环节：调漆废气、烘干废气

项目大件喷漆间长32.5m宽12m高6m，喷漆工位侧面设抽吸风系统，喷漆废气及烘干废气一同经负压收集后，先经1套漆雾过滤纸盒（4#）去除漆雾后引风经1套“干式过滤器+活性炭吸附装置”（4#）处理后经P4排气筒排放。

4、前处理电泳线

图4.1-2  前处理电泳线生产工艺及产污环节图

项目前处理电泳线工作参数、倒槽频次见表4.1-1。

表4.1-1 前处理电泳线设备参数、处理槽工作参数一览表

具体生产工艺流程描述如下：

- 热水洗：将工件悬挂到链式挂具上，以便后续工序中工件的移动。首先将待处理工件浸泡于热水中，此过程约5~10分钟。此步骤目的的减轻后续脱脂负担。热水洗采用自来水，不添加任何清洗剂，热水洗温度40~50℃左右，该热源由热水锅炉提供。该工序有热水洗废水产生，每10天排放一次，排放到厂区污水处理站处理。

产污环节：热水洗废水、槽渣。

（2）两次脱脂：两次脱脂清洗分别称为预脱脂、主脱脂，均为浸入式清洗，脱脂剂与水按照一定比例配置成预脱脂液、主脱脂液，两个脱脂槽工作温度约为30~40℃，3~5分钟，各槽处理液循环使用，视具体处理量适时补加药液（包括药剂和水）。预脱脂液、主脱脂液1年更换一次，废脱脂液排放到厂区污水处理站处理。热源由热水锅炉提供。

产污环节：脱脂剂废桶、废脱脂液、脱脂槽渣。

（3）水洗1、纯水洗1：脱脂后的工件依次移动到水洗1槽和纯水洗1槽清洗工件表面的脱脂液。两次水洗温度均为室温，水洗1槽浸泡1~2分钟。纯水洗1槽产生的废水溢流到水洗1槽中继续使用，水洗1槽产生水洗废水，排放到厂区污水处理站处理。

产污环节：水洗废水。

（4）硅烷：硅烷剂是一种以硅烷锆盐复合为基础的纳米陶瓷皮膜剂，它能够在金属表面上反应生成一种杂合难溶的纳米陶瓷无磷转化膜，“硅烷膜”所产生的膜层厚度，相当于磷化过程所产生膜层厚度的 1/100，但其杂化反应所产生的分子键结构，使膜层的附着力比磷化膜更牢固，可以显著提高涂料与金属的附着力，延长金属的耐腐蚀时间。项目硅烷剂与水配置成3%的处理液，工件浸泡约进行3分钟即可成膜。处理槽内硅烷液循环使用，定期补充水和硅烷剂，处理液1年更换一次。

产污环节：废硅烷剂桶、硅烷废液、硅烷槽渣。

（5）水洗2、纯水洗2：硅烷后的工件依次移动到水洗2槽和纯水洗2槽清洗工件表面的硅烷液。两次水洗温度均为室温，清洗时间为1~2min。纯水洗2槽产生的废水逆流到水洗2槽中继续使用，水洗2槽产生水洗废水，排放到厂区污水处理站处理。

产污环节：水洗废水。

- 电泳：项目采用阴极电泳涂装工艺，又称电沉积涂漆，电泳漆为无铅、无锡的阴极水性电泳漆，不含苯、汞、砷、铅、镉、锑和铬酸盐。是将被涂物作为阴极（或阳极）浸入电泳涂料中，在直流电作用下，将漆料沉积于物体表面的涂漆方法。涂装过程包括电解、电泳、电沉积和电渗析四个反应过程。

●电解：水的电解，在阴极上放出氢气，在阳极上放出氧气。

●电泳：带电的聚合物向阴极泳动。

●电沉积：带电的聚合物在阴极沉积。当阳离子（树脂和颜料）与阴极电解生成的氢氧根离子反应变成不溶性时，就产生电泳漆膜的沉积。

●电渗：沉积的电泳涂膜收缩、脱去溶剂和水，形成均匀致密的湿膜。

阴极电泳涂装原理如下：

阴极：2H2O+2e -→ 2OH-+H2↑             R-NH++OH-→R-N+H2O

阳极：2H2O→4H+ +O2 ↑+4e -

项目采用阴极电泳法，游浸约 2~3 分钟。电泳装置配有搅拌系统、调温控制系统（29℃）、自动加料系统、除渣系统、超滤系统等辅助设备。电泳漆采用自动加料系统，电泳液经超滤装置处理后循环使用，定期补充，设备控制采用 PLC 控制系统对槽液温度、电导、pH 值和浓度等进行自动检测和控制，实现电泳液自动添加。

电泳槽主槽入口端底部设置沉积漏斗，将槽底沉渣及时抽出，定期往电泳槽中补充电泳漆，无需更换。

电泳漆中含有少量挥发性组分，电泳过程中会有少量有机废气（以 VOCs 计）产生，电泳槽侧面各设有一套操作平台，供人工操作及观察之用，室体顶部和出入口上部均设有排气装置对废气进行收集。

产污环节：电泳漆废桶、电泳废气、电泳漆渣。

图4.1-3 项目电泳及超滤工艺简图

（7）UF 超滤：UF 超滤装置是一种先进的膜分离技术，超滤膜微孔可达 0.01 微米（十万分之一毫米）以下，能有效地去除水中的微粒、胶体、细菌、热源和有机物等，电泳料液中含有的溶剂及各种小的溶质从高压料液侧透过滤膜到达低压侧，从而得到透过液或称为超滤液。目的主要是为了分离电泳漆，分离出的浓缩漆料则返回到电泳槽，实现闭路冲洗。超滤槽需定期补充纯水，不外排。超滤系统主要由超滤循环供给泵、袋式过滤器、超滤膜主机、超滤液储槽、超滤液输送系统、电控制系统等组成，每 2 年需对滤袋和超滤膜进行更换，废滤袋和废超滤膜由厂家带回，不暂存。

产污环节：废超滤袋、废超滤膜。

（8）纯水洗3：超滤后工件移动至纯水洗3槽进行最后一道清洗。纯水洗3槽温度均为室温，日常连续进水，连续出水，产生纯水洗3废水，排放到厂区污水处理站处理。

产污环节：纯水洗废水。

（9）沥干：清洗后的工件自然滴水沥干约 5 分钟，目的是降低烘道的空气湿度以提高烘干的热利用率。此工序无污染。

(10)烘干：采用密闭隧道式烘干炉，将工件在 180℃-200℃条件下烘干 30分钟，使漆料成膜。烘干炉配备燃烧器作为加热装置，燃烧器燃料采用天然气，直接加热产生高温空气，通过循环风强制送入烘干炉室体内，同时把保温室体内冷空气抽回再加热，这样不断循环，使烘道升温并保持在额定的工作温度。

产污环节：烘干及天然气燃烧废气。

(11)强冷：输送到强冷间(10min以上)，对工件吹风，排出热气。后下件。

(12)生产线配套辅助设备：

①供热系统：前处理电泳线配备1台天然气热水锅炉（100万大卡，约合1.67t/h蒸吨），烘干炉配备1套天然气燃烧器，前者主要给热水洗、预脱脂、主脱脂供热，天然气燃烧器主要用于电泳后烘干炉使用。热水锅炉热效率约94%，天然气热值按照3600大卡/m3，计算该锅炉额定耗气量约为124Nm3/h，年工作时间约为2400h/a（300d/a，8h/d），项目电泳后烘干炉配备的天然气燃烧器额定耗气量为29Nm3/h，年工作时间按 1500h（300d/a，5h/d）计，则计算项目前处理电泳线配套燃气装置的年耗气量为 34.11万Nm3。

②软化水装置：项目设置一套软化水装置，原理为原水通过交换树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，从而制得软化水。树脂需定期使用氯化钠溶液对树脂进行再生。软化水装置得水率约85%。

③纯水制备机：项目设 1 套反渗透纯水制备纯水，设计产水量为5t/h，采用“预处理（石英砂+活性炭+精过滤）+单级 RO（反渗透）+智能保压供水”工艺，得水率约70%。该设备过滤器中的石英砂、活性炭、滤芯以及反渗透膜等材料需 2 年更换一次，产生的废滤料（废石英砂、废活性炭、废滤芯及废反渗透膜）均由厂家带回，场内不暂存。此外，纯水制备废水排放至厂区污水处理站处理，水泵运行会产生噪声。

上述电泳槽、烘干炉均为密闭结构，烘干废气及天然气燃烧烟气混合废气经收集后先经1套喷淋塔降温预处理后再与负压收集后的电泳废气一起经3#“干式过滤器+活性炭吸附”装置处理后通过排气筒 P3排放。

5、喷粉固化线

图4.1-4 项目喷粉固化线生产工艺及产污环节图

工艺流程说明：

项目设置1条喷粉固化线，由2处喷粉间、1处烘干炉（配天然气燃烧器）及工件输送链条组成。本条生产线主要服务于前处理电泳线加工后的工件，工件表面洁净无尘，无需任何处理即可直接上线涂装。工件传送使用链式挂具，挂钩表面沾附塑粉，随着生产时间延长涂层增厚，因此需要定期清理。项目喷粉固化线挂钩委托其他单位处理后回用，约2年清理一次。

（1）喷粉：使用聚酯粉末，采用静电喷粉工艺，人工涂装，粉末在供粉器中与空气混合后被送入喷粉枪，将高压静电发生器产生的高电压接到喷粉枪内部或前端，粉末在喷粉枪的内部或出口处被带上电荷，在气力和静电力的共同作用下，粉末粒子定向喷涂到待涂工件上，同时也可吸附到工件背面，当附着在工件上的粉末超过一定厚度时，则发生静电相斥，后来的粉末就不易再被吸附到工件表面，使工件表面达到均匀的膜厚。项目2间喷粉间同时作业。

产污环节：噪声、喷粉粉尘、塑粉废包装袋。

- 烘干：将工件在密闭烘干炉180~220℃温度下烘烤35 分钟左右。固化炉配备燃烧器以天然气为燃料，属于直接加热，利用集中加热所产生高温空气，采用下送、上回方式将循环风强制送入固化炉保温室体内，同时把保温室体内冷空气抽回再加热，这样不断循环，使炉内升温并保持在额定的工作温度。烘干后工件自然冷却、下件。

产污环节：烘干及天然气燃烧废气、噪声。

### 4.1.2 主要产污环节及污染因素分析

项目产污工序及污染因素详见表4.1-1。项目废水收集及净化措施图见图4.1-5。

表4.1-1  项目主要产污工序及污染物防治措施一览表

| 类别 | 产污环节 | 污染因子 | 产生 特征 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 补漆间 | 喷漆废气及晾干废气 | VOCs、二甲苯 | 连续 | 作业间封闭，负压收集，先经1#“漆雾过滤纸盒”除漆雾 | 引风送入“1#干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”净化处理，由15m高的P2排气筒排放 |
|  | 自动喷漆线 | 调漆废气 | VOCs、二甲苯 | 连续 | 调漆间封闭，负压收集 |  |
|  |  | 底漆喷漆废气 | 漆雾、VOCs、二甲苯 | 连续 | 负压收集后先经2#“漆雾过滤纸盒”除漆雾 |  |
|  |  | 底漆流平废气、底漆烘干及天然气燃烧废气 | VOCs、颗粒物、SO2、NOx | 连续 | 烘干炉配套燃烧器采用低氮燃烧技术，负压收集混合废气 |  |
|  |  | 面漆喷漆废气 | 漆雾、VOCs、二甲苯 | 连续 | 负压收集后先经3#“漆雾过滤纸盒”除漆雾 | 引风送入“2#干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”净化处理，由15m高的P2排气筒排放 |
|  |  | 面漆流平废气、面漆烘干及天然气燃烧废气 | VOCs、颗粒物、SO2、NOx | 连续 | 烘干炉配套燃烧器采用低氮燃烧技术，负压收集混合废气 |  |
|  | 喷粉固化线 | 喷粉件烘干废气、天然气燃烧烟气 | VOCs、颗粒物、SO2、NOx | 连续 | 烘干炉配套燃烧器采用低氮燃烧技术，负压收集烘干废气及天然气燃烧废气后先经1#“喷淋塔”喷淋降温 | 引风送入“3#干式过滤+活性炭吸附装置”净化处理，由15m高的P3排气筒排放 |
|  | 前处理电泳线 | 电泳废气 | VOCs | 连续 | 密闭作业，负压收集电泳废气 |  |
|  |  | 电泳件烘干废气、天然气燃烧烟气 | VOCs、颗粒物、SO2、NOx | 连续 | 烘干炉配套燃烧器采用低氮燃烧技术，负压收集烘干废气及天然气燃烧废气，先经1#“喷淋塔”喷淋降温 |  |
|  | 大件喷漆间 | 喷漆废气、烘干废气 | 漆雾、VOCs、二甲苯 | 连续 | 作业间封闭，采用电烘干设备。负压收集废气，先经4#“漆雾过滤纸盒”除漆雾 | 引风送入“4#干式过滤+活性炭吸附装置”净化处理，由15m高的P4排气筒排放 |
|  | 自动喷漆线 | 打磨除尘间1粉尘、腻子挥发废气 | 颗粒物、VOCs | 连续 | 作业间封闭，负压收集打磨粉尘及腻子挥发废气 | 引风送入2#“袋式除尘器”净化处理，由15m高的P5排气筒排放； |
|  |  | 打磨除尘间2粉尘、腻子挥发废气 | 颗粒物、VOCs | 连续 | 作业间封闭，负压收集打磨粉尘及腻子挥发废气 | 引风送入3#“袋式除尘器”净化处理，由15m高的P6排气筒排放； |
|  | 喷粉固化线 | 喷粉废气 | 颗粒物 | 连续 | 作业间封闭，负压收集 | 两喷粉间废气分别送入2#“滤筒除尘器”、3#“滤筒除尘器”净化处理，通过同一根15m高的P7排气筒排放； |
|  | 大件打砂间 | 打砂废气 | 颗粒物 | 连续 | 作业间封闭，负压收集 | 引风送入4#“二级袋式除尘器”净化处理，由15m高的P8排气筒排放； |
|  | 热水锅炉 | 天然气燃烧烟气 | 颗粒物、SO2、NOx | 连续 | 锅炉采用低氮燃烧技术 | 引风由15m高的P9排气筒排放； |
|  | 污水站 | 逸散臭气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 连续 | 设备封闭，置于室内 | 无组织排放 |
| 废水 | 表面前处理电泳线 | 热水洗 | COD、SS、石油类 | 间歇 | 排入厂区污水处理进行预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及五莲北控水务有限公司三厂纳管水质标准 | 经生产废水排放口接管至市政污水管网，最终送入五莲北控水务有限公司三厂进一步处理 |
|  |  | 脱脂 | COD、BOD5、SS、TN、TP、石油类 | 间歇 |  |  |
|  |  | 硅烷 | COD、SS、TN、氟化物 | 间歇 |  |  |
|  |  | 电泳及超滤 | CODcr | 间歇 |  |  |
|  |  | 水洗废水 | COD、BOD5、SS、TN、TP、石油类 | 间歇 |  |  |
|  | 公用工程 | 锅炉定期排污水 | COD、SS、全盐量 | 间歇 |  |  |
|  |  | 软化废水、树脂再生废水 | COD、SS、全盐量 | 间歇 |  |  |
|  |  | 纯水制备浓水 | COD、SS、全盐量 | 间歇 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 间歇 | 经现有化粪池处理(餐饮废水先经隔油池处理) | 经现有生活污水排放口接管至至市政污水管网，最终送入五莲北控水务有限公司三厂进一步处理 |
| 噪声 | 生产 | 打磨设备、喷漆设备、燃烧器、锅炉、纯水机、风机、水泵、空压机等设备 | 噪声 | 连续 | 选用低噪音设备，隔声、减振 |
| 固废 | 拆包 | 不沾染危险物质的废包装材料 | 一般工业固废 | 间歇 | 暂存于现有一般固废暂存区，定期外售综合利用 |
|  | 打砂 | 废磨料 |  | 间歇 |  |
|  | 打磨 | 废砂纸、废砂轮 |  | 间歇 | 暂存于现有一般固废暂存区，定期委托专门的固废处置公司处置 |
|  | 废气处理 | 废滤筒、废布袋 |  | 间歇 |  |
|  |  | 除尘器回收粉尘 |  | 间歇 | 暂存于现有一般固废暂存区，定期外售综合利用 |
|  | 公用工程 | 废离子交换树脂、纯水制备废滤料 |  | 间歇 | 定期由设备厂家替换回收，场内不暂存 |
|  | 拆包 | 沾染危险物质的废包装材料 | 危废废物 | 间歇 | 收集后密闭暂存于现有危废暂存库，定期委托有危废处理资质的公司处置 |
|  | 废气处理 | 废过滤棉（含漆） |  | 间歇 |  |
|  |  | 落地漆渣 |  | 间歇 |  |
|  | 前处理电泳线 | 废槽渣（热水洗槽渣、脱脂槽渣、硅烷槽渣、电泳槽渣） |  | 间歇 |  |
|  | 废气处理 | 废漆雾过滤纸盒 |  | 间歇 |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 间歇 |  |
|  |  | 废催化剂 |  | 间歇 |  |
|  | 废水处理 | 污水处理站污泥 |  | 间歇 |  |
|  | 生活 | 生活 | 生活垃圾 | 间歇 | 环卫部门定期清运 |
|  | 职工食堂 | 浮油渣、废油脂 | / | 间歇 | 由有资质专业处置机构定期回收后利用处置 |

图4.1-5 扩建工程各类废气收集、净化措施及排放去向示意图

## 4.2 水平衡、VOCs平衡

### 4.2.1水平衡

1、扩建工程水平衡

扩建工程用排水情况分析如下：

（1）调漆用水：项目水性工作漆及电泳漆均需加纯水调配，项目水性底、面漆主漆用量约为19t/a，主漆与水按4：1调配而成，则需要配置水4.6t/a。

综上，水性漆调配用纯水量约为4.6m3/a。此部分水全部进入生产线，无废水外排。

（2）前处理电泳线生产用水：项目前处理电泳线用水主要为热水洗、脱脂、硅烷处理、纯水洗用水。项目建槽后定期向槽中补充新鲜处理液和水，定期整体更新槽液。年作业时间约为1800h/a（300d/a，6h/d），热水洗、脱脂、硅烷、水洗及纯水洗处理均采用浸没式，各槽液循环使用。脱脂槽、硅烷槽的废液定期排入厂区污水处理站处理。纯水洗1产生的废水逆流至水洗1槽循环使用，纯水洗2产生的废水逆流至水洗2槽循环使用，热水洗槽、纯水洗3槽内的水循环使用一定时间后，定期排入厂区污水处理站处理。水洗1槽、水洗2槽废水溢流排放至厂区污水处理站处理。根据建设单位提供资料，前处理电泳线处理槽倒槽频次见下表。

表4.2-1 前处理电泳线设备参数、处理槽工作参数一览表

| 处理工艺 | 处理方式 | 槽液配比 | 槽体容量（m3） | 倒槽清洗频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水洗 | 浸入 | 自来水 |  |  |
| 预脱脂 | 浸入 | 脱脂剂、水 |  |  |
| 主脱脂 | 浸入 | 脱脂剂、水 |  |  |
| 水洗1 | 浸入 | 纯水洗1排水、自来水 |  |  |
| 纯水洗1 | 浸入 | 纯水 |  |  |
| 硅烷 | 浸入 | 硅烷处理剂、自来水 |  |  |
| 水洗2 | 浸入 | 纯水洗2排水、自来水 |  |  |
| 纯水洗2 | 浸入 | 纯水 |  |  |
| 电泳 | 浸入 | 电泳漆、纯水 |  |  |
| UF1 | 浸入 | UF2溢流超滤水 |  |  |
| UF2 | 浸入 | 超滤水 |  |  |
| 纯水洗3 | 浸入 | 纯水 |  |  |

- 热水洗

工件上件后先在热水洗槽内采用热水浸泡清洗，热水洗槽容量29m3，按照盛装量80%计算，日常根据损耗情况补充自来水，补充水量约占5%，热水洗废水每10天排放一次，每次排放量23.2m3，年排放量共计 696m3/a。热水洗槽每10天清理 1 次，每次清洗自来水用量约2m3，清洗水用量为60m3/a，排放水量占清洗水量的90%。

综上，热水洗工序需要自来水量790.8t/a，废水排放量约为 750t/a。

- 二道脱脂

项目共设置2道浸入式脱脂（预脱脂、主脱脂），脱脂剂粉末与水配制成2%脱脂处理原液后使用，各槽内脱脂液循环利用，定期补充损耗和排污。脱脂槽规格为 29m3，液槽工作容量取最大容量的 80%即23.2m3，则建槽用水约为23.2m3×2×1000kg/m3=46.4t/a。每日补充水量按照槽液的2%计算，年工作时间300d，则脱脂槽补充水量为23.2m3×2%×300d/a×2×1000kg/m3=278.4t/a。预、主脱脂槽每年更换一次处理液。脱脂废液产生量=（29m3×80%）×1000kg/m3×2=46.4t/a。

预脱脂、主脱脂槽每次倒槽后需要清洗，每次清洗水量约为4t/a，废水量占清洗水量的90%，则产生脱脂槽清洗废水3.6t/a。

综上，脱脂工序自来水用水量约为 328.8t/a，脱脂废液及洗槽废水排放量约为50t/a。

- 水洗1、纯水洗1

水洗1槽和纯水洗1槽均容量29m3，按照盛装量80%计算，则水洗1槽建槽水量为23.2t/a（自来水），纯水洗1槽建槽用水量为23.2t/a（纯水）。日常生产过程中，因工件带出及自然蒸发损耗，需及时补充水至标准水位。纯水洗 1槽废水逆流至水洗1槽内循环使用，人工根据情况补充自来水至水洗 1槽、自动补充纯水至纯水洗 1槽，水洗1 槽溢流排放废水。根据企业提供资料，废水排放流量约为0.5t/h，年作业1800h/a，则估算水洗1槽废水排放量900t/a。纯水洗 1槽补充率按照0.5%计算，则需要补充纯水4.5t/a，水洗1槽需要补充自来水4.5t/a。

综上，项目水洗1及纯水洗1工序自来水用量约27.7t/a、纯水用量约927.7t/a，废水排放量为900t/a。

- 硅烷化处理

项目硅烷液与自来水配制成3%硅烷原液后使用，处理液循环利用，定期补充损耗和排污。根据设计参数，硅烷剂年用量0.75t，则硅烷液配制用水量为24.25t/a。配制后硅烷液为25t/a。项目硅烷槽规格为 29m3，液槽工作容量取最大容量的 80%即23.2m3。根据设计参数，项目脱脂槽规格为 29m3，液槽工作容量取最大容量的 80%即23.2m3，则建槽用水约为23.2m3×1000kg/m3=23.2t/a。每日补充水量按照槽液的2%计算，年工作时间300d，则脱脂槽补充水量为23.2m3×2%×300d/a×1000kg/m3=139.2t/a。硅烷槽每年彻底更换一次处理液，硅烷废液产生量=（29m3×80%）×1000kg/m3=23.2t/a（参照水的密度考虑）。

硅烷槽每次倒槽后需要清洗，每次清洗水量约为2t/a，废水量占清洗水量的90%，则产生硅烷槽清洗废水1.8t/a。

综上，硅烷工序自来水年用量约为164.4t/a，硅烷废液及洗槽废水排放量约为 25.0t/a。其他均以损耗考虑。

- 水洗2、纯水洗2

项目硅烷处理后工件依次在水洗2槽和纯水洗2槽内分别浸入清洗，水洗槽均容量29m3，按照盛装量80%计算，则水洗2槽建槽水量为23.2t/a（自来水），纯水洗2槽建槽用水量为23.2t/a（纯水）。日常生产过程中，因工件带出及自然蒸发损耗，需及时补充水至标准水位。纯水洗2槽废水逆流至水洗2槽内循环使用，人工根据情况补充自来水至水洗2槽、补加纯水至纯水洗2槽，水洗2槽溢流排放废水。根据企业提供资料，废水排放流量约为0.5t/h，补充率按照0.5%计算。

综上，项目水洗2及纯水洗2工序自来水用量约27.7t/a、纯水用量约927.7t/a，废水排放量为900t/a。

- 电泳及超滤

项目电泳槽外形尺寸为5.1m×2.6m×2.8m，内槽容积约29m3，按照50%盛装量计算（服务对象全部为举高车的管状或片状工件，槽液面积大而浅），则需要电泳工作漆液约14.5m3，按照密度0.996g/cm3换算得14.5t/a。电泳液由乳液、色浆、助剂、中和剂和纯水按7：1：0.7：0.07：8配置而成，则需要配置电泳漆配制用水7.25t/a。

电泳液经超滤装置分离所得浓缩液返回电泳工序循环使用，超滤液逆流进入UF2、UF1槽循环使用，但因工件带出及自然蒸发损耗，UF2槽需补充少量纯水至标准水位，根据工程经验，UF2超滤槽纯水补充量约为0.15t/天，45t/a。UF1槽液循环使用，定期排放至超滤系统，因此电泳及超滤建槽后仅需补充纯水和电泳液，但当浓缩液导电率较大，返回工艺将影响电泳质量时，装置将定期排出部分超滤液，在电泳槽倒槽时，进行超滤系统超滤液的排放，排放频次为每年一次，UF1 槽排放废超滤液量约5.8m3，UF2槽排放废超滤液量约8.7m3，共计14.5m3/a。

电泳处理过程中，定期对槽液槽体进行倒槽清洗，电泳倒槽频次为每年一次，每次倒槽清洗用纯水量2m3/a，废水排放量约为用水量的 90%，倒槽清洗废水排放量约为1.8m3/a。

综上，电泳及超滤工序纯水年用量约为54.25t/a，超滤废液及洗槽废水排放量约为16.3t/a。

- 纯水洗3

项目电泳处理后工件进入纯水洗3槽内清洗，容量29m3，按照盛装量80%计算，则建槽用水量为23.2t/a。纯水洗 3槽采取连续进水、连续出水方式，流量约为0.5t/h，损耗效率按照0.5%。

综上，项目纯水洗3工序建槽及补充纯水用量约为927.7t/a，废水排放量为 900t/a。

经计算，前处理电泳线共需用水量约为4176.75t/a，其中自来水用量约1339.4t/a，纯水用量2837.35t/a。产生废液及清洗废水量约为3539.5t/a。

- 公用设施用排水：公用设施主要包括软化水装置和纯水制备机，软化水用于热水锅炉用水及树脂再生用水，排水主要有锅炉定期排污水、树脂再生废水、软水制备废水。

①软水制备

根据企业提供的资料及锅炉设计参数，项目采用1套100万大卡热水锅炉（约合1.67t/h），供回水温差约25℃，循环水量为40t/h，年运行时间为1500h，则热水锅炉年循环水量为60000t/a。循环使用过程中损失水量约占循环量的0.5%，由此估算循环损失水量为300t/a；锅炉定期排污水量约占循环水量的0.2%，估算定期排污水量为120t/a。即锅炉年需补充水量420t/a。锅炉用水均为软水，由软化水装置提供，软化水装置主要采用“离子交换树脂”工艺制备软化水，软水制备率为85%，故产生15%的软水制备废水。离子交换树脂需要定期再生，再生过程用7-8%的浓盐水（采用软化水配制）浸泡树脂，使树脂中的 Ca2+、Mg2+离子与水中的 Na+发生置换，从而树脂得以再生继续使用，树脂再生液配置用水量约2t/a。

综上，锅炉及树脂再生过程需要软水量约为422t/a，则新鲜用水量为496.5t/a，产生软水制备废水约74.5t/a（高盐水），树脂再生废水2t/a，锅炉定期排污水120t/a，均排入污水处理站。

②纯水制备

综上计算，项目需用纯水量约为2839.05t/a，由纯水制备机提供，纯水制备采用“渗透膜”工艺，纯水制备率为70%，则需要新鲜水量为4055.79t/a，会产生1216.74t/a纯水制备废水，排入污水处理站。

（4）配套环保设施用水：主要为喷淋塔用水，项目采用1套喷淋水塔为电泳件烘干炉及喷粉件烘干炉收集废气预处理降温，喷淋塔水箱容积为1m3，循环喷淋流量为1t/h，按照最大工作时间2400h/a计算，则年循环水量约为2400t/a，蒸发水分按照年循环量的1%计，则补充水量约为24t/a。喷淋废水在水箱内沉淀，上清液循环使用，不外排。

（5）生活用水：扩建工程新增员工50人，每人每天用水量按120L/(人·d)计算，年工作300天，则扩建工程新增职工生活用水量为1800t/a，扩建后全厂职工生活用水量约5400t/a，生活污水产生量按照用水量的85%计算，则扩建工程新增生活污水量约为1530t/a，扩建后全厂生活污水量约为4590t/a。

综上，扩建工程新增新鲜水用量共7721.83t/a，新增废水排放量6485.78t/a，其中生产工艺废水约4955.78t/a，职工生活污水1530t/a。

扩建工程水平衡图见图4.2-1。

图4.2-1  扩建工程水平衡图  单位：t/a

2、全厂水平衡

现有工程生产不需要用水，用水主要为职工生活用水，外排废水主要为生活污水。则本次扩建后全厂水平衡见图4.2-2所示。

图4.2-2  扩建后全厂水平衡图  单位：t/a

### 4.2.2 VOCs平衡

扩建工程各生产线采用流水线作业，电泳漆上漆率可达98%以上，未利用电泳漆进入电泳废液中。项目在厂房外北侧、漆料库西侧设置1处专门的调漆间，补漆间及自动喷漆线所用漆料在此处调制，大件喷漆间所用漆料就地现用现配。自动喷漆线、补漆间及大件喷漆间均采用人工涂装，自动喷漆线及补漆间涂装对象均为中小型工件，评价按照上漆率约55%考虑，大件喷漆间涂装对象为大型且规则工件，上漆率按照65%考虑。喷涂过程未附着漆料为喷漆颗粒物形态，一部分落地成漆渣，其余逸散漆雾作为湿式颗粒物自带黏性极易被吸附，先经漆雾过滤纸盒处理再进入干式过滤器处理，参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020），漆雾过滤纸盒净化率按95%计，再经干式过滤器过滤，考虑漆雾被全部去除，综合效率100%。挥发性有机废气主要在喷漆工段、流平工段和烘干工段释放，自动喷漆线各工段挥发份的释放率参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020）附录E：“溶剂型涂料静电喷涂零部件：喷漆65%、流平15%、烘干20%”。补漆间及大件喷漆间按照喷漆65%、晾干/烘干35%考虑。

项目自动喷漆线、补漆间及大件喷漆间设备或装置均为密闭空间，均采用整体送排风方式换风，作业时通过风机形成微负压环境，确保喷漆时废气不外溢，根据各装置密闭程度情况，评价按照自动喷漆线废气收集效率按95%计，补漆间及大件喷漆间废气收集效率按照90%计。活性炭吸附装置净化效率按照90%计算，活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置综合净化效率按照87%计。

项目水性底漆、水性面漆、油性底漆、油性面漆以及电泳漆（均为工作漆）的VOCs平衡表分别见表4.2-2~表4.2-5。

表4.2-2 项目水性工作底漆VOCs平衡表     单位：t/a

表4.2-3 项目水性工作面漆VOCs平衡表    单位：t/a

表4.2-4 项目油性工作底漆VOCs平衡表   单位：t/a

表4.2-5 项目油性面漆VOCs平衡表    单位：t/a

表4.2-6 项目电泳漆VOCs平衡表    单位：t/a

根据自动喷漆线、补漆间及大件喷漆间的工作量，计算项目作业线/作业间所用漆料在各工段产生漆雾、VOCs情况表见表4.2-7~表4.2-9。

表4.2-7 项目自动喷漆线漆雾、VOCs产生情况表   单位：t/a

表4.2-8 项目补漆间漆雾、VOCs产生情况表    单位：t/a

表4.2-9 项目大件喷漆间漆雾、VOCs产生情况表    单位：t/a

## 4.3污染源强分析

### 4.3.1废气

#### 4.3.1.1废气污染防治措施及排放去向

扩建工程新增职工人数50人，职工食堂产生的食堂油烟废气依托现有油烟净化设施及烟道外排环境。

扩建工程新增生产废气主要有电泳废气、电泳件烘干废气、喷粉废气、喷粉件烘干废气、打磨除尘间1废气（腻子挥发、晾干废气、打磨粉尘）、喷底漆废气、底漆流平废气、底漆烘干及天然气燃烧混合废气、打磨除尘间2废气（腻子挥发、晾干废气、打磨粉尘）、喷面漆废气、面漆流平废气、面漆烘干及天然气燃烧混合废气、补漆间喷漆及晾干废气、大件喷漆间喷漆及烘干废气、热水锅炉燃烧废气、大件打砂废气等。各生产线废气产污工序、污染物、污染防治措施及废气排放去向情况详见表4.1-1、废气收集、净化、排放去向示意图见图4.1-5。

#### 4.3.1.2排风风量计算

根据《环境工程设计手册》（修订版），对于外部吸气罩排风量的计算，常用的方法是控制风速法，项目设置的集气罩尺寸及罩口风速见表4.3-1，参考《环境工程设计手册》（修订版）中的集气罩的设计规范。对于集气罩在污染源上方的排风量可按下式计算：

L=kPHVx

式中：k—安全系数，一般取k=1.4；

P—排风罩口敞开面的周长，m；

H—罩口距污染源距离，m；

Vx—污染源边缘控制风速，m/s；

项目在补漆间、底漆、面漆烘干炉、喷粉件烘干炉、电泳件烘干炉两端工件进出口处分别设置集气罩或集气口，集气罩口数量及尺寸见下表。

表4.3-1 项目引风量计算情况一览表

以P2排气筒为例，项目P2排气筒实际建设引风风机最大风量为52000m3/h，可变频调节，共设3个新风风机，新风风机总风量为46500m3/h。其余排气筒引风机及新风风机设计情况见图4.3-1。

图4.3-1  项目新风、引风风机风量图

#### 4.3.1.3废气源强计算

扩建工程新增工艺废气均采取有效收集及净化措施后有组织排放，评价按照排气筒顺序分别进行分析。

1、P2排气筒（自动喷漆线涂装废气、补漆间废气）

项目补漆间及自动喷漆线底漆涂装工段废气经分类预处理漆雾后，经1#“式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”干装置处理挥发性有机物后，自动喷漆线面漆涂装工段废气经分类预处理漆雾后，经2#“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理挥发性有机物后，均通过P2排气筒排放。各设备存在同时作业的情况，评价按照最不利情况即污染物排放浓度最大情况考虑。

（1）补漆间喷漆及晾干废气

项目设 1 个密闭补漆间，主要服务于自动喷漆线下线工件，漆料包括水性底漆、面漆，油性底漆、面漆。喷漆完毕后就地晾干，无烘烤设备，根据企业提供资料，补漆间年作业时间约为1800h/a（300d，喷漆1.5h/d，晾干4.5h/d）。补漆间喷漆废气、晾干废气均通过工位侧面抽吸风口负压收集后先经1套1#“漆雾过滤纸盒”去除漆雾，再引风送入1#“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理，最终通过 1 根 15m高P2排气筒排放。项目补漆间涂装过程VOCs进出平衡见表4.3-2，VOCs平衡图见图4.3-2。

表4.3-2 补漆间VOCs平衡表   单位：t/a

图4.3-2项目补漆间涂装过程VOCs平衡图

经计算，项目补漆间生产废气中VOCs、二甲苯收集量为 0.141t/a、0.019t/a，VOCs、二甲苯产生速率分别为0.078kg/h、0.011kg/h，废气处理装置处理效率为87%，则VOCs、二甲苯有组织排放量分别为 0.017t/a、0.002t/a，排放速率分别为0.009kg/h、0.001kg/h，排放浓度分别为 0.182mg/m3、0.025mg/m3。

补漆间未被收集到废气中VOCs、二甲苯排放量分别为 0.016t/a、0.002t/a，排放速率分别为 0.009kg/h、0.001kg/h。

（2）底漆喷漆废气、流平废气、烘干及天然气燃烧混合废气

①挥发性有机废气

项目自动喷漆线全封闭，其中喷漆间均采用上送风下吸风的方式，喷漆过程处于负压状态，底漆喷漆废气经负压收集后先经“2#漆雾纸盒过滤器”除漆雾后再与底漆流平废气、底漆烘干及天然气燃烧混合废气进入同一套1#“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后通过1根15m高排气筒P2排放。

整条涂装线有机废气采取密闭式负压吸风收集，收集效率为95%，即有5%无组织逸散外，其余全部收集进入废气净化系统。漆雾经漆雾过滤纸盒+干式过滤器捕集后，全部去除，1#“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置综合净化挥发性有机物效率87%。项目喷漆最高室温为35℃(夏季)，烘干温度在80℃~90℃，烘干废气与其他常温废气混风且经管道自然冷却后进入活性炭吸附装置的温度低于40℃。项目底漆涂装过程（喷漆、流平、烘干）工艺废气产生及排放量计算采用物料平衡法确定，自动喷漆线底漆涂装过程VOCs产生情况见表4.3-3，VOCs平衡图见图4.3-3。

表4.3-3  自动喷漆线底漆涂装工序VOCs平衡表    单位：t/a

图4.3-3项目自动喷漆线底漆涂装（喷漆、流平、烘干）过程VOCs平衡图

经计算，项目自动喷漆线底漆喷漆间、流平间、烘干炉共收集VOCs、二甲苯分别为 2.737t/a、0.539t/a，年工作时间分别为900h、900h和2400h，VOCs、二甲苯产生速率为 1.2kg/h、0.224kg/h，废气处理装置处理效率为87%，P2排气筒风机风量约52000m3/h，则VOCs、二甲苯有组织排放量分别为 0.356t/a、0.070t/a，排放速率分别为 0.148kg/h、0.029kg/h，排放浓度分别为 2.846mg/m3、0.558mg/m3。

未被收集到的VOCs、二甲苯无排放量分别为 0.144t/a、0.028t/a，排放速率分别为 0.06kg/h、0.012kg/h。

②燃烧烟气

根据建设单位提供资料，项目底漆烘干炉配备天然气燃烧器额定耗气量约为20Nm3/h，采用低氮燃烧技术，年作业时间约为2400h/a（300d，8h/d），则天然气年用量约为4.8万 m3。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——“4411 火力发电、4412 热电联产行业系数手册”，确定天然气燃机燃烧废气产污系数，详见表4.3-4。

表4.3-4 天然气燃烧废气产污系数一览表

根据上述系数计算可得，燃烧废气产生量为117.84万Nm3 /a，则燃烧烟气中颗粒物、SO2、NOx的产生量分别为0.005t/a、0.010t/a、0.061t/a，产生速率分别为0.002kg/h、0.004kg/h、0.025kg/h，产生浓度分别为0.040mg/m3、0.077mg/m3、0.488mg/m3，通过15m高P2排气筒排放。

（3）面漆喷漆废气、流平废气、烘干及天然气燃烧混合废气

①挥发性有机废气

项目自动喷漆线全封闭，其中喷漆间均采用上送风下吸风的方式，喷漆过程处于负压状态，面漆喷漆废气经负压收集后先经“3#漆雾纸盒过滤器”除漆雾后再与面漆流平废气、面漆烘干及天然气燃烧混合废气进入同一套2#“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理后，通过15m高P2排气筒排放。

项目面漆涂装过程（喷漆、流平、烘干）废气污染物产生及排放量计算采用物料平衡法确定，VOCs产生情况见表4.3-5。

表4.3-5  自动喷漆线面漆涂装阶段VOCs平衡表    单位：t/a

图4.3-4项目自动喷漆线面漆涂装（喷漆、流平、烘干）过程VOCs平衡图

经计算，项目自动喷漆线面漆涂装工艺废气VOCs、二甲苯收集量分别为 2.177t/a、0.09t/a，年工作时间分别为900h、900h和2400h，P2风机风量约为52000m3/h，VOCs、二甲苯产生速率为0.907kg/h、0.037kg/h，2#“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理效率为87%，则VOCs、二甲苯有组织排放量分别为 0.283t/a、0.012t/a，排放速率分别为0.117kg/h、0.005kg/h，排放浓度分别为2.25mg/m3、0.096mg/m3。

未被收集到的VOCs、二甲苯无组织排放量分别为 0.115t/a、0.005t/a，无组织排放速率分别为 0.047kg/h、0.002kg/h。

②燃烧烟气

根据建设单位提供资料，项目底漆烘干炉配备天然气燃烧器额定耗气量约为20Nm3/h，采用低氮燃烧技术，年作业时间约为2400h/a（300d，8h/d），则天然气年用量约为4.8万 m3。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——“4411 火力发电、4412 热电联产行业系数手册”，确定天然气燃机燃烧废气产污系数，详见表4.3-4。计算可得，燃烧废气产生量为117.84万Nm3 /a，则燃烧烟气中颗粒物、SO2、NOx的产生量分别为0.005t/a、0.010t/a、0.061t/a，产生速率分别为0.002kg/h、0.004kg/h、0.025kg/h，产生浓度分别为0.04mg/m3、0.077mg/m3、0.488mg/m3，通过15m高P2排气筒排放。

（4）P2排气筒废气排放情况汇总

综上计算，项目P2排气筒出口废气VOCs、二甲苯产生及排放情况见表4.3-6。

表4.3-6  P2排气筒出口废气污染物产生及排放情况一览表

经分析，项目P2排气筒出口废气中 VOCs、二甲苯、颗粒物、SO2、NOx有组织排放量分别为0.666t/a、0.084t/a、0.010t/a、0.019t/a和0.116t/a，排放速率分别为0.274kg/h、0.035kg/h、0.004kg/h、0.008kg/h、0.048kg/h，排放浓度分别为5.278mg/m3、0.679mg/m3、0.076mg/m3、0.076mg/m3、0.927mg/m3。

2、P3排气筒（电泳件烘干、喷粉件烘干及天然气燃烧混合废气）

①电泳废气

图4.3-6   项目电泳漆涂料VOCs平衡图    单位：kg/a

项目电泳废气经密闭设备负压收集后先经3#“干式过滤器+活性炭吸附”装置处理后经1根P3排气筒排放。经计算，电泳废气VOCs 有组织收集量约0.329t/a，产生速率为0.366kg/h，年工作时间为900h（300d/a，3h/d），风机风量约为20000m3/h，废气处理装置净化效率为 90%，则VOCs有组织排放量为0.033t/a，排放速率0.037kg/h，排放浓度1.833mg/m3。

未被收集到电泳废气VOCs无组织排放量为 0.017t/a，排放速率0.019kg/h。

②电泳件烘干及天然气燃烧混合废气

项目电泳件烘干炉年作业时间为1500h（300d/a、5h/d），两端工件进出口上方均设置集气罩，烘干废气经收集后先经1#喷淋塔降温后，再引风经过3#“干式过滤器+活性炭吸附”装置处理后通过1根P3排气筒排放。根据图4.3-3计算，VOCs 有组织收集量 0.608t/a，产生速率为0.405kg/h，年工作时间为风机风量约为20000m3/h，废气处理装置处理效率为 90%，则VOCs有组织排放量为 0.061t/a，排放速率0.041kg/h，排放浓度2.033mg/m3。

未被收集到的电泳件烘干废气VOCs无组织排放量为 0.032t/a，排放速率0.021kg/h。

根据建设单位提供资料，项目电泳漆烘干炉配备天然气燃烧器额定耗气量约为20Nm3/h，年作业时间约为1500h/a（300d，5h/d），则天然气年用量约为3.0万 m3。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——“4411 火力发电、4412 热电联产行业系数手册”，确定天然气燃机燃烧废气产污系数，详见表4.3-4。根据上述系数计算可得，燃烧废气产生量为73.65万Nm3 /a，采用低氮燃烧技术，则燃烧烟气中颗粒物、SO2、NOx的产生量分别为0.003t/a、0.006t/a、0.038t/a，产生速率分别为0.002kg/h、0.004kg/h、0.025kg/h，产生浓度分别为0.104mg/m3、0.2mg/m3、1.27mg/m3。废气收集效率约95%，则项目电泳件烘干废气颗粒物、SO2、NOx的产生量分别为0.003t/a、0.006t/a、0.036t/a，产生速率分别为0.002kg/h、0.004kg/h、0.024kg/h，产生浓度分别为0.104mg/m3、0.2mg/m3、1.203mg/m3。由15m高P3排气筒排放。

③喷粉件烘干及天然气燃烧混合废气

项目喷粉固化线设置2个喷粉间和1个固化炉（配天然气燃烧器），固化炉年作业时间约为1500h/a（300d，5h/d），固化炉间分别设置密闭抽吸风装置，烘干废气经密闭设备负压收集后先经1#喷淋塔降温后，再引风经过3#“干式过滤器+活性炭吸附”装置处理后通过1根P3排气筒排放。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册，喷塑后烘干废气挥发性有机物产污系数为1.20kg/t-原料，年使用粉末涂料约4.8t/a。则项目喷粉件烘干废气VOCs产生量为0.006t/a，产生速率为0.004kg/h，废气收集效率约90%，挥发性有机物净化效率约90%，则经处理后P3排气筒出口喷粉件烘干废气VOCs有组织排放量0.0005t/a，排放速率为0.0003kg/h，排放浓度为0.017mg/m3。

未被收集到的VOCs无组织排放量为 0.0006t/a，排放速率0.0004kg/h。

项目喷粉件固化炉配备1台天然气燃烧器，额定耗气量均为29Nm3/h，年作业时间约为2400h/a（300d，8h/d），则天然气年用量约为6.96万 m3。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——“4411 火力发电、4412 热电联产行业系数手册”，确定天然气燃机燃烧废气产污系数，详见表4.3-4。根据上述系数计算可得，燃烧废气产生量为170.868万Nm3 /a，采用低氮燃烧技术，则燃烧烟气中颗粒物、SO2、NOx的产生量分别为0.007t/a、0.014t/a、0.088t/a，产生速率分别为0.003kg/h、0.006kg/h、0.037kg/h，产生浓度分别为0.146mg/m3、0.292mg/m3、1.83mg/m3，由15m高P3排气筒排放。

综上计算，项目电泳废气、电泳件烘干及天然气燃烧混合废气、喷粉件烘干及天然气燃烧混合废气污染物产生及排放情况见表4.3-7。

表4.3-7 电泳、电泳件烘干、喷粉件烘干及天然气燃烧废气污染物产生及排放情况一览表

经分析，项目P3排气筒出口废气中 VOCs、颗粒物、SO2、NOx有组织排放量分别为0.099t/a、0.010t/a、0.019t/a和0.122t/a，排放速率分别为0.078kg/h、0.005kg/h、0.010kg/h、0.060kg/h，排放浓度分别为3.883mg/m3、0.239mg/m3、0.467mg/m3、2.949mg/m3。

3、P4排气筒（大件喷漆、烘干废气）

项目设 1 个密闭大件喷漆间，漆料主要有油性底漆、面漆。大型工件由行车吊入喷漆间后安置在支架上，人工手持喷枪对工件进行喷漆，喷漆完毕后工件就地烘干（烘干设备热源为电），根据企业提供资料，大件喷漆间年作业时间约为2700h/a（300d，喷漆3h/d，烘干6h/d，喷漆与烘干不同时作业）。大件喷漆间喷漆废气、烘干废气均通过抽吸风口负压收集后先经1套4#“漆雾过滤纸盒”去除漆雾，再引风送入4#“干式过滤器+活性炭吸附装置”处理，最终通过 1 根 15m高P4排气筒排放。项目大件喷漆间涂装工序VOCs平衡表见表4.3-8，平衡图见图4.3-7。

表4.3-8  大件喷漆间VOCs平衡表   单位：t/a

图4.3-7 项目大件喷漆间涂装过程VOCs平衡图

表4.3-8  大件喷漆间涂装工段污染物产生及排放情况一览表

项目大件喷漆间工艺废气污染物主要有漆雾、VOCs、二甲苯。经分析，大件喷漆间工艺废气VOCs、二甲苯收集量分别为0.870t/a、0.113t/a，挥发性有机废气净化效率按 90%，风机风量约为22000m3/h，则项目P4排气筒出口废气中 VOCs、二甲苯有组织排放量分别为0.087t/a、0.011t/a，排放速率分别为0.036kg/h、0.005kg/h，排放浓度分别为1.648mg/m3、0.208mg/m3。

大件喷漆间未被收集到的VOCs、二甲苯无组织排放量分别为 0.097t/a、0.013t/a，排放速率分别为 0.04kg/h、0.005kg/h。

4、P5排气筒（打磨除尘间1腻子涂抹、晾干、打磨废气）

项目自动喷漆线设有打磨除尘间1和打磨除尘间2，作为涂装底漆和涂装面漆前的预处理，进行工件表面平整（均为局部找平，非整件涂抹）。密闭打磨除尘间内通过人工涂抹腻子，自然晾干后再通过砂轮砂纸、气枪对表面进行打磨，作业间年工作时间900h（300d/a，3h/d），密闭作业间内作业工位设置两个顶吸式集气罩，腻子涂抹、晾干、打磨废气经密闭负压收集(收集效率按95%)，经集气管道输送至袋式除尘器（2#）后通过1支15m高排气筒P5排放，风机风量12000m3/h。

根据建设单位提供资料，打磨除尘间1腻子涂抹用量为1t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册，涂腻子、腻子打磨废气颗粒物产污系数为166kg/t-原料，晾干废气挥发性有机物参照腻子烘干废气产污系数20kg/t-原料计算，则打磨除尘间1生产废气污染物颗粒物、VOCs产生量分别为0.166t/a、0.02t/a，产生速率分别为0.184kg/h、0.022kg/h，废气收集效率约为95%，经袋式除尘器处理后（根据手册，袋式除尘效率取值95%）通过15m高的P5排气筒排放，则P5排气筒出口废气颗粒物、VOCs有组织排放量分别为0.008t/a、0.019t/a，排放速率分别为0.008kg/h、0.021kg/h，排放浓度分别为0.722mg/m3、1.759mg/m3。

未被收集到的颗粒物、VOCs无组织排放量分别为 0.008t/a、0.001t/a，排放速率分别为 0.009kg/h、0.001kg/h。

5、P6排气筒（打磨除尘间2腻子涂抹、晾干、打磨废气）

打磨除尘间2产生的腻子涂抹、晾干、打磨废气经密闭设施负压收集(收集效率90%)，经集气管道输送至袋式除尘器（3#）后通过1支15m高排气筒P6排放，作业间年工作时间900h（300d/a，3h/d），密闭作业间负压收集效率95%，袋式除尘器净化效率95%，风机风量12000m3/h。根据建设单位提供资料，打磨除尘间2腻子涂抹用量为1t/a。与打磨除尘间1同理计算，则项目打磨除尘间2生产废气污染物颗粒物、VOCs产生量分别为0.166t/a、0.02t/a，产生速率分别为0.184kg/h、0.022kg/h，经袋式除尘器处理后（效率95%）通过15m高的P6排气筒排放，则P6排气筒出口废气颗粒物、VOCs有组织排放量分别为0.008t/a、0.019t/a，排放速率分别为0.008kg/h、0.021kg/h，排放浓度分别为0.722mg/m3、1.759mg/m3。

未被收集到的颗粒物、VOCs无组织排放量分别为 0.008t/a、0.001t/a，排放速率分别为 0.009kg/h、0.001kg/h。

6、P7排气筒（喷粉废气）

项目喷粉固化线设置2个喷粉间，同时作业。年使用粉末涂料约4.8t/a。每个喷粉间分别设置密闭抽吸风装置，分别配备1套高效脉冲滤筒除尘器（2#、3#），处理后尾气通过同一根15m高的P7排气筒排放。喷粉间年作业时间约为1800h/a（300d/a，6h/d），废气收集效率约90%，滤筒除尘器效率按照95%计算，风机风量约为12000m3/h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册，喷塑废气颗粒物产污系数为300kg/t-原料，则项目喷粉废气颗粒物产生量为1.44t/a，产生速率约0.8kg/h，经处理后P7排气筒出口废气颗粒物有组织排放量为0.065t/a，排放速率为0.036kg/h，排放浓度为3.0mg/m3。

未被收集到的颗粒物大部分沉降在车间地面（按80%计，约0.115t/a），少量逸散在空气中，通过车间通风换气系统外排环境，则颗粒物无组织排放量为 0.029t/a，排放速率为0.016kg/h。

7、P8排气筒（大件打砂废气）

项目设 1 个密闭大件打砂间，主要服务于风电设备的大型配件。根据企业提供资料，年作业量约4500t/a。大件打砂间年作业时间约为2400h/a（300d，8h/d）。大件打砂间打砂废气通过抽吸风口负压收集后经1套4#“二级袋式除尘器”装置（两台袋式除尘器串联）处理后通过 1 根 15m高P8排气筒排放。废气收集效率约90%，二级袋式除尘器综合处理效率按照99.5%计算，风机风量约为12000m3/h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册，打砂废气颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，则项目大件打砂间打砂废气颗粒物产生量为9.855t/a，产生速率约4.106kg/h，经处理后P8排气筒出口废气颗粒物有组织排放量为0.044t/a，排放速率为0.018kg/h，排放浓度为1.528mg/m3。

未被收集到的颗粒物大部分沉降在车间地面（按80%计），少量逸散在空气中，通过车间通风换气系统外排环境，则颗粒物无组织排放量为 0.197t/a，排放速率为0.082kg/h。

8、P9排气筒（热水锅炉燃烧烟气）

项目设一套100万大卡的天然气热水锅炉为前处理线热水槽、脱脂槽供热，热水锅炉蒸发量约合1.67t/h，额定耗气量约为124Nm3/h，年作业时间约为1500h/a（300d，5h/d），则天然气年用量约为18.6万 m3。评价采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 991-2018)中的产污系数法核算项目热水锅炉燃烧烟气污染物源强，产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(锅炉产排污量核算系数手册)中的-“4430 工业锅炉(热力生产和供应行业)产排污系数表-燃气工业锅炉”及《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物排放量计算方法(含排污系数、物料衡算方法)(试行)》，详见表4.3-9。

表4.3-9  锅炉废气产污系数一览表   单位：t/a

根据上述系数计算可得，燃烧废气产生量为200.42万Nm3 /a，采用低氮燃烧技术，则燃烧烟气中颗粒物、SO2、NOx产生量分别为0.019t/a、0.037t/a、0.056t/a，产生速率分别为0.013kg/h、0.025kg/h、0.038kg/h，产生浓度分别为9.48mg/m3、18.15mg/m3、27.94mg/m3，由15m高P9排气筒排放颗粒物、SO2、NOx排放量分别为0.019t/a、0.037t/a、0.056t/a，排放速率分别为0.013kg/h、0.025kg/h、0.038kg/h，排放浓度分别为9.48mg/m3、18.15mg/m3、27.94mg/m3。

9、职工食堂油烟废气

项目设有食堂供就餐，每日供应两餐，现有工程就餐人数约100人，扩建工程新增职工50人。食堂设2个基准灶头，食堂厨房人均食用油用量按20g/人·餐计，工作时间按300d/a计，每天运行6h，油烟挥发量取2%，则扩建工程油烟产生量约为0.012t/a，扩建后全厂油烟产生量约为0.036t/a，灶头上方设置高效油烟净化器，净化后油烟依托现有专用烟道高于所附建筑物1.5m（实际高度25m）排放。风机风量约1500m3/h，油烟净化效率按95%计（设2个基准灶头，为“小型”饮食业，满足DB37/597-2006中“小型”饮食业单位油烟净化设施的最低去除效率），则扩建后食堂烟道出口油烟排放量为0.0018t/a，排放浓度为0.67mg/m3，排放速率0.001kg/h。

10、恶臭气体(污水处理站)

项目恶臭气体主要为自动喷漆线、补漆间、电泳烘干过程、喷粉烘干过程中各类涂料产生的有机废气，以及污水站污水处理产生的臭气。

项目有机废气中主要含醇类、酯类、树脂类、胺类等，会产生部分异味。项目针对喷漆、烘干等环节产生的有机废气设置收集、净化设施，喷漆废气经负压收集经漆雾过滤纸盒截留，挥发性有机废气经收集、活性炭吸附浓缩再经热空气解析后通过催化燃烧装置彻底分解后排放，自动喷漆间废气收集效率达95%以上，补漆间及大件喷漆间废气收集效率达90%以上，漆雾捕集效率达到95%，挥发性有机物净化效率达90%以上，未收集废气排放量较少，异味臭气浓度较轻，经大气无组织扩散后不会对周围大气环境产生明显影响。

项目新增废水量较少，企业对污水站进行加盖封闭，有效减少污水站臭气污染物排放，对周围大气环境影响较小。

#### 4.3.1.4 项目生产废气污染物产生及排放情况核算

1、有组织废气排放情况

项目有组织废气产生排放情况如下表。

表4.3-10  项目有组织废气污染物有组织产生及排放源强核算一览表

2、无组织废气排放情况

项目无组织排放废气主要为未被收集的各类挥发性有机废气、粉尘及燃烧烟气。产生及排放源强采用物料衡算法，排放情况详见表4.3-11。

表4.3-11  无组织排放废气产生、治理及排放情况一览表

| 污染源 | 产污点 | 污染因子 | 产生量(t/a) | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 治理措施 | 面源参数(长×宽×高) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 补漆、大件喷漆间、自动喷漆线 | 颗粒物（漆雾） | 0 | 0 | 0 | 源头控制，提高密闭收集效果等措施 | 223.5m×142.0m×12m |
|  | 补漆、大件喷漆、自动喷漆线、电泳及烘干、喷粉件烘干、打磨除尘 | VOCs | 0.429 | 0.429 | 0.198 |  |  |
|  | 补漆、大件喷漆间、自动喷漆线 | 二甲苯 | 0.048 | 0.048 | 0.02 |  |  |
|  | 打砂、喷粉、打磨除尘 | 颗粒物（粉尘） | 0.242 | 0.242 | 0.116 |  |  |
|  | 天然气燃烧器 | 颗粒物（烟尘） | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  |  | SO2 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |  |
|  |  | NOx | 0.012 | 0.012 | 0.011 |  |  |
|  | 合计 | VOCs | 0.429 | 0.429 | 0.198 | / | / |
|  |  | 二甲苯 | 0.048 | 0.048 | 0.02 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.243 | 0.243 | 0.117 |  |  |
|  |  | SO2 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |  |
|  |  | NOx | 0.012 | 0.012 | 0.011 |  |  |

#### 4.3.1.5 非正常工况

项目非正常工况主要分为两类：一类是在正常开停车、工艺设备故障或部分设备检修时会有较大量的污染物排出，另一类是环保设施达不到设计指标运行，而使正常排放的污染物经过不完全处理或不经过处理直接排放而导致的超标排污。

项目废气非正常工况主要有：

1、挥发性有机废气净化系统故障时

若VOCs净化系统出现故障（如活性炭吸附装置或催化燃烧装置损坏等），造成VOCs吸附不充分或效率降为 0 而直接排放，将会造成排气筒中的VOCs排放浓度、排放速率超标排放。

2、颗粒物净化系统故障时

若粉尘净化系统出现故障（如袋式除尘器破袋、滤筒除尘器滤筒损坏等），造成颗粒物捕集不充分或捕集效率降为 0 而直接排放，将会造成排气筒中的颗粒物排放浓度升高，引起超标排放事故。

3、低氮燃烧器故障时

若天然气燃烧器或热水锅炉低氮燃烧器故障或因操作人员操作不当、运行参数设置不正确等，可造成天然气燃烧器或热水锅炉天然气燃烧废气中的氮氧化物超标排放。

非正常工况下废气污染物排放情况见表4.3-12。

表4.3-12 项目非正常排放量核算一览表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 非正常排放速率(kg/h) | 非正常排放浓度(mg/m3) | 单次持续时间 | 年发生频次 | 非正常排放原因 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2 | VOCs | 18.3 | 351.9 | ＜1h | ＜1次 | 净化设备故障、低氮燃烧器故障 | 专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修 |
|  |  | 二甲苯 | 2.34 | 45.13 |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.004 | 0.08 |  |  |  |  |
|  |  | SO2 | 0.008 | 0.154 |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 0.106 | 1.952 |  |  |  |  |
| 2 | P3 | VOCs | 0.82 | 40.87 | ＜1h | ＜1次 | 净化设备故障、低氮燃烧器故障 |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.005 | 0.239 |  |  |  |  |
|  |  | SO2 | 0.01 | 0.467 |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 0.120 | 5.898 |  |  |  |  |
| 3 | P4 | VOCs | 0.4 | 18.3 | ＜1h | ＜1次 | 净化设备故障 |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.055 | 2.31 |  |  |  |  |
| 4 | P5 | 颗粒物 | 0.222 | 15.33 | ＜1h | ＜1次 | 除尘设备故障 |  |
|  |  | VOCs | 0.0002 | 0.017 |  |  |  |  |
| 5 | P6 | 颗粒物 | 0.222 | 15.33 | ＜1h | ＜1次 | 除尘设备故障 |  |
|  |  | VOCs | 0.0002 | 0.017 |  |  |  |  |
| 6 | P7 | 颗粒物 | 0.8 | 66.6 | ＜1h | ＜1次 | 除尘设备故障 |  |
| 7 | P8 | 颗粒物 | 0.4 | 33.95 | ＜1h | ＜1次 | 除尘设备故障 |  |
| 8 | P9 | 颗粒物 | 0.013 | 9.48 | ＜1h | ＜1次 | 低氮燃烧器故障 |  |
|  |  | SO2 | 0.025 | 18.15 |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 0.172 | 129.4 |  |  |  |  |
| 注：加粗字体均为超标数据 |

由上表可以看出，在非正常工况下，项目各有组织废气污染物排放浓度和排放速率存在超标。因此，针对非正常工况，为保证净化设施的正常运行，要求企业：定期对废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常收集净化效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待净化设施等恢复正常工作并具稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气排放事故发生。加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。

### 4.3.2 废水

拟建工程根据“清污分流、污污分流、分质处理”的原则，对废水分类分质处理。

根据4.2.1章节水平衡可知，扩建工程废水主要为表面前处理工艺废水废液（包括热水洗废水及洗槽废水、脱脂废液及洗槽废水、硅烷废液及洗槽废水、超滤废液及电泳洗槽废水、水洗废水）、锅炉定期排污水、软水制备废水、纯水制备废水、树脂再生废水、新增生活污水，其中生活污水依托现有化粪池处理后通过现有生活污水排放口接管至市政污水管网，最终送入五莲北控水务有限公司三厂进一步处理。生产废水中热水洗废水、脱脂废液、水洗1废水、热水洗及脱脂洗槽废水中含有脱脂剂和表面处理剂，需要先经过破乳预处理后再与其余生产废水进入污水处理站，处理达标后经生产废水排放口接管市政污水管网，最终送入五莲北控水务有限公司三厂进一步处理。

#### 4.3.2.1 废水产排情况

评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中废水污染物系数计算每股废水的产量和水质情况。

1、表面前处理工艺废水废液

项目表面前处理线工艺废水年排放量约为3539.5t/a。各工艺废水水质主要参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册中脱脂、硅烷化、电泳底漆工序产污系数，同时根据工程工艺参数及药剂分及用量（见表3.4-2、表3.4-3），并类比公司电泳车间排放口水质监测数据（公司电泳车间生产工艺包括热水洗、预脱脂、主脱脂、硅烷、电泳等，与本工程工艺相同，采用的处理剂类型相同，因此具有可比性），项目前处理电泳线工艺废水水质情况如下：

表4.3-13 扩建工程前处理电泳线工艺废水水质情况

2、纯水制备废水

主要为盐类。主要污染物为COD、SS及盐类，浓度低。评价参考同类型废水水质：COD约50mg/L、SS约50mg/L。

3、锅炉定期排污水、软化系统浓水、树脂再生废水

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——“锅炉产排污量核算系数手册”，天然气热水锅炉推算COD产生浓度约为79.65mg/L。离子交换树脂需定期再生，树脂再生废水产生量约2t/a，水质较洁净，属清净下水，主要为钙、镁离子等无机盐类。

4、职工生活污水

扩建工程新增职工生活污水产生量约为 1530t/a，扩建后全厂职工生活污水产生量约为4590t/a，COD340mg/L、BOD5218mg/L、氨氮40.8mg/L、TN56.5mg/L、TP6.0mg/L、动植物油5.6mg/L。SS200mg/L。新增生活污水依托现有化粪池处理后，经现有生活污水排放口接入市政污水管网排入五莲北控水务有限公司三厂处理后排放。

表4.3-14  扩建工程生产废水产生汇总表

#### 4.3.2.2 废水处理情况

1、污水处理站生产工艺流程

项目于生产车间5区东部建设1套污水处理站，处理能力约6m3/h，主要处理工艺为“破乳+调节池+混凝沉淀+气浮+综合处理（A/O）+二沉池+多介质过滤”。项目废水处理流程及污水处理站处理工艺图见图4.3-8。

图4.3-8  项目废水处理流程及污水处理站工艺图

（1）破乳处理池：主要对热水洗废水、热水洗倒槽清洗废水、脱脂废液、脱脂槽倒槽清洗废水、水洗1废水等富含胶体废水进行预处理，主要使用石灰破乳，目的为了去除污水中的悬浮物和胶体物质，使其能够更容易地被沉淀、过滤或生化处理。石灰破乳的原理主要为利用石灰与水中的碳酸根离子和氢氧根离子反应生成碳酸钙和氢氧化钙，提高污水的pH值，使污水中的胶体变得不稳定，胶体颗粒之间的相互作用力减弱，从而使它们更容易凝聚成较大的颗粒，最终实现去除污水中的悬浮物和胶体物质的目的。

（2）调节池：混匀水质水量，避免对后续污水处理单元造成冲击。

（3）混凝沉淀池：混凝反应池内由计量装置根据设定的量投加 PAC聚合氯化铝混凝剂，进行搅拌混合反应，使药剂混凝反应后形成较大颗粒（矾花），进入斜管沉淀池，沉淀池设置PVC斜管填料。由于设置了斜管，增加了单位表面积，斜板之间雷诺数小，逆向流干扰小，属层流状态，有利于悬浮沉降。斜板沉淀池产生的污泥定时排入污泥池，然后由污泥泵提升至脱水机进行压滤，干污泥运往危废暂存间储存，定期由危废处理单位清运处置。

（4）气浮处理池：在气浮池内根据设定的量投加 PAM聚丙烯酰胺絮凝剂搅拌后，形成较矾花流入气浮装置。在气浮装置中，骤然减压释放的无数微细的过饱和气体与“矾花”结合，利用浮力上升及聚合作用到达互相凝聚的效果，凝聚物漂浮在水面，形成浮渣，刮渣机定期将浮渣刮去，达到固、液分离的目的，刮出的浮渣排入污泥池，然后由污泥泵提升至脱水机进行压滤，干污泥运往危废暂存间储存，定期由危废处理单位清运处。废水流入综合处理池进一步处理。

（5）综合处理池（厌氧/好氧生物池）：采用厌氧/好氧工艺（A/O），又被称为生物除磷系统。通常是在常规的好氧活性污泥处理池前，增加一段厌氧生物处理过程。厌氧池通过水解菌、酸化菌和产甲烷菌等厌氧性细菌的共同作用，经过水解、产酸和产甲烷3个阶段将大分子有机物分解成转化为甲烷、二氧化碳、水、硫化氢和氨等小分子有机物，从而去除有机物。再流入好氧池，好氧微生物氧化分解污水中的BODs，同时进行硝化或吸收磷，增加氮、磷的去除能力。好氧池处理后的污水进二沉池进行沉淀，好氧池中的活性污泥以剩余污泥形式排出系统，部分回流至厌氧池，以确保系统污泥浓度。上清液经过多介质过滤达到排放标准后排入市政污水管网。

（6）多介质过滤：利用一种或几种过滤介质，在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料，从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程，常用的滤料有石英砂、活性炭等，可根据工艺要求填加不同的滤料。

（7）污泥处理系统：混凝沉淀池产生的沉渣、气浮池产生的浮渣及综合处理池、二沉池产生的污泥均排入污泥池内，污泥在污泥槽内静置、浓缩后，由污泥泵提升至脱水机进行压滤，干污泥运往危废暂存间储存，定期由危废处理单位清运处置，压滤液回到综合处理池。

2、污水处理站设计进出水质及处理效率

根据建设单位提供资料，结合污水处理工艺，污水处理站设计进水水质为：COD1000mg/L，SS600mg/L，氟化物100mg/L，总氮 70mg/L，总磷37mg/L，石油类 50mg/L；该污水处理设施的处理效率为：COD≥75%，BOD5≥80%，SS≥85%，氟化物≥95%，总氮≥90%，总磷≥90%，石油类≥75%；项目各阶段废水污染物产生量、产生浓度其处理能力如下所示：

表4.3-15   扩建工程废污水污染物产生量、产生浓度   单位：mg/L

表4.3-16  污水处理站进、出水水质      单位：mg/L

| 项目类型 | 处理水量（t/h） | CODcr | SS | 氟化物 | 总氮 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产综合废水 | 进水 | 6.0 | 1000 | 600 | 100 | 70 | 37 | 50 |
|  | 去除率（%） | / | 75 | 85 | 95 | 90 | 90 | 75 |
|  | 出水 | 6.0 | 250 | 90 | 5 | 7 | 3.7 | 12.5 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | / | 500 | 400 | 20 | / | / | 20 |
| 五莲北控水务有限公司三厂进水水质要求 | / | 300 | 100 | / | 45 | 4 | 15 |
| 接管标准限值 | / | 300 | 100 | / | 45 | 4 | 15 |
| 五莲北控水务有限公司三厂出水水质要求 | / | 50 | 10 | / | 15 | 0.5 | 1 |

#### 4.3.2.3废水排放达标性分析

表4.3-17 扩建工程生产综合废水排放情况一览表

| 废水种类 | 水量（t/a） | 项目 | CODcr | SS | 氟化物 | 总氮 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产综合废水 | 4955.78 | 进水浓度（mg/L） | 454.0 | 235.9 | 3.0 | 4.5 | 0.52 | 44.15 |
|  |  | 产生量（t/a） | 2.249 | 1.168 | 0.015 | 0.022 | 0.0026 | 0.219 |
|  |  | 去除率% | 75 | 85 | 95 | 90 | 90 | 75 |
|  |  | 出水浓度（mg/L） | 113.5 | 35.4 | 0.15 | 0.45 | 0.05 | 11.0 |
|  |  | 纳管量（t/a） | 0.562 | 0.175 | 0.0007 | 0.002 | 0.0003 | 0.055 |
| 接管标准限值 | 浓度限值（mg/L） | 300 | 100 | / | 45 | 4 | 15 |
| 五莲北控水务有限公司三厂出水 | 出水水质（mg/L） | 50 | 10 | / | 15 | 0.5 | 1 |
|  | 排放量（t/a） | 0.248 | 0.050 | / | 0.074 | 0.002 | 0.005 |

由表可知，扩建工程生产综合废水经污水处理站处理后，水质指标能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及五莲北控水务有限公司三厂纳管水质标准，可以经市政污水管网排至五莲北控水务有限公司三厂进一步处理。

扩建工程新增职工生活污水(餐饮废水先经隔油池处理)依托现有化粪池收集处理后通过现有生活污水排放口接管至市政污水管网，排放量约为1530t/a。COD340mg/L、BOD5218mg/L、氨氮40.8mg/、TN56.5mg/Lmg/L、TP6.0mg/L、动植物油5.6mg/L，SS200mg/L。根据查阅资料，常规化粪池对 COD 处理效率可达 15%，处理后COD浓度约289mg/L<300mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及五莲北控水务有限公司三厂纳管水质标准。因此工程生活污水可以经市政污水管网排至五莲北控水务有限公司三厂进一步处理。扩建工程新增职工生活污水排放量约1530t/a，扩建完成后全厂职工生活污水排放量4590t/a。项目职工生活污水污染物源强核算情况见表4.3-18。

表4.3-18  项目生活污水污染源源强核算情况一览表

| 排放源 | 污染物 | 污染物产生情况 | 排放去向 | 污染物排放情况 | 排放时间(h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 废水量 (t/a) | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) |  | 核算方法 | 废水量 (t/a) | 排放浓度 (mg/L) | 排放量 (t/a) |  |
| 扩建工程 | CODCr | 产污系数法 | 1530 | 289 | 0.442 | 五莲北控水务有限公司三厂 | 产污系数法 | 1530 | 50 | 0.077 | 2400 |
|  | BOD5 |  |  | 218 | 0.334 |  |  |  | 10 | 0.015 |  |
|  | SS |  |  | 200 | 0.306 |  |  |  | 10 | 0.015 |  |
|  | 氨氮 |  |  | 40.8 | 0.062 |  |  |  | 5 | 0.008 |  |
|  | TN |  |  | 56.5 | 0.086 |  |  |  | 15 | 0.023 |  |
|  | TP |  |  | 6.0 | 0.009 |  |  |  | 0.5 | 0.001 |  |
|  | 动植物油 |  |  | 5.6 | 0.009 |  |  |  | 1.0 | 0.0015 |  |
| 扩建后全厂 | CODCr | 产污系数法 | 4590 | 289 | 1.327 | 五莲北控水务有限公司三厂 | 产污系数法 | 4590 | 50 | 0.230 | 2400 |
|  | BOD5 |  |  | 218 | 1.001 |  |  |  | 10 | 0.046 |  |
|  | SS |  |  | 200 | 0.918 |  |  |  | 10 | 0.046 |  |
|  | 氨氮 |  |  | 40.8 | 0.187 |  |  |  | 5 | 0.023 |  |
|  | TN |  |  | 56.5 | 0.259 |  |  |  | 15 | 0.069 |  |
|  | TP |  |  | 6.0 | 0.028 |  |  |  | 0.5 | 0.002 |  |
|  | 动植物油 |  |  | 5.6 | 0.026 |  |  |  | 1.0 | 0.0046 |  |

#### 4.3.2.4 项目废水污染物排放量核算

表4.3-19    废水污染物排放量核算表

| 污染物 | 废水量(t/a) | 项目纳管量(t/a) | 排放外环境量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 扩建工程 | CODCr | 6485.78 | 1.004 | 0.324 |
|  | BOD5 |  | 0.334 | 0.065 |
|  | SS |  | 0.481 | 0.065 |
|  | 氨氮 |  | 0.062 | 0.032 |
|  | TN |  | 0.088 | 0.088 |
|  | TP |  | 0.0093 | 0.003 |
|  | 氟化物 |  | 0.0007 | 0.0007 |
|  | 石油类 |  | 0.055 | 0.0065 |
|  | 动植物油 |  | 0.009 | 0.0065 |
| 扩建后全厂 | CODCr | 9544.54 | 1.889 | 0.477 |
|  | BOD5 |  | 1.001 | 0.095 |
|  | SS |  | 1.176 | 0.095 |
|  | 氨氮 |  | 0.187 | 0.048 |
|  | TN |  | 0.261 | 0.143 |
|  | TP |  | 0.028 | 0.005 |
|  | 氟化物 |  | 0.0007 | 0.0007 |
|  | 石油类 |  | 0.055 | 0.010 |
|  | 动植物油 |  | 0.026 | 0.010 |

### 4.3.3 噪声

扩建工程新增噪声源主要有个生产线及辅助配套设备，如打磨设备、喷漆设备、燃烧器、锅炉、纯水机、风机、水泵、空压机等设备。工程新增生产设备置于室内，并采取相应的隔声减振措施。扩建工程主要噪声源见表4.3-20、表4.3-21。

表4.3-20  工业企业噪声源调查清单（室内声源）

| 序号 | 噪声源设备 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 距室内边界距离/m | 室内边界声级dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失dB(A) | 建筑物外噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（台/套） | 单台噪声dB(A) | 叠加声压级dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  | 声压级dB(A) | 建筑物外距离 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |
| 1 | 调漆间引风机 | 1 | 80 | 80 | 低 噪 声 设 备、 基 础 减 震、 软 连 接、 设 隔 声 罩 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-17 | 25 | 13 | 12 | 17 | 41 | 1m |
| 2 | 补漆间引风机 | 1 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 17 | 21 | 46 | 1m |
| 3 | 打磨除尘间1 | 1 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 12 | 11 | 36 | 1m |
| 4 | 底漆喷漆间 | 2 | 75 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 8 | 10 | 34 | 1m |
| 5 | 底漆烘干炉 | 2 | 75 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 7 | 8 | 34 | 1m |
| 6 | 天然气燃烧器 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 3 | 4 | 31 | 1m |
| 7 | 底漆废气引风机 | 1 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 17 | 15 | 46 | 1m |
| 8 | 打磨除尘间2 | 1 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 13 | 8 | 31 | 1m |
| 9 | 面漆喷漆间 | 2 | 75 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 11 | 7 | 29 | 1m |
| 10 | 面漆烘干炉 | 2 | 75 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 11 | 8 | 29 | 1m |
| 11 | 天然气燃烧器 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 8 | 5 | 26 | 1m |
| 12 | 面漆废气引风机 | 1 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 16 | 14 | 46 | 1m |
| 13 | 喷粉间 | 2 | 75 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 15 | 10 | 24 | 1m |
| 14 | 喷粉间引风机 | 1 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 13 | 8 | 25 | 1m |
| 15 | 喷粉烘干炉 | 2 | 75 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 11 | 8 | 23 | 1m |
| 16 | 天然气燃烧器 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 8 | 21 | 18 | 1m |
| 17 | 前处理电泳线 | 1 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 11 | 22 | 1m |
| 18 | 电泳烘干炉 | 2 | 75 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 12 | 8 | 21 | 1m |
| 19 | 天然气燃烧器 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 9 | 6 | 18 | 1m |
| 20 | 烘干废气引风机 | 1 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 20 | 13 | 27 | 1m |
| 21 | 热水锅炉 | 1 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 3 | 11 | 1m |
| 22 | 锅炉引风机 | 1 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 15 | 13 | 22 | 1m |
| 23 | 大件喷漆间 | 2 | 80 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 35 | 35 | 18 | 1m |
| 24 | 大件喷漆间引风机 | 1 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 34 | 46 | 20 | 1m |
| 25 | 打砂间 | 2 | 80 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 33 | 35 | 17 | 1m |
| 26 | 打砂间引风机 | 1 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 35 | 46 | 19 | 1m |
| 27 | 打砂废气除尘器 | 2 | 80 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 35 | 38 | 17 | 1m |
| 28 | 污水处理站 | 1 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 10 | 3 | 9 | 1m |
| 注：以厂区西南角地面为（0，0，0），以南厂界为X轴正向，西厂界为Y轴正向。 |

表4.3-21 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

### 4.3.4 固体废物

现有工程固废产生情况见表2.8-6。

根据《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019），对扩建工程产生的固体废物属性进行判定。

扩建工程新增固体废物主要包括：脱脂剂、硅烷剂、电泳漆、水性漆、油性漆、固化剂及稀释剂、聚酯粉末、腻子、混凝剂等原料废包装袋/桶/纸箱、废磨料、废砂纸、废砂轮、废滤筒、废布袋、除尘器收集尘、废过滤棉（含漆）、落地漆渣、废漆雾过滤纸盒、废活性炭、废催化剂、污水处理站污泥、废槽渣（热水洗废渣、脱脂废渣、硅烷废渣）、电泳漆渣、废离子交换树脂、纯水制备废滤料（石英砂、活性炭、滤芯、反渗透膜）、生活垃圾、厨余垃圾（浮油渣、废油脂）等。主要分为一般工业固废、危险废物和生活垃圾三类。项目各类固废分类收集，依托现有固废贮存设施暂存，项目一般固废暂存区及危废暂存库地面均采取防渗措施。

1、一般工业固废

①不沾染危险物质的废包装材料：主要包括电泳漆、水性漆、聚酯粉末、砂丸、腻子、PAC或者PAM混凝剂等原料的废包装袋/纸箱等，根据原料用量，估算废包装材料年产生量约为2.5t/a，扩建后全厂废包装材料产生量4.0t/a。废物代码：SW17可再生类废物，暂存于现有一般固废暂存区，定期外售综合利用。

②废磨料：扩建工程打砂设备所用磨料主要为钢丸，年使用量约20t/a，估算，扩建工程新增废磨料约5.0t/a，扩建后全厂废磨料年产15t/a。废物代码：SW17可再生类废物，暂存于现有一般固废暂存区，定期外售综合利用。

③废砂纸、砂轮：扩建工程废砂纸、砂轮产生量约为1.1t/a，扩建后全厂废砂纸、砂轮产生量约为5.2t/a。废物代码：SW59其他工业固体废物，暂存于现有一般固废暂存区，定期外售综合利用。

④废滤筒、废布袋：扩建工程新增袋式除尘器4台、滤筒除尘器2台。估算扩建工程年新增废滤筒、废布袋约0.3t/a，扩建后全厂废滤筒、废布袋产生量约为0.7t/a。废物代码：SW59其他工业固体废物，暂存于现有一般固废暂存区，定期委托专门的固废处置公司处置。

⑤除尘器回收粉尘：2#、3#滤筒除尘器主要收集喷粉间粉尘，收集尘回用于生产，不作为固废处理。因此主要考虑2#袋式除尘器、3#袋式除尘器、4#二级袋式除尘器收集粉尘。经工程分析，3套除尘装置回收粉尘产生量共约9.13t/a，扩建后全厂除尘器回收粉尘产生量约25.23t/a。废物代码：SW17可再生类废物，暂存于现有一般固废暂存区，定期外售综合利用。

⑥废离子交换树脂、纯水制备废滤料（石英砂、活性炭、滤芯、反渗透膜）：。则扩建工程废离子交换树脂、纯水制备废滤料产生量约为1.5t/a。废物代码：SW59其他工业固体废物，由纯水/软水制备设备厂家替换回收，场内不暂存。

2、危险废物

①沾染危险物质的废包装材料：根据油性漆、固化剂及稀释剂年用量，废包装桶产生约640个，则废包装桶年产生量约为0.65t/a。危废类别HW49，代码为900-041-49。暂存于现有危废暂存库，定期委托有危废处理资质的公司处置。

②废过滤棉（含漆）：估算项目废过滤棉（含漆）年产生量约为0.35t/a。危废类别HW49，代码为900-041-49。暂存于现有危废暂存库，定期委托有危废处理资质的公司处置。

③落地漆渣：主要产生于补漆间、大件喷漆间、自动喷漆线底漆喷漆间及面漆喷漆间，根据物料平衡计算，年产生量约为0.531t/a。危废类别HW49，代码为900-041-49。人工收集后密闭暂存于现有危废暂存库，定期委托有危废处理资质的公司处置。

④废槽渣（热水洗废渣、脱脂废渣、硅烷废渣、电泳漆渣）：根据项目工艺参数及一般工程经验，估算热水洗废渣、脱脂废渣、硅烷废渣年产生量分别约为0.5t/a、1.0t/a、0.5t/a；根据物料平衡计算，电泳漆渣年产生量约为0.015t/a。上述废槽渣合计产生量约为2.015t/a。危废类别HW17，代码为336-064-17。收集后密闭暂存于现有危废暂存库，定期委托有危废处理资质的公司处置。

⑤废漆雾过滤纸盒：由漆料平衡分析，扩建工程年需捕集油性底漆、油性面漆、水性底漆及水性面漆喷漆过程合计捕集量约为10.115t/a。则计算项目产生废漆雾过滤纸盒约14.515t/a（含漆雾10.115t/a）。危废类别HW49，代码为900-041-49。人工收集后密闭暂存于现有危废暂存库，定期委托有危废处理资质的公司处置。

⑦废活性炭：项目设置2套“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置(炭箱设置3吸1脱形式)、2套“干式过滤+活性炭吸附箱”。项目在购买蜂窝活性炭时选择横向抗压强度不小于0.3MPa、纵向抗压强度不小于0.8MPa、BET比表面积不小于750m2/g 的活性炭；蜂窝活性炭密度一般在 0.35-0.6g/cm3之间(本次环评按 0.5g/cm3计)，随着吸附-解析次数增多，活性炭吸附效率逐渐下降，为保证活性炭吸附净化效果，项目半年更换一次活性炭填料，1#装置装填活性炭量约1.8t，则1#装置更换填料产生废活性炭约3.6t/a；同理计算，2#~4#装置装填活性炭量分别为1.8t、3.13t、3.13t。项目1#装置和2#装置设置催化燃烧装置实时进行活性炭再生，活性炭半年更换一次，废活性炭委托有危废处理资质单位处置；3#、4#装置活性炭亦半年更换一次，产生的废活性炭（含吸附的挥发性有机物）委托有危废处理资质的单位处置。项目各吸附装置参数及更换次数见表4.3-22。

表4.3-22 项目各吸附装置装填参数及更换频次统计表

| 污染产生工序 | 吸附装置编号 | 吸附炭箱装填参数 | 填料类型 | 更换频次 | 废炭产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 形式 | 单箱长度/m | 单箱宽度/m | 单箱厚度/m | 总装填量/t |  |  |  |
| 补漆间、自动喷漆线底漆喷漆、流平及烘干 | 1# |  |  |  |  |  | 蜂窝活性炭 | 半年1次 |  |
| 自动喷漆线面漆喷漆、流平及烘干 | 2# |  |  |  |  |  | 蜂窝活性炭 | 半年1次 |  |
| 电泳件固化、喷粉件烘干 | 3# |  |  |  |  |  | 蜂窝活性炭 | 半年1次 |  |
| 大件喷漆间喷漆及烘干 | 4# |  |  |  |  |  | 蜂窝活性炭 | 半年1次 |  |
| 合计 |  |
| 吸附容量根据一般工程运行经验，按照100kg活性炭吸附15kg挥发性有机物计算 |

综上计算，则扩建工程新增废活性炭产生量约15.091t/a（含VOCs1.631t/a）。危废类别HW49，代码为900-039-49。密闭暂存于现有危废暂存库，定期委托有危废处理资质的公司处置。

⑧废催化剂：则项目废催化剂产生量约为0.24t/3a，根据《国家危险废物名录》HW50废催化剂中未包含该类废催化剂，参照HW50 772-007-50废钒钛系催化剂，暂存于现有危废暂存库后委托有危险废物处理资质的单位进行处置。

⑨污水处理站污泥：扩建工程新建污水处理站，采用“破乳+调节池+混凝沉淀+气浮+综合处理（A/O）+二沉池+多介质过滤”工艺，污水处理站污泥需定期进行清理处置。计算得项目干化泥饼产生量约为5.0t/a，含固量约为1.25t/a，含水量约为3.75t/a，平均含水率约为75%，收集后委托有危废资质单位处置。危废类别HW49，代码为772-006-49。人工收集后密闭暂存于现有危废暂存库，定期委托有危废处理资质的公司处置。

3、生活垃圾

扩建项目新增职工50人，生活垃圾按照每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量为7.5t/a，依托现有生活垃圾桶收集，每日由环卫部门清运。扩建完成后全厂职工生活垃圾产生量约为22.5t/a。

固废数量及处置方式详见表4.3-23，危险废物汇总情况见表4.3-24。

表4.3-23  项目固体废弃物产生情况统计表

| 序号 | 废物名称 | 现有工程产生量(t/a) | 扩建工程产生量(t/a) | 扩建后全厂产生量(t/a) | 性质 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属废边角料、废包装物 | 106.62 | 0 | 106.62 | 一般固废；SW17可再生类废物 | 暂存于现有一般固废暂存区，定期外售综合利用 |
| 2 | 不沾染危险物质的废包装材料 | 0 | 2.5 | 4.0 | 一般固废；SW17可再生类废物 |  |
| 3 | 废磨料 | 10.0（2年） | 10.0（2年） | 20.0（2年） | 一般固废；SW17可再生类废物 |  |
| 4 | 除尘器回收粉尘 | 16.1 | 9.13 | 25.23 | 一般固废；SW17可再生类废物 |  |
| 5 | 废砂纸、废砂轮 | 4.1 | 1.1 | 5.2 | 一般固废；SW59其他工业固体废物 |  |
| 6 | 废滤筒、废布袋 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 一般固废；SW59其他工业固体废物 | 暂存于现有一般固废暂存区，定期委托专门的固废处置公司处置 |
| 7 | 废离子交换树脂、纯水制备废滤料（石英砂、活性炭、滤芯、反渗透膜） | 0 | 1.5 | 1.5 | 一般固废；SW59其他工业固体废物 | 定期由设备厂家替换回收，场内不暂存 |
| 一般工业固废合计 | 132.22 | 19.53 | 151.75 | / |
| 1 | 沾染危险物质的废包装材料 | 0 | 0.65 | 0.65 | 危险废物HW49（900-041-49） | 密闭暂存于现有危废暂存库，定期委托有危废处理资质的公司处置 |
| 2 | 废过滤棉（含漆） | 0 | 0.35 | 0.35 | 危险废物HW49（900-041-49） |  |
| 3 | 落地漆渣 | 0 | 0.531 | 0.531 | 危险废物HW49（900-041-49） |  |
| 4 | 废槽渣（热水洗废渣、脱脂废渣、硅烷废渣、电泳漆渣） | 0 | 2.015 | 2.015 | 危险废物HW17（336-064-17） |  |
| 5 | 废漆雾过滤纸盒 | 0 | 14.515 | 14.515 | 危险废物HW49（900-041-49） |  |
| 6 | 废活性炭 | 0 | 15.091（含VOCs1.631） | 15.091（含VOCs1.631） | 危险废物HW49（900-039-49） |  |
| 7 | 废催化剂 | 0 | 0.24(3年) | 0.24(3年) | 危险废物HW50 (772-007-50） |  |
| 8 | 污水处理站污泥 | 0 | 5.0 | 5.0 | 危险废物HW49（772-006-49） |  |
| 9 | 废润滑油 | 0.3 | 0 | 0.3 | 危险废物HW08 （900-217-08） |  |
| 10 | 润滑油废桶 | 0.015 | 0 | 0.015 | 危险废物HW08 （900-249-08） |  |
| 11 | 废切削液 | 6.0 | 0 | 6.0 | 危险废物HW09 （900-006-09） |  |
| 12 | 切削液废包装桶 | 0.3 | 0 | 0.3 | 危险废物HW49（900-041-49） |  |
| 13 | 废油抹布 | 0.02 | 0 | 0.02 | 危险废物HW49（900-041-49） | 随生活垃圾处置 |
| 危险废物合计 | 6.635 | 38.547 | 44.867 | / |
| 1 | 生活垃圾 | 15 | 7.5 | 22.5 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |
| 2 | 浮油渣、废油脂 | 2.5 | 1.25 | 3.75 | / | 由有资质专业处置机构定期回收后利用处置 |
| 合计 | 17.5 | 8.75 | 26.25 | / | / |

表4.3-24扩建工程新增危险废物汇总表

| 序号 | 危险废 物名称 | 危险废 物类别 | 危险废 物代码 | 产生工序 及装置 | 形态 | 有害 成分 | 危险 特性 | 产废周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沾染危险物质的废包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 拆包装 | 固态 | 有机物 | T | 10天1次 |
| 2 | 废过滤棉（含漆） | HW49 | 900-041-49 | 废气净化装置 | 固态 | 有机物 | T | 1年1次 |
| 3 | 落地漆渣 | HW49 | 900-041-49 | 生产 | 固态 | 有机物 | T | 半年1次 |
| 4 | 废槽渣（热水洗废渣、脱脂废渣、硅烷废渣、电泳漆渣） | HW17 | 336-064-17 | 生产 | 固态 | 毒性沉渣 | T | 1年1次 |
| 5 | 废漆雾过滤纸盒 | HW49 | 900-041-49 | 废气净化装置 | 固态 | 有机物 | T | 半年1次 |
| 6 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 废气净化装置 | 固态 | 有机物 | T | 2年1次 |
| 7 | 废催化剂 | HW50 | 772-007-50 | 废气净化装置 | 固态 | 钯、铂 | T | 3年1次 |
| 8 | 污水处理站污泥 | HW49 | 772-006-49 | 废水处理装置 | 固态 | 毒性沉渣 | T | 半年1次 |

## 4.4 项目各污染物产生及排放量

### 4.4.1 项目污染物产生及排放量汇总

扩建工程污染物产生及排放情况汇总见表4.4-1。

表4.4-1  扩建工程污染物产生及排放量汇总表

| 类别 | 污染物 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | 30620.42 | 0 | 30620.42 |
|  | 颗粒物（漆雾） | 10.646 | 10.646 | 0 |
|  | VOCs | 7.385 | 6.066 | 1.319 |
|  | 二甲苯 | 0.809 | 0.666 | 0.143 |
|  | 颗粒物（烟粉尘） | 11.666 | 11.259 | 0.407 |
|  | SO2 | 0.077 | 0 | 0.077 |
|  | NOx | 0.306 | 0 | 0.306 |
| 废水 | 废水量(t/a) | 6485.78 | 0 | 6485.78 |
|  | CODcr | 1.004 | 0.680 | 0.324 |
|  | BOD5 | 0.334 | 0.269 | 0.065 |
|  | SS | 0.481 | 0.416 | 0.065 |
|  | 氨氮 | 0.062 | 0.030 | 0.032 |
|  | 氟化物 | 0.0007 | 0 | 0.0007 |
|  | TN | 0.088 | 0 | 0.088 |
|  | TP | 0.0093 | 0.0063 | 0.003 |
|  | 石油类 | 0.055 | 0.0485 | 0.0065 |
|  | 动植物油 | 0.009 | 0.0025 | 0.0065 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 19.53 | 19.53 | 0 |
|  | 危险废物 | 38.547 | 38.547 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 8.75 | 8.75 | 0 |

### 4.4.2 全厂“三本账”分析

综合以上分析内容，污染物排放“三本账”的统计结果见表4.4-2。

表4.4-2  各污染物排放量“三本帐”汇总表

| 类别 | 污染物 | 现有工程排放量(t/a) | 改扩建工程排放量(t/a) | “以新带老” 削减量(t/a) | 改扩建完成后总排放量(t/a) | 增减量变化(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | 3600 | 30620.42 | 0 | 34220.42 | +30620.42 |
|  | VOCs | 0 | 1.319 | 0 | 1.319 | +1.319 |
|  | 二甲苯 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | +0.143 |
|  | 颗粒物 | 0.725 | 0.407 | 0 | 1.132 | +0.407 |
|  | SO2 | 0 | 0.077 | 0 | 0.077 | +0.077 |
|  | NOx | 0 | 0.306 | 0 | 0.306 | +0.306 |
| 废水 | 废水量 | 3060 | 6485.78 | 0 | 9544.54 | +6485.78 |
|  | CODcr | 0.153 | 0.324 | 0 | 0.477 | +0.324 |
|  | BOD5 | 0.031 | 0.064 | 0 | 0.095 | +0.065 |
|  | SS | 0.031 | 0.064 | 0 | 0.095 | +0.065 |
|  | 氨氮 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0.048 | +0.032 |
|  | TN | 0.045 | 0.088 | 0 | 0.143 | +0.088 |
|  | TP | / | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
|  | 石油类 | / | 0.0065 | 0 | 0.0065 | +0.0065 |
|  | 动植物油 | 0.035 | 0.0065 | 0 | 0.010 | +0.0065 |
|  | 氟化物 | / | 0.0007 | 0 | 0.0007 | +0.0007 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.5 污染物总量分析

### 4.5.1 大气污染物总量控制指标

根据山东省生态环境厅发布的《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量指标替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号），大气污染物排放总量指标为：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物。

项目主要污染物为VOCs、二甲苯、颗粒物、SO2、NOx，因此项目总量控制指标因子为VOCs、颗粒物、SO2、NOx。根据日照市生态环境局发布的《关于做好建设项目总量确认工作优化营商环境的通知》（日环函[2020]39号），“对于建设项目大气主要污染物无组织排放部分，不纳入总量确认范围”；根据《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量指标替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号），日照市2022年环境空气质量年均浓度达标，实行等量替代，故项目有组织排放的VOCs、颗粒物、SO2、NOx需进行等量替代。

经工程分析，扩建工程实施后全厂排放的有组织VOCs、颗粒物、SO2、NOx分别为0.890t/a、0.164t/a、0.075t/a、0.294t/a，具体见表4.5-1。

表4.5-1 扩建工程完成后全厂大气污染物有组织排放情况汇总表

| 污染因子 | 现有工程有组织排放量（t/a） | 扩建工程有组织排放量（t/a） | 扩建工程完成后全厂有组织排放量（t/a） | 前后变化量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 0 | 0.890 | 0.890 | +0.890 |
| 颗粒物 | 0.069 | 0.164 | 0.233 | +0.164 |
| SO2 | 0 | 0.075 | 0.075 | +0.075 |
| NOx | 0 | 0.294 | 0.294 | +0.294 |

综上分析，现有工程主要污染物为颗粒物，未申请总量，因此扩建工程需申请VOCs、颗粒物、SO2、NOx总量分别为0.890t/a、0.233t/a、SO20.075t/a、NOx0.294t/a。

### 4.5.2 水污染物总量控制指标

根据日照市生态环境局发布的《关于做好建设项目总量确认工作优化营商环境的通知》（日环函[2020]39号）要求：“对排水去向为城镇集中污水处理厂的涉水建设项目，实施水主要污染物总量确认豁免政策”，因此项目水污染物总量纳入五莲北控水务有限公司三厂管理，无需申请总量。

## 4.6 清洁生产分析

清洁生产是指使用更清洁的原料、采用更清洁的生产过程、生产更清洁的产品或提供更清洁的服务。推行清洁生产可以达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，是保护环境，实现经济可持续发展必由之路，为使建设项目实现经济效益、环境效益和社会效益的统一，使项目环境影响尽量减少到最小，企业必须认真贯彻执行《中华人民共和国清洁生产促进法》等的相关要求，通过采取清洁生产措施进行源头削减，变末端治理为全过程减污。

清洁生产指标体系分为五类，即生产工艺及设备要求、资源和能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标和清洁生产管理指标。依据综合评价所得分值将清洁生产等级划分为三级，一级为国际清洁生产先进水平，二级为国内清洁生产先进水平，三级为国内清洁生产基本水平。根据调查，企业目前尚未进行清洁生产审核，但生产过程中已采取了一定的清洁生产措施。

1、产品方案

项目产品主要是风电设备、发电锅炉结构件、矿山机械结构件、工程机械结构件、锅炉压力容器等，其中风电设备结构件约占总产能的30%。

2、原料及能源

项目生产用热采用热水锅炉、燃烧器及电设备，便于企业根据生产工况调节供热能力，极大地提高了能源的使用效率。

3、生产工艺及生产设备

项目生产工艺和生产设备不属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）中限制类及淘汰类工艺、设备，不属于《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》之列，符合国家产业政策、技术政策和发展方向。

4、能源消耗

项目前处理线采用逆流漂洗措施，脱脂前热水洗、除油、除渣等槽液处理、水综合处理措施。项目采用干式喷漆间，均为节水型设备。

表4.6-1 扩建前后能源消耗汇总表

| 名称 | 单位 | 现有工程用量 | 扩建后全厂用量 | 全厂指标 | 水平级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 | kwh/a | 80 | 200万 | 7.6kwh/m2 | 一级 |
| 天然气 | m3/a | 10万 | 48.16万 | / | / |
| 水 | m3/a | 3600 | 11320 | / | / |

- 污染物产生情况

污染物产生指标见表4.6-2。

表4.6-2  扩建后全厂污染物产生指标一览表

| 污染物产生指标 | 单位 | 全厂水平 | 可达等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水产生量 | m3/m2 | 0.036 | 一级 |
| COD产生量 | g/m2 | 173 | 三级 |
| 总磷产生量 | g/m2 | 1.98 | 一级 |
| 有机废气产生量 | g/m2 | 28 | 一级 |
| 废漆渣产生量 | g/m2 | 2.17 | 一级 |

6、管理

（1）完善清洁生产管理机构

完善清洁生产领导小组和清洁生产办公室，清洁生产办公室主任由公司总经理兼任，成员包括设备管理、技术、生产管理、统计人员、设备操作人员等，以对全公司的清洁生产工作进行长效管理，开展清洁生产审核，并使清洁生产工作持续开展下去，实现末端治理向生产全过程控制转变。

（2）完善清洁生产管理制度

①把清洁生产审核成果纳入公司日常管理。把清洁生产的审核成果及时纳入的日常管理工作中，是巩固清洁生产成效、防止走过场的重要手段，特别是通过清洁生产审核产生的一些无/低费方案，把它们形成制度尤为重要。

②完善清洁生产激励制度。对人事管理制度和工资制度进行修订完善，在奖金、工资分配，提升、降级、上岗、下岗、表彰、批评等诸多方面，充分与清洁生产挂钩，完善公司清洁生产激励机制，以调动全体员工参与清洁生产的积极性。

（3）利用各种宣传手段，大力宣传清洁生产，使清洁生产深入职工人心，定期对职工进行培训与教育，使职工有自觉的清洁生产意识和行动。

7、项目清洁生产水平分析

本次清洁生产评价参照《清洁生产标准 汽车行业（涂装）》（HJ/T 293-2006）表1，项目清洁生产水平分析见表4.6-3。

表4.6-3清洁生产水平分析

| 指标 | 全厂水平 | 可达级别 |
| --- | --- | --- |
| 一、生产工艺与装备要求 | 项目不使用 “淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录”规定的工艺及装备； 前处理线有自动控温系统，脱脂设施有脱脂液维护与调整设施； 电泳漆有自动补加加料装置及控温系统，有二级回收电泳漆装置； 各喷房具备漆雾处理系统 | 一级 |
| 二、原材料指标 | 项目不使用含苯的涂料、稀释剂和溶剂；底漆不含苯、汞、砷、铅、镉、锑和铬酸盐等成分；采用高效、中温的脱脂剂；底漆涂装水性漆、阴极电泳漆及油性漆，各类涂料均满足GB/T38597-2020要求。水性漆固体份大于60%； | 二级 |
| 三、资源能源利用指标 | 项目前处理线采用逆流漂洗措施，脱脂前热水洗、除油、除渣等槽液处理、水综合处理措施。项目采用干式喷漆间，均为节水型设备。 | 一级 |
| 四、污染物产生指标 | 废水产生量、总磷产生量、有机废气产生量、废漆渣产生量指标均低于一级水平，COD产生量为三级水平。 | 一级 |
| 五、环境管理指标 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制指标和排污许可证管理要求；建立环境管理机构并有专人负责，环境管理制度健全、完善并纳入日常管理；记录环保设施的运行数据并建立环保档案，污染源监测系统符合国家环保总局和当地环保局对主要污染物在线监测要求，同时具有主要污染物分析条件。 | 二级 |

从上表中可以看出，项目生产水平基本处于一级和二级水平，即代表国内清洁生产先进水平。

综上分析，从清洁生产的角度来看，项目是可以接受的。

# 5 环境概况

5.1地理位置及周围环境概况

五莲县位于山东半岛西南部、日照市北端，东临青岛，南接东港，西连莒县，北靠诸城，地跨东经 118°55′~119°32′，北纬 35°32′~35°59′，总面积 1443km²。现辖 12 个乡镇、632 个行政村，人口 51 万。12 个乡镇（街道）分别是：洪凝街道办事处、街头镇、于里镇、许孟镇、潮河镇、汪湖镇、叩官镇、中至镇、高泽镇、松柏镇、石场乡、户部乡。

五莲县具有优越的区位条件和便捷的铁路、公路交通，南北通达，陆海兼济，境内有206 国道和 222、334 两条省道纵横交叉贯穿，东倚同三高速公路，南靠日东高速公路；港口优势得天独厚，距日照港、岚山港、青岛港均在 100 公里以内；可直通济南（300km）、青岛（140km）、连云港（150km）三个飞机场；南北并列兖石、胶新铁路，其中胶新铁路 贯穿全境，形成了立体交叉的陆海空交通运输网络，具有独特的区域优势。

项目位于日照市五莲县城北工业区临沂路南侧、浙江北路东侧，山东五联能源装备科技有限公司厂区内。东经 119°13′34.698″，北纬 35°48′51.760″，具体地理位置见图1-8.1。

5.2自然环境概况

### 5.2.1气候、气象

五莲县属暖温带季风型大陆性气候，周期性变化明显，一年四季分明，中部东西隆起带对黄海暖湿气流的输送和北来冷空气的入侵都有一定的屏障作用，因此全境气候差异明显，形成“山前桃花山后雪”的不同气候区域。东南部近海，地势低，秋冬气温较西北部高 2°C，夏季低 1～2°C，冬暖夏凉，降水量相对大，春季多“海潮雨”，夏季多“溜山雨”，具有明显的海洋性气候特点，中部降水量比东南部少，夏热，冬季干冷。西北部地势相对平坦，降水量最少，无霜期长，气温年差较大，具有显著的大陆性气候特点，风向、风速也因地形差异而有所不同，春季大部分刮东南风，西部则多西南风，麦收前后局部地区多冰雹。夏季，山岭地带往往因暴雨造成山洪暴发。

年平均气温：12.6°C；

年平均降雨量：870.3mm；

年平均日照时数：2532.9 小时；

最大冻土深度：0.32m；

无霜期：215 天；

年平均蒸发量：1425.9mm；

年平均风速：3.2m/s；

全年主导风向：N。

### 5.2.2地形、地貌

五莲地处鲁东低山丘陵与鲁中南中低山丘陵衔接地带，海拔高度在 18～706 米之间，

地貌以山地丘陵为主，境内山岭起伏，河川纵横，北部、西部有小块平原，山地、丘陵、平原分别占总面积的 50%、36%和 14%。在涓河、院西河、洪凝河、潮白河等河流的下游和潍河两岸，有分割的小块平原。处于县境西部的于里镇，有较大的平原地带。崂山支脉自东北向西南贯穿全境，西来的泰沂山余脉也延伸至境内，构成由东至西穿越全境东部的马蹄铁形隆起带，形成中部低山隆起，南北两向倾斜，境内河流发源于县境中部诸山，呈放射形向南北分流。境内群山连绵，丘陵起伏，沿隆起带两侧，交错耸立着 30 座海拔 500 米以上的山峰。

五莲县境内山丘起伏，崂山支脉自东北向西南贯穿全境，构成中部低山隆起，南北两向倾斜的地势。海拔高度在 500 米以上的山峰有五莲山、九仙山、马耳山、分岭山、青山、芦山等 26 座。最高点马耳山主峰海拔 706 米，最低点丹土村东部海拔 18 米，五莲属低山区，全县平均海拔在 100 米以上；地貌多样，有山，有岭，有沟壑以及沿河小平原。

项目厂区地形平坦，属山前倾斜平原地貌单元，项目地质构造图见图5.1-1。

### 5.2.3水文地质

项目区域水文地质图见图 5.1-2。

### 5.2.4水文状况

1、地表水

五莲县多年平均径流深 297.9mm，地表总径流量 4.599 亿 m³，境内径流量 4.47 亿 m³，客水径流量 0.9775 亿 m³，多年平均径流系数 0.36，径流模数 29.8 万 m³/km²。县内主要河流如下：

潮白河——又称潮河，有西北两源：西源出自九仙山和卧象山西麓的靴石、宣王沟、金牛岭一带，经由龙潭沟、黄崖川、王家大村至大榆林、小峪子两村之间与北源汇合。北源称老支河，出自凤凰山东南的石河峪一带，流至大槎河村东，纳北来的凤凰山水，到藏家槎河以南，与西来的五台坟河相汇，流经户部岭水库，至黄巷子村南与西源汇合。两源相汇东南流，由孔家小岭东北入胶南县境。境内主河流长 24km，总流域面积 333km²，多年平均径流深 350mm 以上。较大的支流有长林子河、刘官庄河、崖头河、魏家河。

街头河——发源于大马鞍山东南麓，并纳母山西南麓之水，南流至西洪河村南入付疃河。境内主河流长 20.3km，总流域面积 174km²。流域内多年平均径流深 350mm 以上。其主要支流有挑沟河、石门河、阎马河。

袁公河——为沭河支流，有南北两源。南源出自芦山东麓和万宝山西麓，流经东、西龙头和东、西石门村，至后坪头村西汇入北源。北源出自青山及脉垛顶西麓，流经石木子水库、岳疃、石场，至后坪头村西与南源汇合后西流 3km 入莒县境。总流域面积 88km²，流域内多年平均径流深 350mm 以上。

涓河——又称许孟河，其源有二：南源旧称白练河，是涓河的主源，出自大马鞍山、范世山一带，北流汇入马耳山南麓和寨子山北麓之水，至娄古庄东南与北源汇合。北源出自马耳山北麓，于娄古庄东南汇入南源，合流至大茅庄村北，纳马蹄河之水，北流入诸城市境。境内流长 24km，流域面积 115km²。流域内多年平均径流深 300mm 左右。主要支流为马蹄河。

高泽河——上游称山阳河，发源于七连山北麓郭家安、马安前一带，北流至高泽村西南与洪凝河汇入强夼水库，流长 14km，流域面积 68km²。流域内多年平均径流深 300mm左右。

洪凝河——发源于青山东、西麓和野虎山北麓。北流至洪凝村西，东纳中疃河之水，至同俗村北，西纳陆家庄子河之水，于高泽村西南与高泽河汇入墙夼水库。流长 18.4km，流域面积 99km²。流域内多年平均径流深 300~350mm，一般流量 0.25m³/s，最大洪水量800m³/s，最大洪水深 2m。河床平均宽 130m。主要支流有中疃河、陆家庄子河。主要支流有中疃河、陆家庄子河。

中至河——源出横山西南麓和灵公山南麓，北流 25.2km，至黄龙汪村北入墙夼水库。流域面积 124km²。流域内多年平均径流深 300~350mm。

潍河——又名潍水，习称淮河，源出沂水县官庄箕山之小泉沟，自管西庄入境，东流2km 入墙夼水库。境内流域面积 10km²。

项目区域地表水系图见图 5.1-3。

2、集中式饮用水水源地

根据《山东省环境保护厅关于调整日照市饮用水水源保护区范围的复函》（鲁环函[2018]588 号），调整后的五莲县境内的饮用水水源保护区主要有户部岭水库、石亩子水库、学庄水库、却坡水库及冯家坪水库。

项目距离上述饮用水水源保护区较远，项目评价区范围内没有集中式饮用水源地分布，也没有国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区。项目区场地不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，项目占地属工业用地，居民饮用水由乡镇管网统一供给，评价范围内没有分散式居民饮用水水源。

3、墙夼水库

墙夼水库位于五莲县和诸城市之间，是以防洪、灌溉为主，兼有发电、养殖等功能的大（二）型水库。分为东西两个库区，中间通过约 400 米长，20 米宽的渠道相连。于 1960年建成，位于五莲县境西北部的潍河上，总库容达 3.28 亿 m³。东库大坝位于诸城市枳沟镇墙夼村西南，潍河支流高泽河与洪凝河交汇处；西库大坝位于五莲县汪湖镇东南岭村东南，潍河主河道。水库分东、西两库。东库大坝拦截潍河主要支流洪凝河和仲崮河，位于洪凝河和仲崮河汇入干流处，支流全部在五莲县境内，大坝为粘土心墙砂壳坝，坝长 950 米；西库大坝拦截潍河主河道，位于潍河干流峡谷出口。大坝为均质坝，东西方向布置，坝长 630 米。溢洪道位于东库大坝西端，溢洪槽为复式断面型式，南北方向布置，基本与大坝垂直，全长 390 米。东库放水洞位于东坝桩号 0+200 处，全长 124.6 米。西库放水洞位于西坝桩号 0+360 处，全长 115.8 米。连通沟位于东、西两库之间，两库通过连通沟相连，西库洪水通过连通沟泄入到东库，经溢洪道下泄到潍河。

4、地下水

区内地下水主要存在于变质岩、火成岩、碎屑岩风化裂隙和构造裂隙中。地下水的主要水源区是沟谷地段和河流两侧的第四系冲击、洪积层。大气降水一部分沿裂隙和孔隙下渗储存于风化带，大部分以下降泉（俗称空山水）的形式排泄于河道或补给第四系地层，少量下潜储存于裂隙较深处。裂隙发育深度不大。地下水呈散流状，随地形倾向，裂隙伸延情况向低洼和河谷运动。在受切割的沟谷内，常以裂隙下降泉的形式出露，排泄入河道，是区内地表水在枯水期的主要补给水源。另一部分以补给第四系的方式排泄，汛期河水暴涨，有时接受河水补给。全县地下水总的运动规律和地形基本一致，县境中部隆起带是地表的分水岭，也是区域地下水分水岭。境内地下水资源总量 0.7449 亿 m³，地下可开采利用 0.365 亿 m³。

项目所在区域内地下水分布露头很少，结合水文地质条件，地下水流向基本与地表水流向一致，自南向北流动。该区地下水贫乏，以块状岩类裂隙水为主，未规划水资源保护区。

### 5.2.5土壤

土壤类型可分为棕壤、褐土、潮土、砂姜黑土 4 个土类，含 8 个亚类、12 个土属、52 个土种。

境内土壤多为花岗岩、片麻岩等酸性岩类和砂页岩等风化物堆积演变而成，土壤颗粒大多较粗。砂壤土（含砾岩砂壤土）占土壤面积的 41.5%，轻壤土（含砂质轻壤土）占 25.5%，中壤土占 5.3%，砂石土占 27.7%。项目区土壤以棕壤为主。

### 5.2.6地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），五莲县所在地的抗震设防烈度为VII 度，设计基本地震加速度值为 0.15g，且五莲县属于鲁东低地丘陵工程地质较稳定区。

### 5.2.7自然资源

五莲县地处黄海之滨的鲁东南低山丘陵区，山地植被茂盛，是发展林果业的主要基地；丘陵地适宜发展防护林和经济林，是花生、地瓜、玉米和黄烟等作物的主要产地。农业生产组织化、专业化、产业化、标准化程度不断提高，特色农业、无公害农业和生态农业建设取得了突破性进展。

五莲县内矿产资源丰富，分布较广，已探明的金属矿藏有金、银、铜、锌、铅、磁铁、硫铁、锰、红柱石、膨润土矿、花岗石矿、大理石矿等。

五莲境内水资源主要来自大气降水，境内河流大致分为潍河、沭河、傅疃河、潮白河四大水系，地表总径流量多年平均为 5.44 亿 m³。地下水主要为风化裂隙水、空隙水，大气降水一部分沿裂隙和空隙下渗储存于风化带，大部分以下降泉的形式排泄于河道或补给第四系地层，少量下潜储存于裂隙较深处，地下水多年平均储量为 0.62 亿 m³。

五莲县旅游资源丰富，类型多样，类型组合较好，自然风光秀美，开展生态旅游和观光农业的潜力巨大。被宋代大文学家苏轼赞誉为“奇秀不减雁荡”的五莲山，名胜古迹颇多，全山 28 峰、118 景，峰峰奇异，景景多姿，景色怡人。景区内有明代敕建的护国万寿光明寺，是齐鲁四大佛教胜地之一，为江北重要的佛教活动场所。九仙山拥有江北最大的万亩野生杜鹃花园，每年春夏之交，鲜花竞放，争奇斗艳，五彩缤纷，如诗如画，是休闲生态游、宗教文化游的好去处。

### 5.2.8名胜古迹

项目评价区域内无风景名胜，无特征生物、植被，无自然保护区等。项目厂区西南侧320m处现有齐长城遗址（地表消失段）。齐长城始建于春秋时期，距今已2500余年。西起黄河，东至黄海，东西蜿蜒千余里，是我国现存有准确遗迹可考、年代最早的长城。2022年9月21日，山东省十三届人大常委会第三十八次会议表决通过《山东省齐长城保护条例》（2023年1月1日起施行），《条例》要求：任何单位或者个人进行工程建设，不得拆除、掩埋、穿越、迁移齐长城。工程建设涉及到齐长城的，应当绕过齐长城。无法绕过的，应当采取挖掘地下通道的方式通过齐长城；无法挖掘地下通道的，应当采取架设桥梁的方式通过齐长城。在齐长城建设控制地带或者齐长城保护规划未禁止工程建设的保护范围内，不得建设污染齐长城及其环境的设施，不得建设危害齐长城安全、破坏齐长城历史风貌的建筑物、构筑物。根据《山东省齐长城保护遗址规划图》（上报稿），项目所在位置不属于齐长城建设控制地带或者齐长城保护规划未禁止工程建设的保护范围内，项目建设内容不涉及齐长城，项目与齐长城遗址保护区划关系图见图1.8-3。

5.3项目区域市政配套情况

### 5.3.1给水

项目用水由五莲县市政管网供给，依托厂区内现有给水管路；

### 5.3.2供电

项目用电由五莲县供电部门供给，厂区及车间内已配备配电设备设施，扩建工程依托使用。

### 5.3.3供热

项目人员办公、住宿均采用单体空调供暖；前处理槽用热采取天然气热水锅炉，电泳件、喷粉件、自动喷漆线喷漆工件分别配备天然气燃烧器；补漆间采用自然晾干，无外加热源；大件喷漆间内烘干热源采用电加热；

### 5.3.4天然气

现有职工食堂燃用天然气，厂区已配套天然气调压设备设施及输送管道。扩建工程新增天然气燃烧器4台、天然气热水锅炉1台。天然气由当地燃气公司管道供应。

### 5.3.5污水处理

扩建工程生产废水经自建污水处理站处理后，新增生活污水依托现有化粪池预处理后，均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及五莲北控水务有限公司三厂进水水质要求后，经市政污水管网排入五莲北控水务有限公司三厂进一步处理，尾水排入洪凝河。

五莲北控水务有限公司三厂位于五莲县洪凝河与高泽河交汇处东南侧、滨河路以东、解放路以西，污水处理厂总用地面积 39984m²（合 60 亩），设计处理规模 4 万m³/d，其中一期工程占地面积16408m²，二期工程占地面积23576m²，设计处理规模一期为1万m³/d，二期为 3万m³/d。现状处理规模约 2.5 万 m³/d。采用“预处理+初沉+A²/O 生化+絮凝沉淀+过滤+紫外消毒”工艺进行处理，处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后外排，外排污水沿污水管网进入湿地，经表流湿地、潜流湿地处理，出水主要指标达到地表水 IV 类水质标准后，排入洪凝河，进入墙夼水库。

项目厂区内现有化粪池、隔油池及生活污水排放管道及总排口正常运行，周边市政污水管网及市政污水处理厂已配套完毕，扩建工程依托使用。

5.4评价区域环境功能区划

项目选址于日照市五莲县城北工业区临沂路以南、浙江北路以东，其环境空气质量为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准；地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。厂区土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值。

5.5五莲县城北工业区概况

五莲县城北工业区为县级工业园区，位于五莲县洪凝街道和高泽街道。2012年10月经五莲县人民政府批准设立，规划在黄海路与解放路交界的工业区、现状高泽镇工业区和高泽镇城镇功能区建立城北工业区，规划范围为北至工业区中路、南至黄海路、西至现状 222 省道、东至规划迎宾北路，总用地面积约 23.5 平方公里，分三期建设开发，近期目标年为 2015 年，中期规划目标年为 2020 年，远期规划目标年为 2030 年。

五莲城北工业园区重点发展农用车及零部件产业、服装纺织业、机械装备制造业、农副产品加工业等传统优势产业，逐步培育新材料产业、新能源产业、循环经济产业和现代服务业等，以壮大传统产业和培育新兴产业为产业发展目标，完善商贸服务、研发服务和现代物流等生产性服务业，延伸产业链，形成产业网络、逐步形成产业集群，依托墙夼水库，着力发展旅游服务业。

城北工业区公用工程配套情况介绍如下：

- 供水：工业区内供水全部由林家沟水厂、城西水厂、冯家坪水厂和满堂峪水厂联合供水。设计日供水规模5.7万m3/d，现状供水规模约3.0万m3/d。

- 排水：日照路以南小部分区域的污水进入五莲县第二污水处理厂处理外，其余均进入五莲县第三污水处理厂处理达标后经湿地进一步处理后排入墙夼水库。

- 燃气：工业区内由五莲一达燃气有限公司和五莲润奥能源发展有限公司供应天然气，区内沿主要道路已铺设燃气管道。

# 6环境现状调查与评价

6.1 大气环境现状调查与评价

6.1.1 2020年区域环境空气质量

根据《环境影响评价数据服务平台》（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/ tostepone.html）查询到的日照市 2022 年环境空气质量数据筛选结果，日照市 2022 年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9 ug/m3、27 ug/m3、54 ug/m3、29 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.3mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为151 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，具体内容见表 6.1-1。

表6.1-1  2022年度日照市区县环境空气质量状况

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 /(ug/m3) | 标准值 /(ug/m3) | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | / | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 27 | 40 | / | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 54 | 70 | / | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 29 | 35 | / | 达标 |
| CO(mg/m3) | 24 小时平均第 95 百分位数 | 1.3 | 4 | / | 达标 |
| O3 | 日最大 8 小时平均质量浓度第 90 百分位 | 151 | 160 | / | 达标 |

《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO 和 O3 除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。日照市 2022 年 PM2.5、PM10、SO2、NO2 年均浓度及 CO、O3 特定的百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，年评价达标。因此，项目所在地属于“达标区”。

6.1.2 补充监测内容

#### 6.1.2.1 监测项目

项目大气特征污染物在评价范围内无环境空气质量例行监测数据，也无公开发布的环境空气质量现状数据，本次评价委托青岛聚东环境检测有限公司于对项目区域及周边进行了补充监测，因子有：TSP、VOCs、二甲苯、氨、硫化氢和臭气浓度。

#### 6.1.2.2 点位布设及监测时间

本次在项目厂区、高泽社区分别布设1个大气环境监测点位，点位布设情况详见表6.1-2、图6.1-1。

表6.1-2  大气调查点位布置情况

| 站位编号 | 方位 | 距离/m | 站位名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | / | / | 项目厂区 | TSP、VOCs、二甲苯、氨、硫化氢、臭气浓度 |
| G2 | NW | 1800 | 高泽社区 |  |

图6.1-1  补充监测点位布置情况

#### 6.1.2.3 监测时间及频率

TSP、VOCs、二甲苯、臭气浓度于2023年5月7日～9日、5月11日~14日监测7天（5月10日有雨）。氨、硫化氢于5月11日～5月17日连续监测7天。上述指标每天监测四次，分别于02:00、08:00、14:00、20:00进行监测，TSP测日均值，其他指标监测小时浓度。

监测期间同步观测气压、气温、风向、风速、总云量、低云量等地面常规气象观测。

采样及分析方法按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《空气和废气监测分析方法》和《环境监测分析方法技术规范》中的有关规定进行，见表 6.1-3。

表6.1-3环境空气检测项目分析仪器、方法及检出限

| 序号 | 检测项目 | 分析仪器 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | 无臭气体制备系统 | 三点比较式臭袋法 | HJ 1262-2022 | 10 （无量纲） |
| 2 | 颗粒物 | 准微量电子天平 | 重量法 | HJ 1263-2022 | 7 µg/m³ |
| 3 | VOCs | 气质联用仪/全自动热解析仪 | 气相色谱-质谱法 | HJ 644-2013 | 0.3~1.0 μg/m³ |
| 4 | 二甲苯 | 气质联用仪/全自动热解析仪 | 气相色谱-质谱法 | HJ 644-2013 | 0.6μg/m³ |
| 5 | 氨 | 紫外可见分光光度计 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.01mg/m³ |
| 6 | 硫化氢 | 紫外可见分光光度计 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》国家环境保护总局2003（第四版增补版 | 0.001mg/m³ |

#### 6.1.2.4 监测结果和现状评价

（1）气象参数

监测期间气象条件见表6.1-4。

表6.1-4现状监测期间气象情况一览表

（2）监测结果

环境空气现状监测结果见表6.1-5。

表6.1-5  环境空气特征污染物补充监测结果一览表

（3）环境空气质量现状评价

1）评价因子

现状评价因子为 VOCs、二甲苯、TSP、氨、硫化氢。

2）评价内容

补充监测数据现状评价是对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价，对于超标的污染物，计算超标倍数和超标率。

3）评价标准

环境空气评价标准详见表 1.6-1。

4）评价方法

采用单因子指数法进行评价，单因子指数 Ii 计算公式为：

式中：

Ii——污染物 i 的单因子指数；

Ci——i 污染物的实测浓度，mg/m³；

Coi——i 污染物的评价标准，mg/m³。

对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数据的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。计算方法为：

式中：

C 现状(x,y)———环境空气保护目标及网格点（x,y）环境质量现状浓度，μg/m³；

C 监测(j.t)——第 j 个监测点位在 t 时刻环境质量现状浓度（包括 1h 平均、8h 平均或日平均质量浓度），μg/m³；

n——现状补充监测点位数。

（4）补充监测情况

补充监测数据现状评价结果见表6.1-6。

表6.1-6  环境空气特征污染物补充监测评价结果一览表

6.1.3 评价结论

1）项目所在区域达标判断

根据日照市 2022 年环境空气质量数据筛选结果可知，日照市为环境空气质量达标区。

2）特征污染物补充监测数据

根据补充监测数据，监测期间各检测点位总悬浮颗粒物（TSP）监测浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；二甲苯、氨、硫化氢（小时值）均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1参考限值要求，VOCs监测浓度值为0.0379mg/m3~327mg/m3。

6.2 地表水环境现状监测与评价

项目位于五莲县城北工业区临沂路以南、浙江北路以东，山东五联能源装备科技有限公司厂区内，生产废水经厂区污水处理站处理后，排入市政污水管网，送五莲北控水务有限公司三厂处理，尾水排入洪凝河。本次评价委托青岛聚东环境检测有限公司对项目洪凝河水质、水位进行了监测。

6.2.1 地表水质量现状监测

1、监测布点

地表水现状监测共设置 3 个监测断面，见表 6.2-1。具体布点情况见图6.2-1。

表6.2-1 地表水监测断面点位

| 序号 | 所在河流 | 监测断面 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 洪凝河 | 五莲北控水务有限公司三厂排放口上游 500m | 了解项目区地表水水质现状 |
| W2 | 洪凝河 | 五莲北控水务有限公司三厂排放口下游 500m | 了解项目区地表水水质现状 |
| W3 | 洪凝河 | 五莲北控水务有限公司三厂排放口下游 1500m | 了解项目区地表水水质现状 |

2、监测项目

pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、硫酸盐、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。

同时记录水温、河深、流速。

图6.2-1 地表水现状监测布点图

3、监测时间和频率

监测时间为 2023 年 5 月 7 日，监测 1 天，上、下午各取样 1 次。

4、监测分析方法

按照国家环保总局颁发的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《水和废水监测分析方法》和《环境监测技术规范》中的有关规定执行，主要监测方法见表 6.2-2。

表6.2-2 地表水监测方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析仪器 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | ph/ORP/电导率/溶解氧测量仪 | 电极法 | HJ 1147-2020 | 0-14 |
| 2 | 溶解氧 | ph/ORP/电导率/溶解氧测量仪 | 电化学探头法 | HJ 506-2009 | —— |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 酸式滴定管 | 滴定法 | GB/T 11892-1989 | 0.5mg/L |
| 4 | 化学需氧量 | 滴定管 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4mg/L |
| 5 | 五日生化需氧量（BOD5） | 溶解氧分析仪 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
| 6 | 总氮 | 紫外可见分光光度计 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
| 7 | 氨氮（NH3-N） | 紫外可见分光光度计 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 8 | 总磷(以P计) | 紫外可见分光光度计 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 9 | 铜 | 原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.05mg/L |
| 10 | 锌 | 原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.05mg/L |
| 11 | F- | 离子色谱仪 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.006mg/L |
| 12 | 砷 | 原子荧光光度计 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.3µg/L |
| 13 | 汞 | 原子荧光光度计 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.04µg/L |
| 14 | 镉 | 原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.05mg/L |
| 15 | 六价铬 | 紫外可见分光光度计 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006(10) | 0.004mg/L |
| 16 | 铅 | 原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.2mg/L |
| 17 | 氰化物 | 紫外可见分光光度计 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 484-2009 | 0.004mg/L |
| 18 | 挥发酚 | 紫外可见分光光度计 | 4-氨基安替吡林萃取分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
| 19 | 石油类 | 紫外可见分光光度计 | 紫外分光光度法 | HJ 970-2018 | 0.01mg/L |
| 20 | SO42- | 离子色谱仪 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.018mg/L |
| 21 | 阴离子表面活性剂 | 紫外可见分光光度计 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L |
| 22 | 粪大肠菌群 | 电热恒温培养箱 | 多管发酵法 | HJ 347-2018 | 20MPN/L |

5、监测结果统计

地表水水质监测结果见表 6.2-3。

表6.2-3 地表水水质监测结果一览表

6.2.2地表水质量现状评价

1、评价因子

选择监测项目作为现状评价因子。

2、评价标准

根据《日照市水污染防治行动计划实施方案》（日政发[2016]15 号）及《日照市水污染防治控制单元达标方案》（日政办[2017]2 号），洪凝河及墙夼水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准，各污染物标准值详见表 2.4-2。

3、评价方法

采用水质指数法进行现状评价。

①一般水质因子的指数计算公式

式中：Si,j ——评价因子 i 的水质指数，大于 1 表明该水质因子超标；

Ci，j ——评价因子 i 在 j 点的实测统计代表值，mg/L；

Csi ——评价因子 i 的水质评价标准限值，mg/L。

②pH 值的指数计算公式

式中：SpH,j—pH 值的指数，大于 1 表明该水质因子超标；

pHj—pH 值的实测统计代表值；

pHsd—评价标准中 pH 值的下限值；

pHsu—评价标准中 pH 值的上限值。

③溶解氧（DO）的标准指数计算公式

式中：SDO,j—溶解氧的标准指数，大于 1 表明该水质因子超标；

DOj—溶解氧在 j 点的实测统计代表值，mg/L；

DOs—溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L；

T—水温，°C

4、评价结果

地表水各项污染物的单因子指数见表6.2-4。

表 6.2-4 地表水现状评价结果（单因子指数）一览表

| 序号 | 检测项目 | W1 | W2 | W3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 1 | pH |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 溶解氧 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高锰酸盐指数 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 五日生化需氧量 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 总氮 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 氨氮（NH3-N） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总磷(以P计) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 铜 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 锌 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | F- |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 砷 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 汞 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 镉 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 六价铬 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 铅 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 氰化物 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 挥发酚 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 石油类 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SO42- |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 粪大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |
| 注：灰色底纹表示超标数据，--表示未检出。 |

由上表可知：

pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、锌、铜、汞、砷、镉、铅、铬（六价）、氟化物、挥发酚、氰化物、石油类、硫酸盐、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群共 18 项指标的单因子指数均≤1，在各监测断面均不超标；COD 在W1#、 W2#断面超标，最大超标倍数为0.16 倍，BOD5 在 W1#~W3#断面超标，最大超标倍数为 0.65倍，总氮在 W1#~W3#断面超标，最大超标倍数为 0.51 倍，总磷在 W1#~W3#断面超标，最大超标倍数为 0.63倍。

COD、BOD5、总氮、总磷超标主要是由于沿岸部分村庄生活污水未实现管网收集所致，同时考虑周边农业面源污染影响。

6.2.3地表水区域治理方案

为全面落实国家《水污染防治行动计划》和《山东省落实<水污染防治行动计划>实施方案》，分解落实《日照市水污染防治行动计划实施方案》确定的目标任务，针对目前区域地表水的污染现状，日照市及五莲县政府及环保部门采取措施进行管理和整治，以改善区域地表水环境现状，具体措施如下：

（1）清理河道垃圾，落实河长制。对河道进行全面清理整治，确保河道内无垃圾，杜绝废水（工业、生活等）直接排入河道。

（2）建立河道保洁长效机制，各沿河乡镇街道、村包段负责辖区内河流，及时监督制止随意倾倒废渣、生活垃圾行为，及时清理河道内外垃圾，建立辖区相应分段长制。在河岸显要位置设立公示牌，标明分段长职责、河段范围、整治目标和投诉举报电话等内容，并在镇、村（居）宣传栏公布，接受社会监督。加强对沿河村村民宣传教育，禁止向河道内随意倾倒垃圾。

（3）开展畜禽养殖污染专项整治，严禁在河边养殖，消除污染源。

（4）加大资金投入。要加大对流域治理、水污染治理、饮用水源保护等工作的资金投入，大力支持镇、街道驻地污水管网、污水处理设施、垃圾集中收集设施等环境基础设施建设，保障各项环境污染治理措施得到全面落实。加大宣传曝光力度。

（5）及时宣传报道流域、饮用水源地环境污染综合整治工作进展、工作亮点和取得的成效，全面曝光污水直排、河道垃圾、畜禽养殖污染等各类污染问题，通过媒体监督支持全面推进整治工作有效开展。

6.3地下水环境现状监测与评价

本次评价委托青岛聚东环境检测有限公司对项目区域地下水水质、水位进行监测。

6.3.1地下水现状监测

1、监测点位

根据区域水文地质条件，结合厂址周围地下水流向、项目特点及项目建设地周围自然和社会情况，对周围地下水进行了监测布点，以了解项目厂址附近的地下水环境质量。

监测布点情况详见表6.3-1，具体监测布点见图6.3-1。

表6.3-1  地下水监测点位一览表

| 序号 | 监测位置 | 与项目相对位置 | 监测意义 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离 |  |  |
| D1# | 水西河子村 | SE | 1.7km | 了解项目上游地下水背景值 | 水质、水位 |
| D2# | 项目区域 | - | - | 了解项目厂址处地下水现状 | 水质、水位 |
| D3# | 高泽社区 | NW | 1.8k m | 了解项目下游地下水现状 | 水质、水位 |
| D4# | 东官庄村 | NE | 730m | 了解项目周边地下水水位 | 水位 |
| D5# | 焦家庄子村 | NE | 2.0km | 了解项目周边地下水水位 | 水位 |
| D6# | 安子村 | S | 400m | 了解项目周边地下水水位 | 水位 |

图6.3-1  项目地下水环境质量监测点位图

2、监测时间、监测频率及监测因子

(1)监测时间及频率

委托青岛聚东环境检测有限公司于 2023 年5月8日对地下水环境质量进行了取样监测，监测 1 天，采样 1 次。

(2)监测因子

水质监测指标：pH、耗氧量、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总硬度、溶解性总固体、硫化物、氯化物、铁、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、总大肠菌群、氨氮、氟、铬(六价)、镉、铅、锰、挥发性酚类。

同步监测井深、水温和水位。

3、监测分析方法

按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《环境水质监测质量保证手册》中有关规定执行，详见表6.3-2。

表6.3-2 地下水监测方法一览表

| 序号 | 项目 | 分析仪器 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | ph/ORP/电导率/溶解氧测量仪 | 电极法 | HJ 1147-2020 | 0-14 |
| 2 | 耗氧量 | 酸式滴定管 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 | 0.05 |
| 3 | K+ | 离子色谱仪 | 离子色谱法 | HJ 812-2016 | 0.02 |
| 4 | Na+ | 离子色谱仪 | 离子色谱法 |  | 0.02 |
| 5 | Ca2+ | 离子色谱仪 | 离子色谱法 |  | 0.03 |
| 6 | Mg2+ | 离子色谱仪 | 离子色谱法 |  | 0.02 |
| 7 | 铁 | 原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 | 0.03 |
| 8 | 碳酸盐 | —— | 滴定法 | 国家环境保护总局（2002）（第四版增补版） | 1.0 |
| 9 | 重碳酸盐 | —— | 滴定法 |  | 1.0 |
| 10 | Cl- | 离子色谱仪 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.007 |
| 11 | SO42- | 离子色谱仪 | 离子色谱法 |  | 0.018 |
| 12 | 总硬度 | 酸式滴定管 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 1.0 |
| 13 | 溶解性总固体 | 电子天平(1/10000) | 重量法 |  | —— |
| 14 | 硫化物 | 紫外可见分光光度计 | N,N-二乙基对苯二铵分光光度法 |  | 0.02 |
| 15 | 亚硝酸盐（以N计） | 紫外可见分光光度计 | 重氮偶合分光光度法 |  | 0.001 |
| 16 | NO3- | 离子色谱仪 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.016 |
| 17 | 总大肠菌群 | 电热恒温培养箱 | 多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006 | 2MPN/100mL |
| 18 | 氨氮 | 紫外可见分光光度计 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 |
| 19 | F- | 离子色谱仪 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.006 |
| 20 | 六价铬 | 紫外可见分光光度计 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.004 |
| 21 | 镉 | 原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.05 |
| 22 | 铅 | 原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度法 |  | 0.2 |
| 23 | 锰 | 原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 | 0.01 |
| 24 | 挥发酚 | 紫外可见分光光度计 | 4-氨基安替吡林萃取分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003 |

4、监测结果

地下水监测结果见表6.3-3。

表6.3-3  地下水环境质量监测结果一览表

6.3.2地下水现状评价

1、评价标准

本次地下水环境现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准，详见表1.6-4。

2、评价方法

采用水质指数法进行现状评价。计算公式为：

式中：Si,j ——评价因子 i 的水质指数，大于 1 表明该水质因子超标；

Ci，j ——评价因子 i 在 j 点的实测统计代表值，mg/L；

Csi ——评价因子 i 的水质评价标准限值，mg/L。

对于 pH，其标准指数计算公式如下：

式中：SpH,j—pH 值的指数，大于 1 表明该水质因子超标；

pHj—pH 值的实测统计代表值；

pHsd—评价标准中 pH 值的下限值；

pHsu—评价标准中 pH 值的上限值。

- 评价因子

pH值、耗氧量、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、硫酸盐、氯化物、总硬度、溶解性总固体、硫化物、铁、氨氮、氟、六价铬、镉、铅、锰、总大肠菌群。

4、评价结果

地下水现状评价结果见表6.3-4。

表6.3-4  地下水各污染物单因子指数一览表

| 监测项目 | D1水西河子村 | D2项目所在地 | D3高泽社区 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH |  |  |  |
| 耗氧量 |  |  |  |
| Cl- |  |  |  |
| SO42- |  |  |  |
| 总硬度 |  |  |  |
| 溶解性总固体 |  |  |  |
| 硫化物 |  |  |  |
| 铁 |  |  |  |
| 亚硝酸盐（以N计） |  |  |  |
| 硝酸盐（以N计） |  |  |  |
| 总大肠菌群 |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |
| F- |  |  |  |
| 六价铬 |  |  |  |
| 镉 |  |  |  |
| 铅 |  |  |  |
| 锰 |  |  |  |
| 挥发酚 |  |  |  |
| 注：灰色底纹表示超标数据，--表示未检出。 |

由评价结果可知，D1、D2点位所有地下水监测指标监测值均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。D3点位除硝酸盐超标外其余指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。D3点位硝酸盐最大超标倍数为0.265 倍。超标原因主要与当地农村污水漫流下渗、农田使用化肥有关。

6.4 声环境现状监测与评价

本次评价委托青岛聚东环境检测有限公司对项目所在区域进行了声环境质量现状监测。

6.4.1声环境现状监测

1、监测点位

在项目厂区东、南、西、北4个边界外1m处各布设1个监测点位，共4个厂界噪声监测点位。噪声监测点位见图6.4-1。

表6.4-1  环境噪声现状监测布点一览表

| 编号 | 监测点位 | 布点目的 |
| --- | --- | --- |
| N1# | 东厂界外1m处 | 了解项目厂界声环境质量现状 |
| N2# | 南厂界外1m处 |  |
| N3# | 西厂界外1m处 |  |
| N4# | 北厂界外1m处 |  |

2、监测时间和频次

监测时间为 2023 年 5 月 10日、11日，昼、夜各监测 1 次。

3、监测方法

（1）监测项目：等效连续 A 声级 LeqA。

（2）监测方法：

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。

（3）监测设备：

QDJD-YQ-202	多功能声级计，QDJD-YQ-215	声校准器；

图6.4-1  项目声环境质量监测点位图

6.4.2 声环境现状监测结果与评价

项目厂界噪声现状监测结果情况见表6.4-1。

表6.4-1  厂界声环境监测结果统计表  单位dB(A)

| 监测点位 | 厂界 | 5.10 | 5.11 | 标准值 | 超标值 | 5.10 | 5.11 | 标准值 | 超标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间Leq |  |  | 夜间Leq |  |  |
| 1# | 东厂界 |  |  | 65 | 0 |  |  | 55 | 0 |
| 2# | 南厂界 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 3# | 西厂界 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 4# | 北厂界 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |

由表6.4-1看出，本次监测期间，项目四周厂界昼间、夜间监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

6.5 土壤环境现状调查与评价

6.5.1 土壤环境质量现状监测

为了解项目区域土壤环境质量现状，本次评价委托青岛聚东环境检测有限公司对该项目占地范围内外土壤样点取样监测。

1、监测点位

在占地范围内布设7个监测点位，5个柱状样、2表层样点，在占地范围外布设4个表层样点。在项目南侧安子村农田布设1个表层样点。具体点位见表6.5-1，图6.5-1。

表6.5-1  土壤环境监测点位信息一览表

| 编号 | 取样位置 | 点位类型 | 经纬度 | 布点意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 占地范围内 | 柱状样点 |  | 了解项目占地范围内土壤环境质量现状 |
| T2 | 占地范围内 | 柱状样点 |  |  |
| T3 | 占地范围内 | 柱状样点 |  |  |
| T4 | 占地范围内 | 柱状样点 |  |  |
| T5 | 占地范围内 | 柱状样点 |  |  |
| T6 | 占地范围内 | 表层样点 |  |  |
| T7 | 占地范围内 | 表层样点 |  |  |
| T8 | 占地范围外 | 表层样点 |  | 了解项目占地范围外土壤环境质量现状 |
| T9 | 占地范围外 | 表层样点 |  |  |
| T10 | 占地范围外 | 表层样点 |  |  |
| T11 | 占地范围外 | 表层样点 |  |  |
| T12 | 厂区南侧安子村农田 | 表层样点 |  | 了解项目周边农田土壤环境质量现状 |

图6.5-1  项目土壤环境质量监测点位图

2、监测项目

表6.5-2  土壤环境监测项目一览表

| 位置 | 采样位置 | 点位编号 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目厂区 | 占地范围内 | T1~T5 | 重金属：砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯以烯、顺-1,2-二氯以烯、反-1,2-二氯以烯、二氯甲烷、1,2-而氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烯、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并蒽、苯并芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并蒽、茚并芘、萘、 石油烃（C10-C40） |
|  |  | T6、T7 |  |
| 项目厂区外 | 占地范围外 | T9~T11 |  |
| 项目周边农田 | 占地范围外 | T12 | 重金属：砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌及pH。 |

3、监测时间及频率

监测时间为 2023 年 5 月 13 日，监测 1 天、取样 1 次。柱状样在0~0.5m、0.5~1.5 m、1.5~3m 分别取样，表层样应在 0~0.2m 取样。

4、监测分析方法

监测分析方法见表6.5-3。

表6.5-3 土壤监测项目分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析仪器 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯甲烷 | 气质联用仪/全自动吹扫捕集装置 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.0 μg/kg |
| 2 | 氯乙烯 |  |  | HJ 605-2011 | 1.0 μg/kg |
| 3 | 1,1-二氯乙烯 |  |  | HJ 605-2011 | 1.0 μg/kg |
| 4 | 二氯甲烷 |  |  | HJ 605-2011 | 1.5 μg/kg |
| 5 | 反式-1,2-二氯乙烯 |  |  | HJ 605-2011 | 1.4 μg/kg |
| 6 | 1,1-二氯乙烷 |  |  | HJ 605-2011 | 1.2 μg/kg |
| 7 | 顺式-1,2-二氯乙烯 |  |  | HJ 605-2011 | 1.3 μg/kg |
| 8 | 氯仿 |  |  | HJ 605-2011 | 1.1 μg/kg |
| 9 | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | HJ 605-2011 | 1.3 μg/kg |
| 10 | 四氯化碳 |  |  | HJ 605-2011 | 1.3 μg/kg |
| 11 | 苯 |  |  | HJ 605-2011 | 1.9 μg/kg |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 |  |  | HJ 605-2011 | 1.3 μg/kg |
| 13 | 三氯乙烯 |  |  | HJ 605-2011 | 1.2 μg/kg |
| 14 | 1,2-二氯丙烷 |  |  | HJ 605-2011 | 1.3 μg/kg |
| 15 | 甲苯 |  |  | HJ 605-2011 | 1.3 μg/kg |
| 16 | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | HJ 605-2011 | 1.2 μg/kg |
| 17 | 四氯乙烯 |  |  | HJ 605-2011 | 1.4 μg/kg |
| 18 | 氯苯 |  |  | HJ 605-2011 | 1.2 μg/kg |
| 19 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | HJ 605-2011 | 1.2 μg/kg |
| 20 | 乙苯 |  |  | HJ 605-2011 | 1.2 μg/kg |
| 21 | 间，对-二甲苯 |  |  | HJ 605-2011 | 1.2 μg/kg |
| 22 | 邻二甲苯 |  |  | HJ 605-2011 | 1.2 μg/kg |
| 23 | 苯乙烯 |  |  | HJ 605-2011 | 1.1 μg/kg |
| 24 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | HJ 605-2011 | 1.2 μg/kg |
| 25 | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | HJ 605-2011 | 1.2 μg/kg |
| 26 | 1,4-二氯苯 |  |  | HJ 605-2011 | 1.5 μg/kg |
| 27 | 1,2-二氯苯 |  |  | HJ 605-2011 | 1.5 μg/kg |
| 28 | 苯胺 | 气质联用仪QDJD-YQ-236 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.03mg/kg |
| 29 | 2-氯酚 |  |  | HJ 834-2017 | 0.06 mg/kg |
| 30 | 硝基苯 |  |  | HJ 834-2017 | 0.09 mg/kg |
| 31 | 萘 |  |  | HJ 834-2017 | 0.09 mg/kg |
| 32 | 苯并（a）蒽 |  |  | HJ 834-2017 | 0.1 mg/kg |
| 33 | 䓛 |  |  | HJ 834-2017 | 0.1 mg/kg |
| 34 | 苯并（b）荧蒽 |  |  | HJ 834-2017 | 0.2 mg/kg |
| 35 | 苯并（k）荧蒽 |  |  | HJ 834-2017 | 0.1 mg/kg |
| 36 | 苯并（a）芘 |  |  | HJ 834-2017 | 0.1 mg/kg |
| 37 | 二苯并［a,h］蒽 |  |  | HJ 834-2017 | 0.1 mg/kg |
| 38 | 茚并（1,2,3-cd）芘 |  |  | HJ 834-2017 | 0.1 mg/kg |
| 39 | 镉 | 原子吸收分光光度计 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 0.01 mg/kg |
| 40 | 镍 | 原子吸收分光光度计 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 3 mg/kg |
| 41 | 铅 |  |  | HJ 491-2019 | 10 mg/kg |
| 42 | 铜 |  |  | HJ 491-2019 | 1 mg/kg |
| 43 | 铬 |  |  | HJ 491-2019 | 4 mg/kg |
| 44 | 锌 |  |  | HJ 491-2019 | 1 mg/kg |
| 45 | 铬（六价） | 原子吸收分光光度计 | 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1082-2019 | 0.5 mg/kg |
| 46 | 汞 | 原子荧光光度计 | 原子荧光法 | GB/T22105.1-2008 | 0.002 mg/kg |
| 47 | 砷 |  |  | GB/T22105.2-2008 | 0.01 mg/kg |
| 48 | 石油烃（C10-C40） | 气相色谱仪 | 气相色谱法 | HJ 1021-2019 | 6 mg/kg |
| 49 | pH | pH计 | 电位法 | HJ 962-2018 | —— |
| 50 | 阳离子交换量 | 紫外可见分光光度计 | 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 | HJ 889-2017 | 0.8 cmol+/kg |
| 51 | 氧化还原电位 | 便携式水质氧化还原电位 | 电位法 | HJ 746-2015 | —— |
| 52 | 饱和导水率 | 环刀 | 环刀法 | LY/T 1218-1999 | —— |
| 53 | 土壤容重 | 电子天平 |  | LY/T 1121.4-2006 | —— |
| 54 | 土壤孔隙度 |  |  | LY/T 1215-1999 | —— |

5、监测结果

各点位监测结果见表6.5-4。

表6.5-4（a）土壤环境质量现状监测结果一览表     单位：mg/kg

表6.5-4（b）土壤环境质量现状监测结果一览表     单位：mg/kg

表6.5-4（c）土壤环境质量现状监测结果一览表

6.5.2 土壤环境质量现状评价

T1~T11点位监测因子评价采用《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)表1中第二类建设用地土壤污染风险筛选值要求。T12点位监测因子评价采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1中“风险筛选值”要求。

采用单因子指数法，公式如下：

Si＝Ci/Csi

式中：Si——i 污染物单因子指数；

Ci——i 污染物的浓度值，mg/kg；

Csi——i 污染物的评价标准值，mg/kg。

T1~T11点位挥发性有机物、半挥发性有机物指标均未检出，为节省篇幅，评价仅列出检出重金属、石油烃等指标的评价结果。土壤环境质量现状评价结果见表6.5-5。

6.5.3土壤环境质量现状评价结果

由表6.5-5可知：建设单位厂址内、外各土壤监测点位监测指标单因子指数均<1，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值。建设单位周边农田土壤监测点位监测指标单因子指数均<1，满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1中“其他”“风险筛选值”要求。

表6.5-5  现状土壤监测指标单因子指数一览表

# 7营运期环境影响预测与评价

## 7.1大气环境影响预测与评价

### 7.1.1评价因子及评价标准

1、评价因子筛选

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及项目特点，本项目大气环境影响评价因子确定为VOCs、二甲苯、颗粒物、SO2、NOx。

2、评价标准

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 5.2 节“环境质量标准选用 GB3095 中的环境空气质量浓度限值”及“对于 GB3095 及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照附录 D 中的浓度限值”，项目评价因子及评价标准见表 7.1-1。

表7.1-1 项目评价因子及评价标准表

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1h平均 | 8h平均 | 24h平均 | 年平均 |  |
| 1 | TVOC | -- | 600μg/m3 | -- | -- | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 2 | 二甲苯 | 200μg/m3 | -- | -- | -- |  |
| 3 | PM10 | -- | -- | 150μg/m3 | 70μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ） 二级标准 |
| 4 | SO2 | 500μg/m3 | -- | 150μg/m3 | 60μg/m3 |  |
| 5 | NOx | 250μg/m3 | -- | 100μg/m3 | 50μg/m3 |  |

### 7.1.2评价等级及评价范围

1、评价等级判定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及 D10%的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率 Pi 定义如下：

式中：

Pi——第 i 个污染物最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第 i 个污染物最大 1h 地面空气质量浓度，µg/m³；

Coi——第 i 个污染物的空气环境质量标准，µg/m³。一般选用 GB3095 中 1h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用 5.1.2 确定的各评价因子 1h 平均质量浓度限值。对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。因此，VOCs、颗粒物评价浓度标准值折算为1200μg/m3、450μg/m3。

（2）估算模型参数及源强参数

估算模型参数见表7.1-2。项目有组织、无组织废气排放源强调查参数见表 7.1-3~7.1-4。

表7.1-2  估算模型参数一览表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 816000 |
| 最高环境温度 | 41.0 °C(314K) |
| 最低环境温度 | -13.6 °C(259.4K) |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

表7.1-3  项目正常工况下点源源强调查参数

| 排气筒 | 坐标 | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气流速/(m/s) | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | 119°13′36.500″E 35°48′54.200″N | 126.0 | 15.0 | 1.4 | 9.4 | 25 | 2400 | 连续 | VOCs | 0.274 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.048 |
| P3 | 119°13′38.427″E 35°48′52.858″N | 126.0 | 15.0 | 0.8 | 11.1 | 25 | 2400 | 连续 | VOCs | 0.078 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.06 |
| P4 | 119°13′30.626″E 35°48′51.768″N | 123.0 | 15.0 | 0.8 | 12.2 | 25 | 2400 | 连续 | VOCs | 0.036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.005 |
| P5 | 119°13′35.889″E 35°48′54.345″N | 126.0 | 15.0 | 0.6 | 11.8 | 25 | 900 | 连续 | 颗粒物 | 0.009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 0.021 |
| P6 | 119°13′38.478″E 35°48′53.276″N | 126.0 | 15.0 | 0.6 | 11.8 | 25 | 900 | 连续 | 颗粒物 | 0.009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 0.021 |
| P7 | 119°13′38.499″E 35°48′53.258″N | 126.0 | 15.0 | 0.6 | 11.8 | 25 | 1800 | 连续 | 颗粒物 | 0.036 |
| P8 | 119°13′30.529″E 35°50′32.928″N | 123.0 | 15.0 | 0.6 | 11.8 | 25 | 2400 | 连续 | 颗粒物 | 0.018 |
| P9 | 119°13′38.413″E 35°48′52.383″N | 126.0 | 15 | 0.25 | 8.5 | 35 | 2400 | 连续 | 颗粒物 | 0.013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.038 |

表7.1-4 项目面源源强调查参数

| 名称 | 面源起点坐标 | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 119°13′31.335″E 35°48′54.417″N | 126 | 223.5 | 142.0 | 95.28 | 12 | 2400 | 连续 | VOCs | 0.198 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.117 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.011 |

（3）估算结果

表7.1-5  项目点源污染物预测结果一览表

| 点源编号 | 污染物 | 最大落地浓度(μg/m3) | 最大落地浓度占标率(%) | D10%最远距 离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | VOCs | 119.2 | 9.9 | 未出现 |
|  | 二甲苯 | 15.2 | 7.6 | 未出现 |
|  | 颗粒物 | 1.7 | 0.4 | 未出现 |
|  | SO2 | 3.5 | 0.7 | 未出现 |
|  | NOx | 20.9 | 8.3 | 未出现 |
| P3 | VOCs | 29.9 | 2.5 | 未出现 |
|  | 颗粒物 | 1.9 | 0.4 | 未出现 |
|  | SO2 | 3.8 | 0.8 | 未出现 |
|  | NOx | 23.0 | 9.2 | 未出现 |
| P4 | VOCs | 16.1 | 1.3 | 未出现 |
|  | 二甲苯 | 2.2 | 1.1 | 未出现 |
| P5 | VOCs | 9.1 | 0.8 | 未出现 |
|  | 颗粒物 | 3.5 | 0.8 | 未出现 |
| P6 | VOCs | 8.0 | 0.7 | 未出现 |
|  | 颗粒物 | 3.1 | 0.7 | 未出现 |
| P7 | 颗粒物 | 13.8 | 3.1 | 未出现 |
| P8 | 颗粒物 | 10.2 | 2.3 | 未出现 |
| P9 | 颗粒物 | 5.0 | 1.1 | 未出现 |
|  | SO2 | 9.6 | 1.9 | 未出现 |
|  | NOx | 14.6 | 5.8 | 未出现 |

表7.1-6  项目面源污染物预测结果一览表

| 面源 | 污染物 | 最大落地浓度(μg/m3) | 最大落地浓度占标率(%) | D10%最远距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房生产车间 | VOCs | 41.0 | 3.4 | 未出现 |
|  | 二甲苯 | 4.1 | 2.1 | 未出现 |
|  | 颗粒物 | 24.3 | 5.4 | 未出现 |
|  | SO2 | 0.4 | 0.1 | 未出现 |
|  | NOx | 2.3 | 0.9 | 未出现 |

（4）评价等级

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表2评价等级判别表见表7.1-7。

表7.1-7  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax ≥ 10% |
| 二级评价 | 1% ≤ Pmax ＜ 10% |
| 三级评价 | Pmax ＜ 1% |

由估算结果可知，项目排气筒 P2有组织排放的VOCs最大地面浓度占标率最大，为 9.9%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定，项目大气环境影响评价等级需划定为二级。

（5）评价范围

根据导则规定，二级评价项目大气环境影响评价范围为边长取 5km。因此，本项目大气环境影响评价范围确定为：以厂址为中心、边长为 5km 的矩形区域。大气环境影响评价范围见图1.8-2。

### 7.1.3污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定，项目大气环境影响评价等级需划定为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，项目污染物排放量核算情况见表 7.1-8~7.1-10。

①有组织排放量核算

有组织排放量核算见表7.1-8。

表7.1-8  项目有组织废气污染物排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 年产生量(t/a) | 年排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2 | 颗粒物（漆雾） | 9.417 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | VOCs | 5.33 | 0.666 | 0.274 | 5.278 |
|  |  | 二甲苯 | 0.683 | 0.084 | 0.035 | 0.679 |
|  |  | 颗粒物 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.076 |
|  |  | SO2 | 0.02 | 0.019 | 0.008 | 0.146 |
|  |  | NOx | 0.122 | 0.116 | 0.048 | 0.927 |
| 2 | P3 | VOCs | 1.048 | 0.099 | 0.078 | 3.883 |
|  |  | 颗粒物 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.239 |
|  |  | SO2 | 0.02 | 0.019 | 0.01 | 0.467 |
|  |  | NOx | 0.126 | 0.122 | 0.06 | 2.949 |
| 3 | P4 | 颗粒物（漆雾） | 1.229 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | VOCs | 0.967 | 0.087 | 0.036 | 1.648 |
|  |  | 二甲苯 | 0.126 | 0.011 | 0.005 | 0.208 |
| 4 | P5 | 颗粒物 | 0.166 | 0.008 | 0.009 | 0.722 |
|  |  | VOCs | 0.020 | 0.019 | 0.021 | 1.759 |
| 5 | P6 | 颗粒物 | 0.166 | 0.008 | 0.009 | 0.722 |
|  |  | VOCs | 0.020 | 0.019 | 0.021 | 1.759 |
| 6 | P7 | 颗粒物 | 1.44 | 0.065 | 0.036 | 3.0 |
| 7 | P8 | 颗粒物 | 9.855 | 0.044 | 0.018 | 1.528 |
| 8 | P9 | 颗粒物 | 0.019 | 0.019 | 0.013 | 9.48 |
|  |  | SO2 | 0.037 | 0.037 | 0.025 | 18.15 |
| 7 |  | NOx | 0.056 | 0.056 | 0.038 | 27.94 |
| 合计排放量（t/a） | 颗粒物（漆雾） | 0 |
|  | VOCs | 0.890 |
|  | 二甲苯 | 0.095 |
|  | 颗粒物 | 0.164 |
|  | SO2 | 0.075 |
|  | NOx | 0.294 |

②无组织排放量核算

无组织排放量核算见表7.1-9。

表7.1-9 项目无组织废气污染物排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值(mg/m3) |  |
| 1#厂房生产车间 | 生产过程 | VOCs | 设备密闭、加强车间通风换气 | DB37/2801.5-2018表3 | 2.0 | 0.429 |
|  |  | 二甲苯 |  | DB37/2801.7-2019表1 | 0.2 | 0.048 |
|  |  | 颗粒物 |  | GB16297-1996表2 | 1.0 | 0.243 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.4 | 0.002 |
|  |  | NOx |  |  | 0.12 | 0.012 |
| 无组织排放量总计 | VOCs | 0.429 |
|  | 二甲苯 | 0.048 |
|  | 颗粒物 | 0.243 |
|  | SO2 | 0.002 |
|  | NOx | 0.012 |

表7.1-10  项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 现有工程排放量(t/a) | 扩建工程新增排放量(t/a) | 扩建后全厂废气排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 0 | 1.319 | 1.319 |
| 2 | 二甲苯 | 0 | 0.143 | 0.143 |
| 3 | 颗粒物 | 0.725 | 0.407 | 0.407 |
| 4 | SO2 | 0 | 0.077 | 0.077 |
| 5 | NOx | 0 | 0.306 | 0.306 |

### 7.1.4 大气环境防护距离

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 8.7.5 内容：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量界浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据估算模式，项目为二级评价，不需进行进一步预测与评价，无需设置大气环境防护距离。

### 7.1.5大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响评价自查表见表7.1-11。

表7.1-11  项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级☑ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长=5~50km□ | 边长=5km☑ |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~200 t/a□ | ＜500 t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物(SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 ) 其他污染物(VOCs、二甲苯、臭气浓度) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 ☑ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准☑ | 附录D☑ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | (2022)年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据☑ | 现状补充监测☑ |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区□ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
|  | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网络模型□ | 其他☑ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km☑ |
|  | 预测因子 | 预测因子(颗粒物、SO2、NOx、VOCs、二甲苯) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤10%☑ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%☑ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长(1)h | C非正常占标率≤100%☑ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子:(颗粒物、SO2、NOx、VOCs、二甲苯) | 有组织废气监测( 无组织废气监测( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子:() | 监测点位数() | 无监测☑ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 无需设置 |
|  | 污染源年排放量 | VOCs：1.319t/a(全厂) | 二甲苯：0.143t/a(全厂) | 颗粒物：1.132t/a(全厂) | SO2：0.077t/a(全厂) | NOx：0.306t/a(全厂) |

7.2水环境影响分析

7.2.1地表水环境影响分析

#### 7.2.1.1 评价等级及评价范围

1、评价等级

扩建工程废水主要为表面前处理工艺废水废液（包括热水洗废水及洗槽废水、脱脂废液及洗槽废水、硅烷废液及洗槽废水、超滤废液及电泳洗槽废水、水洗废水）、锅炉定期排污水、软水制备废水、纯水制备废水、树脂再生废水、新增生活污水，其中生活污水依托现有化粪池处理后通过现有生活污水排放口接管至市政污水管网，最终送入五莲北控水务有限公司三厂进一步处理；表面前处理工艺废水废液（包括热水洗废水及洗槽废水、脱脂废液及洗槽废水、硅烷废液及洗槽废水、超滤废液及电泳洗槽废水、水洗废水）、锅炉定期排污水、软水制备废水、纯水制备废水、树脂再生废水等生产综合废水合计4955.78t/a，经厂区污水处理站，处理达标后经生产废水排放口接管市政污水管网，最终送入五莲北控水务有限公司三厂进一步处理，尾水排入洪凝河。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，项目废水间接排放，确定地表水评价等级为“三级B”。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）5.3.2.2，三级 B 评价范围应符合以下要求：

（1）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；

（2）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

扩建工程废水主要为表面前处理工艺废水废液（包括热水洗废水及洗槽废水、脱脂废液及洗槽废水、硅烷废液及洗槽废水、超滤废液及电泳洗槽废水、水洗废水）、锅炉定期排污水、软水制备废水、纯水制备废水、树脂再生废水以及生活污水，水环境风险主要为上述废水泄漏；项目新建 1 座处理能力为6m³/h 的污水处理站，厂区配套完善的污水收集、导排管网，并不会影响周围水环境保护目标水域。因此，项目地表水评价主要进行依托的五莲北控水务有限公司三厂的可行性分析。

#### 7.2.2.2 废水产生及治理情况

根据工程分析，现有工程职工生活污水产生量为 3060t/a（10.2t/d），经现有化粪池预处理后经市政污水管网排入五莲北控水务有限公司三厂；扩建完成后，全厂生产废水产生量为4955.78t/a（16.5t/d），经厂区污水处理站处理后排入五莲北控水务有限公司三厂；新增生活污水产生量为1530t/a（5.1t/d），依托现有化粪池处理后预处理后经市政污水管网排入五莲北控水务有限公司三厂。

项目配套污水处理站处理能力为6m³/h。采用“破乳+调节池+混凝沉淀+气浮+综合处理（A/O）+二沉池+多介质过滤”处理工艺，出水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及五莲北控水务有限公司三厂进水水质要求。厂区污水处理站出水水质详见表4.3-21。

7.2.2 废水依托五莲北控水务有限公司三厂处理的可行性分析

#### 7.2.2.1 五莲北控水务有限公司三厂

五莲北控水务有限公司三厂位于五莲县洪凝河与高泽河交汇处东南侧、滨河路以东、解放路以西，污水处理厂总用地面积 39984m²（合 60 亩），其中一期工程占地面积16408m²，二期工程占地面积23576m²，设计处理总规模 4 万m³/d，一期为1万m³/d，二期为 3万m³/d。现状处理规模约 2.5 万 m³/d。采用“预处理+初沉+A²/O 生化+絮凝沉淀+过滤+紫外消毒”工艺进行处理，处理后出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后外排，外排尾水沿管网进入湿地，经表流湿地、潜流湿地处理，出水主要指标达到地表水 IV 类水质标准后，排入洪凝河，进入墙夼水库。

五莲北控水务有限公司三厂工艺流程图见图7.2-1。

图7.2-1 五莲北控水务有限公司三厂工艺流程图

五莲北控水务有限公司三厂人工湿地工程位于五莲县城西北洪凝河与高泽河交界处东南侧。项目总投资 1986.26 万元，占地约为 3.89 公顷。其中潜流湿地占地为 3.33 公顷，表流湿地占地约为 0.2 公顷。人工湿地处理规模近期为 3 万 m³/d，远期处理规模为 4 万m³/d，预留远期进水管线。目前已建成规模为 3 万 m³/d。

五莲北控水务有限公司三厂及配套的人工湿地系统设计进出水水质分别见表7.2-1和表7.2-2。

表7.2-1  五莲北控水务有限公司三厂设计进出水水质一览表

| 指标 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | TN | TP | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质mg/L | ≤400 | ≤180 | ≤300 | ≤30 | ≤45 | ≤5 | -- |
| 设计出水水质mg/L | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤15 | ≤15 | ≤1000个/L |

表7.2-2  人工湿地设计进出水水质一览表

| 指标 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质mg/L | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤15 | ≤0.5 |
| 设计出水水质mg/L | ≤30 | ≤6 | -- | ≤1.5 | ≤15 | ≤0.3 |

#### 7.2.2.2依托可行性分析

1、市政污水管网配套情况

项目厂址属于五莲北控水务有限公司三厂服务范围，项目厂址周边市政污水管网已建成运行，厂区现有工程生活污水收集、预处理及排放系统均已投入运行。扩建工程新增生活污水依托现有化粪池、收集管道、排放口（DW001）运行；新增生产废水经配套污水处理站处理后，通过新建的生产废水排放口（DW002）接入市政管网，送五莲北控水务有限公司三厂处理。

因此，从管网配套角度分析，项目废水依托五莲北控水务有限公司三厂处理是可行的。

2、处理水量可行性分析

扩建完成后，全厂废水排放量约为31.8t/d（DW001生活污水排放口15.3t/d，DW002生产废水排放口16.5t/d），五莲北控水务有限公司三厂现状处理规模约 2.5 万 m³/d，尚有充足余量接纳项目废水。

因此，从处理水量角度来说，项目废水依托五莲北控水务有限公司三厂处理是可行的。

3、处理水质可行性分析

扩建工程废水主要为表面前处理工艺废水废液（包括热水洗废水及洗槽废水、脱脂废液及洗槽废水、硅烷废液及洗槽废水、超滤废液及电泳洗槽废水、水洗废水）、锅炉定期排污水、软水制备废水、纯水制备废水、树脂再生废水，排入厂区污水处理站，经厂区污水处理站处理后，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及五莲北控水务有限公司三厂进水水质要求。

扩建工程新增职工生活污水，依托现有生活污水收集、预处理及排放系统处理，扩建完成后，仅会增加排放量，不会改变全厂生活污水水质。

因此，从处理水质方面来说，项目废水经厂区污水处理站处理后，排入五莲北控水务有限公司三厂处理是可行的。

4、达标排放情况

根据“省控以上重点污染源数据发布”（http://117.73.254.13:8801/wryfb/MapMainT.html）公布的五莲北控水务有限公司三厂废水在线监测数据，五莲北控水务有限公司三厂主要污染物COD、氨氮、TN、TP排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准要求。

因此，从废水达标排放情况来说，本项目废水依托五莲北控水务有限公司三厂处理是可行的。

综上，本项目位于五莲北控水务有限公司三厂管网收纳范围内，排水水质满足五莲北控水务有限公司三厂进水水质要求；五莲北控水务有限公司三厂尚有足够的处理余量，可以接收本项目废水，且五莲北控水务有限公司三厂出水稳定达标排放，能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准要求。因此，本项目废水依托五莲北控水务有限公司三厂是可行的。

7.2.3 废水监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 涂装》(HJ1086-2020)制定全厂废水污染物监测方案，见下表。

表7.2-3 扩建后全厂废水监测计划一览表

| 排放口编号 | 排放口类型 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| DW001 | 生活污水排放口 | 化学需氧量、氨氮、动植物油 | 间接排放，无需监测 |
| DW002 | 生产废水排放口 | 氟化物 | 每月1次 |
|  |  | 流量、pH、化学需氧量、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类 | 半年1次 |
| DW003 | 雨水排放口 | pH、化学需氧量、SS | 排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测。 |

7.2.4 地表水环境影响评价结论

扩建工程新增生产废水经工程污水处理站处理后，新增职工生活污水依托现有化粪池预处理后，水质均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及五莲北控水务有限公司三厂进水水质要求，通过市政污水管网排入五莲北控水务有限公司三厂处理，最终排入洪凝河，进入墙夼水库。项目排水对周边水体环境影响较小。

项目运行过程中，必须加强项目污水处理系统的运行管理，降低水环境事故概率，防范水环境事故风险，并严格落实厂区环境应急措施，防止废水事故排放对周围水体环境造成不利影响。

综上，项目建设对区域地表水环境影响较小，项目建设是可行的。

表7.2-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 编号 | 名称 | 工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 进入市政管网 | 间歇排放 | TW001 | 化粪池 | 化粪池 | DW 001 | 是☑否□ | 企业总排口 |
| 2 | 预处理线生产废水 | CODCr、SS、氟化物、TN、TP、石油类 | 进入厂区污水处理 | 间歇排放 | TW002 | 污水处理站 | 破乳+调节池+混凝沉淀+气浮+综合处理（A/O）+二沉池+多介质过滤 | DW 002 | 是☑否□ |  |
| 3 | 纯水制备废水 | CODCr、SS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 锅炉定期排污水、软水制备废水、树脂再生水 | CODCr、SS |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 7.2-5  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型(；水文要素影响型( |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区(；饮用水取水口(；涉水的自然保护区(；重要湿地(；重点保护与珍惜水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放(；间接排放(；其他( | 水温(；径流(；水域面积( |
|  | 影响因子 | 持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；pH值(；热污染(；富营养化(；其他( | 水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他( |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级(；二级(；三级A(；三级B( | 一级(；二级(；三级( |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建(；在建(；拟建(；其他( | 拟替代的污染源( | 排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他( |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(； 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | 生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他( |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发(；开发量40%以下(；开发量40%以上( |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(； 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | 水行政主管部门(；补充监测(；其他( |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(； 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类(；Ⅴ类( 近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类( 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(； 春季(；夏季(；秋季(；冬季( |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境保护目标质量状况(：达标(；不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(：达标(；不达标( 底泥污染评价( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价( 水环境质量回顾评价( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况( |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(； 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 设计水文条件( |
|  | 预测情景 | 建设期(；生产运行期(；服务期满后( 正常工况(；非正常工况( 污染控制和减缓措施方案( 区（流）域环境质量改善目标要求情景( |
|  | 预测方法 | 数值解(；解析解(；其他( 导则推荐模式(；其他 |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标(；替代削减源( |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求( 水环境控制单元或断面水质达标( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求( 水文要素影响型建设项目同事应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( |
|  | 污染源排放核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | -- | 0 | 0 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环境措施 | 污水处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障设施(；区域削减(；依托其他工程措施(；其他( |
|  | 监测计划 | / | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动(；自动(；无监测( | 手动(；自动(；无监测( |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （污水总排口） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （COD、SS、总磷、总氮、氟化物、石油类） |
|  | 污染物排放清单 | ( |
| 评价结论 | 可以接受(；不可以接受( |
| 注：“(”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

7.2.5 地下水环境影响分析

#### 7.2.5.1 评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中建设项目地下水环境影响评价工作等级划分依据，项目属于III类项目，地下水环境敏感程度为不敏感，判定项目地下水评价等级为三级。采用查表法确定地下水环境现状调查范围，评价范围是以项目所在地为中心，为场址周边 6.0km²范围，见图1.8-2。

#### 7.2.5.2地下水环境现状调查

1、项目区域地下水资源调查

评价区内地下水主要存在于变质岩、火成岩、碎屑岩风化裂隙和构造裂隙中。地下水的主要水源区是沟谷地段和河流两侧的第四系冲击、洪积层。大气降水一部分沿裂隙和孔隙下渗储存于风化带，大部分以下降泉（俗称空山水）的形式排泄于河道或补给第四系地层，少量下潜储存于裂隙较深处。裂隙发育深度不大。地下水呈散流状，随地形倾向，裂隙伸延情况向低洼和河谷运动。在受切割的沟谷内，常以裂隙下降泉的形式出露，排泄入河道，是区内地表水在枯水期的主要补给水源。另一部分以补给第四系的方式排泄，汛期河水暴涨，有时接受河水补给。全县地下水总的运动规律和地形基本一致，县境中部隆起带是地表的分水岭，也是区域地下水分水岭。境内地下水资源总量 0.7449亿m³，地下可开采利用 0.365 亿 m³。

评价区域地下水分布露头很少，结合水文地质条件，地下水流向基本与地表流向一致，自南向北流动。

评价区域地下水贫乏，以块状岩类裂隙水为主，未规划水资源保护区。

2、区域水文地质调查

地层岩性及地貌形态的组合决定了区内地下水的补给、径流、排泄条件及赋存、富集特征。评价区按含水层岩性特征，补给、径流、排泄条件划分，评价区地下水类型为松散岩类孔隙水、岩溶裂隙水、碎屑岩类裂隙水、基岩裂隙水。

（1）松散岩类孔隙水

呈条带状分布在评价区高泽河两侧，含水层岩性主要为第四系（Q）、黑土湖组（QH）及沂河组（QY）含砾砂质粘土，含砾细-中砂、砂砾石等，厚度 4-8m 不等，局部可达 10m，结构松散，透水性好，含孔隙潜水，水位埋深 3.0m 左右，随季节变化明显，年变幅 2.0m左右，主要接受大气降水及裂隙岩溶水与基岩裂隙水补给，根据民井抽水试验，单位涌水量为 0.33L/s.m，渗透系数 1.87m/d。排泄以人工开采及径流排泄为主。地下水化学类型HCO3-SO4-Ca·Mg 型，矿化度 1.0g/L 左右，地下水主要沿洪凝河、高泽河向北汇入墙夼水库。

（2）碳酸盐类裂隙岩溶水

含水岩组主要分布在坤山及其周围，含水层岩性主要由粉子山群张格庄组三段白云石大理岩、方解白云大理岩等组成。地下水位埋深因地形而异，一般 25-35m，根据钻孔岩心编录，裂隙岩溶发育深度一般在 20-30m，局部地段受构造影响大于 40m，以溶蚀裂隙及溶孔为主，溶孔最大φ2cm，钻进中个别钻孔有漏水现象，根据钻孔抽水试验，单位涌水量 1.1L/s.m，渗透系数 1.30m/d，水化学类型为 HCO3-Ca·Mg 型水，矿化度小于 1g/L，水质较好。该岩组单井涌水量大于300m³/d，富水性中等，地下水大部分径流入高泽河，部分流入水西河子村水库。

（3）基岩裂隙水

含水岩组主要分布在评价区东南部、南部及坤山西北部，含水层岩性主要为黑云二长花岗岩、斜长角闪岩、黑云变粒岩等。根据调查，该含水岩组仅在风化带内赋含风化带裂隙水，风化带深度 15-20m 风化带以下裂隙不发育，其富水性、透水性均较差，地下水的主要汇流方向为高泽河。

（4）碎屑岩类裂隙水

分布在评价区西部及西北部，岩性为火山角砾岩、含砾粗粒岩屑砂岩、凝灰质火山角砾岩等，风化带深度为 1-6m，风化带以下裂隙不发育。富水性、透水性均弱。

（5）地下水补径排条件

评价区内地下水补给、径流、排泄，严格受地形、构造等因素控制。第四系孔隙水主要接受大气降水补给。基岩裂隙水则主要接受大气降水补给。地下水径流方向与地形坡向大致相同。

3、区域地质构造

山东创华轮胎有限公司位于五莲县富强路与烟台路交叉口处，位于项目西南侧2.2km，距离相对较近，项目所在厂区的地质构造条件可引用山东创华轮胎有限公司的相关资料。

五莲处于新华夏第二隆起带次级隆起胶南隆起区的西北边缘，胶莱中生界断陷盆地 的西南边缘和沂沭断裂带东侧。出露地层从老到新有：

元古界胶南群地层——分布在县城东部和南部。其主要岩性：下部大山沟组和甄家沟组以黑云斜长片麻岩、黑云二长片麻岩、黑云斜长变粒岩为主，夹斜长角闪岩和黑云片岩；上部邱官庄组和于家岭组，岩性以黑云变粒岩、浅粒岩、黑云片岩为主，夹阳起石片岩和大理岩。总厚度 4698 米，属中亚区域变质作用类型之绿片岩相至角闪岩组。混合岩化作用普遍。

元古界五莲群变质地层——分布在县城东北、东山阳以北，延至董家沟、大珠子一带。呈条带状北东向展布，倾向北西，厚度 1149 米。主要为黑云狭长片麻岩夹黑云变粒岩、狭长角闪岩、大理岩透镜体和少量石墨片岩。其北侧不整合地与中生界侏罗系莱阳组砂砾岩、砂页岩相接触。

中生界侏罗系莱阳组沉积地层——东边线南起上石屋——宝珠山——长兰——前旋子——秦家庄——小王疃，西边线南起小窑——门楼东侧——潘村——小茅庄，平均宽约 10 公里，走向北东，厚度 1869 米。下层为第一段绿色砂页岩和沙粒岩，中层为第二段绿色硬砂质砂岩、长石砂岩和页岩，上层为第三段长石石英砂岩、砾岩、紫红和黄绿色石英砂岩夹页岩。

中生界白垩系青山组次火山岩地层——分布在莱阳组地层以西，东缘起自大渌汪水库——七宝山——汪湖镇南缘——许孟镇北缘。西缘南起于里——管帅——黑涧岭。宽处 12 公里，倾向北西。下层是第一段安山岩夹玄武岩或砂岩、集块岩，厚 200~1000 米；中层是第二段安山集块岩、火山角粒岩、凝灰质砂岩、砂砾岩，厚度 810~2000 米；上层是第三段粗面安山岩，间夹流纹岩、安山集块岩和崂山段中粗粒花岗岩、艾山段似斑状花岗闪长岩及次火山岩，厚度大于 2000 米。

中生界白垩系王氏组地层——分布在于里、管帅、汪湖 3个镇，长 26 公里，宽约3 公里，走向北东，倾向北西，厚度 3208 米。底层为第一段砖红色沙粒岩、细砂岩，中层为第二段紫红和灰绿色粗沙粒岩、紫红和黄绿色砂页岩，上层为第三段灰紫和灰黄色砂砾岩夹砂页岩。

新生界第四系浮土层——包括冲积层、洪积层、残积层和坡积层。冲积层和洪积层主要分布在于里、管帅、汪湖、许孟、潮河、街头等镇的平原地区及境内沟谷下游的河床及其两岸地带，系黄褐色和灰黑色砂土、粘土及砂砾层，厚度数米至十数米，潜水丰富，为主要粮田。残积、坡积层多分布在丘陵地区的山坡和沟谷上游及其两岸，为黄色砂亚土或亚粘土（黄泥头），厚度一般数十厘米至数米，也是境内主要粮田之一。黄色亚粘土还可用作砖瓦原料和水泥配料。

在大地构造上，五莲县属鲁东地盾，沂沭深大断裂东侧的低山丘陵地带。主要地层为太古——元古界，胶东群、粉子山群主要分布于县城东、东南部。古生界底层缺失。中生界侏罗系、白垩系分布于县城西、西南、西北部的沂沭断裂带内及其附近。境内因受沂沭断裂带、胶莱凹陷和胶南隆起带这三大构造体系的控制，形成若干皱褶和断裂。

项目所在区域地层上部为第四系覆盖层，下伏基岩为中生代沉积相砂岩及其风化层，其产状稳定。

工程地质剖面图见图7.2-2，钻孔柱状图见图 7.2-3。

图7.2-2 工程地质剖面图

图7.2-3  钻孔柱状图

根据收集到的钻孔柱状图可知，项目所在区域粉质粘土层厚度在2.10m，根据《工程地质手册》（第四版），粉土的渗透系数为 6.0×10-5~6.0×10-4cm/s，粘土渗透系数为 1.2×10-6~6.0×10-5cm/s，因此，其天然包气带防污性能为“中”级。

#### 7.2.5.3地下水影响途径分析

项目对地下水环境可能产生影响的环节主要有：危废暂存库、漆料库、污水处理站池体、前处理电泳线槽体及废液储存设施、纯水制备设备、软化水装置及废液废水收集输送管网等，以上设施在封闭不严，设备、管道发生渗漏的情况下，会有某种程度的下渗，对周围地下水造成一定的影响。

1、正常工况

项目漆料库、污水处理站、前处理作业区地面、制水区地面、废水收集管网等涉水构筑物采用抗渗混凝土浇筑，并设有严格的防渗措施，可有效防止废水的泄漏；危险废物暂存依托现有工程危废暂存库，危废暂存库采用规范化设计，设有防渗漏地面与裙脚，不同危险废物之间设有物理分隔，可有效防止液态危险废物的下渗；前处理线作业槽、污水处理站设计的污水收集、输送管道采用 UPVC 管，耐腐抗渗，落地管道采用管沟敷设，可有效避免管道的损坏而造成泄漏。因此，正常工况下项目无废水外排，其对周围地下水环境的影响较小。

2、非正常工况

非正常工况主要是生产设施故障或废水输送管道等出现问题，造成非正常排放。

（1）漆料库、污水处理站、前处理作业区地面、制水区地面、废水收集管网等因防渗系统损坏或失灵所产生的渗漏，是造成地下水环境污染的主要途径。

（2）生产过程中产生的漆渣、漆雾过滤纸盒、槽渣、污水处理站污泥等固体废物，在收集及危废暂存库暂存期间如果处理不当会因渗滤液外流而对地下水环境产生影响。

（3）原料储存、运输及使用等过程未按要求进行，则有可能发生泄漏风险，进而影响地下水。

#### 7.2.5.4 对地下水水质、水量的影响

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。项目场地包气带防污性能为“中”级，说明浅层地下水不容易受到污染。若废水发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。

评价区域地下水涵养量主要补给途径为大气降水，项目利用现有厂房预留区域进行建设，对所在区域大气降水下渗的影响较小；项目生产废水经厂区污水处理站处理后排入市政污水管网，新增生活污水依托现有化粪池预处理后排入市政污水管网，均送五莲北控水务有限公司三厂处理，尾水经人工湿地排入洪凝河，汇入墙夼水库；项目用水由区域自来水管网提供。因此，对地下水水量影响较小。

#### 7.2.5.5 地下水环境保护措施

针对可能发生的地下水污染，其地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。

1、源头控制

①对厂区可能产生污染和泄露下渗的场地进行防渗处理，项目所在车间为四周、房顶全包围的遮盖封闭式车间，地面已进行了全部硬化并采取20cm厚混凝土漆的防渗措施，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

②污水处理站、前处理电泳线等所有水池、槽体、容器均做防腐防渗处理；对设备管道、污（废）水储存及处理构筑物等严格检查，阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”。

③生产过程中，加强管理，加强对固体废物、生活垃圾的管理，集中收集，一般固废暂存于一般固废暂存区、危险废物全部收集暂存于在危废暂存库，定期清运处置。防止固体废物因淋溶对地下水造成的二次污染。

④严格控制原辅材料在运输、存储过程中的洒漏，做好容器的防漏、防渗、防破损等措施。

⑤建立事故废水收集导排系统，一旦发生事故，对事故废水及消防废水进行收集，防止流入外环境。

2、分区防治

①防渗分区

根据项目总平面布置情况，将项目厂区划分为非污染区和污染区。项目各主要生产区及废水收集、输送、处理设施及配套设施均应属于污染区，生活区、综合办公楼等可划分为非污染区。

污染区分为一般污染区和重点污染区。一般污染防治区是指毒性小的生产区、辅助生产区、管廊区等；重点污染防治区是指危害性大、毒性较大的生产区、物料装卸区及固体废物暂存区、污水收集池、污水处理设施等区域。

项目车间5区东部及6区东部（设有各生产线及污水处理站）、大件喷漆间、漆料库、调漆间、一般固废暂存区、危废暂存库等为重点防渗区域。重点防渗区防渗性能应不低于 6m 厚渗透系数≤1.0×10-7cm/s 的粘土层防渗性能或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求制定防渗措施：管道采用耐腐蚀抗压的夹砂玻璃钢管道；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口；另外，防渗层应使用耐酸、抗腐蚀性的材料。

车间其他区域、辅助用房等作为一般防渗区。一般防渗区防渗性能应不低于 1.5m 厚渗透系数≤1.0×10-7cm/s 的粘土层防渗性能或参照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）要求制定防渗措施：一般通过在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂、其下铺砌砂石基层、原土夯实达到防渗的目的；对于混凝土中间的伸缩缝、缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的。

项目厂区分区防渗图见图7.2-4。

图7.2-4   项目分区防渗平面图

②防渗措施

企业现有防渗措施如下：

厂区内道路等露天地面均采用混凝土硬化，生产车间地面均采用以混凝土搅拌压实地坪进行基础防渗，具体介绍如下：

一般防渗区：厂房地面设置标准混凝土防渗，各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

重点防渗区：重点防渗区地面均采用混凝土防渗基础，外加防腐蚀水泥涂层+防渗管道进行防渗、防腐处理，污水输送管道均采用防渗管。

企业现有一般防渗区域防渗措施到位，可以满足一般防渗区防渗要求；项目车间5区东部及6区东部（设有各生产线及污水处理站）、大件喷漆间、漆料库、一般固废暂存区、危废暂存库等重点防渗区域应重点进行防雨、防渗、防腐“三防”处理，并满足以下相关要求：基础必须全面防渗，防渗层须具备防腐性能；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。本次环评提出，对于重点防渗区加厚地坪漆的涂布厚度，必要时采取在地面铺设防渗篷布等可隔离、防渗的措施，通过上述措施确保重点污染防治区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

#### 7.2.5.6地下水污染监测与管理

1、地下水跟踪监测计划

根据区域水文地质条件和建设项目特点及《环境影响评价技术导则—地下水环境》 （HJ610-2016）的要求，三级评价要求地下水跟踪监测点不少于 1 个，项目建议在厂区下游设置一个地下水跟踪监测井，定期对水井进行动态监测，给出点位、坐标、井深、监测层位、监测因子及监测频率等相关参数。

项目地下水跟踪监测井位置图见图7.2-5，监测计划详见下表。

表7.2- 5 地下水跟踪监测计划

| 监测点位置 | 编号 | 功能 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 跟踪监测井 | GZJ1# | 跟踪监测点 | pH、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、总大肠菌群、挥发性酚类、氨氮、氟、阴离子表面活性剂、二甲苯、石油类。 | 每年1次；防渗层损坏时跟踪监测 |

图7.2-5  项目地下水跟踪监测井位置图

2、跟踪监测管理

（1）管理措施

①防止地下水污染管理的职责属于环保管理部门的职责之一。项目区环境保护管理部门指派专人负责防止地下水污染管理工作。

②项目区环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立地下水监测数据信息管理系统，与项目区环境管理系统相联系。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

（2）技术措施

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

了解全厂区生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向。

③周期性地编写地下水动态监测报告。

④定期检查污染区的生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行情况，并记录跑冒滴漏、维护情况。

3、风险事故应急响应措施

（1）应急预案

在制定厂区环境管理体系的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其它应急预案相协调。

应急预案主要内容主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案。污染状况下应控制的主要污染源为装置区域泄漏物料。制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。一旦出现地下水污染事故，立即启动应急预案和应急处置办法，及时切断污染源，在下游垂直地下水流方向，合理布置截渗井或渠沟进行抽排工作，修复被污染含水层，控制污染蔓延。

（2）应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施。

①当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地生态环境主管部门，密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，对污水进行封闭、截流，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

③当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散。地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，抽出污水送污水处理站集中处理，可有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

当发现厂区内受到范围污染时，首先确定污染的大致范围。根据污染的范围，启动相应的应急排水井，抽出污水送污水处理站集中处理。

④对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

⑤如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

#### 7.2.5.7 地下水环境影响评价结论

综上所述，项目所在地不涉及地下水敏感保护目标。通过严格落实各项环保治理措施，对重点区域、设施等加强防渗处理，杜绝各种污水下渗对地下水造成的污染；综合考虑水文地质条件、地下水保护目标等因素，从水文地质角度分析，在落实严格防渗措施前提下该项目建设可行。

7.3声环境影响评价

7.3.1声源描述

扩建工程新增噪声源主要有各生产线及辅助配套设备，如打磨设备、喷漆设备、燃烧器、锅炉、纯水制备机、水泵、空压机等设备。工程所有新增设备均置于室内，并采取相应的隔声减振措施。扩建工程主要噪声源见表4.3-20、表4.3-21。

7.3.2声环境影响预测分析

1、预测模型

根据工程建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次评价采用的模型为HJ2.4-2021附录 A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录 B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”。

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021)中有关规定，对项目所有的室内、室外噪声源进行预测，分析项目噪声源的衰减情况以及对厂界噪声的影响。在进行噪声预测时，只考虑各噪声源所在厂房围护结构的屏蔽效应、初声源至受声点的距离衰减以及空气吸收等主要衰减因素，各噪声源强只考虑常规降噪措施。一般来讲，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点声源处理。

（1）室内声源向室外传播的计算

若声源所在室内声场近似扩散声场，、分别为靠近开口处(或窗户)室内、室外的声级，则可表示为：

式中：——隔墙(或窗户)的传透损失(dB)。

可以是测量值或计算值，若为计算值，有如下计算公式：

式中：——方向性因素；

——房间常数。

（2）设有个室外声源，个等效室外声源，则预测点处的总声压级为：

（3）噪声户外传播声级衰减计算方法

式中：——距声源处的声级(dB)；

——参考位置处的声级(dB)；

——声级几何发散引起的声级衰减量(dB)；

——遮挡物引起的声级衰减量(dB)；

——空气吸收引起的声级衰减量(dB)；

——附加声级衰减量(dB)。

（4）室外声源在预测点产生的等效声级

式中： —— 项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

—— i声源在预测点产生的A声级，dB；

T —— 预测计算的时间段，s；

—— i声源在T时间段内的运行时间，s。

（5）声源声级与背景值叠加后的预测点的等效声级

式中： —— 项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

——预测点的背景值，dB。

2、环境数据

噪声环境影响预测环境数据见表 7.3-1。

表7.3-1 项目噪声环境影响预测基础数据表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | m/s | 2.5 |
| 2 | 主导风向 | / | SSE |
| 3 | 年平均气温 | ℃ | 13.7 |
| 4 | 年平均相对湿度 | % | 64.9 |
| 5 | 大气压强 | atm | 1 |

项目所在厂区地形平坦，存在的障碍物主要为项目所在车间墙壁及厂界院墙等，声源与预测点之间主要分布有水泥地面、草地及厂界树木等。

7.3.3噪声预测点位及评价时段的选取

工业固定噪声源一般都按点声源进行噪声影响评价。因此，声源距离企业法定厂界之间的距离为最近时，由该噪声源引起的厂界噪声值为最大。

工程夜间不运行，因此主要针对车间产噪设备运行对厂界昼间噪声进行预测。评价选取东、南、西、北厂界作为噪声预测点位。

7.3.4噪声预测结果与评价

通过预测模型计算，扩建工程建成后厂界噪声预测结果与达标分析见表7.3-2。

表7.3-2  厂界噪声预测结果与达标情况一览表   单位：dB(A)

| 预测点位 | 空间相对位置/m | 昼 间 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | 现状背景值 | 扩建工程贡献值 | 预测值 | 标准限值 |  |
| 东厂界 | 254 | 91 | 0 | 55.6 | 50.8 | 56.8 | 65 | 达标 |
| 南厂界 | 126 | -1 | 0 | 57.1 | 47.5 | 57.5 |  | 达标 |
| 西厂界 | -1 | 91 | 0 | 58.6 | 55.6 | 60.3 |  | 达标 |
| 北厂界 | 126 | 182 | 0 | 56.8 | 57.7 | 60.2 |  | 达标 |
| 注：（1）以厂区西南角地面为（0，0，0），以南厂界为X轴正向，西厂界为Y轴正向；（2）现状背景值取自2023年5月8日、9日现状监测结果最大值。 |

经预测，扩建完成后东、西、南、北厂界昼间噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求，能够实现厂界噪声达标排放。

7.3.5噪声防治对策措施

扩建工程拟采取以下噪声防治措施：

1、主要设备的防噪措施

尽量选用低噪声设备；在噪声级较高的设备上设置隔声装置；各种泵及风机均采取基础减震，连接处采用柔性接头，风机进出风口处加装消声器。

2、设备安装设计的防噪措施

设备、管道安装设计中，应注意隔振、防振、防冲击，风机机壳与基础之间增加软性材料，风机进风管道进行隔声包管，以减少气体动力性噪声的产生。

3、厂房建筑设计中的防噪措施

有风机、水泵等高噪声设备的区域采用双层窗，并选用性能好的墙面材料；在结构设计中采用减振平顶、减振内墙和减振地板。

工程拟采取的噪声防治措施详见表7.3-3。

表7.3-3  工程噪声防治措施及投资一览表

| 序号 | 噪声防治措施类型 | 噪声防治措施规模 | 噪声防治措施效果 | 噪声防治措施投资/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑隔声 | 墙体隔声、双层窗等 | 隔声量15~20dB(A) | 12 |
| 2 | 隔声罩 | 隔声罩 | 隔声量 5~8dB(A) | 3 |
| 3 | 基础减振 | 减振基础 | 隔声量 3~5dB(A) | 5 |
| 4 | 柔性链接 | 管道、风机柔性链接，消声 | 隔声量3~5dB(A) | 2 |

7.3.6 噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定工程噪声监测计划见表7.3-4。

表 7.3-4   噪声监测计划一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 东、南、西、北厂界外 1m 处 | 等效连续 A 声级 | 1 次/季度，昼夜各 1 次 |

7.3.7 声环境影响评价结论与建议

项目噪声源在采取隔声、消声、基础减振等噪声防治措施后，扩建后全厂四周厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准要求。项目周围主要为企业、道路和空地，200m范围内无声环境敏感点，工程噪声对区域声环境质量的影响较小，因此，从声环境影响评价角度看，工程建设是可行的。

项目声环境影响评价自查表见下表7.3-5。

表7.3-5 建设项目声环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级( | 二级( | 三级( |
|  | 评价范围 | 200m( | 大于200m( | 小于200m( |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级( 最大A声级( 计权等效连续感觉噪声级( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准( | 国外标准 ( |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区( | 1类区( | 2类区( | 3类区( | 4a类区( | 4b类区( |
|  | 评价年度 | 初期( | 近期( | 中期( | 远期( |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法( 现场实测加模型计算法( 收集资料( |
|  | 现状评价 | 达标百分比 | 100% |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测( 已有资料( 研究成果( |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型( | 其他( |
|  | 预测范围 | 200m( | 大于200m( | 小于200m( |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级( | 最大A声级( | 计权等效连续感觉噪声级( |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标( 不达标( |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标( 不达标( |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测( 固定位置监测( 自动监测( 动监测( 无监测( |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ ） | 监测点位数（ ） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行( 不可行( |
| 注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |

7.4固体废物影响分析

### 7.4.1固体废物的种类

扩建工程新增的固体废物处置去向如下：

- 一般工业固废：金属废边角料、不沾染危险物质的废包装材料、废磨料、除尘器回收粉尘、废砂纸、废砂轮暂存于现有一般固废暂存区，定期外售综合利用；废滤筒、废布袋暂存于现有一般固废暂存区，定期委托专门的固废处置公司处置；废离子交换树脂、纯水制备废滤料（石英砂、活性炭、滤芯、反渗透膜）定期由设备厂家替换回收，场内不暂存；

- 危险废物：沾染危险物质的废包装材料、废过滤棉（含漆）、落地漆渣、废槽渣（热水洗废渣、脱脂废渣、硅烷废渣、电泳漆渣）、废漆雾过滤纸盒、废活性炭、废催化剂、污水处理站污泥分类收集，密闭暂存于现有危废暂存库，定期委托有危废处理资质的公司处置；

- 生活垃圾：浮油渣、废油脂由有资质专业处置机构定期回收后利用处置；生活垃圾由环卫部门定期清运、处置。

扩建工程产生的危险废物经收集后，送入现有工程危废暂存库暂存，定期委托资质单位处置。厂内现有 1 座48m²的危废暂存库，用于危险废物的厂区暂存。危废暂存库地面进行了防渗，并设置有导流沟、集液槽，并建有防风、防晒、防雨等设施，对收集的危险废物按照不同性质和类别，进行分区、分类存放；建立有危险废物出入库管理台账和危险废物管理制度，并设置双人双锁、专人专管，执行危险废物转移五联单制度，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求。

表7.4-1 危废暂存库储存信息表

| 固废名称 | 贮存场所 | 占地面积（m2） | 贮存能力（t） | 贮存方式 | 产生量（t/a） | 转运周期（次/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沾染危险物质的废包装材料 | 矿物油废桶暂存区 | 8 | 12（现有工程已占用10m3） | -- | 0.65 | 2 |
| 废过滤棉（含漆） | 含漆固废暂存区 | 6 | 9 | 袋装 | 0.35 | 2 |
| 落地漆渣 |  |  |  | 袋装 | 0.531 | 2 |
| 废漆雾过滤纸盒 |  |  |  | 袋装 | 14.515 | 2 |
| 废活性炭 | 活性炭、催化剂暂存区 | 16 | 24 | 袋装 | 15.091（含VOCs1.631） | 2 |
| 废催化剂 |  |  |  | 袋装 | 0.08 | 0.33 |
| 废槽渣（热水洗废渣、脱脂废渣、硅烷废渣、电泳漆渣） | 槽渣暂存区 | 8 | 12 | 桶装 | 2.015 | 1 |
| 污水处理站污泥 | 污泥暂存区 | 4 | 6 | 桶装 | 5.0 | 2 |
| 导流沟、集液槽、过道 | 6 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 48 | 63 | -- | -- | -- |

现有危废暂存库有效贮存容积为63m3，现有工程危险废物主要为矿物油类废物及废桶，年产生量约6.635t/a，半年清理一次，现有危废已使用约10m3，危废暂存库剩余贮存容积约53m3，扩建工程年新增固废量见表7.4-1，年产生量约为38.547t/a，其中大部分危废半年清理一次，需占用容积约45m3，因此危废暂存库的有效容积可满足扩建后全厂危险废物的暂存要求。

### 7.4.2固体废物环境影响分析

(1)危险废物运输过程环境影响分析

液态危险废物从车间内产生工艺环节运输到贮存场所时可能散落、泄漏，若未及时采取应对措施，可能对地下水及土壤造成一定的危害。

(2)委托处置的环境影响分析

扩建工程新增危险废物主要有沾染危险物质的废包装材料、废过滤棉（含漆）、落地漆渣、废槽渣（热水洗废渣、脱脂废渣、硅烷废渣、电泳漆渣）、废漆雾过滤纸盒、废活性炭、废催化剂、污水处理站污泥等，选择危废处置单位时，应优先选择距离较近，有处置能力及处置资质的单位进行处置。

(3)危废管理要求

项目对危险废物的收集、分类、贮存、运输等环节均应按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，采取相应的防范措施。管理人员每月统计危险废物的产生数量，并按照有关规定及时进行清运和处置。

建立专门的危险废物的收集和管理规定，建设单位委派专人负责，废弃物的储存容器需具有很好的密封性，临时储存场所必须安全可靠，不受风雨侵蚀，有效防止了临时存放过程中的二次污染。危险废物委托处置应严格遵守《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物转移联单管理办法》、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)等有关规定，严格遵循危险废物贮存中的一系列操作规程，依法执行危险废物的五联单制度，尽可能将废弃物对环境的影响降到最低限度。项目运营过程中应加强对固废尤其是危废的管理，建立处置登记制度，严格执行危废转运五联单制度，严禁固废随意处置。

(4)一般工业固废影响分析

扩建工程新增一般工业固废主要有金属废边角料、不沾染危险物质的废包装材料、废磨料、除尘器回收粉尘、废砂纸、废砂轮暂存于现有一般固废暂存区，定期外售综合利用；废滤筒、废布袋暂存于现有一般固废暂存区，定期委托专门的固废处置公司处置；废离子交换树脂、纯水制备废滤料（石英砂、活性炭、滤芯、反渗透膜）定期由设备厂家替换回收，场内不暂存。

表7.4-2  一般固废暂存区储存信息表

| 固废名称 | 贮存场所 | 占地面积（m2） | 贮存能力（t） | 贮存方式 | 产生量（t/a） | 转运周期（次/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属废边角料、废包装 | 金属固废暂存区 | 50 | 75（现有工程已占用60m3） | -- | 0.65 | 12 |
| 不沾染危险物质的废包装材料 | 废包装暂存区 | 10 | 15 | -- | 2.5 | 12 |
| 废磨料 | 打磨废料区 | 20 | 30 | -- | 5.0 | 1 |
| 除尘器回收粉尘 |  |  |  | 袋装 |  | 1 |
| 废砂纸、废砂轮 |  |  |  | -- | 1.1 | 1 |
| 废滤筒、废布袋 | 废过滤材料暂存区 | 20 | 30 | -- | 0.3 | 1 |
| 导流沟、集液槽、过道 | 10 | -- | -- | -- | -- |
| 闲置区域 | 10 | 15 | -- | -- | -- |
| 合计 | 120 | 165 | -- | -- | -- |

现有一般固废暂存区建筑面积120m2，有效贮存容积为165m3。现有项目产生的一般工业固废定期清运（SW17可再生类废物每月清运一次，其他固废一年清运一次），占用库容约60m3，剩余贮存容积约105m3，扩建项目新增固废产生量约19.53t/a，半年~一年清理一次，需占用容积约40m3，因此一般固废暂存间的有效容积可满足扩建后全厂一般工业固废的暂存需求。

(5)生活垃圾：职工日常办公、生活过程中产生的生活垃圾，收集于厂区的生活垃圾桶内，由环卫部门统一清运；职工食堂产生的浮油渣、废油脂统一收集后，由有资质专业处置机构定期回收后利用处置。

综上所述，该项目产生的固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境造成污染影响。

### 7.4.3固体废物环境影响评价

扩建工程产生的固体废物依托现有工程收集暂存、转运处置系统，只要建设单位在厂内储存、转运等环节等严格按《危险废物物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行规范处理与处置，杜绝二次污染的发生，项目固体废物对环境的影响较小，从固体废物环境影响评价角度看，项目建设是可行的。

7.5土壤环境影响分析与评价

### 7.5.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-5018)，土壤环境影响预测与评价方法应根据建设项目土壤环境影响类型与评价工作等级确定。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A表A.1，项目属于“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造-使用有机涂层的(喷粉、喷塑和电泳除外)”，为I类建设项目；项目占地面积小于5hm2，占地规模为小型；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ694-2018)表3，周边土壤环境敏感程度为敏感，因此，项目土壤环境影响评价为一级评价。

### 7.5.2 评价范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定，在满足一级评价所需要的评价范围基础上，对项目土壤环境现状调查与评价的工作范围进行了确定，评价范围是厂区占地范围内全部及占地范围外 1km 范围内，见图1.8-2。

### 7.5.3 土壤环境现状调查

#### 7.5.3.1 调查范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响现状调查范围应包括项目可能影响的范围，能满足环境影响预测和评价要求，本次土壤环境现状调查范围确定为项目厂区范围内以及厂区外 1km 的范围内。

#### 7.5.3.2区域土壤资料调查

1、土地利用情况调查

项目土地利用现状为工业用地，土地利用规划为工业用地，评价范围内另有少量的居住用地、耕地。

2、区域基本环境调查

区域气象资料、地形地貌特征资料以及水文地质资料等详见第四章自然环境概况调查内容。

3、土地利用历史情况

根据调研，项目调查评价范围内的土地包括居住用地、工业用地、农用地。

#### 7.5.3.3土壤理化特性调查

土壤理化特性中土体构型、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、土壤容重、孔隙度等调查详见表7.5-1。

表7.5-1 土壤理化性质调查表

| 点位 | T12# | 时间 | 2023.5.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  | 纬度 |  |
| 层次 |  | 土壤质地 |  |
| 土壤颜色 |  | 土壤构型 |  |
| pH值（无量纲） |  | 阳离子交换量（cmol+/kg） |  |
| 氧化还原电位（mV） |  | 土壤渗透性（mm/min） |  |
| 土壤容重（g/cm3） |  | 土壤孔隙度（%） |  |

### 7.5.4 土壤影响识别

土壤污染是指人类活动所产生的物质(污染物)，通过各种途径进入途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使的性质、组成及及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤自然动态平衡，从而导致自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育以致造成产量和质量的，并可通过食物链危害生物和人类健康。

项目属于污染影响型建设项目，重点对运营期的环境影响进行识别。

表7.5-2 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 废气治理设施 | 大气沉降 | 颗粒物、VOCs、二甲苯、SO2、NOx | 挥发性有机物 | 连续 |
|  | 污水收集管道 | 垂直入渗 | COD、BOD5、SS、TN、TP、氟化物、石油类 | 石油烃 | 事故 |
|  | 固废暂存、周转区 | 垂直入渗 | COD、SS、石油类 | 石油烃 | 事故 |

### 7.5.5土壤环境影响评价

- 大气沉降影响分析

项目排放废气中污染物主要为挥发性有机物，在土壤中很不稳定，易被逸散和降解，根据同类项目土壤污染调查经验，挥发性有机物大气沉降对土壤环境的影响轻微，基本不会改变土壤的环境质量现状。

- 垂直入渗影响分析

项目对土壤环境污染主要来源于污水处理站渗漏、前处理电泳线处理池渗漏、危废暂存库内含水率较高的污泥及槽渣渗滤液渗漏，有机废水直接垂直入渗，污染因子包括COD、SS、石油烃等。项目运营期，所有生产工序均位于车间内，车间采取了严格的防渗措施，含水率较高的污泥以及槽渣采取桶装等形式暂存于危废暂存库内，前处理线设备、污水处理站、危废暂存库及固废周转、暂存区域全部采取严格防渗措施，因此正常状态下不会出现垂直渗入影响底层土壤质量，所以不会对周围土壤产生影响。

项目土壤环境评价工作等级为一级。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价工作等级为一级的建设项目，预测方法可参见附录E 或进行类比分析。

项目类比“浙江飞碟汽车制造有限公司五征分公司轻型汽车制造项目”，浙江飞碟汽车制造有限公司五征分公司自2003年于日照市北经济开发区五征大道1号建厂，经过多次环评扩建及技术改造，项目发展至2016年，对现有项目进行了现状评估，根据现状评估报告备案意见，现有项目有表面前处理、电泳及喷漆工艺，涂料主要为电泳漆928.19t/a、油性漆1249.19t/a、水性漆64.03t/a，合计漆料用量约为2241.4t/a，年生产规模达到10万辆轻型汽车的水平。本次评价项目与浙江飞碟汽车制造有限公司五征分公司轻型汽车制造所在区域土壤、气候环境相似，生产工艺、污染物排放相似，类比对象生产规模远大于本项目，因此具有可类比性。

根据该厂土壤环境监测数据（2022年7月29日），该厂厂址及周边建设用地各项监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值标准要求，农用地各项监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中土壤污染风险筛选值要求，各监测因子占标率很低，土壤环境良好，未发现因该项目建设运行引起的土壤环境影响问题。类比可知项目生产车间及危废暂存库严格采取污染防治措施时土壤环境的影响较小。

### 7.5.3土壤污染保护措施及对策

#### 7.5.3.1源头控制措施

1、从原料运输、储存、使用及污染防治等各方面控制各种有害物质泄漏，采取行之有效的防渗措施切断有害物质与土壤的接触。前处理药剂、漆料全部暂存于漆料库。调漆全部在封闭调漆间进行，喷漆在密闭喷漆房进行，漆料通过封闭管道输送。生产废水全部排至厂区污水处理站处理。

2、完善厂区有机废气、燃烧烟气等各类废气的收集措施，保障处理措施的处理效率，确保污染物达标排放。加强废气环保设施的管理和日常维护监测，一旦环保设施故障立即停产检修。

#### 7.5.3.2过程防控措施

项目为土壤污染型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）过程控制措施，结合本项目污染特征，从以下几方面加强过程控制：

1、车间周围通过乔、灌、草结合有效减少地面裸露，增强污染物吸附阻隔功能。

2、根据建设项目所在地的地形特点优化地面布局，必要时设置地面硬化、围堰或围墙，以防止土壤环境污染。

3、涉及入渗途径影响的前处理线处理池、调漆间、补漆间、大件喷漆间、自动喷漆线喷漆间、污水处理站、漆料库、危废暂存库和事故水池等重点防渗区，应根据相关标准要求，对设备设施采取相应防渗措施，以防止土壤环境污染，重点防渗区防渗层要求，防渗性能不应低于6.0m后渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

4、项目管线敷设尽量采用可视化原则，做到早发现、早处理，导流槽、污水管沟和其他生产车间倒流沟渠严格要求进行防渗。做好水线管路设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强主要污染物产生环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。

5、建立有关规章制度和岗位责任制，每天巡检一次。制定风险预警方案，设立应急设施，一旦发生物料泄漏应及时收集、清理，妥善处置，控制污染物不出场。避免发生土壤环境污染事故。

#### 7.5.3.3 跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)，土壤环境跟踪监测计划应明确监测点位、监测指标、监测频次以及执行标准等，综合考虑拟建项目和现有工程污染特点，土壤环境跟踪监测计划见表7.5-3。建设单位要对监测数据存档备查，并根据土壤环境跟踪监测情况定期编制监测报告并向社会公开。

表7.5-3 土壤环境跟踪监测计划一览表

| 项目类别 | HJ 964-2018要求 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| 监测点位 | 应布设在重点影响区和土壤环境敏目标附近 | TGZ1#点位：厂区西南侧耕地（敏感目标） TGZ2#点位：危废暂存库附近（垂直入渗影响区） |
| 监测指标 | 应选择建设项目特征因子 | 挥发性有机物、石油烃 |
| 监测频次 | 一级评价每3年开展一次 | 每3年一次 |
| 执行标准 | GB15618、GB36600 |

建设单位要对监测数据存档备查，并根据土壤环境跟踪监测情况定期编制监测报告并向社会公开。

### 7.5.4土壤环境影响评价结论

综上分析，项目所在厂区及周边区域现状土壤环境质量良好；根据类比评价，拟建项目运营期对其土壤环境影响存在一定的影响。本次环评从大气沉降、垂直渗入等方面提出了环境保护措施与对策；在严格落实土壤环境保护措施的条件下，拟建项目对土壤环境影响风险较小。从土壤保护的角度考虑，项目建设基本可行。

表7.5-4  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型 (；生态影响型(；两种兼有( |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地 ☑；农用地(；未利用地( | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | (4.0035)hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标(娄家官庄村)、方位(N)、距离(343m) |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降 ☑；地面漫流(；垂直入渗 (；地下水位(；其他( |  |
|  | 全部污染物 | 颗粒物、VOCs、二甲苯、SO2、NOx |  |
|  | 特征因子 | 挥发性有机物 |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类 (； Ⅱ类 (； Ⅲ类(； Ⅳ类( |  |
|  | 敏感程度 | 敏感(；较敏感(；不敏感( |  |
| 评价工作等级 | 一级(；二级□；三级( |  |
| 现状调 查 内容 | 资料收集 | a) □； b) □； c) □； d)□ |  |
|  | 理化特性 | / | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 2 | 4 | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5 | / | 3.0 |  |
|  | 现状监测因子 | 45项基本因子、石油烃(C10-C40) |  |
| 现状评价 影响预测 | 评价因子 | 同现状监测因子 |  |
|  | 评价标准 | GB 15618(； GB 36600(；表 D.1□；表 D.2□；其他() |  |
|  | 现状评价结论 | 现状土壤环境质量良好 |  |
|  | 预测因子 | 颗粒物、VOCs、二甲苯、SO2、NOx |  |
|  | 预测方法 | 附录 E(；附录 F□；其他( 类比法 ) |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围(厂区及周围1000m范围) 影响程度(较小) |  |
|  | 预测结论 | 达标结论： a) (； b) □； c) □ 不达标结论： a) □； b) □ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障 (；源头控制 (；过程防控 (；其他() |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 2 | 挥发性有机物、石油烃 | 每3年1次 |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |
| 评价结论 | 该项目对土壤影响较小，采取了有效的防控措施，从土壤环境影响的角度，该项目建设可行性。 |  |
| 注 1： “□”为勾选项，可 √； “() ”为内容填写项； “备注 ”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

7.6 生态影响评价

### 7.6.1评价工作等级及范围

本次扩建工程依托现有山东五联能源装备科技有限公司厂区内的1#厂房车间内预留区域，位于日照市五莲县城北工业区临沂路以南、浙江北路以东。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）“6.1 评价等级判定：6.1.8 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”，因此，本项目不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。评价范围为项目厂区范围。

### 7.6.2生态现状调查与评价

项目区域主要为工业用地，生态系统类型以人工生态系统为主。根据现场调查，厂区占地范围内土地已硬化，已无明显原生植被，以人工绿化带为主。占地范围内主要野生动物主要是麻雀等小型鸟类、昆虫类等。目前该区域不存在沙漠化、石漠化、盐渍化、自然灾害、生物入侵和污染危害等生态问题，主要生态问题为局部植被较少造成的水土流失，但是其影响程度极其轻微。该区域生态环境现状较好。

### 7.6.3生态影响评价

扩建工程利用现有厂房预留区域进行建设，不涉及土建施工，因此不存在占地导致的该地区生态系统结构和功能的变化，对生物群落、生态系统、景观的变化、植被类型、植被覆盖率等方面的影响不大。

项目厂区内生态类型简单，多为人工农作物植被和常见啮齿类和小型食肉类动物，鸟类多为雀形目常见种。野生动物、植物均为常见于广布种，项目区域无珍稀频危物种。项目影响周围生态环境的途径主要为：一是污染物经水、气进入土壤，在植被体内产生富集，影响植被生长；二是通过大气污染物直接影响植被的光合作用、呼吸作用，从而影响作物的正常生长。

项目对生态的影响主要表现在运行期产生的污染物，排气筒排放废气中的颗粒物、 SO2、NOx、VOCs及二甲苯等，这些污染物进入大气后，随着大气扩散，并在一定距离内沉降，降落至地面后参与理化变化，部分被植物叶片截留后，堵塞植物叶片气孔，降低植物的呼吸作用和光合作用，影响作物正常生长。

项目污染源排放的颗粒物、SO2、NOx、VOCs及二甲苯浓度低，均在国家允许的排放标准范围内，污染物实现了达标排放，不会对地面土壤和植被产生明显影响。

### 7.6.4 生态保护对策措施

通过增加厂区的绿化面积，包括整个厂区的美化和立体绿化，可将厂区与周围环境进行绿色隔离。

（1）绿化原则

工业场地绿化应以乔木和灌木为主，绿化布置与树种的选择应在适用、经济的前提下充分利用地方树种，结合当地环境特点和项目自身特点，优先选择抗污染、成活率高且具有观赏价值和美化环境的常绿叶树种。建议绿化植物配比为：乔木 60%、灌木 20%、草坪 15%、花卉 5%。

（2）绿化布置

厂房周边及道路两边设施草坪、乔木与绿篱，以观赏类树种如松、柏、等常绿树种为宜；生产区及辅助生产区种植吸滞颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等较强的梧桐、桉树、旱柳等树种；主干道两侧种植形体美观的乔木并配种绿篱；总之，要使工业场地成为一个环境优美、空气新鲜的工作与生活环境。

（3）绿化管理

厂区应配备专（兼）职绿化管理人员，并配备必要的修剪工具及植保器械。

### 7.6.5 生态影响评价结论

扩建工程利用现有厂房预留区域进行建设，现有厂区原有生态环境不敏感，在采取加强厂区绿化、规范生产运行等措施后，不会对区域生态造成明显不利影响，从生态影响的角度看，项目的建设是可行的。

表7.6-1 生态影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种(；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□ |
|  | 影响方式 | 工程占用(；施工活动干扰(；改变环境条件(；其他( |
|  | 评价因子 | 物种(（分布范围、种群数量、种群结构、行为等） 生境(（生境面积、质量、连通性等） 生物群落(（物种组成、群落结构等） 生态系统(（植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等） 生物多样性(（物种丰富度、均匀度、优势度等） 生态敏感区(（主要保护对象、生态功能等） 自然景观(（景观多样性、完整性等） 自然遗迹(（遗迹多样性、完整性等） 其他(（ ） |
| 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级□ 生态影响简单分析( |
| 评价范围 | 陆域面积：（0.04005）km2；水域面积：（ ）km2 |
| 生态现状 调查与评 价 | 调查方法 | 资料收集□；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性(；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统(；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓；生态修复□；生态补偿(；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无 |
|  | 环境管理 | 环境监理(；环境影响后评价□；其他 |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行□；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。 |

7.7 对齐长城遗址影响评价

项目位置不属于齐长城遗址保护区划保护范围及建设控制地带内，项目不涉及齐长城遗址。本次扩建工程依托现有厂区内现有厂房进行建设，施工期仅在厂房内进行设备安装等活动，无土建工程，无爆破、振动活动，项目周边齐长城遗址属于地表消失段，综合考虑，项目对齐长城遗址基本无影响。







# 8 污染防治措施及技术、经济论证

8.1 废气治理措施的技术与经济论证

现有工程废气主要有抛丸废气、焊接废气和切割废气，现有工程抛丸废气配备1套旋风分离器+袋式除尘器，抛丸废气经净化处理后通过15m高P1排气筒排放；焊接废气采用集气臂收集废气后经移动式袋式除尘器处理后无组织排放，切割粉尘采用上吸风集气罩收集后经1#滤筒除尘器处理后无组织排放。

扩建工程新增废气主要有喷漆线、补漆间及大件喷漆间产生的喷漆废气、烘干及天然气燃烧混合废气，喷粉固化线产生的喷粉废气、烘干及天然气燃烧混合废气，前处理电泳线产生的电泳废气、烘干及天然气燃烧混合废气，以及打砂废气、热水锅炉天然气燃烧废气，废气主要污染物有VOCs、二甲苯、颗粒物、SO2、NOx，项目各类工艺废气收集、净化措施及排放去向见图4.3-1。

项目打磨、底漆喷涂、底漆流平、底漆烘干、面漆喷涂、面漆流平、面漆烘干工序设置密闭设备流水线，补漆及大件喷漆、大件喷砂均分别在独立密闭作业内进行，均采用整体送排风方式换风，在作业过程中各作业间均保持微负压状态，有机废气收集效率可达90%以上，少量未收集气体经车间无组织排放；扩建工程新增4 套“漆雾过滤纸盒”、2套“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（3吸1脱）”，2套“干式过滤器+活性炭吸附装置”、1套废气降温喷淋塔、2套“袋式除尘器”、2套“滤筒除尘器”、1套“二级袋式除尘器”及8根排气筒。

8.1.1工艺废气的收集处理措施可行性论证

1、漆雾——漆雾过滤纸盒、干式过滤器

盒式过滤器原理是通过一连串的宽窄相间的网状孔来拦截气流中的粒子，采用惰性分离技术，盒内设计流错综复杂过滤系统，由边缘和开孔构成，漆雾气流一旦进入盒式过滤器，强制气流多次改变方向流动，这样那些比空气重的颗粒便会粘附在纸壁面上，不会随气流带走。盒式过滤器承载能力大，吸附容量大，可超越普通漆雾过滤材料使用寿命的数倍，材料阻燃剂标准高，结构简单，可根据现场状况组合使用，满足水平或垂直方向的过滤，过滤效果高，盒式过滤器适用于产量大、过喷量多的喷涂环境，水性漆和油性漆均适用，设备投资小、运行时间长、费用低。从结构原理上来说，盒式过滤器可以分为以惯性碰撞过滤原理为主的漆雾过滤纸盒和以拦截过滤原理设计的漆雾过滤纸盒。是使用于干式喷房内的一种新型环保产品，不仅可以用于喷漆除漆雾，还可以应用于喷油、粉尘过滤。

盒式过滤器通过扩大吸附表面、不同路径结构的排列组合以及对离心力的利用，以达到最大的吸附效果，使该系统具备颠覆性的吸附能力。盒式漆雾过滤器过滤效率较高，且过滤效率会随着饱和度增加而增强，这点与纤维过滤棉完全相反，纤维过滤棉的过滤效率会随饱和度增加而下降（表面堵塞），即使过滤纸的容漆量接近饱和，仍可保证一定的抽风力度，无噪音。

项目采用的干式过滤器作为“活性炭吸附”装置前的预处理措施，主要采用化学纤维过滤，过滤材料通过一连串的宽窄相间的网状孔来拦截气流中的粒子进行过滤，过滤棉是由高强度的连续单丝玻璃纤维组成，过滤棉捕集粉尘。呈递增结构，捕捉率高、粉尘隔离效果好；压缩性能好，能保持其外型不变，其过滤纤维利于储存灰尘；过滤棉具弹性、低压损，对粘性颗粒物有特佳的捕集效滤，过滤棉耐温度强，可达到100%相对温度的耐温性，耐高温达170℃。因此，该项目设置的过滤棉干式过滤器对漆雾颗粒物进行充分的拦截、捕捉，属于常见的干式喷漆房的漆雾处理措施。

项目产漆雾环节主要在于自动喷漆线底漆喷漆间、面漆喷漆间以及补漆间、大件喷漆间，含漆雾颗粒物生产废气均经漆雾过滤纸盒+干式过滤器双重截留，可确保漆雾全部去除。参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）表A.6，纸盒过滤、化学纤维过滤属于漆雾颗粒污染防治推荐可行技术。

2、有机废气——活性炭吸附/解析-催化燃烧装置

项目喷漆废气中漆雾经漆雾纸盒过滤器捕捉后，近似全部处理掉，处理后的喷漆废气再与经负压收集的流平、烘干等有机废气、电泳废气、烘干/固化废气一起先经过干式过滤箱，过滤掉水蒸气和粉尘，而后进入活性炭吸附箱，其中有机溶剂分子在活性炭吸附力作用下被吸附在活性炭微孔内，实现溶剂废气与空气分离，净化后的气体出活性炭箱后进入烟囱排放。经活性炭吸附/解析-催化燃烧(综合净化效率达到87%)净化后有组织排放。蜂窝活性炭吸附到一定程度后，其吸附性能便会降低，达到吸附饱和，这时需要对其进行脱附再生，使其重新恢复吸附功能。脱附的原理是利用活性炭高温下会失去吸附能力的性质，通过将热空气吹入活性炭，使其达到脱附温度，失去对有机废气分子的吸附力，使吸附在其中的VOCs随热空气离开活性炭，达到脱附再生的目的。

活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置工艺流程示意图见图8.1-1。

图8.1-1  活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备工艺流程示意图

1)吸附阶段：活性炭吸附装置是一种高效经济实用型有机废气的净化与治理装置。工作原理：活性炭吸附箱中填充蜂窝活性炭，活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1 克活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达 800－1500 平方米，因此活性炭拥有了优良的吸附性能。当废气与活性炭接触时，废气中的污染物被吸附在活性炭的孔隙结构内，使其与气体混合物分离，达到净化目的。

根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)中的相关要求，活性炭吸附装置所处理的有机废气需满足以下条件：进入吸附装置的废气温度宜低于 40℃；进入吸附装置的颗粒物含量宜低于 1mg/m3；气体流速宜低于 1.20m/s。项目4套吸附装置均采用固定床吸附装置，装填材料选用蜂窝活性炭，项目1#“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置设计吸附风量为28000m3/h，企业拟设置3吸1脱形式，则1#活性炭吸附装置一次装填的活性炭量约为1.8t。废气经管道、接口处等风量损失后，炭箱内风速可小于 1.2m/s，吸附单元压力损失小于 2.5kpa；项目2#~4#装置设计吸附风量分别为 24000m3/h、 20000m3/h、 22000m3/h，企业拟设置2#~4#装置炭箱装填横截面积为6.75m2、6.25m2、6.25m2，同理计算，气体流速分别为0.99m/s、0.89m/s、0.98m/s，均满足小于1.2m/s的要求，2#、3#、4#活性炭吸附装置一次装填活性炭量分别为1.8t、3.13t、3.13t。废气经管道、接口处等风量损失后，炭箱内风速可小于 1.2m/s，吸附单元压力损失小于 2.5kpa。

项目各吸附装置与HJ2026-2013符合性分析见表8.1-1。

表8.1-1与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）符合性分析

| HJ2026-2013要求 | 项目建设情况 |
| --- | --- |
|  | 1#吸附装置 | 2#吸附装置 | 3#吸附装置 | 4#吸附装置 | 符合情况 |
| 4 污染物与污染负荷 4.4 进入吸附装置的废气温度宜低于 40℃ | 项目补漆间、底漆喷漆间、流平间收集的挥发有机废气为室温气体，底漆烘干废气经收集后与上述室温气体混风，且经过长距离管道输送，可以降到40℃以下。 | 项目面漆喷漆间、流平废气为室温气体，面漆烘干废气经收集后与上述室温气体混风，且经过长距离管道输送，可以降到40℃以下。 | 电泳废气为室温，电泳烘干产生的有机废气及喷粉件烘干废气经集气罩收集后先经喷淋塔降温后，再与电泳废气混风，经过长距离管道输送，可以降到 40℃以下。 | 项目大件喷漆废气为室温，烘干废气经收集后与大件喷漆废气混风，且经过长距离管道输送，可以降到40℃以下。 | 符合 |
| 6 工艺设计 6.3.2 预处理 6.3.3.2 当废气中颗粒物浓度大于1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理。 | 含漆雾废气先经漆雾过滤纸盒去除漆雾后，再与流平、烘干废气一起，先进入干式过滤器进一步处理后再进入活性炭吸附装置，可使得进入活性炭吸附装置的废气中颗粒物浓度低于1.0mg/m3。 | 含漆雾废气先经漆雾过滤纸盒去除漆雾后，再与流平、烘干废气一起，先进入干式过滤器进一步处理后再进入活性炭吸附装置，可使得进入活性炭吸附装置的废气中颗粒物浓度低于1.0mg/m3。 | 电泳烘干废气及喷粉件烘干废气一起先经喷淋塔除尘降温后，再与电泳废气一起经干式过滤器进一步处理后再进入活性炭吸附装置，可使得进入活性炭吸附装置的废气中颗粒物浓度低于1.0mg/m3。 | 喷漆废气先经漆雾过滤纸盒去除漆雾后，再与烘干废气一起，先进入干式过滤器进一步处理后再进入活性炭吸附装置，可使得进入活性炭吸附装置的废气中颗粒物浓度低于1.0mg/m3。 | 符合 |
| 6.3.3 吸附 6.3.3.1 吸附剂的选择应符合下列规定： d）蜂窝活性炭和蜂窝分子筛的横向强度应不低于 0.3MPa，纵向强度应不低于 0.8MPa，蜂窝分子筛的 BET 比表面积应不低350m2 /g。 | 项目选用蜂窝状活性炭，根据设计单位提供设计方案，其横向耐压强度大 于 0.32MPa，纵向强度大于 0.8MPa，比表面积大于750m2/g。 | 项目选用蜂窝状活性炭，根据设计单位提供设计方案，其横向耐压强度大 | 项目选用蜂窝状活性炭，根据设计单位提供设计方案，其横向耐压强度大 | 项目选用蜂窝状活性炭，根据设计单位提供设计方案，其横向耐压强度大 | 符合 |
| 6.3.3.3 固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于 0.60m/s；采用纤维状吸附剂（活性炭纤维毡）时，气体流速宜低 0.15m/s；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s。 | 项目1#吸附装置填充蜂窝状活性炭，小于规范要求的 1.2m/s。 | 项目2#吸附装置填充蜂窝状活性炭，小于规范要求的1.2m/s。 | 项目3#吸附装置填充蜂窝状活性炭，小于规范要求的1.2m/s。 | 项目4#吸附装置填充蜂窝状活性炭，气体流速0.98m/s，小于规范要求的1.2m/s。 | 符合 |

- 脱附-燃烧阶段：当吸附床活性炭吸附将要达到饱和状态时，即停止本床层的吸附操作。对于达到允许吸附量的吸附床，按一定的浓度把吸附在活性炭上的有机物用热风进行脱附，经浓缩后的高浓度有机气体再经换热预热后，进到催化床燃烧分解为CO2和H2O。浓缩后的有机废气由于其热值的提高，因此在催化氧化阶段不需要外加热源，燃烧后的尾气由烟囱排往大气。

燃烧炉氧化室内高温传感器反馈温度信息给燃烧器，以便燃烧器对启动功率进行自动调节，保证燃烧室内的温度(可调)稳定在280-320℃左右，当燃烧室温度超温，系统会自动报警，关停燃烧器。催化氧化是借助催化剂在高温下(200~400℃)下，实现对有机物的完全氧化。因此，能耗少，操作简便，安全，净化效率高，适合运用于在有机废气特别是回收价值不大的有机废气净化方面。

表8.1-2  催化燃烧设备技术参数一览表

|  | 1#催化燃烧装置 | 2#催化燃烧装置 |
| --- | --- | --- |
| 废气处理方式 | 活性炭吸附/脱附+催化燃烧 | 活性炭吸附/脱附+催化燃烧 |
| 吸附风速 | 1.2m/s | 1.2m/s |
| 废气处理风量 | 2.8万m3/h | 2.4万m3/h |
| 催化剂 | 贵金属270L | 贵金属270L |
| 装机预热电功率 | 90kw | 90kw |
| 脱附风机 | 4kw(喉口防爆/电机防爆) | 4kw(喉口防爆/电机防爆) |
| 主排风机 | 110kw | 110kw |
| 装机功率 | 300kw | 300kw |

催化燃烧设备：

图8.1-2  催化燃烧设备内部工艺流程图

由表4.3-10可知，经计算，项目P2~P4排气筒出口废气中VOCs、二甲苯有组织排放浓度、排放速率均可以满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2“通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)”排放限值要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ1124-2020)中附录A表面处理(涂装)排污单位废气污染防治可行技术，喷漆颗粒物采用“纸盒过滤、纤维过滤”、挥发性有机物采用“吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化”为推荐可行技术，技术上可行。

项目新增的4套“漆雾过滤纸盒”、1套喷淋塔、2套“干式过滤器+活性炭吸附”装置、2套“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置及3根排气筒的总投资约为 105万元，年运行费用约为10万元，在经济上也是合理的。

3、颗粒物（粉尘）——滤筒除尘器、袋式除尘器

（1）滤筒除尘器

项目切割、喷粉工序产生的粉尘均采用滤筒除尘器处理，滤筒除尘器的除尘机理、污染物去除效果等情况介绍如下：

滤筒除尘器是以滤筒作为过滤元件组成或采用脉冲喷吹的除尘器。主要由箱体、滤桶、脉冲控制仪、脉冲电磁阀、集灰桶等部分组成。工作时，在排风机的作用下，含尘气体从除尘装置下部的进风口进入除尘装置底部，然后从底部进入到上箱体的各滤筒内；粉尘吸附在滤筒的外表面上，过滤后的干净气体透过滤筒进入上箱体的净气腔并汇集至出风口排出。随着过滤工作的持续，积聚在滤筒外表面上的粉尘将越积越多，阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。阻力达到某一规定值时进行清灰。此时PLC程序控制脉冲阀的启闭，首先一分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开启，压缩空气以及短的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入滤筒，使滤筒膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行，从第一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。脱落的粉尘掉入灰斗内通过缷灰阀排出。在此过程中必须定期对滤筒进行更换，以确保过滤效果和精度。

| 外观 | 过滤原理图 | 脉冲清灰机理 |
| --- | --- | --- |

图8.1-3  滤筒除尘器资料图

（2）袋式除尘器

项目打磨间、打砂工序产生的粉尘均采用袋式除尘器处理，是一种干式滤尘装置。袋式除尘器的除尘机理、污染物去除效果等情况介绍如下：

袋式除尘器滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。一般袋式除尘器的除尘效率可达到 99%以上。 适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。

袋式除尘器具有以下优点：

⑴除尘效率高，一般在 99%以上，除尘器出口气体含尘浓度在数十 mg/m3 之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。

⑵处理风量的范围广，小的仅 1min 数 m3，大的可达 1min 数万 m3，既可用于工业炉窑的烟气除尘，减少大气污染物的排放。

⑶结构简单，维护操作方便。

⑷在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器。

⑸采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84 等耐高温滤料时，可在 200℃以上的高温条件下运行。

⑹对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。

图8.1-4  袋式除尘器结构示意图

以上除尘方式属于行业内普遍采用、成熟可靠的除尘方式，除尘后项目P5~P8排气筒出口废气中颗粒物有组织排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中“重点控制区”标准，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准，项目含尘废气处理措施技术上可行。

4、低氮燃烧技术

项目1台热水锅炉及4台烘干炉配套燃烧器均采用低氮燃烧技术来降低天然气燃烧废气中 NOx 的浓度。燃气低氮燃烧技术将燃气和助燃空气分为多级，中心燃气 6 与中心风 7 配合，内强旋燃气 9 与强旋流风 5 配合，外弱旋燃气 3 与外弱旋风配合，使燃气与助燃空气充分混合，形成多股、多层次火焰，提高了燃烧效率，减少局部高温火焰区域，大大降低了热力型 NOx 的生成。燃烧器通过强旋流形成中心高温烟气回流区，从而配合中心燃气与中心风，达到低负荷稳定燃烧的目的。根据锅炉负荷的大小合理调节内外风门（11，12)开度，以改变各级风流童。通过旋流叶片调节装置调节旋流叶片的角度，从而调节旋流强度，改变火焰长度和火焰形状，以适应炉膛容积。通过改变内、外强弱旋燃气喷枪(3，9)的切角及旋转角度，并与内、外强弱风的多种组合，可提高燃料的适应性。该燃气低氮燃烧器通过燃料和助燃空气的内、外强弱旋流对冲，降低了 NOx 排放浓度，同时通过调节各级风的风量、旋流强度以及内外强弱燃气喷枪的旋转角度提高了负荷调节性、炉膛及燃料适应性。

燃气低氮燃烧器设计结构如图8.1-5所示。

图8.1-5 低氮燃烧技术示意图

根据设计单位提供资料，低氮燃烧技术可降低氮氧化物产生量约为 30~50%。

根据表8.1-1，经计算，项目P2、P3排气筒出口废气中颗粒物、SO2、NOx有组织排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中“重点控制区”标准，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准；项目P9排气筒出口废气中颗粒物、SO2、NOx能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）表2中“重点控制区” 标准限值要求。。

8.1.2 恶臭气体防治措施

项目恶臭气体主要为自动喷漆线、大件喷漆间、补漆间的喷漆、电泳烘干过程、喷粉烘干过程中各类涂料产生的有机废气，含漆固废及污泥等固废在厂周转及暂存期间逸散臭气，污水处理站臭气。

1、生产过程异味控制

针对喷漆、烘干等环节产生的有机废气采取密闭设备、负压收集、吸附净化设施，漆雾经过滤纸盒截留，挥发性有机废气经收集、活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后高空排放，最大程度降低异味排放量。

2、固体废物周转、暂存废气控制

废漆雾过滤纸盒、废活性炭、油漆、固化剂及稀释剂废桶等固废在厂暂存期间发出恶臭气味，且含水率较高的污水处理站污泥带有有机物，易滋生细菌，通过密闭收集、封闭暂存、及时清运等措施。暂存采用专用容器盛装，周转清运采用专用运输车，保证其密封严格，不泄漏，随时检查专用设备的严密性和完好性，防止臭气溢出。

3、污水处理站恶臭气体控制

项目污水处理站为全封闭设计，且置于车间内。因此，正常工况下，污水处理站的无组织废气逸散量极小。本环评提出企业应加强管理，对污水处理站设备及时巡查维护，同时厂区加强绿化，以有效降低无组织废气的产生。

经类比调查，上述恶臭防治措施可行，可保证厂界臭气浓度小于 20（无量纲），厂界恶臭污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 相关标准。

8.2 废水治理措施的技术与经济论证

8.2.1 地表水污染防治措施分析论证

1、废水特性

扩建工程废水主要为表面前处理工艺废水废液（包括热水洗废水及洗槽废水、脱脂废液及洗槽废水、硅烷废液及洗槽废水、超滤废液及电泳洗槽废水、水洗废水）、锅炉定期排污水、软水制备废水、纯水制备废水、树脂再生废水、新增生活污水。

扩建工程新增生活污水排放量约1530t/a，依托现有化粪池处理后通过现有生活污水排放口接管至市政污水管网，最终送入五莲北控水务有限公司三厂进一步处理；

扩建工程新增表面前处理工艺废水废液（包括热水洗废水及洗槽废水、脱脂废液及洗槽废水、硅烷废液及洗槽废水、超滤废液及电泳洗槽废水、水洗废水）、锅炉定期排污水、软水制备废水、纯水制备废水、树脂再生废水等生产综合废水合计4955.78t/a，经厂区污水处理站，处理达标后经生产废水排放口接管市政污水管网，最终送入五莲北控水务有限公司三厂进一步处理，尾水排入洪凝河。

2、污水处理站废水处理方案

厂区污水处理站处理能力为6m³/h。采用“破乳+调节池+混凝沉淀+气浮+综合处理（A/O）+二沉池+多介质过滤”处理工艺。

（1）破乳处理池：主要使用石灰破乳，石灰破乳的原理主要为利用石灰与水中的碳酸根离子和氢氧根离子反应生成碳酸钙和氢氧化钙，提高污水的pH值，使污水中的胶体变得不稳定，胶体颗粒之间的相互作用力减弱，从而使它们更容易凝聚成较大的颗粒，最终实现去除污水中的悬浮物和胶体物质的目的。

（2）调节池：混匀水质水量，避免对后续污水处理单元造成冲击。

（3）混凝沉淀池：投加混凝剂搅拌，使药剂混凝反应后形成较大颗粒（矾花）沉降。污泥定时排入污泥池。

（4）气浮处理池：投加絮凝剂搅拌后，形成较矾花，利用浮力上升及聚合作用使凝聚物漂浮在水面，形成浮渣后刮去，达到固、液分离的目的，刮出的浮渣排入污泥池。废水流入综合处理池进一步处理。

（5）综合处理池（厌氧/好氧生物池）：采用厌氧/好氧工艺（A/O），厌氧池通过厌氧性细菌的作用将大分子有机物分解成转化为小分子有机物，从而去除有机物。好氧池内好氧微生物氧化分解污水中的BODs，同时进行硝化或吸收磷，增加氮、磷的去除能力。好氧池处理后的污水进二沉池进行沉淀，好氧池中的活性污泥以剩余污泥形式排出系统，部分回流至厌氧池，以确保系统污泥浓度。上清液排入多介质过滤器。

（6）多介质过滤：利用石英砂、活性炭的吸附过滤作用去除悬浮杂质。

（7）污泥处理系统：混凝沉淀池产生的沉渣、气浮池产生的浮渣及综合处理池、二沉池产生的污泥均排入污泥池内，污泥在污泥槽内静置、浓缩后，由污泥泵提升至脱水机进行压滤，干污泥运往危废暂存间储存，定期由危废处理单位清运处置，压滤液回到综合处理池。

项目污水处理工艺见图4.3-4。

3、废水处理措施可行性

污水处理站采用“破乳+调节池+混凝沉淀+气浮+综合处理（A/O）+二沉池+多介质过滤”处理工艺，出水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及五莲北控水务有限公司三厂进水水质要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）附录A中表 A.7 表面处理（涂装）排污单位废水污染防治推荐可行技术一览表，项目综合生产废水处理技术属于推荐可行技术，项目配套的污水处理站设计处理能力为6m3/h，可以满足项目废水处理需求；

项目生活污水，水质类型简单，废水污染物浓度较低，生活污水(餐饮废水先经隔油池处理)依托现有化粪池处理后通过市政污水管网进入镰湾河水质净化厂处理，生活污水采用的“隔油池+化粪池”处理技术属于推荐可行技术。废水处理措施可行。

因此，该措施在经济、技术方面相对合理、可行。

8.2.2 地下水污染防治措施分析论证

1、现有项目地下水防治措施如下：

(1)分区防渗

①重点防渗区：车间5区东部及6区东部（设有各生产线及污水处理站）、大件喷漆间、漆料库、调漆间、一般固废暂存区、危废暂存库等区域均进行重点防渗，设多层防渗结构，均进行粘土铺底，采用防渗材料进行铺层，防渗系数不大于10-10cm/s，防渗材料厚度不小于150mm。

②一般防渗区：除重点防渗区外，厂区生产厂房等为水泥地面，采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能，在生产过程中，应严防污水的跑、冒、滴、漏，严禁不达标废水排放，保护地下水不受污染。

2、项目拟采取地下水防治措施如下：

(1)严格管理原料在运输、存储过程中的洒漏，做好容器的防漏、防渗、防破损等措施。

(2)厂区应及时清运固废，临时堆放场所位于室内，避免雨淋，加强对固废的管理，防止废渣被雨水冲刷产生二次污染。

综合分析，在严格落实防渗措施的情况下，项目正常生产过程中污染物渗漏导致地下水的可能性小，在严格采取以上措施后可有效保护地下水环境，该项目对地下水环境影响较小。

8.3 噪声治理措施的技术与经济论证

项目噪声源有生产设备、辅助设备、环保治理设备等。其中，生产设备主要包括主体设备运行噪声等，噪声值在 70~85dB（A）之间；辅助设备主要包括风机、各类水泵等，噪声值在 80~85dB（A）之间；环保治理设施主要包括污水处理站、废气治理设施的运行，噪声值在 70~85dB（A）之间。

采取的主要噪声源防治措施有：

（1）总体布置合理布局、注重防噪间距。将生产区和生活区、办公区分开布置，有利于减轻生产噪声对生活区、办公区的影响。

（2）在必要的设备上加装消音、隔噪装置，以降低噪声源强。如风机进口安装消声器。

（3）设备合理加装减振垫，增加稳定性减轻振动；对于噪声强度大的设备如泵类、空压机等，除加装消音装置外，单独进行封闭布置。泵的噪声主要是电动机运转噪声、泵抽吸水或物料而产生的噪声以及泵内水或物料的波动激发泵体辐射噪声。其主要控制办法有：泵机组和电机处设隔声罩或局部隔声罩，罩内衬吸声材料；泵的进出口接管做挠性连接和弹性连接；泵的机组做金属弹簧、橡胶减振器等隔振、减振处理；管道支架做弹性支承等。

③在设备、管道安装设计中，应注意隔震、防震、防冲击。注意改善气体输送时流场状况，以减少气体动力噪声。

④在设备运转过程中加强设备的维护与保养，加强润滑管理。

（4）在传播途径上采取隔绝和吸收措施以减低噪声影响。由于生产车间内泵类设备较多，除了对每台设备单独采取措施进行降噪处理外，还应对各类设备进行合理布局，并以车间为单位，对噪声影响较大的生产车间的局部墙壁使用吸音材料，保证厂房的隔声降噪效应。

采取以上措施后，根据预测，扩建工程投产后四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准的要求。项目厂址周边 200m范围内无声环境敏感目标。综合以上分析，设计中采取的这些措施已经普遍应用，技术上是成熟的、可行的，在经济上是合理的。工程采取的隔声降噪措施可行。

8.4 固废治理措施的技术与经济论证

项目产生的固体废物分为一般工业固废、危险废物及生活垃圾。

扩建工程建成后全厂一般工业固废处置如下：金属废边角料、不沾染危险物质的废包装材料、废磨料、除尘器回收粉尘、废砂纸、废砂轮暂存于现有一般固废暂存区，定期外售综合利用；废滤筒、废布袋暂存于现有一般固废暂存区，定期委托专门的固废处置公司处置；废离子交换树脂、纯水制备废滤料（石英砂、活性炭、滤芯、反渗透膜）定期由设备厂家替换回收，场内不暂存；厂区现有 1 座 120m²的一般固废暂存区，有效贮存容积为165m3，现有一般固废暂存已占用60m3，剩余容积可满足扩建工程一般工业固废的暂存需求。

现有工程危废主要有废润滑油及其包装桶、废切削液及其包装桶、废油抹布，废含油抹布随生活垃圾处置，其余危废暂存于危废暂存库，委托有危废处理资质的公司处置。扩建工程新增危险废物处置如下：沾染危险物质的废包装材料、废过滤棉（含漆）、落地漆渣、废槽渣（热水洗废渣、脱脂废渣、硅烷废渣、电泳漆渣）、废漆雾过滤纸盒、废活性炭、废催化剂、污水处理站污泥分类收集，密闭暂存于现有危废暂存库，定期委托有危废处理资质的公司处置。现有工程建设有 1 座 48m²的危废暂存库，用于危险废物的厂区暂存。危废暂存间地面进行了防渗，并设置有导流沟、集液槽，对收集的危险废物按照不同性质和类别，进行分区、分类存放；建立有危险废物出入库管理台账和危险废物管理制度，并设置双人双锁、专人专管，执行危险废物转移五联单制度，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求。

职工日常办公、生活过程中产生的生活垃圾，收集于厂区的生活垃圾桶内，由环卫部门统一清运；职工食堂产生的浮油渣、废油脂统一收集后，由有资质专业处置机构定期回收后利用处置。

综上，扩建后全厂固体废物全部得到合理安全的处理处置，所采用的固废治理措施经济技术可行。

8.5 小结

综上所述，项目采取的主要环境保护治理措施及其预期效果详见表8.5-1。结果表明：本项目采取的废水、废气、噪声、固体废物污染防治措施，切合项目生产实际情况，对环境影响较小，技术、经济可行。

表8.5-1  项目采取的主要环境保护措施一览表

| 类别 | 采取的环境保护措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 补漆间喷漆废气及晾干废气：1#漆雾过滤纸盒+1#“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”+15m排气筒（P2）；底漆喷漆间、流平间、底漆烘干炉：2#漆雾纸盒过滤器+1#“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”+15m排气筒（P2）； 面漆喷漆间、流平间、面漆烘干炉：面漆喷漆间、流平间、面漆烘干炉：3#漆雾纸盒过滤器+2#“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”+15m排气筒（P2）； 喷粉件烘干废气、电泳废气、电泳件烘干废气：1#喷淋塔+3#“干式过滤器+活性炭吸附装置”+15m排气筒（P3）； 大件喷漆间：4#漆雾过滤纸盒+4#“干式过滤器+活性炭吸附装置”+15m排气筒（P4）； 打磨除尘间1：打磨粉尘及腻子挥发废气：2#袋式除尘器+15m排气筒（P5）； 打磨除尘间2：打磨粉尘及腻子挥发废气：3#袋式除尘器+15m排气筒（P6）； 喷粉间1、喷粉间2：滤筒式除尘器(2套)+15m排气筒（P7）； 大件打砂废气：4#“二级袋式除尘器”器+15m排气筒（P8）； 各天然气燃烧器及热水锅炉均采用低氮燃烧技术，热水锅炉天然气燃烧烟气：15m高排气筒（P9）； | 达标排放 |
| 废水 | 雨污分流；生产废水经收集后送厂区污水处理站处理达标后，经生产废水排放口排入市政污水管网，生活污水依托现有化粪池（餐饮废水经隔油池预处理）处理后经生活污水排放口排入市政污水管网，均经市政污水管网送五莲北控水务有限公司三厂进一步处理，尾水经人工湿地净化后，排入洪凝河。 | 达标排放 |
| 噪声 | 优先选用低噪声设备，合理布局，并采取隔声、基础减振、柔性链接等降噪措施。 | 达标排放 |
| 固体废物 | 危废依托现有危废暂存库暂存，委托有危废处理资质的单位处置；一般工业固废依托现有一般固废暂存区暂存，外售综合利用或委托固废处置公司处理；生活垃圾及含油抹布由环卫部门统一清运；职工食堂产生的浮油渣、废油脂统一收集后，由有专业处置机构定期回收。 | 安全处置 |
| 环境风险 | 分区防渗，完善防控体系，制定应急预案并定期演练。 | -- |

# 9 风险评价

9.1 现有工程环境风险回顾性评价

1、风险物质识别

项目风险源调查主要调查项目危险物质数量及分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书(MSDS)等基础资料。现有工程在生产过程中所使用的风险物质有润滑油、天然气（含甲烷），以及危险废物废润滑油，均属易燃物质。

表9.1-1 现有工程涉及的危险物质及其存储情况一览表

| 类别 | 物质名称 | 年消耗量 | 形态 | 储存方式 | 规格 | 储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 润滑油 | 8.0t | 液态 | 桶装 | 15kg/桶装 | 0.675t | 外购，材料库 |
| 燃料及能源 | 天然气 | 10万m3/a | 气态 | 管道输送 | -- | 0.27kg | 管道天然气 |
| 取值依据：项目职工食堂使用管道天然气作为燃料，从现有天然气调压计量箱接入，则厂区管道天然气在线量约为 0.30m³、0.27kg（天然气密度为0.55~0.90kg/m³，按 0.90kg/m³计）。 |

2、生产系统危险性识别

（1）生产装置危险性识别

火灾或爆炸的危险性：现有工程职工食堂使用天然气作为燃料，天然气属于易燃易爆物质，存在发生火灾/爆炸事故风险；材料库内存储润滑油，危废暂存库存储有废润滑油，属于可燃物质，也存在发生火灾的事故风险。

（2）储运设施危险性识别

现有工程天然气由天然气管道提供，厂区不储存；厂区设有专门的材料库，润滑油盛装于密闭桶内，如果存储不当，则会造成润滑油泄漏；项目设有危废暂存库，废润滑油等危险废物如果存储不当或防控措施失灵，造成危险物质泄漏，可对周边环境造成污染影响。

3、风险防范措施

现有工程采取环境风险防范措施见表9.1-2。

表9.1-2 现有工程采取的环境风险防范措施一览表

| 序号 | 环节 | 采取措施和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置 | 1、职工食堂配备可燃气体泄漏检测报警系统及紧急切断装置； 2、选材优良，保证施工质量； 3、制定规范的岗位操作规程及安全规范； 4、管道进出口阀，燃料系统阀，保证灵活好用； 5、防止易燃易爆物质泄漏，配置防火器材； 6、保证通风良好，防止爆炸气体滞留聚集； 7、重要部位要用防火材料保护，防烧毁； 8、针对阀门、法兰、管线接口处等易发生跑冒滴漏部位应定期检查、维护； |
| 2 | 二级防范 | 一级防控：生产车间门口设置边坡；危废暂存库进行封闭，门口设置边坡，危废暂存库内设置泄漏废液收集措施，确保盛装液态废物的容器泄漏后废油液不会溢出到车间或危废暂存库外。 二级防控：公司未建设事故水池。如果发生事故，一旦产生消防废水，应立即切断与外界管网的接口，用消防沙或消防沙包将雨水和污水与市政管网相接的古力井封堵住。将事故废水截留在厂内的雨污管网内，待事故后将事故废水抽出，委托处理。 |

9.2 扩建工程环境风险因素识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险源定义为：存在物质或能量意外释放，并可能产生环境危害的源。据此调查项目危险物质数量、分布情况及生产工艺特点，其中危险物质数量为厂界内最大存在总量。

### 9.2.1 环境风险因素识别

1、厂区风险源调查

项目风险源调查主要调查建设项目危险物质数量及分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书(MSDS)等基础资料。

扩建工程天然气由市政天然气管网供应，厂区内不设天然气存储设施。生产过程中需要使用的漆料及其稀释剂、固化剂、脱脂剂、硅烷剂等原辅料储存于漆料库内。根据建设单位提供的材料，正常生产时，扩建工程生产设备所配套天然气管道接入管线总长度约1000m，管径 DN50mm；根据经验值，天然气中甲烷含量约为 85%，则扩建工程新增管道天然气在线量约1.96m³、1.8kg（天然气密度为0.55~0.9kg/m³，按 0.9kg/m³计），合计现有管道计算，厂区内天然气管道内的天然气量约为 2.1kg；扩建工程不增加润滑油用量。扩建工程原辅料风险成分一览表见下表。

表9.2-1 扩建工程原辅料风险成分一览表

| 序号 | 名称 | 组成 | 最大储存量（t/a） | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱脂剂 | 碳酸钠、偏硅酸钠、氢氧化钠、非离子表面活性剂 | 0.5 | 漆 料 库 |
| 2 | 硅烷处理剂 |  | 0.5 |  |
| 3 | 电泳漆 | 乳液 |  | 0.25 |  |
|  |  | 色浆 |  | 0.05 |  |
|  |  | 助剂 |  | 0.015 |  |
|  |  | 中和剂 |  | 0.015 |  |
| 4 | 水性底漆 |  | 0.75 |  |
| 5 | 水性面漆 |  | 0.75 |  |
| 6 | 油性底漆 |  | 0.4 |  |
| 7 | 油性面漆 |  | 0.5 |  |
| 8 | 固化剂 |  | 0.5 |  |
| 9 | 稀释剂 |  | 0.1 |  |
| 10 | 天然气 | 甲烷、乙烷等 | 0.0018在线量 | 管道 |

项目所涉及主要危险物质为二甲苯、乙酸乙酯、乙苯及矿物油类（芳烃溶剂）等，其性质如下：

表9.2-2  项目涉及的危险化学品理化性质一览表

| 风险物质 | 理化性质 | 危险特性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 无色透明液体，有类似甲苯的气味。熔点：-34℃，沸点：137-140℃，相对密度(水=1)：0.865，不溶于水，溶于乙醇和乙醚。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方。 | 属微毒类。急性毒性：LD50：4300mg/kg(大鼠经口)，2119mg/kg(小鼠经口)。具有中等毒性。经皮肤吸收后，对健康的影响远比苯小。对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时，对中枢系统有麻醉作用。 |
| 芳烃溶剂 | 无色液体，有汽油或煤油味。 | 闪火点低而易燃之液体，且易挥发成油气，空气中油气浓度在爆炸上、下限范围内时，遇有火花即爆炸。 | 芳烃溶剂与皮肤长期接触，可使皮肤脱脂，引起皮肤炎症。吸入多量溶剂油气，对人体生理组织，包括神经系统、呼吸系统、肝、肾脏及造血系统，均有不同程度之影响。 |
| 乙苯 | 无色液体，有芳香气味。熔点 -95℃，沸点136.2℃，闪点22.2℃，密度0.867g/cm3，引燃温度 432℃。不溶于水，可混溶于乙醇、醚等多数有机溶剂 | 易燃，遇明火、高温能引起燃烧爆炸。 | LD50：3500mg/kg（大鼠经口）；17800mg/kg（兔经皮）LC50：55000mg/m3（大鼠吸入，2h）；35500mg/m3（小鼠吸入，2h） |
| 乙酸乙酯 | 无色液体，熔点-84℃，沸点76.6-77.5℃，闪点-4℃，密度0.902g/cm3，微溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂 | 易燃，遇明火、高温能引起燃烧爆炸。 | LD50：5620mg/kg（大鼠经口）；4940mg/kg（兔经皮）；LC50：200g/m3（大鼠吸入）；45g/m3（小鼠吸入，2h） |

2、生产设施风险识别

主要生产设施危险性识别情况可见表9.2-3。

表9.2-3  生产设施风险识别表

| 生产设施识别 | 危险目标 | 介质 | 操作条件 | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产设施 | 涂装作业区 | 油漆、稀释剂、固化剂、前处理剂 | 常温、常压 | 泄露 |
| 贮存设施 | 危废暂存库 | 废活性炭、废漆雾过滤纸盒、废过滤棉、含水固废等 | 常温、常压 | 泄露、火灾 |
|  | 调漆间、漆料库 | 油漆、稀释剂、固化剂 | 常温、常压 | 泄露 |
| 辅助设施 | 天然气管道、燃烧器、热水锅炉等 | 天然气 | 常温、常压 | 泄露、火灾、爆炸 |
| 环保设施 | 如袋式除尘器、有机废气净化设施等 | 颗粒物、VOCs、二甲苯 | 常温、常压 | 设备故障导致超标排放 |

### 9.2.2 环境敏感目标调查

根据危险物质可能的影响途径，确定项目环境敏感目标主要为评价范围内的居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等人口集中区，项目事故情况下可能影响的地表水体、地下水及土壤。项目敏感目标调查情况详见表1.8-2和图1.8-2。

9.3 环境风险潜势初判

1、危险物质数量与临界量比值(Q)

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：

式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据工程分析，项目涉及到的危险成分主要为乙苯、二甲苯、乙酸乙酯、矿物油类、甲烷等成分，主要存在于油性漆、固化剂、稀释剂、润滑油及天然气，油性漆、固化剂、稀释剂、润滑油全部储存于漆料库内，装置在线量较少，可忽略。项目危险物质场内储存情况见表9.3-1。

表9.3-1  项目危险物质储存一览表

| 物料名称 | 物料中危险物质组成百分比（取中间值） | 物料场内最大储存量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 油性底漆（含二甲苯、石油溶剂、乙苯） |  | 0.4 |
| 油性面漆（含乙苯） |  | 0.5 |
| 固化剂（含石油溶剂） |  | 0.5 |
| 稀释剂（含二甲苯、乙酸乙酯、石油溶剂） |  | 0.1 |
| 润滑油（矿物油类） |  | 0.675 |
| 天然气（甲烷） |  | 2.07kg/a在线量 |

表9.3-2 扩建完成后全厂Q值计算

| 序号 | 物料名称 | 最大储存量t | 临界量(t) | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯 | 0.085 | 10 | 0.0085 |
| 2 | 乙苯 | 0.00475 | 10 | 0.000475 |
| 3 | 乙酸乙酯 | 0.01 | 10 | 0.001 |
| 4 | 矿物油类 | 0.735 | 2500 | 0.000294 |
| 5 | 甲烷 | 0.0018在线量 | 10 | 0.00018 |
| Q | 0.0104 |

由上表可知，项目所涉及危险物质存量与其临界量比值为：Σq/Q=0.0104＜1，环境风险潜势为Ⅰ。

9.4评价等级确定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。评价工作等级的划分依据具体见表9.4-1。

表9.4-1  评价工作等级的划分依据

| 环境风险潜势 | Ⅳ、 Ⅳ + | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

由表9.4-1可知，项目环境风险评价等级为简单分析。

9.5 环境风险分析

项目可能发生的环境风险事故主要为泄露事故和火灾爆炸事故。

### 9.5.1 火灾爆炸事故

项目使用的易燃物质有天然气、油性漆、稀料等。在运输和储存过程中如发生泄露事故，浓度达到一定的限值或遇高温、明火等，有发生火灾或爆炸事故的风险。

### 9.5.2 泄露事故

项目危废暂存库、漆料库以及生产车间存储、周转的生产物料发生泄露，主要是矿物油类、油漆、稀料等物质，若是未来得及收集，会对地下水和土壤造成污染，泄露过程中物料溶剂会部分挥发产生挥发性有机气体，造成大气污染。

泄露事故发生在贮存区及生产区设备、管道等，主要造成厂区局部污染。一般来说，液态污染物易于控制，可采取地面防渗处理及设置事故水导排系统，使泄露物料经封闭的管道进入事故水池，排入厂区内污水处理站处理，可使污染事故得到控制。但一些易挥发的液态污染物等将迅速挥发进入大气，气态污染物不容易控制，一旦发生泄露迅速进入大气环境中造成污染、碰到火花、雷电等，甚至引发爆炸、火灾等。

### 9.5.3 事故影响分析

项目漆料库内的油漆、稀料、矿物油包装桶泄露，天然气管道泄露，危废暂存库内废纸盒、废过滤棉泄露遇明火可引发的火灾。从国内外企业发生火灾事故的后果分析，发生该类事故对外环境的影响主要表现在辐射热以及燃烧废气的排放，从安全方面来看主要表现人员的伤亡。

根据类比调查，一般在火灾发生区80米范围，火灾的热辐射加大，在此范围内有机物会燃烧；150米范围内，木质结构将会燃烧；150米范围外，一般木质结构不会燃烧；200米以外为较安全范围。项目漆料库、危废暂存库等区域发生火灾对周围大气环境的影响主要表现为散发出的热辐射，如果热辐射非常高可能引起其他易燃物质起火。此外，热辐射也会使有机体燃烧，火灾引起的大气二次污染物主要为二氧化碳、一氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等，浓度范围在数十至数百mg/m3之间，对于下风向的环境空气质量在短时间内有较大影响，长期影响甚微。因此，一旦发生火灾，释放出大量的能量，对任何设备都会造成巨大的损害，建设单位必须加强对火灾、爆炸等事故的预防，加强事故发生后的应急处理，制定行之有效的措施，最大程度降低事故发生概率，一旦发生事故，要使事故的危害降低到最近限度。

漆料及危险废物中含有有机组分等有毒物质，一旦发生渗漏，将会对地下水、土壤产生较为严重的影响，特别是土壤一旦被污染将很难再修复，建设单位必须加强此类污染物泄露事故发生，制定相应措施降低事故发生概率。

9.6 环境风险防范措施

### 9.6.1总图布置和建筑风险防范措施

（1）厂房建设及总体布局已严格按照《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）等国家有关法规及技术标准的相关规定执行。设备和建（构）筑物的布置，均留有足够的防火间距和消防通道，可满足消防、急救的需要；建（构）筑物和物料输送系统的设备和管道，均需采取相应的防雷和防静电措施。

（2）厂区道路已根据交通、消防和分区的要求合理布置，力求顺通、库区等危险场所应为环行，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。道路的设计、车辆的行驶与装载、车辆驾驶员的管理必须符合《工业企业内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-1994），并设立标志。

### 9.6.2车间风险防范措施

1、工艺及设备方面的对策措施

（1）生产车间内部及排风系统内部为爆炸性气体环境，如果这些废气达到了一定的浓度（爆炸上下限浓度），遇到明火甚至电火花就会发生爆炸。因此，涂装设备及区域所有的电气设备均采用符合相应的电气防爆技术规定的设备。地坪采用不发火、防静电地坪。各类设备可靠接地，送排风系统中需安装防火阀。

（2）建立完整的工艺规程和操作法，工艺规程中除了考虑正常操作外，还应考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施。

（3）每一个工艺过程和每一道工序都应有严格符合生产实际的工艺指标，并对之进行严格管理。

（4）设备的选型及其性能指标应符合工艺要求。应根据不同物料的特性和生产过程选择合适的设备材质，应充分考虑物质的腐蚀性，严格控制设备及其配件（如垫片等）的制作、安装质量，确保安全可靠。

（5）设备需经测试合格后方可投入使用。对设备应进行定期检测，检查其受腐蚀情况，并及时予以更新。

（6）应对生产后的设备、管线的检查、监测。如每批操作结束后的内、外壁检查、测厚，防止设备、管线因腐蚀而泄漏。

2、贮存过程防范措施

项目已设立专门的物料储存库，对漆料、前处理用化学药品分类贮存。

（1）建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器应为检验合格的专用容器，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。

（2）生产车间地面全部做硬化防渗处理。

（3）原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理。

（4）库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。并配备相应灭火器。

（5）安排工作人员每天一次对漆料库的化学品、油品的摆放情况及容器的完好情况进行检查，发现渗漏等异常情况立即做出处理。

（6）严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，对工作人员应进行化学品、油品的保管及紧急事故发生时处理方法的培训，制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业。

（7）经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

3、使用过程防范措施

（1）根据化学品的性质，已对作业区考虑防火、防爆，耐腐蚀及排风的要求。化学品容器使用点设局部排风以保证室内处于良好的工作环境。

（2）生产过程中为保证职工安全，设有人员防护设备，如，自备式呼吸器、面罩、防护服等。

（3）为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括烟感系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。

（4）车间消防灭火设施配备和布置情况应委托有资质的单位进行设计。除以上管理措施外，针对不同危险品的性质，还应采取相应的管理措施并制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。

（5）项目设置活性炭吸附浓缩/脱附+催化燃烧装置对挥发性有机废气燃烧处理。其中催化燃烧装置设置温控装置。项目使用的活性炭应定期更换，避免吸附效率的下降。其他废气处理装置发生异常时，应立即启动应急程序，停车检修。

### 9.6.3水环境风险防范措施

如发生事故，可能会对附近地下水、周围地表水产生影响。因此，必须采取防范措施。拟建工程采取的水环境风险防范措施主要有以下方面：

1、地下水防范措施

根据项目污染防治分区情况，采取分区防渗措施。项目通过采取完善的防治措施，正常情况下对地下水的影响较小。但项目生产是一个长期的过程，如在生产过程中发生风险事故或防渗设施出现问题，将会对地下水产生影响。应加强管理，防止风险事故的发生。同时，在厂区下游设置地下水跟踪监测点，定期对地下水进行监测。如在局部出现污染，应采取打帷幕等措施隔断厂区与周边地下水的联系，控制污染扩散，将地下水的污染程度降到最低。

2、污水处理站故障的防范措施

污水处理站、废水收集及排水系统均要采取耐碱、耐酸的人工防渗处理，确保防渗措施落实到位；制定完善的污水处理操作岗位责任制，层层落实，严格管理，建立泄漏废水收集系统，保证泄漏废水得到及时收集处理。当厂内污水处理站发生事故时，应及时关闭阀门，杜绝未经处理的废水直接外排，同时抓紧时间处理事故，尽快恢复污水处理设施正常运行。

3、天然气输送安全措施

（1）选择专用的燃气输送设备、阀门、管件，从而为安全稳定供气提供良好的基础，消灭事故隐患。

（2）天然气主管上设置防爆片，在任何有爆炸安全隐患的部位均设置防爆装置，传输管道上布置压力感应阀门，避免天然气泄漏事故。

（3）输配天然气管网均设监控及数据采集系统，并设固定防爆测头组成的可燃气体浓度监测报警装置，及时提供可燃气体浓度监测情况。

（4）按第二类防雷设计，地下、地上净化及输配站内工艺金属设备及管道均应接地。装置区内的照明灯具等均采用防爆型。

### 9.6.4事故应急处置措施

1、火灾、爆炸事故的应急处置措施

（1）发现起火，立即报警，通过消防灭火。根据不同的物质选择相应的灭火器材实施扑救。

（2）切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。同时，关闭输送管道进、出阀门。如发生爆炸，造成物料泄漏，应防止其进入排水管网，及时清除或隔离，防止其溢流到其它区域。

（3）通知环保、安全等相关部门人员，启动应急救护程序。

（4）组织救缓小组，封锁现场，疏散人员。

（5）灭火工作结束后，对现场进行恢复清理，对环境可能受到污染范围内的空气、水样、土壤进行取样监测，判定污染影响程度和采取必要的处理措施。

（6）调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，修改事故防范措施和应急方案。

2、危险化学品泄漏的应急处置措施

（1）发生泄漏时应急响应组应立即对化学品泄漏所造成的环境影响进行评估，根据评估的结果采取相应的救护行动。

（2）相关应急组人员按照泄漏化学品的 MSDS 的要求佩戴个人防护用品，关停泄漏源，如涉及易燃易爆化学品的泄漏，应立即停止附近能产生火花的所有工作。

（3）对于各类漆料、固化剂、稀释剂、表面处理剂等液态化学品泄漏，利用围堰棉、吸油布等应急物资，对泄漏的化学品进行隔离、围堵、吸附处理，防止泄漏区域的扩散，同时将所有应急产生的固体废弃物放入固定的容器中。

（4）如果有人员受伤，急救组及时抢救伤员。必要时及时联系外部医疗机构，并协助外部救护人员。

（5）如液态化学品发生严重泄漏，事态难以控制，以致公司内部没有能力处理时，应急响应中心应在总指挥的指挥下，通知消防队及环保部门，请求援助，负责将救援单位快速正确引导到指定地点，应急响应组协助消防队或环保局采取处置措施。

（6）泄漏的化学品被吸收后，净化泄漏区域，收集相应废弃物。利用尽量少的水冲洗区域，并用吸附棉吸附。打扫干净冲洗区域。收集产生的废弃物，如产生的废弃物是危废，则按危废进行处置。

3、事故发生过程及处理后伴生/次伴生污染消除处置措施

（1）水污染事件保护目标的应急措施

水突发环境事件主要是泄漏物或消防废水控制不当进入雨污管网，从而冲击污水处理厂或进入受纳水体。对厂区污水及雨水总排口设置切断措施，封堵污染料液在厂区围墙之内，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体，厂区设污水、雨水、事故水管线，并在总排放口设切断措施，一旦发生泄漏或产生消防废水，应立即关闭雨水切换阀门，封堵污染料液在厂区围墙之内。若可截留在厂内雨污管网，可进入污水处理站处理；若已进入外界污水管网，则应立即通知污水处理厂，也可以通过当地政府采取限制或禁止其他企业污染物排放，将污染水体内污染物稀释并疏导等应急措施，以消除减少污染物对环境的影响。

（2）大气污染事件保护目标的应急措施

大气突发事故主要是废气处理装置发生故障导致颗粒物、有机废气污染物超标排放及火灾爆炸的燃烧产物和烟尘。发生事故时，可能危及周边区域的单位的安全时，应立即向周边事故影响的单位通报事故及影响，说明疏散的有关事项及方向；应急总指挥应与政府有关部门联系，配合政府领导人员疏散至安全地点。如果是火灾爆炸等导致的大气突发环境事件，应根据突发环境事件应急处理措施进行处理；如果是废气处理装置发生故障导致颗粒物、有机废气污染物超标排放，应立即停止生产。

（3）土壤突发环境事件保护目标的应急措施

液态物料、废水及固体废弃物储存或处置不当，直接渗透进土壤，可能会造成作业区土壤污染。少量渗透导致污染，收集污染物时连同被污染土壤一起收拢，放在容器内送资质单位处理。为避免污染物挥发引起二次污染，容器必须是密闭的。大量污染物渗透进土壤时，立即用容器把土壤表面可收集物收拢，用密闭容器盛装。报环保部门，委托专业人员对现场土壤进行取样检测，确认被污染土壤的范围。对被污染地进行换土，被换下土料送有资质单位处理。

### 9.6.5三级防控体系

现有厂区已设两级防控体系。一级防控体系为：危废暂存库和生产车间周边地面设置围堰、环形沟及门槛，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设置。漆料库和车间涂装区设置有备用桶等设施，确保盛装液态废物的容器泄漏后不会溢出到车间或危废暂存库外。二级防控体系为：及时切断与外部的通道，用消防沙或消防沙包将雨水和污水与市政管网相接的古力井封堵住。将事故废水截留在厂内的雨污管网内，待事故后将事故废水抽出，委托处理。本次扩建项目拟在此基础上建设1座事故水池，完善厂区三级防控体系。

事故水池容积核算

按照中国石油天然气集团公司企业标准《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/YS1190-2013）计算，计算公式如下：

V总=(V1+V2-V3)max+V雨+V4。

式中，(V1+V2-V3)max——对收集系统范围内漆料库、车间分别计算V1+V2-V3，取其中最大值，单位m3；具体计算如下：

V1——对收集系统范围内发生事故时一个罐组或装置最大物料泄露量，生产装置事故泄露量按最大反应容器计量：经分析调查，漆料库中液态原辅材料存储均为桶装，包装规格最大为30L/桶。

V2——发生事故的装置的消防水量，m3；

V2=ΣQ消t消

Q消——发生事故的装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h。

t消——消防设施对应的设计消防历时，h。

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014修订版），项目占地面积小于100ha，附近居住区人数≤1.5万人，属于乙类，二级。同一时间发生火灾次数一次，按需水量最大的一座建筑物计算。火灾危险性最高的为车间北侧漆料库。根据《建筑给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014修订版）中消防给水的规定，消防用水量：厂房建筑体积V≤3000m3，建筑物室内消火栓设计流量为15L/s，室外消火栓设计流量为15L/s。火灾延续时间取1h，消防水量为54m3。

V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3，项目不考虑，V3=0m3。

V4——发生事故时必须进入该系统的生产废水量，m3，不考虑，V4=0m3。

V雨——发生事故时可能进入该系统的降雨量，m3。

V雨=10qF

式中：q为降雨强度（日照地区取值10mm/日）；F为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积（漆料库，0.0048ha）。经计算，事故状态下同期雨水量为0.48m3。

综上，项目事故水总量为：

V总=(V1+V2-V3)max+V雨+V4=83.03+0.48+0=83.51m3。

项目拟在利用污水处理站调节池兼做事故水池，该调节池池体 12m×4.5m×2.5m，有效容积为100m3，能够容纳发生事故时全部事故废水并能容纳污水处理站一天产生的最大废水量，确保事故及非正常工况下有效收容。

综上，在严格落实以上防控体系及风险防范措施情况下，事故状态下水环境污染物可有效收集和处理，能最大限度降低事故水对周围地下水和地表水环境的影响。

### 9.6.6 风险应急预案

企业尚未制定应急预案，项目建成投产前，建设单位应及时制定突发环境事件应急预案，并开展环境应急演练，提高环境风险防范和应对能力。

预案内容应该包括的内容见下表。

表9.6-1  环境应急预案包括的主要内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 编制目的；编制依据；适用范围；环境风险事故分级；工作原则；应急预案关系说明。 |
| 2 | 重大危险源辨识、事故影响分析 | 划分单元、评价，确定重大危险源；分析、明确潜在的环境风险事故；将潜在的环境风险事故分类、分级。 |
|  | 危险区划分 | 按各生产设施、储运设施设计的物料危险特性、潜在环境风险事故特性、区域位置，划分危险区域，以便分区防控。 |
| 3 | 组织机构与职责 | 确立应急组织机构；明确各机构、岗位职责；应急值班人员守则。 |
| 4 | 应急管理运行机制 | 对可能发生的环境风险事故预测与预警； 对可能发生的环境风险事故应急准备； 对发生的环境风险事故应急响应； 根据不同级别的环境风险事故启动响应级别的应急预案，做好与上一级别预案的衔接； 主要应急启动管理程序：接警、报告和记录、应急组织机构启动、领导和相关人员赴现场协调指挥、联系协调应急专家援助、向主管部门初步报告、应急事件信息发布并告知相关公众、总部应急响应后勤保障管理程序、总部应急状态终止和后期处置管理程序。 |
| 5 | 应急措施 | 制定潜在各类风险事故应急救援措施； 制定现场处置包括：水环境污染事件、有毒气体扩散事件、危险化学品及危险废物污染事件等的现场处置措施； 制定次生灾害防范措施，现场人员撤离方案，防止人员中毒或引发次生环境事件； 发生火灾事故有消防废水产生时，利用砂土吸附和围堵物资将事故废水控制在厂区范围内，附近雨水口设置围挡封盖，防止消防废水、撒漏物料通过雨水管网进入水环境。 |
| 6 | 应急监测即时评估 | 制定各类环境风险事故跟踪监测计划；对事故性质、影响后果进行评估。 |
| 7 | 应急资源保障 | 建立健全、明确各种资源保障： 应急队伍保障、通信保障、资金保障、物资和装备保障、医疗救护、技术保障。 |
| 8 | 应急培训、演练 | 制定应急救援培训、演练计划并实施。 |
| 9 | 公众教育和信息 | 宣传安全安全知识、教育公众提高自我安全保障意识，协调上级部门及时分布各类安全预警、防范信息。 |
| 10 | 记录和报告 | 对应急预案各程序启动过程如实记录；对重大环境风险事故的发生、调查、处理，及时、如实、准确向上级报告。 |

### 9.6.7 应急环境监测

监测因子：根据事故类型和污染来源选择具体的监测因子。地表水监测因子包括COD、SS、石油类，环境空气监测因子包括颗粒物、VOCs、二甲苯、SO2、NOx。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，按照事故严重性决定监测频次。一般情况下事故发生1小时内每15分钟取样进行监测，事故后4小时、8小时、24小时各监测一次。

测点布设：水污染事故在污水处理站出口、事故水池、厂区雨水排放口布设监测点，大气污染事故在车间排出口、厂界及下方向的敏感点布设监测点，具体见下表。

表9.6-2 事故状态下环境监测内容

| 类别 | 测点名称 | 可选监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 污水处理站出口、厂区雨水排放口 | COD、SS、石油类 | 根据发生事故的类型和污染来源确定具体的监测因子 |
| 环境空气 | 车间排出口、厂界及下方向的敏感点 | 颗粒物、VOCs、二甲苯、SO2、NOx |  |

### 9.6.8小结

（1）环境风险潜势为Ⅰ，风险评价工作等级为简单分析。

（2）项目通过采取源头控制措施和建设三级防控系统，当发生泄露事故时，泄露的物料可控制在厂区内，不会对外环境造成影响。

（3）项目经采取风险防范措施，严格风险管理，并制定风险应急预案，发生事故后可将事故环境风险降到最低。

表9.6-3  项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 新能源装备制造项目（一期） |
| --- | --- |
| 建设地点 | (山东)省 | (日照市)市 | (五莲县)区 |
| 地理坐标 | 经度 | 119°13′34.698″ | 纬度 | 35°48′51.760″ |
| 主要危险物质及分布 | 项目涉及重点关注的危险物质为油类物质（矿物油类）、油漆料（乙苯、二甲苯、乙酸乙酯）及天然气（甲烷），每种危险物质含量均小于其临界量。以上危险物质主要暂存于漆料库；天然气经管道输送。 |
| 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等) | 大气环境：天然气燃烧器、喷漆间、烘干间/炉、漆料库等易燃液体在生产使用过程的火灾事故，次生污染物对周围大气环境产生短期影响；废气处理设施(如袋式除尘器、有机废气处理设施等)故障导致废气未经处理直接排放，污染物超标排放，污染大气环境。 地表水、地下水环境：漆料库、危废暂存库等重点防渗区防渗措施不到位，液态物料、生产废水泄露引起的泄露事故，超出事故水池的控制范围， 引起地表水、地下水、土壤环境污染事故。 |
| 风险防范措施要求 | 见9.6章节防控措施分析 |

### 9.6.9环境风险评价自查表

表9.6.4  环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 矿物油类、乙苯、二甲苯、乙酸乙酯、甲烷 |
|  |  | 存在总量 | 二甲苯0.085t、乙苯0.00475t、乙酸乙酯0.01t、矿物油类0.735t、甲烷0.0018t（在线量） |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 | 5km范围内人口数 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数(最大) | / 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1□ | F2□ | F3 ☑ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1□ | S1□ | S3☑ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1□ | G2□ | G3☑ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1□ | D2□ | D3☑ |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q＜1☑ | 1≤Q＜10□ | 10≤Q＜100□ | Q＞100□ |
|  | M值 | M1□ | M2□ | M3□ | M4□ |
|  | P值 | P1□ | P2□ | P3□ | P4□ |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1□ | E2□ | E3□ |
|  | 地表水 | E1□ | E2□ | E3□ |
|  | 地下水 | E1□ | E2□ | E3□ |
| 环境风险潜势 | IV+□ | IV□ | III□ | II□ | I☑ |
| 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级□ | 简答分析☑ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害□ | 易燃易爆☑ |
|  | 环境风险类型 | 泄露☑ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ |
|  | 影响途径 | 大气☑ | 地表水( | 地下水( |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法 | 经验估算法 | 其他估算法 |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ | AFTOX | 其他 |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标/，到达时间/d |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间/d |
|  |  | 最近环境敏感目标/，到达时间/d |
| 重点风险防范措施 | 分区防渗，制定环境突发事件应急预案并定期演练 |
| 评价结论与建议 | 认真落实项目拟采取的环境风险防范措施及评价所提出的环境风险防范及环境风险对策后，对周围敏感目标的影响较小，项目的环境风险是可防控的。 |
| 注：“□”为勾选项；“ ”为填写项 |

# 10 环境保护管理与环境监测计划

10.1 环境管理

企业已将环保工作纳入到公司的全面工作当中，在工程管理的每个环节都注重环境保护，把环保工作贯穿到工程管理的每个部分。

### 10.1.1环保机构设置及主要职责

企业设置了专门的安全环保部门，领导和负责全厂的安全环保工作。同时，在各车间设置专职安全环保人员，各班组设置兼职环保员，对环保设施定期及时检修。

日常运行过程中，企业安全环保部门注重环境管理，其职责主要包括：

(1)制定环保、安全相关制度，并负责监督执行。对公司环保设施运行情况及厂区环境状况进行监督管理。

(2)依据环保行政主管部门提出的要求，开展相应的环保方面工作，并定期整理环保资料上报有关部门。

(3)委托监测单位对厂区内涉及环保方面相关指标进行定期监测，发现问题及时处理。

(4)建立健全环保工作规章制度和环保责任制度，配备环保设施专职管理人员，负责定期检查环保设施运行情况。

(5)负责处理各类污染事故，制订应急预案，组织日常演练等。

(6)组织实施清洁生产审核和建立ISO14001环境管理体系。

扩建工程建成投产后，企业在现有环境管理体系下增加环保管理人员，做好各项的环保工作。

### 10.1.2 环境管理制度

1、报告制度

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月 1 日起实施）中第十七条和第十九条规定，项目竣工后，应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求应按省环保局制定的重要企业月报表实施。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

2、污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

### 10.1.3 环境管理台账

环境管理台账是指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录，包括电子台账和纸质台账两种。主要内容包括：

1、基本信息

记录内容：企业名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、产品名称、生产工艺、生产规模、环保投资、环境影响评价审批意见及排污许可证编号等。

记录频次：对于未发生变化的基本信息。按年记录，1年1次，对于发送变化的基本信息，在发生变化时记录。

台账保存期限不得少于5年。

2、监测信息记录：

记录内容：对于手工监测记录、自动监测运行维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行台账记录。监测质量控制根据HJ/T373、HJ/T819要求执行，同时记录监测时的生产工况，系统校准、校验工作等必检项目和记录，以及仪器说明书及相关标准，规范中规定的手工监测应记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、监测频次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是否超标等。

记录频次：按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 涂装》(HJ1086-2020)规定执行。

台账保存期限不得少于5年。

3、生产设施运行管理信息记录：

（1）正常工况

记录内容：运行状态（是否正常运行，主要参数名称及数值），生产负荷（主要产品产量于设计生产能力之比），主要产品产量（名称、产量）、原辅料（名称、用量、VOCs成分占比、有毒有害物质及成品产比）、燃料（名称、用量、硫元素占比、热值等），其他（用电量等）。对于无实际产品、燃料消耗的相关生产设施，仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。

记录频次：运行状态1次/日或批次，生产负荷1次/日或批次，产品产量1次/日，原辅料燃料1次/批。

（2）非正常工况

记录内容：起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。

记录频次：1次/工况期。

台账保存期限不得少于5年。

4、污染防治设施运行管理信息记录：

（1）正常情况

记录内容：有组织废气治理设施运行记录，运行时间、运行参数等；无组织废气排放控制记录措施执行情况：废水处理设置记录每日进水水量、出水水量、药剂名称及使用量、投放频次、电耗、污泥产生量及污泥处置处理去向等；固体废物污染治理设施记录污泥产生量及含水率、处理方式、处理后污泥量及含水率、场内暂存量、综合利用率、自行处置量、委托处置量、委托单位等信息。

记录频次：运行情况1次/日，主要药剂添加情况1次/日或批次，DCS曲线图1次/月。

（2）异常情况

记录内容：起止时段设施名称、编号、非正常起始时刻、非正常恢复时刻、污染物排放量、排放浓度、事件原因、应对措施、是否报告等。

记录频次：按照异常情况期记录，1次/异常情况期。

台账保存期限不得少于5年。

5、VOCs治理台账记录：

（1）生产信息

主要产品产量及涂装总面积等生产基本信息。

（2）含VOCs原辅料

含VOCs原辅材料（涂料、固化剂、稀释剂等）名称及其VOCs含量，采购量、使用量、库存量，含VOCs原辅材料回收方式及回收量等。

（3）废气收集处理设施

废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）。

废气收集与处理设施关键参数。

废气处理设施相关耗材（吸附剂、吸收剂、催化剂等）购买处置记录。

（4）记录保存期限不得少于5年。

10.2 环境监测

为及时发现生产过程中对环境产生的不利影响，保护环境，应建立定期的环境监测制度，对常规监测项目进行监测分析。

(1)制定环境监测年度计划，建立和健全各种规章制度；

(2)完成环境监控计划规定的各种监控任务；

(3)根据制定的监测计划，委托资质单位进行监测，并积极配合监测单位工作，确保监测工作的正常进行；

(4)企业要及时分析、汇总监测数据，如实反映各污染物处理装置的运行状况，确保设施稳定运行、各污染物达标排放。

(5)监测计划：监测制度按照国家、山东省和日照市有关规定执行，监测要求按照HJ819-2017、HJ1086-2020规定执行。

(6)在线监测：根据《重点排污单位名录管理规定(试行)》(环办监测(2017)86号)、《山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测》(鲁环发2019(134)号)，“日均外排废水量大于等于100立方米的、排气筒VOCs排放速率(包括等效排气筒等效排放速率)大于0.5千克/小时或者排气量大于10000立方米/小时的固定排放源”纳入水环境和大气环境重点排污单位名录，根据要求安装在线自动监测装置。

扩建工程建成后全厂污染物排放发生变化，根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820-2017)，并参考《排污单位自行监测技术指南 涂装》(HJ1086-2020)制定自行监测方案。见表10.2-1。

表10.2-1  全厂污染源监测计划一览表

| 类型 | 产污环节 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 抛丸废气 | P1排气筒 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | 调漆间、自动喷漆线底漆、面漆涂装过程（喷漆间、流平间、烘干废气及天然气燃烧烟气） | P2排气筒 | VOCs | 在线自动监测 |
|  |  |  | 颗粒物、SO2、NOx、二甲苯 | 每年1次 |
|  | 电泳废气、电泳件烘干及天然气燃烧、喷粉件烘干及天然气燃烧 | P3排气筒 | VOCs | 在线自动监测 |
|  |  |  | 颗粒物、SO2、NOx | 1次/年 |
|  | 大件喷漆及烘干废气 | P4排气筒 | VOCs | 在线自动监测 |
|  |  |  | 二甲苯 | 1次/年 |
|  | 打磨除尘间1 | P5排气筒 | 颗粒物、VOCs | 1次/年 |
|  | 打磨除尘间2 | P6排气筒 | 颗粒物、VOCs | 1次/年 |
|  | 喷粉 | P7排气筒 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | 大件打砂 | P8排气筒 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | 锅炉天然气燃烧废气 | P9排气筒 | 颗粒物、SO2、NOx | 1次/年 |
|  | 厂界无组织废气 | 上风向1个，下风向3个 | VOCs、二甲苯、颗粒物、SO2、NOx、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  | 厂区内，厂房外废气 | 厂区内，厂房外 | NMHC | 1次/季度 |
| 水 | 生产 | 生产废水厂区总排口 | COD、SS、总磷、总氮、氟化物、石油类 | 1次/半年 |
|  | 地下水跟踪监测 | 跟踪监测井 | pH、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、总大肠菌群、挥发性酚类、氨氮、氟、阴离子表面活性剂、二甲苯、石油类 | 1次/年 |
| 噪声 | 设备噪声 | 四周厂界外1m处 | Leq（A） | 1次/季度 |
| 土壤 | 土壤跟踪监测 | TGZ1#点位：厂区西南侧耕地（敏感目标跟踪监测井） | 挥发性有机物、石油烃 | 1次/3年 |
|  |  | TGZ2#点位：危废暂存库附近（垂直入渗影响区跟踪监测井） | 挥发性有机物、石油烃 | 1次/3年 |

10.3 排放口规范化、信息公开化管理

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发[19924号和《排放口规范化整治技术》环发19924号文以及关于贯彻落实《山东省污水排放口环境信息公开技术规范DB37T2643-2014)的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。

1、项目新建 1 座污水处理站，在生产废水总排口设置相应的环保图形标志牌，便于管理、维修以及更新，污水处理站废水总出口安装流量计，具备采样条件，便于采样分析水质状况，以确认处理废水水质是否满足纳污水体的 要求。

2、项目涉及的废气污染源排口共9个，P1排气筒已按照“排污口”要求进行建设，已设采样口或采样平台，并设置环保标志牌。本次扩建的P2~P9废气排污口应按照以下要求规范化管理：

①废气监测点位设置要求

根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》(DB37/T3535-2019)，监测断面应设置在规则的圆形或矩形烟道上，应便于测试人员开展监测工作，应避开对测试人员操作有危险的场所。对于颗粒态污染物，监测断面优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径(或当量直径)和距上述部件上游方向不小于2倍直径(或当量直径)处。对于气态污染物，监测断面的设置可不受上述规定限制。如果同时测定排气流量，监测断面应按颗粒态污染物的要求设置。

距离坠落高度基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，防护栏杆的高度应≥1.2m。监测平台的防护栏杆应设置踢脚板，踢脚板应采用不小于100mm×2mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应≥100mm，底部距平台面应≤10 mm。防护栏杆的设计载荷及制造安装应符合GB4053.3要求。

监测平台与地面之间应保障安全通行，设置安全方式直达监测平台。设置固定式钢梯或转梯到达监测平台，应符合GB4053.1和GB4053.2要求。

监测平台与坠落高度基准面之间距离超过2m时，不应使用直梯通往监测平台，应安装固定式钢斜梯、转梯或升降梯到达监测平台。梯子无障碍宽度≥0.9m，梯子倾角不超过45度。每段斜梯或转梯的最大垂直高度不超过5m，否则应设置缓冲平台，缓冲平台的技术要求同监测平台。

②废气监测点位标志牌的设置及管理

一般性污染物监测点设置提示性标志牌，排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的监测点设置警告性标志牌。标志牌设置在距污染物监测断面较近且醒目处，排污单位应建立监测点位档案。监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。

排污单位可根据监测点位情况，设置立式或平面固定式标志牌。标志牌右下角应设置与标志牌图案总体协调、符合山东省排污口信息化、网络化管理技术要求的二维码，二维码编码的技术要求应符合GB/T18284的规定。监测点位信息变化时，应及时更换二维码。监测点位二维码信息应包括排污单位名称、地址、企业法人、联系电话、监测排口性质和数量、点位编码、监测点位的地理定位信息、排放的主要污染物种类、设施投运时间等有关资料。标志牌的形状及颜色见表10.3-1和图10.3-1。

表10.3-1  标志的形状及颜色说明

| 标志牌 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 | 文字颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 警告性信息标志牌 | 矩形边框 | 黄色 | 黑色 | 黑色 |
| 提示性信息标志牌 | 矩形边框 | 绿色 | -- | 白色 |

图10.3-1  废气监测点位标志牌

3、噪声污染源规范化管理：在主要固定噪声源附近设置环境保护图形标志牌。

4、固体废物污染源规范化管理：项目固体废物品种较多，建设单位将固废分类送到(或出售)相应单位进行处理，或综合利用。厂区现有一般固废暂存区和危废暂存库已采取防扬散、防流失措施，并分别设置环保标志牌。

图10.3-2  各排污口(源)标志牌设置示意图

项目建成后，建设单位应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报环保主管部门，以便进行验收和排放口的规范化。

10.4 与排污许可衔接分析

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)，项目应在获得环评审批文件后，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证。

项目行业类别为C3311金属结构制造、C3332金属压力容器制造、C3514建筑工程用机械制造，根据“二十八、金属制品业 33：81、金属表面处理及热处理加工336：除重点管理以外的有酸洗、抛光(电解抛光和化学抛光)、热浸镀(溶剂法)、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的”，实施简化管理。如果企业被列入大气重点排污单位，实施重点管理。建设单位扩建工程应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台填报排污申请，填写项目基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息，取得排污许可证。

10.5环境保护“三同时”验收内容

项目环境保护“三同时”验收一览表详见表10.5-1。

10.6环境管理及污染物排放清单

环境管理及污染物排放清单见表10.6-1。

表10.5-1  项目“三同时”验收及环境管理一览表

| 类别 | 名称 | 监测点位 | 污染因子 | 治理措施 | 执行标准/规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 抛丸 | P1 | 颗粒物 | 负压收集+旋风分离器+袋式除尘器（1套）+15m高的P1排气筒排放； | 排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准（10mg/m3）；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准限值要求（3.5kg/h）。 |
|  |  | 补漆间、自动喷漆线底漆及面漆涂装（喷漆、流平、烘干及燃烧器） | P2 | VOCs、二甲苯、颗粒物、SO2、NOx | 燃烧器采用低氮燃烧技术，补漆间喷漆及晾干废气先经1#“漆雾纸盒过滤器”除漆雾”，底漆喷漆废气先经2#“漆雾纸盒过滤器”除漆雾，再与底漆流平废气、烘干及天然气燃烧器燃烧烟气一起经1#“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后，面漆喷漆废气先经3#“漆雾纸盒过滤器”除漆雾，再与面漆流平废气、烘干及天然气燃烧器燃烧烟气一起经2#“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后，均通过15m高的P2排气筒排放； | VOCs、二甲苯执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2“通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)”排放限值要求(VOCs：70mg/m3、2.4kg/h；二甲苯：15mg/m3、0.8kg/h)； 颗粒物、SO2、NOx排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准（颗粒物：10mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：100mg/m3）； |
|  |  | 电泳废气、电泳件烘干及天然气燃烧、喷粉件烘干及天然气燃烧 | P3 | VOCs、颗粒物、SO2、NOx | 燃烧器均采用低氮燃烧技术，封闭设备，电泳件烘干及天然气燃烧混合烟气、喷粉件烘干及天然气燃烧混合烟气均先经同一套1#“喷淋塔”降温后，再与电泳废气一起经3#“干式过滤器+活性炭吸附装置”处理后经15m高的P3排气筒排放； | VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2“通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)”排放限值要求(VOCs：70mg/m3、2.4kg/h)； 颗粒物、SO2、NOx排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准（颗粒物：10mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：100mg/m3）； |
|  |  | 大件喷漆及烘干废气 | P4 | VOCs、二甲苯 | 封闭设备，喷漆废气与烘干废气经收集后先经4#“漆雾纸盒过滤器”除漆雾，经4#“干式过滤器+活性炭吸附装置”处理后经15m高的P4排气筒排放； | VOCs、二甲苯执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2“通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)”排放限值要求(VOCs：70mg/m3、2.4kg/h；二甲苯：15mg/m3、0.8kg/h)； |
|  |  | 打磨除尘间1腻子涂抹、晾干、打磨废气 | P5 | 颗粒物、VOCs | 封闭设备，腻子涂抹、晾干、打磨废气经负压收集后经2#袋式除尘器处理后经15m高的P5排气筒排放； | 颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准（10mg/m3）；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准限值要求（3.5kg/h）。 VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2“通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)”排放限值要求(VOCs：70mg/m3、2.4kg/h)； |
|  |  | 打磨除尘间2腻子涂抹、晾干、打磨废气 | P6 | 颗粒物、VOCs | 封闭设备，腻子涂抹、晾干、打磨废气经负压收集后经3#袋式除尘器处理后经15m高的P6排气筒排放； | 颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准（10mg/m3）；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准限值要求（3.5kg/h）。 VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2“通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)”排放限值要求(VOCs：70mg/m3、2.4kg/h)； |
|  |  | 喷粉 | P7 | 颗粒物 | 封闭设备，两间喷粉间喷粉废气分别经负压收集后分别经2套滤筒除尘器（2#、3#）处理后，通过同一根15m高的P7排气筒排放； | 排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准（10mg/m3）；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准限值要求（3.5kg/h）。 |
|  |  | 大件打砂废气 | P8 | 颗粒物 | 封闭设备，打砂废气经负压收集后经4#二级袋式除尘器处理后经15m高的P8排气筒排放 | 排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准（10mg/m3）；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准限值要求（3.5kg/h）。 |
|  |  | 热水锅炉 | P9 | 颗粒物、SO2、NOx、格曼黑度（级） | 采用低氮燃烧技术，废气经15m高的P9排气筒排放 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气林格曼黑度（级）执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）表2中“重点控制区” 标准限值要求（颗粒物：10mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：100mg/m3；格曼黑度1级） |
|  | 无组织废气 | 扩建工程未被收集到的工艺废气 | 厂界内，厂房外 | NMHC | 含VOCs物料密闭储存在封闭漆料库，调漆及生产过程采用有效收集及净化措施，减少废气无组织排放 | VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中表A.1中NMHC特别排放限值要求 |
|  |  | 焊接废气、切割废气；扩建工程未被收集到的工艺废气、污水处理站 | 厂界 | VOCs、二甲苯、颗粒物、SO2、NOx、臭气浓度 | 焊接烟尘：集气臂收集后经移动式袋式除尘器处理后通过车间门窗无组织排放；切割烟尘负压收集后经滤筒除尘器处理后通过车间门窗无组织排放；扩建工程未被收集到的工艺废气通过车间门窗无组织排放；污水处理站采用封闭设备，位于室内，少量异味通过车间门窗无组织排放； | 颗粒物、SO2、NOx：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。 VOCs、二甲苯：厂界浓度执行《挥发性有机物排放标准 5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3厂界监控点浓度限值。 臭气浓度：厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中的厂界新改扩二级监控点浓度限值。 |
| 废水 | 废水 | 生活污水 | 厂区生活污水排放口 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 依托现有化粪池预处理(餐饮废水先经隔油池处理)后，经生活污水排放口接管市政污水管网，排至五莲北控水务有限公司三厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及五莲北控水务有限公司三厂进水水质要求 |
|  |  | 生产废水 | 厂区生产污水排放口 | CODCr、SS、总氮、总磷、氟化物、石油类 | 经厂区污水处理站处理达标后，经生产废水排放口接管市政污水管网，最终送入五莲北控水务有限公司三厂进一步处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及五莲北控水务有限公司三厂进水水质要求 |
| 噪声 | 设备噪声 | 四周厂界 | 等效连续A声级 | 合理布局、噪声设备采取消声、减振措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求 |
| 固废 | 一般工业固废、危险废物、生活垃圾 | / | / | 分类收集，一般固废外售综合利用或回用于生产等，危险废物委托有资质的企业处置，生活垃圾由环卫部门清运处置 | 处理措施得当，不会对环境造成污染影响 |
| 排污口 | 规范现有工程和扩建工程废气排放口。环保图形标志、采样平台、采样监测口、排放源档案等。 | 《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号)、《排放口规范化整治技术》、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》(DB37/T3535-2019)。 |
| 环境风险防范措施 | 落实各区域防渗措施，配备应急物资及设施，完善三级防控体系，制定应急预案并备案。 | 符合《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》(鲁环发[2009]80号) |
| 排污许可证 | 按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)，申请排污许可证。 | 取得生态环境部门核发的排污许可证。 |

表10.6-1  环境管理及污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 污染物 | 污染防治设施 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量(t/a) | 排放量(t/a) | 有组织排放浓度(mg/m3) |  |  |
| 1#厂房废气 | P1 | 抛丸 | 颗粒物 | 1.43 | 0.069 | 1.9 | 2台抛丸机配备1套旋风分离器+袋式除尘器装置（1#），抛丸废气经净化处理后通过P1排气筒排放； | 颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准（10mg/m3）；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准限值要求（3.5kg/h）。 |
|  | P2 | 补漆间、自动喷漆线底漆及面漆涂装（喷漆、流平、烘干） | 颗粒物（漆雾） | 9.417 | 0 | 0 | 两烘干炉燃烧器均采用低氮燃烧技术，补漆间喷漆及晾干废气先经1#“漆雾纸盒过滤器”除漆雾”，底漆喷漆废气先经2#“漆雾纸盒过滤器”除漆雾，再与调漆废气、底漆流平废气、烘干及天然气燃烧器燃烧烟气一起经1#“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后，面漆喷漆废气先经3#“漆雾纸盒过滤器”除漆雾，再与面漆流平废气、烘干及天然气燃烧器燃烧烟气一起经2#“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后，均通过15m高的P2排气筒排放； | VOCs、二甲苯执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2“通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)”排放限值要求(VOCs：70mg/m3、2.4kg/h；二甲苯：15mg/m3、0.8kg/h)； 颗粒物、SO2、NOx排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准（颗粒物：10mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：100mg/m3）； |
|  |  |  | VOCs | 5.33 | 有组织：0.666 无组织：0.275 | 5.278 |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.683 | 有组织：0.084 无组织：0.038 | 0.679 |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.01 | 有组织：0.01 无组织：0.0004 | 0.076 |  |  |
|  |  |  | SO2 | 0.02 | 有组织：0.019 无组织：0.001 | 0.146 |  |  |
|  |  |  | NOx | 0.122 | 有组织：0.116 无组织：0.006 | 0.927 |  |  |
|  | P3 | 电泳废气、电泳件烘干、喷粉件烘干、天然气 | VOCs | 1.048 | 有组织：0.099 无组织：0.049 | 3.883 | 燃烧器均采用低氮燃烧技术，封闭设备，电泳件烘干及天然气燃烧混合烟气、喷粉件烘干及天然气燃烧混合烟气均先经同一套1#“喷淋塔”降温后，再与电泳废气一起经3#“干式过滤器+活性炭吸附装置”处理后经15m高的P3排气筒排放； | VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2“通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)”排放限值要求(VOCs：70mg/m3、2.4kg/h)； 颗粒物、SO2、NOx排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准（颗粒物：10mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：100mg/m3）； |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.01 | 有组织：0.01 无组织：0.0005 | 0.239 |  |  |
|  |  |  | SO2 | 0.02 | 有组织：0.019 无组织：0.001 | 0.467 |  |  |
|  |  |  | NOx | 0.122 | 有组织：0.116 无组织：0.006 | 2.949 |  |  |
|  | P4 | 大件喷漆间喷漆、烘干 | 颗粒物（漆雾） | 1.229 | 0 | 0 | 封闭设备，喷漆废气与烘干废气经收集后先经4#“漆雾纸盒过滤器”除漆雾，经4#“干式过滤器+活性炭吸附装置”处理后经15m高的P4排气筒排放； | VOCs、二甲苯执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2“通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)”排放限值要求(VOCs：70mg/m3、2.4kg/h；二甲苯：15mg/m3、0.8kg/h)； |
|  |  |  | VOCs | 0.967 | 有组织：0.087 无组织：0.097 | 1.648 |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.126 | 有组织：0.011 无组织：0.013 | 0.208 |  |  |
|  | P5 | 打磨除尘间1 | 颗粒物 | 0.166 | 有组织：0.008 无组织：0.008 | 0.722 | 封闭设备，腻子涂抹、晾干、打磨废气经负压收集后经2#袋式除尘器处理后经15m高的P5排气筒排放； | 颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准（10mg/m3）；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准限值要求（3.5kg/h）。 VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2“通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)”排放限值要求(VOCs：70mg/m3、2.4kg/h)； |
|  |  |  | VOCs | 0.02 | 有组织：0.019 无组织：0.001 | 1.759 |  |  |
|  | P6 | 打磨除尘间2 | 颗粒物 | 0.166 | 有组织：0.008 无组织：0.008 | 0.722 | 封闭设备，腻子涂抹、晾干、打磨废气经负压收集后经3#袋式除尘器处理后经15m高的P6排气筒排放； | 颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准（10mg/m3）；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准限值要求（3.5kg/h）。 VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2“通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)”排放限值要求(VOCs：70mg/m3、2.4kg/h)； |
|  |  |  | VOCs | 0.02 | 有组织：0.019 无组织：0.001 | 1.759 |  |  |
|  | P7 | 喷粉 | 颗粒物 | 1.44 | 有组织：0.065 无组织：0.029 | 3.0 | 封闭设备，两间喷粉间喷粉废气分别经负压收集后分别经2套滤筒除尘器（2#、3#）处理后，通过同一根15m高的P7排气筒排放； | 排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准（10mg/m3）；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准限值要求（3.5kg/h）。 |
|  | P8 | 大件打砂 | 颗粒物 | 9.855 | 有组织：0.044 无组织：0.197 | 1.528 | 封闭设备，打砂废气经负压收集后经5#二级袋式除尘器处理后经15m高的P8排气筒排放 | 排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准（10mg/m3）；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准限值要求（3.5kg/h）。 |
|  | P9 | 热水锅炉燃烧废气 | 颗粒物 | 0.019 | 0.019 | 9.48 | 热水锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧烟气通过15m高的P9排气筒排放 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气林格曼黑度（级）执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）表2中“重点控制区” 标准限值要求（颗粒物：10mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：100mg/m3；格曼黑度1级） |
|  |  |  | SO2 | 0.037 | 0.037 | 18.15 |  |  |
|  |  |  | NOx | 0.056 | 0.056 | 27.94 |  |  |
| 废水 | 生活污水 | 污水量 | 4590t/a | 4590t/a | / | 扩建工程新增生活污水依托现有化粪池预处理后(餐饮废水先经隔油池处理)经现有污水排放口接管市政污水管网，排至五莲北控水务有限公司三厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及五莲北控水务有限公司三厂进水水质要求 |
|  |  | CODCr | 289mg/L，1.327t/a | 50mg/L，0.230t/a | / |  |  |
|  |  | BOD5 | 218mg/L，1.001t/a | 10mg/L，0.046t/a | / |  |  |
|  |  | SS | 200mg/L， 0.918t/a | 10mg/L， 0.046t/a | / |  |  |
|  |  | NH3-N | 40.8mg/L，0.187t/a | 5mg/L，0.023t/a | / |  |  |
|  |  | TN | 56.5mg/L， 0.259t/a | 15mg/L， 0.069t/a | / |  |  |
|  |  | TP | 6.0mg/L， 0.028t/a | 0.5mg/L，0.002 t/a | / |  |  |
|  |  | 动植物油 | 5.6mg/L， 0.026t/a | 1.0mg/L， 0.0046t/a | / |  |  |
|  | 生产废水 | 废水量 | 4955.78t/a | 4955.78t/a | / | 扩建工程生产废水（表面前处理工艺废水废液（包括热水洗废水及洗槽废水、脱脂废液及洗槽废水、硅烷废液及洗槽废水、超滤废液及电泳洗槽废水、水洗废水）、锅炉定期排污水、软水制备废水、纯水制备废水、树脂再生废水）经自建污水处理站(预处理+初沉+A²/O 生化+絮凝沉淀+过滤+紫外消毒)处理后，经生产废水排放口排入市政污水管网排至五莲北控水务有限公司三厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及五莲北控水务有限公司三厂进水水质要求 |
|  |  | CODCr | 113.5mg/L， 0.562t/a | 50mg/L，0.248t/a | / |  |  |
|  |  | SS | 35.4mg/L， 0.175t/a | 10mg/L，0.05t/a | / |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.15mg/L， 0.0007t/a | 0.15mg/L， 0.0007t/a | / |  |  |
|  |  | TN | 0.45mg/L， 0.002t/a | 0.45mg/L， 0.002t/a | / |  |  |
|  |  | TP | 0.05mg/L， 0.0003t/a | 0.05mg/L， 0.0003t/a | / |  |  |
|  |  | 石油类 | 11.0mg/L， 0.055t/a | 1mg/L，0.005t/a | / |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 声压级 65～85dB(A) | 衰减到厂界可达标 | / | 选用低噪声设备，基础减振、隔声、消声及墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 固废 | 生产过程 | 一般工业固废 | 19.53t/a | 0 | / | 暂存于一般固废暂存区，定期外售综合利用或者委托专门的固废处置公司处置 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年版) |
|  |  | 危险废物 | 38.547t/a | 0 | / | 暂存于危废暂存库，定期委托有危废处理资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
|  | 职工生活 | 浮油渣、废油脂 | 1.25t/a | 0 | / | / | 由有资质专业处置机构定期回收后利用处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 7.5t/a | 0 | / | 环卫部门定期清运 | 运往垃圾填埋场填埋处理 |

# 11 环境经济损益分析

11.1 社会经济效益

新能源装备制造项目（一期）总投资 3.6亿元，现有工程投资约2.6亿元，本次扩建工程投资约1.0亿元万元，其中环保投资260万元，环保投资占投资的2.6%。项目投产后可实现年均销售收入及其他收入合计1200万元，年均利润总额为400万元，所得税60万元，可见建设项目投资利润较高，经济效益较好。

项目可为国家及地方增加相当数量的税收，同时又能提供一定量的劳动就业岗位，提高当地人民群众的生活水平，推动当地社会经济发展，社会效益显著。

11.2 环保投资

环保投资是指在项目建设过程中与预防、治理污染有关的工程投资。既包括治理污染的设备费用，又包括相关配套监测设施费用。

表11.2-1  扩建工程环保投资估算一览表

| 序号 | 环保设施/措施 | 环保投资/万元 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 补漆间喷漆废气及晾干废气：1#漆雾过滤纸盒+1#“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”+15m排气筒（P2）；燃烧器采用低氮燃烧技术，底漆喷漆间、流平间、底漆烘干炉：2#漆雾纸盒过滤器+1#“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”+15m排气筒（P2）；面漆喷漆间、流平间、面漆烘干炉：燃烧器采用低氮燃烧技术，3#漆雾纸盒过滤器+2#“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”+15m排气筒（P3）。 | 100 |
|  |  | 喷粉件烘干废气、电泳废气、电泳件烘干废气：燃烧器采用低氮燃烧技术，1#喷淋塔+3#“干式过滤器+活性炭吸附装置”+15m排气筒（P3）； | 5 |
|  |  | 大件喷漆间：4#漆雾过滤纸盒+4#“干式过滤器+活性炭吸附装置”+15m排气筒（P4）； | 10 |
|  |  | 打磨除尘间1废气：2#袋式除尘器+15m排气筒（P5）； | 5 |
|  |  | 打磨除尘间2：3#袋式除尘器+15m排气筒（P6）； | 5 |
|  |  | 喷粉间1、喷粉间2：滤筒式除尘器(2套，2#、3#)+15m排气筒（P7）； | 10 |
|  |  | 大件打砂废气：4#二级袋式除尘器+15m排气筒（P8）； | 13 |
|  |  | 热水锅炉加装低氮燃烧技术，天然气燃烧烟气：15m高排气筒（P9）； | 2 |
| 2 | 废水 | 生产废水：污水处理站、排污水管线 | 85 |
|  |  | 生活污水：依托现有隔油池、化粪池及排污水管线 | -- |
| 3 | 噪声 | 基础减振、隔声、消声措施 | 15 |
| 4 | 固废 | 依托现有工程固体废物收集、暂存、 处理处置体系 | -- |
| 5 | 环境风险 | 基础防渗、三级防控体系、应急体系等 | 10 |
| 合计 | 260 |
| 扩建工程总投资 | 10000 |
| 环保投资占投资比例 | 2.6% |

11.3环境效益

项目对各类可能发生污染物的环节进行环保治理，通过环保设施的实施，可达到各类污染物达标排放。项目通过环保资金的投入，加强污染防治，各类污染物实现达标排放，有利于统一管理，并可减少生产过程可能带来的环境影响，对减轻当地环保压力有积极贡献。

根据污染治理措施评价，项目采取的废水、废气、噪声和固废等污染治理措施，可达到有效控制污染和保护环境的目的。项目环境效益表现在以下方面：

1、废水治理的环境效益分析

建设项目生产废水采取预处理系统、综合废水处理系统，生活污水依托现有污染防治设施，项目废水治理经济、环境效益显著。

2 废气治理的环境效益分析

经预测分析，各类生产废气经分类处理后达标排放，很大程度上减少了废气污染物的排放量，对大气环境的影响可接受。

2、噪声治理的环境效益分析

项目通过合理布局及采取针对性较强的噪声污染防治措施，如减振、隔声、消声等，这些措施的落实大大减轻了噪声污染可确保厂界噪声达标，同时可为企业职工创造一个良好舒适的工作环境，对企业的安全生产、提高劳动生产率能起到较大作用。

3、固体废物治理的环境效益分析。

项目固体废水均能得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。

综上所述，项目产品市场广阔，效益好，可提升企业的经济效益和竞争力，带动当地经济发展，增加就业机会。该项目在落实各项污染防治措施，“三废”达标排放的前提下，项目的运行具有较好的社会经济效益和环境效益。

# 12项目建设合理性分析

12.1 产业政策符合性

### 12.1.1《产业结构调整指导目录（2019 年本）》

山东五联能源装备科技有限公司投资建设的“新能源装备制造项目（一期）”，行业类别属于“C3311金属结构制造、C3332金属压力容器制造、C3514建筑工程用机械制造”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不在 “鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”之列，属于“允许”建设项目，项目所使用的设备不在“限制类”或“淘汰类”设备名录内，符合国家产业政策要求。

项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2020-371121-38-03-100590，具体见附件。

### 12.1.2 建设项目环评审批负面清单

根据日照市人民政府办公室关于印发《日照市建设项目环评审批负面清单（试行）》的通知（日政办发字[2015]341号），项目不属于该负面清单中所列建设项目，可按正常程序办理环评审批。

根据五莲县人民政府办公室关于印发《五莲县产业发展负面清单（试行）》的通知（莲政办发[2017]32号），项目不属于该负面清单中所列建设项目。

12.2 相关规划符合性

### 12.2.1土地规划符合性分析

山东五联能源装备科技有限公司新能源装备制造项目（一期），位于日照市五莲县城北工业区临沂路以南、浙江北路以东。项目产品为风电设备、锅炉设备、压力容器、建筑工程机械等设备配件。根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，项目不在“限制或禁止用地项目目录” 名单内。根据建设单位提供的不动产权证书“鲁（2022）五莲县不动产权第号”），见附件4，土地用途属于工业用地。结合五莲县城北工业区产业布局规划图（见附图12.2-1）和五莲县城北工业区总体规划图位置关系图（附图12.2-2），项目位于机械装备制造产业园区，符合用地规划及产业布局规划。

项目位于五莲县城北工业区临沂路以南、浙江北路以东，距离厂界最近的环境敏感点为娄家官庄村（N，343m），根据五莲县高泽街道三区三线划定分布图，见附图12.2-3，项目所在位置属于城镇开发边界内，不在生态保护红线内，不占用永久农田，因此，项目用地符合相关规划。

### 12.2.2 《五莲县城北工业区总体规划（2012-2030 年）》

1、规划范围：五莲县城北工业区位于五莲县城北部，规划范围为：北至工业区中路、南至黄海路、西至现状 222 省道、东至规划迎宾北路（现为黑龙江路），总用地面积约 23.5km²。

2、规划期限：规划期为 2012-2030 年，近期规划目标为 2015 年，中期规划目标为 2020 年，远期规划目标为 2030 年。其中胶新铁路-高泽河以东区域为中期和远期建设。

3、功能定位：五莲县城以二产、三产为主的产业集聚区。

4、主导产业：基于比较优势的产业选择重点发展汽车及零部件产业、服装纺织业、机械装备制造业、农副产品加工业。并借力青岛、日照、诸城市，重点发展循环经济产业、精细化工产业、新材料新能源产业。培育园区产业发展所需的生产性服务业，结合居住社区和高泽镇区的建设完善生活性服务业。

工业区内规划发展机械装备制造业、服装纺织业、汽车及零部件产业、精细化工产业、循环经济产业、新材料新能源产业、农副产品加工业和现代物流产业等八大产业类型。

5、规划目标:

（1）总发展目标

五莲县城北工业区将以壮大传统产业和培育新兴产业为产业发展目标，完善商贸服务、研发服务和现代物流等生产性服务业，延伸产业链，形成产业网络，逐步形成产业集群。五莲县城北工业区的发展目标是五莲县城市化进程的助推器、产业结构优化升级的创新源和经济持续发展的增长极。

（2）分期发展目标

①近期发展目标（2012-2015 年）

近期重点依托现有的产业基础，集中建设现状城北工业区和现状高泽工业区，重点发展汽车及零部件产业、服装纺织业、机械装备制造业等传统优势产业，园区建设规模达到16.52km²（含现状建成区 7.77km²），工业总产值达到 294 亿元人民币，实现工业增加值75 亿元，新增安排就业人口 4.0 万人。

②中期发展目标（2015-2020 年）

中期重点发展机械装备制造产业、汽车零部件产业和循环经济产业，园区建设规模达到 19.72km²，工业总产值达到 438 亿元人民币，实现工业增加值 110 亿元，安排就业人口 5.5 万人。

③远期发展目标（2021-2030 年）

远期重点发展循环经济产业、精细化工、新材料新能源产业和农副产品加工业，完善生产性服务业。完成 23.49km²的全部园区建设，工业总产值达到 644 亿元人民币，实现工业增加值 150 亿元，共安排就业人口 6.5 万人。

6、空间结构规划

根据对自然条件和工业区用地现状的分析，以及对用地布局发展的构想，规划以胶新铁路防护带为分隔，将规划区划分为南部板块、西部板块和东部板块，通过完善居住服务、生产生活性服务，最终形成一轴、两心、三大板块 的总体空间结构。

“一轴”：指沿山东路南北向的综合发展轴，联系高泽综合服务中心、铁路站前服务中心，是规划区的核心骨架。

“两心”：指位于墙夼水库东侧的高泽综合服务中心和站前组团服务中心。其中，高泽服务中心承担工业区的金融服务、商务办公、研发服务等生产性功能，县城的高端酒店休闲娱乐、特色商业等旅游服务功能和高泽镇区的生活服务职能，是工业区发展的引擎和助推器。铁路站前组团服务中心重点完善居住、商业等生活性服务。

“三大板块”：南部板块、西部板块和东部板块。

南部板块：位于胶新铁路南侧，以现状的工业区为依托，重点发展机械装备制造业、服装纺织业和新材料新能源产业，沿人民路和黄海路重点发展生活服务组团，串接铁路站前组团和黄海路南侧的行政中心。

西部板块：位于胶新铁路西侧，重点发展农副产品加工区、农用车及零部件制造业和循环经济产业等，配套完善总部办公、研发服务等生产性服务功能，同时利用临近墙夼水库的景观资源优势，适度发展旅游服务产业。

东部板块：位于胶新铁路东侧，重点发展精细化工、新材料新能源产业，构筑循环经济体系，成为五莲循环产业的示范园区。

项目行业类别为C3311金属结构制造、C3332金属压力容器制造、C3514建筑工程用机械制造，厂区位于日照市五莲县城北工业区临沂路以南、浙江北路以东，土地性质为工业用地，属于机械装备制造产业园。本工程依托山东五联能源装备科技有限公司现有厂区扩建，新增表面涂装工艺，属于机械装备制造项目配套工艺，符合《五莲县城北工业区总体规划》用地规划、工业区的行业准入条件。

### 12.2.2 与规划环评及审查意见的符合性分析

（1）规划环评符合性

根据《五莲县城北工业区环境影响报告书》，项目与其符合性分析见表12.2-1。

表12.2-1 与园区规划环评符合性一览表

| 规划环评结论要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 严格执行国家产业政策，禁止高耗水、高耗能、高污染、低附加值的行业或企业进入城北工业区，禁止落后的生产工艺装备、落后产品的生产企业进入城北工业区。 | 项目属于金属结构制造行业，符合国家产业政策及五莲县城北工业区产业布局要求。 | 符合 |
| 加强区内废物的综合利用，贯彻循环经济的理念、合理设计产业链，加强固体废物的综合利用和废水的梯级利用。 | 项目固废分类分质处理，危险废物委托有危废处理资质单位处置。 | 符合 |
| 加强监督管理，完善城北工业区和企业自身的监督管理体系；严格执行建设项目环境影响评价制度，对进区企业严格把关，坚决执行“三同时”原则。 | 项目制定环境管理制度，现有工程属于环评豁免建设项目，严格执行环境保护“三同时”制度，并依法依规进行排污许可登记。扩建工程正在进行环境影响评价。 | 符合 |
| 对区内排放废气的企业加强监督和管理，确保其废气治理设施和污水处理设施处于正常运转状态，外排废气、废水必须达到相应的排放标准。区内产生危险废物的企业要严格按照《危险废物转移联单管理办法》进行登记，做好危险废物的储存、转移和处置工作。 | 建设单位将加强管理，严格按照操作规程及相关规范运行环境保护设施，并定期开展环境自行监测，严格执行危险废物转移联单制度，做好危险废物收集、暂存、转移和处置工作。 | 符合 |

综上，项目符合《五莲县城北工业区环境影响报告书》相关要求。

（2）五莲县城北工业区环评审查意见（日环发[2014]48 号）的符合性分析

2014 年 3 月 19 日日照市环境保护局出具了《日照市环境保护局关于五莲县城北工业区环境影响报告书的审查意见》（日环发[2014]48 号），本项目与该规划环评审查意见的符合性分析见表12.2-2。

表12.2-2 项目与日环发[2014]48 号符合性一览表

| 规划环评审查意见 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 位置与规划范围。工业区规划范围为：北至工业园中路、南至黄海路、西至现状 222 省道、东至规划迎宾北路。 | 位于日照市五莲县城北工业区临沂路以南、浙江北路以东，山东五联能源装备科技有限公司现有厂区内 | 符合 |
| 产业定位。工业区发展汽车及零部件产业、机械装备制造业、服装纺织业、农副产品加工业、精细化工产业、新材料新能源产业、循环经济产业、现代服务业等八大产业。工业区以壮大传统产业和培育新兴产业为产业发展目标，完善商贸服务、研发服务和现代物流等生产性服务业，延伸产业链，形成产业网络，逐步形成产业集群。 | 项目属机械装备制造业，符合园区产业定位。 | 符合 |
| 总体布局。工业区由南向北依次布局为机械装置制造产业园、服装纺织产业园、汽车及零部件产业园、现代物流产业园、新材料新能源产业园、农副产品加工产业园、循环经济产业园和精细化工产业园八个产业园，同时布局高泽综合服务中心、站前组团服务中心及搬迁安置区等。 | 项目位于机械装置制造产业园，符合园区产业布局。 | 符合 |
| 排水及污水处理。现状部分废水进入已建成的五莲第二污水处理厂处理，工业区一期废水进入拟建的五莲第三污水处理厂处理，工业区二、三期废水进入规划中、远期建设的工业区污水厂处理，均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后，部分回用，剩余部分排放。五莲第二污水处理厂出水排入洪凝河，工业区污水厂出水经人工湿地进一步净化后排入山阳河，最终均汇入墙夼水库；五莲第三污水处理厂出水经人工湿地进一步净化后排入墙夼水库。 企业外排废水中的第一类污染物要在车间排污口实现达标排放，重点污染源要建立在线监控系统并与环保部门联网。 | 项目建设1套污水处理站，生产废水经厂区污水处理站处理后，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及五莲北控水务有限公司三厂进水水质要求后，排入市政污水管网，送五莲北控水务有限公司三厂处理进一步集中处理；职工生活污水（餐饮废水依托现有隔油池预处理）依托现有化粪池预处理后排入市政污水管网，送五莲北控水务有限公司三厂处理进一步集中处理。项目位于五莲北控水务有限公司三厂服务范围内，项目外排废水无第一类污染物，且水质、水量均不会对该厂造成冲击，可以纳网处理。 | 符合 |
| 固体废物。严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置等方式，做到“减量化、资源化、无害化”，并做好二次污染防止工作。一般工业固体废物要立足于综合利用，贮存场所须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求；危险废物临时贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，并按要求定期向当地环保部门申报，同时委托有资质的单位进行处置，转移须执行转移联单制度，防止流失、扩散。生活垃圾依托五莲县垃圾处理场处理。 | 项目对固体废物实施分类处理、处置等方式，一般工业固体废物依托现有一般固废暂存区暂存，定期外售综合利用或委托专门的固废公司处置；危险废物依托现有危废暂存库暂存，定期委托资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。无二次污染。 | 符合 |

综上，项目符合园区规划环评审查意见中的环境管理要求。

### 12.2.3 跟踪评价符合性

根据《五莲县城北工业区总体规划环境影响跟踪评价报告书》，项目与园区生态环境准入清单符合性分析见表12.2-3。

表12.2-3 与园区生态环境准入清单符合性一览表

| 清单类型 | 准入内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1、工业区内的基本农田及一般农田，在土地利用规划未调整之前、土地性质未转为建设用地前严禁占用开发，实行严格保护； 2、基本农田保护区内禁止新建任何项目，居住用地周边及规划一类工业用地内禁止新、改、扩建涉重金属项目； 3、新、改、扩建涉及重金属项目排放废水应分质处理，五莲县城北工业区内新、改、扩建项目均不得新增一类重金属的排放量，满足重金属污染防治规划总量指标要求，实施重点重金属总量“减量置换”； 4、工业区内规划的防护绿地不得占用和开发建设； 5、工业区内现有村庄及居民点加快搬迁，在未搬迁的情况下，工业项目选址需留出充足的缓冲距离； 6、新、扩建项目严格按照规划的功能分区方案进行布局。 | 扩建项目依托现有厂区内进行建设，不新增占地，项目用地为工业用地。 项目废水分类分质预处理，污染物不涉及重金属。 项目周边无居民点、医院、学校等敏感目标。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1、工业区 SO2、NOx、颗粒物、VOCs、COD和 氨 氮 的 排 放 总 量 （ 含 现 有 排 放 ） 控 制 在177.773t/a、568.689t/a、199.666t/a、105.655t/a、158.53t/a 和 15.85t/a；废气：铅 0.26012t/a、砷0.00025t/a、铬 0.019254t/a、锌 1.640178t/a；废水：铅 0.13164t/a、铬 0.287808t/a、镍 0.11894t/a、锌0.0036t/a。 2、新建、改扩建项目严格按照建设项目主要污染物排放总量核定的有关规定，获得排放总量指标，新增颗粒物等污染物的项目总量实行“倍量替代”； 3、除生产特殊需要外，不得建设自备锅炉； 4、工业区内各类废水全收集、全处理，涉及重金属等第一类污染物的要求在车间排放口或者车间处理设施排放口达标；工业区属于涉重金属工业园区，含重金属等有毒有害污染物的废水从严控制，根据污水处理厂的工艺特点，研究接管的可行性并确定合理的接管标准，尽快落实“一企一管”； 5、强化污染物排放总量控制措施，依法实施排污许可证制度。将排污总量控制指标分解到重点污染行业的排污单位，颁发排污许可证。完善排污申报登记和排污收费制度，建立污染源数据库，为各项环境管理工作提供依据； 6、工业企业重点排放源均安装自动监控设施； 7、根据后续产业入驻情况适时进行建设工业区污水处理厂及其配套的人工湿地建设，使污水处理厂出水经人工湿地工程进一步净化处理排入山阳河，避免对受纳水体环境带来影响； 8、加强机械加工行业烟粉尘排放控制，加强区内企业 VOCs 治理，VOCs 废气收集效率不低于80%，采用催化燃烧、热力焚烧以及其它适用的新技术净化处理后达标排放；盛放含 VOCs 物料的容器应密闭；产生 VOCs 的工艺应在密闭空间或设备中进行，废气经收集系统和（或）处理设施后排放。 | 项目大气污染物为颗粒物、SO2、NOx、VOCs，废水污染物为COD和 氨 氮，满足总量控制指标要求。 项目生产用热采用配套天然气燃烧器及锅炉。 项目废水经厂区污水处理站处理后，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值及五莲北控水务有限公司三厂进水水质要求后，排入市政污水管网，送五莲北控水务有限公司三厂处理进一步处理。 项目不涉及第一类污染物排放。 现有工程已依法进行排污许可登记；扩建工程建成后排污前，依规办理排污许可证，持证排污。 项目P2、P3、P4排气筒应根据要求适时安装VOCs自动监控设施； 项目VOCs废气采用“密度作业间+负压收集”措施，废气收集效率不低于80%；挥发性有机废气采用催化燃烧净化处理后达标排放；油漆、稀释剂、固化剂等含VOCs物料密闭存放在专门的漆料库中；涉及VOCs产生的工艺均设置密闭空间或设备，废气经收集后经净化系统处理后有组织排放。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1、工业区落实环境突发事件应急预案相关要求，相关企业尽快制定环境突发事件应急预案，明确环境风险防范措施，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，开展有针对性的环境安全隐患排查，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力； 2、构建三级环境风险防控体系，强化硫酸等危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严格控制，对水环境构成较大风险隐患的项目禁止入区； 3、建立环境风险防范管理工作长效机制，建立覆盖面广的可视化监控系统，加快自动监测预警网络建设，健全环境风险单位信息库，加强重大环境风险单位的监管能力建设； 4、建立企业、园区和洪凝河、高泽河、墙夼水库等水体的水环境风险防控体系。建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施。五莲县第二、第三污水处理厂污水排放口应加快建设缓冲池和可关闭的闸门，防止事故废水等排入周边水体。 | 扩建项目完成后，建设单位拟开展突发环境事件风险评估，编制突发环境事件应急预案，建立环境应急组织机构，并按照有关要求，定期开展环境风险隐患排查。 项目厂区拟设置三级环境防控体系，在项目落实好环境风险防范措施及制定突发环境事件应急预案的情况下，环境风险可防可控。 | 符合 |
| 资源开发利用要求 | 1、基本农田、一般农用地等未改变土地性质之前禁止开发； 2、用水指标要求：万元工业增加值新鲜水耗量 8m³/万元以下； 3、土地利用效率：单位土地工业增加值达到9 亿元/km²。 | 项目厂区土地性质为工业用地，用水、土地指标满足相关要求。 | 符合 |

综上，项目符合《五莲县城北工业区总体规划环境影响跟踪评价报告书》生态环境准入相关要求。

### 12.2.4 跟踪评价审查意见符合性

2021年 08 月 20 日日照市生态环境局出具了《日照市生态环境局关于五莲县城北工业区总体规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（日环审[2021]3 号），项目与该跟踪评价审查意见的符合性分析见表12.2-4。

表12.2-4 与跟踪评价审查意见符合性一览表

| 跟踪评价审查意见 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 规划内容。五莲县城北工业区为县级工业园区，位于五莲县洪凝街道和高泽街道，2012 年 10 月五莲县人民政府批复园区规划，规划范围为：北至工业区中路、南至黄海路、西至现状 222 省道、东至规划迎宾北路，总用地面积约 23.5 平方公里。工业区原规划发展机械装备制造业、服装纺织业、汽车及零部件产业、精细化工产业、循环经济产业、新材料产业、新能源产业、农副产品加工业和现代物流产业等产业类型。因不再适宜发展化工类产业，2018 年五莲县人民政府对工业区产业布局进行了局部调整，将工业区东北部的精细化工、机械装备制造、新材料和新能源产业区 4.622 平方公里用地整合成立日照军民融合产业园，产业园以新能源汽车整车制造及零部件、高端装备制造、新材料新能源为主导，工业区其他区域仍按照原规划建设和发展。 | 项目位于日照市五莲县城北工业区临沂路以南、浙江北路以东，山东五联能源装备科技有限公司现有厂区内，符合园区产业定位和产业布局要求。 | 符合 |
| 园区后续发展建议。 1、严格保护生态空间，优化规划空间布局，严格落实三线一单管控，禁止新增铅、汞、镉、铬、砷等重金属排放的项目入区建设。 2、完善环保基础设施建设必要性论证。 3、加强工业区日常环境监管，督促企业落实好“三同时”制度，督促企业加强污染防治，做到达标排放，推进清洁生产工作。加大企业废水回用力度，提高重复利用率，减少废水外排量。加强污水收集处理工作，做大全收集全处理，加强污水处理厂尾水排放通道的管理和维护。定期开展区域环境监测，尽快完成园区及企业环境突发事件应急预案备案，完善风险防控体系。 4、适时优化调整规划方案，根据国家重点生态功能区相关要求，优化产业结构，严格环境准入，控制发展涉重项目。根据基本农田分布等情况，合理进行空间管控。 5、园区拟引进项目应严格落实环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可和总量控制制度。 6、加强环境监测和预警。建立健全能够长期稳定实施的园区环境跟踪监测体系 | 项目无铅、汞、镉、铬、砷等重金属排放； 项目将严格执行“三同时”制度。项目采取切实有效的废气收集及处理措施，废水预处理措施，噪声控制措施及固废无害化处理措施，前处理方案采取“脱脂前热水洗、逆流漂洗”等措施，提高水利用效率。建设单位拟开展突发环境事件风险评估，编制突发环境事件应急预案，建立环境应急组织机构，并按照有关要求，定期开展环境风险隐患排查。 项目正在办理环境影响评价手续，批复后将依法依规落实竣工环境保护验收、排污许可和总量控制制度。 环评提出了环境自行监测及跟踪监测要求，项目建成后，将按照相应监测计划实施。 | 符合 |

综上，项目符合园区跟踪评价审查意见中的环境管理要求。

### 12.2.5 与“三区三线”符合性分析

所谓“三区三线”，是根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。日照市陆域生态保护红线面积481.17平方公里，占全市国土面积的8.98%；陆域一般生态空间面积581.24平方公里，占全市国土面积的10.85%；陆域生态空间（生态保护红线和一般生态空间之和）总面积1062.41平方公里，占全市国土面积的19.83%；海洋生态保护红线面积723.56平方公里，占全市管辖海域面积的12.06%。生态保护红线和生态空间管控区域面积根据国家和省最新批复动态调整。本项目位于五莲县城北工业园，选址在高泽街道城镇开发边界内部，不位于生态保护红线、永久基本农田范围内，符合“三区三线”要求。项目与五莲县高泽街道三区三线划定分布图位置关系图见图12.2-3。

### 12.2.6相关政策法规符合性

- 与《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的符合性分析

项目建设符合《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的管理要求，符合性分析见表12.2-5。

表12.2-5 与《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）符合性分析

| 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定： (一) 建设项目类型及其选址、布局及规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划； 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求； 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏； 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原环境污染和生态破坏提出有效防治措施； 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 | 项目的建设符合环境保护法律法规和区域总体规划。 项目所在区域环境空气质量现状良好；项目产生的废气经采取相关措施处理后排放。项目产生的污染物均能够达标排放。 项目采取污染防治措施，污染物排放均达到国家和地方排放标准。 现有工程无环境污染及生态破坏的问题。 项目基础资料均由建设单位据实提供，本次环评报告根据该资料给出了明确、合理的环境影响评价结论。 | 符合 |

- 与《山东省环境保护条例》（2018年修订）符合性分析

表12.2-6 项目与《山东省环境保护条例》（2018 年修订）符合性分析

| 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。 | 项目符合产业政策，不属于该类禁止建设项目。 | 符合 |
| 第四十三条 各级人民政府应当推进绿色低碳发展，制定循环经济、清洁生产、环境综合治理、废弃物资源化等政策措施，加强重点区域、重点流域、重点行业污染控制，鼓励、支持无污染或者低污染产业发展，提高资源利用效率，减少污染排放。 | 项目采取合理有效的环保措施后对环境影响较小。 | 符合 |
| 第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 | 项目位于五莲县城北工业区，项目生产废水经自建污水处理站处理后经市政污水管网排至市政污水处理厂处理；固废依托现有一般固废暂存区暂存，定期外售综合利用或委托专门的固废公司处置；危险废物依托现有危废暂存间暂存，并委托有危废处理资质的单位处置。 | 符合 |
| 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。 企业在运营期严格落实本报告提出的环保治理措施，污染物可达标排放。 | 企业在运营期严格落实本报告提出的环保治理措施，污染物可达标排放。 | 符合 |
| 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施行、同时投产使用。 | 项目建成后严格按照环保要求建设环境保护设施、落实环境保护施。 | 符合 |

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知）》（环环评[2016]150 号）

根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知）》（环环评[2016]150 号），项目“三线一单”情况如下：

1）生态保护红线

项目位于日照市五莲县城北工业区临沂路以南、浙江北路以东，山东五联能源装备科技有限公司现有厂区内，根据《五莲县高泽街道三区三线划定分布图》，项目位置不在划定的生态保护红线范围内。

2）环境质量底线

①大气环境

2022 年日照市环境空气主要因子能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，日照市为“达标区”。根据补充监测数据，监测期间各监测点位总悬浮颗粒物（TSP）、VOCs、二甲苯、氨、硫化氢均满足对应环境空气质量标准要求。

项目废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx、VOCs，经采取废气污染治理措施后，能够实现达标排放，对周边大气环境质量影响较小。

②地表水环境

项目区域地表水洪凝河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准。

根据监测数据，洪凝河三个监测断面pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、锌、铜、汞、砷、镉、铅、铬（六价）、氟化物、挥发酚、氰化物、石油类、硫酸盐、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群共 18 项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准；COD 、BOD5 、总氮、总磷偶有超标，主要是沿岸部分村庄生活污水未实现管网收集所致，同时考虑周边农业面源污染影响。

项目生产废水经厂区污水处理站处理，出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值及五莲北控水务有限公司三厂进水水质要求后，排入市政污水管网，送五莲北控水务有限公司三厂处理，尾水排入洪凝河。项目废水不直接排入地表水体，为间接排放，对周边地表水体的影响较小。

③地下水环境

项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。根据监测数据，项目厂区及水西河子村地下水监测指标监测值均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。高泽社区除硝酸盐超标外其余指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。超标原因主要与当地农村污水漫流下渗、农田使用化肥有关。

项目采取分区防渗措施，并配套污水处理站，各类废水能够得到有效收集及分类预处理，达到接管标准后排入市政污水处理厂，项目不会对区域地下水造成明显不利影响。

④声环境

项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。根据声环境现状监测数据，现有厂区各厂界监测点噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求；扩建工程选用低噪声设备，采取消声、减振、隔声、柔性连接等噪声防治措施，经预测，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区标准要求，对区域声环境质量影响较小。

3)资源利用上线

项目主要能源需求类型为水、电及天然气等，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，用水量、用电量及天然气消耗量不会达到资源利用上线。因此，项目符合资源利用上线的要求。

4)环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。

项目与《日照市建设项目环评审批负面清单（试行）》符合性情况详见表12.2-7。

表12.2-7 与《日照市建设项目环评审批负面清单（试行）》对照分析一览表

| 清单内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 工业园区规划和规划环评中禁止发展的项目。 | 项目属“C3311 金属结构制造”业，位于五莲县城北工业区，不属于五莲县城北工业区规划及规划环评中禁止发展的项目。 | 符合 |
| 日照海滨国家森林公园、五莲山风景名胜区、浮来山风景区及各级政府确立的保护区等生态敏感区域新建影响生态功能的项目。 | 项目位于五莲县城北工业区临沂路以南、浙江北路以东，不在上述范围。 | 符合 |
| 涉饮用水水源地的项目：（一）饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（二）饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（三）饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，增加排污量的改建项目。 | 项目位于五莲县城北工业区临沂路以南、浙江北路以东，不涉及饮用水水源地。 | 符合 |
| 新增铅、汞、镉、铬、砷等重金属排放的项目。 | 项目无上述重金属排放。 | 符合 |
| 排放异味或高浓度有机废气，且不能有效处置的项目。 | 项目产生挥发性有机废气，存在一定的异味，项目采取切实有效的收集及净化措施，废气污染物可达标排放。 | 符合 |
| 含有毒有害氰化物电镀工艺的项目 | 项目不涉及有毒有害氰化物电镀工艺。 | 符合 |

由上表可知，项目不在《日照市建设项目环评审批负面清单（试行）》内，符合环境准入要求。

综上，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知）》（环环评[2016]150 号）相关要求。

- 与《日照市“三线一单”生态环境分区管控方案》（日政字[2021]40 号）符合性分析

2021 年 6 月 30 日，日照市人民政府印发了《日照市“三线一单”生态环境分区管控方案》（日政字[2021]40 号），项目与该方案的符合性分别见表 12.2-7 及表 12.2-8，与日照市“三线一单”环境管控单元图位置关系见图 12.2-8。

表12.2-8 与《日照市“三线一单”全市总体准入清单》符合性一览表

| 管理 纬度 | 管控要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求： 全市禁止新建、改建（提高节能降耗和降低污染物排放的技术改造除外）、扩建建设项目类型包括： （1）电解铝、煤化工、氯碱制造、农药原药及中间体制造、印染（采用《产业结构调整指导目录》鼓励类工艺的建设项目除外）、皮革鞣制加工、鱼粉加工、再生铅、黏土制砖瓦、土法生产酸化油、土法冶炼、石棉制品制造、钢渣磁选（钢铁企业资源综合利用除外）建设项目。 （2）新增铅、汞、镉、铬和砷等重金属排放的重点行业建设项目。 （3）《环境保护综合名录》中的高污染、高风险产品、工艺，且无可行的污染防治措施和风险防范方案的建设项目。 （4）国家相关政策明令禁止的建设项目。 限制开发建设活动的要求： （1）严格控制“两高”建设项目盲目发展，严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放“五个减量替代”要求。 （2）新建、改建、扩建工业建设项目（《建设项目环境影响评价分类管理名录》未做规定的建设项目除外）原则上应布局在通过规划环境影响评价审查的产业园区或符合乡镇规划的工业集聚区内，并符合产业园区或集聚区的产业发展定位要求。 （3）一般管控单元内禁止新建、改建（已有合法手续且仅从事节能减排改造的建设项目除外）、扩建重污染项目，主要包括：新增铅、汞、镉、铬和砷等重金属排放的建设项目，以及持久性有机污染物排放的工业建设项目，及其他重污染、高环境风险行业项目，以及符合《重点排污单位名录管理规定（试行）》筛选条件的工业项目。上述产业的现存企业要削减污染物排放总量，并严格控制环境风险。 （5）市域范围内禁止新建 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 （7）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，并执行生态保护红线相关法律法规和规章要求。 （9）对生态空间内的国家公园、自然保护区和自然公园，以及饮用水水源保护区等各类保护地的管理，应符合《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《国家级森林公园管理办法》、《国家湿地公园管理办法》、《湿地保护管理规定》、《森林公园管理办法》、《地质遗迹保护管理规定》、《风景名胜区条例》、《国家级公益林管理办法》，及自然保护地相关法律法规和有关规章管理要求。 | 禁止开发建设活动的要求：项目属于“C3311 金属结构制造”业，不属于以上项目。 限制开发建设活动的要求：（1）根据《关于印发山东省“两高”项目管理名录的通知》（鲁发改工业[2021]487号），项目不属于“两高”项目； 项目依托五莲县城北工业区现有厂区建设。符合园区产业发展定位要求； 项目不属于新增铅、汞、镉、铬、和砷等重金属排放的重点行业建设项目，不属于文件要求禁止建设的项目； （5）项目采用低氮燃烧燃烧器、锅炉，均燃用天然气； (7)项目位于五莲县城北工业区，不在日照市生态红线范围内。 （9）项目不涉及国家公园、自然保护区和自然公园，以及饮用水水源保护区等各类保护地的管理。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 大气污染物排放管控要求： （1）主要大气污染物排放总量实行减量替代（不含城镇生活污水处理厂、垃圾焚烧厂、危险废物和医疗废物处置厂）。 （2）实行 VOCs 减量替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新建、改建、扩建涉 VOCs 排放建设项目，要加强源头控制，使用低（无）挥发性有机物原辅料，加强废气收集处理。 （3）大气高排放区内大气污染物应执行国家或山东省排放标准要求，钢铁等行业执行超低排放标准；涉VOCs 的重点行业建设项目 VOCs 排放控制应满足《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》要求；船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足国家产品有害物质限量标准要求。 （4）鼓励引导工业园区环保设施升级，对工业园区、工业集聚区实施集中供热改造，有条件的工业园区或工业集聚区建设集中喷涂中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 水污染物排放管控要求： （1）强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流和收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的采取截流、调蓄和治理措施。城镇新区建设应实现雨污分流。 （2）完成全市黑臭水体整治，建立长效机制，确保城市建成区河面无漂浮物、河岸无垃圾、无违规排污口，定期维护排水管网及处理设施，确保污水处理设施稳定运行。 （3）现有规模化畜禽养殖场应根据环境承载能力和周边土地消纳能力配套完善的雨污分流、粪尿处理或资源化利用设施。实施病死畜禽无害化处理。 近岸海域污染物排放管控要求： 按照《山东省海洋环境保护条例》实施重点海域排污总量控制制度。 土壤污染物排放管控要求： 严格落实受污染耕地和污染地块安全利用指标要求，加强污染源头预防。 | 项目大气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx、VOCs、二甲苯， 满足总量控制指标要求。 项目使用的水性漆、油性漆及电泳漆均为低VOCs含量涂料； 项目大气污染物排放标准执行国家或地方排放标准；项目采取VOCs废气收集及净化措施，满足《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》要求；项目生产废水、生活污水分别经过预处理后排入市政污水管网，送五莲北控水务有限公司三厂处理进一步处理。 | 符合 |
| 环境风险管控 | （1）严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《山东省环境保护条例》、《山东省大气污染防治条例》、《山东省水污染防治条例》、《山东省土壤污染防治条例》、《国家突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等法律法规文件要求，完善环境风险防控体系，提高区域环境风险防范能力。 （2）在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 （3）严格土壤污染风险管控。严格按照《中华人民共和国土壤污染防治法》、《农用地土壤环境管理办法》、《污染地块土壤环境管理办法》、《工矿用地土壤环境管理办法》实施分类管控。对安全利用类农用地地块应当结合主要作物品种和种植习惯等情况，制定并实施安全利用方案；对严格管控类农用地地块应当采取相应的风险管控措施；对安全利用类农用地和严格管控类农用地区域周边原有的工业企业，应严格控制环境风险，逐步削减具有土壤污染风险的污染物排放总量；农用地资源紧缺或耕地保有量不足的区域，应做好企业关闭搬迁计划和农用地土壤修复规划。 （4）污染地块的开发利用实行联动监管。污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后可以进入用地程序。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务用地；对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。 | 项目符合国家法律法规要求，采取环境风险防控措施，制定环境风险风控体系。 项目位于现有厂区内，不新增占地，用地为工业用地，不涉及基本农田。 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | （1）2025 年日照市用水总量不超过 7.65 亿立方米；2035 年日照市用水总量不超过 8.46 亿立方米。 （2）2025 年单位 GDP 能耗下降率完成省下达指标。 （3）新、改、扩建项目用水和能耗指标应满足行业定额要求。 （4）严格落实用地指标管控要求，坚守建设用地规模底线，提高产业用地利用效率。 （5）东港区、岚山区、日照经济技术开发区、山海天旅游度假区、日照高新技术产业开发区、原日照国际海洋城的城市建成区，以及五莲县、莒县城市建成区划为高污染燃料禁燃区，区域内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、改扩建使用高污染燃料的设施。高污染燃料依据《关于发布〈高污染燃料目录〉的通知》（国环规大气[2017]2 号）要求，对于空气质量超标区域，原则上执行Ⅲ类（严格）管控要求。控制区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建采用非清洁燃料的建设项目。 | 项目水耗及能耗指标满足行业定额要求；用地指标满足要求；不涉及高污染燃料的使用。 | 符合 |

表12.2-9与《日照市“三线一单”环境管控单元准入清单》符合性一览表

| 序号 | 112 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境管控单元编码 | ZH37112120004 |  |  |
| 环境管控单元名称 | 高泽街道水环境工业重点管控单元 |  |  |
| 行政区划 | 山东省日照市五莲县 |  |  |
| 五莲县“三线一单” 环境准入清单 | 管控单元分类 | 重点管控单元 | -- | 符合 |
|  | 空间布局约束 | 1．矿产资源开采应避免与生态保护红线和一般生态空间冲突。 2．新、改、扩建采矿项目应符合当地矿产资源总体规划。 | 项目不属于矿产资源开发或采矿项目。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1．工业园区或集聚区内建设项目废水应排入集中式污水处理设施，且间接排放废水应满足行业排放标准及纳管要求。 2．建设项目涉及喷涂工序的，应设置在密闭空间或密闭设备中，不能实现密闭的应采用负压排气并收集处理。 3．进入工业园区或集聚区建设项目清洁生产水平应达到国内基本水平。 | 项目生产废水经污水处理站处理达到废水相应排放标准后接管市政污水管网排至市政污水处理厂；项目涂装工序均设置密闭作业间，配备抽吸风装置，生产废气负压收集后引入净化设施处理达标后有组织排放；项目清洁生产水平达到国内先进水平。 | 符合 |
|  | 环境风险管控 | 新、改、扩建土壤污染重点监管行业项目应与耕地，以及住宅、学校等环境敏感目标保持一定距离。 | 项目不属于土壤重点监管行业。项目厂区与耕地、住宅、学校等环境敏感目标保持一定的距离。 | 符合 |
|  | 资源开发效率要求 | 1．禁止使用高污染燃料。 2．新、改、扩建项目用水和能耗指标应满足行业定额要求 | 项目使用电能及天然气，不属于高污染燃料；水耗和能耗满足行业要求。 | 符合 |

综上，项目符合《日照市“三线一单”生态环境分区管控方案》（日政字[2021]40 号）有关要求。

- 与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）符合性分析

项目与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）符合性分析见表12.2-10。

表12.2.10 与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》符合性分析

| 类型 | 要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）大力推进源头替代。 | 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 | 项目所用水性漆、油性漆及电泳漆均属于低 VOCs含量的涂料。 | 符合 |
| （二）全面加强无组织排放控制。 | 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 | 项目水性漆、电泳漆，油性漆、固化剂、稀释剂等含VOCs原辅材料均密闭存储，调配、使用、回收等过程均在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。 | 符合 |
| （三）推进建设适宜高效的治污设施。 | 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 | 项目自动喷漆线喷漆废气经漆雾过滤纸盒去除漆雾后再与流平、烘干废气一起经“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”净化处理后通过排气筒排放；大件喷漆间产生的挥发性有机废气、电泳烘干及喷粉烘干过程产生的挥发性有机物量较少，采取一次性活性炭吸附技术，建设单位定期更换活性炭填料，确保挥发性有机废气被有效处理净化。 | 符合 |

由表可知，项目建设情况满足《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）符合性分析。

- 与山东省生态环境厅《关于印发<山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见>的通知》符合性分析

表12.2-11 与《关于印发<山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见>的通知》符合性分析

| 行业 | 要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （十九）表面涂装行业 | （1）鼓励推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。 （2）涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送，废气宜采用下吸风方式进行有效收集。 （4）使用油性漆的企业，各工艺环节产生的废气宜在喷淋+干式过滤后采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。 | （1）项目所用水性漆、油性漆及电泳漆均属于低 VOCs含量的涂料。 （2）项目水性漆、电泳漆，油性漆、固化剂、稀释剂等原辅材料均密闭存储，调配、使用、回收等过程均在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。 （4）项目自动喷漆线喷漆废气经漆雾过滤纸盒去除漆雾后再与流平、烘干废气一起经“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”净化处理后通过排气筒排放。 | 符合 |

综上，项目符合山东省生态环境厅《关于印发<山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见>的通知》（鲁环发〔2019〕146 号）相关要求。

- 与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）符合性分析

项目与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）符合性分析见表12.2.12。

表12.2.12与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）符合性分析

| 类型 | 要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物与污染负荷 | 除溶剂和油气储运装置的有机废气吸附回收外，进入吸附装置的有机废气中有机物的浓度应低于其爆炸下限的25% | 项目进入吸附装置的有机废气中有机物的浓度低于其爆炸下限的25% | 符合 |
|  | 进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3 | 根据计算，喷漆废气经漆雾过滤纸盒+干式过滤棉组合处理后，颗粒物含量低于1mg/m3 | 符合 |
|  | 进入吸附装置的废气温度宜低于40℃ | 项目喷漆、流平、腻子晾干均为室温废气，与烘干废气混风后废气温度较低，废气温度可以低于40℃；项目电泳件烘干废气、喷粉件烘干废气先经过喷淋塔降温处理后再与常温的电泳废气混风，废气温度可以低于40℃。 | 符合 |
| 工艺设计 | 治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计 | 项目风机风量经过计算，按照最大废气排放量的120%进行设计 | 符合 |
|  | 吸附装置的净化效率不得低于90% | 吸附装置的净化效率不低于90% | 符合 |
|  | 排气筒的设计应满足GB50051的规定 | 排气筒按照GB50051的规定设计 | 符合 |
| 工艺路线选择 | 连续稳定产生的废气可以采用固定床、移动床（包括转轮吸附装置）和流化床吸附装置，非连续产生或浓度不稳定的废气宜采用固定床吸附装置。当使用固定床吸附装置时，宜采用吸附剂原位再生工艺。 | 项目部分生产线非连续生产，项目拟采用固定床活性炭吸附装置。 | 符合 |
|  | 当废气中的有机物不宜回收时，宜采用热气流再生工艺。脱附产生的高浓度有机废采用催化燃烧或高温焚烧工艺进行销毁。 | 项目脱附产生的高浓度有机废气采用催化燃烧工艺进行销毁。 | 符合 |
| 工艺设计要求 | 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统。 | 项目根据生产设备平面布置情况，分设多套VOCs收集及预处理系统。 | 符合 |
|  | 当废气中颗粒物含量超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理。 | 项目各股VOCs废气进入活性炭吸附装置前先经干式过滤棉过滤，使废气颗粒物含量低于1mg/m3 | 符合 |
|  | 过滤装置两端应设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料。 | 项目设计过滤装置两端设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时及时清理或更换过滤材料 | 符合 |
|  | 蜂窝活性炭和蜂窝分子筛的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8MPa，蜂窝活性炭的BET比表面积应不低于750m2/g，蜂窝分子筛的BET比表面积应不低于350m2/g。 | 项目采用的蜂窝活性炭符合设计要求 | 符合 |
|  | 对于采用蜂窝状活性炭吸附剂的移动式吸附装置，气体流速宜低于1.2m/s | 根据处理风量和吸附炭箱截面面积核算，项目设计入吸附箱废气气体流速不高于1.2m/s | 符合 |
|  | 对于一次性吸附工艺，当排气浓度不能满足设计或设计排放要求时应更换吸附剂；对于可再生工艺，应定期对吸附剂动态吸附量进行检测，当动态吸附量降低至设计值的80%时宜更换吸附剂。 | 项目1#活性炭吸附装置和2#活性炭吸附装置采用脱附+催化燃烧再生处理，活性炭填料多次吸附-脱附后，定期更换吸附剂；3#活性炭吸附装置和4#活性炭吸附装置采用一次性吸附工艺，建设单位定期更换活性炭。 | 符合 |
|  | 当使热空气再生时，对于分子筛吸附剂，热气流温度宜低于200℃。含有酮类等易燃气体时，不得采用热空气再生。脱附后气流中有机物的浓度应严格控制在其爆炸下限的25% | 项目活性炭使用热空气脱附，热气流温度低于200℃。 | 符合 |
|  | 高温再生后的吸附剂应降温后使用 | 活性炭高温脱附后进入降温程序，降温后使用。 | 符合 |
| 运行与维护 | 企业应建立健全与治理设备相关的各项规章制度，以及运行、维护和操作规程，建立主要设备运行状态的台账制度。 企业应建立治理工程运行状况、设施维护等的记录制度，主要内容包括： ①记录治理装置的启动、停止时间； ②除尘器滤袋、活性炭、催化剂等的采购量、使用量及更换时间； ③治理装置运行工艺控制参数（护理设备进、出口浓度和吸附装置内温度等）； ④记录主要设备维修情况； ⑤运行事故及维修情况； ⑥定期检验、评价及评估情况； ⑦吸附回收工艺中的污水排放、副产物处置情况。 | 企业计划完善与治理设备相关的各项规章制度，以及运行、维护和操作规程，建立主要设备运行状态的台账制度，治理工程运行状况、设施维护等的记录制度 | 符合 |

综上，项目符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）相关要求。

12.3选址合理性分析

项目位于日照市五莲县城北工业区临沂路以南、浙江北路以东，山东五联能源装备科技有限公司现有厂区内，总占地面积40035m²，临近道路，地理位置优越，交通便利；位于现有厂区内，可依托现有供水、供电、供气等公用设施及辅助设施等，有利于企业的发展。根据现场勘查，项目周边均为现状工业企业，周边 500m 范围内无居民区、学校、医院等环境敏感目标，无对环境空气敏感的企业。

项目用地为工业用地，符合《五莲县城北工业区总体规划》中土地利用规划及产业布局要求，与园区规划环评及其审查意见、跟踪评价及其审查意见相符。

综上，项目与周边环境相容性较好，符合园区规划要求，选址合理可行。

10.4可行性分析结论

综上分析，山东五联能源装备科技有限公司新能源装备制造项目（一期）符合国家产业政策和法律法规要求，符合园区规划及土地利用规划，选址合理，采取的环保措施符合相关技术规范要求，从环境保护角度分析，项目建设合理可行。

# 13评价结论与建议

## 13.1 建设项目概况

山东五联能源装备科技有限公司新能源装备制造项目，位于日照市五莲县城北工业区临沂路以南、浙江北路以东，项目规划占地230亩，由青岛全能节能环保锅炉有限公司投资建设，总投资额约10.58亿元。项目分两期建设，一期工程投资3.6亿元，二期工程投资6.98亿元。本次评价勘验期间，目前新能源装备制造项目（一期）厂区已建成，部分生产工艺已投产（属于环评豁免工艺）。二期项目进行前期规划中。

现有一期厂区占地面积40035m2，建筑面积36259.21m2，已建成1座厂房(1#厂房，1F，31740.8m2)、综合办公楼（2F，1113.6m2），综合生活楼目前自建（规划4F，3404.81m2，功能为职工宿舍）。公司已于2022年12月购置切割下料、折弯、镗铣车床、焊接、组装及辅助设备，主要进行风电设备、锅炉设备钢构加工，锅炉配件加工，常压、受压容器生产，铲运机、运矿卡车等矿山工程机械配件生产，挖掘机、打桩机、举高车等建筑工程机械配件生产等。现有工程仅分割、焊接、组装工艺，表面涂装、工件探伤等在青岛总厂内完成，现有工程生产能力为年产重工结构件6000吨、矿山机械结构件2000吨、工程机械结构件3000吨、锅炉压力容器2000吨。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，现有工程属于“三十一、通用设备制造业34 ”中“69锅炉及原动设备制造341”、“三十二、专用设备制造业35 ”中“70采矿、冶金、建筑专用设备制造351”，现有投产工艺属于豁免环评管理项目。2023年5月23日，公司已依法对投产内容进行排污许可登记（登记编号为：91371121MA3TW62F5T001X）。

本次扩建拟利用1#厂房内预留区域新增工件表面涂装设备，包括1条喷粉固化线、1条自动喷漆线、1条前处理电泳线、1处补漆间、1处大件喷漆间、1处大件打砂间及配套设施，扩建完成后全厂生产能力不变，仍然为年产重工结构件6000吨、矿山机械结构件2000吨、工程机械结构件3000吨、锅炉压力容器2000吨。

## 13.2 项目评价结论

### 13.2.1环境质量现状

1、大气环境质量现状评价

2022 年日照市环境空气主要因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，日照市为“环境空气质量达标区”。根据补充监测数据，监测期间各监测点位总悬浮颗粒物（TSP）、VOCs、二甲苯、氨、硫化氢均对应环境空气质量标准要求。

2、地表水环境质量现状评价

根据监测数据，洪凝河三个监测断面pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、锌、铜、汞、砷、镉、铅、铬（六价）、氟化物、挥发酚、氰化物、石油类、硫酸盐、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群共 18 项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准；COD 、BOD5 、总氮、总磷偶有超标，主要是沿岸部分村庄生活污水未实现管网收集所致，同时考虑周边农业面源污染影响。

3、地下水环境质量现状评价

根据监测数据，项目厂区及水西河子村地下水监测指标监测值均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。高泽社区除硝酸盐超标外其余指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。超标原因主要与当地农村污水漫流下渗、农田使用化肥有关。

4、声环境质量现状评价

根据监测数据，项目现有厂区四周厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

5、土壤环境质量现状评价

根据监测数据，建设单位厂址内、外各土壤监测点位监测指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值。

周边农田土壤监测点位监测指标满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1中“其他”“风险筛选值”要求。

### 13.2.2污染源、环境保护措施及环境影响。

扩建工程在现有车间内预留区域内建设，施工期主要在车间内进行设备安装及调试等，部分设备安装涉及少量土建工程。施工期间加强管理，严格执行国家有关规定，将施工期环境影响减至最低。施工期的环境影响属于短期的、可恢复和局部的，待施工期结束后将一并消失。

1、环境空气

现有工程废气主要有焊接废气、切割废气及抛丸废气；扩建工程新增生产废气主要有电泳废气、电泳件烘干废气、喷粉废气、喷粉件烘干废气、打磨除尘间1废气（腻子挥发、晾干废气、打磨粉尘）、喷底漆废气、底漆流平废气、底漆烘干及天然气燃烧混合废气、打磨除尘间2废气（腻子挥发、晾干废气、打磨粉尘）、喷面漆废气、面漆流平废气、面漆烘干及天然气燃烧混合废气、补漆间喷漆及晾干废气、大件喷漆间喷漆及烘干废气、热水锅炉燃烧废气、大件打砂废气等。

（1）现有工程两台抛丸机为封闭设备，抛丸废气分别经负压收集后，经一套“旋风分离器+袋式除尘器”（1#）处理后，通过15m高的P1排气筒排放。根据监测数据，P1排气筒颗粒物有组织排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1“重点控制区”标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准；焊接废气采用集气臂收集废气后经移动式袋式除尘器处理后无组织排放，切割粉尘采用上吸风集气罩收集后经1#滤筒除尘器处理后无组织排放。根据监测数据，无组织排放颗粒物厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（2）补漆间、自动喷漆线等作业间均为密闭空间并配备抽吸风装置，底漆、面漆烘干炉配备的燃烧器均采用低氮燃烧技术，补漆间喷漆及晾干废气收集后先经1#“漆雾纸盒过滤器”除漆雾，引风送入1#“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置净化处理后，底漆喷漆废气负压收集后先经2#“漆雾纸盒过滤器”除漆雾，再与负压收集的底漆流平废气、烘干及天然气燃烧废气一起经1#“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理后；面漆喷漆废气经负压收集后先经3#“漆雾纸盒过滤器”除漆雾，再与负压收集的面漆流平废气、烘干及天然气燃烧器燃烧混合烟气一起经2#“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理后，均通过15m高的P2排气筒排放；经计算，P2排气筒出口废气中VOCs、二甲苯排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2“通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)”排放限值要求，颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准。

（3）电泳件烘干炉、喷粉件烘干炉配备燃烧器均采用低氮燃烧技术，烘干炉为密闭设备，在烘干炉进出口上方均配备集气罩，电泳件烘干及天然气燃烧废气、喷粉件烘干及天然气燃烧废气分别收集后均先经同一套1#“喷淋塔”降温后，再与负压收集的电泳废气一起经3#“干式过滤器+活性炭吸附”装置处理后经15m高的P3排气筒排放；经计算，P3排气筒出口废气中VOCs排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2“通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)”排放限值要求，颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准。

（4）大件喷漆及烘干间为密闭作业间，烘干采用电加热装置，喷漆废气与烘干废气经负压收集后先经4#“漆雾纸盒过滤器”除漆雾，再经4#“干式过滤器+活性炭吸附装置”处理后通过15m高的P4排气筒排放；经计算，P4排气筒出口废气中VOCs、二甲苯排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2“通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)”排放限值要求。

（5）打磨除尘间1为封闭封闭作业间，工位上方配备抽吸风设施，腻子涂抹、晾干、打磨废气经负压收集后经2#袋式除尘器处理后通过15m高的P5排气筒排放。经计算，P5排气筒颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1“重点控制区”标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准，VOCs排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2“通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)”排放限值要求。

（6）打磨除尘间2为封闭作业间，工位上方配备抽吸风设施，腻子涂抹、晾干、打磨废气经负压收集后经3#袋式除尘器处理后通过15m高的P6排气筒排放；经计算，P6排气筒颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1“重点控制区”标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准，VOCs排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2“通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)”排放限值要求。

（7）两间喷粉间均为封闭作业间，工位上方配备抽吸风设施，喷粉废气分别经负压收集后各经2套滤筒除尘器（2#、3#）处理后，通过同一根15m高的P7排气筒排放。经计算，P7排气筒颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1“重点控制区”标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准。

（8）大件打砂为密闭作业间，打砂废气经负压收集后经4#二级袋式除尘器处理后经15m高的P8排气筒排放。经计算，P8排气筒颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1“重点控制区”标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准。

（9）天然气热水锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧烟气经15m高的P9排气筒排放。经计算，P9排气筒出口废气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）表2中“重点控制区” 标准限值要求，类比分析烟气林格曼黑度为1级，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）表2中“重点控制区” 标准。

（10）无组织排放废气

①未被收集的生产废气：项目所有生产设备均置于车间内，采取密闭车间、各类废气均采取收集及吸附净化措施，减少无组织排放。

②恶臭气体：主要来源于涂装、烘干过程中各类涂料产生的有机废气，含漆固废及污泥等固废在厂周转及暂存期间逸散臭气，污水处理站臭气。涂装、烘干工序采取“密闭设备、负压收集、吸附净化”措施，含漆固废及污泥等固废采取“密闭收集、封闭暂存、及时清运”等措施，污水处理站采用加盖封闭并置于车间内可减少异味逸散，加强厂区绿化，项目异味气体对环境的影响不大。

2、水环境

扩建工程废水主要为表面前处理工艺废水废液（包括热水洗废水及洗槽废水、脱脂废液及洗槽废水、硅烷废液及洗槽废水、超滤废液及电泳洗槽废水、水洗废水）、锅炉定期排污水、软水制备废水、纯水制备废水、树脂再生废水、新增生活污水。

扩建工程新增生活污水依托现有化粪池处理后通过现有生活污水排放口接管至市政污水管网，最终送入五莲北控水务有限公司三厂进一步处理，尾水排入人工湿地净化后，经洪凝河最终汇入墙夼水库。

扩建工程新增表面前处理工艺废水废液（包括热水洗废水及洗槽废水、脱脂废液及洗槽废水、硅烷废液及洗槽废水、超滤废液及电泳洗槽废水、水洗废水）、锅炉定期排污水、软水制备废水、纯水制备废水、树脂再生废水等生产综合废水经厂区污水处理站，处理达标后经生产废水排放口接管市政污水管网，最终送入五莲北控水务有限公司三厂处理后，尾水排入人工湿地净化后，经洪凝河最终汇入墙夼水库。项目污水处理站采用“破乳+调节池+混凝沉淀+气浮+综合处理（A/O）+二沉池+多介质过滤”处理工艺，出水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及五莲北控水务有限公司三厂进水水质要求。

3、噪声

项目噪声主要为生产线设备、各类泵、风机等设备运行噪声。项目选用低噪设备，并采取消声、隔声、减振、采用柔性连接等噪声防治措施后，扩建后四周厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类区标准。厂界噪声达标排放。

4、固体废物

金属废边角料、不沾染危险物质的废包装材料、废磨料、除尘器回收粉尘、废砂纸、废砂轮暂存于现有一般固废暂存区，定期外售综合利用；废滤筒、废布袋暂存于现有一般固废暂存区，定期委托专门的固废处置公司处置；废离子交换树脂、纯水制备废滤料（石英砂、活性炭、滤芯、反渗透膜）定期由设备厂家替换回收，场内不暂存；

废润滑油及其包装桶、废切削液及其包装桶、沾染危险物质的废包装材料、废过滤棉（含漆）、落地漆渣、废槽渣（热水洗废渣、脱脂废渣、硅烷废渣、电泳漆渣）、废漆雾过滤纸盒、废活性炭、废催化剂、污水处理站污泥分类收集，密闭暂存于现有危废暂存库，定期委托有危废处理资质的公司处置。废含油抹布随生活垃圾处置；

生活垃圾由环卫部门统一清运；职工食堂产生的浮油渣、废油脂统一收集后，由有资质专业处置机构定期回收后利用处置。

### 13.2.3主要环境影响

- 大气环境影响

根据估算模式（AERSCREEN）计算结果，项目污染物最大地面浓度占标率最大的为P2排气筒VOCs，其 Pmax=9.9%，即 1%≤ Pmax< 10%，判定大气环境评价等级为“二级”。

根据估算结果，正常工况下，项目排放的污染物对区域环境空气的影响较小。

经计算，项目正常工况下厂界浓度限值、厂界外大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值要求，无需设置大气环境防护距离。

- 地表水环境影响

项目生产废水经厂区污水处理站预处理后，生活污水经化粪池预处理后，均排入五莲北控水务有限公司三厂进行进一步处理，最终排入墙夼水库，属于“间接排放”，对周围水环境影响较小。

- 地下水环境影响

项目所属行业类别为“III 类项目”，地下水环境敏感程度为“不敏感”，地下水环境影响评价工作等级为“三级”，其对地下水的环境影响途径主要为非正常工况下，漆料库、污水处理站、车间地面、废水收集管网等因防渗系统损坏或失灵所产生的渗漏，以及漆渣、漆雾过滤纸盒、槽渣、污水处理站污泥等固体废物在自然或无防护措施的条件下造成的泄漏或雨水淋溶。在采取源头控制、分区防控，加强环境监测和应急防控等措施情况下，项目对地下水的环境影响较小。

- 声环境影响

项目选用低噪设备，经采取隔声、减振、消声、采用柔性连接等噪声防治措施后，经预测，扩建后四周厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。项目噪声对区域声环境影响较小。

- 固体废物影响

项目产生的固体废物均得到合理、规范、有效的收集、暂存、处理与处置，不会对环境造成不利影响。

6、环境风险评价结论

项目涉及到的危险成分主要为乙苯、二甲苯、乙酸乙酯、矿物油类、甲烷等成分，主要存在于油性漆、固化剂、稀释剂、润滑油及天然气，油性漆、固化剂、稀释剂、润滑油全部储存于漆料库内，物料泄露可能引起周边水环境、土壤污染，火灾/爆炸产生的次生污染物会对大气环境产生影响。项目风险潜势为Ⅰ，风险评价工作等级为简单分析。

项目通过采取源头控制措施、分区防渗措施、建设三级防控体系、加强生产管理等措施，在落实报告书中环境风险防范措施和应急预案情况下，项目环境风险可防控。

13.2.4污染防治措施技术、经济论证

工程所采取的废气、废水、固废和噪声污染防治措施，切合项目生产实际情况，正产工况下可以实现污染物的达标排放，技术、经济可行，满足环境保护的要求。

### 13.2.4 环境损益分析

项目投资260万元用于环保治理，废水、废气、噪声和固废采取了较为完善的处理措施，可以实现达标排放，可减少生产过程中排放到环境中的各种污染物数量，有利于环境保护，减少资源的损失以及对地表水环境和人体健康的损害，可实现一定的环境效益。在满足环境管理的提前下，可创造可观的经济效益。因此项目建设具有环境经济可行性。

### 13.2.5环境管理与监测计划

建设单位拟设置专门的环境管理和监测机构负责项目运营期的环保设施正常运营、环保措施的落实及环境监测计划的完成。项目投入运营后，将进一步完善环境管理和环境监测技术，确保满足相关要求。

### 13.2.6公众参与分析

项目根据《环境影响评价公众参与办法》(部令第4号)进行了两次公示，建设单位于2023年5月31日~6月14日在五莲县人民政府网站（http://www.wulian.gov.cn/art/ 2023/6/1/art_34021_10342921.html）上进行了公众参与第一次信息公开，公示期间无人对项目提出意见；于2023年8月10日~2023年8月23日在五莲县人民政府网站上进行了第二次信息公开（http://www.wulian.gov.cn/art/2023/8/10/art_34021_10347480.html），同时公开了项目环评报告书征求意见稿，同时在联合日报进行2期报纸公告（2023年8月10日、14日）。在评价范围内的邱村、高泽社区、娄家官庄村、东官家庄、安子村、东楼村、院上村、秦家庄村张贴了项目公告信息。

公示期间无人对该项目提出意见。

## 13.3 总结论

项目选址符合日照市五莲县用地规划；符合国家相关产业政策；严格落实各项污染防治措施后，废气、噪声、固废等污染能够满足达标排放，对周围环境影响较小；项目不存在重大风险源，环境风险可控；公众普遍支持该项目建设。项目建设对当地经济发展将起到较大的促进作用，具有良好的社会、经济和环境效益。从环境保护方面角度出发，该项目建设可行。

## 13.4要求与建议

- 严格执行“三同时”制度，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 认真执行排污申报制度，扩建工程应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请变更排污许可证。

- 按照《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发[2015]162号）中有关要求，如实向社会公开建设项目开工前、施工过程和建成后信息，包括其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况。

- 严格落实各项环保治理措施，建立、健全环境保护管理体系，建立与治理设备相关的各项规章制度，以及运行、维护和操作规程，建立主要设备运行状态的台账制度；建立治理工程运行状况、设施维护等的记录制度，确保各项环保措施长期有效。企业应记录含VOCs物料的名称、使用量、回收量、废弃量、排放去向以及VOCs含量，记录保存期限不低于3年。记录废气收集系统及处理设施的保养维护事项与主要操作参数，记录保存期限不低于3年。做好除尘器滤袋、活性炭、催化剂等的采购量、使用量及更换时间记录；记录催化燃烧装置的启动、停止时间、运行工艺控制参数及日常维护保养记录；记录主要设备维修情况、运行事故及维修情况、定期检验、评价及评估情况。做好污染物排放的日常监测。一旦发生废气、废水净化设备出现故障或失效，应立即排查原因、组织抢修，必要时立即停止生产，严禁环保设施故障情况下生产，相关台账记录则应保存3年以上。

- 项目主要污染防治设施单独安装水表、电表等计量器具，便于生态环境局日常监管。

- 产生VOCs的生产活动，应在密闭空间或设备中进行，废气经收集系统和（或）处理设施后排放。废气收集系统宜保持负压，排风罩的设置应符合GB/T16758的规定；排气筒应按照GB50051的规定设计；过滤装置两端应装压差计，当过滤器的阻力超过规定值时及时清理或更换过滤材料，确保进入活性炭吸附装置气体流速低于1.2m/s，颗粒物含量低于1mg/m3。

- 严格落实《山东省生态环境厅 山东省住房和城乡建设听关于加强工业企业和城市污水处理厂监管及总氮指标排放控制的通知》（鲁环发[2019]125号）要求，间接排放入城市污水处理设施的，应按照相关规定取得城市排水主管部门发放的排水许可证，并确保采取预处理等措施后，纳网废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及五莲北控水务有限公司三厂进水水质要求。

- 建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。